# 前言

## 项目由来

新乡华豹新能源汽车有限公司（以下简称“新乡华豹”）属于中晶汽车科技股份有限公司（以下简称“中晶科技”）下属的独立子公司，注册于2017年7月19日，注册资金6000万元。公司在南京、九江、洛阳等地均设有工厂。主要经营新能源汽车整车及配件研发、制造、销售。

面对全球范围日益严峻的能源形势和环保压力，近年来，世界主要汽车生产国都把发展新能源汽车作为提高产业竞争能力、保持经济社会可持续发展的重大战略举措，新能源汽车成为市场新的增长点，产销量日益激增。另一方面，随着“中国制造2025”的提出，未来几年，国家将重点推动制造业转型升级，发展高端制造业，加快发展智能制造产品。因此，随着国内新能源汽车市场不断拓展，越来越多的汽车企业将未来发展的重点聚焦在新能源和智能化上。

在此背景下，中晶科技抓住行业发展机遇，在河南新乡成立新乡华豹新能源汽车有限公司，建设新能源智能汽车项目，生产新能源智能汽车，以满足市场发展需要。

本项目投资160000万元，位于新乡经济技术开发区，榆东路以西、新长北线以北、经十路以东、纬五路（规划）以南地块。建设联合厂房（冲压、焊装、总装）、涂装四大工艺车间及配套辅助、公用、环保等设施，实现年产6万辆高速纯电动乘用车。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）等有关规定，本项目为整车制造项目，应编制环境影响报告书。

根据《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录》（2016年本）及河南省环境保护厅关于《下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限》的公告（[2017]23号），汽车整车制造项目应由河南省环境保护厅审批。

## 评价工作过程

受建设单位委托，按照导则、规范要求及评价工作需要，在依程序开展现场调查，资料收集，现状监测等环评工作的基础上，机械工业第四设计研究院有限公司编制了该项目环境影响报告书。

以下是环评过程回顾：

2017年11月21日，接受建设单位委托，项目启动，受建设单位邀请对拟建厂址及周围环境情况进行了踏勘，并收集相关资料。

2017年11月，建设单位委托河南博晟检验技术有限公司进行环境现状监测。

2018年1月，机械工业第四设计研究院有限公司完成环境影响报告书（送审版）。

在报告书的编制过程中，我们得到了河南省环境保护厅、新乡市环境保护局、新乡经开区环境保护局、河南省环境保护科学研究院、新乡经开区管委会以及建设单位的大力支持，在此表示衷心感谢！

## 主要建设内容

主体工程包括联合厂房（冲压车间、焊装车间、总装车间）、涂装车间四大工艺车间；

辅助工程包括试车跑道、管理中心、餐厅、倒班宿舍、研发中心；

储运工程包括发运中心、成品停车场、油化库、供液站等；

公用工程建设动力中心（包括配电所、制冷站、空压站、热交换站等）、水泵房；

环保工程包括废料棚、危废暂存间、污水处理站等。

## 与产业政策、区域规划相符性分析

### 产业政策相符性分析

本项目产品为纯电动乘用车，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，为允许类项目。

项目建设符合《汽车产业发展政策（2009修订）》、《汽车产业中长期发展规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《国家发展改革委工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》（发改产业〔2017〕1055号）、《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）、《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环〔2015〕33号文）的相关要求，属于国家当前重点鼓励发展的纯电动新能源汽车产业。

### 区域规划相符性分析

拟建项目位于新乡经济技术开发区，属于整车制造项目，为经开区规划主导产业中的“汽车及零部件和装备制造产业”，符合经开区产业规划定位。根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》用地规划图，拟建厂址为规划的二类工业用地，符合用地规划要求。

## 主要关注的环境问题

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量以及敏感点的影响，卫生防护距离和环境防护距离的符合性分析；

水环境：重点关注项目废水（液）收集、处理措施的可行性、区域污水处理厂的可依托性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注危险固废的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 环境影响评价的主要结论

拟建工程符合国家产业政策和行业发展规划，拟选厂址符合新乡市城市总体规划及新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）；产品性能先进，适应市场需要，经济效益显著，有利于企业和地方经济的发展；生产过程中采用低污染的原材料，工艺和设备先进，符合清洁生产要求；废气、废水、噪声、固体废物处理措施先进可靠，项目污染物排放可实现最大程度地削减，产生的各类污染物能够达标排放并满足总量控制要求，对各环境敏感点不会产生明显影响；涂装车间能够满足《交通运输设备制造业卫生防护距离第1部分：汽车制造业》（GB/T18075.1-2012）；公众赞成项目的建设，未对项目建设提出异议。

综上所述，本项目的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性。从环保角度，本项目的建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 有关法律和法规

#### 《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日施行）；

#### 《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年10月1日施行）；

#### 《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2016年9月1日施行）；

#### 《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2016年1月1日施行）；

#### 《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日施行）；

#### 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

#### 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2015年4月24日修订施行）；

#### 《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订）（2012年7月1日施行）;

#### 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日施行）。

### 环境保护规章和政策

#### 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011] 35号）；

#### 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

#### 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

#### 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

#### 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

#### 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国家发展改革委第21号令）；

#### 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）（修订）（2016年8月1日施行）；

#### 《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日施行）；

#### 《河南省人民政府关于印发河南生态省建设规划纲要的通知》（豫政〔2013〕3号）；

#### 《河南省建设项目环境保护条例》（2006年12月20日）；

#### 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006﹞28号）；

#### 《河南省环境保护局关于贯彻实施＜环境影响评价公众参与暂行办法＞的通知》（豫环文〔2006﹞2号）；

#### 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012﹞77号）；

#### 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012﹞98号）；

#### 《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012﹞159号）；

#### 《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办〔2012〕5号）；

#### 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

#### 河南省环境保护厅关于印发《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》的通知（豫环文〔2015〕33号）；

#### 《汽车产业发展政策（2009年修订）》（国家发展和改革委、工业和信息化部第10号令）；

#### 工业和信息化部部、国家发展改革委、科技部关于印发《汽车产业中长期发展规划》的通知（工信部联装[2017]53号）；

#### 《新建纯电动乘用车企业管理规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部令第27号，2015年7月10日起施行）；

#### 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（国发[2012] 22号）；

#### 《国家发展改革委工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》（发改产业〔2017〕1055号）；

#### 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号 2013-05-24实施）；

#### 环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气 [2017]121号）；

#### 《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》；

#### 新乡市环境保护局关于印发《新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）；

#### 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007年4月）；

#### 《新乡市人民政府关于印发新乡市蓝天工程行动计划的通知》（新政〔2014〕5号）；

#### 《新乡市人民政府关于印发新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）的通知》（新政文〔2016〕122 号）；

#### 《新乡市2016年度蓝天工程实施方案》（新政办〔2016〕47 号）；

#### 《新乡市 2016 年大气污染防治工业企业治理方案》（新政文〔2016〕41 号）；

#### 新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市大沙河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019 年）》等 11 个专项方案的通知（新环攻坚办 [2017]20 号）；

#### 新乡经济技术开发区管委会关于印发《2016-2017年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（新经开管 [2016]36 号）；

#### 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号文）；

#### 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号文）；

#### 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号文）。

### 技术规范与技术文件

#### 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

#### 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

#### 《环境影响评价技术导则 地面水》（HJ/T2.3-93）；

#### 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

#### 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

#### 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

#### 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

#### 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

#### 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ  819-2017）；

#### 《交通运输设备制造业卫生防护距离第1部分：汽车制造业》（GB/T18075.1-2012）；

#### 《涂装行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部，2016年第21号）；

#### 《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》（环境保护部公告2016年第75号）；

#### 《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）；

#### 建设单位提供的与建设项目环境评价工作有关的其他资料。

### 有关委托及批件

#### 新乡华豹新能源汽车有限公司2017年11月出具的环境影响评价委托书；

#### 《关于新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目环境影响评价执行标准的函》；

#### 《河南省环境保护厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]2号）；

#### 《新乡经济技术开发区管理委员会关于“新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目”卫生防护距离内不建设居民区等敏感点的承诺》；

#### 《新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目环境影响评价现状检测报告》（河南博晟检验技术有限公司，2017年12月）。

## 评价目的

在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，评价工作拟达到以下目的：

### 从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

### 在对拟建工程厂址周边自然、社会、经济环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

### 全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算及类比分析计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

### 根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目产品、生产工艺与技术装备的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

## 评价对象

新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目，年产6万辆纯电动乘用车。

## 评价原则

### 贯彻“清洁生产”和“节约与合理利用资源、能源”的原则，分析建设项目采用生产工艺的“清洁生产”水平。对拟建工程实施全过程的污染控制，实现资源及中间产品的合理使用、实现废料的综合利用，有效地控制污染物的产生量和削减污染物的排放量。

### 贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，采取有效治理措施，使污染物排放达到国家和地方相应的排放标准；并根据当地总量控制要求，确定拟建工程总量控制方案和控制措施，提出总量控制指标建议。

### 在评价工作中，全面收集评价区域已有资料，认真研究和分析自然环境、社会环境和环境质量现状资料的可靠性和时效性，充分利用其合理部分，避免不必要的重复工作，做到真实、客观、公正，结论明确。

### 从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一。

## 污染因子的筛选

根据拟建工程的工程分析、污染物排放量、建设地区的环境特征，采用矩阵法对可能受该工程影响的环境要素进行识别筛选，其结果见表1-1。

|  | 表1-1 环境影响因素及污染因子分析汇总表 |
| --- | --- |
| 生产设施 | 环境要素 | 污染因子 |
|  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 环境噪声 | 固体废物 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固体 废物 |
|  |  |  |  |  |  | NOX | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | COD | 石油类 | 磷酸盐 |  |  |
| 联合厂房 | 冲压车间 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
|  | 焊装车间 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 总装车间 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 涂装车间 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 动力中心 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 污水处理站 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 油化库 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：表中数字表示影响程度：1表示影响小，2表示影响中等，3表示影响较大。 |

从表1-1中可以得出评价的主要污染因子，选择对环境影响较大或属于该工程的特征污染因子，确定为本评价的预测因子。

### 环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、二甲苯、非甲烷总烃。

预测评价因子：颗粒物、SO2、NO2、二甲苯、非甲烷总烃。

### 水环境

地表水现状评价因子：pH、COD、氨氮、石油类、总磷、锌、镍、氟化物、LAS。

地下水现状评价因子： pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、铬（六价）、总硬度、铅、铁、镍、锌、锰、溶解性总固体、LAS、氟化物、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

### 噪声

现状评价因子：厂界噪声等效A声级。

预测评价因子：厂界噪声等效A声级。

### 固体废物

危险固废（废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废溶剂、硅烷废渣、污水站物化污泥、废液压油、脱脂工序浮油、废沸石、废手套、废抹布等），一般固废（冲压废料、废包装材料、厂区生活垃圾和污水处理站生化污泥），非固体废物（废化工桶）。

## 工作等级、评价范围及评价重点

### 工作等级

#### 环境空气

拟建工程位于新乡经济技术开发区，属简单地形，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中的有关规定，评价采用估算模式计算项目主要污染物SO2、NO2、PM10、二甲苯、非甲烷总烃在简单平坦地形、全气象组合情况条件下，最大地面浓度占标率Pi，从而确定评价等级，Pi计算公式如下：

Pi＝Ci / C0i×100%

式中Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3。

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级划分依据见表1-2。

表1-2   评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作等级划分依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算模式中计算参数选取见表1-3。

表1-3    估算模式计算参数选取

| 项目位置 | 测风高度 | 环境气温 | 熏烟 | 地形 | 建筑下洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 10m | 14℃，年平均 | 不考虑 | 简单 | 不考虑 |

估算模式计算结果如表1-4所示。

| 表1-4 环境空气评价等级计算结果一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 排气筒尺寸（高/出口内径）或源面积 | 气体流量(m3/h) | 气体温度(℃) | C0i (mg/m3) | 最大浓度(mg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 最大浓度出现距离 (m) |
| 焊装车间CO2气体保护焊排气筒（G1） | PM10 | 0.001 | 1×15m/0.2m | 4000 | 25 | 0.45 | 0.000042 | 0.01 | / | Pmax＜10%，303 |
| 涂装车间各喷漆室、流平室及调漆间排气筒（G2） | 二甲苯 | 0.16 | 1×40m/方形3×4m | 600000 | 25 | 0.3 | 0.000277 | 0.09 | / | Pmax＜10%，748 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.10 |  |  |  | 2.0 | 0.001906 | 0.10 | / |  |
|  | PM10 | 0.24 |  |  |  | 0.45 | 0.000416 | 0.09 | / |  |
|  | SO2 | 0.063 |  |  |  | 0.5 | 0.000035 | 0.01 | / |  |
|  | NO2 | 0.1854 |  |  |  | 0.2 | 0.000303 | 0.15 | / |  |
| 涂装车间各烘干室后催化燃烧装置排气筒（G3） | 二甲苯 | 0.03 | 1×20m/1.0m | 23000 | 150 | 0.3 | 0.000122 | 0.04 | / | Pmax＜10%，443 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.58 |  |  |  | 2.0 | 0.002359 | 0.12 | / |  |
|  | SO2 | 0.080 |  |  |  | 0.5 | 0.000102 | 0.02 | / |  |
|  | NO2 | 0.2358 |  |  |  | 0.2 | 0.000899 | 0.45 | / |  |
| 涂装车间燃气燃烧器排气筒（G4~G11） | SO2 | 0.691 | 8×20m/0.3m | 16487 | 150 | 0.5 | 0.000781 | 0.16 | / | Pmax＜10%，370 |
|  | NO2 | 2.26 |  |  |  | 0.2 | 0.00687 | 3.43 | / |  |
| 涂装车间无组织排放 | 二甲苯 | 0.003 | 240×72×16m | / | / | 0.3 | 0.000252 | 0.08 | / | Pmax＜10%，359 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.023 |  |  |  | 2.0 | 0.001928 | 0.10 | / |  |

由表1-4估算结果，全厂各废气污染源Pi最大值为3.43%，小于10%，按照导则关于评价工作等级划分规定，本次大气评价等级划分为三级。环境空气评价范围以涂装车间喷漆室排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。

#### 地表水

拟建项目生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理达标后，经市政管网进入小店污水处理厂处理，故本次地表水评价主要作厂区总排放口的达标分析，以及项目废水进入小店污水处理厂的可接纳性分析。

#### 地下水

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，本项目所属行业类别为汽车整车制造，属于Ⅲ类建设项目。

经现场调查，拟建项目所在区域供水以市政管网供应为主，评价范围内无集中式饮用水源地以及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，但周围村庄分布有分散式饮用水井，地下水环境敏感程度为较敏感。地下水环境评价级别划分判定标准见表1-5。

表1-5    地下水环境评价工作级别划分标准

| 项目类别 环境敏感度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目场地地下水环境影响评价工作等级划分标准，拟建项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级评价。

采用查表法，确定本项目地下水评价范围为2.25km2，以厂界四周各向外延伸500m为评价边界。

#### 声环境

拟建工程所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，，且最近敏感点距离厂址大于700m，不受项目噪声的影响。根据导则有关规定与要求，确定评价等级为三级。

厂界噪声评价以厂址边界外1m为限，评价是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。环境噪声评价范围为拟建项目边界外200m范围内。

#### 环境风险评价工作等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），工程涉及的原料及产品均不构成重大危险源。项目厂址不属于环境敏感地区，按照《建设项目环境风险评价技术导则》“表1评价工作等级”划分原则，确定评价工作等级为二级。评价范围为距离拟建工程3km范围。

### 评价重点

工程分析、环境影响预测与评价、环保措施技术经济论证。

## 评价执行标准

### 环境质量标准

根据项目所在地环境功能区划及新乡市环保局出具的执行标准的函，各执行标准如下：

#### 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

#### 二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高允许浓度”；

#### 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中环境浓度限值；

#### 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类；

#### 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类；

#### 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

#### 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级。

| 表1-6 环境质量标准 |
| --- |
| 类别 | 污染物 | 限值（mg/m3） | 单位 | 标 准 |
| 环境空气 | PM10 | 日平均 0.15 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | PM2.5 | 日平均 0.075 |  |  |
|  | SO2 | 日平均 0.15 |  |  |
|  |  | 1小时平均 0.50 |  |  |
|  | NO2 | 日平均 0.08 |  |  |
|  |  | 1小时平均 0.20 |  |  |
|  | O3 | 8小时平均 0.16 |  |  |
|  |  | 1小时平均 0.2 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 一次浓度 2.0 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司） |
|  | 二甲苯 | 一次浓度 0.3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高允许浓度” |
| 地表水环境 | pH | 6~9 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | COD | ≤30 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤1.5 |  |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 |  |  |
|  | 总磷 | ≤0.3 |  |  |
|  | 锌 | ≤2.0 |  |  |
|  | 镍 | / |  |  |
|  | 氟化物 | 1.5 |  |  |
|  | LAS | ≤0.3 |  |  |
| 地下水质 量 | pH | 6.5~8.5 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.02 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.2 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.05 |  |  |
|  | 镍 | ≤0.05 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 锌 | ≤1.0 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
|  | 阴离子合成洗涤剂（LAS） | ≤0.3 |  |  |
| 声环境 |  | 3类 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
|  | 昼间 | 65 |  |  |
|  | 夜间 | 55 |  |  |
| 土壤环境 | pH | ＞7.5 | / | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级 |
|  | 铅 | ≤350 | mg/kg |  |
|  | 镍 | ≤60 |  |  |
|  | 锌 | ≤300 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.6 |  |  |
|  | 汞 | ≤1.0 |  |  |
|  | 铬（旱地） | ≤250 |  |  |
|  | 砷（旱地） | ≤25 |  |  |
|  | 铜 | ≤100 |  |  |

### 污染物排放标准

#### 漆雾、焊接烟尘等颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

#### 二甲苯、非甲烷总烃参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值要求；

#### 烘干室、废气催化燃烧装置燃天然气废气执行河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）；

#### 排入小店污水处理厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准；

#### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

#### 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

#### 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

#### 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

| 表1-7 污染物排放标准 |
| --- |
| 类别 | 污染物 | 浓度 （mg/m3） | 厂界 （mg/m3） | 单 位 | 排放速率(kg/h) | 标 准 |
| 废气 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1、表3排放浓度限值 |
|  | SO2 | 200 | / |  | / | / |  |
|  | NOx | 400 | / |  | / | / |  |
|  | 颗粒物 | 120 | 1.0 |  | 15m | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和厂界无组织排放监控限值 |
|  |  |  |  |  | 40m | 39 |  |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 二甲苯0.2 |  | / | / | 参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 50 | 2.0 |  | / | / |  |
| 废水 | pH | 6~9 | mg/L | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | SS | 150 |  | / |  |
|  | COD | 150 |  | / |  |
|  | 石油类 | 10 |  | / |  |
|  | NH3-N | 25 |  | / |  |
|  | 磷酸盐 | 1.0 |  | / |  |
|  | 氟化物 | 10 |  | / |  |
| 厂界噪声 | 昼间 | 3类 | 65 | dB(A) | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
|  | 夜间 |  | 55 |  | / |  |
| 施工噪声 | 昼间 | 70 | dB(A) | / | 《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011） |
|  | 夜间 | 55 |  | / |  |

## 控制污染与保护环境目标

### 控制污染目标

根据工程的排污特征，控制污染的主要对象和内容是：

废气：焊装车间焊接设备产生的焊接烟尘，涂装车间排放的含二甲苯、非甲烷总烃、漆雾的有机废气，燃天然气废气。

废水：涂装车间产生的脱脂废水（液）、硅烷化废水（液）、电泳废水（液）和喷漆废水，整车检测淋雨试验废水和全厂生活污水、清净下水等。

噪声：生产车间和动力中心设备及试车跑道产生的噪声。

固体废物：生产过程产生的各种危险废物及一般工业废物、厂区生活垃圾。

控制污染的目标是：采取清洁生产工艺和设备，从源头减少污染物的排放；采取有效可靠的治理措施，做到达标排放，实施污染物总量控制，一般固体废物和危险废物做到安全处理和处置。

### 环境保护目标

评价范围内主要环境保护目标为厂址周围的集中居住区、学校等，其相对于本厂址的方位、距离及保护级别如表1-8所示。拟建工程周边概况见图1-1。

表1-8   评价区内主要保护环境目标表

| 环境要素 | 序号 | 环境保护目标名称 | 距厂界方位、距离（m） | 环境基本特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 (主导风向ENE，18.57%) | 1 | 大杨庄中学 | S | 900 | 师生400人（住宿70人） | 环境空气二级 |
|  | 2 | 新远实验学校 | SE | 880 | 学校，900人 |  |
|  | 3 | 位堤村 | S | 800 | 村庄，850人 |  |
|  | 4 | 大杨庄村 | S | 950 | 村庄，2000人 |  |
|  | 5 | 沙门村 | SE | 1002 | 村庄，800人 |  |
|  | 6 | 贾堤村 | N | 890 | 村庄，200人 |  |
|  | 7 | 河南师范大学新联学院 | NW | 1560 | 学校，19000人 |  |
|  | 8 | 北张兴庄村 | NW | 1250 | 村庄，500人 |  |
|  | 9 | 新杨庄村 | SE | 1006 | 社区，2000人 |  |
| 水环境 | 10 | 大沙河 | N | 2600 | 小型河流 | Ⅳ类 |

图1-1    项目所在区域概况及环境现状监测布点图

# 项目概况

## 拟建项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目；

项目性质：新建；

建设单位：新乡华豹新能源汽车有限公司；

拟建厂址：新乡经济技术开发区，榆东路以西、新长北线以北、经十路以东、纬五路（规划）以南地块，总占地面积195818.9m2(293.73亩)。中心地理位置坐标为东经114°04'57.64"、北纬35°17'05.23"；

总平面布置见《图2-1拟建项目总平面布置图》。

## 项目总投资和环保投资

本项目总投资160000万元，包括建设投资110000万元，铺底流动资金50000万元。

工程环保投资总计为3367万元，占总投资160000万元的2.1%。

图2-1    拟建工程总平面布置图

## 产品及生产纲领

本工程完成后，产品方案为6万辆/年纯电动乘用车，具体情况见表2-1，各车型主要参数见表2-2。

| 表2-1 生产纲领一览表 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产纲领 | 备 注 |
| 1 | 纯电动乘用车 | 万辆 | 6 |  |
|  | 其中：运动型SUV | 万辆 | 2 |  |
|  | 时尚乘用车 | 万辆 | 2 |  |
|  | JNJ5020XXYEV3（MPV） | 万辆 | 2 |  |

表2-2    各车型主要参数一览表

| 车型名称 | 运动型SUV | JNJ5020XXYEV3 | 时尚乘用车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长×宽×高（mm） | 4400×1824×1650 | 3995×1620×1915 | 3520×1570×1490 |
| 轴距（mm） | 2703 | 2700 | 2345 |
| 前/后轮距（mm） | 1560/1560 | 1386/1408 | 1320/1350 |
| 整备质量（kg） | 1800 | 1345 | 1010 |
| 乘员数（人） | 5人 | 7人 | 5人 |
| 电机功率（额定/峰值） | 10KW/30KW | 30KW/60KW | 5KW/8KW |
| 单体电池类型 | 三元锂电3.6V | 三元锂电3.6V | 三元锂电3.6V |
| 电池组总容量（kWh） | 16.8 | 35 | 10.8 |
| 续航里程（km）（城市工况） | 160 | 210 | 200 |
| 最高车速（km/h） | 120 | 102 | 60 |
| 加速时间（0-100km/h） | ＜7S | ＜10S |  |
| 百公里耗电量（kWh） | 10 | 13 | 6 |
| 最大爬坡度（%） | ≥30 | ≥20 | ≥30 |

## 项目实施计划

建设计划及投产年限：计划2018年3月开始建设，2018年12月建成。

## 工程组成及主要建设内容

主体工程包括联合厂房（冲压车间、焊装车间、总装车间）、涂装车间；

辅助工程包括试车跑道、管理中心、餐厅、倒班宿舍、研发中心；

储运工程包括发运中心、成品停车场、油化库、供液站等；

公用工程建设动力中心（配电所、制冷站、空压站、热交换站等）、水泵房；

环保工程包括废料棚、危废暂存间、污水处理站等。

具体建设内容见表2-3。

| 表2-3 工程主要建设内容一览表 |
| --- |
| 类别 | 项目名称 | 生产任务 | 建设内容 | 建筑面积（m2） |
| 主体工程 | 联合厂房 | 冲压 车间 | 承担大、中型冲压件的生产任务。包括毛坯存放、冲压成形、模检具的存放、冲压成品存放、废料处理、模具的日常维护保养等工作 | 建设1条冲压线 | 48320 |
|  |  | 焊装 车间 | 承担白车身总成的焊装、检测、调整、修磨等任务，以及漆前白车身总成的存放任务 | 建设1条主焊线和1条调整线 |  |
|  |  | 总装 车间 | 承担部分总成分装、整车装配、检测等工作，及外协件周转配送的任务 | 车间由内饰装配输送线、底盘装配输送线、后内饰装配线、装配调整输送线、检测线、淋雨线、外观检查线，分装工作地和物流周转配送地等部门组成 |  |
|  | 涂装车间 | 承担白车身的涂装任务，包括前处理、阴极电泳、喷涂车底防护涂料、焊缝密封、喷中涂、面漆等 | 包括前处理和电泳工段、喷涂胶工段、中涂工段、面漆工段、检查修饰工段 | 34560 |
| 辅助工程 | 研发中心 | 研发新产品 |  | 12550 |
|  | 倒班宿舍 | 职工倒班休息 |  | 6180 |
|  | 餐厅 | 生产厂区职工就餐场所 |  |  |
|  | 试车跑道 | 成品车试车 | 长900m | / |
| 储运工程 | 发运中心 | 成品包装、发运 |  | 510（占地） |
|  | 成品停车场 | 成品车停放 |  | 25940（占地） |
|  | 油化库 | 储存油漆、溶剂等化学品存储 |  | 360 |
|  | 供液站 | 为总装车间提供防冻液、制动液等 |  | 60 |
| 公用工程 | 动力中心 | 供应电、蒸汽、冷媒、压缩空气等 | 含配电所、制冷站、空压站、热交换站等 | 2160（含污水处理站） |
|  | 水泵房 | 提供生产、生活用水 | 加压水泵 | 52 |
| 环保工程 | 废料库 | 存放一般固废 |  | 360 |
|  | 污水处理站 | 处理生产废水、生活污水，达标后排放 | 处理能力560m3/d | / |
|  | 危废暂存间 | 暂存生产过程中的危险废物 |  | 150 |

## 厂区总图数据

具体数据见表2-4。

| 表2-4 总图主要数据表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 | 备注 |
| 1 | 厂区用地面积 | m2 | 195818.9 | 折合293.73亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 132995 | / |
| 3 | 计容建筑面积 | m2 | 195835 |  |
| 4 | 建构筑物占地面积 | m2 | 105045 | / |
| 5 | 建筑密度 | % | 53.6 | / |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 25652.3 | / |
| 7 | 绿地率 | % | 13.1 | / |
| 8 | 容积率 | % | 1.0 | / |

## 主要设备

本项目主要生产设备288台（套、条），如表2-5所示。

| 表2-5 主要生产设备表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 （台/套/条） | 备注 |
| 一 | 冲压车间 |  |  |  |
| 1 | 2400t多连杆机械压力机 | 5m×2.5m | 1 |  |
| 2 | 1200t机械压力机 | 5m×2.5m | 1 |  |
| 3 | 1000t机械压力机 | 5m×2.5m | 2 |  |
| 4 | 冲压自动化 |  | 1 |  |
| 5 | 200t研配压力机 | 5m×2.5m | 1 |  |
| 6 | 模具清洗机 |  | 1 |  |
| 7 | 摇臂钻等模修设备 |  | 3 |  |
| 8 | 废料输送线 | S=1.4m | 1 |  |
| 9 | 工位器具、叉车、起重机及其他辅助设备 |  | 7 |  |
|  | 小计 |  | 18 |  |
| 二 | 焊装车间 |  |  |  |
| 1 | 悬挂点焊机 |  | 87 |  |
| 2 | 半自动CO2焊机 |  | 5 |  |
| 3 | 自动螺柱焊机 |  | 2 |  |
| 4 | 半自动螺柱焊机 |  | 2 |  |
| 5 | 点焊机器人 |  | 47 |  |
| 6 | 搬运机器人 |  | 5 |  |
| 8 | 门盖滚边系统 |  | 2 |  |
| 9 | 顶盖滚边系统 |  | 1 |  |
| 10 | 前舱总成焊接线 |  | 1 |  |
| 11 | 地板总成焊接线 |  | 1 |  |
| 12 | 地板总成补焊线 |  | 1 |  |
| 13 | 车身总成焊接线 |  | 1 |  |
| 14 | 车身总成补焊线 |  | 1 |  |
| 15 | 白车身总成调整线 |  | 1 |  |
| 16 | 测量、起重、输送及其他辅助设备 |  | 31 |  |
|  | 小计 |  | 188 |  |
| 三 | 涂装车间 |  |  |  |
| 1 | 预清理工位 | 12080×5160×4680 mm | 1 |  |
| 2 | 前处理装置 | 87000×6050×10240 mm | 1 |  |
| 3 | 电泳装置 | 40855×6050×10240 mm | 1 |  |
| 4 | 电泳后封闭间 | 25775×4600×5920 mm | 1 |  |
| 5 | 电泳烘干室 | 58000×4400×8500 mm | 1 |  |
| 6 | 强冷室 | 6500×3500×3700 mm | 1 |  |
| 7 | 电泳检查打磨室 | 36220×5160×4860 mm | 1 |  |
| 8 | 喷胶室 | 24240×5160×3940 mm | 1 |  |
| 9 | 密封工位 | 42080×5160×4080 mm | 1 |  |
| 10 | 离线修补室 | 6000×5000×4500 mm | 1 |  |
| 11 | 中涂喷漆室 | 37000×5660×14660 mm | 1 |  |
| 12 | 中涂烘干室 | 62000×4400×8500 mm | 1 |  |
| 13 | 中涂强冷室 | 6500×3500×3700 mm | 1 |  |
| 14 | 中涂打磨室 | 30160×5160×5060 mm | 1 |  |
| 15 | 面漆喷漆室1 | 37000×5660×14660 mm | 1 |  |
| 16 | 面漆（罩光漆）喷漆室2 | 23000×5660×14660 mm | 1 |  |
| 17 | 面漆烘干室 | 58000×4400×8500 mm | 1 |  |
| 18 | 面漆强冷室 | 6500×3500×3700 mm | 1 |  |
| 19 | 检查修饰工位 | 42080×5160×5030 mm | 1 |  |
| 20 | 点修补室 | 6160×5160×4860 mm | 4 |  |
| 21 | Audit工位 | 6080×5160×4080 mm | 1 |  |
| 22 | 大返修室 | 6160×5160×4860 mm | 1 |  |
| 23 | 离线修补室 | 6160×5160×4860 mm | 1 |  |
| 24 | 喷漆机器人 |  | 8 |  |
| 25 | 漆渣处理装置 | 非标 | 1 |  |
| 26 | 空调装置 | 非标 | 5 |  |
| 27 | 供漆系统 | 固瑞克 | 1 |  |
| 28 | 供胶系统 | 固瑞克 | 1 |  |
| 30 | 纯水装置 | 15t/h | 1 |  |
| 31 | 风淋室 | 4000×1500×2100 mm | 1 |  |
| 32 | 洁净间 | 非标 | 1 |  |
| 33 | 中控、起重、输送及其他辅助设备 |  | 7 |  |
|  | 小计 |  | 52 |  |
| 四 | 总装车间 |  |  |  |
| 1 | 车身存储线 | 非标 | 1 |  |
| 2 | 内饰装配线 | 非标 | 1 |  |
| 3 | 底盘装配线 | 非标 | 1 |  |
| 4 | 临时上件升降机 | 非标 | 1 |  |
| 5 | 涂装后上件升降机 | 非标 | 1 |  |
| 6 | 车身升降机 | 非标 | 1 |  |
| 7 | 最后装配线 | 非标 | 1 |  |
| 8 | 电机及后桥举升小车装配线 | 非标 | 1 |  |
| 9 | 电池组举升装配线 | 非标 | 1 |  |
| 10 | 轮胎拧紧机 | 无采购 | 1 |  |
| 11 | 制冷剂加注机 | SZJZ-VC03-GX00-ELB | 1 |  |
| 12 | 洗涤液加注机 | SZJZ-NP09-GX10-QLB | 1 |  |
| 13 | 制动液加注机 | SZJZ-VC/E01-GX30-ELBA | 1 |  |
| 14 | 淋雨吹干线 | 非标 | 1 |  |
| 15 | 终检线 | 非标 | 1 |  |
| 16 | 汽车举升机 | QJY-3.0D | 3 |  |
| 17 | 补漆室 | 非标 | 1 |  |
| 18 | 检测线 | 非标 | 1 |  |
| 19 | 起重、中控及其他辅助设备 |  | 10 |  |
|  | 小计 |  | 30 |  |
|  | 合计 |  | 288 |  |

## 原辅材料及能源消耗分析

### 原辅材料分析

根据建设单位提供的工艺资料，项目达产时原辅材料耗量如表2-6所示。

原辅材料通过国内招标采购、合同订购。

| 表2-6 主要原、辅材料消耗汇总表 |
| --- |
| 序号 | 原料名称 | 单位 | 用量 | 主要成分 |
| 一 | 冲压车间 |  |  |  |
| 1 | 金属原材料 | t/a | 25800 |  |
| 2 | 外协冲压件 | t/a | 30000 |  |
| 3 | 液压油 | t/a | 12 | 矿物油添加抗氧剂、防锈剂等 |
| 二 | 焊装车间 |  |  |  |
| 4 | CO2焊丝 | t/a | 6 |  |
| 三 | 涂装车间 |  |  |  |
| 5 | 脱脂剂 | t/a | 150 | 氢氧化钾、磷酸钾、硅酸钾、去离子水 |
| 6 | 硅烷处理剂 | t/a | 240 | 氟锆酸、无机酸、去离子水 |
| 7 | 硅烷添加剂 | t/a | 60 | 硅烷偶联剂、络合剂、去离子水 |
| 8 | 焊缝密封胶 | t/a | 300 | 固体份92%（PVC树脂82%、碳酸钙10%），溶剂8%（石脑油等） |
| 9 | 车底涂料 | t/a | 390 | 固体份92%（丙烯酸树脂52%、聚氨酯乳液25%、丁晴橡胶粉15%），溶剂8%（石脑油等） |
| 10 | 电泳底漆 | t/a | 299.17 | 固体份57%（树脂、高岭土），溶剂8%（醚类），去离子水35% |
| 11 | 水性中涂漆 | t/a | 137.14 | 采用施工漆不使用稀释剂。 固体份40%（树脂、颜料、添加剂等），溶剂10%（醇、酮、醚类）、去离子水50% |
| 12 | 水性面漆 | t/a | 109.09 | 采用施工漆不使用稀释剂。 固体份33%（树脂、颜料、添加剂等），溶剂15%（醇、酮、醚、酯类）、去离子水52% |
| 13 | 罩光漆 | t/a | 111.43 | 固体份60%（树脂），溶剂40%（苯系物、醇、醚、酯类、石脑油） |
| 14 | 罩光漆稀释剂 | t/a | 11.14 | 醇、酯类、二甲苯 |
| 15 | 溶剂漆洗枪溶剂 | t/a | 10 | 乙二醇乙醚醋酸脂、丙二醇甲醚醋酸脂、乙二醇丁醚 |
| 16 | 水性漆洗枪溶剂 | t/a | 20 | 醇类、水 |
| 17 | 漆雾凝聚剂 | t/a | 48 | 聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM） |
| 四 | 总装车间 |  |  |  |
| 18 | 润滑油类 | m3/a | 300 |  |
| 19 | 齿轮油 | m3/a | 160 |  |
| 20 | 防冻液 | m3/a | 480 |  |
| 21 | 动力转向液 | m3/a | 48 |  |
| 22 | 制动液 | m3/a | 70 |  |
| 23 | 洗涤液 | m3/a | 150 |  |
| 24 | 制冷剂 | m3/a | 70 | 制冷剂采用R134a（四氟乙烷），属于环境、安全友好型材料（不易燃易爆、无毒、无刺激性、无腐蚀性、不破坏臭氧层） |

拟建工程所用原辅材料组分及含量见下表2-7，涂料耗量核算见表2-8。

| 表2-7 主要原辅材料组分及含量一览表 |
| --- |
| 原料名称 | 成份及含量 |
| 脱脂剂 | K- | PO43- | LAS | 去离子水 |  |  |
|  | ＜3000ppm | ＜14000ppm | ＜5000ppm |  |  |  |
| 硅烷处理剂 | 氟锆酸 | 无机酸 | 去离子水 |  |  |  |
|  | 25% | 7% | 68% |  |  |  |
| 硅烷添加剂 | 硅烷偶联剂 | 络合剂 | 去离子水 |  |  |  |
|  | 30% | 20% | 50% |  |  |  |
| 电泳底漆 | 环氧树脂 | 聚酰氨树脂 | 聚醚树脂 | 去离子水 | 高岭土 | 乙二醇丁醚等 |
|  | 20% | 10% | 2% | 35% | 25% | 8% |
| 水性 中涂漆 | 固体份40% | 溶剂(2-丁氧基乙醇、1-甲基-2-吡咯烷酮、二甘醇一丁醚、C5~C20烷烃类) | 去离子水 |
|  | 颜料 | 树脂(氨基树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸、聚脂树脂) | 添加剂(流平助剂、防泡剂等) |  |  |
|  | 20% | 17% | 3% | 10% | 50% |
| 水性面漆 | 固体份33% | 溶剂（2-乙醇、2-乙基己醇、正丁醇、1-甲基-2-吡咯烷酮及其他酯、醚类） | 去离子水 |
|  | 颜料(铝粉、颜料粉、珠光粉) | 树脂(氨基树脂、聚氨酯、聚脂树脂) | 添加剂(流平助剂、防泡剂等) |  |  |
|  | 15% | 16% | 2% | 15% | 52% |
| 罩光漆 | 固体份60% | 溶剂40% |
|  | 树脂 | 苯系物 | 其它醇、醚、酯类、石脑油 |
|  | 丙烯酸树脂 | 氨基树脂 | 聚氨酯树脂 | 二甲苯 | 三甲苯、正丙苯、异丙苯 |  |
|  | 26% | 17% | 17% | 10% | 10% | 20% |
| 罩光漆稀释剂 | 醇、酯类 | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  | 90% | 10% |  |  |  |  |
| 溶剂漆洗枪溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 乙二醇丁醚 |  |  |  |
|  | 57% | 28% | 15% |  |  |  |
| 水性漆洗枪溶剂 | 醇类 | 水 |  |  |  |  |
|  | 15% | 85% |  |  |  |  |

表2-8    拟建工程涂料耗量核算一览表

| 工序 | 平均单车涂覆面积（m2/辆） | 总涂覆面积(万m2/a) | 漆料附着率 | 固体份 | 漆膜厚度(μm) | 漆膜厚度标准 | 涂料耗量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳底漆 | 90 | 540 | 95% | 57% | 30 | ≥20μm | 299.17 |
| 中涂漆 | 16 | 96 | 70% | 40% | 40 | ≥30μm | 137.14 |
| 面漆 | 12 | 72 | 70% | 33% | 35 | 60~100μm | 109.09 |
| 罩光漆 | 12 | 72 | 70% | 60% | 65 |  | 111.43 |

### 能源消耗分析

根据工艺提供资料，本工程达产时能源消耗如表2-9所示。

表2-9   工程能源耗量汇总表

| 序号 | 动能名称 | 单 位 | 年耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能 | kWh/a | 3000万 | 市政供给 |
| 2 | 新鲜水 | 万m3/a | 18.68 | 市政供给 |
| 3 | 蒸汽 | GJ/a | 98596.8 | 市政供给 |
| 4 | 天然气 | 万m3 | 584 | 市政供给 |
| 5 | 二氧化碳 | m3/a | 20000 | 外购 |

## 主要生产协作关系

本工程进行车身生产及总装配，其它各配套件由配套厂供应。成品车辆的运出及外协外购件的运入均依托社会运力加以解决。

本工程主要零部件供应情况见表2-10。

| 表2-10 主要协作配套件及供应厂家表 |
| --- |
| 序号 | 零部件名称 | 供应商名称 |
| 1 | 交流三相永磁同步电机总成 | 精进电动科技（北京）有限公司 |
| 2 | 隔振垫总成 | 广州骆氏汽车零件有限公司 |
| 3 | PCU总成（动力控制器总成） | 沈阳希科泰科技有限公司 |
| 4 | VCU总成 | 沈阳希科泰科技有限公司 |
| 5 | 直流高压母线总成 | 杭州豪润新能源科技有限公司 |
| 6 | 前端模块 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 7 | 电动水泵总成 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 |
| 8 | 膨胀罐总成 | 上海宝鹿车业有限公司 |
| 9 | 电动压缩机总成 | 上海日立电器有限公司 |
| 10 | 高压加热器总成 | 埃贝赫汽车技术有限公司 |
| 11 | 空调主机总成 | 重庆超力高科技有限责任公司 |
| 14 | 电动助力转向管柱带中间轴总成 | 苏州万都底盘部件有限公司 |
| 15 | 机械转向器带横拉杆总成 | 苏州万都底盘部件有限公司 |
| 16 | 制动钳总成 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 |
| 17 | ESP控制模块 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 |
| 18 | 真空助力器带制动主缸总成 | 厦门亨东制动系统有限公司 |
| 19 | 电动真空泵总成 | 海拉电子有限公司 |
| 20 | 前轮速传感器总成 | 陆博汽车电子(曲阜)有限公司 |
| 21 | 后减振器安装总成 | 一汽东机工减振器有限公司 |
| 22 | 子午线轮胎（225/55 R18） | 锦湖轮胎有限公司 |
| 23 | 铝合金轮毂（R17） | 保定立中车轮制造有限公司 |
| 24 | 粘贴式平衡块 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
| 25 | 电子换挡器(带模式开关) | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 |
| 26 | 车门锁体总成 | 常熟凯毅德汽车系统有限公司 |
| 27 | 背门玻璃总成 | 上海福耀汽车玻璃有限公司 |
| 28 | 背门锁扣总成 | 常熟凯毅德汽车系统有限公司 |
| 29 | 风窗玻璃总成 | 上海福耀汽车玻璃有限公司 |
| 30 | 天窗总成 | 上海英纳法汽车天窗系统有限公司 |
| 31 | 座椅总成 | 重庆江森自控电池有限公司 |
| 32 | 预紧限力式安全带总成 | 重庆光大汽车安全装备有限公司 |
| 33 | 安全带锁扣总成 | 重庆光大汽车安全装备有限公司 |
| 34 | 安全气囊电子控制单元 | 锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
| 35 | 驾驶员气囊 | 锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
| 36 | 雾灯总成 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 |
| 37 | 方向盘开关 | 浙江泰康电子有限公司 |
| 38 | 蓄电池总成 | 上海江森自控汽车电子有限公司 |
| 39 | TPMS传感器总成 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
| 40 | 发动机罩隔音垫 | 山东省丰达汽车内饰有限公司 |
| 41 | 翼子板挡风板 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 42 | 后车门外角饰分总成 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 43 | 仪表板下罩总成 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 44 | 电源面板总成 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 45 | 启动开关装饰环 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 46 | 背门内饰总成 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 47 | 装饰板总成 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 48 | 地毯总成 | 山东省丰达汽车内饰有限公司 |
| 49 | 副仪表板总成隔音垫 | 山东省丰达汽车内饰有限公司 |
| 50 | 背门锁扣堵盖 | 浙江双胜商贸物流有限公司 |
| 51 | 行李舱盖板 | 山东省丰达汽车内饰有限公司 |
| 52 | 行李舱搁物帘 | 温州锦鸿汽车部件有限公司 |
| 53 | 座椅记忆控制模块 | 重庆江森自控电池有限公司 |
| 54 | 门外把手灯 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 |

## 主要公用设施

### 供电系统

电源引自产业集聚区110kV彩虹变电站。在动力中心内建设一座10kV配电所，厂区设10座10/0.4kV车间变电所，变压器总安装容量20000kVA。变压器采用干式变压器。

### 给水系统

由市政给水主干管引入1条DN250给水管，厂区管网布置方式为环状，供水压力0.20MPa。

动力中心南侧设有加压水泵房，采用2套加压供水系统，分别为全厂的生产、生活、室内消防和自动喷洒系统供水。加压水泵房外设220m3消防水池，室外消火栓供水直接采用市政自来水。

冲压车间、焊装车间、空压站、制冷站各1套循环冷却水系统，循环水量分别为270m3/h、523m3/h、100m3/h、740m3/h。

### 排水系统

采用雨、污分流制。雨水就近排入市政雨水管网；浓盐水、循环排污水等清净下水主要成分为硫酸根、钙、镁离子，直接经总排口排入榆东路市政污水管网；生产废水和生活污水排入厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终进入小店污水处理厂深度处理。

### 纯水站

在涂装车间内设纯水制备系统1套，采用二级反渗透工艺，纯水制备能力15m3/h。纯水制备系统制纯水率70%，浓盐水产生30%，直接排入市政管网。纯水生产工艺见下图。

自来水    原 水 箱     砂滤      活性炭过滤    一级反渗透    二级反渗透

紫外线杀菌

纯水箱      终端过滤器     纯水

### 制冷系统

动力中心设制冷站为空调降温和涂装车间生产供冷冻水。制冷站设2台离心式冷水机组，单台制冷量为5626kW，夏季使用；1台螺杆式冷水机组，单台制冷量为359kW，四季使用。冷冻水供水温度为7℃，回水温度12℃。

冷冻水系统配套冷冻水循环水泵和补给水泵，采用补给水泵变频定压。夏季最大循环水量为2700m3/h，其他季节85 m3/h。年平均循环水量为740 m3/h。

### 天然气系统

天燃气由集聚区提供，供气管道DN250，供气压力0.2MPa。在用户入口处设燃气调压箱，通过车间管道送至各用气设备。集聚区市政气源为西气东输天然气，由焦作到安阳的“豫北支线”引入。

拟建项目天然气耗量见表2-11。

表2-11    本项目天然气耗量表

| 序号 | 用热部门 | 小时最大耗气量(m3/h) | 年耗气量（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间 | 生产（燃气燃烧器） | 胶烘干 | 210 | 84 |
|  |  |  | 电泳烘干 | 300 | 120 |
|  |  |  | 中涂烘干 | 300 | 120 |
|  |  |  | 面漆热闪干 | 100 | 40 |
|  |  |  | 面漆烘干 | 300 | 120 |
|  |  | 催化燃烧装置 | 喷漆废气治理 | 110 | 44 |
|  |  |  | 烘干废气治理 | 140 | 56 |
|  | 合计 | 1460 | 584 |

### 压缩空气系统

动力中心内设空压站。配3台空压机，其中1台43m3/min、0.8MPa水冷式无油螺杆空压机，2台110m3/min、0.8MPa水冷离心式空压机，总供气能力263 m3/min。压缩空气后处理采用3台模块式无热再生空气干燥机。

### 供热系统

拟建项目涂装车间脱脂工序，以及各车间、办公设施、餐厅的供暖热源采用市政蒸汽，由新奥集团供热厂供应。厂区热交换站设9MW的汽-水热交换机组3台，设计供回水温度为75/50℃。

## 原材料的贮运方式

汽车运输进厂，主要外协件在周转区储存。有毒有害物料均为桶装，贮存于油化库中，各种物品分类存放，库房采取全室通风措施。

## 职工人数、工作制度及年时基数

拟建工程劳动定员1140人。5天工作制，全年工作250天，各生产车间工作制度和设备年时基数见表2-12。

表2-12   工作制度及年时基数表

| 序号 | 部门名称 | 采用班制 | 设计设备年时基数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压车间 | 二班制 | 4000 |
| 2 | 焊装车间 | 二班制 | 4000 |
| 3 | 涂装车间 | 二班制 | 4000 |
| 4 | 总装车间 | 二班制 | 4000 |

# 工程分析

## 生产工艺流程及产污环节分析

整车生产主要包括冲压、焊装、涂装及总装四大部分。整车工艺流程如下：

图3-1    整车生产工艺流程

下面分别叙述各部分生产工艺流程及产污环节。

### 冲压车间

拟建工程建设1条冲压线，承担6万辆纯电动乘用车大中型冲压件的备料、冲压成形、质量检验、模具维修、设备维护、冲压件返修和冲压件储存等任务。工艺流程及产污环节如下：

噪声      噪声       噪声        噪声       噪声        噪声

钢板   堆 垛   拉 伸   成 形   整 形   修 边   冲 孔   翻 边

废料       废料

噪声

钣 金   检 验   成品入库   送焊装车间

冲压过程废料   废料输送带   废料打包处理区   集中处理

冲压模具   清洗   存放

废水

图3-2   冲压生产工艺流程及产污环节

工艺概述：

定尺板料由汽车运输进厂，在立体仓库堆垛存放；根据需要送冲压线进行拉伸、成形、整形、修边及冲孔、翻边；冲压件成品入专用工位器具，由输送机送冲压件库或焊装车间。产生的边角料由地下废料输送带送至废料料斗，集中外运处理。

冲压车间产生的主要污染因子为模具清洗废水、噪声和冲压废料、废液压油等。

### 焊装车间

拟建工程建设1条主焊线和1条调整线，承担6万辆纯电动乘用车车身总成焊接装配工作。工艺流程及产污环节如下。

冲压车间来散件

→左／右车门总成

→行李舱总成

→左／右翼子板

→前备箱罩总成

→左／右侧围总成

→顶盖总成

→前备箱总成

→前地板总成                                                 烟尘

→后地板总成→地板总成→车身总成焊接→总成调整线→白车身总成→打磨

→检查→涂装车间                                            金属粉尘

图3-3   车身焊装生产工艺流程及产污环节图

工艺概述：

主焊线包括地板总成焊接和车身总成焊接两部分。

地板总成焊接部分主要完成前地板、后地板、前备箱等总成装焊任务。主线体采用滑橇输送系统，采用机器人焊接。

车身总成焊接部分主要完成左右侧围预装及车身总成的焊接线。主焊夹具采用全自动、柔性化生产方式。主线体采用滑橇输送系统，全线采用机器人焊接。

主要工艺流程：焊接生产所需的冲压件、小焊合件按需送往各分总成焊接生产区，经小件焊接—分总成焊接—白车身总成焊接、调整，经检验合格后白车身总成送往涂装车间。

焊装车间生产过程产生的主要污染物为总成调整线CO2气体保护焊机产生的焊接烟尘以及打磨时产生的少量金属粉尘。

### 涂装车间

建设1条涂装生产线，承担6万辆纯电动乘用车车身总成的涂装任务。包括工件的漆前处理、阴极电泳底漆、PVC底涂、焊缝密封、中涂（水性漆）、面漆（水性漆）、罩光漆（溶剂漆）、烘干、检查、返修等，并完成油漆材料及产品涂层的检验工作。

工艺流程及产污环节如下。

脱脂剂          硅烷处理剂             电泳漆

白车身   洪流热水洗  预脱脂  脱脂、水洗  硅烷化、水洗  阴极电泳、水洗

废水          废液        废液（水）        废液（水）          废液（水）

有机废气、燃气废气    车底涂料       密封胶   有机废气、燃气废气           涂料 有机废气

电 泳 烘 干  PVC 底 涂  涂密封胶  胶 烘 干  打磨擦净  中涂喷漆

废水      废水、废渣

有机废气、燃气废气          涂料  有机废气  有机废气、燃气废气  涂料  有机废气  有机废气

中涂烘干  打磨擦净  面 漆 喷 涂  面 漆 闪 干  喷 罩 光 漆  流  平

废水        废水、废渣                       废水、废渣

有机废气、燃气废气

面漆、罩光漆烘干  检查精修   车品车身送总装车间

图3-4     涂装车间生产工艺流程及产污环节图

#### 工艺概述

- 洪流热水洗、预脱脂、脱脂

先通过洪流热水洗将白车身表面的部分灰尘、铁屑及油脂清洗掉，再通过预脱脂及脱脂液溶除表面上的油脂。热水洗槽、预脱脂及脱脂槽定期排放热水洗废水、预脱脂、脱脂废液，工件预清理、清洗产生连续及定期排放的废水。脱脂槽设有油水分离及磁性分离装置，以延长脱脂液的使用寿命。

废液与废水主要污染因子为pH、COD、石油类、磷酸盐、SS等。

- 硅烷化

硅烷化前处理又称薄膜前处理工艺，是替代传统磷化前处理的一种新工艺，不需表调和钝化处理，无有害重金属离子，不含磷，无需加热，沉渣量较少，是一种环保型的金属表面处理技术。

硅烷液采用硅烷偶联剂、氟锆酸、络合剂（聚乙烯醇）、无机酸等，定期补充。

废液与废水主要污染因子为pH、COD、SS、氟化物等。硅烷渣作为危险废物处理。

⑶ 阴极电泳

经硅烷化处理的白车身，需进行电泳涂装，电泳漆膜均匀，附着牢固。

电泳槽连续循环搅拌，定期进行清洗，清洗时产生洗槽废液即电泳废液。电泳后工件采用6级（UF水喷淋、UF水浸洗、UF水喷淋、纯水浸喷、纯水喷淋、新鲜纯水喷淋）逆流漂洗。工件漂洗过程采用超滤（UF）措施，回收大部分的电泳漆。漆采用无铅电泳漆。阴极电泳时间3分钟。

电泳清洗废水为连续及定期排放，电泳废液与电泳废水主要污染因子有pH、COD、SS。

⑷PVC底涂、涂密封胶（含烘干）

对电泳车身涂防震隔热的车底涂料，然后在焊缝处涂密封胶。车底涂料采用丙烯酸树脂涂料，由机器人自动喷涂，密封胶采用PVC（聚氯乙烯）涂料，由高压无气喷涂装置人工喷涂。涂密封胶后为150℃热空气30分钟烘干，在用天然气加热空气的干燥室中进行。烘干时胶中溶剂挥发，主要污染因子为非甲烷总烃。

⑸打磨

中涂、面漆前需用磨料对车身进行打磨。湿式打磨产生打磨废水，主要污染因子为SS。

⑹中涂和面漆（含罩光漆）喷涂

电泳后的车身涂一道中间涂层、二道面漆（面漆和罩光漆）。中涂、面漆采用水性漆，罩光漆采用溶剂漆。喷漆室采用文氏喷漆室去除漆雾。

喷漆工序产生漆雾、有机废气和喷漆废水，罩光漆后流平产生的有机废气。有机废气中主要污染因子为二甲苯、非甲烷总烃等；喷漆废水主要污染因子为pH、COD、SS等。漆雾处理产生废漆渣。喷枪清洗采用洗枪溶剂，产生的洗枪废溶剂。

⑺ 烘干（含闪干）

电泳后、中涂后及喷完罩光漆后均需烘干，面漆喷涂后需闪干。所有烘干、闪干均在用天然气加热空气的干燥室中进行。其中电泳后为180℃热空气30分钟烘干，喷面漆后为60~80℃热空气10分钟闪干，中涂、喷罩光漆后为150℃热空气30分钟烘干。

烘干工序产生有机废气，主要污染因子为二甲苯、非甲烷总烃等。天然气燃烧产生SO2、NOX。

⑻供漆系统

涂装车间设调漆间，设1套集中输调漆系统，它是由各部件以及输送管路构成的管道网络，不仅能够保证以适当的压力和流量输送涂料，同时还能对涂料的温度等特性进行控制。其主要部件包括：调漆罐、循环罐、输送泵、稳压器、过滤器、调压器和温控系统等。系统运行时，一台转移泵将罩光漆和稀释剂泵入调漆罐中进行调整，调整好的涂料被同一台转移泵泵入循环罐中，中涂、面漆因采用施工漆直接泵入循环罐。输送泵将循环罐中的涂料通过稳压器、过滤器泵入主管道，输送至各枪站点喷涂使用，而剩余涂料通过管道网络返回到循环罐中。由于涂料是在密闭系统中循环，因而避免了外界杂质对涂料的污染，从而保证了输送涂料的洁净度。

集中输调漆系统连续运行，在油漆调配和输送的过程中少量的有机溶剂挥发，通过“上送风、下排风”的送排风方式，将有机废气排出调漆间处理。有机废气主要污染因子为二甲苯、非甲烷总烃。

### 总装车间

承担6万辆纯电动乘用车的整车装配、检测等工作，同时还承担部分总成的分装及外协件周转配送的任务。

车间由内饰装配输送线、底盘装配输送线、后内饰装配线、装配调整输送线、检测线、淋雨线、外观检查线，分装工作地和物流周转配送地等部门组成。生产工艺流程及产污环节如图3-5所示。

车身完成存储及排序后上内饰装配线→安装铭牌及打号→底板安装→

安装仪表板隔热板→安装顶棚→安装制动踏板→安装制动主缸→安装ABS总成→安装仪表板→安装前后风挡玻璃→安装后桥、电机及电池总成→安装车轮→

防冻液、制动液、制冷剂、洗窗液、动力转向液、齿轮油等

↓

安装后组合灯→安装前大灯→内饰装配→安装地毯→安装座椅→加注各种液体→

整车完整性检查线（OK线）→前束调整→侧滑试验→转角试验→灯光测试→

补漆  有机废气

↓   ↑

漏电检测→制动试验→速度试验→淋雨、吹干试验→终  检→路 试→停车场

↓

废水

图3-5    总装车间生产工艺流程及产污环节图

总装车间排放的主要污染物为整车产品下线淋雨试验定期排放的废水，补漆室产生的少量含二甲苯有机废气。

## 物料平衡分析

拟建工程主要产污原辅材料为涂装车间使用的油漆及稀释剂，共消耗电泳底漆299.17t/a（含固体份57%、溶剂8%）、中涂漆137.14t/a（含固体份40%、溶剂10%）、面漆109.09 t/a（含固体份33%、溶剂15%），罩光漆111.43t/a（含固体份60%、溶剂40%），罩光漆稀释剂11.14t/a。

其中中涂漆和面漆为水性漆，不含二甲苯，且采用施工漆，不使用稀释剂。罩光漆和稀释剂含二甲苯10%。

合计非甲烷总烃含量109.72t/a，其中二甲苯12.26t/a。

涂胶工序底胶、密封胶合计消耗量为690 t/a，非甲烷总烃含量55.20 t/a。

涂装车间涂料物料平衡见图3-6。

图3-6    涂装车间达产时涂料物料平衡图            单位：t/a

## 拟建工程用排水平衡分析

拟建工程用水主要有冲压车间模具清洗用水，涂装车间前处理、硅烷化、电泳设备、喷漆室、打磨室、滑撬清洗用水，总装车间淋浴试验用水；各循环水系统补水；全厂生活用水；绿化用水等。

A. 模具清洗、前处理、硅烷化、电泳设备和喷漆室、打磨室、滑撬清洗及淋雨试验用水10%消耗，90%排放。

根据设计生产废水、废液排放量和排放周期，折算生产用水情况见下表。

| 表3-1 生产用水情况计算表 |
| --- |
| 序号 | 生产 车间 | 设计生产废水、废液排放情况 | 计算生产用水量（m3/d） |
|  |  | 来源 | 排放特点 | 排放量 | 水质类型 | 折合（m3/d） |  |
| 1 | 冲压车间 | 模具清洗排水 | 定期排放 | 5 m3/周 | 模具清洗废水 | 1.0 | 1.11 |
| 2 | 涂装 车间 | 洪流清洗倒槽排水 | 定期排放 | 21m3/3天 | 洪流清洗废液 | 7.0 | 7.78 |
|  |  | 预脱脂前洪流清洗排水 | 连续排放 | 2m3/h | 洪流清洗废水 | 32 | 35.56 |
|  |  | 预脱脂倒槽排水 | 定期排放 | 15m3/周 | 预脱脂废液 | 3.0 | 3.33 |
|  |  | 脱脂倒槽排水 | 定期排放 | 150m3/3个月 | 脱脂废液 | 2.4 | 2.66 |
|  |  | 脱脂后水洗槽排水 | 连续排放 | 2m3/h | 脱脂废水 | 32 | 35.56 |
|  |  | 脱脂后水洗槽倒槽排水 | 定期排放 | 10m3/周 | 脱脂废液 | 2.0 | 2.22 |
|  |  | 硅烷倒槽排水 | 定期排放 | 150m3/3个月 | 硅烷废液 | 2.4 | 2.66 |
|  |  | 硅烷后水洗槽排水 | 连续排放 | 2m3/h | 硅烷废水 | 32 | 35.56 |
|  |  | 硅烷后水洗槽倒槽排水 | 定期排放 | 40m3/月 | 硅烷废水 | 1.9 | 2.11 |
|  |  | 电泳槽倒槽排水 | 定期排放 | 150m3/6个月 | 电泳废液 | 1.2 | 1.33 |
|  |  | 超滤槽倒槽排水 | 定期排放 | 60m3/6个月 | 电泳废液 | 0.48 | 0.53 |
|  |  | 电泳后水洗槽排水 | 连续排放 | 2m3/h | 电泳废水 | 32 | 35.56 |
|  |  | 电泳后水洗槽倒槽排水 | 定期排放 | 30m3/3个月 | 电泳废水 | 0.48 | 0.54 |
|  |  | 喷漆循环水池排水 | 定期排放 | 150m3/3个月 | 喷漆废水 | 2.4 | 2.67 |
|  |  | 打磨、滑撬清洗排水 | 定期排放 | 2m3/天 | 喷漆废水 | 2.0 | 2.22 |
| 3 | 总装车间 | 淋雨试验排水 | 定期排放 | 20m3/周 | 淋雨试验废水 | 4 | 4.44 |

B. 冲压车间、焊装车间、空压站、制冷站共设4套循环冷却水系统，循环水量分别为270m3/h、523m3/h、100m3/h、740m3/h。各循环冷却水系统设计按照循环水量的1%补充软水，反冲洗用水按照补软水的5%计算。补充水约60%消耗，40%排放；反冲洗用水全部排放。

C. 本项目劳动定员1140人。办公人员用水定额40L/人・d，新鲜水用量45.6 m3/d；职工宿舍用水定额80L/人・d，新鲜水用量91.2 m3/d；食堂用水定额15L/人・次，新鲜水用量34.2 m3/d。因此总生活用水量171m3/d。

D. 全厂绿化面积25652.3m2，根据河南省地方标准《用水定额》（DB41T385-2009）取0.9m3/m2·a，合计新鲜水用量92.35m3/d。

拟建工程达产后总用水量为26875.09m3/d，其中新鲜水总用量747.09m3/d，循环用水量26128m3/d，水重复利用率为97.22%。

根据以上生产、生活、循环水系统和绿化用、排水分析，全厂水平衡表见表3-2，水平衡图3-7。

生产废水（158.26m3/d）和生活污水（145.35m3/d）经污水处理站处理后排入市政污水管网；循环排污水和纯水站产生的浓盐水等清净下水（151.12m3/d）直接排至厂区总排口。

表3-2    工程给排水平衡汇总表                单位：m3/d

图3-7    工程给排水平衡汇总表                单位：m3/d

## 工程污染因素分析

### 废气污染源及治理措施

营运期废气污染源主要为焊装车间CO2保护焊机产生的焊接烟尘，涂装车间产生的有机废气和燃气废气，总装车间补漆室有机废气，食堂油烟等。

#### 焊装车间

焊装车间5台半自动CO2焊机在工作时产生少量焊接烟尘（1t焊丝产生7kg），烟尘主要成份为Fe2O3和少量的MnO2。焊装车间焊丝用量为6t/a，经计算，烟尘总产生速率为0.01kg/h（0.042t/a）。

对半自动CO2焊机工位设置在密闭焊接间内，产生的烟尘经风机排风统一收集至1套烟尘净化机组处理，内部设有滤筒，净化效率90%以上，净化后烟尘排放速率为0.001kg/h（0.004t/a），排放浓度为0.26mg/m3，废气排放量4000m3/h，经1个15m高排气筒（G1）排放。

白车身总成调整打磨产生少量的金属粉尘，在工位设置集气罩收集、复合纤维过滤棉过滤后，由风管将废气引至车间换风系统，最终经车间屋顶排放。

焊装车间设全面换排风系统，烟、粉尘排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及厂界无组织排放监控点限值。

#### 涂装车间

A．喷漆室、流平室和热闪干

拟建工程中涂漆、面漆采用水性漆，罩光漆采用溶剂漆。

中涂漆、面漆、罩光漆喷涂均采用文氏喷漆室，喷涂时产生含二甲苯、非甲烷总烃等有机废气及漆雾，漆雾经文丘里管与水充分接触而被水吸收，净化效率98%。

经文氏喷漆室处理后的各喷漆室废气，采取玻璃纤维过滤棉进一步过滤漆雾后，和调漆间废气、面漆热闪干废气及罩光漆流平室废气汇合送至废气浓缩装置，采用沸石转轮吸附有机废气，吸附效率92%以上。未被吸附的有机废气通过40m高排气筒（G2）排放。

废气浓缩装置吸附了有机废气的沸石转轮，在脱附区域采用热空气将有机物脱附浓缩，进入一套催化燃烧装置处理，净化效率98%，催化燃烧装置采用天然气（耗量110m3/h）为热源，净化后的有机废气和燃天然气废气共用上述40m排气筒（G2）排放。流程如下。

图3-8    喷漆室有机废气处理措施流程图

根据物料衡算，工程达产后喷漆室排气筒（G2）漆雾、二甲苯、非甲烷总烃排放速率分别为0.24kg/h、0.16kg/h、1.10kg/h，排放浓度分别为0.39mg/m3、0.26mg/m3、1.83mg/m3。废气排放量600000m3/h。

参照《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年版）》第10册第249页天然气锅炉产排污系数表， SO2产生量为0.02Skg/万m3天然气（S为天然气中的S含量，取285.71mg/m3），NOx产生量为18.71kg/万m3天然气。经计算，SO2、NOx排放速率分别为0.063kg/h、0.206kg/h，排放浓度分别为0.10mg/m3、0.34mg/m3。

漆雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。二甲苯、非甲烷总烃满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值。SO2、NOx排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准。

B. 烘干室有机废气

涂装车间车底涂料、焊缝密封胶在1台胶烘干室烘干过程中全部挥发，根据物料平衡，胶烘干室非甲烷总烃总产生量55.20t/a。

设置电泳烘干室1台，电泳烘干室产生含乙二醇丁醚有机废气，根据物料平衡，电泳烘干室非甲烷总烃产生量为29.93t/a。

设置车身中涂漆、面漆烘干室共2台，车身喷漆后烘干时产生非甲烷总烃有机废气，根据物料平衡，各喷漆烘干室非甲烷总烃产生量为36.03t/a，其中二甲苯5.15 t/a。

以上各烘干工序二甲苯、非甲烷总烃产生速率分别为1.29kg/h、28.79kg/h。

对于各烘干工序产生的有机废气采用1套催化燃烧装置处理，净化效率98%。根据物料衡算，有机废气经过燃烧处理后，二甲苯、非甲烷总烃排放速率分别为0.03kg/h、0.58kg/h，排放浓度分别为1.12mg/m3、25.03mg/m3，废气排放量23000m3/h，经1个20m高排气筒（G3）排放。

催化燃烧装置采用天然气作为热源，耗量140m3/h。经计算，SO2、NOx排放速率分别为0.08kg/h、0.262kg/h，与净化后的烘干室废气一同由20m排气筒（G3）排放，排放浓度分别为3.48mg/m3、11.39mg/m3。

二甲苯、非甲烷总烃满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值。SO2、NOx排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准。

C. 各烘干室燃烧器

闪干及各烘干室燃烧器天然气合计耗量为1210m3/h，参照《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年版）》产排污系数表，废气量为136259.17Nm3/万m3天然气。经计算，废气排放量为16487 m3/h，SO2、NOx排放速率分别为0.691kg/h、2.264kg/h，排放浓度分别为41.94mg/m3、137.31mg/m3。燃气废气通过8个20m排气筒（G4~G11）排放。

排放均满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准。

D. 车间无组织排放

涂装车间无组织排放主要为喷漆室未能完全捕集的有机废气，通过涂装车间换风系统外排。经物料衡算，非甲烷总烃产生量为0.023kg/h（0.09t/a），其中二甲苯0.003kg/h（0.01t/a）。

无组织排放周界外满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2“其他企业”限值。

#### 总装车间

本工程生产纯电动乘用车，成品检测不产生尾气。

本工程补漆用漆量很小（约1.5t/a），总装车间设点修补室，点补产生少量含二甲苯、非甲烷总烃有机废气，设计采用1套活性炭吸附装置，净化效率80%，废气经收集后通过一座20m高排气筒（G12）排放。

该部分有机废气排放量已计入涂装车间部分，不再重复计算。

#### 餐厅油烟

厂区内建有职工餐厅1座，同时就餐人数约1000人，烹调（炒菜）灶头数5个，燃料为天然气，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定规模为中型，经类比，油烟产生浓度为15mg/m3。

采用油烟净化机组去除油烟，净化效率可达90％以上，废气排放量为10000m3/h，净化后油烟排放浓度<1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。油烟排放量0.015t/a。

拟建项目达产后，废气污染物排放及达标情况见表3-3。

表3-3    各废气污染源及污染物排放情况一览表

### 废水污染源、污染物及治理措施

#### 污染源及污染物种类

生产废水主要有冲压车间模具清洗水；涂装车间前处理设备连续及定期排放的洪流清洗废水、脱脂废水、硅烷废水，电泳设备连续及定期排放的电泳废水，前处理、电泳、喷漆设备定期排放的清洗废液、预脱脂废液、脱脂废液、硅烷废液、电泳废液、喷漆废水等；总装车间淋雨试验废水；全厂生活污水和各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水。

根据设计模具清洗废水、喷漆废水、淋雨试验废水排放周期，以及各前处理槽和电泳槽清洗时间、各前处理和电泳工序清洗废水溢流水量等设计资料，各种废水、废液的排放情况见表3-4。

类比国内汽车行业废水水质，污染物浓度情况见表3-5。

| 表3-4 废水污染源产生情况 |
| --- |
| 序号 | 废水来源 | 形式 | 排放周期 | 排放量m3/d | 水质类型 |
| 1 | 冲压车间 | 模具清洗液 | 间歇 | 5m³/周 | 1.0 | 模具清洗废水 |
| 2 | 涂装车间前处理及电泳废水 | 洪流清洗倒槽废水 | 间歇 | 21m³/3天 | 7.0 | 洪流清洗废液 |
| 3 |  | 预脱脂前洪流清洗废水 | 连续 | 2m³/h | 32 | 洪流清洗废水 |
| 4 |  | 预脱脂倒槽废水 | 间歇 | 15m³/周 | 3 | 预脱脂废液 |
| 5 |  | 脱脂倒槽废水 | 间歇 | 150m³/3月 | 2.4 | 脱脂废液 |
| 6 |  | 脱脂后水洗废水 | 水洗废水 | 连续 | 2m³/h | 32 | 脱脂废水 |
| 7 |  |  | 水洗槽倒槽废水 | 间歇 | 10m³/周 | 2.0 | 脱脂废水 |
| 8 |  | 硅烷倒槽废水 | 间歇 | 150m³/3月 | 2.4 | 硅烷废液 |
| 9 |  | 硅烷后水洗废水 | 硅烷后水洗废水 | 连续 | 2m³/h | 32 | 硅烷废水 |
| 10 |  |  | 水洗槽倒槽废水 | 间歇 | 40m³/月 | 1.9 | 硅烷废水 |
| 11 |  | 电泳槽倒槽清洗废水 | 间歇 | 150m³/6月 | 1.2 | 电泳废液 |
| 12 |  | 超滤槽倒槽废水 | 间歇 | 60m³/6月 | 0.48 | 电泳废液 |
| 13 |  | 电泳后水洗废水 | 水洗废水 | 连续 | 2m³/h | 32 | 电泳废水 |
| 14 |  |  | 水洗槽倒槽废水 | 间歇 | 30m³/3月 | 0.48 | 电泳废水 |
| 15 | 涂装车间喷漆室 | 喷漆废水 | 间歇 | 150m³/3月 | 2.4 | 喷漆废水 |
| 16 |  | 打磨擦净、滑撬清洗废水 | 间歇 | 2m³/天 | 2.0 | 喷漆废水 |
| 17 | 总装车间 | 淋雨试验废水 | 间歇 | 20m³/周 | 4 | 淋雨试验废水 |
| 18 | 生产废水小计 |  |  | 158.26 |  |
| 19 | 厂区生活污水 | 连续 |  | 145.35 |  |
| 20 | 浓盐水、循环排污水等清净下水 | 间歇 | / | 151.12 |  |

#### 表3-5     工程废水、废液水质指标

| 废水种类 | 排放 方式 | 产生浓度（mg/L，PH除外） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | SS | COD | 石油类 | 磷酸盐 | 氟化物 | 氨氮 |
| 冲压车间 | 模具清洗水 | 定期 | 10~12 | 800 | 3000 | 1000 |  |  |  |
| 涂装车间 | 洪流清洗废水、倒槽废水 | 连续 定期 | 9~11 | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  |
|  | 预脱脂废液、脱脂废液 | 定期 | 9~11 | 1000 | 6000 | 1000 | 650 |  |  |
|  | 脱脂废水 | 连续 定期 | 9~11 | 350 | 500 | 100 | 15 |  |  |
|  | 硅烷废液 | 定期 | 4~6 | 600 | 200 |  |  | 100 |  |
|  | 硅烷废水 | 定期 连续 | 4~6 | 60 | 40 |  |  | 10 |  |
|  | 电泳废液 | 定期 | 5~6 | 20000 | 30000 |  |  |  |  |
|  | 电泳废水 | 定期 连续 | 6~7 | 50 | 2500 |  |  |  |  |
|  | 喷漆、打磨、滑撬清洗废水 | 连续 定期 | 7~8 | 1000 | 3000 |  |  |  |  |
| 总装车间 | 淋雨试验废水 | 定期 | 6~9 | 200 | 40 | 30 |  |  |  |
| 厂区 | 生活污水 | 连续 | 6~9 | 200 | 400 |  | 2.5 |  | 30 |
|  | 清净下水 | 定期 |  |  | 40 | 总硬度205 | 全盐量650 |  |  |

#### 污水治理措施

厂区采用“清污分流”的排水体系，各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水直接经厂区总排口排入市政污水管网。

拟建工程在涂装车间西侧设1座污水处理站，处理全厂生产废水和生活污水。生产废水排入污水处理站先分质进行预处理，预处理后的生产废水同生活污水一起进行生化处理，处理后的废水由厂区总排口排入市政污水管网。

##### 生产废水预处理系统

污染物含量高的模具清洗废水、预脱脂和脱脂废液、电泳废液、喷漆废水、打磨精修废水、滑撬清洗废水等涂装废液采取“絮凝沉淀+气浮”预处理，含氟的硅烷废水、废液采取“絮凝沉淀”预处理。分别处理后和脱脂废水、电泳废水、淋雨试验废水等混合，采用“絮凝沉淀”工艺进行处理。预处理后的生产废水同生活污水一起进入污水处理站生化系统进一步处理。

B. 生化处理系统

预处理后的生产废水在混合污水池，与厂区生活污水混合，采取水解酸化+生物接触氧化工艺处理。经处理后厂区总排口各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 二级标准要求，经市政污水管网进入小店污水处理厂进一步处理。

硅烷废液预处理系统处理能力3m3/h（48m3/d），涂装废液预处理系统处理能力5m3/h（80m3/d），二班运行；涂装混合废水预处理系统设计处理能力12m3/h（192m3/d），二班运行。生化处理系统处理能力15m3/h（360m3/d），三班运行。

污水处理工艺流程见图3-9。污水处理站出水水质及总排口水质情况见表3-6。

| 表3-6 污水处理站废水处理量及出水水质一览表 |
| --- |
| 项目 | 废水处理量 | 污水处理站出水 | 污染物（出水浓度mg/L，污染物排放量t/a） |
|  | m3/d | m3/a |  | pH | SS | COD | 石油类 | 磷酸盐 | 氨氮 | 氟化物 |
| 项目各废水、废液混合水质 | 303.61 | 75902.5 | 产生浓度 (计算值) |  | 492.63 | 1183.66 | 96.90 | 5.55 | 19.15 | 1.91 |
|  |  |  | 产生量 |  | 37.39 | 89.84 | 7.36 | 0.42 | 1.45 | 0.14 |
| 污水处理站出水水质 | 303.61 | 75902.5 | 排放浓度 | 7~9 | 59.59 | 129.20 | 4.01 | 0.90 | 9.57 | 0.19 |
|  |  |  | 排放量 |  | 4.52 | 9.81 | 0.30 | 0.07 | 0.73 | 0.01 |
| 清净下水直接排至总排口 | 151.12 | 37780 | 排放浓度 | / | / | 30 | / | / | / | / |
| 厂区总排口 | 454.73 | 113682.5 | 排放浓度 | 7~9 | 39.78 | 96.23 | 2.68 | 0.60 | 6.39 | 0.13 |
|  |  |  | 排放量 |  | 4.52 | 10.94 | 0.30 | 0.07 | 0.73 | 0.01 |
| 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中二级 | 排放浓度 | 6~9 | 150 | 150 | 10 | 1.0 | 25 | 10 |

图3-9    污水处理站工艺流程图

### 噪声污染源及治理措施

主要为冲压车间压力机，涂装车间各种送排风机，空压站空压机，制冷站制冷机组，循环水系统，污水处理站风机及水泵等各种高噪声设备和试车跑道产生的噪声，类比同类设备监测结果，声级为75~95dB(A)，噪声源强及治理措施见表3-7。

| 表3-7 拟建工程各部门高噪声设备源强 单位：dB(A) |
| --- |
| 生产部门 | 设备名称 | 台数 | 噪声 源强 | 运行情况 | 防治措施 | 采取措施后车间外 |
| 冲压车间 | 压力机 | 4 | 90~95 | 间断 | 选用低噪声、振动小的设备，基础安装减振器。冲压线全封闭 | 70~75 |
| 涂装车间 | 空调送风机 | 若干 | 90~95 | 连续 | 选节能高效风机，设单独风机间，车间全封闭 | 65~75 |
|  | 通风机、增压风机 | 若干 | 85~90 | 连续 |  |  |
| 空压站 | 空压机 | 3 | 80 | 连续 | 选用低噪声设备、设减振基础、进口装消声器，建筑隔声 | < 65 |
| 制冷站 | 制冷机组 | 3 | 80~85 | 连续 | 建筑隔声 | 60~65 |
| 循环水系统 | 循环水泵 | 若干 | 80~85 | 连续 | 设于房间内 | 60~65 |
|  | 冷却塔 | 8 | 80~85 | 连续 | 选用节能低噪声设备，建筑隔声 | 60~65 |
| 污水处理站 | 罗茨风机 | 若干 | 85~90 | 连续 | 设单独隔声间 | 65~70 |
|  | 各种水泵 | 若干 | 75~85 | 连续 | 设于地下或站房内 | 65~70 |
| 试车跑道 | 75 | 连续 | 采用改良SMA沥青路面，比普通路面有3dB(A)以上的降噪作用 | < 75 |

采取以上措施后，各站房、车间外噪声可降至60~75dB(A)以下。

### 固体废物产生及处置措施

项目产生的一般废物有冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾；危险废物有冲压车间废液压油，涂装车间产生的废过滤棉、废沸石、废活性炭（含总装车间）、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废渣、废溶剂，污水处理产生的物化干污泥，废手套及废抹布（含油）等。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，废化工桶由原厂家回收用于原始用途重新利用，不属于固体废物，也不属于危险废物，为非固体废物。

各种废物处理处置方式为：一般废物冲压废料及各种废包装材料交专业公司回收利用；生化污泥和生活垃圾运至市政垃圾处理场填埋。

危险废物在厂内油化库南侧建设危废暂存间暂存（位置见图2-1），委托有资质的危险废物处置公司安全处置。

危废暂存间建筑面积150m2。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，地面设地沟和集水池，防止废油和渗滤液泄漏至室外。地面、地沟及集水池均作防腐处理。地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高1m）。危废定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置。

一般固废及非固体废物产生量及处理处置情况见表3-8，危险废物产生量及处理处置情况见表3-9。

| 表3-8 一般固废及非固体废物产生量及处理处置情况一览表 t/a |
| --- |
| 序号 | 种类 | 类别 | 产生量 | 处理处置措施 | 排放量 |
| 1 | 冲压废料 | 一般废物 | 5676 | 交专业公司回收 | 0 |
| 2 | 各种废包装材料 | 一般废物 | 200 |  | 0 |
| 3 | 生化污泥 | 一般废物 | 172 | 送至市政垃圾处理场 | 0 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般废物 | 85.5 |  | 0 |
| 5 | 废化工桶 | 非固体废物 | 37720个 | 厂家回收 | 0 |

表3-9   拟建工程危险废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液压油 | HW08 | （900-217-08）机械设备废润滑油 | 12 | 设备润滑及维修 | 液态 | 矿物油、水 | 矿物油 | 每1月 | T，I | 暂存后委托有危废处置资质的单位安全处置 |
| 2 | 浮油 | HW08 | （900-210-08）废水处理产生的浮渣 | 3 | 涂装车间脱脂工序油水分离器 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 每周 | T，I |  |
| 3 | 废过滤棉、活性炭 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 7.1 | 涂装车间喷漆室、总装车间活性炭吸附装置 | 固态 | 过滤棉、活性炭、油漆 | 二甲苯、挥发性有机物 | 每半年 | T/In |  |
| 4 | 废漆渣 | HW12 | （264-011-12）油漆生产过程产生的残渣 | 93 | 涂装车间喷漆室 | 固态 | 油漆 | 二甲苯、挥发性有机物 | 每日 | T |  |
| 5 | 硅烷废渣 | HW17 | （336-064-17）金属表面处理产生的废槽渣 | 0.6 | 涂装车间硅烷槽 | 固态 | 锆盐沉淀物、氟化物等 | 锆盐沉淀物、氟化物等 | 每日 | T/C |  |
| 6 | 废溶剂 | HW12 | （264-013-12）油漆配制和使用过程中产生的有机溶剂废物 | 30 | 涂装车间喷枪 | 液态 | 有机溶剂 | 二甲苯、挥发性有机物 | 每日 | T |  |
| 7 | 废沸石 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 1.0 | 涂装车间沸石转轮吸附装置 | 固态 | 沸石、油漆 | 二甲苯、挥发性有机物 | 每10年 | T/In |  |
| 8 | 污水处理物化干污泥 | HW08、HW12 | （900-210-08）废水处理产生的浮渣、（264-012-12）油漆生产过程中产生的废水处理污泥 | 100 | 污水处理站 | 固态 | 矿物油、树脂、颜料等 | 矿物油、树脂、颜料等 | 每日 | T、T/C |  |
| 9 | 含油废抹布、手套 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 20 | 涂装车间清洗工段和设备维修等 | 固态 | 手套、抹布、 矿物油 | 矿物油 | 每日 | T，I |  |

## 建设期环境影响因素分析

拟建工程建筑面积约132995m2。建设施工将使用钢材、木材、混凝土等建筑材料。使用的主要设备有卡车、混凝土搅拌机、吊车、打桩机、振捣机等。施工过程中的主要污染问题为扬尘和机械噪声。

A. 施工扬尘对环境空气的影响分析

由于在施工过程中破坏了地表结构，使砂土裸露，产生地表扬尘，造成环境污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关。

⑴ 施工扬尘的主要来源

① 土方的挖掘、低洼处回填土扬尘；

② 建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；

③ 施工垃圾的清理及堆放扬尘；

④ 运输车辆造成的现场道路扬尘。

⑵ 施工扬尘的影响分析

根据类比资料，施工现场TSP浓度约为0.42mg/m3，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（0.30mg/m3）的1.4倍。需通过采取临时性的防尘措施，如定时洒水等，防止对厂外环境造成影响。

B. 施工噪声环境影响分析

建设项目土建工程需动用一定数量的运输及施工机械，它们在运行时噪声较大，将对拟建厂区周围环境产生噪声影响，工程完工后其影响即消失。

C. 施工期生态影响分析

施工期生态环境的影响因素主要为：场地开挖期间土层裸露以及建设期间的弃土堆存产生的扬尘和水土流失。需采取措施防止水土流失，在建设后期及时进行植被种植和绿化。

## 污染物产生和排放情况核算

拟建工程污染物产生、排放及削减情况见表3-10。

表3-10    拟建工程污染物产生及排放情况一览表       单位：t/a

| 种类 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 万m3/a | 256124 | 0 | 256124 |
|  | 颗粒物 | 合计 | t/a | 47.352 | 46.398 | 0.954 |
|  |  | 其中：烟尘 | t/a | 0.042 | 0.038 | 0.004 |
|  |  | 漆雾 | t/a | 47.31 | 46.36 | 0.95 |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | t/a | 160.65 | 153.88 | 6.77 |
|  |  | 其中：二甲苯 | t/a | 11.68 | 10.94 | 0.74 |
|  | SO2 | t/a | 3.34 | 0 | 3.34 |
|  | NOx | t/a | 10.93 | 0 | 10.93 |
| 废水(排放为进污水处理厂量) | 生产、生活废水量(m3/a) | m3/a | 75902.5 | 0 | 75902.5 |
|  | 清净下水量(m3/a) | m3/a | 37780 | 0 | 37780 |
|  | SS | t/a | 37.39 | 32.87 | 4.52 |
|  | COD | t/a | 89.84 | 78.9 | 10.94 |
|  | 石油类 | t/a | 7.36 | 7.06 | 0.30 |
|  | 磷酸盐 | t/a | 0.42 | 0.35 | 0.07 |
|  | 氟化物 | t/a | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
|  | 氨氮 | t/a | 1.45 | 0.72 | 0.73 |
| 固废(产生量) | 危险废物 | t/a | 266.7 | 266.7 | 0 |
|  | 一般工业固废 | t/a | 5876.00 | 5876.00 | 0 |
|  | 生活垃圾、生化污泥 | t/a | 257.50 | 257.50 | 0 |
|  | 非固体废物（废化工桶） | 个/a | 37720个 | 37720个 | 0 |

## 清洁生产水平分析

### 产品先进性

本项目产品为纯电动乘用车，电动、智能、互联、轻量化是公司产品开发的核心理念，整车采用高效率、高可靠性、低成本动力电驱系统，满足国民用车需求，符合国家新能源车推广应用要求。

### 原辅材料

（1）本项目乘用车车身蒙皮均采用耐腐蚀的钢板，涂装前处理采用硅烷化替代磷化工艺，硅烷处理剂不含磷及重金属镍，更加环保。

（2）本项目采用的电泳漆、中涂漆、面漆均为环保型水性涂料，不含苯、二甲苯等苯系物以及汞、砷、铅、镉、锑、铬酸盐等，符合清洁生产要求。罩光漆和罩光漆稀释剂采用低二甲苯（10%）溶剂型涂料。

### 生产工艺及设备

#### 冲压车间

冲压生产线设备选型立足国内，兼顾国外。选用制造精良、可靠性高，性价比高，低噪音、节能高效设备。

冲压线均带有自动化上下料装置，废料采用地下输送方式，能全线自动收集冲压废料，具有较高的自动化水平。

#### 焊装车间

焊接设备以悬挂点焊机、固定点焊机为主，选用节能、高效产品。多车型混线柔性生产，提高机械化、自动化率和关键设备利用率。

#### 涂装车间

（1）采用先进的静电旋杯喷涂机器人，自动完成中涂、面漆涂装，能有效地保证涂装质量，提高产品涂装表面的光泽和鲜艳度，降低喷涂漆量。采用目前结构先进、技术成熟的喷漆室及除渣系统。

（2）电泳底漆、中涂、面漆均采用水性涂料，涂料输送采用自动输调漆，换色更加容易快捷，且大幅降低换色清洗喷枪溶剂的使用量。

（3）前处理、电泳设备采用摆杆＋滑撬吊具输送系统，工件能实现较大的入槽角度，使槽体容积变小，缩短了生产线长度，同时能使工件得到最好的清洗效果。电泳后水洗采用超滤水逆流冲洗，最大限度回收电泳漆，降低废水排放浓度。

（4）涂装前处理采用硅烷化替代传统的磷化工艺，更加节能、环保。

（5）底漆烘干线、中涂烘干线以及面漆烘干线采用横向式车体进入方式，使炉长度、体积缩小，节省空间、能源。

#### 总装车间

选用符合国家标准的先进的节能型工艺设备。平面布置尽可能使物流距离最短，节省物流设备能耗。车间生产线的选用具有柔性和灵活性，可适应多品种产品组装，利于共线生产。

### 清洁能源使用及节能措施

项目工艺过程清洁能源使用与节能措施包括：

（1）涂装车间各类烘干炉、催化燃烧装置加热均采用天然气作为燃料，降低污染物的排放量。

（2）供电系统采用节能型变压器，采用动态电容补偿，进行无功就地补偿，减少线损，提高功率因素，增加后确保功率因数达到95%以上。

（3）照明选用高效节能光源，节约电能。

（4）对水、电、热等能源均配备计量仪表，以利于能源的使用和管理。

（5）厂部和各车间设有能源管理部门，加强对能源的管理，所有能源均进行计量管理，能耗按指标进行考核，最大限度地减少能源的浪费。

### 涂装车间对照《涂装行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委员会、环境保护部、工信部2016年发布）表1“汽车车身评价指标项目、权重及基准值”和表6“清洁生产管理指标项目、权重及基准值”，本项目清洁生产评价指标情况如表3-11。

| 表3-11 汽车车身评价指标项目、权重、清洁生产管理指标及基准值及本项目情况 |
| --- |
| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 拟建工程清洁生产数据 |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.53 | 涂装前处理 | 脱脂设施 | -- | 0.10 | 环保a、节水b 技术应用；节能技术应用c | 环保a、节水b 技术应用 | 采用低氮脱脂；脱脂前热水预清洗，设油水分离、磁性分离装置；加热槽体外加保温层，保温效果好。I级 |
| 2 |  |  |  | 转化膜、磷化设施 |  | 0.10 | 薄膜型转化膜处理工艺；环保a、节水b技术应用；节能技术应用c | 环保a、节水b 技术应用；中温d 磷化；节能技术应用c | 环保a、节水b 技术应用 | 采用常温的硅烷化工艺替代传统磷化，节能、环保。I级 |
| 3 |  |  |  | 脱水烘干 |  | 0.06 | 应满足以下条件之一：①无需脱水烘干；②低湿低温空气吹干法 | 应满足以下条件之一：①节能技术应用c；②使用清洁能源 | 无需脱水烘干。I级 |
| 4 |  |  | 底漆 | 电泳 | -- | 0.10 | 低温i 固化电泳工艺；节能技术应用c；闭路节水冲洗系统；备用槽 | 超滤装置；备用槽 | 电泳后采用四级超滤液清洗、二级纯水洗，最大限度回收电泳漆。II级 |
| 5 |  |  |  | 烘干 | -- | 0.06 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 加热装置多级调节f，使用清洁能源 | 烘干采用热风循环的加热方式，热源为天然气。I级 |
| 6 |  |  | 喷涂 | 漆雾处理 | -- | 0.06 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥90% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | 采用文氏喷漆室，漆雾处理效率≥98%。I级 |
| 7 |  |  |  | 喷漆 |  | 0.05 | 应满足以下条件之一：①中涂、色漆使用水性漆；②使用粉末涂料；③使用光固化（UV）漆；④免中涂工艺 | 节能c 技术应用 | 中涂、色漆使用水性漆。I级 |
|  |  |  |  |  |  | 0.05 | 节能技术应用c；废溶剂收集、处理e；除补漆外均采用机器人喷涂 | 废溶剂收集、处理e；外表面采用机器人喷涂 | 废溶剂收集、处理e | 应用变频电机按需调节水量、风量、能耗；工件采用机器人自动静电喷涂；废溶剂作为危废交由有资质单位处理。I级 |
| 8 |  |  |  | 烘干 |  | 0.06 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 烘干采用热风循环的加热方式，热源为天然气。I级 |
| 9 |  |  | 废气处 理设施 | 喷漆废气 | -- | 0.08 | 所有溶剂型喷漆工段有VOCs 处理设施，处理效率≥85%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 溶剂型色漆、罩光漆有VOCs 处理设施，处理效率≥85%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 溶剂型罩光漆有VOCs 处理设施，处理效率≥80%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 喷漆工段设沸石转轮吸附＋脱附焚烧装置，处理效率90.2%；有VOCs 处理设备运行监控装置。I级 |
| 10 |  |  |  | 涂层烘干废气 | -- | 0.08 | 有VOCs 处理设施，处理效率≥98%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 有VOCs 处理设施，处理效率≥95%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 有VOCs 处理设施，处理效率≥90% | 有VOCs 处理设施（催化燃烧装置），处理效率≥98%；有VOCs 处理设备运行监控装置。I级 |
| 11 |  |  | 原辅材料 | 槽液 | 脱脂 | -- | 0.03 | 采用低温f 脱脂剂 | 采用中温g 脱脂剂 | 采用中温(55±5℃)脱脂剂。II级 |
| 12 |  |  |  |  | 磷化、转化膜 | -- | 0.03 | 采用不含第一类金属污染物的磷化液、转化膜液 | 采用低温h、第一类重金属污染物含量≤1%的磷化液、转化膜液 | 采用中温d 磷化液 | 采用硅烷化，不含第一类金属污染物。 I级 |
| 13 |  |  |  | 底漆 | -- | 0.03 | 应满足以下条件之一：①低温i 固化电泳漆；②节能、低沉降型、无铅、无镉电泳漆 | 应满足以下条件之一：①电泳漆；②自泳漆 | 采用无铅、无镉、节能型阴极电泳漆。I级 |
| 14 |  |  |  | 中涂 | -- | 0.03 | VOCs 含量≤30% | VOCs 含量≤40% | VOCs 含量≤55% | VOCs 含量10%。I级 |
| 15 |  |  |  | 色漆 | -- | 0.03 | VOCs 含量≤50% | VOCs 含量≤65% | VOCs 含量≤75% | VOCs 含量15%。I级 |
| 16 |  |  |  | 罩光漆 | -- | 0.03 | VOCs 含量≤55% | VOCs 含量≤60% | VOCs 含量≤65% | VOCs 含量40%。I级 |
| 17 |  |  |  | 喷枪 清洗 液 | 水 性 漆 | -- | 0.02 | VOCs 含量≤15% | VOCs 含量≤20% | VOCs 含量≤30% | 水性漆喷枪清洗液VOCs 含量为15%。I级 |
| 18 | 资源和能源消耗指标 | 0.12 | 单位面积取水量* | l/m2 | 0.50 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | 9.44。I级 |
| 19 |  |  | 单位面积综合耗能* | 乘用车 | kgce/m2 | 0.50 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.3 | 1.13。II级 |
|  |  |  |  | 商用车 | kgce/m2 |  | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | / |
| 20 | 污染物产生指标 | 0.25 | 单位面积CODcr 产生量* | g/m2 | 0.33 | ≤10 | ≤14 | ≤18 | 13.73。II级 |
| 21 |  |  | 单位面积的总磷产生量* | g/m2 | 0.17 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | 0.08。I级 |
| 22 |  |  | 单位面积的危险废物产生量* | g/m2 | 0.17 | ≤140 | ≤160 | ≤240 | 49.39。I级 |
| 23 |  |  | 单位面积 VOCs产生量* | 乘用车 | g/m2 | 0.33 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | 29.75。I级 |
|  |  |  |  | 商用车 | g/m2 |  | ≤40 | ≤60 | ≤80 | / |
| 24 | 清洁生产管理指标 | 0.1 | 环境管理 | -- | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 | 满足法律、法规及排放标准，满足总量控制等要求。I级 |
| 25 |  |  |  | -- | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照GB 18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 | 一般固废及危险废物的贮存及处理处置均符合相关要求。I级 |
| 26 |  |  |  | -- | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 | 符合产业政策，无明令淘汰或禁止的落后工艺和装备，未使用高耗能落后机电设备及不符合限制标准涂料。I级 |
| 27 |  |  |  | -- | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 | 前处理工艺不含苯，除油、除旧漆中不使用甲苯、二甲苯和汽油。I级 |
| 28 |  |  |  | -- | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 | 符合要求。I级 |
| 29 |  |  |  | -- | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T 24001 | 建立环境管理体系。I级 |
| 30 |  |  |  | -- | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs 处理设备运行监控装置 | 按法律法规、环评要求安装在线监测及设备运行监控装置。I级 |
| 31 |  |  |  | -- | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 | 已做环境信息公开。I级 |
| 32 |  |  |  | -- | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 | 符合相关法律法规标准要求。I级 |
| 33 |  |  |  | -- | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 | 按“三同时”执行。I级 |
| 34 |  |  | 组织机构 | -- | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 | 设置环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构。II级 |
| 35 |  |  | 生产过程 | -- | 0.10 | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 | 符合要求。I级 |
| 36 |  |  | 环境应急预案 | -- | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 | 符合要求。I级 |
| 37 |  |  | 能源管理 | -- | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB 17167配备要求 | 符合GB 17167配备要求。 |
| 38 |  |  | 节水管理 | -- | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合GB 24789 配备要求 | 主要用能单位配备能源计量器具。 |
| 注1：表1仅适合汽车车身涂装线，其他涂装线按工艺分别按表2-表5相关要求执行。 注2：商用车包括重型和轻型载货车的驾驶室，不包括车厢、客车。 注3：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照电泳面积（本项目按90m2/台）进行计算。 注4：VOCs处理设备是作为工艺设备之一，单位面积VOCs产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注5：中涂、色漆、罩光漆VOCs含量指的是涂料包装物的VOCs重量百分比，固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比；喷枪清洗液VOCs含量指的是施工状态的喷枪清洗液VOCs含量。 注6：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置（石灰石法、静电法）的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 a 环保技术应用包括：采用现有的环保技术、环保工艺、环保原材料，如采用无磷磷化、低氮脱脂等措施，或其他环保的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 b 节水技术应用包括：前处理有逆流漂洗、脱脂前预清洗（热水洗）、除油、除渣等槽液处理、水综合利用措施；湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 c 节能技术应用包括：余热利用；应用变频电机等节能措施可按需调节水量、风量、能耗；喷漆室应用循环风技术；喷淋装置可按需调整喷淋的水量、范围；烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大）产品涂层应用辐射等节能加热方式；排气能源回收利用；应用简洁、节能的工艺；应用中低温处理的药液；应用中低温固化的涂料；具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 d 中温磷化温度45-55℃；f 低温脱脂温度≤45℃；g 中温脱脂温度45-55℃；h 低温磷化温度≤45℃；i 低温固化电泳漆温度≤160℃。 e 废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的CODcr 产生量。 j 加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |

采用限定性指标和指标分级加权评价相结合的方法，在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算企业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对涂装生产企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为Ⅰ级为国际清洁生产领先水平、Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。

表3-12    涂装行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： ——YⅠ≥85； 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： ——YⅡ≥85； 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 同时满足： ——YⅢ=100； |

由表3-11可知，本项目汽车车身涂装清洁生产综合评价指数YII=100分，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值。对照表3-12评定条件，本项目汽车车身涂装清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。

# 项目所在区域环境现状调查

## 自然环境调查

### 地理位置

新乡市位于河南省北部。南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，总面积8249平方公里。

新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）位于新乡市市区东部，距市区行政中心8公里，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划面积22.8平方公里。

拟建工程位于新乡经济技术开发区新长北线（S308）以北、经十路以东、榆东路以西、规划纬五路以南地块，厂址北面隔纬五路为联谊制药，东面隔榆东路为豫飞重工，西面隔经十路为新飞专用汽车集团，南面隔新长北线为天缘泡沫和康华精纺。厂址中心地理位置坐标为东经114°04'57.64"、北纬35°17'05.23"。

拟建工程距各敏感点均较远，最近为东北760m的中开置业，其余敏感点均在800m以上。厂址及周边环境现状见图4-1，地理位置见图4-2。

厂址现状                            西厂界外经十路

北厂界外联谊制药               东厂界外榆东路及豫飞重工

南厂界                                厂址西3km大沙河

图4-1   厂址及周边环境环境概况图

### 地形地貌

新乡市属于华北板块，地处黄河、海河两大流域，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%。新乡市除西北隅太行山区至山前倾斜平原一带地势从晋豫边界向东南呈台阶式下降外，广大黄河冲积扇平原地势西南高而东北低，总体自辖区西南隅向东北倾斜，有中山、低山、丘陵、山间盆地和平原等多种地貌类型，土壤的分布与之密切相关。各类地貌的展布格局和延伸方向，除南部临黄河一带受秦岭系东西向活动构造的控制外，其余地区大多受新华夏系北北东—北东向构造格局的控制。以北北东—北东向太行山前活动断裂为界，新生代以来，除西北隅地壳持续抬升隆起成山之外，其余地区持续下降成为黄河冲积扇平原。

拟建工程所在的新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72 m左右，砂丘最高点为86.2 m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68 m以上。

拟建工程厂址内地形局部稍有起伏，场地土质类型为中软土。海拔68~71m。

图4-2   拟建工程地理位置图

### 地质条件

本项目位于新乡市经济技术开发区境内，地质构造较简单，地层大部分为第四系地层覆盖，该区域地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷的交接部分，区域地质属于黄河冲洪积平原区。浅层属新生代第四系全新冲积物。区域构造活动强烈，以北北东向断裂构造为主，主要分布于市境的东部和西部，既是断裂带，又是地震带。东部的聊城—兰考断裂带内有东濮坳陷，西部的太行山前断裂内有汤阴地堑，二者之间为华北坳陷沉降区内地震活动微弱的内黄隆起；北西向断裂次之，主要有新乡—商丘断裂和峪河—新乡断裂；此外还有东西向的盘古寺—新乡断裂。受构造活动的影响，京广铁路以西及北部山区处于地震活动较微弱的地带；山前广大平原区属于华北坳陷，处于华北地震区河北平原地震带的南端，地震活动较为频繁和强烈。

### 气象、气候特征

新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14 ℃，7月最热，平均27.3 ℃；1月最冷，平均0.2 ℃。历年最高气温42 ℃（1992年），最低气温-19.2 ℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，多年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，年最多风向为NE，年平均风速2.08 m/s。

### 水文

新乡经济技术开发区位于新乡市区东部的黄河故道区，总面积33平方公里。区域地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属于黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。由于新乡经济技术开发区属与黄河故道区，因此具有丰富的地下水资源。

（1）地表水

① 大沙河

大沙河属于黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，呈南西-北东向展布，流经新乡县、新乡经济技术开发区和延津县，由新乡流出进山东最终汇入黄河，属于黄河流域。从西南方向的刑庄村进入新乡市经济技术开发区，于小杨庄北部流出。大沙河规划功能为IV类。

②东孟姜女河

东孟姜女河是卫河的支流，属海河流域，全长50.5 km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要的纳污河流，规划功能为V类。

③东三干渠

东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8 km，顶宽20 m左右，底宽8-11 m，深2.7-3.3 m，引水流量15-31 m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1∶2，年引水8-12次，平均引水天数144天。

本项目废水排入厂区内污水处理站进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后进入小店污水处理厂进行深度处理，污水处理厂尾水排入大沙河。

评价区域内水系分布图详见图4-3。

（2）地下水

该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8 m，底板埋深71-87 m，以中砂为主。中层水顶板埋深73-97 m，底板埋深124-137 m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7 g/L。地下水流向从西南至东北。

### 生态现状

新乡经济技术开发区土壤属于潮土向褐土过渡的湿潮土、沙土。地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要灌木有白腊条、胡枝子等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等。新乡市不是一个资源型城市，不存在资源型城市大多具有的自然生态遭到破坏、环境污染和退化的问题，区域生态现状尚可。

### 新乡市城市饮用水源保护区介绍

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）由河南省人民政府以豫政办[2007]125 号文批复，具体划分结果如表4-1所示。拟建项目与相关水源地关系详见图4-4。

图4-3    区域水系分布及地表水断面监测布点示意图

图4-4    项目与新乡市集中式饮用水水源地保护区位置关系图

表4-1    新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域 | 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域 |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 黄河干流原阳取水口(幸福闸、马庄闸、双井闸)上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域 | 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区 |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域 | 北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300米以东的区域 |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域 | 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域 |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域 | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外 100 米的区域 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域 | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游 3000米的陆域 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域 | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域 |

由图4-4可知，与拟建项目距离最近的是距贾太湖水源地距离最近，距离为22km以上，不在其保护区范围内。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号文），拟建项目区域内无县级和乡镇级集中式饮用水水源地。

### 小店污水处理厂介绍

新乡经济技术开发区采取雨污分流的排水体制，雨水通过雨水管道排入大沙河，经开区工业和生活污水各自经预处理后，通过污水管网输送到小店污水处理厂进行深度处理。小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区东边界，设计污水处理能力10万 m3/d，分二期建设，一期5万 m3/d目前已运行多年，二期工程已于2017年底开始调试运行。

小店污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，排入大沙河，最终排入黄河。

小店污水处理厂处理工艺见下图：

本项目位于小店污水处理厂收水范围内，其有能力接纳本项目外排废水。

## 新乡市水环境整治规划

### 《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）

（1）主要目标：到2020年，全市水环境质量得到阶段性改善。海河流域除氨氮外其余指标均要达到或优于Ⅴ类；黄河流域稳中趋好。县级以上城市建成区黑臭水体基本消除。饮用水安全得到全面保障。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。卫河新乡段、共产主义渠新乡段环境流量基本得到保障。

到2030年，力争全市水环境质量总体改善，海河流域由重度污染好转为轻度污染，黄河流域由轻度污染改善为良好，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，全市生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

（2）方案中提出：加快城镇污水处理设施建设与改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜进行提标改造，强化脱氮除磷设施同步提标改造，新建城镇污水处理厂采用先进技术提高治污效能。新建城镇污水处理厂全部达到或优于一级A排放标准，重点推进新乡市铁西北部污水处理厂、新乡市东区污水处理厂、新乡市小店污水处理工程（二期）等污水处理厂建设，全面提升城镇生活污染治理能力。

（3）方案附件1中地表水水质目标清单要求：到2018年，大沙河水花堡桥断面水质满足地表水IV类标准。

目前，小店污水处理工程（二期）已于2017年底开始调试运行，水花堡桥断面正在进行截污、清淤等治理工作。

### 《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）

（1）工作目标：2018年，我市5条出境河流水质稳定达到省政府规定的标准；各县(市)、区出境断面水质全面达标；市区和各县(市)、区集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于96%；市辖5条出境河流环境流量调度机制运转正常；全市区域内黑臭水体整治任务完成率达到80%；完成焦化、氮肥、有色金属、电镀、化工五个行业水污染综合整治工作；全面完成畜禽养殖企业环境综合整治工作；完成南水北调二级保护区范围内所有违法建设项目的取缔搬迁工作;基本完成农村环境综合整治工作。

（2）重点工作：a. 深化工业企业水污染防治。b. 加快城镇、工业园区污水处理厂及其配套管网建设，全面整治黑臭水体。c. 全面实施畜禽养殖业综合整治。d. 保障集中式饮用水水源地环境安全,保护南水北调中线工程(新乡段)总干渠水质。e. 减少农村农业面源污染。f. 建立河流环境流量调度机制。g. 保障全市水环境安全。

## 环境功能区划

根据新乡市环境功能区划，评价区域各环境要素中环境空气质量功能区划为二级，声环境功能区划为3类，大沙河水体功能规划为地表水IV类，地下水环境质量为Ⅲ类，土壤环境质量为Ⅱ类。

## 环境敏感目标调查

根据评价工作确定的评价范围，结合项目污染物的排放情况，以及厂区周边自然环境和社会环境情况，通过调查可知本区域无重大环境敏感目标。区域一般环境敏感目标见第1章表1-8，分布情况见图1-1。

## 评价区域内污染源调查

经调查，评价区域主要污染源排放情况见表4-2。

| 表4-2 区域内主要工业企业污染排放统计表 |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | COD t/a | 氨氮 t/a | SO2 t/a | NOX t/a |
| 1 | 新乡市护神特种织物有限公司 | 纺织业 | 86 | 11.6 | 26.82 | / |
| 2 | 新乡景弘印染有限公司 | 纺织业 | 40 | 4 | 47.4 | / |
| 3 | 新乡新奥热力有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 1.55 | 0.026 | 81 | / |
| 4 | 新乡市高金食品有限公司 | 农副食品加工业 | 20.55 | 2.055 | / | / |
| 5 | 新乡化纤股份有限公司 | 轻工纺织化纤 | 1170 | 30.44 | 1403.5 | 521.7 |
| 6 | 河南海利华生物科技发展有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 1.2 | 0.03 | 10.9 | / |
| 7 | 新乡市神舟晶体科技发展有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.43 | 0.03 | / | 0.0027 |
| 8 | 河南现代商贸物流城开发有限公司 | 仓储业 | 1.7664 | 0.1766 | 0.0001 | 0.0128 |
| 9 | 河南现代公铁物流有限公司 | 仓储业 | 0.691 | 0.0691 | 0.00014 | 0.0128 |
| 10 | 新乡双鹭生物技术有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 7.92 | 0.44 | / | / |
| 11 | 新乡市溶解乙炔气厂 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.05 | 0.004 | / | / |
| 12 | 新乡市华源生物科技有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.05 | / | / | / |
| 13 | 新乡立白实业有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 18.4 | / | 60.5 | / |
| 14 | 新乡市奇航科技有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.027 | / | 1.728 | / |
| 15 | 新乡市富邦科技有限公司 | 专用化学品制造业 | / | / | 0.576 | / |
| 16 | 新乡市一梅化工有限公司 | 医药制造业 | / | / | 0.56 | / |
| 17 | 新乡中科燎原生物能源有限公司 | 其他 | 0.2 | / | 12 | / |
| 18 | 华瑞（新乡）化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.1575 | / | 5.7 | / |
| 19 | 新乡市振华钻井液材料有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.047 | / | 1.89 | / |
| 20 | 新乡市龙盛化工有限责任公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工 | 0.034 | 0.0025 | / | / |
| 21 | 新乡市恒星化工有限责任公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.014 | / | 0.072 | / |
| 22 | 豫北光洋转向器有限公司 | 交通运输设备制造业 | 2.28 | / | / | / |
| 23 | 新乡龙浩实业有限公司 | 能源批发业 | 0.043 | 0.0043 | 0.000009 | 1.6 |
| 24 | 河南世通电气自动化控制有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 0.2 | / | 0.0476 | 0.0216 |
| 25 | 新乡市新鹰建材有限公司 | 水泥制品制造 | 0.0801 | 0.0083 | 0.02 | 0.094 |
| 26 | 新乡市兴华液压机械有限公司 | 普通机械制造业 | 0.04 | / | / | / |
| 27 | 新乡市兴豫塑料制品有限公司 | 塑料制品业 | 0.135 | 0.01 | / | / |
| 28 | 新乡锦绣防水材料股份有限公司 | 电气机械及器材制造 | 1.01 | 0.026 | 4.57 | / |
| 29 | 河南省臧营桥食品有限公司 | 食品加工业 | 0.38 | 0.12 | 0.29 | / |
| 30 | 新乡康盛管业（制冷配）有限公司 | 金属制品业 | 1.5 | / | 1.08 | / |
| 31 | 新乡市西满塑料制品有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 0.16 | 0.016 | 0.000018 | 0.0032 |
| 32 | 新乡市鑫业金属材料有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0 | 1.2 | / |
| 33 | 新乡市信谊纸制品包装有限公司 | 包装装潢及其它印刷 | 0.0432 | 0.0043 | 0.0614 | 0.2877 |
| 34 | 新乡市成祥染料有限公司 | 纺织业 | 1.763 | / | 5 | / |
| 35 | 中煤润邦机械装备股份有限公司 | 矿山机械制造 | 0.061 | 0.0061 | / | / |
| 36 | 新乡市炬能耐材有限公司 | 耐火材料制品制造 | 0.021 | 0.002 | 0.108 | 0.508 |
| 合计 | / | 1357.803 | 49.070 | 1665.023 | 524.243 |

# 环境现状监测与评价

## 环境空气质量现状监测与评价

### 环境空气现状监测点位布设

根据拟建项目厂址所处区域的地理位置、气象特征、功能特征，在评价区域内共布设3个环境空气现状监测点位进行分析评价。监测点位置及功能详见表5-1和图1-1。

其中，中开置业点位的常规及特征监测因子、位堤村和新远实验学校点位的特征监测因子委托河南博晟检验技术有限公司2017年11月27日~2017年12月3日进行监测，位堤村和新远实验学校的常规监测因子利用《新乡化纤股份有限公司年产2×2万吨超细旦氨纶纤维环评报告书》中2017年6月9日~2017年6月15日的监测数据进行评价。

表5-1    环境空气现状监测点位布设一览表

| 点位 | 监测点名称 | 与项目方位、距离 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中开置业 | NE、735 m | SO2、NO2小时浓度及日均浓度；PM2.5、PM10日均浓度； O3小时浓度及8小时平均浓度； 二甲苯、非甲烷总烃一次浓度。 | 年最多风向上风向 |
| 2 | 位堤村 | SSW、785 m |  | 下风向 |
| 3 | 新远实验学校 | ESE、993 m |  | 侧风向 |

### 监测频率

连续监测7天，其中SO2、NO2和PM2.5、PM10日均浓度每日24小时采样时间，O3 8小时平均值每日保证有6小时的采样时间。

SO2、NO2、O3小时浓度及二甲苯、非甲烷总烃一次浓度每日监测4次，监测时间2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样45分钟。

### 监测分析方法

按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《环境监测技术规范》（大气部分）执行，具体分析方法见表5-2。

| 表5-2 环境空气现状监测项目及分析方法 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 日均值：0.004 mg/m3 小时值：0.007 mg/m3 |
| 2 | NO2 | Saltzman盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 日均值：0.003 mg/m3 小时值：0.005 mg/m3 |
| 3 | PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 日均值：0.010 mg/m3 |
| 4 | PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 日均值：0.010 mg/m3 |
| 5 | 二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B） | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 10 μg/m3 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04 mg/m3 |
| 7 | O3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009 | 0.010 mg/m3 |

### 评价标准

如下表5-3所示。

| 表5-3 环境空气质量监测评价标准 |
| --- |
| 序号 | 污染物 | 日平均值（mg/m3） | 小时平均值 （mg/m3） | 备注 |
| 1 | SO2 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | NO2 | 0.08 | 0.20 |  |
| 3 | PM10 | 0.15 | / |  |
| 4 | PM2.5 | 0.075 | / |  |
| 5 | O3 | 0.16(日最大8小时平均) | 0.20 |  |
| 6 | 二甲苯 | 一次浓度值0.3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高允许浓度” |
| 7 | 非甲烷总烃 | 一次浓度值2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司） |

### 评价方法

采用单因子指数法对环境空气质量现状进行评价，评价公式如下：

式中：Pi—污染物的污染指数；

Si—污染物的评价标准值（mg/m3）；

Ci—污染物的实测浓度（mg/m3）。

### 气象条件监测结果

监测期间监测点气象条件参数见表5-4。

表5-4    环境空气气象参数

| 采样日期 | 采样时段 | 气温 ℃ | 气压 kPa | 风向风速 m/s | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.11.27 | 02:00-03:00 | 3.1 | 101.0 | 南1.4 | 8 | 6 |
|  | 08:00-09:00 | 6.7 | 101.5 | 南1.7 | 8 | 6 |
|  | 14:00-15:00 | 9.3 | 100.9 | 南1.2 | 7 | 6 |
|  | 20:00-21:00 | 4.7 | 101.3 | 南1.9 | 7 | 6 |
| 2017.11.28 | 02:00-03:00 | 1.6 | 101.3 | 东北1.7 | 7 | 6 |
|  | 08:00-09:00 | 13.5 | 100.9 | 东北1.1 | 7 | 6 |
|  | 14:00-15:00 | 16.2 | 101.3 | 东北1.5 | 8 | 6 |
|  | 20:00-21:00 | 4.5 | 101.7 | 东北1.3 | 8 | 6 |
| 2017.11.29 | 02:00-03:00 | -2.6 | 100.9 | 东北1.1 | 7 | 5 |
|  | 08:00-09:00 | 4.6 | 101.5 | 东北1.4 | 7 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 100.7 | 东北1.3 | 5 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 3.9 | 101.2 | 东北1.7 | 5 | 2 |
| 2017.11.30 | 02:00-03:00 | -3.7 | 101.2 | 东北0.7 | 4 | 2 |
|  | 08:00-09:00 | 4.4 | 101.3 | 东北0.3 | 3 | 2 |
|  | 14:00-15:00 | 6.7 | 101.8 | 东北0.8 | 3 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 3.9 | 101.6 | 东北0.4 | 4 | 2 |
| 2017.12.1 | 02:00-03:00 | -3.7 | 100.8 | 南0.5 | 7 | 6 |
|  | 08:00-09:00 | 5.5 | 100.6 | 南0.9 | 7 | 6 |
|  | 14:00-15:00 | 8.1 | 101.7 | 南0.4 | 8 | 7 |
|  | 20:00-21:00 | 4.9 | 101.9 | 南0.7 | 8 | 7 |
| 2017.12.2 | 02:00-03:00 | -1.7 | 101.7 | 西南1.1 | 8 | 6 |
|  | 08:00-09:00 | 8.9 | 101.5 | 西南1.3 | 5 | 4 |
|  | 14:00-15:00 | 11.4 | 101.4 | 西南0.9 | 5 | 4 |
|  | 20:00-21:00 | 4.8 | 101.8 | 西南1.6 | 8 | 6 |
| 2017.12.3 | 02:00-03:00 | -4.3 | 101.4 | 东北1.6 | 8 | 6 |
|  | 08:00-09:00 | 8.4 | 100.3 | 东北1.9 | 6 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 11.6 | 101.4 | 东北2.3 | 4 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 5.6 | 100.6 | 东北1.7 | 4 | 2 |

由以上气象数据可知，监测期间该区域平均气温为5.1℃，平均风速为1.2m/s，平均大气压为101.3kPa，监测期间以东北风为主，东北风向频率为57.1％。

### 环境空气质量监测结果及评价

常规检测因子SO2、NO2、O3小时均值，PM10、PM2.5日均浓度值，以及O3 8小时均值监测结果见表5-5，污染指数统计结果见表5-6。

| 表5-5 评价区域内大气污染物监测结果一览表 单位：mg/m3 |
| --- |
| 监测项目 | 监测时间 | 2017.11.27 | 2017.11.28 | 2017.11.29 | 2017.11.30 | 2017.12.01 | 2017.12.02 | 2017.12.03 | 标准值（mg/m3） |
| 中开置业 | SO2 | 小时均值 | 0.016~0.024 | 0.021~0.027 | 0.021~0.032 | 0.019~0.035 | 0.019~0.031 | 0.010~0.023 | 0.015~0.035 | 0.50 |
|  |  | 日均值 | 0.021 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.027 | 0.021 | 0.024 | 0.15 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.021~0.034 | 0.022~0.035 | 0.023~0.032 | 0.022~0.029 | 0.020~0.028 | 0.019~0.025 | 0.019~0.027 | 0.20 |
|  |  | 日均值 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 0.08 |
|  | O3 | 小时均值 | 0.020~0.060 | 0.036~0.079 | 0.042~0.082 | 0.043~0.111 | 0.033~0.100 | 0.034~0.077 | 0.052~0.077 | 0.20 |
|  |  | 8小时均值 | 0.057 | 0.068 | 0.080 | 0.105 | 0.098 | 0.074 | 0.075 | 0.16 |
|  | PM10 | 日均值 | 0.221 | 0.251 | 0.158 | 0.126 | 0.110 | 0.115 | 0.101 | 0.15 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 0.103 | 0.134 | 0.079 | 0.069 | 0.064 | 0.066 | 0.057 | 0.075 |
|  |  | 监测时间 | 2017.06.09~2017.06.15 |  |
| 新远实验学校 | SO2 | 小时均值 | 0.022~0.051 | 0.50 |
|  |  | 日均值 | 0.026~0.046 | 0.15 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.017~0.057 | 0.20 |
|  |  | 日均值 | 0.032~0.045 | 0.08 |
|  | O3 | 小时均值 | 0.114~0.154 | 0.20 |
|  |  | 8小时均值 | 0.132~0.144 | 0.16 |
|  | PM10 | 日均值 | 0.113~0.126 | 0.15 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 0.054~0.060 | 0.075 |
| 位堤村 | SO2 | 小时均值 | 0.015~0.054 | 0.50 |
|  |  | 日均值 | 0.025~0.040 | 0.15 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.019~0.055 | 0.20 |
|  |  | 日均值 | 0.031~0.046 | 0.08 |
|  | O3 | 小时均值 | 0.117~0.155 | 0.20 |
|  |  | 8小时均值 | 0.136~0.143 | 0.16 |
|  | PM10 | 日均值 | 0.114~0.125 | 0.15 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 0.057~0.068 | 0.075 |
| 表5-6 环境空气现状监测结果统计 |
| 项目 监测点 | 污染指数范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| 中开置业 | SO2 | 小时值 | 0.020~0.072 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.140~0.213 | / | / |
|  | NO2 | 小时值 | 0.095~0.175 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.288~0.425 | / | / |
|  | O3 | 小时值 | 0.100~0.555 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.356~0.656 | / | / |
|  | PM10日均值 | 0.673~1.673 | 0.67 | 42.9 |
|  | PM2.5日均值 | 0.760~1.787 | 0.79 | 42.9 |
| 新远实验学校 | SO2 | 小时值 | 0.044~0.102 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.173~0.307 | / | / |
|  | NO2 | 小时值 | 0.085~0.285 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.400~0.563 | / | / |
|  | O3 | 小时值 | 0.570~0.770 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.825~0.900 | / | / |
|  | PM10日均值 | 0.753~0.840 | / | / |
|  | PM2.5日均值 | 0.720~0.800 | / | / |
| 位堤村 | SO2 | 小时值 | 0.030~0.108 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.167~0.267 | / | / |
|  | NO2 | 小时值 | 0.095~0.275 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.388~0.575 | / | / |
|  | O3 | 小时值 | 0.585~0.775 | / | / |
|  |  | 日均值 | 0.850~0.894 | / | / |
|  | PM10日均值 | 0.760~0.833 | / | / |
|  | PM2.5日均值 | 0.760~0.907 | / | / |

从表5-5、表5-6可知，评价区域内环境空气监测点SO2、NO2、O3小时及日均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10、PM2.5日均值在中开置业监测点存在超标现象，PM10日均浓度为0.101~0.251mg/m3，超标率为42.9%，最大超标倍数为0.67倍；PM2.5日均浓度为0.054~0.134mg/m3，超标率为42.9%，最大超标倍数为1.79倍。超标原因主要为监测期间北方冬季气候干燥、风沙较大。

二甲苯、非甲烷总烃一次浓度值监测结果见表5-7。

| 表5-7 评价区域环境空气中二甲苯、非甲烷总烃一次浓度监测结果评价表（mg/m3） |
| --- |
| 监测项目 | 监测时间 | 2017.11.27 | 2017.11.28 | 2017.11.29 | 2017.11.30 | 2017.12.01 | 2017.12.02 | 2017.12.03 |
| 中开置业 | 二甲苯 | 02:00-03:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00-09:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00-15:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00-21:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 非甲烷总烃 | 02:00-03:00 | 0.99 | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.96 | 1.01 | 0.91 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.98 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
| 新远实验学校 | 二甲苯 | 02:00-03:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00-09:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00-15:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00-21:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 非甲烷总烃 | 02:00-03:00 | 0.78 | 1.02 | 1.13 | 0.96 | 1.07 | 0.80 | 0.88 |
|  |  | 08:00-09:00 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 0.98 | 0.90 | 0.98 |
|  |  | 14:00-15:00 | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 0.99 | 0.76 | 0.86 |
|  |  | 20:00-21:00 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 0.94 | 0.80 | 1.11 |
| 位堤村 | 二甲苯 | 02:00-03:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 08:00-09:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:00-15:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 20:00-21:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 非甲烷总烃 | 02:00-03:00 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 1.02 | 0.78 | 0.85 | 0.76 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.96 | 1.13 | 1.09 | 0.99 | 0.81 | 0.84 | 0.78 |
|  |  | 14:00-15:00 | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.76 |
|  |  | 20:00-21:00 | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 0.79 | 0.96 | 0.80 | 0.80 |

由表5-7可知，各敏感点特征污染物二甲苯均未检出，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”的限值要求。非甲烷总烃一次浓度范围为0.76~1.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度2.0mg/m3的限值要求。

综上所述，除区域PM10、PM2.5受气候影响有所超标外，评价范围内其余各监测点各监测因子均满足相应标准要求，区域环境空气质量状况尚可。

## 水环境质量现状监测与评价

### 水环境质量现状监测与评价

#### 监测断面

共设置3个监测断面，断面设置情况见表5-7、图4-3。其中1#、2#委托河南博晟检验技术有限公司于2017年11月28~30日对上述断面进行了连续3天的取样监测，每天1次。3#大沙河水花堡断面引用新乡市环境监测站2016年6月～2017年2月例行监测数据。

| 表5-7 地表水环境现状监测断面 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 监测断面位置 | 功能区划 | 备注 |
| 1# | 大沙河 | 小店污水处理厂排入大沙河排口上游500m | 地表水Ⅳ类 | 对照断面 |
| 2# | 大沙河 | 小店污水处理厂排入大沙河排口下游500m | 地表水Ⅳ类 | 混合断面 |
| 3# | 大沙河 | 水花堡断面 | 地表水Ⅳ类 | 常规断面 |

#### 监测因子

监测因子：pH值、化学需氧量（COD）、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、总磷、锌、镍、氟化物。

#### 监测分析方法

地表水监测分析方法见表5-8。

| 表5-8 地表水监测项目及分析方法 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | / |
| 2 | COD | 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | 4mg/L |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L |
| 4 | 石油类 | 红外分光光度法（HJ637-2012） | 0.01mg/L |
| 5 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 亚甲蓝分光光度法（GB/T7494-1987） | 0.05mg/L |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L |
| 7 | 锌（地表水） | ICP-AES（B）法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | 0.006mg/L |
| 8 | 镍（地表水） | ICP-AES（B）法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | 0.01mg/L |
| 9 | 氟化物 | 离子选择电极法（GB 7484-87） | 0.05mg/L |

#### 评价标准

根据水环境功能区划，大沙河各监测断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表5-9。

| 表5-9 地表水环境监测断面执行标准 单位：mg/L，pH除外 |
| --- |
| 断面及功能区划类别 监测项目 | 1#、2#断面 |
|  | Ⅳ类 |
| pH值（无量纲） | 6~9 |
| COD | ≤30 |
| 氨氮 | ≤1.5 |
| 石油类 | ≤0.5 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | ≤0.3 |
| 总磷 | ≤0.3 |
| 锌 | ≤2.0 |
| 镍 | / |
| 氟化物 | ≤1.5 |

#### 评价方法

采用单因子指数法对水环境质量现状进行评价。

#### 监测结果及评价

地表水环境现状监测结果见表5-10，污染指数见表5-11。

表5-10    地表水水质监测结果一览表      单位：mg/L，pH除外

| 监测项目 | 监测断面、采样日期 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | 小店污水处理厂排入大沙河排口上游500m | 小店污水处理厂排入大沙河排口下游500m |  |
|  | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 |  |
| pH | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.14 | 6~9 |
| COD | 35 | 37 | 34 | 38 | 37 | 47 | ≤30 |
| 氨氮 | 0.545 | 0.445 | 0.473 | 0.504 | 0.537 | 0.609 | ≤1.5 |
| 石油类 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ≤0.5 |
| LAS | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.110 | 0.112 | 0.131 | ≤0.3 |
| 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | ≤0.3 |
| 锌 | 0.062 | 0.067 | 0.090 | 0.093 | 0.111 | 0.111 | ≤2.0 |
| 镍 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / |
| 氟化物 | 1.44 | 1.48 | 1.49 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | ≤1.5 |
| 表5-11 地表水各监测因子污染指数一览表 |
| 监测项目 | 监测断面、采样日期 |
|  | 小店污水处理厂排入大沙河排口上游500m | 小店污水处理厂排入大沙河排口下游500m |
|  | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 |
| pH | 0.060 | 0.065 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.070 |
| COD | 1.167 | 1.233 | 1.133 | 1.267 | 1.233 | 1.567 |
| 氨氮 | 0.363 | 0.297 | 0.315 | 0.336 | 0.358 | 0.406 |
| 石油类 | 0.060 | 0.100 | 0.060 | 0.080 | 0.060 | 0.060 |
| LAS | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.367 | 0.373 | 0.437 |
| 总磷 | 0.133 | 0.167 | 0.133 | 0.100 | 0.100 | 0.600 |
| 锌 | 0.031 | 0.034 | 0.045 | 0.047 | 0.056 | 0.056 |
| 镍 | / | / | / | / | / | / |
| 氟化物 | 0.960 | 0.987 | 0.993 | 0.920 | 0.980 | 0.987 |

注：未检出数据计算标准指数时以检出限的一半计。

从表5-10和表5-11可以看出，监测期间小店污水处理厂排入大沙河排口上游500m、下游500m断面监测COD超标率均为100%，最大超标倍数为0.57倍。其余监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

#### 大沙河水花堡断面地表水常规监测数据

大沙河水花堡断面监测结果及污染指数统计见下表5-12。

表5-12    大沙河水花堡断面水质监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 水花堡断面 | 2016.6 | 54 | 2.08 | 0.24 | 1.80 | 1.39 | 0.80 |
|  | 2016.7 | 51 | 2.15 | 0.68 | 1.70 | 1.43 | 2.27 |
|  | 2016.8 | 46 | 4.67 | 1.48 | 1.53 | 3.11 | 4.93 |
|  | 2016.9 | 45 | 1.61 | 1.35 | 1.50 | 1.07 | 4.50 |
|  | 2016.10 | 51 | 3.44 | 1.58 | 1.70 | 2.29 | 5.27 |
|  | 2016.11 | 65 | 2.86 | 0.92 | 2.17 | 1.91 | 3.07 |
|  | 2016.12 | 44 | 2.79 | 0.88 | 1.47 | 1.86 | 2.93 |
|  | 2017.1 | 54 | 2.65 | 0.94 | 1.80 | 1.77 | 3.13 |
|  | 2017.2 | 48 | 2.94 | 1.23 | 1.60 | 1.96 | 4.10 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | ≤30 | ≤0.3 | ≤1.5 | / | / | / |

从上表5-12统计结果可知：2016年6月～2017年2月水花堡断面COD、氨氮、总磷均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，COD、氨氮超标率为100%，总磷超标率为89%，最大超标倍数分别为1.17倍、2.11倍、3.93倍。

监测结果显示，大沙河地表水体呈有机污染，区域地表水环境较差。主要原因为大沙河接纳了上游大量的生产、生活废水。

目前新乡市正在推进实施《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号），并且随着小店污水处理厂二期工程投入运行，区域废水收集处理率的增加，将逐步改善大沙河水环境质量。

### 地下水环境质量现状监测与评价

本次共布设位堤村、沙门村、北张兴庄3个地下水水质监测点，委托河南博晟检验技术有限公司于2017年11月28日进行监测。

6个水位点利用《新乡化纤股份有限公司年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目环评报告书》中的水位数据进行评价。

#### 监测点位布置及监测项目

地下水监测点位及监测项目见表5-12，监测点位置见图1-1。

| 表5-12 地下水监测点位布设情况一览表 |
| --- |
| 序号 | 监测点 | 方位及距离 | 性质 | 备注 |
| 1# | 位堤村 | S，785m | 水质检测点 | 地下水流向上游 |
| 2# | 沙门村 | SE，1002m |  | 地下水流向下游 |
| 3# | 北张兴庄 | NW，1250m |  | 地下水流向下游 |
| 4# | 十八里庄 | NE，3990m | 水位监测点 | 地下水流向下游 |
| 5# | 龙王庙村 | SE，2660m |  | 地下水流向侧向 |
| 6# | 冯堤村 | SW，1930m |  | 地下水流向上游 |
| 7# | 下庄村 | SW，3710m |  | 地下水流向上游 |
| 8# | 大杨庄 | S，950m |  | 地下水流向侧向 |
| 9# | 化纤厂址 | SW，580m |  | 地下水流向上游 |

#### 监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、铬（六价）、总硬度、铅、铁、镍、锌、锰、溶解性总固体、LAS、高锰酸盐指数、氟化物共23项。

#### 监测方法及频率

见表5-13。

| 表5-13 水质现状监测方法及监测频次一览表 |
| --- |
| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检测下限 | 监测频率 |
| 1 | K+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L | 一次性监测1天，每天采样1次。 |
| 2 | Na+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |  |
| 3 | Ca2+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.03 mg/L |  |
| 4 | Mg2+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |  |
| 5 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | / |  |
| 6 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | / |  |
| 7 | Cl- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007 mg/L |  |
| 8 | SO42- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018 mg/L |  |
| 9 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |  |
| 10 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |  |
| 11 | 硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016 mg/L |  |
| 12 | 亚硝酸盐 | 分光光度法 | GB 7493-87 | 0.003 mg/L |  |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L |  |
| 14 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5.005 mg/L |  |
| 15 | 铅 | 石墨炉原子吸收法测定 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | 1 μg/L |  |
| 16 | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 4.5 μg/L |  |
| 17 | 镍（地下水） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 6 μg/L |  |
| 18 | 锌（地下水） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 1 μg/L |  |
| 19 | 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5 μg/L |  |
| 20 | 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） | / |  |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |  |
| 22 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L |  |
| 23 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB 7484-87 | 0.05 mg/L |  |

#### 监测结果及评价

水位监测结果见表5-14。

| 表5-14 地下水环境现状水位监测点一览表 |
| --- |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 水温 | 水质 | 井深 | 水位 |
| 1# | 十八里庄 | 2017年6月9-10日 | 16℃ | 中性 | 17m | 70m |
| 2# | 龙王庙村 |  | 15℃ | / | 54m | 73m |
| 3# | 冯堤村 |  | 15℃ | / | 64m | 43m |
| 4# | 下庄村 |  | 16℃ | 中性 | 30m | 73m |
| 5# | 大杨庄 |  | 16℃ | 中性 | 27m | 72m |
| 6# | 化纤厂址 |  | 15℃ | 中性 | 50m | 69m |

评价区域内井深范围为17~64m，水位范围为43~73m，地下水整体流向为西南向东北。

水质监测结果见表5-15。

| 表5-15 地下水监测结果一览表 单位：mg/L |
| --- |
| 检测因子 | 采样点位 | 执行标准 GB/T14848-93Ⅲ类标准 |
|  | 1#位堤村 | 2#沙门村 | 3#北张兴庄 |  |
|  | 2017.11.28 | 2017.11.28 | 2017.11.28 |  |
| K+ | 2.22 | 2.05 | 2.20 | / |
| Na+ | 118 | 61.7 | 6.20 | / |
| Ca2+ | 21.0 | 41.9 | 37.8 | / |
| Mg2+ | 45.6 | 61.6 | 8.92 | / |
| CO32-（mmol/L） | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3-（mmol/L） | 7.51 | 8.50 | 2.13 | / |
| SO42- | 58.8 | 61.9 | 28.7 | / |
| Cl- | 45.4 | 13.7 | 10.2 | / |
| pH（无量纲） | 7.12 | 7.13 | 7.12 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.270 | 0.337 | 未检出 | ≤0.2 |
| 硝酸盐 | 0.257 | 0.257 | 0.840 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.011 | 0.004 | 未检出 | ≤0.02 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 |
| 总硬度 | 327 | 436 | 221 | ≤450 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 |
| 铁 | 0.0438 | 0.0284 | 未检出 | ≤0.3 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 |
| 锌 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | ≤1.0 |
| 锰 | 0.0334 | 0.0418 | 0.0016 | ≤0.1 |
| 溶解性总固体 | 629 | 698 | 421 | ≤1000 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | ≤3.0 |
| 氟化物 | 0.89 | 0.93 | 0.31 | ≤1.0 |

由表5-15中监测结果可知，各地下水监测点处监测因子中六价铬、镍、铅、阴离子表面活性剂均未检出；北张兴庄监测点位处氨氮、亚硝酸盐氮均未检出，位堤村、沙门村监测点氨氮超标，最大超标倍数分别为0.35倍、0.69倍，除此之外，其余各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。氨氮超标原因主要为区域农业和生活面源污染。

## 声环境现状监测与评价

### 环境功能区划与监测布点

根据拟建厂址所在区域的声环境功能区划，本次在厂址四周厂界外1m处共设置4个监测点位进行声环境现状监测，监测布点情况见表5-15，监测点位置见附图1-1。

| 表5-15 声环境现状监测点位及执行标准一览表 |
| --- |
| 序号 | 监测点位名称 | 功能 | 标准、功能区划 | 标准值dB(A) |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 |
| 1 | 拟建厂址东厂界 | 厂界，临榆东路 | GB3096-2008 3类区 | 65 | 55 |
| 2 | 拟建厂址北厂界 | 厂界，临纬五路 |  |  |  |
| 4 | 拟建厂址西厂界 | 厂界，临经十路 |  |  |  |
| 5 | 拟建厂址南厂界 | 厂界，临新长北线 |  |  |  |

### 监测时间及频次

委托河南博晟检验技术有限公司于2017年11月29~30日连续监测2天，每天昼、夜间各1次。

### 监测结果及评价

环境噪声监测结果见表5-16。

| 表5-16 声环境现状监测结果统计一览表 单位：Leq[dB(A)] |
| --- |
| 监测 点位 | 监测日期、结果 | 标准值 | 达标 情况 |
|  | 2017年11月29日 | 2017年11月30日 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 拟建厂址东厂界 | 57.1 | 45.1 | 56.8 | 45.2 | 65 | 55 | 达标 |
| 拟建厂址北厂界 | 58.4 | 46.5 | 58.1 | 45.9 |  |  |  |
| 拟建厂址西厂界 | 59.3 | 47.3 | 58.9 | 47.4 |  |  |  |
| 拟建厂址南厂界 | 55.4 | 44.2 | 55.2 | 44.3 |  |  |  |

由表5-16监测结果可知，拟建项目四周厂界处昼、夜间噪声现状值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境现状良好。

## 土壤环境质量现状监测与评价

### 土壤监测点位布设

在厂址内布设1个监测点位。监测点位布设于规划的联合厂房和涂装车间之间。详细情况详见表5-17。

| 表5-17 土壤监测点位和监测项目一览表 |
| --- |
| 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| 拟建联合厂房和涂装车间之间 | pH、镉、汞、铜、铅、砷、铬、锌、镍 | 监测时项目厂址处场地已平整 |

### 采样时间及监测分析方法

委托河南博晟检验技术有限公司于2017年11月28日采样。参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。分析方法见表5-18。

| 表5-18 土壤监测分析方法 |
| --- |
| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| 1 | pH值 | 土壤pH的测定（NY/T 1377-2007） | / |
| 2 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T17138-1997） | 1.0mg/kg |
| 3 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T17141-1997） | 0.1mg/kg |
| 4 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T17138-1997） | 0.5mg/kg |
| 5 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T17139-1997） | 5.0mg/kg |
| 6 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法（HJ491-2009） | 5.0mg/kg |
| 7 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T17141-1997） | 0.01mg/kg |
| 8 | 砷 | 原子荧光法（GB/T 22105.2-2008） | 0.01mg/kg |
| 9 | 汞 | 原子荧光法（GB/T 22105.1-2008） | 0.002mg/kg |

### 土壤环境质量现状监测与评价

监测结果见表5-19。

表5-19    土壤检测结果          单位：mg/kg

| 采样点位 | 镉 | 汞 | 铜 | 铅 | 砷 | 铬 | 锌 | 镍 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合厂房和涂装车间之间 | 0.346 | 0.024 | 46.8 | 16.3 | 6.32 | 154 | 42.4 | 17.9 | 9.3 |
| 执行标准 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤100 | ≤350 | ≤25 | ≤250 | ≤300 | ≤60 | / |

由表5-34可知，拟建厂址土壤中各监测因子浓度均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。土壤环境现状良好。

# 施工期环境影响分析

## 施工内容

拟建工程建设的主要构筑物包括联合厂房（冲压车间、总装车间、焊装车间）、涂装车间，以及研发中心、试车跑道、发运中心、动力中心、油化库、废料库、危废暂存间、污水处理站等公辅、环保设施。

现场调查期间，项目用地范围内场地已平整完毕，建构筑物均未开始建设。

## 施工噪声影响分析

噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。土石方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，为移动式声源，无明显指向性；打桩阶段噪声主要来自各种打桩机、平地机、移动式空压机和风钻等，属固定声源，具有明显指向性；结构阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣机、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在85~95dB(A)，具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特性。如果不对工程施工进行较好的组织，高噪声设备的施工噪声将对周围环境影响较大。主要建筑施工机械的设备噪声源强最大值见表6-1。

### 施工期厂界噪声影响预测

拟建项目施工机械产生的噪声主要属于中、低频噪声，因此在预测时仅考虑噪声扩散衰减。施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：

式中LA(r)—距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)－距离声源r0米处的声压级，dB(A)；

r0－参考位置，m；

r－预测点到声源的距离，m；

LA－合成声压级，dB(A)；

LAi－第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。

根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见下表6-1。

| 表6-1 主要施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) |
| --- |
| 声级 设备 | 噪声 源强 | 预测点距噪声源距离（m） | 限值标准 | 达标距离(m) |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 推土机 | 94 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 | 42 | 70 | 55 | 16 | 90 |
| 挖掘机 | 94 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 | 42 |  |  | 16 | 90 |
| 平地机 | 94 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 | 42 |  |  | 16 | 90 |
| 移动式空压机 | 92 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 48 | 46 | 40 |  |  | 13 | 71 |
| 长螺旋钻机（打桩） | 80 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 36 | 34 | 28 |  |  | 4 | 18 |
| 振捣机 | 94 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 | 42 |  |  | 16 | 90 |
| 吊车 | 90 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 |  |  | 1 | 57 |
| 升降机 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 41 | 39 | 33 |  |  | 6 | 32 |
| 注：噪声源强为距设备1m处噪声 |

### 施工时噪声影响分析

项目施工场界即为厂界，由厂区总平面布置图可知，拟建项目各构筑物距各厂界最近距离分别为：东24m、西191m、南27m、北20m。结合总平面布置情况及表6-1中预测结果分析可知，昼间各施工设备对东、南、西、北厂界以及夜间对西厂界噪声影响可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼夜间施工场界环境噪声排放限值的要求，但夜间对东、南、北厂界噪声的影响均不能满足GB12523-2011的要求。由此可见，项目施工噪声夜间影响较为严重。

因拟建项目距各敏感点距离较远（均＞700m），不会产生噪声扰民现象。

### 施工期噪声防治措施

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理、合理组织施工，才能尽可能减轻施工设备噪声对施工场地周围环境的影响。为最大限度降低施工噪声对施工场界的影响，施工方应采取的措施主要有：

A. 首先从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；

B. 施工现场的电锯、电刨、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障。

C. 对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

由于施工噪声具有时效性，在工程竣工后，因施工产生的噪声将不存在。

## 施工期环境空气影响分析

### 污染源及污染物

#### 施工扬尘

施工扬尘的来源主要有以下几方面：

A. 土方的挖掘、低洼处回填土堆存时产生的扬尘；

B. 建筑材料的运输及堆放扬尘；

C. 施工垃圾的清理及堆放扬尘；

D. 运输车辆造成的现场道路扬尘。

施工扬尘产生量最大的时间出现在土方阶段，由于这个阶段裸露浮土较多，扬尘产生几率较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。

#### 施工机械产生的尾气

工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等大都以燃料油为动力，在作业时发动机会产生燃油尾气。

### 影响分析

#### 施工扬尘影响分析

项目建设期间，由于在施工过程中破坏了地表植被，使砂土裸露，因风力作用，易产生地表扬尘，将造成局部环境污染，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂且难量化的问题。

根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果，施工现场扬尘的影响范围最远可到下风向150m处，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准（0.30mg/m3）的1.6倍。因此必须对施工扬尘进行控制，以减轻对厂址周围环境的影响。

#### 尾气影响分析

由于施工机械产生的尾气仅会对近距离环境造成一定的影响，加上拟建工程施工机械数量有限，施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，且离周围敏感点距离均在600m以上，因此排放的尾气对厂址以外周边环境影响很小。

### 污染防治措施

#### 扬尘的控制措施

根据新乡经济技术开发区管委会关于印发《2016-2017年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知，施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”；城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。本评价提出以下扬尘防治措施：

A. 进出施工现场的主要道路必须进行硬化处理。施工现场应采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工运输路段洒水后，可使降尘量减少70%。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实；

B. 遇有大风天气不得进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工；

C. 施工现场应有专人负责清洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染；

D. 施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳；

E. 水泥、砂石料等易散失的施工材料在运输和存放过程中也会产生扬尘。散装物料的临时堆存点应采取防风防雨措施，加蓬覆盖，并设置必要的围栏。施工单位需配备洒水车，在多风或干燥的天气里，对施工现场和施工便道洒水保湿，防止尘土飞扬。同时，散装物料运输时也应采取密闭的方式，车箱上部覆盖帆布等遮掩物，防止尘粒飞扬或散落污染沿途的大气环境。

F. 从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

#### 施工机械尾气控制措施

通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。

### 施工期水环境影响分析

#### 污染源及污染物

施工期产生的废水污染源主要为生产废水和施工点生活污水。

生产废水主要来自水泥构件养生排水、部分施工机械设备冷却水以及少量施工用水的跑、冒、滴、漏，主要污染物为COD、石油类、SS等，排放量较少，污染物浓度低。生活污水来自施工人员日常洗涤排水，主要污染物为COD、BOD5、SS。

#### 污染控制措施

经现场调查，拟建项目厂址周边道路已铺设市政污水管网，且已与小店污水处理厂连通，因此项目施工废水可通过厂区内临时管道排入市政管网，进而进入小店污水处理厂进行深度处理。为降低施工废水中污染物排放浓度及节约用水的原则，提出如下控制措施：

A. 混凝土输送泵及运输车辆冲洗处设置沉淀池，经沉淀后循环使用或用于水泥构件养护或用于洒水降尘。

B. 施工场地内设置防渗旱厕，定期清掏，施工结束后掩埋处理；少量盥洗废水为主，经临时化粪池处理后由设置的临时排水管道排入市政污水管网。

C. 生产废水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流方式排放。

在做好施工期生产废水和施工生活污水污染防治的前提下，项目施工期废水可以得到有效控制，对区域地表水环境影响不大。

## 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要有建筑垃圾及生活垃圾。施工期建筑垃圾主要有建设施工中开挖出的土方，产生的碎砖、水泥碎块、木料等。施工期间大量施工人员工作生活中必定会产生一定数量的生活垃圾，如不及时清运，易腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭，从而对施工人员身体健康和周围环境造成不利影响。

因此，施工现场应当设置垃圾站用于存放施工垃圾。对于建筑垃圾应有专门的处置或处理方式：开挖出的土方应根据建筑需要及时进行回填或铺垫场地，对于填方后的余土及建筑垃圾，应当按照规定及时清运消纳。清理施工垃圾时必须搭设专用垃圾道或者采用容器吊运，禁随意抛撒。对建筑垃圾和生活垃圾分别运往环保或环卫部门指定的建筑垃圾填埋场和生活垃圾填埋场进行处理。

## 施工期生态影响分析

### 影响因素分析

施工期生态环境的影响因素主要为：场地开挖期间土层裸露以及建设期间的弃土堆存产生的扬尘和水土流失。

建设期间产生的土方若处置不当（未及时回填、随意堆存等），以及裸露的土层，在天气干燥且风力较大时，极易在施工区域范围内形成人为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，从而造成施工范围地表局部面蚀或沟蚀。

水土流失与建设厂址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关。拟建项目厂址目前为农田，地表有农作物等植被覆盖，待对厂址进行土地平整后，场地将无植被覆盖，在瞬时降雨强度较大的情况下，易发生水土流失现象。

施工期的弃土弃渣如随意堆放，在瞬时强降雨情况下，也易形成水土流失。

### 生态保护措施

（1）施工期水土保持

施工期水土保持采取分区治理，防止弃土弃渣场边坡侵蚀，防止取土场边坡冲刷和塌陷等。施工期应当加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内；做好渣场和取土场的规划管理工作，实行集中取土、集中弃土方案，既减少破坏又相对易于防治。通过修建挡渣坝、护坡、护脚、护面、排水沟等工程措施将渣场的水土流失降低到最小程度。

（2）临时措施

施工期临时占地面积要控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏；施工完毕后，做好现场清理、生态恢复建设工作；地面施工工程中，应当避免在春季大风季节、夏季暴雨时进行开挖与场地平整作业。应备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等。对于施工破坏区、开挖工作面和废弃土石，施工完毕，要及时平整土地，并首先配置适合当地生长的植物，迅速恢复植被，以防止新的土壤侵蚀发生。在开发建设过程中，要加强管理，坚决落实“谁破坏谁治理”和“边破坏边治理”的水土保持政策，切实做好施工期的水土保持监理工作。

（3）施工结束后恢复措施

在土石方工程施工结束后，对于工程永久性用地范围内适合绿化的地带，进行绿化处理，改善当地生态环境；对于取弃土场进行渣顶及坡面平整，种草或种树绿化；对于当地冲沟需采取有效的护坡、护面、排水沟等工程措施，种植树木和草种等，减少水土流失。

（4）植物措施

依据“适地适树，适地适草”的原则，采用从当地优良乡土树种和草种或经过多年种植的引进种中选择的方式。选用时考虑以下方面：选择耐寒、耐旱、耐瘠薄、能适合当地气候土壤条件，速生、根系发达、固土能力强的树种；选择有较强的抗噪音、抗污染、净化空气能力强的树种；选择易种、易繁、易管、抗病虫害能力强的树种；选择树型美观，具有良好的景观效果，与附近的植被和景观协调且树种来源丰富，经济可行。

加大厂区周边绿化工作，加大、加密人工防护林的建设，一方面可以降低区内水土流失强度，另一方面还可以起到景观美化的作用。

采取以上措施后，可将项目对生态的影响降低到最小。

# 营运期环境影响预测与评价

## 环境空气影响预测与评价

### 多年气候特征

新乡市地处河南省北部、南临黄河，属暖温带大陆性季风气候。其气候特点是：春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，四季分明。

拟建厂址距新乡市气象观测站约14.5km，地理特征基本相近，符合导则中的有关距离≤50km的规定，可以满足本次评价的需要。根据新乡市气象观测站近20年统计资料，各气象要素统计见表7-1。

表7-1    新乡市多年气象要素统计表

| 气象要素 | 数值 | 气象要素 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 14℃ | 年平均降水量 | 607.8mm |
| 极端最高气温 | 42℃ | 年最大降水量 | 1127.3mm |
| 极端最低气温 | -19.2℃ | 年最小降水量 | 319mm |
| 年均日照时数 | 2504h | 年平均风速 | 2.08m/s |
| 年平均相对湿度 | 68% | 最大风速 | 32m/s |
| 积雪厚度 | 19cm | 最大风力 | 8级 |
| 无霜期 | 205~216d | 平均冻结期 | 30d |
| 年平均日照时数 | 2804.4小时 | 主导风向 | NE~ENE |

#### 多年风频及风玫瑰图

新乡市气象观测站近20年各风向频率见表7-2，多年风向频率玫瑰图见图7-1。由图、表可知，该地区最多风向为NE风，风频17.0%；次多风向为ENE风，风频为14.5%；该地区主导风向为NE~ENE风，风频之和31.5%，静风频率8.5%。

表7-2    新乡市气象观测站多年风频统计     单位:%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.3 | 2.3 | 17.0 | 14.5 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 3.3 |  |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| 频率 | 7.2 | 8.9 | 8.2 | 5.8 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 8.5 |

图7-1    新乡市多年风频玫瑰图

#### 多年平均风速统计

新乡市近20年各月多年平均风速见表7-3，年平均风速2.08m/s。

表7-3     新乡市气象观测站多年风速统计     单位:m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.19 | 2.00 | 2.56 | 2.57 | 2.41 | 2.19 | 1.91 | 1.85 | 1.69 | 1.64 | 1.83 | 2.18 | 2.08 |

### 环境空气影响预测

#### 环境空气污染预测因子的确定

根据工程分析内容，拟建工程废气污染源主要有焊装车间CO2气体保护焊产生的少量焊接烟尘，涂装车间喷漆室及烘干室产生的含二甲苯、非甲烷总烃有机废气，面漆闪干、烘干室、有机废气催化燃烧装置等以天然气为热源燃烧产生的SO2、NOx废气。

选取二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2、NO2作为预测因子，通过评价等级计算，确定项目大气评价等级为三级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本次环境空气影响预测以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

#### 废气污染源统计

拟建工程主要废气污染源排放参数见表7-4。

| 表7-4 拟建工程主要废气污染源排放参数统计一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染源名称 | 废气量 （m3/h） | 污染源参数 | 污染物 | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放标准 |
|  |  |  | 高度 (m) | 出口直径(m) | 排气温度(℃) |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| 焊装车间 | CO2气体保护焊排气筒（G1） | 4000 | 15 | 0.2 | 25 | 烟尘 | 0.26 | 0.001 | 120 | 3.50 |
| 涂装车间 | 各喷漆室、流平室及调漆间排气筒（G2） | 600000 | 40 | 方形 （3×4m） | 25 | 二甲苯 | 0.26 | 0.16 | 20 | 24.5 |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.83 | 1.10 | 50 | 46.5 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.10 | 0.063 | 200 | — |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0.34 | 0.206 | 400 | — |
|  | 各烘干室后催化燃烧装置排气筒（G3） | 23000 | 20 | 1.0 | 150 | 二甲苯 | 1.12 | 0.03 | 20 | 24.5 |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 25.03 | 0.58 | 50 | 46.5 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 3.48 | 0.080 | 200 | — |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 11.39 | 0.262 | 400 | — |
|  | 燃气燃烧器排气筒（G4~G11） | 16487 | 20(8座) | 0.3 | 150 | SO2 | 41.94 | 0.691 | 200 | — |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 137.31 | 2.26 | 400 | — |
|  | 非甲烷总烃无组织排放 | — | 面源（240×72×16） | 二甲苯 | — | 0.003 | 0.2 厂界 | — |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.023 | 2.0 厂界 | — |

#### 环境空气预测点

选取涂装车间周边2.5km范围内的主要环境保护目标作为预测点，详见表7-5。

| 表7-5 环境空气预测点位一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 与项目厂址方位及最近距离（m） | 与涂装车间方位及最近距离（m） |
| 1 | 中开置业 | NE | 735 | NE | 830 |
| 2 | 贾堤村 | N | 890 | N | 910 |
| 3 | 新远实验学校 | SE | 993 | SE | 1060 |
| 4 | 大杨庄中学 | S | 900 | S | 1120 |
| 5 | 位堤村 | S | 785 | S | 1170 |
| 6 | 沙门村 | SE | 1002 | SE | 1220 |
| 7 | 大杨庄村 | S | 950 | S | 1250 |
| 8 | 新杨庄村 | SE | 1006 | SE | 1320 |
| 9 | 北张兴庄村 | NW | 1250 | NW | 1350 |
| 10 | 河南师范大学新联学院 | NW | 1560 | NW | 1810 |

#### 预测结果及分析

A．主要污染源最大地面浓度预测

采用大气估算模式进行预测，拟建工程实施后主要废气污染源排放的二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2和NO2最大地面浓度及出现距离见表7-6。

| 表7-6 拟建项目大气污染物最大地面浓度预测 |
| --- |
| 项目 | 排放源 | 个数 | 单个排气筒最大地面浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 出现距离（m） |
| 二甲苯 | 涂装车间 | 各喷漆室、流平室及调漆间排气筒 | 1 | 0.000277 | 0.09 | 748 |
|  |  | 各烘干室后催化燃烧装置排气筒 | 1 | 0.000122 | 0.04 | 443 |
|  |  | 车间无组织排放 | 1 | 0.000252 | 0.08 | 359 |
| 非甲烷总烃 | 涂装车间 | 各喷漆室、流平室及调漆间排气筒 | 1 | 0.001906 | 0.10 | 748 |
|  |  | 各烘干室后催化燃烧装置排气筒 | 1 | 0.002359 | 0.12 | 443 |
|  |  | 车间无组织排放 | 1 | 0.001928 | 0.10 | 359 |
| 烟尘 | 焊装车间 | CO2气体保护焊 | 8 | 0.000042 | 0.01 | 303 |
| SO2 | 涂装车间 | 各喷漆室、流平室及调漆间排气筒 | 1 | 0.000035 | 0.01 | 748 |
|  |  | 各烘干室后催化燃烧装置排气筒 | 1 | 0.000102 | 0.02 | 443 |
|  |  | 燃气燃烧器排气筒 | 8 | 0.000781 | 0.16 | 370 |
| NO2 | 涂装车间 | 各喷漆室、流平室及调漆间排气筒 | 1 | 0.000303 | 0.15 | 748 |
|  |  | 各烘干室后催化燃烧装置排气筒 | 1 | 0.000899 | 0.45 | 443 |
|  |  | 燃气燃烧器排气筒 | 8 | 0.00687 | 3.43 | 370 |

由上表可知，拟建工程实施后，各废气污染源排放的二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2和NO2在所有气象条件下，单个排放源最大地面浓度分别为0.000277mg/m3、0.002359mg/m3、0.000042mg/m3、0.000781mg/m3、0.00687mg/m3，占标率分别为0.09%、0.12%、0.01%、0.16%、3.43%。SO2、NO2最大地面浓度出现在燃气燃烧器排气筒下风向370m处，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；烟尘最大地面浓度出现在焊装车间CO2气体保护焊排气筒下风向303m，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求“PM10小时浓度折算值0.45mg/m3”；二甲苯最大地面浓度出现在涂装车间各喷漆室、流平室及调漆间排气筒下风向748m处，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”的限值要求；非甲烷总烃最大地面浓度出现在各烘干室后催化燃烧装置排气筒下风向443m处，满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。

因此，从最大地面浓度贡献值来看，拟建项目实施后主要废气污染源排放的烟尘、SO2、NO2废气和二甲苯、非甲烷总烃有机废气对周围环境影响不大。

B．主要环境保护目标小时最大浓度贡献预测及与现状值叠加结果计算

采用大气估算模式预测，拟建工程实施后各废气污染源排放的二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2和NO2对项目周围主要环境保护目标小时最大浓度贡献情况，同时与现状监测值进行叠加，预测结果见表7-7。

| 表7-7 各污染物对敏感目标最大小时浓度贡献及叠加结果一览表 单位：mg/m3 |
| --- |
| 污染物 | 环境保护目标 | 小时最大浓度贡献值 | 贡献值占标率（%） | 现状监测值 | 叠加值 | 占标率（%） |
| 二甲苯 | 中开置业 | 0.000564 | 0.188 | 0.005 | 0.005564 | 1.855 |
|  | 贾堤村 | 0.000543 | 0.181 | 0.005 | 0.005543 | 1.848 |
|  | 新远实验学校 | 0.000499 | 0.166 | 0.005 | 0.005499 | 1.833 |
|  | 大杨庄中学 | 0.000482 | 0.161 | 0.005 | 0.005482 | 1.827 |
|  | 位堤村 | 0.000468 | 0.156 | 0.005 | 0.005468 | 1.823 |
|  | 沙门村 | 0.000455 | 0.152 | 0.005 | 0.005455 | 1.818 |
|  | 大杨庄村 | 0.000447 | 0.149 | 0.005 | 0.005447 | 1.816 |
|  | 新杨庄村 | 0.000430 | 0.143 | 0.005 | 0.005430 | 1.810 |
|  | 北张兴庄村 | 0.000422 | 0.141 | 0.005 | 0.005422 | 1.807 |
|  | 河南师范大学新联学院 | 0.000355 | 0.118 | 0.005 | 0.005355 | 1.785 |
| 非甲烷总烃 | 中开置业 | 0.005292 | 0.265 | 1.010 | 1.015292 | 50.765 |
|  | 贾堤村 | 0.005107 | 0.255 | 1.160 | 1.165107 | 58.255 |
|  | 新远实验学校 | 0.004750 | 0.238 | 1.160 | 1.164750 | 58.238 |
|  | 大杨庄中学 | 0.004603 | 0.230 | 1.160 | 1.164603 | 58.230 |
|  | 位堤村 | 0.004480 | 0.224 | 1.150 | 1.154480 | 57.724 |
|  | 沙门村 | 0.004361 | 0.218 | 1.160 | 1.164361 | 58.218 |
|  | 大杨庄村 | 0.004297 | 0.215 | 1.160 | 1.164297 | 58.215 |
|  | 新杨庄村 | 0.004145 | 0.207 | 1.160 | 1.164145 | 58.207 |
|  | 北张兴庄村 | 0.004080 | 0.204 | 1.160 | 1.164080 | 58.204 |
|  | 河南师范大学新联学院 | 0.003429 | 0.171 | 1.160 | 1.163429 | 58.171 |
| 烟尘 | 中开置业 | 0.000030 | 0.007 | / | / | / |
|  | 贾堤村 | 0.000028 | 0.006 | / | / | / |
|  | 新远实验学校 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 大杨庄中学 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 位堤村 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 沙门村 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 大杨庄村 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 新杨庄村 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 北张兴庄村 | 0.000027 | 0.006 | / | / | / |
|  | 河南师范大学新联学院 | 0.000025 | 0.006 | / | / | / |
| SO2 | 中开置业 | 0.000731 | 0.146 | 0.036 | 0.036731 | 7.346 |
|  | 贾堤村 | 0.000697 | 0.139 | 0.036 | 0.036697 | 7.339 |
|  | 新远实验学校 | 0.000627 | 0.125 | 0.036 | 0.036627 | 7.325 |
|  | 大杨庄中学 | 0.000600 | 0.120 | 0.036 | 0.036600 | 7.320 |
|  | 位堤村 | 0.000578 | 0.116 | 0.036 | 0.036578 | 7.316 |
|  | 沙门村 | 0.000557 | 0.111 | 0.036 | 0.036557 | 7.311 |
|  | 大杨庄村 | 0.000545 | 0.109 | 0.036 | 0.036545 | 7.309 |
|  | 新杨庄村 | 0.000518 | 0.104 | 0.036 | 0.036518 | 7.304 |
|  | 北张兴庄村 | 0.000507 | 0.101 | 0.036 | 0.036507 | 7.301 |
|  | 河南师范大学新联学院 | 0.000379 | 0.076 | 0.036 | 0.036379 | 7.276 |
| NO2 | 中开置业 | 0.006429 | 3.215 | 0.035 | 0.041429 | 20.715 |
|  | 贾堤村 | 0.006130 | 3.065 | 0.035 | 0.041130 | 20.565 |
|  | 新远实验学校 | 0.005516 | 2.758 | 0.035 | 0.040516 | 20.258 |
|  | 大杨庄中学 | 0.005274 | 2.637 | 0.035 | 0.040274 | 20.137 |
|  | 位堤村 | 0.005081 | 2.541 | 0.035 | 0.040081 | 20.041 |
|  | 沙门村 | 0.004898 | 2.449 | 0.035 | 0.039898 | 19.949 |
|  | 大杨庄村 | 0.004793 | 2.397 | 0.035 | 0.039793 | 19.897 |
|  | 新杨庄村 | 0.004559 | 2.279 | 0.035 | 0.039559 | 19.779 |
|  | 北张兴庄村 | 0.004463 | 2.231 | 0.035 | 0.039463 | 19.731 |
|  | 河南师范大学新联学院 | 0.003332 | 1.666 | 0.035 | 0.038332 | 19.166 |

注：现状监测值的选取中，中开置业、位堤村和沙门村为实际监测结果的最大值，其余敏感点现状值为各监测点位处的最大监测值。对于未检出的监测因子，按其检出限的一半计。

由表7-7中预测结果可知，拟建工程实施后各废气污染源排放的二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2和NO2对各环境保护目标小时浓度贡献最大值均出现在中开置业，贡献值分别为0.000564mg/m3、0.005292mg/m3、0.000030mg/m3、0.000731mg/m3、0.006429mg/m3，占标率分别为0.188%、0.265%、0.007%、0.146%、3.215%。

与环境空气现状监测值进行叠加后，各环境保护目标二甲苯、非甲烷总烃、SO2和NO2小时浓度最大值分别为0.005564mg/m3、1.165107mg/m3、0.036731mg/m3、0.041429mg/m3，其中SO2和NO2占标率分别为7.346%、20.715%，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；二甲苯占标率为1.855%，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”0.3mg/m3的限值要求；非甲烷总烃占标率为58.255%，可满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度2.0mg/m3的限值要求。

综上，拟建项目实施后排放的废气污染物对周边环境保护目标的影响不大。

C．厂界无组织排放监控浓度预测

以涂装车间为无组织排放面源，采用大气估算模式，预测拟建项目实施后无组织排放源对厂界无组织排放监控点二甲苯和非甲烷总烃贡献值，预测结果见下表7-8。

| 表6-8 厂界无组织排放监控点浓度预测结果一览表 单位：mg/m3 |
| --- |
| 污染物 | 厂界 | 拟建工程最大浓度贡献值（mg/m3） | 占标率（%） | 排放标准 |
| 二甲苯 | 东厂界 | 0.000120 | 0.08 | 参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2“其他企业”限值要求 二甲苯：0.2mg/m3； 非甲烷总：2.0mg/m3 |
|  | 西厂界 | 0.000245 | 0.164 |  |
|  | 南厂界 | 0.000235 | 0.156 |  |
|  | 北厂界 | 0.000093 | 0.062 |  |
| 非甲烷总烃 | 东厂界 | 0.000921 | 0.092 |  |
|  | 西厂界 | 0.001878 | 0.188 |  |
|  | 南厂界 | 0.001802 | 0.18 |  |
|  | 北厂界 | 0.000711 | 0.072 |  |

由上表预测结果可知，拟建项目完成后涂装二甲苯和非甲烷总烃无组织排放对各厂界无组织排放监控点最大浓度贡献均很小，贡献值分别为0.000245mg/m3、0.001878mg/m3，占标率分别为0.164％、0.188％，均不超过参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2“其他企业”限值要求。由此可见，拟建项目完成后，废气无组织排放对周围环境影响很小。

综上所述，拟建项目完成后，全厂排放的废气污染物对各环境保护目标及厂界的最大浓度贡献均很小，不会对周围环境空气及环境保护目标产生明显影响。

#### 大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式计算大气环境防护距离。经计算，拟建项目废气污染源二甲苯、非甲烷总烃无组织排放无超标点，且预测结果表明二甲苯、非甲烷总烃无组织排放对厂界最大小时浓度贡献值均可满足厂界标准要求，故拟建项目不设置大气环境防护距离。

#### 卫生防护距离的确定

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中Cm—为环境一次浓度标准限值（mg/m3）；

L—工业企业所需的防护距离（m）；

QC—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。

拟建项目无组织排放源为涂装车间，无组织排放源源强及卫生防护距离计算结果见表7-9。

| 表7-9 卫生防护距离计算结果 |
| --- |
| 序号 | 污染源 | 污染物 | QC（kg/h） | 面积（m2） | Cm（mg/m3） | L（m） |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 取值 |
| 1 | 涂装车间 （240×72×16） | 二甲苯 | 0.003 | 17280 | 0.3 | 0.086 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.023 |  | 2.0 | 0.101 | 50 |

根据上表中卫生防护距离计算结果，以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中相关规定，考虑级差和提级要求，涂装车间卫生防护距离为100m（距厂房外沿边界）。

对照《交通运输设备制造业卫生防护距离第1部分：汽车制造业》（GB/T 18075.1-2012），新乡市年平均风速为2.08m/s，拟建工程实施后涂装车间产能6万辆/年，卫生防护距离应为300m（距离涂装车间外沿边界）。

综上，拟建项目卫生防护距离按300m（距离涂装车间外沿边界）执行。卫生防护距离包络线见图7-2。

涂装车间300m卫生防护距离范围内环境状况见表7-10。

| 表7-10 涂装车间300m卫生防护距离范围内环境状况一览表 |
| --- |
| 距污染源方位 | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 超出厂界部分 最远距离 | 246m | 51m | 25m | 275m |
| 超出厂界部分 的土地现状 | 榆东路、豫飞重工、规划工业用地 | 经十路、华瑞高科、新飞专用汽车集团 | 绿化带 | 规划纬五路、联谊制药、规划工业用地 |

图7-2    卫生防护距离包络线图

由图7-2和表7-10可知，拟建项目涂装车间300m卫生防护距离范围内没有居民区等环境敏感目标，且无规划的居住用地，可满足卫生防护距离的要求。新乡经济技术开发区管理委员会承诺在卫生防护距离范围内不规划建设医院、学校、宾馆、居民住宅、食品生产企业等环境敏感点，见附件4。

## 地表水环境影响分析

### 本项目废水污染源、治理措施及效果

拟建工程生产废水主要有冲压车间模具清洗水；涂装车间前处理设备连续及定期排放的洪流清洗废水、脱脂废水、硅烷废水，电泳设备连续及定期排放的电泳废水，前处理、电泳、喷漆设备定期排放的清洗废液、预脱脂废液、脱脂废液、硅烷废液、电泳废液、喷漆废水等；总装车间淋雨试验废水；全厂生活污水和各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水。

按照“清污分流”原则，各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水直接经厂区总排口排入市政污水管网。

在涂装车间西侧建设1座污水处理站，处理全厂生产废水和生活污水。生产废水排入污水处理站先分质进行预处理，预处理后的生产废水同生活污水一起进行生化处理，生化处理采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后，由厂区总排口排入市政污水管网，最终进入小店污水处理厂深度处理。

### 水环境影响简要分析

小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区东边界，设计污水处理能力10万 m3/d，分二期建设，一期5万 m3/d目前已运行多年，目前满负荷运营，二期工程已于2017年底开始调试运行。

拟建项目厂址周边市政污水管网均已铺设完成。本项目废水排放量454.73m3/d，仅占污水厂二期处理规模5万 m3/d的0.9%。排放的废水可满足小店污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂正常运行。因此，小店污水处理厂有能力接纳本项目排放的废水，小店污水处理厂设计出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放A标准。废水经小店污水处理厂处理后，排入大沙河，最终排入黄河。

因此，本项目废水经小店污水处理厂深度处理后，对区域地表水环境影响很小。

## 地下水环境影响分析

### 地下水文地质情况

#### 区域水文地质情况

根据区域水文地质情况及勘查资料，园区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅 2-3m。

境内地下水总量为富水区，水量富足，地下水埋深一般在 1~4米，属浅表层地下水，单位涌水量 11.3 立方米/小时，水质较好，pH  值在 7.7~8.3之间，属碱性水，矿化度 0.9-1.5 克/升之间，属极弱化矿化水，适宜于农田灌溉和人畜饮用。含水层多层，其中有一层分布稳定、厚度大的粉质粘土层，将地下水分为两个含水层组：第一含水组为潜水及微承压水，由上更新统上段及全新统冲积砂层组成，含水介质为松散的粗、中砂和细砂，总厚度 40-60 米，局部大于 70 米，降深 10 米时，单井涌水量大于 2800 立方米/日；第二含水组为承压水，由上更新统下段砂层组成，含水介质为细砂、粉砂，总厚度 20-52 米，单井涌水量 1400-2400 立方米/日。

#### 项目场地水文地质情况

根据《新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目岩土工程勘察报告》，场地内地下水类型属第四系潜水，勘察期间地下水稳定水位埋深在现自然地面下10.2~11.3m，水位标高约为58.8m，主要受大气降水补给，动态类型属降水-蒸发径流型。在勘探深度范围内将地层共分为4个主层及1个亚层，场地所揭露地层自上而下描述如下：

①粉砂（Q4al+pl）：黄褐色，稍密，稍湿，主要成份以石英和长石为主，偶见云母碎片，局部粉粒含量高，表层为耕植土厚约0.5m，含植物根系，土质较松散。

②粉砂（Q4al+pl）：褐黄色、灰色、灰褐色，湿-很湿，稍密-中密，主要成份以石英和长石为主，偶见云母碎片，砂质不纯局部粉粒含量高近粉土。

③粉砂（Q4al+pl）：灰色、灰褐色（局部黄褐色），饱和，中密-密实，主要成份以石英和长石为主，局部表现为细砂，偶见云母碎片，砂质不纯局部粉粒含量，层中局部夹粉土薄层，涂装车间该层上部局部见少量腐朽木屑。

③-1粉质粘土（Q4al+pl）：灰褐色、黄褐色，可塑（局部软可塑），干强度中等，韧性中等，无摇震反应，切面稍具光泽，粘性差局部表现为粉土，砂感强。

④粉砂（Q4al+pl）：灰色、褐黄色，饱和，密实，主要成份以石英和长石为主，局部表现为细砂，偶见云母碎片，砂质不纯局部粉粒含量高近粉土。本层未揭穿，最大揭露深度为40.00m，最大揭露厚度11.40m。

区域工程地质剖面图见图7-5。

图7-5  工程地质剖面图

### 地下水环境影响分析

#### 地下水污染途径

（1）建设期

项目建设期的地下水污染源包括施工人员生活污水和施工生产废水。

①生活污水：根据同类项目施工人数调查，按施工高峰期150人，每人生活污水产生量100L/d计，生活污水总产生量为15t/d，生活污水来自施工人员日常洗涤排水，主要污染物为COD、氨氮和SS。施工人员利用厂区内现有生活设施。

②施工生产废水：主要来自施工工程的冲洗水、施工机械设备冷却水等，以及少量施工用水的跑、冒、滴、漏，主要污染物为SS、石油类，排放量较少，污染物浓度低。施工期间的废水应集中收集，避免各类废水随意乱排，污染附近环境。由于施工期间废水排放量较小，经过蒸发及风吹作用后不会产生大量下渗。施工期少量废水不会影响该区域地下水环境质量。

（2）运营期

项目运营期间，地下水污染的风险源主要是：

- 涂装车间、污水处理站

本项目生产环节中，涂装车间前处理、电泳底漆等工序均在槽液内进行，喷漆工序设循环水槽，各水槽若发生泄漏，将有可能污染地下水。

生产各个环节产生的废水以及生活污水通过管道输入污水处理站进行处理，若在处理过程中管网或污水处理站出现泄漏，也可能会影响地下水。

根据项目工程分析，拟建工程实施后全厂生产废水、生活污水量为486.4m3/d，处理废水的主要污染因子包括：pH、COD、氨氮、SS、磷酸盐、氟化物、石油类。

②危废暂存场所

拟建工程在油化库南侧建设一座危废暂存间，用于存放危险固废。在事故工况或者非正常工况下可能发生泄漏，通过大气降水淋滤作用渗入含水层等途径造成地下水污染。

③油化库

本项目油漆、稀释剂及洗枪溶剂等化学品均为桶装，由汽车运输至油化库贮存，如果出现泄漏，可能会污染地下水。

#### 地下水环境影响预测

（1）建设期

施工期的污染源具有随机性、无序性、总量小、时间短的特点，并且这些污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的，通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量。结合定期清洁施工机械油污、禁止汽车和拌料废水随意排放、硬化机械清洗地面等有效防治措施的实施，可有效控制施工期施工废水和生活污水对地下水的污染。因此，地下水环境影响预测评价中，主要考虑运营期的泄露风险影响预测。

（2）运营期

本次影响预测的目的层为潜水含水层。根据拟建项目工程分析，选择典型的特征污染物氟化物、氨氮作为预测因子，预测情景为无防渗措施条件下的渗漏，预测时长为50 年。

1、预测因子及模型

本次预测采用解析法，预测模型采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x t —时间，d；

C (x ,t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u —水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

2、预测参数

本次预测所用模型需要的主要参数有：岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL，具体参数值如下。

（1）含水层的平均有效孔隙度n

评价区地下水含水介质主要为中密-密实粉砂，根据经验，取有效孔隙度n 值为0.18。

（2）水流速度u

评价区含水层主要为粉砂，根据地下水导则附录 B，渗透系数K值取1.5m/d；评价区地下水水力坡度I取2‰。可得评价区地下水的渗流速度：

u= KI /n=0.017m/d。

（3）纵向x 方向的弥散系数DL

根据以往区地下水研究成果，考虑到弥散系数的尺度效应问题，结合本次评价的模型研究尺度大小、评价区岩性和保守估计的原则，将污染物运移的弥散度纵向αL取为10m。忽略分子扩散现象，结合弥散度和地下水流速度估算评估区含水层中的纵向弥散系数。

根据上述模型概化及计算可知，本次评价中相关预测参数见表7-11。

表7-11   预测参数表

| 项目 | 渗透系数k（m/d） | 水力坡度I | 有效孔隙度n | 地下水流速u（m/d） | 纵向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 1.5 | 2‰ | 0.18 | 0.017 | 0.17 |

3、预测结果及分析

若污水处理站发生破损出现持续性泄漏，污染物氟化物、氨氮在含水层中运移情况见表7-12。

表7-12    持续渗漏条件下含水层中氟化物、氨氮运移预测结果

| 污染源（mg/L） | 模拟时间（天） | 超标距离（m） | 影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.91 | 100 | 4 | 14 |
|  | 1000 | 22 | 56 |
|  | 3650 | 68 | 135 |
|  | 7300 | 130 | 226 |
| 30 | 100 | 17 | 21 |
|  | 1000 | 65 | 77 |
|  | 3650 | 153 | 177 |
|  | 7300 | 253 | 286 |

根据“一维稳定流动一维水动力弥散问题”预测计算结果，氟化物在潜水含水层中污染范围，100d超标距离为4m，影响距离为14m；1000d超标距离为22m，影响距离为56m；10年超标距离为68m，影响距离为135m；20年超标距离为130m，影响距离为226m。氨氮在潜水含水层中污染范围，100d超标距离为17m，影响距离为21m；1000d超标距离为65m，影响距离为77m；10年超标距离为153m，影响距离为177m；20年超标距离为253m，影响距离为286m。

拟建工程所在区域用水由市政供水管网供给，不取用地下水，评价范围内无集中式饮用水水源准保护区。拟建工程对重点污染防治区涂装车间、油化库、污水处理站、危废暂存间均采用耐酸防腐地砖及人工防渗膜进行防渗防腐，并对地面、内墙采取防渗措施。地面防渗层建设按照《建筑防腐蚀构造》（08J333）建设。

为监控地下水是否受到污染，在厂区东北角绿化带内布设1个地下水监控点，定期监测地下水水质，了解地下水水质变化情况。

采取以上措施后，本项目对地下水环境影响较小。

## 声环境影响预测与评价

### 噪声污染源分析

拟建项目噪声污染源主要为冲压车间压力机，涂装车间各种送排风机，空压站空压机，制冷站制冷机组，循环水系统，污水处理站风机及水泵等各种高噪声设备和试车跑道产生的噪声，类比同类设备监测结果，声级为75~95dB(A)。采取选用低噪声、振动小的设备，设单独隔间、基础减振，风机进口安装消声器，以及建筑隔声等治理措施后，各站房、车间外噪声可降至60~75dB(A)以下。各噪声源强及其治理措施详见第3章表3-6，项目高噪声设备所在构筑物参数及距厂界、敏感目标距离见表7-13。由于项目周边环境保护目标距厂界距离较远（均＞700m），故不再统计各构筑物距敏感点的距离。

表7-13    主要构筑物参数及距各厂界距离

| 拟建构筑物名称 | 构筑物参数(m) （长×宽×高） | 距各厂界距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 联合厂房（冲压、总装、焊装车间） | 168×270×10 | 24 | / | 63 | 140 |
| 涂装车间 | 240×72×16 | 54 | / | / | 20 |
| 污水处理站 | 72×30×5 | / | 191 | / | 20 |
| 试车跑道 | 长900m | / | 5 | 52 | 5 |

注：表中“/”表示距离太远（＞200m）或被其它厂房阻挡，不再统计。

### 预测模式

#### 户外声传播衰减基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，用下式计算。

LP(r) = LP(r0) -( Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc)

#### 点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0)

公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

Adiv=20lg(r/r0)

#### 线声源的几何发散衰减

无限长线声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp(r)= Lp(r0)-10lg(r/r0)

公式中第二项表示了无线长线声源的几何发散衰减：

Adiv=10lg(r/r0)

#### 面声源的几何发散衰减

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。

#### 预测结果

经调查，拟建项目厂址厂界外200m范围内无环境保护目标；拟建工程生产采用两班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本评价仅预测昼间项目噪声源各厂界处噪声影响。

因拟建项目高噪声设备较多，且全部分散布置于各建构筑物厂房或站房内，因此，本评价将各高噪声设备所在构筑物整体简化作为面声源，试车跑道作为线声源，采用噪声环境影响评价系统（Noise System）软件进行噪声预测，预测结果见表7-14。

| 表7-14 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) |
| --- |
| 序号 | 厂界 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 1 | 东厂界 | 48.3 | 65 | 达标 |
| 2 | 西厂界 | 54.6 |  | 达标 |
| 3 | 南厂界 | 43.5 |  | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 53.4 |  | 达标 |

由表7-14可知，拟建工程实施后噪声源对各厂界处昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。项目噪声源对厂界噪声贡献等值线图见图7-6。

各环境敏感点均较远，声环境将维持现状。

由以上预测及分析结果可知，拟工程目对区域声环境影响很小。

图7-6    项目噪声昼间贡献等值线图

## 固体废物影响分析

### 固体废物产生情况及处理处置

拟建项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般废物有冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾；危险废物有冲压车间废液压油，涂装车间产生的废过滤棉、废沸石、废活性炭（含总装车间）、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废渣、废溶剂，污水处理产生的物化干污泥，废手套及废抹布（含油）等。废化工桶由原厂家回收用于原始用途重新利用，不属于固体废物，也不属于危险废物，为非固体废物。各种固体废物及非固体废物产生及处理处置情况见第三章表3-7、表3-8。

### 固体废物影响分析

一般固废中各种废包装材料、冲压车间冲压废料交专业公司回收综合利用，不会对环境造成影响；职工生活垃圾和污水站生化污泥统一清运至市政指定垃圾场填埋处理，对外环境影响很小。

生产过程中产生的化工桶经鉴别不属于固体废物，全部由供应厂家回收再利用，临时储存依托危废暂存间。

危险废物全部委托有资质的危险废物处置公司安全处置。

拟建工程在联合厂房西侧、油化库南侧建设1座150m2危废暂存间，用于危险废物在厂区内的临时贮存。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的标准要求进行建设。

危废暂存间内危险废物均分类别堆放在各自的堆放区域内，其中废液压油、废溶剂、脱脂工序浮油均为桶装，其余危险废物分类堆放，废化工桶堆放时应排列整齐、无倾倒，各堆放区之间均保持一定的间距，可以保证空气畅通。库房地面设地沟和集水池，可防止存放的生产废液及废油泄漏污染外环境。库房内地面基础及内墙均采取防渗措施（其中内墙防渗层做到1m高），地面、地沟及集水池均作防腐处理。库房防火等级按可燃固体设计，并采取全面通风措施，设安全照明设施，配备干粉灭火器，车间外设置室外消火栓。

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），拟建工程危废暂存间的建设符合标准中6.2条和6.3.1、6.3.9、6.3.11条规定。

危险废物的收集运输采用专用密闭容器盛放，定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置，运输过程需防止洒落。

综上所述，在采取以上固体废物处理处置措施后，拟建工程投产后产生的一般固废和危险废物均可得到有效处理或安全处置，不会对周围环境产生影响。

# 环境风险评价

环境风险评价工作重点是事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

## 项目环境风险分析及评价

### 物质危险性

#### 苯系物的危害及毒理性质

本项目运营过程中主要涉及的有毒有害物质是油漆及稀释剂中所含的二甲苯。

二甲苯有三种异构体，其毒性略有差异，但三种异构体均属于低毒类。二甲苯三种异构体的混合品LD50大鼠经口为2-4.3g/kg和10.0mL/kg。其毒性主要是对中枢神经和植物神经系统的麻醉及刺激作用。二甲苯慢性作用比甲苯弱，对造血组织的损害尚无确实证据，可能引起轻度的、暂时性的末稍血相改变。二甲苯属于HJ/T169-2004附录A.1表2物质危险性判别依据中的有毒有害物质。

| 表8-1 二甲苯对人体的危害 |
| --- |
| 吸入浓度（mg/m3） | 吸入时间 | 对人体造成的危害 |
| 200~380 | 8小时 | 中毒症状出现 |
| 3000 | 1~8小时 | 急性中毒 |
| <71400 | 短时 | 死亡 |

#### 天然气风险特性

①易燃性：天然气在适当条件下能发生氧化、热解等反应，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即爆炸。因此，着火温度、空气和达到一定浓度的天然气是天然气燃烧的三个必要条件。

②易爆性：当天然气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。

③比空气轻：空气密度为1.23kg/m3，气相天然气比空气轻。因此一旦天然气泄漏后，只要通风条件良好，天然气将很快被空气稀释扩散。

天然气属于HJ/T169-2004附录A.1表3中的易燃物质。主要成分及相关参数见表8-2。

表8-2     天然气的主要组成及相关参数

| 主要组分 相关参数 | 甲烷 （CH4） | 乙烷（C2H6） | 丙烷（C3H8） | 二氧化碳 （CO2） | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔分数(moL％) | 95.9494 | 0.9075 | 0.1367 | 3.00 | 0.0002 |
| 爆炸下限（V％） | 4.9 | 2.9 | 2.1 |  |  |
| 爆炸上限（V％） | 15.4 | 13.0 | 9.5 |  |  |
| 自燃点（℃） | 645 | 530 | 510 |  |  |
| 理论燃烧温度（℃） | 1830 | 2020 | 2043 |  |  |
| 最大火焰传播速度（m/s） | 0.67 | 0.86 | 0.82 |  |  |

### 重大危险源识别及环境风险评价工作等级的确定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）辨识标准，本项目涉及含二甲苯的油漆、稀释剂以及天然气等属于有毒有害、易燃危险性物质，重大危险源辨识指标计算结果见表8-3。

表8-3    重大危险源辨识指标计算结果

| 序号 | 物质名称 | 实际量（t） | 临界量（t） | 危险源识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩光漆及罩光漆稀释剂（含二甲苯10%） | 2.45 （二甲苯含量0.245） | 5000 （以二甲苯计） | 非重大危险源 |
| 2 | 天然气 | 管道输送，不贮存 | 50 | 非重大危险源 |

注：二甲苯参照GB18218-2009中“23℃≤闪点＜61℃易燃液体”临界量。

由上表可知，项目投产生产过程中使用的危险性物质实际存储量均未超过GB18218-2009中各危险化学品对应的临界量，且q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn＜1（qn：每种危险化学品实际存在量，Qn：与各危险化学品相对应的临界量），本项目不存在重大危险源，同时项目厂址不属于环境敏感地区，确定本次环境风险评价工作等级为二级。

根据导则要求，本次评价参照标准进行风险识别和对事故风险进行简要分析，重点提出防范、减缓和应急措施，对事故影响范围和影响程度进行分析。

### 风险评价区域环境保护目标

根据导则要求，二级风险评价范围为风险源点周围3km的区域，环境敏感点见表1-6。

### 项目物料储运危险因素识别

项目主要危险性物料运输情况见表8-4，原辅料及固废贮存情况见表8-5。

表8-4    项目主要危险物料运输情况表

| 序号 | 物料名称 | 来源及去向 | 包装方式 | 运输方式 | 年运量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩光漆及稀释剂 | 购买 | 桶装 | 汽车 | 112.5 | 厂内叉车运输 |
| 2 | 危险废物 | 委托处置 | 袋装/桶装 | 封闭汽车 | 266.7 | 厂内叉车运输 |

表8-5    项目危险物料贮存情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 贮存方式 | 贮存量（t） | 贮存时间 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩光漆、稀释剂 | 液体 | 桶装 | 2.45 | 5天 | 油化库 |
| 2 | 危险废物 | 固体 | 袋装/桶装 | 7.63 | 7天 | 危废暂存间 |

危险物料如油漆、稀释剂运输过程中，若发生交通事故，会造成油漆、溶剂中二甲苯挥发污染大气环境，若造成泄漏物料进入水体，可能会污染地表水体。

本项目外部物流采用送货制，用封闭车辆按供货时间计划送货，有毒有害原辅材料以汽车运输到厂内油化库贮存，在厂内化学品由叉车运至各车间。危险废物由有资质的固体废物处置中心采用封闭汽车运输，可最大程度降低运输过程的风险。

### 工程生产过程环境危险、有害因素分析

根据国内相同设施调查，本工程生产过程中的环境风险及有害因素主要为用于存放漆料、稀释剂等化学品原辅料的油化库 “跑、冒、漏”及火灾爆炸，油漆、溶剂泄露造成有害物质二甲苯的泄漏，天然气管道泄露、爆炸事故，污水处理站事故排放等。

### 油化库泄漏风险分析

本项目油漆、稀释剂等化学品均为桶装，由汽车运输至油化库内，在厂内由叉车运至各生产车间使用。油化库及涂装车间围堰、收集地沟设置情况见表8-6。

表8-6    油化库及涂装车间围堰、收集地沟设置情况一览表

| 序号 | 设施名称 | 围堰、收集地沟设置情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油化库 | 设有收集地沟 |
| 2 | 涂装车间 | 涂装区域设收集地沟；输调漆间为下沉式设计，整体比室外地面标高低0.2m，可保证涂料无法溢出 |

A. 风险特征

油化库和输调漆间的风险特征主要在液态物料泄漏（即跑、冒、漏），火灾爆炸等，其主要风险特征及原因简析见表8-7。

| 表8-7 油化库和输调漆间风险特征 |
| --- |
| 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| 液态物料泄漏（跑、冒、漏） | 污染土壤 污染地下水 污染地表水 引起火灾爆炸 | 防火堤容量不够；渗漏；操作错误 |
| 火灾爆炸 | 财产损失 人员伤亡 污染环境 | 存在机械、高温、电气、化学 火源 |
| 次生、衍生环境污染 | 污染地表水 污染土壤 污染地下水 | 消防废水随意排放，或进入雨水管道直接排出厂外 |

B. 事故原因

化学品储运系统存在较大的潜在火灾爆炸事故风险，若引起火灾事故，最大的原因是明火违章和电气设备。

### 天然气泄漏风险分析

A. 风险特性

天然气的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低。泄漏后很容易达到爆炸下限浓度值，爆炸危险性较大。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中分类，天然气火灾危险性等级为甲A类。

天然气一旦出现泄漏，轻组份（主要是甲烷）将会扩散到空气中，并与其混合，形成气团。当气团浓度达到爆炸极限时，遇明火将发生蒸汽云爆炸，并回火点燃泄漏源，泄漏源着火将使调压站露于火焰中，管内压力上升，温度快速升高，强度下降，一定时间后干壁将会发生热塑性裂口而导致灾难性的沸腾液体蒸气爆炸火灾，造成管道破裂，同时伴随的冲击波、强大的热辐射及碎片等还会导致重大人员伤亡和财产损失；另一部分比空气重的气体容易滞留在地表低洼处，遇明火而引发火灾或爆炸。

B. 事故概率

按照GB50183-2004要求，本项目采用的天然气系统关键设施的设计潜在事故年概率为10-6。类比1970～1992年的22年中美国和欧洲主要输气公司因各种原因发生的天然气事故数，同时考虑到近年来高新技术的应用和发展，确定本次由于各种原因发生事故的概率为7.75×10-4次／年。

C. 最大可信事故及源项

本次将根据国内外天然气泄漏事故统计，分析本项目事故损坏因素。

根据统计，天然气运营事故原因中，外力及外部影响因素占53.5％以上，腐蚀因素占14.1～16.9％，地基位移因素占5.3％以上，其它（如施工缺陷、材料问题等）占25%左右。

综合以上事故损坏因素，可以确定外力及外部影响和腐蚀是天然气事故发生的主要原因。其中在外力及外部影响中，又以人为因素为主。

a. 腐蚀损坏因素分析

腐蚀分为内腐蚀和外腐蚀两种，内腐蚀与储存的介质有关，外腐蚀与环境有关。工程建成后主要是外腐蚀对管道的影响。

在降水中含有氯化物、硫酸盐等多种组份，天然气的金属管道与降水中的无机盐接触时，将产生电位差导致管道金属的腐蚀。

此外，地面上的强电线路（包括高压输电线路、变电站等）均会使金属罐体本身形成杂散电流，发生电腐蚀，造成较高的事故率。

b. 人为损坏因素分析

人为损坏因素造成的事故又可分为人为失误损坏和故意破坏引发的事故。

人为失误损坏事故：人为失误损坏主要来自在调压站近旁进行其它生产活动或建筑时，使用工具误撞击管道，造成管道或阀门等破裂泄漏。

故意破坏造成的破坏事故：主要指人为蓄意破坏，如盗窃管道附属设施的部件等，均可引起管道破裂，造成的直接危害和继发危害都是比较严重的。

### 油漆、稀释剂泄漏风险计算及分析评价

本项目所用油漆、稀释剂等均采用桶装，存在发生泄漏的风险，风险主要原因是操作失误和管理不到位造成的。最大可信事故为单桶油漆或溶剂破裂发生泄漏。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

有毒化学品二甲苯半致死浓度为19747mg/m3。在单桶油漆或溶剂泄漏情况下，最大泄漏量为50L（密度1.0g/mL），本工程使用的罩光漆及其稀释剂中二甲苯最大含量为10％，在未采取任何措施下，假定泄漏事故发生在车间内，事故持续时间15分钟。油漆及溶剂中的二甲苯挥发速率（即散发量）可按马扎克公式和相对挥发度计算，马扎克公式如下所示：

Gs=（5.38+4.1u）·PH·F·M1/2

式中Gs——有害物质散发量，g/h；

u——室内风速，m/s，往往利用当地气象台的年平均风速；

F——有害物质的散露面积，m2（本项目按5m2计）；

M——有害物质的分子量，二甲苯分子量为106；

PH——有害物质在室温时的饱和蒸汽压，mmHg。

经查阅相关资料及计算，在本项目所处区域年平均气温条件下二甲苯的饱和蒸汽压为4.5mmHg。计算可知二甲苯挥发速率为0.054kg/min。

经预测，危险品泄漏时二甲苯半致死半径计算结果和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中规定的“短时间接触容许浓度（15分钟）”出现距离如下表所示。

表8-8    二甲苯半致死半径计算结果

| 二甲苯 | 一次浓度贡献值（mg/m3） | 对应距离（m） | 半致死半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3637（最大值） | 2 | 0 |
|  | GBZ 2-2002中短时间接触容许浓度 | 对应距离（m） |
|  | 100 | 50 |

由上表可知，在单桶油漆、稀释剂发生泄漏时，二甲苯一次浓度最大贡献值均远低于对应的半致死浓度。二甲苯短时间接触容许浓度对应距离范围内无环境保护目标，因此，本项目发生油漆、稀释剂泄漏的环境风险对厂区周围环境敏感点无影响。但建设单位应采取临时疏散等措施，避免泄漏时近距离范围内的职工长时间接触吸入挥发气体。

## 风险防范措施

针对各风险源，工程采取相应风险防范措施，主要内容有：

### 油化库、输调漆间化学品泄漏

油化库、输调漆间防渗：地面为C30抗渗混凝土整体浇铸，底部铺设土工防渗膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求。由地面至底层分别为混凝土地面（100~150mm厚）→砂层（级配碎石200~250mm厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm）→土工布（300g/m2）→基础（素土夯实）的结构进行防渗。可防止化学品泄漏污染土壤和地下水。

### 天然气管道

（1）按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的要求，在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置了可燃气体连续检测的报警装置。

（1）天然气管线均做防雷击接地。在天然气管道等工艺装置需要防静电的场所，均应做好防静电接地系统，采取消除、减弱静电的措施。

（2）在进入厂区天然气管道处应设置了紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。

（3）定期对天然气管道进行检查、发现泄漏及时处理并采取必要的堵漏措施。

（4）天然气管道必须维持正压。

（5）天然气管道检修时，严格按照操作规程进行，可靠切断气源，待管道内气体置换合格后，方可进行作业和检修。

（6）设置压力、流量、温度监控报警装置。积极进行点检、润滑、防腐、保养、维护、修复等工作。

（7）在有爆炸危险的场所，必须选用防爆或隔离火花的保安型设备和仪表；

（8）设有完整的消防水管路系统，确保消防供水。

（9）天然气泄漏区域作业时，必须佩戴防毒面具，并有专人监护。

### 污水处理站废液、废水事故排放及消防事故废水排放

（1）污水处理站废液、废水事故排放

为避免污水处理设备出现事故的可能性，设计中对生产中间歇排放的高浓度废液或废水（具有污染物浓度高、一次排放量大的特点）均设置有独立的废液废水收集系统，各废水废液调节池容积均考虑了事故排放量（一次最大排放量），可容纳各类废水和废液的一次排放最大量。

在污水处理站设1座200m3事故池，设置二台事故泵、超声波液位控制器等设备，收集各个工段故障时排水。在故障排除后，可以将水提升至相应的废水槽。事故池可满足12小时以上故障停机处理时间连续废水处理量。

为避免污水处理设备出现事故的可能性，设计中考虑了备用水泵和鼓风机。这样即使个别污水处理设备出现了故障，整个污水处理站不至于完全停止运行。

因此，废水处理设施发生故障后，短期内不会造成废水事故排放，但应立即组织相关人员对故障进行处理，及时恢复废水处理设施的正常运行。

污水处理站发生故障后涂装车间应紧急停产，并立即组织相关人员对故障进行处理，尽快恢复污水处理站的正常运行后方能恢复生产。除此以外，定期检查污水废水输送管道，减少因管道破裂造成的污水外漏而发生的事故排放。

（2）消防事故废水排放

在油化库附近设置一座220m3消防废水池（消火栓消防水量20L/s，按三小时计算）。消防废水可自流进入消防废水池，截流后的消防废水通过泵送污水处理站处理。

## 人员管理要求

①在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

②设置明显的警示标志，并建立了严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定了应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

## 应急预案

为建立健全环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件的能力。对公司潜在的环境事故或可能发生的紧急情况，作好应急准备，最大限度地避免和减少可能产生的事故后果及对环境的影响，公司应制定和实施安全生产事件应急预案。

### 组织机构与职责

公司应成立安全生产事件应急领导小组，负责公司安全生产事件应急救援的统一指挥。在紧急情况下，应急领导小组有权调用公司内各部门的相关物资、房屋和必要的人员。

### 预测与预警

公司各相关部门必须加强各类安全隐患和危险源的评估与排查，对要害部位加强监控与预测。根据对可能的重特大事件预测与预警结果，做到早发现、早报告、早处置。

### 安全生产事件应急救援程序

A. 应急准备

应急管理办公室接到应急报告后，应做好以下工作：立即向应急领导小组报告、请示并迅速传达指令；按照应急领导小组指令，迅速通知公司有关部门和事件影响部门。

B. 应急报告

报警：发生紧急情况或突发事件时，任何发现事件或险情的当事人必须首先向有关部门报警，提供事件信息（时间、地点、程度与简要情况等），并在力所能及的范围内采取适当的应急行动。

C. 先期处置：事件或紧急情况出现后，所在部门必须按照“员工和应急救援人员安全优先、防止事件扩大措施优先”的原则，迅速启动应急救援预案，集中抢险力量和未受伤的岗位员工，快速组织先期抢险与救援。

D. 指挥和控制

在接到应急险情报告后，应急领导小组应根据事态的严重程度，确定应急处理级别。达到Ⅳ级以上安全生产事件时，要立即启动本案。行动要点：准确记录与通讯；快速赶赴现场；现场组决策；后勤保障。

E. 抢险行动

a.）危险化学品泄漏处理：应根据正在泄漏危险化学品的种类、泄漏源位置、蒸气云存在的位置及是否可燃有毒、泄漏是否可以控制、是否存在火源及火源位置等实际情况，进行有效处置。

b.）特种设备严重事故处理：根据特种设备的特点、介质属性、危害方式、危害范围等现场情况，组织相关部门和人员工程抢险。

c.）电力重大事件抢修：当配电房内出现全部停电或大范围停电事件时，值班人员应首先根据具体故障情况，进行基本的故障处理。同时和电调取得联系，听从电调的安排。通知维修工，并报告工程保全课领导，同时通知生产管理课，告知配电房的目前情况。工程保全课负责组织事件分析和抢修。

d.）压力容器爆炸应急救援

当压力容器发生爆炸时，第一发现人拨打报警电话，并通过电话向应急领导小组组长和副组长汇报事故情况。现场人员首先抢救伤员并撤离事故现场。如果有几台压力容器并列运行时，在确认没有发生人身伤亡的前提下，应将事故设备与运行设备解列，并进行灭火（有火灾情况下）。

e.）重大设备事故抢修预案

当公司关键设备如压力机等设备出现事故或故障时，现场操作工应立即停止使用和保护现场，并向工程保全课报修。工程保全课负责组织事故或故障的分析和抢修。

f.）重大人身伤亡事故：视具体致害物的特性、状况和致害方式，采取有效控制致害物进一步伤人、避免事态扩大的应对措施。

F. 防护行动

a.）伤员救护：出现人员伤亡时，调度相关车辆或通过拨打“120”电话将伤员送达邻近的医院进行抢救，确保伤员得到及时救治。

b.）搜寻与营救：事件现场有员工失踪或受困于事故区域时，在对事故区域采取可靠切断动力、单元隔离或灭火后等安全措施后，由应急救援领导小组请求公安消防人员或专业人员进行搜救。

c.）疏散人员：事件可能危及工厂其他区域人员时，应以广播、电话、无线电、网络等方式通知厂内其他区域的人员采取必要的防护措施，必要时应进行人员疏散。

d.）当事件险情影响超出厂界，并影响厂外人员或邻近单位安全时，应急领导小组应立即通知周边的邻近单位和人员。必要时应报告当地人民政府。

G. 警戒与管制

根据事态的大小，由应急领导小组提出现场警戒与交通管制的地点、时间、范围、时限等申请，报请当地公安部门或当地人民政府批准后实施。

H. 公众信息

对外的安全生产事件应急救援信息由应急领导小组按照“准确、客观、及时”和“有利于公众情绪稳定”的原则统一管理。

### 监督管理

A. 预案演练

训练与演习：一般至少每年组织一次应急预案的训练和演习，以测试应急预案和应急设备的有效性，确保应急处理人员熟知其职责和任务。

B. 宣传和培训

公司有关部门，通过各种宣传手段，对公司员工及家属和企业周边公众宣传应急法律法规和应急常识。

培训课应组织编制专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。内容包括：时间、内容、对象、人数、效果、考核记录等。。

## 主要危险源事故防范救援措施

公司主要危险源事故防范救援措施见表8-9。

| 表8-9 事故防范救援措施 |
| --- |
| 位置 | 序号 | 危险源 | 风险 | 预防措施 | 应急措施和救援 |
| 油化库 | 1 | 泄漏 | 引发火灾 | 经常检查，及时处理 | 用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119 |
|  | 2 | 库内金属构件接地失灵 |  | 每1年检测一次 |  |
| 电气设施 | 3 | 电气线路老化、短路 | 易触电、火灾 | 经常检查及时处理 | 首先切断电源，然后紧急处理 |
| 运输过程 | 4 | 交通事故 | 造成火灾、爆炸 | 严格遵循《危险货物运输规则》、定期对罐车进行检修、加强对司机的教育，不违章驾驶 | 用干粉灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119 |
| 其他 | 5 | 吸烟，明火 | 造成火灾 | 在警示区内严禁烟火 | 用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119 |
|  | 6 | 易燃物 | 火灾 | 彻底清理易燃物 | 仅易燃物燃烧时，及时扑救。引燃油料时，及时用干粉灭火器扑救，同时报告或拨打119 |

此外，火灾时切断火源，在安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。

## 风险防范措施投资

风险防范措施投资估算一览表见表8-10。

表8-10    拟建项目风险防范措施投资估算一览表     单位：万元

| 序号 | 地点 | 措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间、油化库、污水处理站 | 防渗、防腐层，围堰、收集地沟 | 包含在工程投资内 |
| 2 | 各车间、辅房及库房 | 灭火器等 | 2 |
| 3 | 涂装车间、油化库 | 报警装置，220 m3消防废水池 | 25 |
| 4 | 污水处理站 | 200m3事故水池 | 10 |
| 合计 |  | 37 |

## 环境风险评价结论

本项目环境风险评价结论认为，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目各种风险事故均不会对区域环境保护目标造成影响，项目的风险防范措施可行。综上所述，项目从环境风险角度可行。

# 污染防治措施评述

## 废气污染防治措施评述

### 焊接车间废气污染防治措施

车身主焊线及其分总成焊接均采用以接触电阻焊为主（点焊、螺柱焊等），CO2气体保护焊为辅的生产工艺。调整线主要采用CO2气体保护焊为主的生产工艺。

点焊的工作原理为通过加压使两块搭接工件紧密接触后接通电流，在电阻热的作用下熔化工件接触处，冷却后形成焊点。螺柱焊是把金属螺柱或类似零件，经过瞬间加压、放电，将整个端面焊于工件上。因此，点焊、螺柱焊均不使用焊丝或焊条，无焊接烟尘产生。

半自动CO2焊机工作时产生烟尘，将焊接工位设置在密闭焊接间内，产生的烟尘经风机排风由烟气管道收集至1套集中烟尘净化机处理，净化方式为滤筒净化。烟尘进入净化机后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动力和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由15m高排气筒排放，净化效率90%以上。

集中式烟尘净化机技术成熟，如郑州日产、广州风神郑州基地、上汽郑州项目均采取集中式烟尘净化机净化焊接烟尘，净化效果均较好。因此，采用集中式烟尘净化机在技术上是可行的。

经预测，采取措施后焊接车间烟尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。因此，焊接烟尘污染防治措施可行。

白车身总成调整打磨产生少量的金属粉尘，在工位设置集气罩收集、复合纤维过滤棉过滤后，由风管将废气引至车间换风系统，最终经车间屋顶排放。可满足标准要求。

### 涂装车间废气污染防治措施

#### 喷漆室与流平室废气污染防治措施

喷漆过程废气主要是喷漆室产生的含漆雾和以二甲苯、非甲烷总烃为主的有机废气，以及流平室产生的含二甲苯、非甲烷总烃有机废气。

拟建工程喷涂设备采用机器人自动喷涂，涂料利用率达到70%以上；中涂、面漆均采用水性漆，仅罩光清漆采用溶剂漆，从源头降低有机废气产生量。

喷漆室废气的特点是风量大、有机废气和漆雾浓度低，流平室废气的特点是风量小、有机废气浓度略高、无漆雾。

喷漆采用文氏喷漆室去除漆雾，属成熟工艺路线及技术设备，已广泛用于国内外汽车涂装生产线，它的原理是使含漆雾废气在喷漆室底部借助高风速通过文丘里管与水呈高速旋转混合，利用不同风速、挡水板和风向的多次变换，使水和漆滴与空气分离，水中加有凝聚剂，使漆滴落入水中就互相凝聚形成漆渣。带漆渣的水流到循环水槽，经除渣系统过滤后循环使用。除掉漆雾的空气通过排风机外排。文氏喷漆室结构示意图见下图。

图9-1    文氏喷漆室结构示意图

文氏喷漆室对漆雾的去除率可达98%以上，但二甲苯等有机废气去除率较低，设计采取废气沸石转轮浓缩+催化燃烧装置净化有机废气，净化后经40m高排气筒排放。流程如下：

系统分为两个部分：

A. 采用疏水型沸石转轮进行浓缩处理有机废气

经文氏喷漆室处理后的各喷漆室废气，采取玻璃纤维过滤棉进一步过滤漆雾后，和罩光漆流平室废气汇合送至废气浓缩装置。吸入蜂窝状转轮后，有机废气物质被从空气中分离出来进入疏水型沸石，吸附效率92%以上。吸附后的废气穿过转轮后通过40m高排气筒排放。

沸石转轮以每小时1~6转不等的速度运转，连续不断的将有机物质送到脱附区域，也将脱附后的沸石送回吸附区域中。在脱附区域，吸附的有机物质用一路很小的热空气从沸石上脱附下来。浓缩后的气体被送入催化燃烧装置。

B. 有机废气催化燃烧装置

浓缩后的有机废气进入催化燃烧装置，在催化剂的作用下燃烧，使有机废气氧化分解成水和二氧化碳，有机废气去除率98%以上。采用天然气助燃，催化燃烧后的有机废气和燃气废气也通过上述40m排气筒排放。

废气浓缩+催化燃烧装置原理图如下：

该装置属《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》中推荐治理技术，目前已在浙江吉利张家口基地、北汽广州基地和镇江基地、上汽临港基地和郑州基地等应用。

采取以上措施处理后，拟建工程喷漆室可削减有机废气排放量40.93t/a，削减率90.15%。喷漆室排气筒有机废气排放可满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值。

因此，拟建工程喷漆室与流平室采取的污染防治措施可行。

#### 烘干室废气污染防治措施

涂装车间密封胶、电泳、中涂、面漆烘干室产生有机废气，主要污染物是含二甲苯、非甲烷总烃有机废气。

烘干室废气中二甲苯等有机物质的含量较高，温度也较高，而其排风量较小，有利于有机废气的净化处理。设计采用1套催化燃烧装置，其原理是：烘干室有机废气经蓄热体加热后，在催化剂的作用下燃烧（采用天然气为燃料），使有机废气氧化分解为无害的CO2和H2O，运行温度300℃，有机废气净化效率98%以上。反应后的高温气体经过蓄热体储存热量用于预热后续的有机废气，节省升温所需要的燃料消耗。

该装置属《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》中推荐治理技术，在整车和汽车零部件企业广泛应用。

经采取上述措施后，二甲苯、非甲烷总烃的排放均可满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值。采取的污染防治措施可行。

### 总装车间废气

本项目补漆用漆量很小（约1.5t/a），总装车间不设补漆室，设点修补室，点补产生少量含二甲苯、非甲烷总烃有机废气，设计采用1套活性炭吸附装置，净化效率80%，废气经收集后通过一座20m高排气筒排放。

采取措施后各污染物排放浓度和排放速率可满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值，采取的污染防治措施可行。

### 食堂油烟净化措施

本项目职工餐厅产生的油烟建议采用组合式油烟净化机组去除油烟。

组合式油烟净化机组由初净化段、离心风机段、消声吸附段和高效净化段组成。其原理为含油气流在初净化段分离大部分油和固体颗粒，定期收集到集油盒内，通过离心风机分离进一步去除油烟中的油和固体颗粒；消声片表面吸附油烟后到高效净化段进一步去除微小油颗粒，净化后的洁净空气经消声处理后排入空气中。

组合式油烟净化机组净化效率可达90％以上，净化后油烟排放浓度< 1.5mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。

## 废水污染防治措施评述

拟建工程生产废水主要有冲压车间模具清洗水；涂装车间前处理设备连续及定期排放的洪流清洗废水、脱脂废水、硅烷废水，电泳设备连续及定期排放的电泳废水，前处理、电泳、喷漆设备定期排放的清洗废液、预脱脂废液、脱脂废液、硅烷废液、电泳废液、喷漆废水等；总装车间淋雨试验废水；全厂生活污水和各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水。

工程污水特征分析如表9-1所示。

| 表9-1 拟建工程废水特征分析 |
| --- |
| 序号 | 污水类型 | 主要污染物 | 水量(m3/d) | 去向 |
| 1 | 生产废水 | COD、石油类、SS、磷酸盐、氟化物等 | 400.88 | 污水处理站各生产废水预处理系统→生化处理系统→总排口 |
| 2 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 145.35 | 进污水处理站生化处理系统→总排口 |
| 3 | 清洁排污水、浓盐水 | COD、盐类、总硬度 | 210.94 | 总排口 |
|  | 合计 |  | 757.17 |  |

### 生产废水、生活污水治理工艺论证

#### 废水控制节点

按照“清污分流”原则，清净下水直接排入市政污水管网。

本项目建设1座污水处理站，处理全厂生产废水和生活污水。污水处理站由生产废水预处理系统和生化处理系统组成。

A．将废水、废液分流，分质处理

硅烷废液进入硅烷废液池，硅烷废水进入硅烷废水槽；模具清洗水、预脱脂、脱脂槽废液、洪流清洗废液、废水进入脱脂废液池；电泳废液进入电泳废液池；喷漆废水、打磨精修废水、滑撬清洗废水进入喷漆废水池；其它脱脂废水、电泳废水、淋雨试验废水进入涂装废水槽。

各废液、废水池容积见表9-2。

| 表9-2 废液、废水池容积一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 一次最大排放量（m3） | 备注 |
| 1 | 硅烷废液池 | 160 | 150 | 间歇运行 |
| 2 | 硅烷废水槽 | 100 | / | 二班制运行 |
| 3 | 喷漆废水池 | 160 | 150 | 间歇运行 |
| 4 | 脱脂废液池 | 160 | 150 | 间歇运行 |
| 5 | 电泳废液池 | 240 | 210 | 间歇运行 |
| 6 | 涂装废水槽 | 200 | / | 二班制运行 |
| 7 | 混合废水池 | 350 | / | 三班制运行 |
| 8 | 事故水池 | 200 | / | 连续12小时废水量 |
| 9 | 消防废水池 | 220 |  | 设于油化库附近 |

B. 各生产废水预处理系统

硅烷废液定量投加入硅烷废水，在pH反应槽1投加石灰乳调节pH至10~11后，投加混凝剂（PAC）、助凝剂（PAM）混合反应后，经沉淀后去除废水中的氟化物和部分COD等污染物；沉淀后上清液排入涂装废水槽。

污染物含量高的模具清洗废水、预脱脂和脱脂废液、电泳废液、喷漆废水等涂装废液由泵打至pH反应槽2，投加石灰乳调节pH至9~10后，投加混凝剂（PAC）、助凝剂（PAM）混合反应后，在气浮处理装置进行固液分离，经沉淀后去除废水中的SS、COD、石油类、磷酸盐等污染物。从气浮处理装置出来的废水排入涂装废水槽。

预处理后的硅烷废水、废液和涂装废液在涂装废水槽与脱脂废水、电泳废水、淋雨试验废水等混合，在pH反应槽3投加石灰乳调节pH至9~10后，投加混凝剂（PAC）、助凝剂（PAM）混合反应后，经沉淀后去除废水中的SS、COD、石油类、磷酸盐等污染物。沉淀后上清液在pH反调槽调节pH至8，排入生化系统混合污水池。

C. 生化处理系统

经过预处理后的生产废水和格栅处理后的生活污水在混合污水池均匀混合后，由污水泵提升进入水解酸化池，提高废水的可生化性，同时去除部分COD等污染物。再进入生物接触氧化池，去除污水中有机污染物。经斜板沉淀池澄清分离后，与清净下水一同排入总排口，总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，排入市政污水管网。

D. 污泥处理

物化系统产生的污泥进入污泥浓缩槽，再由气动隔膜泵提升进入脱水压滤机组进行压榨过滤，经压滤后污泥含水率75%~80%左右，污泥暂存于危废暂存间，压滤液返回生产废水预处理系统。生化系统污泥压滤后送至市政垃圾处理场。

#### 废水处理措施技术论证

A. 气浮是含石油类废水处理的典型方法。气浮装置设溶气罐和自动刮渣机，在罐内使空气充分溶于水中，然后在气浮装置中释放，溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式在池中逸出，将水中悬浮物颗粒和油粒带到水面形成浮渣排除之。

B. 混凝沉淀法是目前国内机械行业处理工业废水最常用的一种工艺，运行稳定，处理效果好，是一种成熟可靠的废水治理技术。国内和省内主要汽车企业，如郑州日产、上汽郑州基地、广州风神郑州基地等污水处理站均采用此方法预处理涂装废水。

本次生产废水等预处理均采用此方法去除废水中的COD、SS、石油类、磷酸盐、氟化物等。

C. 生物降解的成熟工艺较多，目前较为流行的是生物接触氧化法和间歇式活性污泥法（SBR法）。生物接触氧化法的主要特点是具有较高的容积负荷，耐冲击力强，不存在污泥膨胀现象，运行管理方便。SBR法是二十世纪八十年代发展起来的活性污泥法运行方式。与连续式活性污泥法相比，它不设二次沉淀池和污泥回流设备，污泥沉淀性能好，运行管理易于实现自动化，且运行较生物接触氧化法灵活。目前，这两种生化处理技术在我国汽车工业污水处理领域均已得到成功的应用，但是SBR法比生物接触氧化法存在价格高、自动控制要求较高，如果沉降性不好时容易造成出水中悬浮物超标等缺点，因此，本项目污水处理站采用生物接触氧化法处理工艺。

生物接触氧化池前设水解酸化池。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

D．工程采用的废水、废液处理工艺见第3章污水处理站工艺流程图（图3-9）。各污水处理站处理工序的主要去除效率见表9-3。

| 表9-3 污水处理站处理情况汇总表 |
| --- |
| 项目 |  | 排水量 (m3/d) | 污染物浓度（mg/L） |
|  |  |  | SS | COD | 石油类 | 磷酸盐 | 氟化物 | 氨氮 |
| 1 | 硅烷废液、废水混合水质 | 进水 | 36.30 | 95.70 | 50.58 |  |  | 15.95 |  |
|  | 硅烷废水预处理系统。斜板沉淀槽1 | 出水 |  | 19.14 | 25.29 |  |  | 3.19 |  |
|  |  | 去除率 |  | 80% | 50% |  |  | 80% |  |
| 2 | 涂装废液混合水质 | 进水 | 51.48 | 1994.95 | 3817.02 | 503.11 | 15.73 |  |  |
|  | 涂装废液预处理系统。斜板沉淀槽2 | 出水 |  | 398.99 | 1908.51 | 100.62 | 0.79 |  |  |
|  |  | 去除率 |  | 80% | 50% | 80% | 95% |  |  |
| 3 | 2项出水与其它生产废水混合水质 | 进水 | 158.26 | 224.69 | 1248.12 | 54.97 | 3.48 | 0.73 |  |
|  | 生产废水处理系统。pH反调槽 | 出水 |  | 44.94 | 624.06 | 10.99 | 0.17 | 0.37 |  |
|  |  | 去除率 |  | 80% | 50% | 80% | 95% | 50% |  |
| 4 | 生产废水与生活污水混合水质 | 进水 | 303.61 | 119.17 | 516.79 | 5.73 | 1.29 | 0.19 | 19.15 |
|  | 生化处理系统，污水处理站出水。斜板沉淀池 | 出水 |  | 59.59 | 129.20 | 4.01 | 0.90 | 0.19 | 9.57 |
|  |  | 去除率 |  | 50% | 75% | 30% | 30% | 0% | 50% |
| 5 | 清净下水 |  | 151.12 |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 厂区总排口 | 出水 | 454.73 | 39.78 | 96.23 | 2.68 | 0.60 | 0.13 | 6.39 |
| 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级 |  | 150 | 150 | 10 | 1.0 | 10 | 25 |

硅烷废液预处理系统处理能力3m3/h（48m3/d），涂装废液预处理系统处理能力5m3/h（80m3/d），二班运行；涂装混合废水预处理系统设计处理能力12m3/h（192m3/d），二班运行。生化处理系统处理能力15m3/h（360m3/d），三班运行。由上表可知，各处理系统均可满足需要。

E．对定期排放的污染物浓度含量高的脱脂、硅烷、电泳废液（水）和喷漆废水设置各类废液槽收集储存，并采用间歇或连续的方式进行预处理。对pH值、DO、水量、液位等污水处理重要参数均设有在线监测仪表。清净下水直接排至总排口。从源头对污水和清净下水进行清污分流，符合污水处理的工艺原则。

F．为避免污水处理设备出现事故的可能性，设计中各废水废液调节池容积均考虑了事故排放量（一次最大排放量）。

污水处理站设1座200m3事故池，设置二台事故泵、超声波液位控制器等设备，收集各个工段故障时排水。在故障排除后，可以将水提升至相应的废水槽。事故池可满足12小时以上故障停机处理时间连续废水处理量。

为避免污水处理设备出现事故的可能性，设计中考虑了备用水泵和鼓风机。

按照排污口规范化整治要求，排放口须明渠明管，安装COD、氨氮自动监控装置，并于环保部门联网。设醒目标志，设统一编号。

采取以上措施后本评价认为设计采取的污水处理方案是可行的。

## 地下水污染防治措施

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据项目厂区的水文地质条件并结合项目污染源特点，制定地下水环境保护措施。

### 地下水污染防控措施

（1）控制措施。

在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）防治措施。

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生废水污染物类型、天然包气带防污性能，以及污染控制难易程度，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区，对不同的防治区进行不同发现和处理措施。

重点污染防治区是指危害性较大，污染物泄漏后难以及时发现和处理的生产装置区，包括污水处理站、涂装车间、油化库、危废暂存间、供液站、污水管网等。

一般污染防治区是指地下水污染风险低，污染物毒性较小的生产装置区，污染地下水环境的物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，包括联合厂房（冲压车间、焊装车间、总装车间）、动力中心等。

简单防渗区指不会对地下水环境造成污染，或者污染风险较小且污染物易降解的区域，包括餐厅、宿舍、厂区道路等。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。工程防渗措施具体见下表。地下水污染防治分区图见图9-1。

| 表9-4 工程防渗措施一览表 |
| --- |
| 类别 | 防渗单元 | 防渗措施 |
| 重点污染防治区 | 油化库、供液站 | 采取“防渗混凝土+HDPE膜”的防渗措施，渗透系数≤1×10-10cm/s，满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求 |
|  | 危废暂存间 | 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置标志牌，采取“防渗混凝土+HDPE膜”的防渗措施，渗透系数≤1×10-10cm/s |
|  | 污水处理站（包括事故池） | 采取“防渗混凝土+水泥基渗透结晶型防渗涂料” 为主的防渗措施（渗透系数≤1×10-10cm/s）。其中水池缓凝土抗渗等级：所有水池均为S8级。 |
|  | 污水管网 | 生产废水管道架空铺设，生活污水采用地下管道。应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，并按明渠明沟敷设。埋地管道防渗（厂区），需采取“防渗混凝土+HDPE膜”的防渗措施（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）进行防渗 |
|  | 涂装车间 | 采取“防渗混凝土+环氧树脂” 为主的防渗措施（渗透系数≤1×10-10cm/s） |
| 一般污染防治区 | 联合厂房、动力中心等 | 采用防渗混凝土防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s，防止地下水环境污染 |

图9-1   地下水污染防治分区图

### 地下水污染监控措施

为监控地下水是否受到污染，评价提出在厂区东北角绿化带内布设1个地下水监控点，定期监测地下水水质，了解地下水水质变化情况，监测井位置见图9-1。监测计划见表9-6。

| 表9-6 地下水长期监测计划 |
| --- |
| 点位 | 监测点位 | 位置 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频次 | 类型 |
| 1 | 厂区内地下水监控井 | 生产厂区东北角 | 浅层水 | pH、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、铜、锌、镉、铁、镍、阴离子合成洗涤剂、磷酸盐、氟化物 | 1次/年 | 地下水流向下游，污染监控井 |

### 地下水环境跟踪监测与信息公开计划

企业定期编制地下水跟踪监测报告，报告内容包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

企业对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

### 小结

评价提出的防渗措施均为成熟技术。防治措施实施后，在防止或降低地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此，环评提出的地下水污染防治措施在经济上是合理的，在技术上是可行的。

## 噪声控制措施技术经济论证

拟建工程噪声源主要为冲压车间压力机，涂装车间各种送排风机，空压站空压机，制冷站制冷机组，循环水系统，污水处理站风机及水泵等各种高噪声设备和试车跑道产生的噪声，类比同类设备监测结果，声级为75~95dB(A)。

高噪声设备的声学控制措施一般包括降低噪声源强和传播途径中控制噪声。

降低噪声源强是噪声控制的最根本的方法，也可能是最经济的方法，途径主要有：改进机械设计、改进工艺和操作方法，提高加工精度和装配质量，选用低噪声设备等。

噪声传播途径中控制噪声的方法主要有：运用吸声、隔声、消声、隔振等声学技术措施降低噪声。

拟建工程在设计中拟采用的噪声控制措施有：

（1）满足生产工艺要求的前提下优先选用低噪设备。

（2）设备尽可能布置于厂房内，减少设备露天放置。

（3）对于产生振动的设备设置减振基础，如水泵、空压机等。

（4）空压机吸气口加装消声器，储气缸涂阻尼吸声材料；循环水泵设于单独站房内，水管连接采用柔性接头。

（5）排风机设置密闭风机房；送排风机选用低噪声、振动小的设备，放置在车间内并设置风机房。

上述措施属于工业企业噪声控制中常用措施，经预测，经过建筑隔声、厂区绿化以及距离衰减等因素，项目完成后各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼、夜间噪声标准。因此，拟建工程采取的各项减声降噪措施有效可行。

## 工业固体废物处置措施评述

### 固体废物种类

危险废物包括冲压车间废液压油，涂装车间产生的废过滤棉、废沸石、废活性炭（含总装车间）、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废渣、废溶剂，污水处理产生的物化干污泥，废手套及废抹布（含油）等。一般废物主要为冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾。废化工桶属于非固体废物。

固体废物的产生及处置情况见表3-8、表3-9。

### 一般固废处理措施

一般废物冲压废料及各种废包装材料交专业公司回收利用；生化污泥和生活垃圾运至市政垃圾处理场填埋。

### 危险废物处理措施

废化工桶直接由原所有者回收并重新用于包装该化学品，属于非固体废物。废化工桶临时储存于危废暂存间。

其余危险废物全部委托委托有处置资质单位安全处置。

拟建工程在油化库南侧建设1座150m2危废暂存间，废化工桶每天产生151个，50L储桶单桶存放面积为0.09m2，3层堆放，因此每天产生的废化工桶需存放面积4.53 m2，其余危废日产生量1.07t，分类收集存放占地面积不大。危废暂存间可至少储存10天以上各种危废，采取如下污染防治措施：

⑴固体废物收集后，按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。废液压油、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废渣、废溶剂等危废包装容器为密封桶，废活性炭、废过滤棉、物化干污泥等其他固态危废装入包装袋，桶上、袋上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。

⑵库房内禁止混放不相容危险废物。按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入一般废物中储存。危废暂存间设置明显警示标识，设有视频监控，与环保部门联网。

⑶库房内做地沟、集水池，库房地面及内墙裙（高0.5m）、地沟、集水池均采用防渗混凝土外涂环氧树脂的方式进行防渗处理，防渗系数可小于10-10cm/s。

⑷建立档案制度，对暂存的废物来源、种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑸库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。

⑹危险废物由危废处置公司每7天清运一次，清运量约为7.49t/次。采用厢式货车进行运输，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。驾驶员、操作工均应经过专业培训，具有专业知识及处理突发事故的能力。运输及搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证废物不倾泄、翻出。危险废物在运输前，按《危险废物转移联单管理办法》及其有关规定办理转移手续，并转移单的数量、品种、进行交接手续。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车。

采取以上措施后，拟建工程危废暂存可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025 -2012）等要求。

拟建工程实施后，厂区危废暂存设施情况详见下表9-6。

表9-6    厂区危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废液压油，废过滤棉和废活性炭，废漆渣、硅烷废渣、废溶剂，脱脂工序浮油、物化干污泥，废手套及废抹布（含油） | 油化库南侧 | 150m2 | 分别入桶、入袋，分类存放 | 12t | 7天 |

采取以上措施后，拟建工程产生的固废采用上述方案可以进行全程安全处理处置，不会对环境产生二次污染。

## 落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求

拟建工程的各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

污水处理站的建设应与生产车间同时建设，同时投入运行。

废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

采购设备时应选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。

“三同时”验收内容一览表见表9-7。

## 工程环保设施与投资估算

环保投资概算一览表如表9-7所示。

工程环保投资总计为3367万元，占总投资160000万元的2.1%。

| 表9-7 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 |
| --- |
| 项目 | 污染源 | 环保设施及处理规模 | 去除效率 | 数量 | 环保投资 (万元) | 验收要求 | 验收时间 |
| 废气治理 | 一、焊接车间 |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2保护焊机 | 集中式烟尘净化机 | 烟尘去除效率90% | 1套 | 5 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 与主体工程同时验收 |
|  | 清理打磨 | 车间全面通风 |  | / | / |  |  |
|  | 二、涂装车间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各喷漆室 | 漆雾净化系统（含送风净化、循环水除漆雾系统等）+玻璃纤维棉过滤漆雾+沸石转轮吸附+催化燃烧+40m排气筒排放，排气筒内径3×4m，处理风量600000m3/h | 漆雾92%；沸石转轮有机废气吸附92%； 催化燃烧装置有机废气去除98% | 1套 | 2000 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值 | 与主体工程同时验收 |
|  | 各烘干室 | 催化燃烧装置+20m排气筒，排气筒内径1m，处理风量23000m3/h | 有机废气98% | 1套 | 200 |  |  |
|  | 燃气燃烧器 | 20m排气筒，排气筒内径0.3m，处理风量13310m3/h |  | 8套 | 4 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） |  |
|  | 三、总装车间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补漆室 | 活性炭吸附+20m排气筒 | / | 1套 | 1 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”限值 | 与主体工程同时验收 |
|  | 四、员工餐厅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油烟净化机 | 净化机、风管 | / | 1套 | 10 | 满足《饮食业油烟排放标准》 | 与主体工程同时验收 |
| 废水处理 | 硅烷废液预处理系统 | 3m3/h，硅烷废液池、硅烷废水槽、pH反应槽、斜板沉淀槽 | COD50%、氟化物80% | 1套 | 711 | 厂区总排口出水满足《污水综合排放标准》表4 二级标准 | 与主体工程同时验收 |
|  | 涂装废液预处理系统 | 5m3/h（二班运行）。电泳废液池、喷漆废水池、脱脂废液池、pH反应槽、气浮处理装置等设施 | COD50%、石油类80%、磷酸盐95% | 1套 |  |  |  |
|  | 涂装混合废水预处理系统 | 12m3/h（二班运行）。涂装废水槽、pH反应槽、斜板沉淀槽、pH反调槽等设施 | COD50%、石油类80%、磷酸盐95% | 1套 |  |  |  |
|  | 生化处理系统 | 15m3/h（三班运行）。机械格栅、集水池、混合污水池、水解酸化池、生物接触氧化池、斜板沉淀池等设施 | COD75%、氨氮50% | 1套 |  |  |  |
|  | 加药系统 | 储存、配药、投加、计量与控制 | / | 4套 |  |  |  |
|  | 污泥处理系统 | 混凝浓缩、投药、脱水压滤机组等 | / | 2套 |  |  |  |
|  | 鼓风系统 | 罗茨鼓风机 | / | 1套 |  |  |  |
|  | 土建 | 站房、污水池、污泥池土建 | / | 1套 |  |  |  |
|  | 电控 |  | / | 1套 |  |  |  |
|  | COD、氨氮在线监测 |  | / | 1套 |  |  |  |
| 噪声 治理 | 压力机、剪板机 | 减振器、冲压线全封闭 | / | 4套 | 20 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 与主体工程同时验收 |
|  | 涂装车间各种风机 | 选节能高效风机、建筑隔声 | / | 若干 | 30 |  |  |
|  | 空压站隔、消声 | 隔消声及建筑隔声 | / | 3套 | 3 |  |  |
|  | 循环水系统隔声减振 | 建筑隔声，节能低噪声冷却塔 | / | 3套 | 5 |  |  |
|  | 制冷机组隔声减振 | 减振基础、建筑隔声 | / | 3套 | 3 |  |  |
| 固废 处理 | 危废暂存间 | 建设危废暂存间，基础防渗、排水地沟等，建筑面积150m2 | / | 1座 | 15 | 建成使用 | 与主体工程同时验收 |
| 地下水 | 污水处理站、涂装车间、危废暂存间、油化库、污水管网、排污口地下水防渗措施 | / | —— | 200 | 建成使用 | 与主体工程同时验收 |
| 施工期 | 建设期加强管理，监督污水处理站、各废气治理措施、各防渗措施等严格按照环评提出措施进行建设 | / | —— | 10 |  |  |
| 绿化 | 绿化面积25652.3m2 | / | —— | 150 |  | 与主体工程同时验收 |
| 合 计 |  |  | 3367 |  |  |

# 产业政策及区域规划符合性分析

## 与产业政策的符合性分析

### 与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）符合性分析

拟建工程产品为纯电动乘用车，其生产不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，为允许类项目。符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）要求。

### 与《汽车产业发展政策（2009年修订）》的相符性

《汽车产业发展政策（2009年修订）》第一章政策目标第三条指出“激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略”。

“汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化。”

本项目产品纯电动乘用车是由新乡华豹新能源汽车有限公司研发的具有独立知识产权的产品，属国家引导和鼓励发展产品，符合《汽车产业发展政策（2009修订）》的规定。

### 《汽车产业中长期发展规划》的相符性

工业和信息化部 国家发展改革委 科技部关于印发《汽车产业中长期发展规划》的通知（工信部联装[2017]53号）中重点任务提出“突破重点领域，引领产业转型升级。加大新能源汽车推广应用力度。逐步提高公共服务领域新能源汽车使用比例，扩大私人领域新能源汽车应用规模。加快充电基础设施建设，构建便利高效、适度超前的充电网络体系。完善新能源汽车推广应用、尤其是使用环节的扶持政策体系，从鼓励购买过渡到便利使用，建立促进新能源汽车发展的长效机制，引导生产企业不断提高新能源汽车产销比例。

本项目产品为年产6万辆纯电动乘用车，有利于扩大私人领域新能源汽车应用规模，符合《汽车产业中长期发展规划》的相关要求。

### 《国家发展改革委 工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》的相符性

《国家发展改革委 工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》（发改产业﹝2017﹞1055号）提出“促进新能源汽车健康有序发展。支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。科学规划新能源汽车产业布局，新建企业投资项目应建设在产业基础好、创新体系全、配套能力强、发展潜力大的地区，推动新增产能向新能源汽车消费需求旺盛和传统燃油汽车替代潜力较大的区域集中。”

本项目建设地点位于新乡经开区，所在地块属于经开区规划主导产业中的“汽车及零部件和装备制造产业”。因此项目建设符合《国家发展改革委 工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》的要求。

### 与《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知》（国发[2012]22号）的相符性

2012年6月28日，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，规划明确“新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。”提出“培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车产业优化升级，增强汽车工业的整体竞争能力”，主要技术路线为“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平”，目标“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。”

本项目产品属于《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中确定的新能源汽车，符合《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》。

### 与《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发[2014]35号）的相符性

2014年7月21日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发[2014]35号），提出以“贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康快速发展”作为指导思想，扩大公共服务领域新能源汽车应用规模，“各地区、各有关部门要在公交车、出租车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等领域加大新能源汽车推广应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比重。新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%。”

本项目产品为新能源乘用车，符合《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发[2014]35号）。

### 与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环[2015]33号）相符性分析

本项目厂址位于新乡经济技术开发区，根据《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环[2015]33号），属于河南省主体功能区重点开发区中的工业准入优先区。

新乡市属于《大气污染防治重点单元》和《水污染防治重点单元》的污染防控区 ，本项目属于机电行业，不属于《大气污染防治重点单元》和《水污染防治重点单元》严格及不予审批的行业。

综上所述，本项目与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环[2015]33号）是相符的。

### 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）相符性分析

本项目厂址位于新乡经济技术开发区，根据《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号），属于新乡市的工业准入优先区，与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）是相符的。

### 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》、《新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》、《新乡市2016年度蓝天工程实施方案》相符性分析

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求：“3.加大工业涂装VOCs 治理力度。（2）汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs 排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。”

《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》要求：“2.实施工业涂装行业VOCs综合整治 （1）汽车制造业。加快推进全省整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等企业 VOCs 排放治理。推广使用高固体分、水性等低挥发性涂料，配套使用“三涂一烘”或“两涂一烘”等紧凑型涂装工艺;建立有机废气分类收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于 90%，其他汽车制造企业不低于 80%；对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，要采取焚烧等末端治理措施。整车制造企业 VOCs 综合去除率要达到 70%以上，其他汽车制造企业 VOCs 综合去除率要达到 50%以上。”

《新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》要求：“（二）表面涂装行业 1. 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。2.积极推广绿色涂装工艺。推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，降低单位产品的挥发性有机物排放量。汽车制造喷涂、维修喷涂和补漆工序使用的涂料VOCs含量应符合《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409）的规定。3.加强工艺废气逸散控制。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装工艺线VOCs废气收集率应达到90%以上。4.开展工艺废气治理。烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。VOCs污染控制装置应与工艺设施同步运转，使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率应达到90%以上。”

《新乡市2016年度蓝天工程实施方案》要求：“11.实施工业污染源达标计划…(3)推进挥发性有机物(VOCs)专项治理。强化重点行业挥发性有机物(VOCs)综合治理。启动表面涂装、包装印刷行业VOCs整治，在表面涂装行业，通过源头、工艺、末端控制等手段，要求企业使用环境友好型涂料，提高喷涂效率，安装末端废气处理设施。”

拟建项目属于汽车制造业。涂料、稀释剂等原辅材料储存于油化库。涂装车间喷漆工艺采用高效的机器人静电喷涂，配套使用“三涂一烘”工艺。中、面涂均采用水性漆，属环保型涂料。生产过程中产生的有机废气均采取了治理措施：喷漆室漆雾采用文氏喷漆室净化吸收，净化效率98%；各喷漆室、罩光漆流平室有机废气采用沸石转轮吸附装置净化处理，吸附效率92%以上，脱附后的有机废气和烘干室有机废气均采用催化燃烧装置净化处理，净化效率98%，总装车间补漆过程中产生的少量有机废气，采用活性炭吸附装置净化处理，净化效率80%。以上净化处理后的废气均通过排气筒高空排放。

因此本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》、《新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》及《新乡市2016年度蓝天工程实施方案》的相关要求。

### 与《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）的相符性分析

见下表10-1。

| 表10-1 与《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的相符性 |
| --- |
| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| 1 | 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业相关发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求。新建项目原则上应位于产业园区内，并符合园区规划及规划环评要求。 | 本项目位于新乡经济技术开发区内，符合园区规划及规划环评要求。 | 符合 |
| 2 | 采用资源回收率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，原材料指标及单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标达到清洁生产国内先进水平以上。 | 本项目采用先进的生产工艺和设备，原材料指标及单位产品的物耗、能耗、水耗等指标能够达到清洁生产国内先进水平。 | 符合 |
| 3 | 大气污染防治重点区域内新建、扩建汽车项目，水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于80%。 | 本项目电泳漆、中涂漆、面漆均为环保水性漆，罩光漆为溶剂型，仅罩光漆及稀释剂中含二甲苯。环保型涂料比例为81.65%，超过80%。 | 符合 |
| 4 | 对废气进行收集、控制与治理，减少无组织排放。有机溶剂等液态化学品的储存、运输采取密闭措施。 | 焊装车间焊接烟尘设置烟尘净化机收集处理。各类涂料采用密闭容器进行储存、运输，涂装车间喷涂废气和烘干废气分类收集处理，各工段均设置完全封闭的围护结构体，有机废气收集率为98%以上，打磨含尘废气经集气罩收集后经复合纤维过滤棉过滤，总装车间补漆废气采用活性炭吸附处理，减少无组织废气的排放，满足相关标准的要求。 | 符合 |
| 5 | 按照“清污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水分类收集、处理和回用系统，提高水循环利用率，最大限度减少废水外排量。 | 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集排入市政雨水管网。涂装车间脱脂废液、硅烷废液、电泳废液、喷漆废液等各类生产废水进行各自预处理后，同生活污水一起经生化处理工艺处理，纯水制备浓盐水、循环冷却水系统清洁排污水作为清净下水排至总排口。 | 符合 |
| 6 | 按照“资源化、减量化、无害化”原则，对固体废物进行处理处置 | 一般固废回收或综合利用，危险废物交由有资质的单位处置，本项目产生的各种固体废物均得到有效处理、处置，不会造成二次污染。 | 符合 |
| 7 | 新建、扩建项目选址布局应满足环境防护距离要求。 | 本项目涂装车间设置卫生防护距离300m，在防护距离内没有环境敏感目标。 | 符合 |
| 8 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本次环境影响评价公众参与工作具有合法性、有效性、代表性、真实性。 | 符合 |

## 与规划相符性分析

### 与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》的相符性分析

新乡经济技术开发区是河南省首批180个产业集聚区之一，位于新乡市东部，距新乡市中心城区行政中心8 km，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划区面积22.8 km2。新乡经济技术开发区是在河南新乡工业园区的基础上设立的，该园区始建于2003年元月，2006年4月，经国家发改委、建设部、国土资源部审核，省政府批准，正式被确立为省级开发区，名称为新乡工业园区；2012 年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定名为“新乡经济技术开发区”。

经开区定位：豫北地区先进制造业基地；职业技术培训和人力资源输出基地；以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。

主导产业：化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业。

空间结构：“一心、三轴、三带、三区”。

“一心”：在新长北线与经三路两条发展轴交汇的节点处，规划为本产业集聚区的中央商务区，也是本产业集聚区的行政中心。

“三轴”：即以纬九路（与中心城区平原路对接）、经三路（与新乡县古固寨镇对接）、新长北线（与中心城区金穗大道对接）为产业集聚区的三条发展轴线，布置经开区各类建设项目。

“三带”：即大沙河、东三干渠和济东高速三条景观带。

“三区”：以大沙河、新长北线为界，将经开区划分为三个功能区。大沙河以东为工业项目集聚区，大沙河以西、新长北线以南为职业教育院校集聚区，大沙河以西、新长北线以北为商务办公居住等集聚区。

产业布局：以经开区现有工业为基础，优化产业结构，提升产业能级，发展高新技术和先进制造业，主要引导产业为化纤纺织、汽车配件、机械加工、现代物流业，形成以工业为主导生产性服务业和高新技术产业为支撑，房地产、商业于一体的园区产业体系。建成产业特色鲜明、投资环境优良、经济具有活力的现代工业园区。经开区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。

拟建工程为新能源汽车整车制造项目，属于开发区主导产业中的汽车及零部件产业。根据新乡经济技术开发区总体规划用地规划及产业用地布局图（图10-1），拟建项目厂址所在地块为二类工业用地，且位于汽车及零部件产业集中区，符合经开区用地规划要求。

### 与《新乡市工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》相符性分析

《新乡市工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，河南省环境保护厅出具审查意见（豫环审〔2011〕2号），该规划环评提出了入园项目的要求，如下：

（1）符合国家产业政策要求，满足河南省区域禁（限）批项目相关要求；

（2）清洁生产水平应达到国内先进水平；

（3）符合开发区产业发展规划及规划指标要求；

（4）鼓励引进的项目优先发展的行业应该是开发区产业定位所包含的行业，即化纤纺织、汽车配件、机械加工、现代物流业，但不包括与法律法规、产业政策和相关规划不符的产业及行业；

（5）进区项目应是高科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平；

（6）废水经预处理可达到开发区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放。

拟建工程为新能源汽车整车制造项目，符合国家产业政策及河南省区域禁（限）批项目相关要求，清洁生产水平可达国内先进水平，属于主导产业中的汽车及零部件产业，用地符合开发区产业布局规划，项目产品附加值较高，生产工艺、设备及环保设施达国内先进水平，项目废水经厂区内污水站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，废气、废水、噪声均能稳定达标排放，针对项目生产使用的漆料采用水性漆或低毒低挥发性漆料，对有毒有害物料的使用、运输、储存制备有完善的事故风险防范和应急措施。因此，拟建项目的实施符合园区规划环评提出的入园项目要求。

图10-1     新乡经开区用地规划图

# 总量控制分析

## 总量控制因子的确定

根据环境保护部对污染物排放总量控制的有关规定，结合拟建项目污染物产生特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX。

## 拟建项目污染物排放总量分析

拟建项目实施后各污染物排放总量见表11-1。

| 表11-1 拟建工程达产后全厂污染物产排情况汇总表 单位：t/a |
| --- |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 256124 | 0 | 256124 |
|  | 非甲烷总烃 | 160.65 | 153.88 | 6.77 |
|  | SO2 | 3.34 | 0 | 3.34 |
|  | NOx | 10.93 | 0 | 10.93 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 113682.5 | 0 | 113682.5 |
|  | COD | 89.84 | 78.9 | 10.94 |
|  | 氨氮 | 1.45 | 0.72 | 0.73 |

## 大气污染物总量控制分析

拟建工程各种废气污染源均采取了有效的治理措施，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值要求和河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准要求。

本项目SO2、NOx由燃气燃烧器和催化燃烧装置燃天然气产生，经本评价预测，拟建工程SO2、NOx排放量分别为3.34t/a、10.93t/a（产污系数每10000m3天然气产生SO25.7142kg、NOX18.71kg）。

非甲烷总烃作为本项目特征污染物，主要产生于各喷漆室、流平室、烘干室及调漆间，总排放量为6.77t/a。

## 水污染物总量控制分析

本项目废水主要来自冲压车间模具清洗水；涂装车间前处理设备连续及定期排放的洪流清洗废水、脱脂废水、硅烷废水，电泳设备连续及定期排放的电泳废水，前处理、电泳、喷漆设备定期排放的清洗废液、预脱脂废液、脱脂废液、硅烷废液、电泳废液、喷漆废水等；总装车间淋雨试验废水；全厂生活污水和各冷却循环水系统排放的清洁排污水、软（纯）水制备装置的浓盐水等清净下水。清净下水直接排入厂区总排口，排放量37780m3/a，生产废水和生活污水采用物化+生化工艺处理后，废水排放量75902.5m3/a，经市政污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，排入大沙河。

经本评价预测，本项目废水排放量113682.5m3/a，COD、氨氮预测排放浓度分别为96.23mg/L、6.39mg/L， COD、氨氮排放量分别为10.94t/a、0.73t/a。

本项目废水经污水处理厂处理后COD、氨氮排入环境量为5.68t/a和0.57t/a（按照GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准计算，即COD50mg/L、氨氮浓度5mg/L）。

## 工业固体废物总量控制分析

拟建项目对工业固体废物的控制坚持“减量化、资源化和无害化”的原则，通过对生产过程的全程控制，采用清洁生产工艺，尽量选用无毒无害或低毒原材料替代有毒有害物料，可循环利用材料，从源头减少污染物的产生量，同时积极开展废物的综合利用。

拟建项目达产后，危险废物收集后在厂区危废暂存间暂存，废化工桶由供应厂家回收，其余危废委托有资质的单位安全处置。因此，本项目产生的危险固体废物处置率可达到100%。

# 厂址选择及总平面布置合理性分析

## 厂址选择合理性分析

### 与规划的符合性

本项目选址位于新乡经济技术开发区，在产业政策、用地规划、产业布局、基础环保设施规划、环境准入条件等方面符合新乡市总体规划、新乡经济技术开发区发展规划。

### 自然条件

项目厂址地块地质条件良好，结构稳定，地市比较平坦，项目所在地为地质灾害低易发区。项目所在地自然条件能够满足环境保护要求。

### 地理位置及交通条件

本项目于位于新乡经济技术开发区，榆东路以西、新长北线以北、经十路以东地块，沿新长北线（S308）直达新乡市区，距市区和新乡东站分别为15km、13km，交通运输十分便捷。

### 环境影响分析与污染物达标排放

项目所产生的废气经处理后可达标排放，经预测，在所有气象条件下，项目各排气筒或面源排放的SO2、NO2、非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物最大地面浓度满足标准要求，对周围敏感点影响较小。涂装车间二甲苯、非甲烷总烃无组织排放对厂界无组织排放监控点处最大污染浓度贡献均很小，均不超过参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2“其他企业”限值要求，对周围大气环境影响较小。涂装车间300m卫生防护距离内无敏感点。

本项目生产废水、生活污水经污水处理站处理后，和清净下水排入厂区总排口，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，经市政污水管网进入小店污水处理厂进一步处理。

项目厂址距各环境敏感点距离较远，从噪声预测结果可以看出，拟建工程在采取了建筑隔声、设减振基础等隔声降噪措施后，各厂界噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

固体废物按照一般废物和危险废物分类堆存，危险废物在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理，可全部得到安全处置。危险废物临时贮存库房设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单中的相关要求。

由于采用目前国内较为先进的生产工艺和技术装备，项目能源和原料消耗相对较低，实现了从设计—施工—运行—管理的全线清洁生产，减少了污染物的排放，对周围环境影响很小。

## 总平面布置合理性分析

本项目工艺车间在满足工艺布置的基础上布置于厂区的东部，车间根据工艺加工顺序进行布设，冲压车间、焊装车间、总装车间集中位于联合厂房内，涂装车间位于联合厂房北侧，二者由连廊连接，减少工件不必要的迂回运输，降低运输能耗；建筑布局紧凑、合理，物流路线短捷顺畅，减少车辆在场内的绕行，使工艺流程通顺，运距短捷，节约能耗。动力中心设置在涂装车间西侧，靠近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。

厂区西南部布置食堂、宿舍等生活设施，与生产区道路相隔。厂区道路沿主要生产设施设置，设计非常紧凑，便于合理组织运输，可以有效缩短运输距离。

厂房周围、道路两侧及厂区周围皆予以绿化，种植四季常青花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为员工创造一个良好的生产生活及工作环境。

综上所述，项目总平面布置较为合理。

# 环境经济损益分析

## 建设项目的经济效益

项目总投资160000万元人民币，项目建成达产后，公司将实现年销售收入100320万元，实现年净利润15147万元。主要经济指标见表13-1。

| 表13-1 主要经济效益数据和指标 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数据和指标 | 备注 |
| 一 | 基本数据 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 160000 |  |
| 1.1 | 建设总投资 | 万元 | 110000 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 50000 |  |
| 3 | 销售收入 | 万元 | 200640 |  |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 35028 |  |
| 5 | 年净利润 | 万元 | 29774 |  |
| 二 | 主要经济指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资收益率 | % | 23.15 |  |
| 2 | 盈亏平衡点 | % | 45.56 |  |
| 3 | 投资回收期（税前/税后） | 年 | 6.5/7.1 |  |
| 4 | 项目投资财务内部收益率（税前/税后） | % | 21.76/18.45 |  |
| 6 | 财务净现值 | 万元 | 58950 | 税后 |
| 7 | 财务净现值 | 万元 | 86450 | 税前 |

从表13-1可以看出，拟建项目的项目投资财务内部收益率（税前/税后）均高于机械行业基准财务收益率12%，盈亏平衡点为45.56%，企业可在6.5年内收回全部投资。项目对市场变化适应能力较强，抗风险能力较高，投资风险较低，项目投资经济效益好。

在项目实施过程中，产品价格、经营成本、产量等不定因素将会影响企业内部收益和投资回收期，而经营成本在很大程度上取决于企业的生产经营管理水平。

综上所述，拟建项目具有一定的抗风险能力，项目财务效益良好。但企业仍须不断提高生产技术和经营管理水平，努力降低生产成本，确保项目取得最大的经济效益。

## 建设项目的环境效益

通过采取各种治理措施后，废气、废水均可达标排放，厂界噪声满足标准要求，固体废物得到妥善处理或安全处置，对区域环境质量影响不大。

涂装车间喷漆室采取文丘里湿式喷漆室去除大部分漆雾，有机废气采取沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧处理；烘干室内有机废气经催化燃烧后排放，大大降低了其对周围环境的影响。

高噪声设备采取隔声、消声、设置减振基础等降噪措施，可使厂界噪声达标，避免了对周围环境的影响。

危险废物委托有处理资质的单位进行安全处置，能够避免对环境的污染。

## 建设项目的社会效益

拟建项目的建设不仅能提高公司的竞争能力，同时也对加快我国新能源汽车行业在自主研发领域的进步、带动新能源汽车工业向多品种、多功能、智能化、轻量化的方向发展起到重要作用；项目工程达到年产6万辆纯电动乘用车的生产规模，年产值达20亿元；新增生产、技术、管理人员工作岗位约1140个，对促进本地区汽车工业和当地经济的发展将起到极大的推动作用，社会效益显著。

综上所述，本工程建设的整体效益远大于其对环境带来的负面影响，只要加强管理，确保各项污染防治措施及设施的正常运转，该项目的建成投产可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。

## 环境经济损益分析

### 环境保护投资估算

项目总投资160000万元人民币，其中环保措施投资为3367万元，占总投资的2.1%。具体分项见表9-7。

### 主要环保设施运行费用

项目建成运行后，全厂环保设施运行费用主要包括1套沸石转轮吸附浓缩装置、2套催化燃烧装置、1套活性炭吸附装置、1套焊接烟尘净化机、污水处理站的运行费用等。

沸石转轮吸附浓缩装置运行费主要为电费，催化燃烧装置运行费按燃天然气费用计算，烟尘净化机运行费主要为电费。

2套催化燃烧装置耗天然气量100万m3/年，天然气使用价格按3.65元/m3计，则年用天然气费用为365万元。

沸石转轮吸附浓缩装置、烟尘净化机装机功率分别为400kW、100 kW，根据《工业与民用配电设计手册》（第三版），烟尘净化机需要系数选取0.8，负荷系数0.7，设备年时基数为4000h，计算得出沸石转轮吸附浓缩装置、烟尘净化机装置年耗电费分别为50.18万元、12.54万元（每度电价按0.56元计算）。

1套活性炭吸附装置更换活性炭纤维的价格按750元/台•次计算，每年更换2次，则每年更换费用为1500元。

全厂废水处理量为75902.5t/a，污水处理站运行费用按2元/吨废水计算，则污水处理站年运行费用为15.18万元。

主要环保设施运行费用汇总见下表13-2。

表13-2    主要环保设施运行费用一览表

| 序号 | 名称 | 运行费用（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1套沸石转轮吸附浓缩装置运行费用 | 50.18 |
| 2 | 2套催化燃烧装置运行费用 | 365 |
| 3 | 1套活性炭吸附装置 | 0.15 |
| 4 | 1套烟尘净化机 | 12.54 |
| 5 | 污水处理站运行费用 | 15.18 |
| 6 | 污染源跟踪监测费用 | 10 |
| 7 | 合计 | 453.05 |

### 环境保护措施效益分析

本项目生产过程产生的废水、废气如果不经过处理直接排入环境中，将会对环境造成一定污染；废水、废气中的污染物一旦被人体吸入，还会危害人体健康。项目对污染物进行治理，不但能使污染物达标排放或削减，减小对环境的污染，同时还可以节省环保税，大大降低了企业的运行成本。

根据《中华人民共和国环境保护税法》，大气污染物、水污染物、固体废物及噪声均为应税污染物。本项目废水经厂区污水处理站处理后排入小店污水处理厂，不直接排入环境，不需缴纳水污染物环保税；经预测，本项目高噪声设备对四周厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，不需缴纳噪声环保税。因此，拟建工程建成运行后的应税污染物包括大气污染物和危险废物。

环保税第三章 税收减免中第十三条规定：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。

根据环保税法附表1“环境保护税税目税额表”、附表2“应税污染物和当量值表”及各地环保税税额标准，河南省大气污染物税额为4.8元/污染当量，危险废物税额为1000元/吨。结合本项目预测的污染物排放浓度，项目建成后应税污染物（减少）缴纳环保税情况见表13-3。

表13-3    应税污染物（减少）缴纳环保税情况一览表

| 应税污染物 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 (t/a) | 污染物当量值（kg） | 当量税额（元） | 环保税（万元/a） | 环保税节省量 （万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 11.68 | 10.94 | 0.74 | 0.27 | 4.8 | 0.66 | 19.45 |
| 二氧化硫 | 3.34 | 0 | 3.34 | 0.95 | 4.8 | 0.85 | / |
| 氮氧化物 | 10.93 | 0 | 10.93 | 0.95 | 4.8 | 2.76 | / |
| 危险废物 | 266.7 | / | / | / | 1000元/吨 | 26.67 | / |
| 合计 | 30.94 | 19.45 |

由表13-2和表13-3可知，废气、废水处理运行成本453.05万元/年，采取相应环保措施后，废气、废水处理年节省环保税19.45万元，降低了企业部分运行成本，同时减少了相应污染物的排放，达到了企业经济效益和环境效益的双赢。

### 环境保护措施效益分析

本项目生产过程产生的废水、废气如果不经过处理直接排入环境中，将会对环境造成一定污染；废水、废气中的污染物一旦被人体吸入，还会危害人体健康。项目对污染物进行治理，不但能使污染物达标排放或削减，减小对环境的污染，同时还可以节省环境保护税，大大降低了企业的运行成本。

## 小结

综上所述，拟建工程采取的污染治理措施使污染物排放大量削减，同时采用资源再利用措施，降低了资源索取量，达到了一定的节能效果。随着国家对环境保护的重视和在政策、税收上的调控，进一步将企业消耗资源环境的成本“内在化”，采取上述措施节约的排污费和水费等将在今后的生产中显著增加，企业污染物排放的减少和对资源的再生利用成为降低企业产品生产成本的主要途径。拟建工程在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

# 环境管理及监测计划

## 环境管理

### 环境管理机构设置

新乡华豹新能源汽车有限公司应根据国家和地方有关法规，设置专职的环境管理机构。其职责是制定工厂的环保工作计划、规章制度，统筹管理公司内部环保治理工作；负责与政府环境保护部门取得联系；负责项目的环评报批、竣工环保验收，监督环境保护设施的运行等。

### 环境管理机构组成及管理计划

全厂设由各部门和车间负责人担当环境保护领导小组成员，下设专职环保人员。环境保护设施由公司生产部门统一管理，各车间配备相应的专（兼）职环保人员，与环境保护领导小组专职人员积极配合，落实正常生产中的环保措施，反馈污染治理设备的运行情况。

建议污水处理站设置8人专职负责污水处理设备的运行管理，3人一班，2班工作制。配备实验室化验员2名。

针对项目实施过程中各阶段的具体情况，环境保护管理工作均由公司现有环境管理机构承担，各阶段职能见表14-1。

| 表14-1 公司环境管理机构各阶段主要管理计划 |
| --- |
| 阶段 | 主要职责 |
| 设计阶段 | 监督设计单位将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中。 |
| 建设期 | （1）按报告书提出的环保措施和建议，制订施工期环保实施计划和管理办法； （2）监督环保措施的执行情况，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 （3）负责突发性污染事故的处理，并及时上报主管部门和其他有关单位； （4）组织实施施工期环境监测计划，在施工结束后，组织全面检查工程环保措施落实情况。 |
| 营运期 | （1）积极贯彻执行各项环保法律、法规、标准和规章制度； （2）编制全厂性的环境保护规划和计划，并组织实施； （3）负责执行和监督厂内的各项规章制度的落实，及时将监测数据汇总、存档，并建立完备的环境保护档案； （4）定期组织人员对档案进行分析和研究，及时发现并处理设备运行过程中出现的问题； （5）协同上级环保部门进行污染事故的调查和处理。 （6）尽快完成清洁生产审核并加快建立ISO14001环境管理体系。 |

### 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（5）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（6）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（7）制定各类环保规章制度制定

全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

（8）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

### 环境管理要求

针对项目工程特点及产排污情况，制定具体的环境管理要求。建议公司从以下几个方面做好环境管理工作。

#### 工程组成及原辅材料组分

本项目工程组成见表14-2，总平面布置见图2-1。

原辅材料组分见表2-5、2-6。

| 表14-2 工程组成内容一览表 |
| --- |
| 类别 | 项目名称 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| 主体工程 | 联合厂房 | 冲压车间 | 48320 |  |
|  |  | 焊装车间 |  |  |
|  |  | 总装车间 |  |  |
|  | 涂装车间 | 34560 |  |
| 辅助工程 | 研发中心 | 12550 |  |
|  | 倒班宿舍 | 6180 |  |
|  | 餐厅 |  |  |
|  | 试车跑道 | / |  |
| 储运工程 | 发运中心 | 510 |  |
|  | 成品停车场 | 25940 |  |
|  | 油化库 | 360 |  |
|  | 供液站 | 60 |  |
| 公用工程 | 动力中心 | 2160 | 包含污水处理站、空压站、制冷站等 |
| 环保工程 | 废料库 | 360 |  |
|  | 危废暂存间 | 300 |  |

#### 污染物排放清单

主要包括排放的污染物种类、排放浓度、总排放量及执行的环境标准。具体要求见下表14-3。

表14-3    拟建项目建成后各污染物排放清单一览表

| 种类 | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/m3、mg/L） | 总排放量（t/a） | 执行标准 （mg/m3、mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.26~0.39 | 0.954 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及厂界无组织排放监控浓度 | 120 | 1.0（厂界） |
|  | 二甲苯 | 0.26~1.12 | 0.74 |  | 20 | 0.2（厂界） |
|  | 非甲烷总烃 | 1.83~25.03 | 6.77 |  | 50 | 2.0（厂界） |
|  | SO2 | 0.10~41.94 | 3.34 |  | 200 | / |
|  | NOx | 0.34~137.31 | 10.93 |  | 400 | / |
| 废水 | 废水量（m3/a） | / | 113682.5 | 总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 | 总排口 |
|  | SS | 39.78 | 4.52 |  | 150 |
|  | COD | 96.23 | 10.94 |  | 150 |
|  | 石油类 | 2.68 | 0.30 |  | 10 |
|  | 磷酸盐 | 0.60 | 0.7 |  | 1.0 |
|  | 氟化物 | 0.13 | 0.01 |  | 10 |
|  | 氨氮 | 6.39 | 0.73 |  | 25 |

#### 拟采取的各项环保措施

建设单位应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，建设安装各项环保设施，具体情况见表9-7。

#### 排污口规范化设置

按照《环境保护图形标志.排放口（源）》（GB15562.1.1995）中规定的图形，对项目工程各废气、废水排污口（源）等挂牌标识，排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，暨做到各排污口（源）的环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于企业管理和公众监督。污染物排放口（源）挂牌标识见表14-4。

表14-4    厂区排污口图形标志一览表

| 序号 | 要求 | 排 放 部 位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放口 | 废水排放口 | 噪声源 | 固废堆场 |
| 1 | 图形符号 |  |  |  |  |
| 2 | 背景颜色 | 绿色 |
| 3 | 图形颜色 | 白色 |

## 环境监测建议

### 环境监测机构设置

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。

### 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ  819-2017）以及拟建项目废气、废水和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容和频率见表14-5。

| 表14-5 营运期环境监测计划 |
| --- |
| 阶段 | 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 控制目标 |
| 营运期 | 废气 | 焊装车间CO2保护焊废气排气筒 | 废气量、颗粒物 | 一次/年 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及厂界无组织排放监控浓度 |
|  |  | 涂装车间喷漆室废气排气筒 | 废气量、颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOx | 一次/季度 |  |
|  |  | 涂装车间烘干废气排气筒 | 废气量、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOx | 一次/季度 |  |
|  |  | 各烘干室燃烧器废气排气筒 | 废气量、SO2、NOx | 一次/年 |  |
|  |  | 厂界无组织排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 一次/年 |  |
|  | 废水 | 污水处理站总排口 | 流量、pH、COD、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、氟化物 | 一次/天。COD、氨氮在线监测，安装流量计 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 地下水环境 | 厂区内监控井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、阴离子合成洗涤剂、磷酸盐、氟化物、石油类、水位、总硬度、溶解性总固体 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
|  | 噪声 | 四周厂界噪声 | Leq | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
|  | 土壤 | 厂区绿地 | pH、铜、镉、锌、镍、铬 | 1次/两年 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级 |
| 应急报告 | 监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。 |

### 监测资料的统计汇总

对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报公司有关部门，并向当地环境管理部门汇报。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，防止可能伴随的环境污染事件发生。

# 评价结论

## 建设项目概况

新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目位于新乡经济技术开发区，榆东路以西、新长北线以北、经十路以东地块，占地面积195818.9m2(293.73亩)。项目总投资160000万元，建设涂装车间、联合厂房（冲压车间、焊装车间、总装车间）四大工艺车间和辅助、公用、环保等设施，双班年产6万辆纯电动乘用车。

## 符合国家产业政策

本项目产品为纯电动乘用车，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，为允许类项目。

项目建设符合《汽车产业发展政策（2009修订）》、《汽车产业中长期发展规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《国家发展改革委工业和信息化部关于完善汽车投资项目管理的意见》（发改产业〔2017〕1055号）、《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）、《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环〔2015〕33号文）的相关要求。

## 拟选厂址与规划、环境功能区划的符合性

拟建项目位于新乡经济技术开发区，属于整车制造项目，为经开区规划主导产业中的“汽车及零部件和装备制造产业”，符合经开区产业规划定位。根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》用地规划图，拟建厂址为规划的二类工业用地，符合用地规划要求。

本项目所在区域环境功能区划为环境空气二类、声环境3类、地表水IV类、地下水Ⅲ类，项目建成后可满足环境功能区划的要求。

## 项目建设符合清洁生产要求

项目采用先进的生产工艺和技术装备，生产具有先进技术并节能环保的纯电动汽车，符合国家汽车产业发展政策，生产过程采用天然气等清洁能源，在减少物料、能源消耗、采用低毒涂料的同时，对产生的各种污染物均采取了技术成熟的治理方案，使各种污染物均能达标排放，涂装工艺及装备在国内同行业中处于先进水平的行列，清洁生产指标整体处于国内先进水平。

## 工程污染物能够做到达标排放或有效处置

### 工程废气

焊装车间对产生的焊接烟尘，设计采用1套集中式烟尘净化机，净化效率90%以上，净化后废气由1根15m高排气筒排放。白车身总成调整打磨产生少量的金属粉尘，在工位设置集气罩收集、复合纤维过滤棉过滤后，由风管将废气引至车间换风系统，最终经车间屋顶排放。

涂装车间中涂漆、面漆、罩光漆喷涂各采用一座文氏喷漆室，漆雾净化效率98%以上；对各喷漆室废气、罩光漆流平室废气以及调漆间、面漆热闪干废气，采取废气浓缩+焚烧装置处理净化，吸附效率92%，浓缩脱附后的废气采用一套催化燃烧装置焚烧处理，净化效率达98%；净化后的有机废气与催化燃烧装置燃天然气废气共用一座40m高排气筒排放。涂密封胶、电泳、中涂及面涂烘干室产生的烘干废气，采用一套催化燃烧装置焚烧处理，净化效率达98%，经1根20m高排气筒排放。

总装车间补漆室采用活性吸附有机废气，净化效率80%，净化后的废气经20m排气筒排放。

采取以上治理措施后，漆雾、焊接烟尘等颗粒物执能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；二甲苯、非甲烷总烃能够满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1“汽车制造企业”、附件2“其他企业”限值要求；烘干室、废气焚烧装置燃天然气废气能够满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求。

### 工程废水

对脱脂、硅烷、电泳、喷漆等各类生产废水、废液经物化预处理，预处理后的各类生产废水和生活污水一起采用生化处理。经处理后各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 二级标准要求，排入小店污水处理厂进一步处理。

### 工程噪声

拟建工程噪声源主要为冲压车间压力机，涂装车间各种送排风机，空压站空压机，制冷站制冷机组，循环水系统，污水处理站风机及水泵等各种高噪声设备和试车跑道产生的噪声，在采取隔声、减振、建筑隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 固体废物

一般废物主要为冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾。冲压废料及各种废包装材料交专业公司回收利用；生化污泥和生活垃圾运至市政垃圾处理场填埋。

危险废物主要有冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾；危险废物有冲压废料、各种废包装材料、生化污泥、厂区生活垃圾；危险废物有冲压车间废液压油，涂装车间产生的废过滤棉、废沸石、废活性炭（含总装车间）、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废渣、废溶剂，污水处理产生的物化干污泥，废手套及废抹布（含油）等。危险废物在150m2危废暂存间暂存后，全部委托有资质单位安全处置。

废化工桶作为非固体废物，在危废暂存间暂存后由供应厂家回收利用。

## 总量控制要求

拟建工程SO2、NOx排放量分别为3.34t/a、10.93t/a。非甲烷总烃作为本项目特征废气污染物，排放量为6.77 t/a。

拟建工程COD、氨氮排放量分别为10.94t/a、0.73t/a，项目废水经小店污水处理厂处理后COD、氨氮排入环境量分别为5.68t/a和0.57t/a（按照GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准）。

## 区域环境质量状况维持不变

### 环境空气质量现状结论

评价区域内环境空气监测点SO2、NO2、O3小时及日均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10、PM2.5日均值在中开置业监测点存在超标现象，PM10日均浓度为0.101~0.251mg/m3，超标率为42.9%，最大超标倍数为0.67倍；PM2.5日均浓度为0.054~0.134mg/m3，超标率为42.9%，最大超标倍数为1.79倍。超标原因主要为监测期间北方冬季气候干燥、风沙较大。

非甲烷总烃一次浓度范围为0.76~1.16mg/m3，满足参照《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。二甲苯未检出，可满足参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高允许浓度”的相关要求。

### 地表水环境质量现状结论

监测期间小店污水处理厂排入大沙河排口上游500m、下游500m断面监测COD超标率均为100%，最大超标倍数为0.57倍。其余监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

COD超标原因主要为大沙河接纳了上游大量的生产、生活废水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）（包含新乡市辖大沙河流域水污染防治攻坚实施方案）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），并且随着小店污水处理厂二期工程投入运行，区域废水收集处理率的增加，将逐步改善大沙河水环境质量。

### 地下水环境质量现状结论

各地下水监测点处监测因子中六价铬、镍、铅、阴离子表面活性剂均未检出；北张兴庄监测点位处氨氮、亚硝酸盐氮均未检出，位堤村、沙门村监测点氨氮超标，最大超标倍数分别为0.35倍、0.69倍，除此之外，其余各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。氨氮超标原因主要为区域农业和生活面源污染。

### 声环境质量现状结论

各厂界外昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。区域声环境质量良好。

### 土壤环境质量现状结论

拟建厂址土壤监测点各监测因子背景浓度均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-95）二级标准的要求。土壤环境质量现状良好。

## 环境影响预测结论

### 环境空气影响预测

本项目完成后，各废气污染源排放的二甲苯、非甲烷总烃、烟尘、SO2和NO2最大地面浓度满足相应标准要求。

与环境空气现状监测值进行叠加后，各环境保护目标SO2和NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；二甲苯可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”0.3mg/m3的限值要求；非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度2.0mg/m3的限值要求。

项目运行后厂界无组织排放监控点二甲苯、非甲烷总烃浓度均可以满足参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2“其他企业”限值要求。

本项目涂装车间300m卫生防护距离内均无敏感点，满足《交通运输设备制造业卫生防护距离第1部分：汽车制造业》（GB/T 18075.1-2012）标准要求。本项目不需设置大气环境防护距离。

### 地表水环境影响分析

本项目排水按照“清污分流”的原则，各冷却循环水系统清洁排污水及浓盐水等清净下水直接排入厂区总排口，生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理。

本项目废水经污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，经市政污水管网排入小店污水处理厂深度处理后，排入大沙河。对区域地表水环境影响很小。

### 地下水环境影响评价结论

为防止地下水污染事故的发生，项目在特殊的生产、贮存场所设置专门的地下水污染防护措施，本项目的建设对区域地下水基本无影响。

### 噪声环境影响评价结论

拟建工程投产后，经预测，高噪声源在各厂界贡献值昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 固体废物环境影响分析

拟建工程产生的一般废物和危险废物在厂内均有固定的贮存场地。一般废物回收利用或合理处置。危险废物委托有危废处置资质的单位安全处置。废化工桶作为非固体废物，在危废暂存间暂存后，由供应厂家回收再利用。对周围环境不会产生影响。

## 公众参与

根据建设单位出具的《新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目环境影响评价公众参与专题报告》，建设单位按程序进行了环境信息公示。建设单位发放《公众意见调查表》216份，全部有效收回，100%被调查者对拟建工程持赞成意见，无公众反对拟建工程建设。建设单位组织的公众参与调查和座谈会结果表明，公众对拟建工程的建设表示支持，认为项目的建设能够促进新乡市经济发展，取得较好的社会效益。对于公众提出的意见和建议建设单位将全部采纳。

## 建设项目环境可行性结论

拟建工程在新乡经济技术开发区内建设，符合国家、地方产业政策和行业发展规划，拟选厂址符合新乡经济技术开发区发展规划和环境功能区划，符合规划环评要求。产品性能先进，适应市场需要，经济效益显著，有利于企业和地方经济的发展；生产过程中采用低污染的原材料，工艺和设备先进，符合清洁生产要求；废气、废水、噪声、固体废物处理措施先进可靠，项目污染物排放可实现最大程度地削减，产生的各类污染物能够达标排放并满足总量控制要求，对各环境敏感点不会产生明显影响；选址能够满足卫生防护距离要求，无需设置环境防护距离；公众赞成拟建工程的建设，未对拟建厂址提出异议。

综上所述，本项目的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性。从环保角度，本项目的建设可行。

目录

0 前言	1

0.1 项目由来	1

0.2 评价工作过程	1

0.3 主要建设内容	2

0.4 与产业政策、区域规划相符性分析	2

0.5 主要关注的环境问题	3

0.6 环境影响评价的主要结论	3

1 总则	4

1.1 编制依据	4

1.2 评价目的	7

1.3 评价对象	8

1.4 评价原则	8

1.5 污染因子的筛选	9

1.6 工作等级、评价范围及评价重点	10

1.7 评价执行标准	13

1.8 控制污染与保护环境目标	16

2 项目概况	19

2.1 拟建项目名称、建设性质及建设地点	19

2.2 项目总投资和环保投资	19

2.3 产品及生产纲领	21

2.4 项目实施计划	21

2.5 工程组成及主要建设内容	21

2.6 厂区总图数据	23

2.7 主要设备	23

2.8 原辅材料及能源消耗分析	26

2.9 主要生产协作关系	29

2.10 主要公用设施	31

2.11 原材料的贮运方式	32

2.12 职工人数、工作制度及年时基数	33

3 工程分析	34

3.1 生产工艺流程及产污环节分析	34

3.2 物料平衡分析	39

3.3 拟建工程用排水平衡分析	41

3.4 工程污染因素分析	44

3.5 建设期环境影响因素分析	57

3.6 污染物产生和排放情况核算	58

3.7 清洁生产水平分析	58

4 项目所在区域环境现状调查	68

4.1 自然环境调查	68

4.2 新乡市水环境整治规划	76

4.3 环境功能区划	77

4.4 环境敏感目标调查	77

4.5 评价区域内污染源调查	77

5 环境现状监测与评价	80

5.1 环境空气质量现状监测与评价	80

5.2 水环境质量现状监测与评价	87

5.3 声环境现状监测与评价	93

5.4 土壤环境质量现状监测与评价	94

6 施工期环境影响分析	96

6.1 施工内容	96

6.2 施工噪声影响分析	96

6.3 施工期环境空气影响分析	98

6.4 施工期固体废物影响分析	100

6.5 施工期生态影响分析	100

7 营运期环境影响预测与评价	103

7.1 环境空气影响预测与评价	103

7.2 地表水环境影响分析	113

7.3 地下水环境影响分析	114

7.4 声环境影响预测与评价	119

7.5 固体废物影响分析	121

8 环境风险评价	124

8.1 项目环境风险分析及评价	124

8.2 风险防范措施	129

8.3 人员管理要求	131

8.4 应急预案	131

8.5 主要危险源事故防范救援措施	133

8.6 风险防范措施投资	134

8.7 环境风险评价结论	134

9 污染防治措施评述	135

9.1 废气污染防治措施评述	135

9.2 废水污染防治措施评述	138

9.3 地下水污染防治措施	143

9.4 噪声控制措施技术经济论证	146

9.5 工业固体废物处置措施评述	147

9.6 落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求	149

9.7 工程环保设施与投资估算	149

10 产业政策及区域规划符合性分析	152

10.1 与产业政策的符合性分析	152

10.2 与规划相符性分析	157

11 总量控制分析	161

11.1 总量控制因子的确定	161

11.2 拟建项目污染物排放总量分析	161

11.3 大气污染物总量控制分析	161

11.4 水污染物总量控制分析	161

11.5 工业固体废物总量控制分析	162

12 厂址选择及总平面布置合理性分析	163

12.1 厂址选择合理性分析	163

12.2 总平面布置合理性分析	164

13 环境经济损益分析	165

13.1 建设项目的经济效益	165

13.2 建设项目的环境效益	165

13.3 建设项目的社会效益	166

13.4 环境经济损益分析	166

13.5 小结	168

14 环境管理及监测计划	169

14.1 环境管理	169

14.2 环境监测建议	173

15 评价结论	175

15.1 建设项目概况	175

15.2 符合国家产业政策	175

15.3 拟选厂址与规划、环境功能区划的符合性	175

15.4 项目建设符合清洁生产要求	175

15.5 工程污染物能够做到达标排放或有效处置	175

15.6 总量控制要求	177

15.7 区域环境质量状况维持不变	177

15.8 环境影响预测结论	178

15.9 公众参与	179

15.10 建设项目环境可行性结论	180

附件：

- 新乡华豹新能源汽车有限公司2017年11月出具的环境影响评价委托书；

- 《关于新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目环境影响评价执行标准的函》；

- 《河南省环境保护厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]2号）；

- 《新乡经济技术开发区管理委员会关于“新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目”卫生防护距离内不建设居民区等敏感点的承诺》；

- 《新乡华豹新能源汽车有限公司新能源智能汽车项目环境影响评价现状检测报告》（河南博晟检验技术有限公司，2017年12月）。

# Text boxes

浓盐水

絮凝剂

浓盐水排放

催化燃烧