建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市有道制冷科技有限公司 |
| 法人代表 | 吴树明 （410703195902152553） | 联系人 | 马相明 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区） 经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内 |
| 联系电话 | 15036631096 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区） 经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2019-410772-35-03-055470 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C3463气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 8200 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 1.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 一、项目由来 新乡市有道制冷科技有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内，现拟投资3000万建设新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目。本项目租赁新乡康盛制冷配件有限公司现有厂区及厂房，占地面积8200平方米，经现场勘查，该项目未建设，不存在未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于第二十三款通用设备制造业第69条通用设备制造及维修。根据管理名录要求，有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制报告书，其他（仅组装的除外）应编制报告表，仅组装的应编制登记表，本项目主要工艺包括电泳、焊接、覆膜和粘接，不属于仅组装的项目，按要求应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，该项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担，我公司在接受委托后通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品规模、生产设备、生产工艺等均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类。项目已由新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为2019-410772-35-03-055470（见附件）。 表1 本项目与产业政策相符性分析 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / / 本项目为年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 不属于 限制类/ / / 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 （十）机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 FZ-8排焊机、ZX7-250电焊机、DZH-2电阻焊机 不属于 21、磁放大器式弧焊机 22、无法安装安全保护装置的冲床 本项目冲床均可以安装安全保护装置 落后 产品 （七）机械 33、C620、CA630普通车床 C6140车床 34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床 40、Q11-1.6×1600剪板机 QC12K-4×2500剪板机 2、与发改委备案一致分析见表2。 表2 项目备案一致性分析 名称 备案情况 项目情况 相符性 项目 名称 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 一致 建设 单位 新乡市有道制冷科技有限公司 新乡市有道制冷科技有限公司 一致 投资 3000万 3000万 一致 建设 地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内 一致 主要 建设 内容 生产设备 主要生产设备为：冲床、剪板机、下料机、激光切割机、等离子切割机、折弯机、弯管机、排焊机、电泳生产线、胀管机、压扁机、热压机、覆膜机、扩孔机、缩孔机、电阻焊机、流量仪等；主要维修设备：钻床、钻铣床、车床、电焊机等； 主要生产设备为：冲床、剪板机、下料机、激光切割机、等离子切割机、折弯机、弯管机、排焊机、电泳生产线、胀管机、热压机、覆膜机、扩孔机、缩孔机、电阻焊机、流量仪等；主要维修设备：钻床、钻铣床、车床、电焊机等； 压扁机不再建设 生产工艺 ①丝管冷凝器工艺流程：原材料-下料-弯管-排焊-成型-组装-检验-电泳-包装； ②翅片蒸发器、冷凝器工艺流程：原材料-下料-弯管-组装-胀管-焊接-检验-包装； ③冷藏蒸发器工艺流程：原材料-下料-弯管-压扁-粘接-成型-焊接-检验-包装。 丝管冷凝器工艺流程：原材料-下料折弯-焊接-装配-检漏--电泳-包装入库； 翅片蒸发器、冷凝器工艺流程：原材料-下料折弯-机加工-穿管胀管-组装-焊接-检漏-包装入库； 冷藏蒸发器工艺流程：原材料-下料折弯-机加工-覆膜-粘接-焊接-检漏-包装入库。 基本 一致 生产规模 年产80万台蒸发器、200万台冷凝器 年产80万台蒸发器、200万台冷凝器 一致 三、项目选址与当地规划相符性 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内，占地面积8200m2。根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为工业用地，符合集聚区规划要求（详见附图一）。 四、项目周围环境 项目四周环境为：东侧为新乡市新城开发建设有限公司；南邻和光科技；西临园区内道路，路对面为张兴庄社区；北邻新乡市玖丰纸业有限公司（目前为停产状态）；东临园区内道路，路对面为新乡市新城开发建设公司。项目四周环境如图1所示。 项目周围环境保护目标为：西侧13m处的张兴庄社区；西北720m处的河南检察官学院新乡分院、1050m处的经开区管委会、1450m处的四十三中、1120m处的润华美丽谷和2150m处的樊庄村；北侧780m处的樊李社区、1100m处的孟电观澜壹号和泰华紫东上院以及1700m处的李胡寨村；东北820m处的格林小镇；西南760m处的职业技术学院。项目周边环境保护目标分布如图2所示。 图1 项目周边环境示意图 图2 项目周边环境保护目标分布示意图 五、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表3。 表3 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 2 建设性质 新建 3 建设单位 新乡市有道制冷科技有限公司 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区） 经六路与新长大道交叉口西南角标准厂房工业园内 5 产品方案 年产80万台蒸发器、200万台冷凝器 6 总投资（万元） 3000 7 工作制度 员工75名，双班制（每班8小时），330天/年 2、项目建设情况及项目组成 经过现场勘查，该项目未建设，不存在未批先建，具体建设情况详见图3，项目工程情况见表4。 图3 项目现场照片 表4 工程组成一览表 序号 项目组成 工程内容 建设内容及数量 备注 1 主体工程 生产车间 1栋，占地4440m2 生产 2 储运工程 仓库 1栋，占地2500m2 存放原料 3 辅助工程 办公楼 2栋，占地500m2 日常办公 4 环保工程 废气治理 焊接、切割 集气罩/集气风管+袋式除尘器+15m排气筒P1 / 电泳、固化 覆膜、粘接 集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒P2 / 废水治理 生活污水 化粪池 经管网排入小店污水处理厂（二期） / 清洗废水 混凝沉淀一体化装置 / 反渗透浓水 / / 固废处置 一般固废临时堆场（≥5m2），危废暂存间（≥10m2） / 5 公用工程 水 经开区自来水网统一供水 / 电 经开区电网统一供电 / 天然气 经开区集中供气 注：根据与新乡新奥燃气工程有限公司签订的《管道燃气设施建设合同》（见附件），竣工日期为2020年4月22日，本项目预计投产日期为5月，可保障天然气供给使用。 3、主要生产设备 本项目生产设备一览表如下。 表5 项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 使用工序 1 管材校直下料机 QXQ-6/4.76 5 邦迪管下料 2 钢丝校直下料机 GS-1.0/1.5 30 钢丝下料 3 铜管校直下料机 QXQ-9.52-4 2 铜管下料 4 铝箔生产线 / 3 翅片下料 5 自动弯管机 ZW-2000 4 机加工 6 U弯弯管机 UW-1200 2 7 钻床 Z525A 2 8 钻床 Z516A 1 9 端板生产线 自制 2 10 剪板机 QC12K-4*2500 1 11 折弯机 WC67Y-45 1 12 冲床 JC23-63 3 13 冲床 JC23-25 8 14 冲床 JC23-40 2 15 冲床 JC23-16 2 16 等离子切割机 1530 1 17 激光切割机 CMA1530 1 18 卷层机 自制 2 19 扩孔机 KK-6/9.52 4 20 缩孔机 SK-4.7 4 21 扭层机 NC-8 3 22 锯片下料机 自制 1 连接管下料 23 流量仪 LLY-001 2 连接管、毛细管制作 24 倒角机 自制 1 25 仪表车封口机 CO635 1 26 排焊机 FZ-8 7 焊接 27 补焊机 自制 3 28 电阻焊机 DZH-2 4 29 氧气-液化气焊机 / 5 30 立式胀管机 XLZ-1000H-9.52 2 胀管 31 卧式胀管机 WZ-3000L-9.52 1 32 手工胀管机 SZ-T 2 33 上端板机 自制 4 装配 34 铆合机 MH-5 4 35 电泳生产线 / 1 电泳 36 缠绕包装机 RD1650-F 1 包装 37 压力机 YL-40 2 压扁 38 热压机 RY-40 6 粘接 39 覆膜机 FM-1000 2 覆膜 40 钻铣床 ZX50C 1 维修 41 车床 C6140 2 42 电焊机 ZX7-250 3 43 螺杆空气压缩机 LG-6/80 1 动力设备 44 螺杆空气压缩机 LG-2.4/BA 1 45 空压机 W-1/8 2 46 循环水槽 1.5×3.2×0.7 1 检漏 47 反渗透纯水制备机 / 1 纯水制备 4、主要原辅材料、能源消耗量 主要原辅材料和能源消耗量见表6。 表6 主要原辅材料和能源消耗量一览表 序号 原料名称 单位 用量 1 邦迪管 t/a 5000 2 钢丝 t/a 6000 3 铜管 t/a 5000 4 铝箔 t/a 3000 5 冷板 t/a 2000 6 镀锌板 t/a 2000 7 铝板 t/a 2000 8 弯头 个/年 30万 9 三通 个/年 8万 10 贮液器 个/年 1万 11 分液器 个/年 0.5万 12 液压油 t/a 0.7 13 阴极水性电泳涂料 t/a 100 14 导热胶膜 t/a 10 15 塑料护条 t/a 1 16 焊条 t/a 1 17 高效助焊剂 t/a 0.15 18 天然气 m3/a 8万 19 水 t/a 1429.44 ①导热胶膜：主要成分为热塑性改性聚酯，是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，常温下为半透明薄膜，加热熔融到一定温度变为能流动且有一定粘性的液体；融化温度为160-180℃，是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；挥发度小于2%；具有结晶度高，粘合力强，粘合稳定好等突出特点，不含离子型基材，无毒环保。 ②阴极水性电泳涂料：以改性环氧树脂为骨架，与其它物质交联中和研磨调配而成。生产使用时以纯水为介质，作用于钢铁及其它金属类构件做防锈、防腐底漆。 根据企业原料供应厂家提供的资料（见附件），本项目所用阴极水性电泳涂料主要成分为水性环氧树脂80%，溶剂（主要成分为醇类和酯类）2%，颜料10%，水8%，本项目阴极水性电泳涂料中成分及污染物含量如下。 表7 本项目阴极水性电泳涂料中成分及污染物含量一览表 项目 固分含量 水 挥发性溶剂含量 涂料组分 100% 88% 10% 2% 涂料用量（t/a） 100 88 10 2 六、与相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于新乡经济技术开发区，属于工业准入优先区 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 禁止开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区 不属于 太行山猕猴自然保护区 新乡市 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取水井外围50米圆形区域。 本项目距新乡县古固寨镇地下水井群一级保护区边界最近距离为6.2km 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）； 二类工业项目：金属制品（有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）； 本项目属于C34通用设备制造，不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工 属于一类工业项目 由表8可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 环境准入政策 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表 属于 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 本项目审批部门为区环保部门 属于 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 新乡经济技术开发区的规划环评已通过审批，且配备有污水集中处理设施。 本项目清洗废水经混凝沉淀一体化装置后，与化粪池处理后的生活污水混合后全厂出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）-二级的限值要求，同时可以满足小店污水处理厂（二期）收水标准的限值要求 属于 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业； 本项目在《大气污染防治重点单元》内，不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 本项目不在《重金属污染防控单元》内，且不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。 不属于 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）（以下简称《实施方案》）的对比分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）（以下简称《实施方案》）对照分析如下。 表10 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 9. 严格环境准入门槛 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目使用的电泳涂料属于低VOC含量的水性涂料。 符合 其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量削减替代。 项目位于新乡经济技术开发区，产生VOCs工段配套安装收集、治理措施，项目排放VOCs实行区域内倍量削减替代。 符合 20.加快工业源 VOCs 治理 对 VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 本项目产生的废气属于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有机废气采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放。 符合 （2）加大工业涂装VOCs 治理力度 采用溶剂型涂料的其他涂装企业，推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境中进行，加强有机废气的收集与处理，有机废气收集率达到80%以上，实现稳定达标排放。 本项目属于C34通用设备制造，含电泳工艺。本项目使用低VOC含量的水性电泳涂料，有机废气采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放。 本项目有机废气收集效率为95%，达到80%以上，并能实现稳定达标排放。 符合 14. 开展工业炉窑治理专项行动 （4）实施工业窑炉深度治理 有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30 毫克/立方米、200 毫克/立方米、300 毫克/立方米执行，自 2019 年 1 月 1 日起达不到相关要求的，实施停产整治。 固化炉天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米的限值要求。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案》相关要求。 3、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）对比分析 表11 与国发[2018]22号对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 本项目位于新乡市，属于重点区域；使用低VOC含量的水性电泳涂料。 符合 4、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（简称《2019-20220秋冬季攻坚方案》）对比分析 表12 与《2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市） 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口 本项目位于实施范围内 7.提升VOCS综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 评价建议项目建成后按照要求编制“一厂一策”方案； 本项目使用低VOC含量的水性电泳涂料。 符合 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。 本项目原料、中间产品与成品均做到密闭储存，排放VOCs的生产工序可以做到“应收尽收、分质收集”，本项目不存在密封点，不需要开展泄漏检测与修复（LDAR）工作；对产生的含VOCs废气采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放，VOCs的处理效率不低于80%。 符合 24.强化污染源自动监控体系建设 鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。 按照要求在生产区、废气和废水治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 符合要求 经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的对照分析 本项目与环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局共同下发的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）中的相关要求进行对照，具体内容见下表。 表13 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对比 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 三、 治理重点 （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。 本项目位于新乡经济技术开发区 属于重点地区 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 本项目属于C34通用设备制造，主要工序为电泳工序 不属于重点行业 （三）重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 本项目的工艺废气主要是电泳、固化、覆膜及粘接产生的VOCs废气 本项目VOCs采用UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理达标后排放 四、 主要任务 （一）加大产业结构调整力度。 1.加快推进 “ 散乱污 ” 企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2. 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目不属于“散乱污”企业，位于新乡经济技术开发区，为C3463气体、液体分离及纯净设备制造。 本项目为新建项目，项目排放VOCs实行区域内倍量削减替代。 使用低VOC含量的水性电泳涂料。VOCs经集气罩/集气风管收集后引入“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。 符合建设项目环境准入条件。 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 1. 全面实施石化行业达标排放。 2. 加快推进化工行业 VOCs 综合治理。 3. 加大工业涂装 VOCs 治理力度。 4. 深入推进包装印刷行业 VOCs综合治理。 5. 因地制宜推进其他工业行业 VOCs。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理。 本项目属于C34通用设备制造，生产过程产生的VOCs采取 “UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后，能够达标排放。 符合方案中的要求。 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知中的相关要求。 6、本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）（以下简称《通知》）对比分析 表14 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 31、开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目不使用粉状物料，焊接和切割产生的颗粒物经集气罩/集气风管收集引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放，可以做到“五到位、一密闭”； 厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化； 按照环保要求安装监控设施； 符合 33、开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全市石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全市石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄漏检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570—2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571—2015）》特别排放限值要求。12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 本项目属于C34通用设备制造，含有电泳工艺，使用水性电泳涂料，原料均密闭储存，VOCs经集气罩/集气风管收集后引入“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后有组织排放，废气排放满足河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 符合 43、加快构建工业企业全方位监控体系 强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。 本项目焊接和激光产生的颗粒物经集气罩/集气风管收集引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放；企业应根据环保部门要求安装在线监控设施，并与环保部门联网。 符合 加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265—94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。 本项目属于C34通用设备制造，不属于电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业，不需要安装TSP或PM10、PM2.5自动监测设备。 符合 开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013—2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。 本项目含电泳工艺，应根据环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》的要求。 7、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性 本项目含有VOCs的物料为水性电泳涂料，产生的VOCs工艺包括电泳和固化。本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性对比分析如下： 表15 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对比分析一览表 《挥发性有机物无组织排放控制标准》中 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符 合要求 1、VOCs 物料储存无组织排放控制要求 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2规定。 VOCs 物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 本项目所用所有液态物料外购时均为密闭桶装，非取用状态时在厂区内密闭存放，存放于专门的密闭仓库内，仓库满足地面防渗、防雨、防晒要求。 符合 2、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目所用所有液态物料均在密闭容器内进行转移； 不涉及粉状、粒状 VOCs 物料的使用。 符合 3、工艺过程VOCs物质排放控制要求 （物料投加和卸放） 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目所用所有液态物料均在车间内进行拆桶使用，有机废气经集气罩/集气风管收集后排至 VOCs 废气收集处理系统； 不涉及粉状、粒状 VOCs 物料的使用。 符合 4、含VOCs产品的使用过程 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目涉及VOCs工艺包括电泳、固化、覆膜和粘接工序，有机废气经集气罩/集气风管收集后排至 VOCs 废气收集处理系统。 符合 5、其他要求 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照第 5 章、第 6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。 企业建成后建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。 项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。 盛装过 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭。 符合 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 8、本项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 2019年4月9日河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，与本项目相关的为《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案》，本项目情况与其相关内容的对比情况如下： 表16 与河南省2019年挥发性有机物治理方案对比分析一览表 《专项方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 一、总体要求及工作目标 2、工作目标。 2019 年 6 月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8 月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 本项目属于C34通用设备设备制造，含有电泳工艺，使用水性电泳涂料。有机废气排放执行《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1和附件2要求。 符合 （四）推进工业涂装整治升级：推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于 80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于 90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于C34通用设备设备制造，含有电泳工艺，使用水性电泳涂料。有机废气采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后达标排放，满足采用两种或两种以上组合工艺的要求。 有机废气收集率达到80%以上，实现稳定达标排放。 符合 表17 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案对比分析 项目 《专项方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 河南省 2019 年度工业企业无组织排放方案 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目产尘的工段为焊接和切割工段，集气罩/集气风管收集后经袋式除尘器处理后有组织排放。 本项目可以做到“五到位、一密闭”，企业根据当地环保部门要求安装无组织排放监控。 符合 表18 与河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 二、主要任务 （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019 年 10 月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网 覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于 20 毫克/立方米。 本项目固化炉用于固化工序，热源为天然气，不在淘汰炉窑之列。 满足 要求 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米执行，自 2019 年 11 月 1 日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 固化炉天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米的限值要求。 满足要求 由上表可知，本项目符合《通知》的要求。 9、本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的对比分析 本项目情况与其相关内容的对比情况如下： 表19 与工业炉窑大气污染综合治理方案对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 三、重点任务 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目位于新乡经济技术开发区，属于园区，固化工序使用天然气固化炉，满足要求。 满足 要求 （三）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 本项目固化炉天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米的限值要求。 满足要求 10、用电量监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）的要求，新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施、废气和废水处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 11、与园区准入条件相符性分析 本项目与园区准入条件相关内容相符性分析见下表。 表20 项目与园区准入条件对照情况一览表 项目准入条件 本项目 是否 符合 聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 符合 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上； 本项目投资强度3658.5万元/公顷，满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》中的要求；本项目无最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平。 符合 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 本项目属于一类工业项目。 符合 1）化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻； （2）汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目； （3）装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目； （4）化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻； （5）其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。 本项目位于其它区，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于允许类；本项目含有电泳工序使用水性电泳涂料，不属于重污染项目。 符合 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区准入条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口，具体位置见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温40.9℃，最低气温-13.1℃。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31 m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1：2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 本项目最终的纳污水体为大沙河。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 ①基本污染物 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表21 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 105 70 150 超标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 174 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.6 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 123 超标 CO 第95百分位浓度 2.3mg/m3 4mg/m3 57.5 达标 O3 第90百分位浓度 202 160 126 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平；SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 ②其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，由于区域污染源没有变化，因此项目周边区域环境空气质量评价因子非甲烷总烃环境质量现状数据参照《中纺院绿色纤维股份公司年产15000吨Lyocell纤维生产线项目环境影响报告书》和《新乡市绿色纤维专业园区检测报告》。根据《中纺院绿色纤维股份公司年产15000吨Lyocell纤维生产线项目环境影响报告书》，洛阳嘉清检测技术有限公司于2018年1月25日~31日对北张兴庄村进行了连续7天的环境空气质量现状监测；根据《新乡市绿色纤维专业园区检测报告》，洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年4月23日~29日对新乡职业技术学院进行了连续7天的环境空气质量现状监测。检测结果如下： 表22 非甲烷总烃1小时平均浓度统计结果 单位：mg/m3 序号 点位 距离及方位 监测值范围 最大浓度占标率 超标率 最大超标倍数 标准限值 1 新乡职业技术学院 西南760m 0.84-1.18mg/m3 42%-59% 0 未超标 2.0 2 北张兴庄村 东北2km 0.237-0.600mg/m3 11.9%-30% 0 未超标 由上表可以看出，评价区域各监测点非甲烷总烃小时平均浓度范围为0.237~1.18mg/m3，最大浓度占标率为59%。非甲烷总烃小时平均浓度值能满足《大气综合污染物排放标准详解》的限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目清洗废水经混凝沉淀一体化装置后，与化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理达标后排入大沙河。项目所在区域纳污水体为大沙河，水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测2019年8月份~2019年9月份周报数据见下表。 表23 大沙河水花堡断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 19.3-20.9 0.41-0.69 0.13-0.20 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，大沙河水花堡责任断面水质满足Ⅳ类水体标准。目前新乡市正在推进实施《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）和《关于印发河南省2019年水污染防治攻坚实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]31号）将逐步改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在区域属于3类声环境功能区（见附图三）。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为48~51dB(A)、夜间42~44dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 新乡市有道制冷科技有限公司于2019年10月31日委托河南鼎泰检测技术有限公司对项目所在区域土壤进行了监测。监测点位与监测因子如下表所示： 表24 土壤监测点位与监测因子一览表 序号 监测点 监测因子 采样深度 备注 1# 紧邻厂房的北侧空地（1） pH、石油烃 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 占地范围内： 3个柱状样点 1个表层样点 2# 紧邻厂房的北侧空地（2） pH、石油烃 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 3# 紧邻厂房的东侧空地 GB36600-2018表1基本45个基本项目、pH、石油烃 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 4# 紧邻厂房的西南侧空地 pH、石油烃 0-0.2m取1个样 5# 西侧张兴庄社区 GB36600-2018表1基本45个基本项目、pH、石油烃 0-0.2m取1个样 占地范围外： 2个表层样点 6# 厂房的东北侧空地（50m以外） pH、石油烃 0-0.2m取1个样 监测结果如表25-表29所示： 表25 土壤质量现状监测结果一览表 单位：ug/kg（另注除外） 样品名称 pH值 -无量纲 砷 镉 六价铬 铜 铅 汞 镍 四氯化碳 氯仿 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 mg/kg 3#紧邻厂房的东侧空地 0-0.5m 7.98 8.90 0.08 ＜0.5 8 27.8 0.097 24 ＜1.3 ＜1.1 ＜1 ＜1.2 ＜1.3 ＜1 0.5-1.5m 7.85 8.34 0.10 ＜0.5 8 30.2 0.115 27 ＜1.3 ＜1.1 ＜1 ＜1.2 ＜1.3 ＜1 1.5-3.0m 8.11 9.05 0.09 ＜0.5 8 33.1 0.103 27 ＜1.3 ＜1.1 ＜1 ＜1.2 ＜1.3 ＜1 第二类用地筛选值-mg/kg / 60 65 5.7 18000 800 38 900 2.8 0.9 37 9 5 66 5#西侧张兴庄社区（0-0.2m） 7.75 13.8 0.39 ＜0.5 17 31.8 0.073 107 ＜1.3 ＜1.1 ＜1 ＜1.2 ＜1.3 ＜1 第一类用地筛选值-mg/kg / 20 20 3.0 2000 400 8 150 0.9 0.3 12 3 0.52 12 表26 土壤质量现状监测结果一览表 单位：ug /kg（另注除外） 样品名称 顺-1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 二氯甲烷 1,2-二氯丙烷 1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 3#紧邻厂房的东侧空地 0-0.5m ＜1.3 ＜1.4 ＜1.5 ＜1.1 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.4 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 0.5-1.5m ＜1.3 ＜1.4 ＜1.5 ＜1.1 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.4 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 1.5-3.0m ＜1.3 ＜1.4 ＜1.5 ＜1.1 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.4 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 第二类用地筛选值-mg/kg 596 54 616 5 10 6.8 53 840 2.8 2.8 5#西侧张兴庄社区（0-0.2m） ＜1.3 ＜1.4 ＜1.5 ＜1.1 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.4 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 第一类用地筛选值-mg/kg 66 10 94 1 2.6 1.6 11 701 0.6 0.7 表27 土壤质量现状监测结果一览表 单位：ug /kg（另注除外） 样品名称 1,2,3-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 2-氯酚 mg/kg 3#紧邻厂房的东侧空地 0-0.5m ＜1.2 ＜1 ＜1.9 ＜1.2 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.2 ＜1.1 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 ＜0.09 ＜0.06 0.5-1.5m ＜1.2 ＜1 ＜1.9 ＜1.2 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.2 ＜1.1 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 ＜0.09 ＜0.06 1.5-3.0m ＜1.2 ＜1 ＜1.9 ＜1.2 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.2 ＜1.1 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 ＜0.09 ＜0.06 第二类用地筛选值 -mg/kg 0.5 0.43 4 270 560 20 28 1290 1200 570 640 76 2256 5#西侧张兴庄社区（0-0.2m） ＜1.2 ＜1 ＜1.9 ＜1.2 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.2 ＜1.1 ＜1.3 ＜1.2 ＜1.2 ＜0.09 ＜0.06 第一类用地筛选值 -mg/kg 0.05 0.12 1 68 560 5.6 7.2 1290 1200 163 222 34 250 表28 土壤质量现状监测结果一览表 单位：ug /kg（另注除外） 样品名称 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 苯胺 䓛 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 石油烃 mg/kg 3#紧邻厂房的东侧空地 0-0.5m ＜0.1 ＜0.1 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.09 89 0.5-1.5m ＜0.1 ＜0.1 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.09 96 1.5-3.0m ＜0.1 ＜0.1 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.09 91 第二类用地筛选值 -mg/kg 15 1.5 15 151 260 1293 1.5 15 570 4500 5#西侧张兴庄社区（0-0.2m） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.09 8.11 第一类用地筛选值 -mg/kg 5.5 0.55 5.5 55 92 490 0.55 5.5 163 71 表29 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 监测点位 pH值 石油烃 1#紧邻厂房的北侧空地（1） 0-0.5m 8.11 85 0.5-1.5m 7.79 81 1.5-3m 7.89 96 2#紧邻厂房的北侧空地（2） 0-0.5m 8.02 91 0.5-1.5m 8.08 78 1.5-3m 7.93 99 4#紧邻厂房的西南侧空地 0-0.2m 7.91 75 6#厂房的东北侧空地（50m以外） 0-0.2m 8.10 78 第二类用地筛选值 / 4500 根据监测结果，5#西侧张兴庄社区（背景点）所有因子的检测值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）的限值要求，其他各检测点各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）的限值要求，且与5#西侧张兴庄社区（背景点）的监测值相差不大。 6、生态环境 评价区域内生态环境主要以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口，根据《新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，距离本项目厂址最近的乡镇饮用水源地为新乡县古固寨镇地下水井群，保护区界定如下：一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域，没有设置二级保护区。根据现场勘查，本项目距该地下水井群一级保护区边界的距离为6.2km，不在饮用水源保护区范围内。 根据现场调查情况，项目周围环境保护目标和保护级别如下表所示。 表30 环境保护目标和保护级别一览表 保护 类别 环境保护目标 坐标/m 保护对象 保护内容 方位 距离 保护级别 X Y 大气、 声环境 职业技术 学院 -730 -60 学校 教职工、学生 西南 760m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 四十三中 -740 1180 学校 西北 1450m 张兴庄社区 -13 0 村庄 村民 西 13m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 樊庄村 -1200 1600 村庄 村民 西北 2150m 河南检察官学院新乡分院 -360 500 村庄 村民 720m 润华美丽谷 -100 1100 村庄 村民 1120m 经开区管委会 -800 500 村庄 村民 1050m 李胡寨村 0 1700 村庄 村民 北 1700m 樊李社区 0 780 村庄 村民 780m 孟电观澜壹号 0 1100 村庄 村民 1100m 泰华紫东上院 0 1100 村庄 村民 1100m 格林小镇 200 820 村庄 村民 东北 820m 饮用水源保护区 新乡县古固寨镇地下水井群 -3900 -4600 地下水饮用水源一级保护区 西南 6.2km 乡镇地下水饮用水源一级保护区 地表水 大沙河 -490 180 / 西北 570m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表31 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项目 标准限值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L TN 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 总硬度 450mg/L 耗氧量（CODMn） 3mg/L 总大肠菌群 3 MPNb/100mL 氨氮 0.5mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 300μg/m3（24小时平均） 200μg/m3（年平均） PM2.5 75μg/m3（24小时平均） 35μg/m3（年平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） 70μg/m3（年平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） 60μg/m3（年平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） 40μg/m3（年平均） CO 10mg/m3（1小时平均） 4mg/m3（24小时平均） O3 200μg/m3（1小时平均） 160μg/m3（日最大8小时平均） 根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃 非甲烷总烃 1h平均：2.0mg /m3 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）1类 噪声 昼 55dB(A) 夜 45dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类 昼 60dB(A) 夜 50dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类 昼 65dB(A) 夜 55dB(A) 土壤环境 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目筛选值 项目 第一类用地 第二类用地 砷 20mg/kg 60mg/kg 镉 20mg/kg 65mg/kg 铬（六价） 3.0mg/kg 5.7mg/kg 铜 2000mg/kg 18000mg/kg 铅 400mg/kg 800mg/kg 汞 8mg/kg 38mg/kg 镍 150mg/kg 900mg/kg 四氯化碳 0.9mg/kg 2.8mg/kg 氯仿 0.3mg/kg 0.9mg/kg 氯甲烷 12mg/kg 37mg/kg 1，1-二氯乙烷 3mg/kg 9mg/kg 1，2-二氯乙烷 0.52mg/kg 5mg/kg 1，1-二氯乙烯 12mg/kg 66mg/kg 顺1，2-二氯乙烯 66mg/kg 596mg/kg 反1，2-二氯乙烯 10mg/kg 54mg/kg 二氯甲烷 94mg/kg 616mg/kg 1，2-二氯丙烷 1mg/kg 5mg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6mg/kg 10mg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6mg/kg 6.8mg/kg 四氯乙烯 11mg/kg 53mg/kg 1,1,1-三氯乙烷 701mg/kg 840mg/kg 1,1,2-三氯乙烷 0.6mg/kg 2.8mg/kg 三氯乙烯 0.7mg/kg 2.8mg/kg 1,2,3-三氯丙烷 0.05mg/kg 0.5mg/kg 氯乙烯 0.12mg/kg 0.43mg/kg 苯 1mg/kg 4mg/kg 氯苯 68mg/kg 270mg/kg 1,2-二氯苯 560mg/kg 560mg/kg 1,4-二氯苯 5.6mg/kg 20mg/kg 乙苯 7.2mg/kg 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 1290mg/kg 甲苯 1200mg/kg 1200mg/kg 间二甲苯+对二甲苯 163mg/kg 570mg/kg 邻二甲苯 222mg/kg 640mg/kg 硝基苯 34mg/kg 76mg/kg 苯胺 92mg/kg 260mg/kg 2-氯酚 250mg/kg 2256mg/kg 苯并[a]蒽 5.5mg/kg 15mg/kg 苯并[a]芘 0.55mg/kg 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 5.5mg/kg 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 55mg/kg 151mg/kg 崫 490mg/kg 1293mg/kg 二苯并[a,h]蒽 0.55mg/kg 1.5mg/kg 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5mg/kg 15mg/kg 萘 25mg/kg 70mg/kg 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2其他项目筛选值 石油烃 826mg/kg 4500mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表32 污染物排放标准 污染 类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h(15m) 周界外最高浓度mg/m3 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 颗粒物 120 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 10 4.0 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2 非甲烷总烃- 表面涂装行业 60 / 2.0 去除效率≧70% 废水 小店污水处理厂（二期）收水标准 SS 280mg/L COD 350mg/L NH3-N 30mg/L TN 40mg/L TP 3mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）-二级 SS 150mg/L COD 150mg/L NH3-N 25mg/L TP 1mg/L 石油类 10mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 等效声级LAeq 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制目标： 本项目出厂污染物排放量为COD 0.1628t/a、NH3-N 0.0149t/a、TN 0.0179t/a、TP 0.0008t/a；经小店污水处理厂（二期）出水污染物排放量为COD 0.0512t/a、NH3-N 0.0026t/a、TN 0.0192t/a、TP 0.0005t/a。 本项目SO2排放量为0.0320t/a，NOX排放量为0.1500t/a，颗粒物总排放量为0.1987t/a（有组织排放量为0.029t/a），VOCs总排放量为0.5280t/a（有组织排放量为0.4180t/a），区域内同意该项目从年度总量指标里支取。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品为蒸发器和冷凝器，其中蒸发器包括翅片蒸发器和冷藏蒸发器，冷凝器包括翅片冷凝器和丝管冷凝器。 一、翅片蒸发器、翅片冷凝器生产工艺流程： 图4 翅片蒸发器、翅片冷凝器生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下： 1、下料折弯：铜管依次通过铜管校直下料机、U弯弯管机进行下料折弯，铝箔通过铝箔生产线下料，该过程中会产生噪声和边角料。 2、机加工：镀锌板、冷板根据设计要求使用钻床、剪板机、折弯机、冲床、等离子切割机和激光切割机等机加工设备进行机加工。机加工过程中产生噪声和边角料，等离子切割机和激光切割机使用过程中产生切割烟尘，剪板机、冲床使用过程中产生废液压油。 3、穿管：人工将下料折弯做成的弯管与机加工做成的具有孔的板材穿合一起。 4、胀管：弯管使用胀管机进行胀管，该过程产生噪声。 5、组装：人工将外购零部件（弯头、三通、贮液器和分液器）与半成品组装在一起。 6、焊接：按照设计要求需焊接的部位使用电阻焊机、氧气-液化气焊机进行焊接，该过程产生焊烟。 7、检漏：加工好的成品浸入循环水槽中检漏，经检验合格后即可进一步包装，入库待售。循环水槽中清水循环使用，定期补充即可，无外排废水产生。 二、丝管冷凝器生产工艺流程： 图5 丝管冷凝器生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下： 1、下料折弯：邦迪管依次通过管材校直下料机、自动弯管机进行下料折弯，通过钢丝矫直切断机下料，该过程中会产生噪声和边角料。 2、焊接：按照设计要求需焊接的部位使用排焊机进行焊接，该过程产生焊烟。 3、装配：将前工序加工好的部件通过上端板机和铆合机装配在一起。 4、检漏：加工好的成品浸入循环水槽中检漏，经检验合格后即可进一步包装，入库待售。循环水槽中清水循环使用，定期补充即可，无外排废水产生。 5、电泳：电泳的原理是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，本项目采用阳极电泳，被涂物为阳极，所采用的电泳涂料是阴极水性电泳涂料。 本项目电泳生产线包括水洗-纯水洗-电泳-超滤-固化，设备分布及工作原理如下图所示： 图6 电泳生产线设备分布图 图7 电泳生产线工作原理示意图 ①水洗-纯水洗：构件依次通过水洗池和纯水清洗池，均采用喷淋清洗的方式洗去构件表面少量的浮灰、有机物等，为后续电泳创造条件。构件从纯水清洗池输送至电泳槽过程中经过滴水区，滴水区收集的水回流至纯水清洗池。清洗工序清洗介质仅使用自来水和纯水，不使用清洗剂，水洗池和纯水清洗池的水均循环使用，一周更换一次，该过程产生清洗废水。 ②电泳-超滤：清洗后的构件浸入电泳槽约3min，工作温度约30℃。电泳完成后的构件经传送带送入超滤系统，依次通过UF1池-UF2池-UF3池共计3次超滤液清洗后送入固化工序。根据图7所示：电泳槽溢流出来的浓度较低的阴极水性电泳涂料经超滤机分离浓缩后，高浓度阴极水性电泳涂料回流至电泳槽，极低浓度的超滤液（近似为纯水）采用与构件移动的反方向依次进入UF3池-UF1池-UF1池，最后经回流管UF0回流至电泳槽。超滤液的主要成分为阴极水性电泳涂料和水，浓度变化趋势为UF3池＜UF2池＜UF1池＜UF0，UF3的超滤液近似为纯水。为去除阴极水性电泳涂料中的杂质，电泳槽配套过滤机对电泳槽内阴极水性电泳涂料进行连续循环过滤，过滤后回流至电泳槽。 通过控制电泳槽内阴极水性电泳涂料的浓度和用量，即可保证整个电泳-超滤系统阴极水性电泳涂料循环使用，定期补充阴极水性电泳涂料和水即可，因此该工序无废水产生；电泳过程中会产生有机废气；袋式过滤器需定期更换滤袋。 ③固化：固化热源采用天然气，加热方式为直接加热，固化温度180-220℃，固化时间约30min。该过程产生烘干废气。 三、冷藏蒸发器生产工艺流程： 图8 冷藏蒸发器生产工艺及产污环节流程图 1、下料折弯：铝管依次通过管材校直下料机、自动弯管机进行下料折弯，铜管通过依次通过管材校直下料机、扩孔机或缩孔机进行下料，该过程中会产生噪声和边角料。 2、焊接：按照设计要求需焊接的部位使用电阻焊机、氧气-液化气焊机进行焊接，该过程产生焊烟。 3、压扁：将前工序加工好的部件通过压力机压扁。 4、机加工：铝板根据设计要求使用钻床、剪板机、折弯机、冲床、等离子切割机和激光切割机等机加工设备进行机加工。机加工过程中产生噪声和边角料，等离子切割机和激光切割机使用过程中产生切割烟尘，剪板机、冲床使用过程中产生废液压油。 5、覆膜：将导热胶膜与机加工好的铝板通过覆膜机粘接在一块，覆膜机工作温度为120~130℃，该过程产生少量有机废气。 6、粘接：覆膜后的铝板与压扁的铜管、铝管通过热压机粘接在一块，热压机工作温度为180~200℃，该过程产生少量有机废气。 7、连接管、毛细管制作：铜管通过管材校直下料机、倒角机、流量仪等制作为连接管和毛细管。 8、焊接：按照设计要求需焊接的部位使用电阻焊机、氧气-液化气焊机进行焊接，该过程产生焊烟。 9、检漏：加工好的成品浸入循环水槽中检漏，经检验合格后即可进一步包装，入库待售。循环水槽中清水循环使用，定期补充即可，无外排废水产生。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表33 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理措施 废气 切割、焊接 粉尘 集气罩/集气风管+袋式除尘器+15m高排气筒 电泳 非甲烷总烃 集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 固化 非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘 覆膜 非甲烷总烃 粘接 非甲烷总烃 废水 生活污水 SS、COD、NH3-N、TP、TN 清洗废水经混凝沉淀一体化装置后，与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理 清洗废水 SS、COD、石油类 反渗透浓水 SS、COD、NH3-N、TP、TN 固废 下料折弯、机加工 边角料 收集后定期出售 袋式除尘器 粉尘 员工生活 生活垃圾 由环卫部门拉走处理 剪板机、冲床 废液压油 暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理 设备维护 废机油 原料使用 废电泳涂料桶 超滤 废滤袋 混凝沉淀一体化装置 沉渣 有机废气处理 废活性炭 废催化板 废紫外灯管 噪声 设备噪声 设备噪声 厂房隔声、基础减振、距离衰减

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒P1 （焊接、切割） | 颗粒物 | /，2.8595t/a | ≤11mg/m3，0.029t/a |
|  | 排气筒P2 （电泳、固化 覆膜、粘接） | 非甲烷总烃 | /，2.09t/a | ≤26.3mg/m3，0.418t/a |
|  |  | 烟尘 | 23.03mg/m3，0.0192t/a | ≤23.03mg/m3，0.0192t/a |
|  |  | SO2 | 38.39mg/m3，0.032t/a | ≤38.39mg/m3，0.032t/a |
|  |  | NOX | 179.94mg/m3，0.1500t/a | ≤179.94mg/m3，0.1500t/a |
|  | 生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 0.1505t/a | 0.1505t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1100t/a | 0.1100t/a |
| 水 污 染 物 | 混合废水 （1280.84t/a） | SS | / | 10mg/L、0.0128t/a |
|  |  | COD | / | 40mg/L、0.0512t/a |
|  |  | NH3-N | / | 2mg/L、0.0026t/a |
|  |  | TP | / | 15mg/L、0.0192t/a |
|  |  | TN | / | 0.4mg/L、0.0005t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 下料折弯、机加工 | 边角料 | 3t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 2.8566t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12.375t/a | 0 |
|  | 剪板机、冲床 | 废液压油 | 0.2t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.1t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废电泳涂料桶 | 0.1t/a | 0 |
|  | 超滤 | 废滤袋 | 0.01t/a | 0 |
|  | 混凝沉淀一体化装置 | 沉渣 | 0.05t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 3.344t/a | 0 |
|  |  | 废催化板 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.1t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期高噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁新乡康盛制冷配件有限公司现有厂区及厂房，不存在施工期影响。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、本项目废水污染物产、排情况 本项目产生的废水主要为员工生活污水，生产废水为反渗透浓水和清洗废水。 ①生活污水：该项目定员75人，双班生产，不在厂区内食宿，年工作日330天，生活用水量按30L/d·人计，产物系数按80%计算，则生活水用量为742.5t/a、排放量为594t/a（1.8t/d）。生活污水水质为：SS 250mg/L、COD 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 2mg/L，经化粪池处理后水质为：SS 170mg/L、COD 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 1.2mg/L。 ②清洗废水：检漏后无问题的构件依次通过水洗池和纯水清洗池，均采用喷淋清洗的方式洗去构件表面少量的浮灰、有机物等，为后续电泳创造条件。水洗池和纯水清洗池的水均循环使用，一周更换一次，每次更换量约为12t（水洗池和纯水清洗池尺寸均为1.3m×1.8m×3m；水使用量以80%计）；则清洗废水产生量为565.62t/a（1.714t/d），根据企业实验小试数据清洗废水水质为：SS 600mg/L、COD 250mg/L、石油类 10mg/L。 ③反渗透浓水：本项目纯水清洗池使用纯水，纯水制备过程产生的反渗透浓水，需要纯水约为6t/周（纯水清洗池尺寸为1.3m×1.8m×3m；水使用量以80%计）；则纯水使用量为282.86t/a，成水比例约为70%，则需要原水404.08t/a，反渗透浓水产生量为121.22t/a（0.367t/d）。 类比华兰生物工程股份有限公司年处理600吨血浆的血浆制品车间及配套设施建设项目2018年9月13日的实测数据，反渗透浓水水质为：SS 15mg/L、COD 25mg/L、NH3-N 0.33mg/L、TN 0.50mg/L、TP 0.48mg/L。 评价提出本项目设置混凝沉淀一体化装置（15m3），清洗废水经混凝沉淀后，与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水经同一排污口进入污水管网，排入小店污水处理厂（二期）进一步处理达标后排入大沙河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 本项目废水产、排情况如下表所示： 表34 本项目废水产、排情况一览表 单位：mg/L 指标 废水 水量（t/a） SS COD NH3-N TN TP 石油类 清洗废水 565.62 600 250 / / / 10 处理效率 / 80% 50% / / / 30% 混凝沉淀一体化装置出水 565.62 120 125 / / / 7 化粪池出水 594 170 150 25 30 1.2 / 反渗透浓水 121.22 15 25 0.33 0.50 0.48 / 全厂出水 浓度 1280.84 （3.881t/d） 133.3 127.1 11.6 14.0 0.6 3.1 排放量（t/a） 0.1707 0.1628 0.0149 0.0179 0.0008 0.0040 污水综合排放标准-二级 / 150 150 25 / 1.0 10 小店污水处理厂（二期）收水标准 / 280 350 30 40 3 / 小店污水处理厂（二期）出水标准 / 10 40 2 15 0.4 / 小店污水处理厂（二期）出水 排放量（t/a） 1280.84 0.0128 0.0512 0.0026 0.0192 0.0005 / 根据上表，清洗废水经混凝沉淀一体化装置后与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水混合后全厂出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）-二级的限值要求，同时可以满足小店污水处理厂（二期）收水标准的限值要求。 2、废水处理工艺可行性分析 混凝沉淀原理：在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。 混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6 mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。 本项目清洗废水主要污染物为COD、SS和石油类，均属于混凝沉淀去除效果好的污染物，因此清洗废水经混凝沉淀后，与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理可行。 3、污水处理厂依托可行性分析 本项目位于新乡经济技术开发区，位于小店污水处理厂（二期）的收水范围内，小店污水处理厂（二期）采用“沉砂池+水解酸化+A2O-MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺。 清洗废水经混凝沉淀一体化装置后，与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水混合后全厂出水水质可以满足小店污水处理厂（二期）收水标准的限值要求；小店污水处理厂（二期）设计处理规模为5万t/d，目前实际处理量平均约为2.2994万t/d，本项目排放量为3.88t/d，远小于小店污水处理厂（二期）剩余容量，综上本项目废水排入小店污水处理厂（二期）进一步处理可行。 4、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表35 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活 污水 SS、COD、NH3-N、TP、TN 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 2 清洗 废水 COD、SS、石油类 TW002 生产废水处理系统 混凝 沉淀池 3 反渗透浓水 SS、COD、NH3-N、TP、TN / / / ②废水间接排放口基本情况 表36 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 114°02' 35.38" 35°16' 29.93" 0.1281 城市污水处理厂 连续排放 08:00~ 18:00 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2.0 TP 0.4 TN 15 SS 10 ③废水污染物排放执行标准表 表37 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 SS 污水综合排放标准-二级 150 2 COD 150 3 NH3-N 25 4 TP 1.0 5 石油类 10 6 TN 小店污水处理厂（二期）收水标准 40 ④废水污染物排放信息表 表38 废水污染物排放信息表（新建） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 SS 133.3 0.517 0.1707 2 COD 127.12 0.493 0.1628 3 NH3-N 11.3 0.045 0.0149 4 TN 14.0 0.054 0.0179 5 TP 0.6 0.002 0.0008 6 石油类 3.1 0.012 0.0040 本项目出厂污染物排放量为COD 0.1628t/a、NH3-N 0.0149t/a、TN 0.0179t/a、TP 0.0008t/a；经小店污水处理厂（二期）出水污染物排放量为COD 0.0512t/a、NH3-N 0.0026t/a、TN 0.0192t/a、TP 0.0005t/a。 二、废气 本项目有组织废气包括焊接废气、切割废气、电泳废气、固化废气、覆膜废气、粘接废气。其中焊接和切割废气主要废气污染物为颗粒物，电泳、覆膜和粘接废气主要污染物为非甲烷总烃，固化废气主要污染物为非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘。 （1）有组织废气排放情况 1、颗粒物产、排情况 ①焊接废气 a、焊烟产生量 本项目在焊接过程中有烟尘产生，焊接烟尘主要成分为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，焊烟产生系数为5~10g/kg焊条，本项目焊烟产生量按10g/kg焊条取值，项目焊条使用量约为1t/a，则焊烟产生量为0.01t/a，工作时间以1h/d（330h/a）计。 b、焊接区域集气罩风量 本项目包括排焊机、补焊机、电阻焊机以及氧气-液化气焊机共19台，共设置2个焊接区域（排焊区和焊接区），每个焊接区域单独设置集气罩，单个集气罩集气面积均为0.5m2，焊接设备不同时使用且焊接设备便于移动，因此使用哪个焊接设备时哪个焊接设备置于集气罩下进行操作，焊烟经集气罩收集后引入袋式除尘器净化处理。 根据《除尘工程设计手册》，外部集气罩的排风量为： Q=v0F 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8， V0的最小控制风速为0.25~0.5m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气为焊烟，按照环评最不利原则取0.25m/s。各集气罩面积、风速、风量见下表。 表39 各设备集气罩参数取值及风量一览表 集气罩对象 F（m2） V0（m/s） 单台设备风量（m3/h） 数量 设备总风量（m3/h） 焊接区域 0.5 0.25 450 2 900 由上表可知，焊接区域集气罩所需最小风量共计900m3/h，考虑损耗，评价设计焊接区域风机风量按1000m3/h计。 ②切割废气 a、切割烟尘产生量 等离子切割机和激光切割机使用过程中会产生切割烟尘，项目需切割金属板材年用量为6000t，类比新乡市东震输送机械制造有限公司年产70台矿山提升设备，30台输送设备及5台筛分设备项目2019年9月26日的竣工验收检测数据，烟尘产生量为0.5kg/t金属板材，则烟尘产生量为3t/a，工作时间以4h/d（1320h/a）计。 b、切割工序风量 本项目使用等离子切割机和激光切割机工作区域均为半密闭式，且配套有集气风管收集切割时产生的烟尘，切割烟尘经设备配套集气风管收集后引入袋式除尘器净化处理。本项目包括等离子切割机和激光切割机各1台，单台设备风机设计风量均为500 m3/h。 ③颗粒物产、排情况 评价提出，焊烟经集气罩与切割废气经集气风管收集后一同引入同一台袋式除尘器净化处理，收集效率为95%，袋式除尘器除尘效率按99%计，风机设计总风量2000 m3/h。本项目有组织颗粒物产、排情况见下表。 表40 有组织颗粒物产、排情况一览表 项目 焊接废气 切割废气 标准 污染因子 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒） 产生量 0.0095t/a 2.85t/a 产生速率 0.029kg/h 2.159kg/h 处理设备 袋式除尘器 风机风量 2000m3/h 处理效率 99% 排气筒编号 排气筒P1（15m） 排放量 0.029t/a 排放速率 ≤0.022kg/h 排放浓度 ≤11mg/m3 达标情况 达标 注：本次评价按照最不利原则，按照焊接和切割同时工作考虑。 由上表可知，本项目有组织含尘废气经处理后，颗粒物排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求。 2、非甲烷总烃产、排情况 ①电泳、固化废气 a、非甲烷总烃产生量 根据企业原料供应厂家提供的资料（见附件），本项目所用阴极水性电泳涂料主要成分为水性环氧树脂80%，溶剂2%，颜料10%，水8%，本项目阴极水性电泳涂料中成分及污染物含量如下。 表41 本项目阴极水性电泳涂料中成分及污染物含量一览表 项目 固分含量 水 挥发性溶剂含量 涂料组分 100% 88% 10% 2% 涂料用量（t/a） 100 88 10 2 由上表可知，本项目阴极水性电泳涂料中挥发分含量为2t/a，识别为非甲烷总烃。本项目电泳生产线产生有机废气的工段为电泳工段和固化工段。电泳工作温度约30℃，固化温度为180-220℃，根据企业实验数据，约10%的非甲烷总烃在电泳工段挥发，约90%的非甲烷总烃在固化段挥发，因此，电泳工段非甲烷总烃产生量为0.2t/a，固化工段非甲烷总烃产生量为1.8t/a。电泳生产线工作时间以8h/d（2640h/a）计。 b、电泳、固化工序风量 本项目电泳槽和固化设备均为封闭设备，电泳和固化废气均经集气风管引入“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理。电泳槽设计风机风量为1000m3/h，固化设备设计风机风量为1000m3/h。 ②覆膜、粘接废气 a、非甲烷总烃产生量 将导热胶膜与机加工好的铝板通过覆膜机粘接在一块，覆膜后的铝板与压扁的铜管、铝管通过热压机粘接在一块。覆膜、粘接过程中均会有少量有机废气挥发，根据导热胶膜理化性质，挥发度小于2%，本次评价非甲烷总烃产生量按导热胶膜用量的2%计。本项目使用导热胶膜融化温度为160-180℃，覆膜工作温度约120~130℃，粘接工作温度为180-220℃，由于粘接温度较高，因此约10%的非甲烷总烃在覆膜工段挥发，约90%的非甲烷总烃在粘接工段挥发。导热胶膜用量共计10t/a，因此，覆膜工段非甲烷总烃产生量为0.02t/a，粘接工段非甲烷总烃产生量为0.18t/a。覆膜、粘接工段工作时间以8h/d（2640h/a）计。 b、覆膜、粘接工序风量 本项目包括热压机6台和覆膜机2台，热压机和覆膜机设备工作区域均为0.7 m×0.7m，每台设备均设置集气罩收集有机废气，单个集气罩集气面积约为0.5m2。覆膜和粘接废气均经集气风管引入“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理。集气罩设计。 根据《除尘工程设计手册》，外部集气罩的排风量为： Q=v0F 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8， V0的最小控制风速为0.25~0.5m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气为有机废气，按照环评最不利原则取0.25m/s。各集气罩面积、风速、风量见下表。 表42 各设备集气罩参数取值及风量一览表 集气罩对象 F（m2） V0（m/s） 单台设备风量（m3/h） 数量 设备总风量（m3/h） 热压机和覆膜机 0.5 0.25 450 8 3600 由上表可知，覆膜、粘接工序集气罩所需最小风量共计3600m3/h，考虑损耗，评价设计覆膜、粘接工序风机风量按4000m3/h计。 ③非甲烷总烃产、排情况 评价提出覆膜、粘接废气经集气罩收集后，与电泳、固化废气经集气风管收集后一同引入“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，对非甲烷总烃的去除率不低于80%，有机废气收集效率为95%，风机设计总风量为6000m3/h。本项目有组织非甲烷总烃的产、排情况见下表。 表43 有组织非甲烷总烃产、排情况一览表 项目 电泳废气 固化废气 覆膜废气 粘接废气 标准 污染因子 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级非甲烷总烃排放速率10kg/h及排放浓度120mg /m3（15m排气筒）； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1-表面涂装行业非甲烷总烃60mg/m3；（处理效率要求不低于70%） 产生量 0.19t/a 1.71t/a 0.019t/a 0.171t/a 产生速率 0.072kg/h 0.648kg/h 0.007kg/h 0.065kg/h 处理设备 UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置 风机风量 6000 m3/h 处理效率 80% 排气筒编号 排气筒P2（15m） 排放量 0.418t/a 排放速率 ≤0.158kg/h 排放浓度 ≤26.3mg/m3 达标情况 达标 注：本次评价按照最不利原则，按照电泳、固化、覆膜和粘接同时工作考虑。 由上表可知，项目有机废气经处理后非甲烷总烃最大排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率10kg/h、排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1表面涂装行业60mg/m3的限值要求。 3、SO2、NOX、烟尘产、排情况 固化炉热源采用天然气，加热方式为直接加热，根据企业提供资料，天然气用量为8万m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉行业》表5基准烟气量取值表，燃气锅炉烟气量产生系数计算公式如下： 其中，Qnet为低位发热量（MJ/m3），参照中石油气质分析报告取35.361MJ/m3； 经计算，烟气量产生系数为10.42万m3/万m3-原料。 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg；SO2、NOX产生量参照《工艺污染源产排污系数手册第十分册》常压工业锅炉排污系数，如下表所示。 表43 燃气工业锅炉产排污系数表 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 天然气 二氧化硫 kg/万m3-气 0.02S① 氮氧化物 kg/万m3-气 18.71 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取200。 本项目固化炉天然气燃烧废气污染物产、排情况见下表。 表44 天然气燃烧废气排放情况一览表 烟气量 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 83.36万Nm3/a 烟尘 0.0192 23.03 0.0192 23.03 SO2 0.0320 38.39 0.0320 38.39 NOX 0.1500 179.94 0.1500 179.94 由上表可知，固化炉天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1常规大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物400mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）的限值要求。 （2）无组织废气排放情况 1、颗粒物 未收集的颗粒物经车间向外无组织排放，颗粒物无组织排放总量为0.1505t/a。 2、非甲烷总烃 未收集的非甲烷总烃经车间向外无组织排放，非甲烷总烃无组织排放总量为0.11t/a。 （3）废气污染物排放核算量 1、有组织排放核算 有组织排放量核算见表45。 表45 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 排气筒P1 颗粒物 11 0.022 0.0290 2 排气筒P2 非甲烷总烃 26.3 0.158 0.4180 3 烟尘 23.03 0.007 0.0192 4 SO2 38.39 0.012 0.0320 5 NOX 179.94 0.057 0.1500 2、无组织排放量核算 无组织排放量核算见表46。 表46 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产 车间 焊接、切割 颗粒物 ①优化设备选型，加强设备检修维护，杜绝跑冒滴漏；确保集气设施及废气治理措施稳定有效运行。 ②所有原材料均在密闭式车间内存放，禁止在厂区露天的地方堆存。 ③车间内地面做好防渗措施；加强管理和车间通风。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996 ）表2 1.0 0.1505 2 电泳、固化、覆膜和粘接 非甲烷 总烃 豫环攻坚办[2017]162号-附件2 2.0 0.1100 3、大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表47 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.5280 2 颗粒物 0.1987 3 SO2 0.0320 4 NOX 0.1500 （5）环境空气质量影响分析 1、预测因子 据工程分析内容，本项目排放废气主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物，确定本次环境空气影响预测因子为非甲烷总烃和PM10。 2、评价标准 本次评价标准执行见表48。 表48 评价标准 评价因子 浓度值 标准名称 PM10 0.45mg/m3（24h平均值三倍） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 非甲烷总烃 2.0mg/m3（1h均值） 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明- 非甲烷总烃 3、污染源排放清单 项目污染源排放参数见表49和表50。 表49 项目点源排放参数调查表 点源 名称 X坐标 Y坐标 排气筒底部海拔 排气筒高度 排气筒内径 废气出口速度 废气出口温度 年排放小时数 排放 工况 源强 非甲烷总烃 PM10 单位 m m m m m m/s K h / kg/h kg/h 排气筒P1 90 40 73 15 0.2 17.7 298 1320 正常 / 0.022 排气筒P2 50 80 73 15 0.4 13.3 298 2640 正常 0.158 / 本项目以生产车间为面源进行预测。 表50 项目面源排放参数调查表 面源 名称 X坐标 Y坐标 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 源强 非甲烷总烃 PM10 / m m m m m º m h / kg/h kg/h 生产车间 60 60 73 120 40 0 8 5280 正常 0.021 0.029 （4）评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表51 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.9 最低环境温度/℃ -13.1 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表52 估算结果表（污染物i） 污染源 污染因子 距源中心下风向距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率（％） 点源 排气筒P1 PM10 72 0.00194 0.43 排气筒P2 非甲烷总烃 211 0.01220 0.61 面源 生产车间 PM10 61 0.01760 3.91 非甲烷总烃 0.01270 0.64 根据上表可知，有组织排放废气中污染因子最大地面浓度占标率Pmax=0.61%；无组织排放污染因子最大地面浓度占标率Pmax=3.91%，根据HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定该项目的大气环境评价等级为二级。 根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 （5）项目厂界浓度预测 项目厂界浓度预测结果见下表。 表53 项目废气污染物排放对厂界影响的预测结果 污染物 厂界 距厂界的距离（m） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 厂界浓度限值（mg/m3） PM10 南厂界 13 0.000953 3.55 1.0 北厂界 1 0.000953 2.80 东厂界 1 0.000953 2.80 西厂界 1 0.000953 2.80 非甲烷总烃 南厂界 40 0.040282 0.58 2.0 北厂界 1 0.040282 0.46 东厂界 1 0.040282 0.46 西厂界 1 0.040282 0.46 由上表可知，颗粒物厂界预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求；非甲烷总烃厂界预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017] 162号）限值2.0mg/m3标准要求，对周围环境影响不大。 （6）最近敏感点环境影响预测 考虑有机废气对环境影响较大，对本项目最近敏感点（西侧13m处的张兴庄社区）环境影响进行预测，预测结果见下表。 表54 项目废气污染物排放对最近敏感点影响预测结果 污染物 敏感点 距厂界的距离（m） 预测浓度（mg/m3） 背景浓度（mg/m3） 叠加浓度（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 张兴庄社区 13 0.00557 0.6 0.60557 2.0 由上表可知，张兴庄社区的非甲烷总烃预测值可以满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-限值2.0mg/m3的要求。 （7）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目厂界浓度预测结果，厂界最大落地浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离 根据生态环境部《关于废止、修改部分规范性文件的公告》〔公告（2019年）第22号〕，予以废止的规范性文件包括《建设项目环境保护设计规定》〔（1987）国环字第002号〕，该文件第十四条规定：产生有毒有害气体、粉尘、烟雾、恶臭、噪声等物质或因素的建设项目与生活居住区之间，应保持必要的卫生防护距离，并采取绿化措施。 综上，《建设项目环境保护设计规定》〔（1987）国环字第002号〕现予以废止，因此本项目不需要设置卫生防护距离。 三、噪声 该项目营运期高噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 表55 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量（台） 源强叠加值dB(A) 位置 1 下料机 60 减振隔声 40 37 56 生产 车间 2 弯管机 65 45 6 53 3 钻床 75 55 3 60 4 冲床 75 50 15 62 5 焊机 70 45 22 58 6 空压机 75 55 4 61 7 切割机 85 60 2 63 8 车床 80 55 2 58 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表56 噪声贡献值预测结果一览表 预测点 设备名称 源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 标准值 东厂界 下料机 56 80 17.9 39 昼间 65dB(A) 夜间55dB(A) 弯管机 53 72 15.9 钻床 60 62 24.2 冲床 62 35 31.1 焊机 58 62 22.2 空压机 61 20 35.0 切割机 63 35 32.1 车床 58 45 24.9 南厂界 下料机 56 25 28.0 37 弯管机 53 25 25.0 钻床 60 20 34.0 冲床 62 90 22.9 焊机 58 25 30.0 空压机 61 70 24.1 切割机 63 80 24.9 车床 58 80 19.9 西厂界 下料机 56 40 24.0 32 弯管机 53 48 19.4 钻床 60 58 24.7 冲床 62 85 23.4 焊机 58 58 22.7 空压机 61 100 21.0 切割机 63 85 24.4 车床 58 75 20.5 北厂界 下料机 56 75 18.5 44 弯管机 53 75 15.5 钻床 60 80 21.9 冲床 62 10 42.0 焊机 58 75 20.5 空压机 61 30 31.5 切割机 63 20 37.0 车床 58 20 32.0 项目生产期间高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，项目厂区四周噪声贡献值较小，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求，对四周环境影响较小。 根据本工程噪声源的分布，对项目最近敏感点（西侧13m处的张兴庄社区）噪声预测值进行预测计算，预测结果见下表。 表57 最近敏感点噪声预测结果一览表 预测点 设备名称 源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值 背景值 预测值 标准值 张兴庄社区 下料机 56 53 21.5 30.3 dB(A) 昼间51dB(A)、夜间44dB(A) 昼间51dB(A)、夜间44.2dB(A) 昼间 60dB(A) 夜间50dB(A) 弯管机 53 61 17.3 钻床 60 71 23.0 冲床 62 98 22.2 焊机 58 71 21.0 空压机 61 113 19.9 切割机 63 98 23.2 车床 58 88 19.1 根据预测结果，张兴庄社区的噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类的限值要求。 四、固废 本项目固废包括一般固废和危险废物，产生环节、产生量及处置方式如下： 1、一般固废 ①下料折弯工序、机加工工序会产生边角料，属于一般固废，产生量约为3t/a，收集后出售。 ②袋式除尘器收集的金属颗粒物属于一般固废，产生量为2.8566t/a，收集后出售。 ③本项目员工75人，生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则垃圾产生量为0.0375t/d（12.375t/a），由环卫部门拉走处理。 2、危险废物 ①剪板机、冲床产生的废液压油属于危险废物，产生量约为0.2t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ②机械设备定期维护产生废机油，属于危险废物，产生量约为0.1t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ③原料使用产生废电泳涂料桶，属于危险废物，产生量约为0.1t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ④超滤产生废滤袋，属于危险废物，产生量约为0.01t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ⑤混凝沉淀一体化装置沉渣，属于危险废物，产生量约为0.05t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ⑥废气治理措施产生废活性炭、废紫外灯管和废催化板，均属于危险废物。 a废活性炭： 本项目有组织非甲烷总烃产生量为2.09t/a，经过UV光催化氧化装置（处理效率60%）处理后需活性炭吸附的非甲烷总烃量为0.836t/a。经查阅相关资料，非甲烷总烃的吸附平衡为0.25kg/1kg-活性炭，即吸附1kg非甲烷总烃需要4kg活性炭，则本项目非甲烷总烃治理活性炭使用量至少为3.344t/a。 为防止活性炭在使用后半期吸附能力降低产生废气排放不达标以及活性炭更换时出现废气未经治理直接排放现象，评价提出本项目配备两个活性炭吸附罐，1#活性炭储罐内活性炭吸附量达到70%左右，此时活性炭吸附能力已减弱，为保证废气稳定达标排放，切换单独使用2#活性炭储罐，然后对1#活性炭储罐进行更换，以此类推，两个活性炭罐交替使用。评价提出，单个活性炭罐储量约为0.836t，活性炭年更换次数为2次，更换频率为1次/6个月，每次更换量为1.672t，年更换量为3.344t。 b废紫外灯管和废催化板： UV光催化氧化装置在运行使用过程中，紫外灯管和废催化板需要定期更换，每年约产生约0.01t废紫外灯管和0.1t废催化板。 废活性炭、废紫外灯管和废催化板均属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有相应资质的回收单位回收处理。 本项目固废产生及处置情况详见下表。 表58 固体废弃物产生及处置情况 序号 固废种类 来源 固废性质 产生量（t/a） 处置措施 1 边角料 下料折弯、机加工 一般固废 3 设置一般固废临时堆场（≥5m2），收集后出售 2 粉尘 袋式除尘器 2.8566 3 生活垃圾 员工生活 12.375 环卫部门拉走处理 4 废液压油 剪板机、冲床 危险废物 0.2 暂存于危废暂存间（≥10m2），定期委托有相应处理资质的单位处置 5 废机油 设备维护 0.1 6 废电泳涂料桶 原料使用 0.1 7 废滤袋 超滤 0.01 8 沉渣 混凝沉淀一体化装置 0.05 9 废活性炭 废气处理 3.344 10 废紫外灯管 0.01 11 废催化板 0.1 表59 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 处置措施 1 废液 压油 HW08废矿物油与含废矿物油废物 900-249-08 0.2 剪板机、冲床 液态 矿物油 有机类 1年 毒性 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位处理 2 废机油 900-249-08 0.1 设备 维护 液态 矿物油 有机类 1年 毒性 3 废电泳涂料桶 HW49其它废物 900-041-49 0.1 原料 使用 固态 电泳涂料 有机类 1年 毒性 4 废滤袋 900-041-49 0.01 超滤 固态 电泳涂料 有机类 1年 毒性 5 沉渣 HW49其它废物 900-041-49 0.05 废水 处理 固态 石油类 有机类 1年 毒性 6 废活 性炭 HW49其它废物 900-041-49 3.344 废气处理设施 固态 烃类 有毒物质 1年 毒性 7 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.01 固态 含汞灯管 汞 1年 毒性 8 废催 化板 HW50废催化剂 772-007-50 0.1 固态 钒钛 有害物质 1年 毒性 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个不小于5m2一般固废暂存间和1个不小于10m2的危险废物暂存间。一般固废暂存间应对地面进行硬化，做到防风、防雨、防晒，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价固废堆场提出以下措施： ①一般固废暂存间与危险废物暂存间的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间（液面与桶顶部应有不少于100mm的空间）。危废以桶装形式堆放于危废暂存间内。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表60 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废液压油 HW08废矿物油与含废矿物油废物 900-249-08 车 间 内 不小于10m2 桶装 0.2t 1年 2 废机油 900-249-08 桶装 0.1t 1年 3 废电泳涂料桶 HW49 其它废物 900-041-49 桶装 0.1t 1年 4 废滤袋 900-041-49 桶装 0.01t 1年 5 沉渣 900-041-49 桶装 0.05t 1年 6 废活性炭 900-041-49 桶装 3.344t 1年 7 废UV灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 桶装 0.01t 1年 8 废催化板 HW50 废催化剂 772-007-50 桶装 0.1t 1年 由上表可知，项目产生的各种固废处置方式合理，固废处置率可以达到100%，评价认为，固废经过合理处置后不会对周围环境造成影响。 五、地下水 本项目为C3463气体、液体分离及纯净设备制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A未提及该行业，按照附录A要求参照相近行业金属制品加工制造，本项目属于IV类项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1 IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤 （1）土壤及土种类型 经查阅《中国土壤数据库》，本项目区域内只有一种土壤类型：潮土，涉及的土种参照距离本项目最近的典型剖面——新乡县朗公庙村前庄村的资料，为蒙金土。根据新乡县朗公庙村前庄村剖面的理化性质资料，本地区土壤的pH值在7.9~8.5，显微碱性的原因主要为：降水量偏低，蒸发量偏高，地下水被蒸发，盐分留在土壤中；降水量偏低，淋溶程度不强烈，有少量碳酸钙淀积，因此呈中性至微碱性。 （2）评价等级与范围 本项目为C3463气体、液体分离及纯净设备制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类；本项目占地面积8200平方米，即0.82hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目西侧13m处为张兴庄社区，属于敏感地区。 本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3表4判定本项目土壤评价等级，见下表。 表61 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，属于敏感区，评价等级为二级，评价范围为200m。 （3）评级因子与评价标准 本项目使用液压油，主要影响为液压油泄漏引起的的垂直入渗，影响类型为垂直入渗型，主要影响因子为石油烃。 本次评价因子为石油烃，评价标准为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）二类用地筛选值（4500mg/kg）。 （4）预测与评价方法 本项目污染影响型项目，评价等级为二级，因此预测方法选择《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E的方法进行预测。 本项目污染类型为石油烃下渗影响，因此采用E.2（方法二）进行预测。预测模式为：一维非饱和溶质运移模型，其控制方程为： 式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L； D——弥散系数，m2/d； q——渗流速率，m/d； z——沿z轴的距离，m； t——时间变量，d； θ——土壤含水率，%。 （5）预测结果及评价 为了反映下渗对土壤的影响过程，本次评价选取地面入渗点（N1）、地面下0.3m（N2）、地面下0.9m（N3）、地面下1.8m（N4）、地面下3.6m（N5）共5个深度进行预测。发生泄漏时，企业可以在1h之内发现并及时处理，本次预测考虑石油烃泄漏后100d内对土壤的影响，预测时间按100d计。 根据一维非饱和溶质运移模型的原理，本次评价用Hydrus-1D模型进行预测。预测结果如下： 图9 本项目石油烃泄漏土壤影响预测结果图 根据图9可以看出，泄漏发生后，地面入渗点（N1）的污染物浓度逐渐降低；地面下0.3m（N2）污染物浓度先升高后降低；地面下0.9m（N3）污染物浓度逐渐升高；地面下1.8m（N4）污染物浓度维持在0，说明未污染到地面下1.8m。根据图6，石油烃泄漏后100d内，石油烃在各预测点的预测的最高浓度为见下表。 表62 石油烃泄漏土壤影响预测结果一览表 编号 深度（m） 最大预测浓度（mg/m3） 土壤容重（g/cm3） 最大预测结果（mg/kg） N1 0 0.000040 1.63 4×10-8 N2 0.3 0.000010 1×10-8 N3 0.9 0.000002 2×10-9 N4 1.8 0 0 N5 3.6 0 1.58 0 由上表可知，本项目石油烃的新增浓度最大值为4×10-8mg/kg，经监测，项目区域石油烃的最大现状值为99mg/kg，叠加现状后仍然可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）二类用地筛选值4500mg/kg的限值要求。 综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。 七、公众参与 距本项目最近的环境保护目标为西侧13m处的张兴庄社区，为了解附近居民对本项目的认知态度，本项目建设单位于2019年12月12-13日对张兴庄社区距离最近的20户居民居民进行了入户公众参与调查，本次公众参与共发放调查表20份，回收20份（见附件），均为有效调查表（见下表），根据公众参与调查表结果显示，居民均同意该项目的建设。 建设项目环境影响评价公众意见表如下： 建设项目环境影响评价公众意见表 填表日期： 年 月 日 项目名称 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目 一、项目基本情况 新乡市有道制冷科技有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口，现拟投资3000万建设新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目。对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目符合国家产业政策要求，项目已由新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为2019-410772-35-03-055470。 该项目生产过程中主要污染因素有废水、废气、噪声和固废。 1）废水：清洗废水经混凝沉淀后，与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 2）废气：焊接、切割产生的颗粒物经集气罩/集气风管+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；电泳、固化、覆膜和粘接废气产生的非甲烷总烃经集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 3）噪声：该项目高噪声源主要生产设备噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4）固废：本项目下料折弯产生的边角料、袋式除尘器收集粉尘为一般固废，收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门拉走处理；废液压油、废机油、废电泳涂料桶、废滤袋、沉渣、废活性炭、废紫外灯管、废催化板均属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有相应处理资质的单位处置。 二、公众意见 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） 三、公众信息 （一）公众为公民的请填写以下信息 姓名 身份证号 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 经常居住地址 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） （若不填则默认为不同意公开） （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 单位名称 工商注册号或统一社会信用代码 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 地 址 由调查表的统计结果可知，100%的公众支持该项目的建设，无人持反对意见。 八、自动监控要求 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号），本项目颗粒物经15m高排气筒（P1）有组织排放，企业应根据环保部门要求安装在线监控设施，并与环保部门联网；本项目VOCS经15m高排气筒（P2）有组织排放，应根据环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 根据《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号），按照要求在生产区、废气和废水治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），本项目总用电处、生产设施、废气和废水处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 九、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、废气 《根据环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)9.1.3的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表63 废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气监测方案 排气筒P1 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量 1次/半年 每次两天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 排气筒P2 非甲烷总烃排放浓度、排放速率、废气量 1次/半年 每次两天 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1 无组织废气监测计划 厂界 颗粒物 1次/半年 每次两天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 非甲烷总烃 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2 b、土壤 为了保证防渗措施的有效性，防止对土壤环境造成污染，评价要求：企业加强管理，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。跟踪监测内容如下表所示： 表64 土壤环境跟踪监测计划表 因素 监测点位 监测点数 监测项目 监测计划 土壤 液压油储存区附近 1个 石油烃 1次/5年 注：可自行监测或委托当地有资质单位监测，监测结果应向社会公开。 在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响，从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 c、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图10 环境保护图形 十、选址可行性析 1、本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口，占地面积8200m2。根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为工业用地，符合集聚区规划要求（详见附图一）。 2、距本项目最近的水源保护地为新乡县古固寨镇地下水井群，本项目距新乡县古固寨镇地下水井群一级保护区边界距离为6.2km，不在饮用水水源保护区范围内，不会对其造成影响。 3、根据预测结果本项目最近敏感点（西侧13m处的张兴庄社区）处的非甲烷总烃预测值可以满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-限值2.0mg/m3的要求；噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类的限值要求。 4、项目选址位于工业准入优先区，项目建设符合工业准入优先区环境准入政策要求，符合其审批要求。 5、项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十一、工程污染治理措施及环保投资 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况见下表，环保投资总计40万元，环保投资占项目总投资的1.3%。 表65 工程环保投资概算一览表 序号 项目 产污环节 污染物 治理设施 投资估算 1 废水 生活污水 SS、COD、NH3-N、 TP、TN 化粪池 经管网排入小店污水处理厂（二期） 3 清洗废水 SS、COD、石油类 混凝沉淀一体化装置 反渗透浓水 SS、COD、NH3-N、TP、TN / 2 废气 焊接 颗粒物 集气罩/集气风管+袋式除尘器+15m排气筒P1 5 切割 电泳 非甲烷总烃 集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒P2 10 固化 非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘 覆膜 非甲烷总烃 粘接 非甲烷总烃 3 噪声 设备噪声 噪声 减振、厂房密闭隔音及距离衰减 5 4 固废 下料折弯、机加工 边角料 设置一般固废临时堆场（≥5m2）， 收集后出售 2 袋式除尘器 粉尘 员工生活 生活垃圾 由环卫部门拉走处理 剪板机、冲床 废液压油 暂存于危废暂存间（≥10m2）， 定期委托有相应处理资质的单位处置 设备维护 废机油 原料使用 废电泳涂料桶 超滤 废滤袋 混凝沉淀一体化装置 沉渣 废气处理 废活性炭 废紫外灯管 废催化板 5 管理 颗粒物经15m高排气筒（P1）有组织排放，企业应根据环保部门要求安装在线监控设施，并与环保部门联网；本项目VOCS经15m高排气筒（P2）有组织排放同时本项目应根据环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网； 按照要求在生产区、废气和废水治理装置区以及厂区大门处安装视频监控； 本项目总用电处、生产设施、废气和废水处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 15 6 合计 40 表65 环保设施竣工验收一览表 序号 项目 产污环节 污染物 治理设施 满足标准 1 废水 生活污水 SS、COD、NH3-N、TP、TN 化粪池1座 经管网排入小店污水处理厂（二期） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）-二级标准； 小店污水处理厂（二期）收水标准 清洗废水 SS、COD、石油类 混凝沉淀一体化装置1座（15m3） 反渗透浓水 SS、COD、NH3-N、TP、TN / 2 废气 焊接 颗粒物 集气罩/集气风管+袋式除尘器（1套）+15m排气筒P1（1根） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 切割 颗粒物 电泳 非甲烷总烃 集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒P2（1套） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号附件1 固化 非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘 覆膜 非甲烷总烃 粘接 非甲烷总烃 3 噪声 设备噪声 噪声 减振、厂房密闭隔音及距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4 固废 下料折弯、机加工 边角料 设置一般固废临时堆场1座（≥5m2），收集后出售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改 袋式除尘器 粉尘 员工生活 生活垃圾 由环卫部门拉走处理 剪板机、冲床 废液压油 暂存于危废暂存间1座（≥10m2）， 定期委托有相应处理资质的单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及其2013修改单 设备维护 废机油 原料使用 废电泳涂料桶 超滤 废滤袋 混凝沉淀一体化装置 沉渣 废气处理 废活性炭 废紫外灯管 废催化板 5 管理 1、颗粒物经15m高排气筒（P1）有组织排放，企业应根据环保部门要求安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网； 2、本项目VOCS经15m高排气筒（P2）有组织排放，应据环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网（1套）。 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号） 3、按照要求在生产区、废气和废水治理装置区以及厂区大门处安装视频监控 《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号） 4、本项目总用电处、生产设施、废气和废水处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、切割 | 颗粒物 | 集气罩/集气风管+袋式除尘器+15m排气筒P1 | 达标 |
|  | 电泳、覆膜、粘接 | 非甲烷总烃 | 集气罩/集气风管+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒P2 | 达标 |
|  | 固化 | 非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘 |  |  |
|  | 无组织 | 粉尘、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS、COD、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 经管网排入小店污水处理厂（二期） | 达标 |
|  | 清洗废水 | SS、COD、石油类 | 混凝沉淀一体化装置 |  |  |
|  | 反渗透浓水 | SS、COD、NH3-N、TP、TN | / |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 下料折弯、机加工 | 边角料 | 设置一般固废临时堆场（≥5m2），收集后出售 | 可行 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门拉走处理 |  |
|  | 剪板机、冲床 | 废液压油 | 暂存于危废暂存间（≥10m2）， 定期委托有相应处理资质的单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 原料使用 | 废电泳涂料桶 |  |  |
|  | 超滤 | 废滤袋 |  |  |
|  | 混凝沉淀一体化装置 | 沉渣 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化板 |  |  |
| 噪 声 | 项目营运期高噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），该项目产品规模、生产设备、生产工艺等均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类。项目已由新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为2019-410772-35-03-055470。 2、项目选址符合规划 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与新长大道交叉口，占地面积8200m2。根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为工业用地，符合集聚区规划要求。本项目距该地下水井群一级保护区边界的距离为6.2km，不在饮用水源保护区范围内。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 （一）废水 清洗废水经混凝沉淀一体化装置后与反渗透浓水、化粪池处理后的生活污水混合后经同一排污口进入污水管网，全厂出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）-二级的限值要求，同时可以满足小店污水处理厂（二期）收水标准的限值要求。 （二）废气 本项目有组织含尘废气经处理后，颗粒物排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求；有机废气经处理后非甲烷总烃最大排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率10kg/h、排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1表面涂装行业60mg/m3的限值要求；固化炉天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1常规大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物400mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）的限值要求。 颗粒物厂界排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求；非甲烷总烃厂界排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017] 162号）限值2.0mg/m3标准要求，对周围环境影响不大。 （三）噪声 项目生产期间高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，项目厂区四周噪声贡献值较小，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求，对四周环境影响较小。 （四）固废 本项目下料折弯、机加工产生的边角料、袋式除尘器收集粉尘为一般固废，收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门拉走处理；废液压油、废机油、废电泳涂料桶、废滤袋、沉渣、废活性炭、废紫外灯管、废催化板均属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有相应处理资质的单位处置。 4、总量控制 本项目总量控制目标： 本项目出厂污染物排放量为COD 0.1628t/a、NH3-N 0.0149t/a、TN 0.0179t/a、TP 0.0008t/a；经小店污水处理厂（二期）出水污染物排放量为COD 0.0512t/a、NH3-N 0.0026t/a、TN 0.0192t/a、TP 0.0005t/a。 本项目SO2排放量为0.0320t/a，NOX排放量为0.1500t/a，颗粒物总排放量为0.1987t/a（有组织排放量为0.029t/a），VOCs总排放量为0.5280t/a（有组织排放量为0.4180t/a），区域内同意该项目从年度总量指标里支取。 5、自动监控要求 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号），本项目颗粒物经15m高排气筒（P1）有组织排放，企业应根据环保部门要求安装在线监控设施，并与环保部门联网；本项目VOCS经15m高排气筒（P2）有组织排放，应根据环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 根据《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号），按照要求在生产区、废气和废水治理装置区以及厂区大门处安装视频监控。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），本项目总用电处、生产设施、废气和废水处理设施处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网。 6、环保投资 本项目环保投资总计40万元，环保投资占项目总投资的1.3%。 二、建议 1、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放； 2、本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 新乡市有道制冷科技有限公司年产80万台蒸发器、200万台冷凝器项目符合国家相关产业政策要求，选址符合当地规划。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019年12月9日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ | 500～2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物( / ) 其他污染物（非甲烷总烃） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测□ |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次 PM2.5□；不包括二次 PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ | 本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ | 本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ | 本项目最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（）h | 非正常占标率≤100%□ | 非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标□ | 叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.0320）t/a | NOx：（0.1500）t/a | 颗粒物：（0.0290）t/a | VOCs：（0.4180）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）”为内容填写项 |

附表2   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （SS） | （0.0128） | （10） |
|  |  | （COD） | （0.0512） | （40） |
|  |  | （NH3-N） | （0.0026） | （2） |
|  |  | （TP） | （0.0192） | （15） |
|  |  | （TN） | （0.0005） | （0.4） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ( | 手动 □；自动 □；无监测 ( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

附图一   项目地理位置图