建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称 ：        年产100万套过滤设备项目

建设单位(盖章)： 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司

编制日期：二O二O 年 四 月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司年产100万套过滤设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司 |
| 法人代表 | 俞骅 | 联系人 | 贾建宾 |
| 法人身份证号 | 410703196202183038 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内 |
| 联系电话 | 13383735785 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内 |
| 立项审批 部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目代码 | 2019-410772-33-03-064574 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C3463气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 19394.31 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 5570 | 其中：环保投资(万元) | 12.6 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.22 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| 一、项目由来 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司是一家专业从事过滤设备生产与销售的企业，为满足市场需求，企业拟投资5570万元在新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内新建年产100万套过滤设备项目。根据现场踏勘，本项目尚未建设，生产设备尚未安装，不属于未批先建。 该项目已于2019年11月通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2019-410772-33-03-064574，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。参照《建设项目分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）（生态环境部令，第1号），本项目类别属于二十三、通用设备制造业”类中的第“69、通用设备制造及维修”，中“其他（仅切割组装除外）”类，根据管理名录要求，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、产业政策和备案相符性分析 1、产业政策相符性分析 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对比分析见表1。 项目与产业政策一致性分析 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 查无相关对应条款 / / 限制类 / 查无相关对应条款 / / 淘汰类 （落后生产工艺装备） / 查无相关对应条款 / / 淘汰类（落后产品） / 查无相关对应条款 / / 经对比分析，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，为允许类，故本项目符合国家产业政策要求。 2、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表2。 项目备案一致性分析 名称 项目情况 备案情况 相符性 项目名称 年产100万套过滤设备项目 年产100万套过滤设备项目 一致 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内 一致 建设性质 新建 新建 一致 投资 5570万 5570万 一致 主要 建设 内容 主要生产设备 加工中心、车床、冲床、铣床、电焊接、机械抛光机、折波机、卷圆机、钻床、线切割机等 加工中心、车床、冲床、铣床、电焊接、机械抛光机、折波机、卷圆机、钻床、线切割机等 一致 主要生产工艺 下料—机加工—折波—冲孔—卷圆—包装—成品 下料—机加工—折波—冲孔—卷圆—包装—成品 一致 经对比，本项目实际情况与备案基本一致。 三、规划相符性分析 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，根据新乡市新乡工业产业集聚区用地规划图（2009-2020）（附图1），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 厂址及周边环境概况 经现场勘查，本项目东侧紧邻新乡市帕菲特搬运设备机械公司；南侧紧邻新乡航空工业集团有限公司，西侧紧邻新乡市豫新汽车电器有限公司；北侧紧邻纬八路。距本项目较近的环境敏感点为北侧1280m处水花堡村，距项目最近的地表水体为北侧490m处的大沙河。项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 工程内容及规模 1、项目基本情况 本项目基本情况见表3，项目建设内容见表4，项目组成见表5。 项目基本情况一览表 项 目 概 况 备 注 项目名称 年产100万套过滤设备项目 / 建设单位 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司 / 建设性质 新建 / 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内 / 占地面积 19394.31m2 新建厂房 建筑面积 9072m2 总投资 5570万元 企业自筹 劳动定员 300人 不提供食宿 工作制度 年工作时间250d，每天8h / 项目建设内容一览表 建（构）筑物名称 层数 结构 功能用途 建筑面积（m2） 备注 生产车间A 1 钢结构 生产、仓储、办公 3024 现有 生产车间B 1 钢结构 生产、仓储 3024 新建 生产车间C 1 钢结构 生产、仓储 3024 新建 项目组成一览表 工程组成 建筑名称 建设内容 主体工程 生产车间A 建筑面积3024m2，用于生产、仓储 生产车间B 建筑面积3024m2，用于生产、仓储 生产车间C 建筑面积3024m2，用于生产、仓储 辅助工程 办公楼 建筑面积600m2（生产车间A内），用于日常办公。 公用工程 供水 市政供水 供电 市政供电 环保工程 废气 焊接粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入小店污水处理厂（二期）。 固废 生活垃圾 垃圾桶 一般固废 一般固废暂存区（不小于10m2） 危险废物暂存间 危险废物暂存间（不小于10m2） 噪声 厂房隔声、距离衰减 2、项目产品方案 本项目产品方案具体见表6。 项目主要产品方案 序号 名称 年产能 产品用途 1 过滤器 90万套 汽车过滤器 2 金属滤芯 10万套 汽车过滤器滤芯 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表7。 主要原辅材料及能源消耗量 类别 名称 规格 主要成分 单位 消耗量 备注 原辅材料 不锈钢板 30mm以下 奥氏体 t/a 30 / 碳钢板 30mm以下 铁 t/a 20 / 管材 / 铁 t/a 30 / 不锈钢棒料 Φ200以下 奥氏体 t/a 20 / 碳钢棒料 Φ200以下 铁 t/a 20 / 金属网 方孔网及席型网 奥氏体 m2/a 10000 / 尼龙棒 方孔网及席型网 聚丙烯 根/a 100 间距套、滚轮 铝 / 铝 t/a 0.2 法兰、垫片 铜 / 铜 t/a 0.3 滑套 石墨密封垫 / 碳 个/a 2000 密封垫 标准件 / / 万套/a 100 / 焊条 / / t/a 0.5 / 焊丝 / / t/a 0.3 / 润滑油 / / t/a 0.6 / 切削液 / / t/a 0.48 / 液压油 / / t/a 0.3 / 能源消耗 水 / / m3/a 600 / 电 / / 万kW·h/a 20 / 主要原辅材料理化性能： 4、主要生产设备 本项目主要设备见表8。 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 功能用途 1 加工中心 C360K 5 机械加工 2 车床 CY-X61508/1000 15 3 冲床 JH21-110 10 4 铣床 XZ6350C 10 5 抛光机 JY-YTHH 3 6 钻床 24041 10 7 摇臂钻 3050 5 8 剪板机 HG025-6 10 9 裁边机 DJTS-1000 5 10 带锯床 GZX4028 5 11 锯床 G7025B 5 12 磨床 M7140 10 13 折波机 ZBJ55X1000TR0 10 折波 14 卷圆机 JY54X1000 10 卷圆 15 线切割 DK7740 10 切割 16 切割机 LKG40 10 17 切管机 400型 10 18 点焊机 DN-25 10 焊接 19 电焊机 BX1-500A 10 20 熔焊机 RHJ-1300 5 21 滚焊机 FN-25-1 5 22 逆变焊机 NBC-500P 3 23 氩弧焊机 1GBT 10 24 焊接工作台 HT-1500 5 25 收口机 SKJ-200SE 5 收口 26 缠带机 CD-1X1000 5 缠带 27 波纹挤压机 JYJ1300 10 波纹 28 折边机 W62-4X2500 5 折边 29 空压机 WET65 10 / 30 真空烧结机（电加热） / 5 / 31 空压机 ZLS-10A 10 / 32 电动单梁起重机 LD5T-25.5 5 起重 33 试验台 YS-50A 5 检验 34 标记打印机 BJN-2000 5 激光打标 35 透气测试仪 YG461E 5 检验 36 打包机 DBJ-2000 5 打包 37 干燥箱 101-4N 5 干燥 38 砂轮机 M3025 6 打磨 39 打管机 1460*600 5 打管 40 调牙机 TYJ-1500 5 调牙 41 滚齿机 Y3150 5 滚齿 5、公用工程 （1）给排水 ★给水 项目用水类型包括生活用水和生产用水，由集聚区供水管网提供。 项目劳动定员300人，年工作250天，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以30L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为9m3/d（2250m3/a）。 项目生产用水为试压工序用水，项目拟设置1个1m3的水箱，水箱水不外排，仅定期补充损耗，损耗量约为0.02m3/d（5m3/a）。 ★排水 项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入小店污水处理厂。生活污水产污系数以80%计，则项目生活污水产生量7.2m3/d（1800m3/a）。 （2）供电 项目用电量约为20万kWh/a。由市政供电提供。 6、工作制度和劳动定员 项目劳动定员300人，工作制度为年工作250天，每天8小时。 7、建设进度根据现场踏勘，本项目生产设备尚未安装，不属于未批先建。 六、相关政策及产业集聚区规划相符性分析 1、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表9。 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 项目厂址位于新乡经济技术开发区 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止开发区 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区 不属于 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 项目距保护区边界约9750m 不在保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目厂址位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、 有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）； 本项目产品为机械制品，不含电镀、喷漆，属一类工业。 属于一类工业项目 由表9可知，本项目厂址位于工业准入优先区，与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 工业准入优先区境准入政 策 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1.本项目应编制环境影响报告表，不属于登记表项目； 2.本项目属于一类工业项目； 3.本项目位于新乡经济技术开发区。项目生活污水经管网进入小店污水处理厂进行进一步处理。 4.本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药等行业，在《大气污染防治重点单元》内，但不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 本项目不在《重金属污染防控单元》内。 符合 审批 条件 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目涉及无组织和VOCs排放，应与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项》）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》进行对比，分析见下表。 与《6个专项》对比分析一览表 专项名称 《通知》中有关要求 企业建设情况 对比结论 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 其它行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理：厂界内无露天堆放物料。 （二）物料输送环节治理：散装物料采取密闭方式输送。 （三）生产环境治理：生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施 项目原辅材料及半成品堆放均进库存放，无散装物料，不涉及VOCs 符合 3、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）的相符性分析 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）的相符性分析（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表12 与《通知》对比分析一览表 序号 《通知》中有关要求 企业建设情况 对比结论 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办（2020）7号） 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目焊接、切割工序会产生粉尘，按照要求安装用电量监控装置 相符 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 4、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（以下简称《方案》）对照分析见下表。 表13 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比表 类别 内容 本项目情况 对比结果 产业结构优化工程 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCS的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCS排放的工业企业要入厂区，实行区域内VOCS排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目位于新乡经济技术开发区，年产100万套过滤设备（行业代码：C3429其他金属加工机械制造），不属于“两高”行业，该项目生产过程不涉及VOCS。 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求 工业污染治理工程 加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018年10月底前，完成工业行业和油品储运销VOCs综合整治及提标改造工作，实现稳定达标排放；同时开展VOCs整治专项执法检查，对违法排污行为从严处罚，未达标排放的企业一律依法停产整治，纳入各地冬季错峰生产方案。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，研究试点低温静电粉末涂装技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理措施,实现稳定达标排放。 本项目不涉及VOCs 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求 由上表可知，本项目不属于《方案》中禁止建设的项目，符合《方案》相关要求。 5、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文对照分析见下表。 与新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 31.开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目原料为钢材，不涉及粉状物料，储存及运输环节不产生粉尘。厂区道路硬化。 相符 47.强化重污染天气应急管控 （1）夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全省第二次污染源普查的涉气企业情况，各地在2018年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段、不同区域、不同行业、不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等，依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实中污染天气应急管控清单。（2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 | 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产。 相符 由上表可知，项目符合与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文相关要求。 7、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析，本项目与新环 [2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表15 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 6、新乡经济技术开发区产业集聚区规划 新乡经济技术开发区创建于2003年元月，2006年4月经河南省政府批准正式确立为省级开发区，2009年经省政府核准为“新乡工业产业集聚区”，2012年7月，中华人民共和国国务院办公厅以国办函【2012】117号文《国务院办公厅关于河南新乡工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》批准同意新乡经济技术开发区的成立。 （1）产业集聚区发展定位及产业布局 集聚区发展定位：豫北地区先进制造业基地；职业技术培训和人力资源输出基地；以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。 产业选择：集聚区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，同时积极培育与三大主导产业相关的其它产业。 产业布局：集聚区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 （2）规划范围 新乡经济技术开发区位于新乡市中心城区东部，北至纬九路（与市区平原路连接），南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，总面积2280公顷。 （3）空间结构 “一心”：在新长北线与经三路两条发展轴交汇的节点处，规划为本产业集聚区的中央商务区，也是本产业集聚区的行政中心。 “三轴”：即以纬九路（与中心城区平原路对接）、经三路（与新乡县古固寨镇对接）、新长北线（与中心城区金穗大道对接）为产业集聚区的三条发展轴线，布置集聚区各类建设项目。 “三带”：即大沙河、东三干渠和济东高速三条景观带。 “三区”：以大沙河、新长北线为界，将集聚区划分为三个功能区。其中，大沙河以东为工业项目集聚区，大沙河以西、新长北线以南为职业教育院校集聚区，大沙河以西、新长北线以北为商务办公居住等集聚区。 （4）产业布局 集聚区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 （5）基础设施建设情况 ①供水 集聚区规划日最高用水量为13.43万m3/d，由新乡市水厂联网供水，供水管网呈环状布置，在规划区主次干道上敷设DN400-DN800的供水管道，其余道路下敷设管径为DN200-DN300的配水管。 ②排水 规划区采取雨、污分流制。雨水通过雨水管道排入大沙河。生活和工业废水经新乡市小店污水处理厂处理后排入东孟姜女河。预测集聚区污水量远期约10.74万m3/d。 ③供热 规划集聚区热源为新奥集团供热厂和白鹭化纤集团的22 MW热电厂。新奥集团供热厂位于集聚区东南部；白鹭化纤集团的22 MW热电厂位于集聚区中南部，供热规模2×75吨/小时热蒸气。规划预测集聚区热负荷为：455.81MW。 ④供气 依据新乡市燃气专项规划，采用“西气东输”天然气作为管道气气源，气源接自焦作到安阳的“豫北支线”。总用气规模将达到1080万m3/a。 ⑤供电 集聚区现状有两处变电站，即110KV彩虹变和110KV化纤厂变，电源接自220KV古固寨变。 （6）建设项目环境保护准入条件 本项目与新乡经济技术开发区的准入条件对比见表16。 表16 本项目与开发区项目准入条件对比分析情况一览表 序号 环境保护准入条件 项目情况 对照结果 1 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 经查阅我国《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类建设项目。 符合 2 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 本项目符合国家产业政策的最小经济规模要求，符合清洁生产要求。 符合 3 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 项目占地为二类工业用地，项目污染物产生量少，属轻污染项目。 符合 本项目产品为过滤器、滤芯，主要为汽车零部件，属于产业集聚区主导产业，符合产业集聚区发展定位。根据新乡市新乡市新乡工业产业集聚区用地规划图（2009-2020），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。由上表准入政策分析可知，项目符合园区准入条件要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目生产厂房尚未建设，生产设备尚未安装，不存在相关环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′至113°57′，北纬35°15′至35°26′，市区面积为187km2。新乡市地处中原腹地，南临黄河，与郑州、开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳二市为邻；西连煤城焦作，和山西陵川搭界；东接濮阳，并经长（垣）东（明）铁路直通鲁西。南距省会郑州80km。 新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）位于新乡市市区东部，距市区行政中心8km，地理坐标东经114°01´，北纬35°06´。 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡市属于华北板块，地处黄河、海河两大流域，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%。新乡市除西北隅太行山区至山前倾斜平原一带地势从晋豫边界向东南呈台阶式下降外，广大黄河冲积扇平原地势西南高而东北低，总体自辖区西南隅向东北倾斜，有中山、低山、丘陵、山间盆地和平原等多种地貌类型，土壤的分布与之密切相关。各类地貌的展布格局和延伸方向，除南部临黄河一带受秦岭系东西向活动构造的控制外，其余地区大多受新华夏系北北东—北东向构造格局的控制。以北北东—北东向太行山前活动断裂为界，新生代以来，除西北隅地壳持续抬升隆起成山之外，其余地区持续下降成为黄河冲积扇平原。 拟建工程所在的新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72 m左右，砂丘最高点为86.2 m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68 m以上。 3、地质构造 新乡市地质构造比较简单，区域地层大部分为第四系地层覆盖。评价区域属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡经济技术开发区位于东西向构造带北缘与新华夏系第二沉降带浚县凸起 南缘的复合部位，构造形迹为隐状断裂构造。开发区工程地质类型为河流冲积平原型，工程地质岩组为第四系粉土、粉土质亚粘土、粘士、粉 细砂和中细砂松散工程地质岩组。地基承载力标准值偏低，工程地质条件中等。根据《中国地震烈度区划图》，新乡经济技术开发区地震烈度为八度,属新乡潜在震源区，工程中应按有关规定进行抗震设计。 4、气候、气象 新乡市地处中纬度地带，气候属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷，较少雨雪。多年统计气象参数见表17。 标17 新乡市多年统计气象参数一览表 项目 参数名称 统计数字 气温 历年平均气温 14℃ 历年最高气温 42.7℃（1951年6月20日） 历年最低气温 -21.3℃（1951年1月13日） 降水 历年平均降水 617.8mm 历年最大降水 1168.4mm（1963年） 历年最小降水 337.2mm（1978年） 最大年积雪厚度 199mm 风 历年盛行风向 东北风频率15% 西南风频率7% 南风频率6% 年平均风速 2.6m/s 最大年风速 32m/s 最大年风力 8级 其 它 历年均日照 2382h 历年均无霜期 221d 最大年冻土深度 280mm 历年平均湿度 68% 5、水文 （1）地表水 区域地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。 大沙河：大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇庄岩附近砂丘间，呈南西-北东向展布，从西南刑庄村进入经开区，于小杨庄北流出。大沙河规划功能为IV类。 东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD、氨氮。东孟姜女河规划功能为V类。 东三干渠：东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8-11m，深2.7-3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡 1：2，年引水8-12次，平均引水天数144天。 （2）地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主；中层水顶板埋深为73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主，地下水流向由西南至东北。 6、土壤与动植物 新乡市地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡市可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌木丛等，主要分布在丘陵地区、公路两侧、园陵、荒滩、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表： 表18 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 105 70 150 超标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 174.3 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 122.5 超标 CO 第95百分位浓度 2.3mg/m3 4mg/m3 57.5 达标 O3 第90百分位浓度 202 160 126.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2等均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目产生的污水经化粪池处理后，排入小店污水处理厂（二期）工程进一步处理。小店污水处理厂（二期）的排水去向为大沙河，大沙河规划为IV类水体，评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年2月的监测数据，数据见下表。 表19 水花堡桥断面监测数据（2020年2月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 16 1.35 0.09 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2020年2月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）（见附图3），项目属于3类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价对项目厂界进行实地监测。具体监测结果见表20。 表20 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 日期 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019年12月25日 昼间dB（A） 53.2 50.6 53.3 53.4 夜间dB（A） 47.3 47.9 46.2 48.1 2019年12月26日 昼间dB（A） 54.8 52.2 51.6 54.8 夜间dB（A） 46.7 48.4 47.7 48.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中3类标准 昼间≤65、夜间≤55 达标情况 达标 由上表可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为农田、企业等，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标见表21。 表21 主要环境保护目标及保护级别 环境要素 保护目标 与厂址的相对位置 保护级别 名称 方位 距离（m） 环境空气 水花堡村 北 1280 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 地表水 大沙河 北 490 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 地下水 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区 西南 9750 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 水花堡村 北 1280 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，相关标准值见下表。 表22 环境空气质量标准 单位：μg/m3 标准名称及类别 污染物名称 取值时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 PM10 年平均 70 日平均 150 PM2.5 年平均 35 日平均 75 SO2 年平均 60 日平均 150 1h平均 500 NO2 年平均 40 | 日平均 80 1h平均 200 CO 日平均 4 1h平均 10 O3 8 h平均 160 1h平均 200 2、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。相关标准限值见下表。 表23 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称及类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 65 55 3、地表水环境 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），柳青河黄塔断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。相关标准限值见下表。 表24 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准名称及类别 pH COD NH3-N TP 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 6-9 30 1.5 0.3 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目运营期废气为焊接工序产生的粉尘，执行标准见下表。 表25 大气污染物排放执行标准 标准名称及级别 污染因子 标准限值 对象 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 有组织：120mg/m3 3.5kg/h（15m排气筒） 焊接废气、无组织废气 无组织：1.0mg/m3 2、废水 项目运营期生活污水经化粪池处理后通过管网排入小店污水处理厂（二期），外排废水执行标准见下表。 表26 废水排放执行标准 单位：mg/L 标准名称及级别 污染因子 标准限值 小店污水处理厂（二期）收水标准 TP ≤3.0 mg/L COD ≤350 mg/L NH3-N ≤30mg/L SS ≤280 mg/L 3、噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源及级别 标准限值 备注 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 昼间 65 项目仅昼间生产 4、固废 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控指标为：COD0.072t/a、NH3-N0.0036t/a、TP0.0007t/a、TN0.027t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCS0t/a、颗粒物0.022t/a（有组织0.0105t/a、无组织0.0115t/a）。 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD)、氨氮（NH3-N)、二氧化硫（SO2)、氮氧化物（NOX)、颗粒物（TSP)、挥发性有机物（VOCS)，根据本指导意见第七条规定，建设项目新增主要污染物排放总量指标均实行减量替代。本项目为新建项目，建设完成后全厂新增污染物排放量为COD0.072t/a、NH3-N0.0036t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCS0t/a、颗粒物0.022t/a（有组织0.0105t/a、无组织0.0115t/a）。从经开区现有削减量中进行替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 本项目施工主要包括场地平整、土方开挖、桩基灌梁、房屋建设、装修五大部分，项目建设施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图1 施工期工艺流程和排污节点示意图 项目施工期预计3个月，施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活废水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃方等，但其对环境的影响是短暂的，随施工期结束而消失。 2、运营期 生产工艺流程如下图所示： 金属滤芯 图2 滤芯生产工艺流程图 生产工艺简述： 根据产品规格要求，将外购的原材料（板料、棒料、金属网）通过剪板机和线切割机进行下料，通过折波机和卷圆机对下料后的板材和金属网进行折波和卷圆，将卷圆后的板材和金属网通过氩弧焊机焊接在一起，得到滤芯骨架，滤芯骨架与外购端盖进行装配，即得产品，通过打包机将产品进行包装，包装后入库。 过滤器 图3 过滤器生产工艺流程图 生产工艺简述： 外购的物料先经剪板机和线切割机进行下料，物料再经真空烧结炉（电加热）加热至1300℃，提高物料物理性能。再经卷圆机进行卷圆，卷圆后的板材使用滚焊机焊接成一体，得到壳体。管材经切割机下料后，与壳体、螺丝、垫片、阀门等进行组装，组装后得到过滤器半成品，使用砂轮机对过滤器半成品表面进行抛光打磨，提高表面平整度，即得成品经透气测试仪进行试压检漏，试压时将过滤器充满水，放入水箱，再通入气体，检查是否漏气，不漏气的为合格品。不合格品返回焊接工序重新补焊，直至试压合格。

| 二、主要污染工序 项目营运期污染工序详见下表： 表28 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理措施 废气 下料、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+套袋式除尘器+15m排气筒 废水 生活污水 | COD、BOD5、SS NH3-N、TP、TN 经化粪池处理后进小店污水处理厂（二期） 噪声 车床、铣床、冲床、钻床等高噪声设备 噪声 厂房隔声、距离衰减等 固废 下料 金属边角料 一般固废暂存区暂存，外售物资回收部门 打磨 废金属屑 焊接 废焊渣 包装 废包装材料 除尘 除尘器收尘 车床、钻床等 废润滑油、废切削液 危废暂存间暂存，定期交有资质单位回收处理 卷圆机、折弯机等 废液压油 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、焊接、打磨废气P1 | 颗粒物 | 1.733mg/m3，0.0208t/a | 0.173mg/m3，0.0021t/a |
|  |  |  | 无组织：0.0019kg/h，0.0023t/a |
|  | 切割、焊接、打磨废气P2 | 颗粒物 | 3.465mg/m3，0.0347t/a | 2.69mg/m3，0.0035t/a |
|  |  |  | 无组织：0.0038kg/h，0.0046t/a |
|  | 切割、焊接、打磨废气P3 | 颗粒物 | 3.465mg/m3，0.0347t/a | 2.69mg/m3，0.0035t/a |
|  |  |  | 无组织：0.0038kg/h，0.0046t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 1800t/a | COD | 300mg/L，0.54t/a | 250mg/L，0.45t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.36t/a | 150mg/L，0.27t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.045t/a | 25mg/L，0.045t/a |
|  |  | 总磷 | 2.5mg/L，0.0045t/a | 2.5mg/L，0.0045t/a |
|  |  | 总氮 | 30mg/L，0.054t/a | 30mg/L，0.054t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 37.5t/a | 由城乡环卫部门统一收集处理 |
|  | 一般固废 | 金属边角料 | 1.2t/a | 外售物资回收部门 |
|  |  | 废金属屑 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废焊渣 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 1.0t/a |  |
|  |  | 除尘器收尘 | 0.1t/a |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.6t/a | 暂存危废暂存间，交由有处置资质单位处理 |
|  |  | 废切削液 | 0.24t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.3t/a |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～85dB（A）。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目评价范围内无野生动物及国家保护的动植物种类，因此，评价认为本项目的建设对周围生态影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要污染包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，建筑材料运输产生的扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，土石方、施工机械噪声、施工废水等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期结束而消失。 1、废水 施工阶段废水主要为建筑废水和施工人员生活废水。其中工程施工废水包括洗涤用水、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水处理设施，将施工废水进行处理后回用于施工场地洒水。 本项目施工人员约50人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为1m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.8m3/d。环评建议先期按照规划位置修通污水管网，生活污水排入经化粪池处理后进入市政管网，通过市政管网进入鸿达污水处理厂处理。 综上所述，本项目施工期对地表水环境基本不会造成影响。 2、废气 施工扬尘主要来自施工过程中产生的扬尘、堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及物料运输、装卸过程产生的扬尘，对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度小幅度增高，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》中的相关规定，施工工地扬尘防治要实现“六个百分之百”和“两个禁止”的相关要求，在项目施工期应采取如下措施： （1）施工现场要100%设立围挡； （2）施工现场所有物料堆放要100%覆盖； （3）施工现场裸露地面是道路的要100%绿化； （4）进出施工现场的车辆要100%喷淋； （5）拆除和土方作业时要100%喷淋； （6）渣土运输车辆要100%封闭； （7）禁止现场搅拌混凝土； （8）禁止现场配制砂浆。 通过采取上述措施后，施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响可得到有效的控制，不会对周边造成大的影响。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，声源强为80～100dB(A)。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见表29。 表29 距离施工机械不同距离处的噪声源强 单位：dB(A) 施工机械 噪声源强 与噪声源距离 50m 100m 150m 200m 挖掘机 90～95 58 52 48 46 静压式打桩机 80～85 54 48 44 42 混凝土振捣器 85～100 58 52 48 46 运输车辆 90～95 58 52 48 46 项目施工区位于新乡高新技术产业聚集区。本项目施工会对周边敏感点造成一定的影响。为减少项目施工对周边环境的影响，施工单位在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形板制成的隔声围墙内；尽量避免夜间施工。另外，土石方及建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 4、固体废物 施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。 本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾及弃方等按照市政部门要求运至指点地点堆放；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。对于废渣，建设单位需做到以下三个方面： （1）项目工程设立一个临时堆渣场，作为未及时回填的临时存放，由原地面向上堆弃，堆弃高度为2m左右，弃土结束后，进行拦挡、覆盖措施和坡脚处理，禁止露天堆放。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途撒漏，建议采用密封式箱车。 （3）运渣车合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途遇有居民居住时禁止鸣笛。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气污染因素及源强分析 A：有组织废气 ①切割废气 本项目切割工序会产生切割粉尘，切割工序年工作时间1200小时，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），切割工序产生粉尘量约为加工原材料的1‰。本项目需进行切割的原材料主要为碳钢棒料、不锈钢棒料和不锈钢管材，合计用量约为70t/a，则粉尘产生量为0.07t/a。 ②焊接废气 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，焊接工序年工作时间1200小时，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），手工电弧焊焊接过程发尘量约为6-8g/kg，氩弧焊焊接过程发尘量为2-5g/kg，评价均取最高值，项目焊条使用量为0.5t/a，焊丝使用量为0.3t/a，则项目焊接过程产生的焊接粉尘量为0.0055t/a。 ③打磨废气 本项目使用砂轮机对组装后的过滤器半成品进行表面打磨，除去表面遗留的焊点、锈迹，使表面平整。砂轮机在工作时会产生一定金属粉尘，类比同类企业，打磨工序粉尘产生量以焊材用量的5%计，本项目焊条和焊丝年用量为0.8吨，则打磨粉尘产生量为0.04t/a。 为减少粉尘对员工及周边环境的不利影响，根据《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相关要求，本评价要求切割、焊接、打磨工序须固定工位，并在固定工位上方分别安装集气罩。切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘主要成分为颗粒物，分别经集气罩收集，进入袋式除尘器（配有10000m3/h风量的风机）进行收集处理。 本项目粉尘产生量合计为0.1155t/a。因项目有3个生产车间，评价按车间A（含办公室）、车间B、车间C粉尘量为1:2:2进行分配，3个车间各设置1套除尘装置，集气罩收集效率均按90%计，袋式除尘器处理效率均按90%计，本项目各车间有组织废气产排情况见表30。 表30 项目有组织废气产生及排放情况一览表 生产车间 污染物 产生量 （t/a） 收集量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 治理措施 处理效率（%） 有组织排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 车间A 颗粒物 0.0231 0.0208 1.733 0.0173 1#袋式除尘器 90 0.0021 0.173 0.0017 车间B 颗粒物 0.0462 0.0416 3.465 0.0347 2#袋式除尘器 90 0.0042 0.347 0.0035 车间C 颗粒物 0.0462 0.0416 3.465 0.0347 3#袋式除尘器 90 0.0042 0.347 0.0035 由上表可知，项目车间A颗粒物排放浓度为0.173mg/m3，排放速率为0.0017kg/h，车间B颗粒物排放浓度为0.347mg/m3，排放速率为0.0035kg/h，车间C颗粒物排放浓度为0.347mg/m3，排放速率为0.0035kg/h，各车间颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h（15m排气筒））。 B、无组织废气 项目无组织废气为各车间切割、焊接、打磨过程中集气罩未收集到的粉尘，车间A无组织粉尘排放量为0.0023t/a，排放速率为0.0019kg/h，车间B无组织粉尘排放量为0.0046t/a，排放速率为0.0038kg/h，车间C无组织粉尘排放量为0.0046t/a，排放速率为0.0038kg/h。 （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 评价等级判定依据 表 31 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 评价因子和评价标准筛选 表32 评价因子和评价标准表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 PM10 二类 时均 450 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量标准为GB 3095中1h平均取样时间的二级标准，无小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍，本评价颗粒物取日均浓度150μg/m3的三倍值。 ③参数选取 估算模型参数见表33，污染源参数见表34、表35，计算结果见表36。 表33 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 42.7℃ 最低环境温度 -21.3℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表34 本项目点源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 排放速率（kg/h） X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 颗粒物 切割、焊接打磨废气排气筒P1 0 0 69.9 15 0.4 25 22.11 0.0017 切割、焊接打磨废气排气筒P2 0 -25 69.9 15 0.4 25 22.11 0.0035 切割、焊接打磨废气排气筒P3 -60 -25 69.9 15 0.4 25 22.11 0.0035 表35 矩形面源参数表 名称 面源海拔高度/m 面源长度 /m 面源 宽度 /m 与正北夹 角/° 面源有效 排放高度/m 污染物排放速率 （kg/h) 颗粒物 车间A无组织废气 69.9 56 54 5 12 0.0019 车间B无组织废气 69.9 56 54 5 10 0.0038 车间C无组织废气 69.9 56 54 5 12 0.0038 本项目废气污染物估算结果见下表： 表36 项目污染源估算模型计算结果 污染源 名称 评价因子 评价标准(μg/m3) 距源距离（m） Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 P1 颗粒物 450 55 0.2647 0.06 / P2 颗粒物 450 55 0.5449 0.12 / P3 颗粒物 450 55 0.5449 0.12 / 矩形面源 车间A 颗粒物 450 39 1.0446 0.23 / 车间B 颗粒物 450 39 2.859 0.64 / 车间C 颗粒物 450 39 2.0898 0.46 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值均为0.27%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 2、水环境影响分析 （1）水污染因素及源强分析 项目运营期仅生活污水外排，项目劳动定员300人，年工作250天，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以30L/d·人计，则营运期生活用水量为9m3/d（2250m3/a）。产污系数取80%，则生活污水产生量为7.2m3/d（1800m3/a），主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD300mg/l、SS200mg/l、氨氮25mg/l、总氮30mg/l、总磷2.5mg/l，则污染物产生量为COD0.54t/a，SS0.36t/a，氨氮0.045t/a，总氮0.054t/a，总磷0.0045t/a。本项目经化粪池处理后通过市政管网排入小店污水处理厂（二期）工程。 本次废水产排情况见表37。 表37 本项目生活污水产排情况一览表 产排量 污染因子 生活污水排放量1800m3/a 产生浓度 产生量 经化粪池处理后排放浓度、排放量 污水处理厂处理后排放浓 度、排放量 COD 300mg/L 0.54t/a 250mg/L 0.45t/a 40mg/L 0.072t/a SS 200mg/L 0.36t/a 150mg/L 0.27t/a 10mg/L 0.018t/a NH3-N 25mg/L 0.045t/a 25mg/L 0.045t/a 2.0mg/L 0.0036t/a TP 2.5mg/L 0.0045t/a 2.5mg/L 0.0045t/a 0.4mg/L 0.00072t/a TN 30mg/L 0.054t/a 30mg/L 0.054t/a 15mg/L 0.027t/a 由上表可知，项目废水总排口各污染物浓度分别为：COD 250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TN30mg/L，TP2.5mg/L，满足小店污水处理厂（二期）工程收水标准（COD≤350mg/L，SS≤280mg/L，NH3-N≤30mg/L，TP≤3mg/L，TN≤40mg/L）。 （2）评价工作等级判定 A、评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ/T2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见表35。 表38 水污染影响型建设项目评价等级判定依据一览表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目生活污水经处理后通过市政管网排入小店污水处理厂，根据判定依据，项目地表水环境影响评价等级为三级B。 B、依托污水处理设施的环境可行性分析 项目运营期产生的生活废水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，小店污水处理厂（二期）工程设计污水处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡经济技术开发区纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为7.2m3/d。 本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管具有可行性。 ①污水水量接管可行 小店污水处理厂（二期）工程设计污水处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡经济技术开发区纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为7.2m3/d，约占小店污水处理厂（二期）工程接管量的0.0144%，从水量接管量上讲，小店污水处理厂（二期）有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质接管可行 本项目生活污水经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L、TN30mg/L。可以满足小店污水处理厂（二期）的接管COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L水质要求，生活污水接管排入小店污水处理厂（二期）处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 目前，小店污水处理厂（二期）已在原有处理工艺上增加了MBR处理单元，提高了废水处理效率。COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来小店污水处理厂（二期）出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对小店污水处理厂（二期）不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入小店污水处理厂（二期）是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表39 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS NH3-N TP TN 连续排放流量不稳定 TW001 化粪池 经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期） DW001 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本情况见表40。 表40 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 标准限值（mg/L） 1 DW001 114.092064 35.298445 0.24 小店污水处理厂（二期） 连续排放流量不稳定 / 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 本项目废水污染物排放执行标准见表41。 表41 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 小店污水处理厂（二期）收水标准 350 2 SS 280 3 NH3-N 30 4 TP 3 5 TN 40 （3）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表42。 表42 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 250 0.0018 0.45 2 SS 150 0.0011 0.27 3 NH3-N 25 0.00018 0.045 4 TP 2.5 0.000018 0.0045 5 TN 30 0.00022 0.054 全厂排放口合计 COD 0.45 SS 0.27 NH3-N 0.045 TP 0.0045 TN 0.054 3、声环境影响分析 （1）项目噪声污染及防治措施 项目主要噪声源为车床、铣床、钻床、冲床等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～85dB（A）。本项目采用厂房隔声、距离衰减等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表43。 表43 各噪声源排放情况一览表 序号 声源名称 数量 措施 产生源强 dB（A） 排放源强 dB（A） 1 加工中心 5 厂房隔声、距离衰减 75 55 2 车床 15 75 55 3 冲床 10 80 60 4 铣床 10 80 60 5 抛光机 3 75 55 6 钻床 10 70 50 7 摇臂钻 5 70 50 8 剪板机 10 75 55 9 裁边机 5 75 55 10 带锯床 5 75 55 11 锯床 5 75 55 12 磨床 10 75 55 13 折波机 10 75 55 14 卷圆机 10 75 55 15 线切割 10 75 55 16 切割机 10 80 60 17 切管机 10 80 60 18 点焊机 10 80 60 19 电焊机 10 80 60 20 熔焊机 5 80 60 21 滚焊机 5 80 60 22 逆变焊机 3 80 60 23 氩弧焊机 10 80 60 24 焊接工作台 5 / / 25 收口机 5 70 50 26 缠带机 5 70 50 27 波纹挤压机 10 80 60 28 折边机 5 80 60 29 空压机 10 85 65 30 空压机 10 85 65 31 电动单梁起重机 5 85 65 32 试验台 5 / / 33 标记打印机 5 / / 34 透气测试仪 5 70 50 35 打包机 5 70 50 36 干燥箱 5 / / 37 砂轮机 6 80 60 38 打管机 5 85 65 39 调牙机 5 80 60 40 滚齿机 5 80 60 （2）项目噪声达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ/T2.4-2009）规定，本项目为新建项目，预测厂界噪声时直接以工程噪声贡献值为评价量，不再叠加现状噪声背景值。经预测后，本项目各厂界处的噪声贡献值（项目仅昼间生产）预测结果见表44。 表44 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位 距厂界距离（m） 贡献值 标准值 昼间 昼间 1# 东厂界 40 51.76 65 2# 南厂界 80 45.74 3# 西厂界 80 45.74 4# 北厂界 120 42.22 由上表可知，本项目运营期间昼间厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（以下简称“土壤导则”），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。经对照土壤导则附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，项目类别属于“Ⅲ类”。 根据土壤导则，污染影响型建设项目敏感程度分级表见表45、土壤环境影响评价工作等级划分表详见表46。 表45 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表46 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目占地19394.31m2（约1.94hm2），＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为工业企业，属于“其他情况”，敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、固废环境影响分析 （1）固体废物产排情况 ①一般工业固体废物 金属边角料：产生于原材料的下料及修整，根据建设单位生产设计，该部分边角料产生量约为原辅材料的1%。项目生产过程原辅材料约为120t/a，则金属边角料产生量约为1.2t/a。 废金属屑：打磨工序产生的废金属屑约为0.5t/a。 废焊渣：焊接工序产生的废焊渣约为0.05t/a。 废包装材料：项目原辅材料中废包装约为1.0t/a。 除尘器收尘：项目粉尘产生量为0.1155t/a，集气罩收集效率90%，则袋式除尘器收尘约为0.1t/a。 ②危险废物 项目营运期危险废物包括车床、铣床、线切割等设备运行过程产生的废润滑油和废切削液、卷圆机和折弯机运行过程产生的废液压油。 废润滑油、废切削液：项目车床、钻床等使用的润滑油、废切削液更换周期约为半年1次，每次更换量分别为0.3t、0.12t，因此废润滑油产生量为0.6t/a，废切削液产生量为0.24t/a。 废液压油：卷圆机、折弯机、空压机等使用的液压油更换周期约为1年1次，每次更换量为0.3t，因此废液压油产生量为0.3t/a。 ③职工生活垃圾 项目劳动定员300人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活产生量为37.5t/a。 项目危险废物产生量及其特性一览表见下表。 表47 危废产生量及其特征一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.6t/a 车床、钻床等设备 液态 矿物质油 有机污染物 6个月 T，I 暂存后定期由资质单位处置 2 废切削液 HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液 900-006-09 0.24t/a 液态 油水混合物 有机污染物 6个月 T 3 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 0.3t/a 卷圆机、折弯机 液态 矿物油 有机污染物 1年 T，I （2）固体废物污染防治措施 评价建议项目设置1座不小于10m2的一般固废暂存区和1座不小于10m2的危险废物暂存间。一般固废暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物暂存间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。项目产生的废边角料、废金属屑、废焊渣、废包装材料和除尘器收尘等一般固体废物集中收集后分类暂存于一般固废暂存区内，定期外售物资回收部门；废润滑油、废切削液、废液压油等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位安全处理处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号），危险废物暂存选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目所在区域高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内，满足要求。 危废暂存间基本情况见表48。 表48 危废暂存间基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 生产车间 不小于10m2 桶装 1t ≤1年 2 废切削液 HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液 900-006-09 桶装 1t 3 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 桶装 1t 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆，危废由专业危废处置单位处置，且在运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 本项目废物产生量及处理处置去向见表49。 表49 固体废物产生及去向统计表 类型 废物名称 产生工段 产生量 类别 处理处置方式及去向 生活垃圾 生活垃圾 员工办公 37.5t/a / 集中收集交由环卫部门处理处置 一般固废 金属边角料 下料工序 1.2t/a / 在一般固废暂存区暂存，定期外售物资回收部门 废金属屑 打磨工序 0.5t/a / 废焊渣 焊接工序 0.05t/a / 废包装材料 包装 1.0t/a / 除尘器收尘 除尘 0.1t/a / 危险废物 废润滑油 车床、钻床等设备 0.6t/a HW08废矿物油与含矿物油废物 在危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质的单位处置 废切削液 0.24t/a HW09油/水、烃/水混合物 或乳化液 废液压油 卷圆机、折弯机 0.3t/a HW08废矿物油与含矿物油废物 5、选址可行性分析 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，项目产品为滤芯和过滤器，属于新乡经济技术开发区主导产业，符合园区发展定位。根据新乡市新乡工业产业集聚区用地规划图（2009-2020），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 项目较近的环境敏感点为北侧1280m处水花堡村，距项目最近的地表水体为北侧490m处的大沙河。项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面的环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜地、生态环境敏感点等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 6、总量控制指标 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD)、氨氮（NH3-N)、二氧化硫（SO2)、氮氧化物（NOX)、颗粒物（TSP)、挥发性有机物（VOCS)，根据本指导意见第七条规定，建设项目新增主要污染物排放总量指标均实行减量替代。本项目为新建项目，建设完成后全厂新增污染物排放量为COD0.072t/a、NH3-N0.0036t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCS0t/a、颗粒物0.022t/a（有组织0.0105t/a、无组织0.0115t/a）。从经开区现有削减量中进行替代。 7、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可。 8、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表50 监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频次 废水总排口 流量水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 1次/年 大气 排气筒（有组织废气 ） 颗粒物 1次/年 厂界（无组织废气） 颗粒物 1次/年 噪声 厂界四周 Leq(A) 每年1次，每次2天，每天昼间1次 9、环保投资估算 本项目总投资为5570万元，环保投资为12.6万元，环保投资占项目总投资的0.22%。环保措施及投资见表51。 表51 环保投资估算一览表 单位：万元 类别 污染源名称 污染物名称 拟采取的治理措施 环保投资 废气 车间A切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1.5 车间B切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1.5 车间C切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1.5 废水 生活污水 COD、NH3-N、SS、总磷、总氮 20m3化粪池 2 噪声 产噪设备 噪声 厂房隔声、距离衰减 2 固废 一般固体废物 金属边角料、废金属屑、废焊渣、废包装材料、除尘器收尘 不小于10m2一般固废暂存区 1 危险废物 废润滑油、废切削液、废液压油 不小于10m2危险废物暂存间 1 职工 生活垃圾 移动式垃圾箱若干 0.1 管理措施 按照管理部门要求安装用电量监控和视频监控装置 2 合计 12.6 本项目环保“三同时”验收内容见表52。 表52 环保“三同时”验收内容一览表 类别 污染工序 污染物 环保措施 验收内容 验收标准 废气 车间A切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 车间B切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1套 车间C切割、焊接、打磨废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 1套 废水 生活污水 COD、SS NH3-N、总磷、总氮 化粪池 20m3化粪池 满足小店污水处理厂收水标准 噪声 高噪声设备 厂房隔声、距离衰减 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“3类标准”要求 固体废物 生活垃圾 垃圾箱 若干 由环卫部门处置 一般固废 金属边角料、废金属屑、废焊渣、废包装材料、除尘器收尘 一般固体废物区 生产车间内，不小于10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单有关规定 危险废物 废润滑油、废切削液、废液压油 危险废物暂存间 生产车间内，不小于10m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定 管理措施 按照管理部门要求安装在用电量监控和视频监控装置

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、总磷、总氮、 | 生活污水经化粪池处理，最终排入小店污水处理厂 | 满足小店污水处理厂收水标准 |
| 废气 | 车间A切割、焊接、打磨废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 车间B切割、焊接、打磨废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 车间C切割、焊接、打磨废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 由环卫部门处置 |
|  | 生产车间 | 金属边角料、废金属屑、废焊渣、废包装材料、除尘器收尘 | 一般固废暂存区暂存，外售物资回收部门 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定 |
|  | 生产车间 | 废润滑油、废切削液、废液压油 | 危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定及2013年修改单有关规定 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～85dB（A）。经过厂房隔声、距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，为鼓励类，故本项目符合国家产业政策。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局经济发展局备案，项目代码为2019-410772-33-03-064574。 1.2 选址合理性 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路和经十路交叉口向东50米新航科技园内，项目产品为滤芯和过滤器，属于新乡经济技术开发区主导产业，符合园区发展定位。根据新新乡市新乡工业产业集聚区用地规划图（2009-2020），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 项目较近的环境敏感点为北侧1280m处水花堡村，距项目最近的地表水体为北侧490m处的大沙河。项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面的环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜地、生态环境敏感点等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气 本项目运营期废气来源于切割、焊接、打磨工序产生的粉尘。项目产生的粉尘主要污染因子为颗粒物，评价建议设置固定工作台，工作台上方设置集气罩，废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，最终通过1根15m排气筒排放。颗粒物经处理后排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h（15m排气筒））。 废水 本项目运营期废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入小店污水处理厂（二期）进一步处理，厂区总排口出水满足小店污水处理厂（二期）收水标准。 因此，本项目废水对周围环境影响较小。 噪声 本项目噪声源主要为车床、铣床、钻床、冲床等高噪声设备，噪声源强在70~85dB（A）。经过厂房隔声和距离衰减后，预计厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 固体废物 本项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 生活垃圾收集后定期由环卫部门清运；一般工业固体废物包括切割工序产生的金属边角料、焊接过程产生的废焊渣，打磨过程产生的废金属屑、废原材料包装和带式除尘器收集的粉尘，在一般固废暂存区暂存后定期外售物资回收部门；危险废物包括车床、铣床、加工中心等设备运行过程产生的废润滑油和废切削液、卷圆机、折弯机和空压机运行过程产生的废液压油，在危险废物暂存间暂存后定期委托有资质的单位安全处理处置。 1.4环保投资 本项目环保投资12.6万元，占总投资的0.22%。 1.5总量控制 项目完成后总量控制指标为COD0.072t/a、NH3-N0.0036t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCS0t/a、颗粒物0.022t/a（有组织0.0105t/a、无组织0.0115t/a）。 2、对策建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述， 新乡新航液压设备有限公司经开区分公司年产100万套过滤设备项目符合国家有关产业政策，厂址选择合理。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年4月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目规划位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附图4 项目平面布置图 附图5 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 土地证 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件2

附件3土地证明

附件4营业执照

附件5法人身份证

附图1项目规划位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）

附图4 项目平面布置图

| 东侧 | 西侧 |
| --- | --- |
| 南侧 | 北侧 |
| 本项目现状 |

附图5项目周边环境及现状图

# Text boxes

本项目

本项目

豫北光洋转向器有限公司

新乡市帕菲特搬运设备有限公司

附图3  国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）

1号

至濮阳

至长垣县

至延津县

至新荷铁路

长济高速公路

省道307

2号

经三路

新长北线

纬六路

3号

纬二路

5号

经四路

经二路

经五路

经六路

经七路

经十路

4号

图例

1类标准适用区

铁路

交通主干道

交通次干道

3类标准适用区

规划边界

纬八路

经八路

纬七路

经九路

榆东路

经五路

科隆大道

规划路

本项目