《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市洁立达净化技术有限公司年产15000台过滤器及其配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市洁立达净化技术有限公司 |
| 法人代表 | 何展 412825196207261141 | 联系人 | 张慧蕾 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室 |
| 联系电话 | 13782593671 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 经济发展局 | 项目代码 | 2019-410772-34-03-054453 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3499其他未列明通用设备制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 300 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资(万元) | 7 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 项目由来 新乡市洁立达净化技术有限公司在广泛市场调研的基础上，结合市场的需求和现有的资金及技术，拟投资50万元在新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室建设“新乡市洁立达净化技术有限公司年产15000台过滤器及其配件项目”。2020年4月14日，新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局经现场检查发现该公司生产线已部分建成未投产，随后下达了《行政处罚决定书》（文号：新经环罚决字[2020]13号，见附件4）。新乡市洁立达净化技术有限公司根据《行政处罚决定书》（文号：新经环罚决字[2020]13号）要求已停止运营，并于2020年4月21日向新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局缴纳了罚款（见附件5）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2019-410772-34-03-054453，见附件1）可知，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局准予本项目备案。根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>（环境保护部令第44号）部分内容的决定》（生态环境部令第1号）可知，本项目属于“二十三、通用设备制造业”中的“69、通用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目编制环境影响评价报告书；“其他（仅组装的除外）”项目编制环境影响评价报告表；“仅组装的”项目编制环境影响评价登记表。根据企业提供的资料可知，本项目不涉及电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表。 受新乡市洁立达净化技术有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担了该项目的环境影响报告表编写工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 项目内容及规模 1、项目地理位置及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室（规划图见附图一，卫星图见附图二）。根据现场踏勘，本项目北侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城辅助用房（目前为空厂房，属于商铺出租）；南侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城A5厂房（现为机加工厂）；西侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城1#厂房（201为河南双城食品有限公司；203为河南省万家牛食品有限公司；204为河南芙瑞滋食品有限公司；303号为新乡市芸兴食品有限责任公司；502为爱斯尼(理事)宠物食品有限公司；503为新乡市佳诚印务有限责任公司；其余均空厂房）；东侧为中开企业城A2厂房（目前为研磨加工厂）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1000米的贾堤社区。距本项目最近河流为项目北侧约1010米的大沙河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周边环境概况图 2、建设规模及内容 本项目总投资50万元，利用中开企业城厂房进行生产，占地面积为300m2，建筑面积为838m2，主要包括生产车间等。厂区平面布置图见附图三，厂区现状及周围环境概况见附图四。 表1 项目主要建筑物一览表 序号 建设内容 建筑面积（m2） 备注 1 车间 838 包含粘接房21m2，共3F，第一层为下料区，第二层为下料区、粘接房、仓库，第三层为办公区 合计 建筑面积 838 / 3、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表2。 表2 项目生产规模及产品类别 序号 名称 年产量 用途 1 过滤器 500台 起过滤净化功能的设备 2 滤油机 250台 起过滤净化功能的设备 3 滤芯 14250台 作为过滤器配件 4 合计 15000台 / 4、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及用量见表3。 表3 原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量 备注 滤芯原辅材料及其用量 1 国产滤纸 0.4 t/a 外购 2 进口玻纤 0.1 t/a 外购 3 无纺布 0.2t/a 外购 4 镀锌铁丝网 1 t/a 外购 5 喷塑网 1 t/a 外购 6 金属网 1 t/a 外购 7 端盖 30000个/a 外购 8 骨架 15000个/a 外购 9 密封圈 0.1t/a 外购 10 双组分胶 0.5t/a 外购 11 铝板（即合缝片夹） 0.08t/a 外购 过滤器原辅材料及其用量 1 滤芯 1000台 自产 2 密封垫 0.09 t/a 外购 3 螺栓 0.1t/a 外购 4 无缝钢管 1 t/a 外购 5 法兰 1 t/a 外购 6 封头 1 t/a 外购 滤油机原辅材料及其用量 1 滤芯 750台 自产 2 冷板 10 t/a 外购 3 电机 250个 外购 4 O型圈 0.01 t/a 外购 5 螺栓 0.1 t/a 外购 6 无缝钢管 1 t/a 外购 7 法兰 1 t/a 外购 8 封头 1 t/a 外购 其他原辅材料及其用量 1 焊丝 0.6 t/a 外购 2 焊条 0.2 t/a 外购 3 切削液 0.018 t/a 外购 4 润滑油 0.09 t/a 外购 注： 双组份胶：分为A组份（即主剂）和B组份（即固化剂）。A：B配比为6：1。A组份：外观为乳白色稠状液体，主要成分为聚醚多元醇（CAS：8001-79-4）、扩链剂、添加剂、填充料。聚醚多元醇一般为透明粘稠液体，颜色一般为无色，微黄色，黄色等，比水重，可与水任意比例混合，能溶于醇类等有机溶剂。B组份：主要成分为多亚甲基多苯基多异氰酸酯（即聚合MDI，CAS：9016-87-9），又称“粗 MDI ”或“聚氨酯黑料”，挥发性很小，闪点＞100℃（闭杯），溶解性：难溶于水，稳定性：常温常压下稳定，该产品在超过 230℃会分解并产生气体，在通常的储存和使用条件下不会产生危险分解产物（氰化物）。 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 5、主要生产设备设施 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 流阻试验台 / 1台 外购，用于试验 2 车床 CY6140/750 2台 外购，用于机加工 3 波纹机 ZBJ55*1000TRQ 2台 外购，用于折叠波纹 4 钻铣床 ZX50C 1台 外购，用于机加工 5 台钻 / 1台 6 焊机 WSM-400IBGT/NBC-315 4台 外购， 用于焊接 7 等离子切割机 LGK-800 1台 外购，用于检验返修 8 型材切割机 J3G-400 1台 外购，用于切割 9 激光打标机 NFL-GX-30 1台 外购，用于打标签 10 电动手持角磨机 / 3台 外购，用于打磨 11 小砂轮机 / 2台 12 分切机 / 1台 外购，用于滤网等下料 6、与产业政策相符性 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产业政策相符性分析见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别 内容 鼓励类 / 限制类 十一、机械 49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 淘汰类 一、落后生产工艺装备（十）机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机；21、磁放大器式弧焊机；二、落后产品（七）机械 33、C620、CA630普通车床；34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床；35、X920键槽铣床；40、Q11-1.6×1600剪板机；55、X52、X62W 320×150升降台铣床 本项目涉及内容 本项目产品、工艺、设备等均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。 由上表5可知，本项目产品、工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 新乡经济技术开发区中开企业城 属于重点开发区域 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园 新乡市集中水源地保护区名录 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目距新乡县古固寨镇水厂约9.71km 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造） 本项目为通用设备制造项目 本项目属于一类工业项目 由上表6可知，本项目厂址位于新乡经济技术开发区，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡经济技术开发区 属于新乡经济技术开发区 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目主要为通用设备制造项目，属于《工业项目分类清单》中一类工业项目。 4、本项目属于通用设备制造项目；本项目污水排入小店污水处理厂二期工程，执行小店污水处理厂二期工程收水要求。 5、本项目为通用设备制造项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 符合环境准入条件 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、备案相符性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表8。 表8 项目拟建内容与备案内容相符性一览表 序号 内容 备案内容 拟建设内容 一致性 1 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室 一致 2 主要建设内容 租用中开企业城A1#厂房，建筑面积约838m2，建设年产15000台过滤器及其配件项目。工艺技术：原料一下料一机加工一焊接—打磨一折波一合缝一粘接一检验—包装—成品。主要设备：车床2台、焊机4台、波纹机2台等。 租用中开企业城A1#厂房，建筑面积约838m2，建设年产15000台过滤器及其配件项目。生产工艺：原料—下料—折波—合缝—组装—粘接—检验—产品滤芯；原料—下料—机加工—焊接—打磨—表面处理（外协）—装配—检验返修—产品过滤器；原料—下料—焊接—组装—检验返修—产品滤油机。主要设备：车床2台、焊机4台、波纹机2台等。 基本一致 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，实行1班生产，每天工作8小时，年工作日300天，全厂职工均不在厂区食宿。 10、与新乡经济技术开发区相符性分析 新乡经济技术开发区准入条件如下表： 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 1 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类建设项目 2 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上 项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平可以达到国内同行业先进清洁生产水平以上 3 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区 项目所在地为集聚区功能定位的一类工业用地，属于允许类项目 4 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目 本项目位于装备制造区；项目主要生产过滤器、滤芯等，生产工艺：原料—下料—折波—合缝—组装—粘接—检验—产品滤芯；原料—下料—机加工—焊接—打磨—表面处理（外协）—装配—检验返修—产品过滤器；原料—下料—焊接—组装—检验返修—产品滤油机。 从上表可知，本项目与新乡经济技术开发区准入条件相符。 11、项目与新乡市大气污染防治相关文件的相符性分析 表10 与新乡市大气污染防治相关文件相符性分析一览表 文件 与本项目相关条文 本项目拟采取的防治措施 对比结果 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于新乡经济技术开发区；项目原料主要为喷塑网、双组份胶等，双组份胶性质稳定，粘接时会产生少量有机废气，废气经收集后进入“UV光解+活性炭”进行处理，处理效率达70%。 相符 （二）加快实施工业源VOCs 污染防治。 5.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目为通用设备制造项目，本项目有机废气经收集后进入“UV光解+活性炭”进行处理，集气效率为95%，废气处理效率达70%。 相符 关于印发《京津冀及周边地区2019- 2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2019]88号） 7.提升VOCs综合治理水平。各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。 本项目原料双组份胶不属于高VOCs 含量原料；有机废气产生速率为0.0333kg/h，小于2kg/h；项目有机废气采用“UV光解+活性炭”组合式工艺进行治理，废气处理效率达70%。 相符 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》 9.严格环境准入门槛。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 项目位于新乡经济技术开发区；项目使用的双组份胶，不属于高VOCs 含量原料；有机废气经收集后进入“UV光解+活性炭”进行处理，处理效率达70%。 相符 20.加快工业源VOCs 治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs 治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。 （4）强化其他工业行业VOCs 综合治理 加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度，全面提升企业清洁生产水平。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。 项目双组份胶为液体，桶装暂存于车间内，粘接过程位于封闭式粘接房内，产生的有机废气采用“UV光解+活性炭”组合式工艺进行治理，定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。 相符 关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（新环攻坚办[2019]74号） 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目生产过程中产尘点均设有集气罩收集，并经除尘器进行除尘；厂区原料主要为冷板等原料，厂区道路实施硬化，定时进行洒水清扫。 相符 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 项目双组份胶为液体，桶装暂存于车间内。粘接过程位于封闭粘接房内，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放，排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）要求 相符 《河南省2019年挥发性有机物治理专项方案》 （二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目属于通用设备制造业，有机废气经集气装置收集后进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。 相符 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号） 三、控制思路与要求 (一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目原料双组份胶属于低VOCs含量的胶粘剂，采用桶装暂存于车间内。粘接过程位于封闭粘接房内，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。 相符 新乡市生态环境保护局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。 本项目采用固定电焊工位和固定切割工位，产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 相符 八、大气污染物无组织排放法律管理要求 8.1《中华人民共和国大气污染防治法》 第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目粘接过程会产生有机废气，粘接工序位于封闭式粘接房内。有机废气经收集后进入“UV光解+活性炭”进行处理后经15m排气筒排放 相符 河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知 豫环文[2019]84号 十六、其他行业无组织排放治理标准 （三）生产环节治理 ①物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。②在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 ①本项目不涉及破碎、筛分、混料等；②粘接工序在车间内进行了二次封闭（即粘接房），并安装有收集系统和废气治理设施。 相符 12、公用设施 供水：本项目用水主要为生活用水，生活用水量为0.16 m3/d（48m3/a），由园区供水管网提供，能够满足本项目用水需求。 排水：项目职工生活污水产生量为0.128m3/d（38m3/a），经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理。 供电：本项目用电量约为0.5万kW·h/a，由新乡经济技术开发区电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡经济技术开发区始建于2003年元月，2006年4月被确立为省级开发区；2012年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，是省政府确定的“河南省新型工业化产业示范基地”、“河南省对外开放型产业集聚区”和“河南省两化融合试验区”，是新乡市重点打造的“现代化城市新区、先进制造业基地、高技能人力资源培训基地、现代服务业基地”。 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。辖区总面积40平方公里，建成区面积25平方公里，总人口10万人。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68m以上。 3、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2-3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 4、气候气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 5、地表水 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。 大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。 东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8-11m，深2.7-3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡 1：2，年引水8-12次，平均引水天数144天。 6、地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 105μg/m3 70μg/m3 150% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 61μg/m3 35μg/m3 174.3% 超标 SO2 年平均质量浓度 19μg/m3 60μg/m3 31.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 49μg/m3 40μg/m3 122.5% 超标 CO 第95百分位浓度 2.3mg/m3 4mg/m3 57.5% 达标 O3 第90百分位浓度 202μg/m3 160μg/m3 126.3% 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 本项目职工生活污水经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理。经调查，目前小店污水处理厂现状纳污水体为大沙河，规划功能为IV类。距离小店污水处理厂排污口下游最近的断面为大沙河水花堡断面。本次评价引用2020年新乡市县界市控断面数据中大沙河水花堡桥断面监测数据来进行说明（2020年1月-3月）。数据见下表12。 表12 大沙河水花堡桥断面监测数据（2020年1月3月） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 2020年1月 22.8 0.94 0.12 2020年2月 16.0 1.35 0.09 2020年3月 20.5 0.62 0.10 执行标准（IV类） 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，大沙河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图（见附图五），建设项目所在区域为3类标准适用区，属3类区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。根据现场调查，本项目周边均为工业企业，无环境敏感点。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表13。 表13 项目区声环境现状实测结果一览表 方位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 测量值 标准值 测量值 标准值 东厂界 53.9 65 45.2 55 南厂界 54.1 45.1 西厂界 54.2 45.2 北厂界 54.4 45.2 从上表13实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目周边均为企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表14。 表14 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 项目区域 / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 贾堤社区 西北 1000m 水环境 大沙河 北 1010m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 项目厂界 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 本项目距最近的集中式饮用水源保护区新乡县古固寨镇水厂约9.71km。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围为水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。故本项目不在新乡县古固寨镇水厂保护区范围内。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 大气质量参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准，相关标准值见表15。 表15 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 年平均 40µg/m3 CO 24小时平均 4µg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 PM10 24小时平均 150µg/m3 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 非甲烷总烃 一小时平均 2.0 mg/m3 参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。相关标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N 总磷 标准值IV类 6-9 30 1.5 0.3 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表18。 表18 地下水质量标准 单位：mg/L 污染因子 pH 氨氮 总硬度 溶解性总固体 耗氧量 钠 总大肠菌群（MPN/100mL） 菌落总数（CFU/mL） 标准值 6.5-8.5 0.5 450 1000 3.0 200 3.0 100 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准，具体标准值见表19、20。 表19 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物（其他） 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 表20关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 工艺设施 行业 污染物项目 建议排放浓度 建议去除率 有机废气排放口 其他行业 非甲烷总烃 80mg/m3 70% 工业企业边界 其他企业 非甲烷总烃 2.0mg/m3 -- 2、废水 项目运营期废水执行小店污水处理厂二期工程进水要求，具体标准值见表21。 表21 小店污水处理厂二期工程进水要求 标准 COD BOD5 SS 氨氮 TP 小店污水处理厂二期工程进水要求 350mg/L 170mg/L 280mg/L 30mg/L 3mg/L 3、噪声 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图，本项目属3类区，运营期各厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标为COD0.0015t/a，氨氮0.0001t/a，TP0.00002t/a，颗粒物总排放量为0.004t/a（其中有组织颗粒物排放量为0.0026t/a），非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a（有组织非甲烷总烃排放量为0.0029t/a）。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目产品主要包括滤芯、过滤器、滤油机，生产工艺及产污环节如图2、3、4所示。 （1）滤芯生产工艺流程 图2 滤芯生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①原料：本项目原料主要为国产滤纸、进口玻纤、喷塑网、镀锌铁丝网、金属网、骨架、端盖等。其中国产滤纸、进口玻纤、喷塑网、镀锌铁丝网、金属网等原料是滤层的原料。 ②项目滤层制作工艺： a.下料：将外购的国产滤纸、进口玻纤、喷塑网、镀锌铁丝网、金属网等原料运至生产车间内，根据滤层所需尺寸利用分切机进行分切成一定尺寸。下料过程会产生边角料；设备运行过程会产生噪声。 b.折波：按一定数量将分切后的滤层原料人工叠加后经波纹机设备进行折叠出波纹。设备运行过程会产生噪声。 c.合缝：折叠后的滤层进行合缝，利用外购的铝板（即合缝片夹）进行人工安装合缝，合缝后的滤层即为产品所需的滤层。 ③组装：根据产品所需，利用打标机在端盖上打标签，打标签后的端盖与外购的骨架和密封圈、加工好的滤层进行人工组装。 ④粘接：为了使端盖更好的放在骨架上，人工在粘接房（位于封闭生产车间第二层）将端盖、骨架进行粘接，粘接后自然晾干。在粘接过程会产生粘接废气和废胶桶，设备运行过程会产生噪声。 ⑤检验：粘接后的滤芯利用流阻试验台进行抽样检验（主要对产品进行流阻测试），检验合格后即为产品滤芯。不合格成品人工直接进行返修，设备运行过程会产生噪声。 （2）过滤器生产工艺流程 图3 过滤器生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①下料：根据壳体所需的尺寸，将外购的无缝钢管利用型材切割机切割成一定尺寸。切割过程会产生边角料，设备运行时会产生噪声。 ②机加工：利用车床对切割好的无缝钢管进行切削平面，并利用钻铣床、台钻进行打孔等，加工后即为壳体。机加工过程会产生边角料，设备运行时会产生噪声。 ③焊接：将外购的法兰、封头等与壳体利用焊机进行焊接在一起。在焊接过程中会产生焊接烟尘和废焊材，设备运行时会产生噪声。 ④打磨：利用电动手持角磨机、小砂轮机对焊缝进行打磨，并打磨壳体表面的氧化皮。在打磨过程会产生粉尘和边角料，设备运行时会产生噪声。 ⑤表面处理（外协）：根据产品所需，将打磨后的壳体外协至新乡市泰昌喷涂有限公司（外协协议、外协单位环保备案公告见附件6）进行表面处理（即喷粉）。 ⑥装配：将表面处理后的壳体和自产的滤芯、外购的密封垫等配件进行人工装配。 ⑦检验返修：利用流阻试验台对装配后的过滤器进行抽样检验（主要对产品进行流阻测试），检验合格后即为产品过滤器。检验的不合格品利用等离子切割机进行切割，切割后进行机加工返修，切割过程会产生切割粉尘、边角料，设备运行时会产生噪声。 （3）滤油机生产工艺流程 图4 滤油机生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①下料：根据车架所需的尺寸，将外购的冷板利用型材切割机切割成一定尺寸。切割过程会产生边角料，设备运行时会产生噪声。 ②焊接：将外购的法兰、封头等与切割后的冷板利用焊机进行焊接在一起。在焊接过程中会产生焊接烟尘和废焊材，设备运行时会产生噪声。 ③组装：将自产的滤芯、车架和外购的电机、配件等进行组装。 ④检验返修：人工对装配后的滤油机进行抽样检验（主要检验产品外观、尺寸等），检验合格后即为产品滤油机。检验的不合格品利用等离子切割机进行切割，切割后进行机加工返修，切割过程会产生切割粉尘、边角料，设备运行时会产生噪声。 备注：本项目使用的切削液循环利用，在使用过程中会有少量蒸发损耗，定期添加，不产生废切削液；润滑油在使用过程中会有少量蒸发损耗，定期添加至机器设备中，不产生废润滑油。切削液和润滑油在使用过程中会产生废切削液桶和废润滑油桶。 主要污染工序： 一、施工期 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期 该项目营运期产污环节见下表23。 表23 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 职工生活 COD、SS、NH3-N等 经园区化粪池处理后，排入小店污水处理厂二期工程 废气 检验返修、打磨工序 颗粒物 采用固定切割、打磨、焊接工位，经集气罩收集后由袋式除尘器进行除尘，除尘后由15m排气筒排放 焊接工序 颗粒物 粘接工序 非甲烷总烃 在车间内二次封闭（位于粘接房内），经集气罩收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经不低于15m排气筒排放 噪声 设备运行 噪声 减振、隔声、距离衰减 固废 下料、机加工、检验返修过程 边角料 集中收集后定期外售 焊接过程 废焊材 集中收集后定期外售 废气处理过程 收集粉尘 集中收集后定期外售 废催化剂 集中收集后，交由厂家回收处理 废紫外灯管 由有资质单位处理 废活性炭 由有资质单位处理 生产过程 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 由有资质单位处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 检验返修、打磨、焊接过程 | 颗粒物 （有组织） | 91.8mg/m3、0.0264t/a | 9.2mg/m3、0.0026t/a |
|  |  | 颗粒物 （无组织） | 0.0014t/a | 0.0014t/a |
|  | 粘接过程 | 非甲烷总烃（有组织） | 15.8mg/m3、0.0095t/a | 4.75mg/m3、0.0029t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 38m3/a | 38m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0114t/a | 255mg/L | 0.0097t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L | 0.0065t/a | 154.7mg/L | 0.0059t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0084t/a | 154mg/L | 0.0059t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0010t/a | 24.25mg/L | 0.0009t/a |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.0001t/a | 2mg/L | 0.0001t/a |
| 固 体 废 物 | 下料、机加工、检验返修过程 | 边角料 | 0.1t/a | 0（集中收集后定期外售） |
|  | 焊接过程 | 废焊材 | 0.008t/a | 0（集中收集后定期外售） |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 | 0.0238t/a | 0（集中收集后定期外售） |
|  |  | 废催化剂 | 0.05t/a | 0（交由厂家回收处理） |
|  |  | 废紫外灯管 | 10个/a | 0（由有资质单位处理） |
|  |  | 废活性炭 | 0.0168t/a | 0（由有资质单位处理） |
|  | 生产过程 | 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 | 0.05t/a | 0（由有资质单位处理） |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为车床等，声源强度介于70~90dB(A)之间。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 主要生态影响 | 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此本项目对生态影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要来源于检验返修、打磨工序产生的粉尘，焊接过程中产生的焊接烟尘和粘接过程产生的有机废气。 （1）粉尘 ①检验返修、打磨过程粉尘 项目打磨过程粉尘主要为角磨机、砂轮机等打磨过程产生的粉尘。经类比同类型行业，打磨工序粉尘的产生量占原料用量的1%。本项目打磨工序的原料主要为无缝钢管，用量为1t/a。则本项目打磨工序粉尘产生量为0.01t/a，设备运行时间约600h/a，则粉尘产生速率为0.0167kg/h。 项目检验返修过程粉尘主要为等离子切割机切割过程产生的粉尘。经类比同类型行业，检验返修工序粉尘的产生量占原料用量的1%。本项目检验返修工序的不合格品产生量约为0.8t/a。则本项目检验返修工序粉尘产生量为0.008t/a，设备运行时间约30h/a，则粉尘产生速率为0.2667kg/h。 则项目打磨、检验返修过程产生的粉尘总量为0.018t/a，产生速率为0.2834kg/h。 ②焊接烟尘 项目焊机使用焊条和焊丝，在焊接过程中会产生焊接烟尘。项目使用焊条量约0.2t/a，使用焊丝量约0.6t/a。焊条使用时的烟尘产生量约11~25g/kg（本评价取25g/kg计），焊丝使用时的烟尘产生量约6~8g/kg（本评价取8g/kg计），则项目焊接烟尘产生量为0.0098t/a。设备运行时间约1500h/a，则粉尘产生速率为0.0065kg/h。 ③粉尘源强汇总 则本项目打磨、检验返修、焊接工序粉尘产生总量为0.0278t/a，产生速率为0.2899kg/h。 为减少检验返修工序、焊接工序和打磨工序粉尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业采用固定切割工位、电焊工位和固定打磨工位，且在固定工位产尘处设置集气罩（产尘设备主要为1台等离子切割机、4台焊机、2台小砂轮机、3台电动手持角磨机。共10台集气罩，集气罩长×宽：0.5m×0.5m，风速约0.3m/s，每台集气罩风量为270m3/h，则10台集气罩风量为2700m3/h，按总风量为3000m3/h计，集气效率为95%），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率按90%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后粉尘排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0275kg/h，排放浓度为9.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。 未经集气罩收集的粉尘产生量为0.0014t/a（即0.0145kg/h），以无组织形式外排。 （2）有机废气 本项目使用的胶为双组份聚氨酯胶粘剂，分为A组份胶（即主剂）和B组份胶（即固化剂）。本项目在常温下进行粘接，未达到胶的分解温度，无分解废气产生。根据胶的成分可知，胶在使用过程中会产生一定量的有机废气，以非甲烷总烃计。设备运行时间：1h/d，300d/a；粘接工序位于第二层粘接房内。 本项目双组份胶的用量为0.5t/a。类比同类行业可知，粘接过程中非甲烷总烃的产生系数为0.1-2%，本次按最不利条件下2%计，则本项目粘接过程中产生的非甲烷总烃量为0.01t/a（0.0333kg/h）。 目前，我国有机废气处理技术主要有吸附法、UV光氧催化法及低温等离子体法等。有机废气处理方案对比结果见下表24。 表24 项目有机废气处理方案对比表 治理方法 原理 适用范围 优点 缺点 吸附法 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相 适用处理低浓度，高净化要求的有机废气 设备简单、去除效果好，运行成本低，可以处理多组分有机废气 再生费用高，要求待处理的有机废气有较低的含尘量，多与其他方法联合使用 UV光氧催化法 利用特种紫外线波段，在催化氧化剂的作用下，将废气分子打断分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子为低分子化合物，如CO2、H2O等。 适合处理高浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体 净化效果彻底，二次污染小，运行成本低，使用寿命长 紫外光的吸收范围较窄，光能利用率较低；要求待处理的废气具有良好的透光度 低温等离子法 等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能力的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的 净化效率高，尤其适用于其他方法难以处理的多组分有机废气，如化工、医药等 占地面积小，电子能量高，几乎可以和所有的有机废气分子作用，净化效率高，运行费用低，反应停止十分迅速，随用随开 一次性投资高；相关质量管理规范标准不完善，对技术水平参差不齐的设备生产商缺少严格的鉴定依据 根据《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）的相关要求，结合当地环保管理要求及本项目废气排放浓度、性质等特点，并从安全、经济等角度出发，本项目选用“UV光氧催化+活性炭吸附”对有机废气进行处理。 评价要求粘胶工序位于封闭式粘接房内，粘接工位采用集气罩进行收集（1台集气罩，风量约为2000m3/h，集气效率按95%），废气由集气罩收集后通过管道经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（UV光氧催化处理效率按25%、活性炭吸附处理效率按60%，总去除效率取70%）进行处理，最终处理后的废气经不低于15m排气筒排放。经计算，有组织非甲烷总烃排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0029t/a、0.0095kg/h、4.75mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（有机废气排放口排放建议值80mg/m3、去除率70%）。 未经收集的有机废气按5%计，则无组织非甲烷总烃产生量为0.0005t/a（即0.0017kg/h），以无组织形式外排。 （3）废气污染物汇总 本项目废气污染物汇总如下： 表25 本项目废气污染物产排情况汇总 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 防治措施 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 去除率% 检验返修、打磨、焊接工序 有组织 粉尘 0.0264 0.2754 91.8 袋式除尘器 0.0026 0.0275 9.2 90 无组织 粉尘 0.0014 0.0145 / 0.0014 0.0145 / / 大气污染物综合排放标准 / / / / / 3.5 120 / 粘接工序 有组织非甲烷总烃 0.0095 0.0316 15.8 UV光氧催化+活性炭吸附装置 0.0029 0.0095 4.75 70 无组织非甲烷总烃 0.0005 0.0017 / 0.0005 0.0017 / / 大气污染物综合排放标准 / / / / / 10 120 / 豫环攻坚办[2017] 162号文标准 / / / / / / 80 70 （4）大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见下表。 表26 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 10万人 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -19.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃做为预测因子。 ②评价标准 粉尘属可吸入颗粒物，质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）的三倍值450μg/m3；非甲烷总烃取河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）：非甲烷总烃一小时平均浓度限值2.0 mg/m3。 ③污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见表27、28。 表27 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称 X坐标（m） Y坐标（m） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 废气排放速率(m/s) 烟气出口温度（℃） 年排放小时数（h） 排放 工况 排放速率（kg/h） 粉尘排气筒 26 8 69 15 0.3 11.8 25 1500 连续 0.0275 非甲烷总烃排气筒 26 6 69 15 0.24 12.3 25 300 间断 0.0095 表28 无组织排放源污染参数调查清单 面源名称 污染物 X坐标 （m） Y坐标（m） 海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北夹角（º） 面源初始排放高度（m） 年排放 小时数（h） 排放 工况 排放速率（kg/h） 生产车间 粉尘 11 1 69 21.5 14 0 9 1500 连续 0.0145 粘接房 非甲烷总烃 6 4 69 10 2.1 0 9 300 间断 0.0017 ④预测结果 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，估算模式计算结果见下表。 表29 点源预测模式计算结果表 预测点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贾堤社区 最大落地浓度 粉尘排气筒 距离m 1 22 14 1 1020 52 预测浓度mg/m3 5.81E-17 2.39E-03 2.45E-03 5.81E-17 2.14E-04 3.38E-03 占标率% 0.00 0.53 0.54 0.00 0.05 0.75 评价等级 三级 非甲烷总烃排气筒 距离m 1 22 13 2 1021 52 预测浓度mg/m3 3.08E-19 8.94E-04 9.18E-04 6.08E-18 7.30E-05 1.17E-03 占标率% 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.06 评价等级 三级 表30 面源估算模式计算结果表（生产车间） 预测点 方位 距离（m） 粉尘 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 东厂界 东 1 1.24E-02 2.75 西厂界 西 1 1.24E-02 2.75 南厂界 南 1 1.24E-02 2.75 北厂界 北 1 1.24E-02 2.75 贾堤社区 西北 1000 2.28E-04 0.05 周界外浓度最大值 13 2.52E-02 5.60 评价等级 二级 表31 面源估算模式计算结果表（粘接房） 预测点 方位 距离（m） 非甲烷总烃 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 东厂界 东 12 3.55E-03 0.18 西厂界 西 1 3.01E-03 0.15 南厂界 南 12 3.55E-03 0.18 北厂界 北 1 3.01E-03 0.15 贾堤社区 西北 1000 2.67E-05 0.00 周界外浓度最大值 6 4.94E-03 0.25 评价等级 三级 由以上分析可知，项目为二级评价。 本项目建成后污染物颗粒物和非甲烷总烃无组织浓度在各厂界贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准要求；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）非甲烷总烃2.0 mg/m3标准。 ⑤大气环境防护距离预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2条规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目属于二级评价，不进行进一步预测与评价，因此不需要设置大气防护距离。 （5）大气污染物排放量核算结果 大气污染物排放量核算结果汇总表见下表： 表32 大气污染物有组织排放量核算结果汇总表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度μg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 粉尘排气筒排放口 颗粒物 9200 0.0275 0.0026 2 非甲烷总烃排气筒排放口 非甲烷总烃 4750 0.0095 0.0029 一般排放口 颗粒物 9200 0.0275 0.0026 非甲烷总烃 4750 0.0095 0.0029 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 9200 0.0275 0.0026 非甲烷总烃 4750 0.0095 0.0029 表33 大气污染物无组织排放量核算结果汇总表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值μg/m3 生产车间 检验返修、打磨、焊接工序 颗粒物 位于封闭式车间 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 1000 0.0014 粘接房 粘接工序 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、豫环攻坚办[2017]162号文 2000 0.0005 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 1000 0.0014 非甲烷总烃 2000 0.0005 表34 大气污染物年排放量核算汇总表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.004 2 非甲烷总烃 0.0034 （4）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表35 废气监测方案（有组织废气监测方案） 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 粉尘排气筒排放口 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 非甲烷总烃排气筒排放口 非甲烷总烃排放浓度、排放速率、废气量 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、 豫环攻坚办[2017]162号文 表36 废气监测方案（无组织废气监测计划） 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 非甲烷总烃浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、豫环攻坚办[2017]162号文 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 ①本项目废水基本情况 本项目无生产废水产生；项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 本项目职工8人，每天工作8小时，年工作日300天，均不在厂区食宿。职工用水量按20L/p·d计，则生活用水为0.16 m3/d（48m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.128m3/d（38m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5170mg/L，SS220mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L。 这些污水经园区化粪池处理后，通过污水管网进入小店污水处理厂二期工程处理，不直接向水体排放。生活污水的产排情况见下表37。 表37 项目生活污水产排情况 废水性质 COD BOD5 SS NH3-N TP 园区化粪池 处理前浓度（mg/L） 300 170 220 25 2 处理前污染物量（t/a） 0.0114 0.0065 0.0084 0.0010 0.0001 处理效率（%） 15 9 30 3 0 处理后浓度（mg/L） 255 154.7 154 24.25 2 处理后污染物量（t/a） 0.0097 0.0059 0.0059 0.0009 0.0001 经污水处理厂处理后浓度（mg/L） 40 -- -- 2 0.4 经污水处理厂处理后污染物量（t/a） 0.0015 -- -- 0.0001 0.00002 小店污水处理厂一期工程收水要求（mg/L） 350 170 280 30 3 项目生活污水经园区化粪池处理后满足小店污水处理厂二期工程收水要求，可以排入污水管网。 按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目属于水污染影响型项目。本项目废水属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价工作等级应定为三级B。 ②排入污水处理厂可行性分析 小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区东边界，设计污水处理能力10 万m3/d，分二期建设，一期5 万m3/d 目前已运行多年，二期工程已经于2018 年1 月开始调试运行。采用的工艺为“粗格栅-细格栅-曝气沉砂池-水解酸化池-A2/O-二沉池-高效沉砂池-V 型滤池-接触消毒池”。小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂的收水范围。 根据现状调查，小店污水处理厂一期工程基本满负荷运营，本项目建成运营后，废水进入小店污水处理厂二期工程。目前，小店污水处理厂处理余量为4.42万m3/d。本项目废水量约38m3/a，占小店污水处理水余量的0.086%，本项目外排废水不会对污水处理厂造成冲击；从稳定达标角度，项目废水进入污水处理厂进行处理可以稳定达标。 生活污水经小店污水处理厂二期工程处理后，排入大沙河，小店污水处理厂二期工程出水执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，TP0.4mg/L，因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0015t/a，氨氮0.0001t/a，TP0.00002t/a。 ③废水污染物排放信息表 废水污染物排放信息汇总表见下表： 表38 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 污水处理站-1 综合污水处理站-1 化粪池 DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表39 废水间接排放口基本情况及污染物执行标准表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 浓度限值/（mg/L） DW001 114°5′52.09″ 35°17′39.40″ 0.0038 排入小店污水处理厂二期工程 间断排放，排放期间流量稳定 全天 小店污水处理厂二期工程 COD 350 BOD5 170 SS 280 NH3-N 30 TP 3 注：本项目不涉及国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议。 表40 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） DW001 COD 255 0.0323 0.0097 NH3-N 24.25 0.0030 0.0009 TP 2 0.0003 0.0001 全厂排放口合计 COD 0.0097 NH3-N 0.0009 TP 0.0001 （2）地下水环境影响分析 本项目属于通用设备制造项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 项目高噪声设备为车床、切割机等，噪声级在70~90dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计这个整体外1m处噪声值约为55dB(A)。 根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表41。 表41 各厂界昼间噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 与厂界距离（m） 1 1 1 1 贡献值 55 55 55 55 由上表41可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要分为一般固废和危险废物。其中一般固废主要为下料、机加工、检验返修过程中产生的边角料，焊接过程产生的废焊材，废气处理过程产生的催化剂和收集的粉尘；危险废物主要为废气处理过程产生的废活性炭、废紫外灯管，生产过程产生的废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶。 （1）一般固废 ①边角料 本项目在下料、机加工、检验返修过程会产生边角料，其产生量约为0.1t/a。这部分边角料经集中收集后，定期外售。 ②废焊材 项目焊接工艺中需要用到焊材，焊材使用到一定程度后由于长度限制不能再使用，会产生一定量的废焊材；项目焊材总用量为0.8t/a，废焊材产生量按1%计算，则本项目废焊材产生量为0.008t/a，废焊材集中收集后，定期外售。 ③除尘过程收集粉尘 项目除尘过程收集的粉尘量约为0.0238t/a，经收集后定期外售。 ④废气处理过程产生的废催化剂 项目废气处理装置UV光氧催化装置处理废气，在处理的过程中会产生废催化剂。废催化剂主要成分为纳米TiO2，为固体催化剂，属于一般固废。废催化剂约2-3年更换一次，产生量约为0.05t/a。经集中收集后，交由厂家回收处理。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对上述一般固废进行暂存。本项目产生的一般固废经一般固废暂存间（面积不小于10m2）进行暂存，一般固废暂存间应做到防风、防雨、防渗漏等措施。 （2）危险废物 ①废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 本项目在生产过程会产生废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶，其产生量约为0.05t/a，这部分废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，袋装后经危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。 ②废气处理过程产生的废活性炭 项目废气用活性炭吸附处理，活性炭吸附效率为60%，吸附能力为1kg（废气）/3kg（活性炭），活性炭吸附的有机废气量为0.0071t/a，被吸附的污染物的量为0.0042t/a，活性炭的使用量为0.0126t/a，则废活性炭的产生量为0.0168t/a，活性炭需要定期更换，更换频次为1年/1次，更换下来的活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期交由具有资质的单位处理。 ③废气处理过程产生的废紫外灯管 本项目废气处理装置UV光氧催化装置处理废气，在处理一定时间后需定期更换UV紫外灯管。处理本项目有机废气需UV紫外灯管约12个，紫外灯管约半年更换一次，更换量约为40%，则废紫外灯管产生量约为10个/a。根据《国家危险固废名录》（部令第39号）可知，该固废属于危险废物，危险废物类别为“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29，“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，定期交由具有资质的单位处理。 评价要求：企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》的相关要求对上述危废进行暂存。本项目产生的危废经危废暂存间（面积不小于10m2）进行暂存。危废暂存间采取“三防”措施，并设有警示标识，有专门人员负责看管，危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。 本项目营运期后危险废物及危废间基本情况见表42、43。 表42 项目危险废物汇总一览表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 HW49；900-041-49 0.05t/a 粘接过程 固态 胶、金属 胶 1-2d T/In 经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理 废活性炭 HW49；900-041-49 0.0168t/a 废气处理工序 固态 有机废气、活性炭 有机废气 1年 T/In 废紫外灯管 HW29；900-023-29 10个/a 固态 汞、玻璃等 汞 半年 T 表43 项目危废间基本情况一览表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废间 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 HW49 900-041-49 见附图三，第一层北侧 10m2 袋装 0.01t 90d 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 0.2t 90d 废紫外灯管 HW29 900-023-29 袋装 30个 90d 综上，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 5、土壤环境影响分析 本项目属于通用设备制造业，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于“制造业”“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，属于III类项目。 本项目占地面积为300m2，属于小型规模。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室，则本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 6、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室。根据现场踏勘，本项目北侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城辅助用房（目前为空厂房，属于商铺出租）；南侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城A5厂房（现为机加工厂）；西侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城1#厂房（201为河南双城食品有限公司；203为河南省万家牛食品有限公司；204为河南芙瑞滋食品有限公司；303号为新乡市芸兴食品有限责任公司；502为爱斯尼(理事)宠物食品有限公司；503为新乡市佳诚印务有限责任公司；其余均空厂房）；东侧为中开企业城A2厂房（目前为研磨加工厂）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1000米的贾堤社区。距本项目最近河流为项目北侧约1010米的大沙河。 根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、总量控制分析 （1）废气总量控制指标 项目检验返修、打磨过程产生的粉尘和焊接过程产生的焊接烟尘经袋式除尘器除尘后经15m排气筒排放；有组织颗粒物排放量为0.0026t/a，无组织颗粒物排放量为0.0014t/a，颗粒物总排放量为0.004t/a。 项目粘接过程非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经不低于15m排气筒排放；有组织非甲烷总烃排放量为0.0029t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.0005t/a，非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a。 则本项目颗粒物总排放量为0.004t/a（其中有组织颗粒物排放量为0.0026t/a），非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a（有组织非甲烷总烃排放量为0.0029t/a）。 （2）废水总量控制指标 项目职工生活污水经园区化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程进行进一步处理。项目生活污水量为38m3/a，小店污水处理厂二期工程出水执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，TP0.4mg/L，因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0015t/a，氨氮0.0001t/a，TP0.00002t/a。 故本项目总量控制指标为COD0.0015t/a，氨氮0.0001t/a，TP0.00002t/a，颗粒物总排放量为0.004t/a（其中有组织颗粒物排放量为0.0026t/a），非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a（有组织非甲烷总烃排放量为0.0029t/a）。 8、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于“二十九、通用设备制造业（34）”中的第83款“锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349 ”，其中“涉及通用工序重点管理的”项目属于重点管理，“涉及通用工序简化管理的”项目属于简化管理，“其他”项目属于登记管理。本项目不涉及锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序，属于“其他”项目，属于登记管理项目。企业应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证。 9、环保投资估算 建设项目总投资50万元，其中环保投资7万元，占总投资的14%，具体内容见下表44。 表44 环保投资一览表 内容 产污环节 污染物 治理措施 环保投资 废气 检验返修、打磨过程 颗粒物 采用固定切割、打磨、焊接工位，经袋式除尘器除尘后经15m排气筒排放 1.5 焊接过程 颗粒物 粘接过程 非甲烷总烃 在车间内二次封闭（位于粘接房内），经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经不低于15m排气筒排放 3 废水 生活污水 COD、SS等 经化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程进行处理 0.5 固废 下料、机加工、检验返修过程 边角料 集中收集后定期外售 1 焊接过程 废焊材 集中收集后定期外售 废气处理过程 收集粉尘 集中收集后定期外售 废催化剂 集中收集后，交由厂家回收处理 废紫外灯管 由有资质单位处理 废活性炭 由有资质单位处理 生产过程 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 由有资质单位处理 噪声 生产设备 噪声 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 0.5 其他 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），安装用电量监控系统 0.5 合计 7 10、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见下表45。 表45 项目环保设施验收一览表 类别 污染源 治理措施 验收内容 验收标准 废气 检验返修、打磨过程、焊接过程颗粒物 采用固定切割、打磨、焊接工位，经袋式除尘器除尘后经15m排气筒排放 采用固定切割、打磨、焊接工位，10台集气罩+1台袋式除尘器+ 1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 粘接过程非甲烷总烃 在车间内二次封闭（位于粘接房内），经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，通过不低于15m排气筒排放 在车间内二次封闭（位于粘接房内），1台集气罩+1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”+ 1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文） 废水 生活污水 经化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程 利用园区化粪池 小店污水处理厂二期工程水质要求 固废 边角料 集中收集后定期外售 1间一般固废暂存间10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废焊材 集中收集后定期外售 收集粉尘 集中收集后定期外售 废催化剂 集中收集后，交由厂家回收处理 废紫外灯管 由有资质单位处理 1间危废暂存间10m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 废活性炭 由有资质单位处理 废胶桶、废润滑油桶、废切削液桶 由有资质单位处理 噪声 生产设备 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 基础减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 其他 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），安装用电量监控系统

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 检验返修、打磨工序 | 颗粒物 | 采用固定切割、打磨、焊接工位，经集气罩收集后由袋式除尘器进行除尘，除尘后由15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 |  |  |
|  | 粘接过程 | 非甲烷总烃 | 在车间内二次封闭（位于粘接房内），经集气罩收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经不低于15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS等 | 经化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理 | 小店污水处理厂二期工程进水要求 |
| 固 体 废 物 | 下料、机加工、检验返修过程 | 边角料 | 集中收集后定期外售 | 妥善处置 |
|  | 焊接过程 | 废焊材 | 集中收集后定期外售 | 妥善处置 |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 | 集中收集后定期外售 | 妥善处置 |
|  |  | 废催化剂 | 交由厂家回收处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废紫外灯管 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废活性炭 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
|  | 粘接过程 | 废胶桶 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是车床等设备运行噪声。由于项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化，因此不会对周围生态环境造成影响。 |

结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡市洁立达净化技术有限公司“新乡市洁立达净化技术有限公司年产15000台过滤器及其配件项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室。项目总投资为50万元，其中环保投资7万元，占总投资的14%。项目劳动定员为8人，每天工作8小时，年工作300天。职工均不在厂区食宿。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室，根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气 本项目废气主要来源于检验返修、打磨工序产生的粉尘，焊接过程中产生的焊接烟尘和粘接过程产生的有机废气。 本项目打磨、检验返修、焊接工序粉尘产生总量为0.0278t/a，产生速率为0.2899kg/h。为减少检验返修工序、焊接工序和打磨工序粉尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业采用固定切割工位、电焊工位和固定打磨工位，且在固定工位产尘处设置集气罩（产尘设备主要为1台等离子切割机、4台焊机、2台小砂轮机、3台电动手持角磨机。共10台集气罩，集气罩长×宽：0.5m×0.5m，风速约0.3m/s，每台集气罩风量为270m3/h，则10台集气罩风量为2700m3/h，按总风量为3000m3/h计，集气效率为95%），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率按90%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后粉尘排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0275kg/h，排放浓度为9.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。未经集气罩收集的粉尘产生量为0.0014t/a（即0.0145kg/h），以无组织形式外排。 本项目粘接过程中产生的非甲烷总烃量为0.01t/a（0.0333kg/h）。评价要求粘胶工序位于封闭式粘接房内，粘接工位采用集气罩进行收集（1台集气罩，风量约为2000m3/h，集气效率按95%），废气由集气罩收集后通过管道经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（UV光氧催化处理效率按25%、活性炭吸附处理效率按60%，总去除效率取70%）进行处理，最终处理后的废气经不低于15m排气筒排放。经计算，有组织非甲烷总烃排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0029t/a、0.0095kg/h、4.75mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（有机废气排放口排放建议值80mg/m3、去除率70%）。未经收集的有机废气按5%计，则无组织非甲烷总烃产生量为0.0005t/a（即0.0017kg/h），以无组织形式外排。 大气预测结论： 本项目属于不达标区域。本项目外排的颗粒物量共0.004t/a、非甲烷总烃量共0.0034t/a；根据项目运营期大气估算模式预测可知，项目为二级评价。本项目建成后污染物颗粒物和非甲烷总烃无组织浓度在各厂界贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准要求；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）非甲烷总烃2.0 mg/m3标准。 监测计划：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）9.1.2的规定，二级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。监测计划主要为：①有组织废气监测指标：颗粒物排放浓度、排放速率、废气量，监测频次：1次/年；非甲烷总烃排放浓度、排放速率、废气量，监测频次：1次/年；②无组织废气监测指标：颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监测频次：1次/年。 （2）废水 本项目无生产废水产生；项目废水主要为职工生活产生的生活污水。职工生活污水产生量约为38m3/a。生活污水经园区化粪池处理后，通过污水管网进入小店污水处理厂二期工程处理，能够满足小店污水处理厂二期工程进水要求。 （3）噪声 项目高噪声设备为车床等，噪声级在70~90dB(A)之间，经采取一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物 本项目在下料、机加工、检验返修过程产生的边角料量约为0.1t/a，经集中收集后，定期外售；废焊材产生量为0.008t/a，废焊材集中收集后，定期外售；除尘过程收集的粉尘量约为0.0238t/a，经收集后定期外售；废催化剂约2-3年更换一次，产生量约为0.05t/a，经集中收集后，交由厂家回收处理。 本项目废胶桶产生量约为0.01t/a，袋装后经危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理；废活性炭的产生量为0.0168t/a，定期交由具有资质的单位处理；废紫外灯管产生量约为10个/a，定期交由具有资质的单位处理。 （5）土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于III类项目。本项目属于小型规模；所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 4、总量控制指标 本项目总量控制指标为COD0.0015t/a，氨氮0.0001t/a，TP0.00002t/a，颗粒物总排放量为0.004t/a（其中有组织颗粒物排放量为0.0026t/a），非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a（有组织非甲烷总烃排放量为0.0029t/a）。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 6、环评总结论 本项目为新乡市洁立达净化技术有限公司“新乡市洁立达净化技术有限公司年产15000台过滤器及其配件项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房101、102室，选址符合相关规划要求。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 山东顺泽建设项目管理有限公司 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6