建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡经开区市政设施提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 |
| 法人代表 | 王景书 410725197409250034 | 联系人 | 董铭 |
| 通讯地址 | 新乡经济技术开发区 |
| 联系电话 | 15903057598 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡经济技术开发区 |
| 备案部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | N7820环境卫生管理 E4812市政道路工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | 55268.06m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3857.05 | 环保投资 （万元） | 233 | 环保投资占总投资比例 | 6.04% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年8月 |
| 项目由来 新乡经济技术开发区始建于 2003 年元月，2006 年4月，经国家发改委、建设部、国土资源部审核，省政府批准，正式被确立为省级开发区， 名称为河南新乡工业园区；2012 年 7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定名为“国家新乡经济技术开发区”。 随着园区的不断发展，园区内部分基础设施出现一定程度损坏或不能满足现状需求，新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局拟投资3857.05万元建设“新乡经开区市政设施提升改造项目”，建设地点位于新乡经济技术开发区，主要建设内容包括：经四路（张兴庄社区商铺门前）便道砖及路缘石提升改造和新长北线（张兴庄小桥-经十一路）便道砖及路缘石提升改造项目；经九路垃圾中转站、公厕及粉碎站建设（民生）项目；路灯电缆改造及新增变压器项目。本次项目的实施将大力改善及提高经开区的市政道路基础设施面貌，极大方便经开区行人交通出行， 提高人民日常生活水平，提升经开区社会公共服务设施现状，加快园区经济发展，为推动经开区快速发展带来积极的作用。新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局于2020年4月14日以《关于新乡经开区市政设施提升改造项目工程可行性研究报告的函》（新经执函〔2020〕5号）同意了该项目的建设（具体见附件）。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018年修改单，名录中对便道砖和路缘石提升改造、路灯电缆改造及新增变压器项目未做规定；本项目垃圾中转站、公厕及粉碎站建设属于第三十五项“公共设施管理业”中第103条“城镇生活垃圾转运站”，名录规定：“全部类型需编制环境影响评价报告表”，因此本项目应编制环境影响报告表。 本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 二、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡经济技术开发区，根据《新乡市大东区空间发展协同总体规划》（2016~2035），项目垃圾中转站所占用地为公共设施用地；根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目垃圾中转站所占用地为环境设施用地，符合规划要求。 三、项目建设与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。 本项目情况与产业政策相符性分析见表1。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 二十二、城市基础设施 3、城市公共交通建设 6、城市及市域轨道交通新线建设（含轻轨、有轨电车） 本项目包含便道砖及路缘石提升改造，垃圾中转站、公厕及粉碎站建设和路灯电缆改造及新增变压器项目。 不属于 限制类 / 没有查到相关对应条款 不属于 淘汰类（落后生产工艺装备） / 没有查到相关对应条款 不属于 淘汰类（落后产品） / 没有查到相关对应条款 不属于 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡经济技术开发区，本项目附近的环境保护目标具体见表9。 图1 项目周边环境示意图 五、工程内容 1、项目概况 本项目位于新乡经济技术开发区。本次评价对象为：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局新乡经开区市政设施提升改造项目，该项目基本情况见下表。 表2 项目工程概况 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡经开区市政设施提升改造项目 2 建设单位 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局 3 项目选址 新乡经济技术开发区（便道砖及路缘石提升改造：经四路（张兴庄社区商铺门前）和新长北线（张兴庄小桥-经十一路）；垃圾中转站、公厕及粉碎站：纬八路与经九路交叉口东北角；路灯电缆改造及新增变压器：新长北线（经三路-经十一路）段、经八路（纬七路-新长北线）段、纬八路（经三路-经十路）段、经四路（纬七路-纬八路）段、经六路（纬七路-纬八路） 段、经十路（纬七路-纬八路）段、经九路（新长北线-纬八路）段、榆东路（纬七路-纬八路）段 4 占地面积 55268.06m2 5 总投资 3857.05万元 2、项目组成及建设情况 本项目组成及建设情况见下表。 表3 本项目组成情况一览表 序号 工程内容 规模 建设内容 1 便道砖及路缘石提升改造 经四路（张兴庄社区商铺门前）便道砖改造项目，便道砖改造面积为 8000m2，路缘石改造长度为 2750 米；新长北线（张兴庄小桥-经十一路）便道砖改造项目，便道砖改造面积为46792m2，路缘石改造长度为 18716.8m 建设内容为：对规划范围内道路两侧现有人行道砖进行挖除铺筑透水砖，挖除行车道边部路缘石更换为预制混凝土路缘石，将现有各种井盖更换为隐形井盖，在人行道外侧修建种植池 2 垃圾中转站、公厕及粉碎站 包含垃圾中转站一座（包含公厕、粉碎间），总建筑面积 476.06m²，建筑首层占地面积为 395.72m²，共2层，建筑高度为6.5m 建设内容为：垃圾中转站、公厕及粉碎站 3 路灯电缆改造及新增变压器 对经开区 8 条市政道路的路灯电缆进行整体提升改造，并且对损坏灯头进行更换；对纬七路（经六路至经八路段）损坏灯头进行更换，对经开区全部架空线路进行提升改造，采用顶管、电缆敷等方式 建设内容为：规划范围内的路灯、架空线路更换和升级改造 3、工程设计 3.1便道砖及路缘石提升改造 新长北线（张兴庄小桥-经十一路）人行道提升改造设计，对道路两侧现有人行道砖进行挖除铺筑透水砖，挖除行车道边部路缘石更换为25×30×100cm预制混凝土路缘石，人行道外侧采用10×20×100cm预制混凝土路缘石，C15素混凝土护坡至地面线，树池为保持与现状一致，采用130×130cm 混凝土路缘石，实际施工中布设位置尽量与原已有树木位置一致，将现有各种井盖更换为隐形井盖。 经四路张兴庄社区门前便道砖提升改造工程，对原有混凝土板进行挖除，在已建人行道至商铺之间重新铺设人行道，并在人行道外侧1m处修建种植池，种植池规格为800（长）×400（宽）×60（高）cm，间距为12m。将人行道及商铺间种植池范围外的区域均铺设20×40×6cm透水砖，透水砖颜色采用灰色。 3.2经九路垃圾中转站、公厕及粉碎站建设（民生）项目 经九路垃圾中转站建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，框架部分为三级，抗震构造措施为三级，耐火等级为二级，抗震设防烈度8°，设计转运量≤50t/d。 3.3路灯电缆改造及新增变压器项目 新长北线（经三路-经十一路）段新建3台照明控制箱，路灯照明电源为～220/380V，照明负荷为101.46kW，路灯电源引自新长北线已建3台杆上变压器，每台容量为100KVA。 对项目多处照明控制箱损坏严重的予以全部更换，共计28台，另外榆东路与纬八路交叉口增加一座80kVA的箱式变电站。 新长北线（经三路-经十一路）段标准路段路灯利用原已建双挑金属柱灯，新建基础在两侧机非隔离带原路灯位置靠近行车道边线1.5米处上栽设，灯杆中心距离行车道边线1.5米处，双侧对称布置方式；纬八路（经三路-经十路）段路灯位置保持不变。 新长北线（经三路-经十一路）段路灯采用2.0米基础，经六路（纬七路-纬八路）段及纬八路（经三路-经十路）段路灯采用1.6米基础。 经八路（纬七路-新长北线）段、纬八路（经三路-经十路）段、经四路（纬七路-纬八路）段、经六路（纬七路-纬八路）段、经十路（纬七路- 纬八路）段、经九路（新长北线-纬八路）段、榆东路（纬七路-纬八路） 段、共七段道路照明电缆绝缘损坏严重，经常出现短路现象，需要维护单位开挖维修，造成本路段路灯较长时间段无法正常使用。根据业主要求， 本次将这六段道路原路灯电缆拆除，重新敷设新电缆和保护管，并将部分损坏路灯更换新灯具。 六、相关政策及相符性分析 1、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表4 与《实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各 100 米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化），推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。 本项目施工期将严格按照“六个百分百”、“两个禁止”要求施工，施工工地安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。做好工地出口两侧路面“三包”。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》的要求。 2、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（简称《2019-2020秋冬季攻坚方案》）对比分析 表5 与《2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 17.加强非道路移动源污染防治 加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 本项目施工期将严格按照“六个百分百”要求施工，施工工地安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。 符合 由上表可知，本项目符合《2019-2020秋冬季攻坚方案》的要求。 3、本项目与《关于印发新乡市2020年新乡市大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（以下简称《实施方案》）（新环攻坚办〔2020〕10号） 表6 与《实施方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 27.全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实“八个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 本项目施工期将严格按照“八个百分百” 、开复工验收、“三员”管理等制度要求施工，严格落实“两个禁止” 要求。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡经济技术开发区是经国务院批准的国家级经济技术开发区，定名为“国家新乡经济技术开发区”，自建园以来入驻多家大型企业。随着园区的不断发展，园区内部分基础设施出现一定程度损坏或不能满足现状需求，主要问题为： 1、新长北线（张兴庄小桥-经十一路）段人行道现状为人行道地面砖，现状丢失破损严重，路缘石、树池石年久失修，破败不堪，经四路张兴庄社区现状人行道与商铺之间为店主自行修筑的混凝土 板，宽窄、长度、高低不等，且部分未硬化区域黄土裸露，严重影响市容、市貌，污染环境。 2、经九路垃圾中转站位于经九路和纬八路交叉口东北角，占用部分雨水泵站的闲置土地以及人行道边的绿化范围，施工时将已建绿化植被尽可能移走，减少损失。 3、新乡经济技术开发区建成多年，有多条路段已建路灯修建时间较久， 其中新长北线（经三路-经十一路）段建成之后路面进行了改造，路灯安装处地面加高，路灯底座被土壤覆盖，检修口低于地面，造成雨水倒灌进入接线腔，照明电缆绝缘损坏严重，经常出现短路现象，需要维护单位开挖维修，造成本路段路灯较长时间段无法正常使用。 经八路（纬七路-新长北线）段、纬八路（经三路-经十路）段、经四路（纬七路-纬八路）段、经六路（纬七路-纬八路）段、经十路（纬七路- 纬八路）段、经九路（新长北线-纬八路）段、榆东路（纬七路-纬八路） 段、共七段道路照明电缆绝缘损坏严重，经常出现短路现象，需要维护单位开挖维修，造成本路段路灯较长时间段无法正常使用。 新乡经开区市政设施提升改造项目实施，能进一步完善城市道路功能和提升城市竞争力，促进城市的大力发展，提高人民群众生活水平，使整个地区的经济得到稳定、健康、快速、可持续的发展。同时可进一步提升城市形象，完善城市基础配套设施建设，对畅通百姓出入“最后五十米” 具有重要意义。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 该项目位于新乡经济技术开发区（便道砖及路缘石提升改造：经四路（张兴庄社区商铺门前）和新长北线（张兴庄小桥-经十一路）；垃圾中转站、公厕及粉碎站：纬八路与经九路交叉口东北角；路灯电缆改造及新增变压器：新长北线（经三路-经十一路）段、经八路（纬七路-新长北线）段、纬八路（经三路-经十路）段、经四路（纬七路-纬八路）段、经六路（纬七路-纬八路） 段、经十路（纬七路-纬八路）段、经九路（新长北线-纬八路）段、榆东路（纬七路-纬八路）段，具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温40.9℃，最低气温-13.1℃。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1:2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 （2）其他污染物 本项目其他污染物主要为NH3、H2S和臭气浓度，本项目距离该园区距离较近，约1.5km，由于区域污染源没有变化，现状质量数据引用新乡市绿色纤维专业园区规划环评报告中的数据，该项目于2019年4月23日~29日对区域内NH3、H2S和臭气浓度进行了监测，具体数据如下： 表8 NH3环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率 超标率 达标情况 姚庄 NH3 1小时平均 2.0 0.113~1.32 0.66 0 达标 新乡职业技术学院 0.110~1.32 0.66 0 达标 表9 H2S环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m³） 监测浓 度范围（mg/m³） 最大浓度占标率 超标率 达标情况 姚庄 H2S 1小时平均 0.01 未检出 / 0 达标 新乡职业技术学院 未检出 / 0 达标 表10 臭气浓度环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m³） 监测浓 度范围（mg/m³） 最大浓度占标率 超标率 达标情况 姚庄 臭气浓度 1小时平均 / 15~17 / 0 达标 新乡职业技术学院 15~19 / 0 达标 由上表可知，各监测点位NH3和H2S质量浓度能够满足《大气综合污染物排放标准详解》的限值要求。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 项目区域内主要的纳污河流为大沙河，评价引用新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测2020年3月份周报数据，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，2020年大沙河水花堡断面执行V类标准，具体数据见下表。 表11 大沙河水花堡断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 12.1~27.9 0.44~0.75 0.09~0.12 断面标准 40 2 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）和《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为45~48dB(A)、夜间39~42dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目为N7820环境卫生管理和E4812市政道路工程建筑 ，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目属于其他行业，全部类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价，故未进行土壤现状监测。 6、生态环境现状 评价区域内目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保 护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表12 保护目标概况 保护类别 敏感点名称 相对坐标 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 X Y 声环境、 大气环境 新乡市第三十四中学 -2725 -42 学校 师生 南 5 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 河南师范大学新联学院 -620 -32 学校 师生 南 5 河南省检察官学院新乡分院 -2535 -626 学校 师生 北 30 新乡职业技术学院 -3011 -1514 学校 师生 南 710 建业春天里 -2428 -34 居民区 居民 南 5 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 润华美丽谷 -2214 -42 居民区 居民 南 5 新城花园 -890 0 居民区 居民 北 5 信合湖畔春天 -63 0 居民区 居民 北 5 贾堤新村 318 0 居民区 居民 北 5 樊李社区 -2096 -449 居民区 居民 东南 10 孟电观澜壹号 -1810 -227 居民区 居民 南 10 张兴庄社区 -2399 -1289 居民区 居民 东南 20 张兴庄村 -2286 -1054 居民区 居民 南 30 李胡寨村 -2615 41 居民区 居民 北 30 天宝华庭 -3297 -32 居民区 居民 西南 45 格林小镇 -1514 -449 居民区 居民 南 75 北张兴庄村 -150 -115 居民区 居民 西 76 沙门村 2198 -1664 居民区 居民 东 100 樊庄村 -3307 68 居民区 居民 西 120 冯堤社区 -2219 -1265 居民区 居民 南 270 颐和源 -3489 -197 居民区 居民 西南 280 榆东新村 2233 -2305 居民区 居民 东南 700 小杨庄村 -320 539 居民区 居民 北 720 大杨庄村 1441 -2460 居民区 居民 南 840 郑庄村 -1785 729 居民区 居民 北 960 下庄村 -1877 -2870 居民区 居民 南 1660 地表水 大沙河 北 277 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项 目 标 准 限 值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 pH 6-9 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L TN 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 pH（无量纲） 6.5～8.5 总硬度 450mg/L 耗氧量 mg/L 氨氮 0.5mg/L 溶解性总固体 1000mg/L 总大肠菌群 3.0mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 300μg/m3（24小时平均） 200μg/m3（年平均） PM2.5 75μg/m3（24小时平均） 35μg/m3（24小时平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） 70μg/m3（年平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） 60μg/m3（年平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） 40μg/m3（年平均） CO 10mg/m3（1小时平均） 4mg/m3（24小时平均） O3 200μg/m3（1小时平均） 160μg/m3（日最大8小时平均） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D NH3 200μg/m3（1小时平均） H2S 10μg/m3（1小时平均） 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类 噪声 昼 60dB(A) 夜 50dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）1类 噪声 昼 55dB(A) 夜 45dB(A) 土壤环境 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值 砷 60mg/kg 镉 65mg/kg 铬（六价） 5.7mg/kg 铜 8000mg/kg 铅 800mg/kg 汞 38mg/kg 镍 900mg/kg 四氯化 2.8mg/kg 氯仿 0.9mg/kg 氯甲烷 37mg/kg 1，1-二氯乙烷 9mg/kg 1，2-二氯乙烷 5mg/kg 1，1-二氯乙烯 66mg/kg 顺1，2-二氯乙烯 596mg/kg 反1，2-二氯乙烯 54mg/kg 二氯甲烷 616mg/kg 1，2-二氯丙烷 5mg/kg 1，1，1，2-四氯乙烷 10mg kg 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8mg/kg 四氯乙烯 53mg/kg 1，1，1-三氯乙烷 840mg kg 1，1，2-三氯乙烷 2.8mg/kg 三氯乙烯 2.8mg/kg 1，2，3-三氯丙烷 0.5mg/kg 氯乙烯 0.43mg/kg 苯 4mg/kg 氯苯 270mg/kg 1，2-二氯苯 560mg/kg 1，4-二氯苯 20mg/kg 乙苯 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 甲苯 1200m /kg 间二甲苯+对二甲苯 570mg/kg 邻二甲苯 640mg/kg 硝基苯 76mg/ g 苯胺 260mg/kg 2-氯酚 2256mg/kg 苯并[a]蒽 15mg/kg 苯并[a]芘 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 崫 1293mg/k 二苯并[a，h]蒽 1.5mg/kg 茚并[1，2，3-cd]芘 15mg/kg 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 2、固废 一般固废贮存、处置要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求进行。 3、废水 营运期废水执行小店污水处理厂（二期）收水标准，具体如下。 表16 小店污水处理厂收水标准 单位：mg/L 污染因子 COD NH3-N SS TP TN 收水标准 350 30 280 3 40 4、废气 废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，具体如下。 表17 恶臭污染物排放标准 污染因素 标准名称及级(类)别 污染因子 标 准 限 值 废气 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) NH3 1.5 mg/m3 H2S 0.06 mg/m3 臭气浓度 20 无纲量 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0495t/a、NH3-N0.0050t/a、TP 0.0006/a、TN 0.0059t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0014t/a。 废气排放仅为无组织排放：NH3 0.088t/a，H2S 0.009t/a。 本项目新增COD和NH3-N 排放量实行区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项COD0.0074t/a、NH3-N0.0004t/a作为替代量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为新乡经开区市政设施提升改造项目，主要包括便道砖及路缘石提升改造；经九路垃圾中转站、公厕及粉碎站建设和路灯电缆改造及新增变压器。 一、施工期 1、便道砖及路缘石提升改造工艺 图2 便道砖及路缘石提升改造工艺 2、垃圾中转站、公厕及粉碎站建设 图3 垃圾中转站、公厕及粉碎站建设 3、路灯电缆改造及新增变压器 图4路灯电缆改造及新增变压器

二、营运期 营运期主要为垃圾中转站运行过程中产生的噪声、固废、废气和废水。 图5 营运期垃圾中转站、公厕及粉碎站运行流程 工艺流程说明： 小型垃圾收集车收集垃圾后驶进中转站，需先在地磅房进行称重计量。计量后，小型垃圾车经过引桥，驶入转运站的卸料大厅。根据监控室和现场调度指示，垃圾车倒车驶向指定的容器停泊位，打开尾部卸料门，将垃圾卸入进料装置里面，然后位于装置内的板式输送机将垃圾均匀送至粉碎机的料斗，经过粉碎后经输送带输送至垃圾箱内，由运输车运送至新乡市垃圾填埋场。 在垃圾转运的过程中，垃圾收集车会定期在场内清洗。清洗废水和垃圾中转站产生的压滤液一起经吸污车收集后与垃圾一起进入新乡市垃圾填埋场，垃圾进入新乡市垃圾填埋场安全填埋，垃圾压滤液和清洗废水进入新乡市垃圾填埋场渗滤液处理设施中进行处理。 公厕营运过程中主要为路人产生的生活污水和生活固废垃圾，生活污水经过化粪池处理后经管网排入小店污水处理厂（二期）处理，固废经过垃圾中转站粉碎后运输至新乡市垃圾填埋场。 主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目施工期和营运期的产污环节见下表。 表18 项目主要污染工序 时期 影响分类 影响来源与环节 主要污染物 治理措施 施 工 期 生态环境 施工、征地 植被破坏 在施工结束后，对项目周边区域进行绿化、建造景观，护坡种草等，弥补部分损失的生物量 水土流失 施工场地设置排水沟、沉淀池； 土方开挖工程尽量避开雨季，建设挡土墙及周边截排水工程措施 声环境 运输、施工机械 噪声、振动 尽量采用低噪声机械，合理安排高噪声机械的作业时间，合理布局施工现场，在高噪声设备周围设置屏障；固定式的施工设备安装减振基础。对生产第一线高噪声环境下作业的施工人员，配备相应的防噪设施，如耳塞、防声头盔等 大气环境 施工过程 扬 尘 及时洒水、篷布遮盖等；实施施工工地封闭管理，做到八个100% ，两个禁止、三员管理 水环境 施工废水 COD、SS、NH3-N 排入沉淀池，沉淀后回用于施工场地洒水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 排入化粪池，处理后定期经密闭运输车运至小店污水处理厂（二期）处理 固体废物 清表作业、土石方开挖、建筑垃圾 弃土、废路缘石和便道砖等 表层土设置堆场，施工结束后用于土方回填和生态修复。建筑垃圾清运至环卫部门规定的建设垃圾堆放场 路灯电缆改造 废电缆、废灯泡 收集后运至新乡市垃圾填埋场处理 生活垃圾 饭盒、残渣等 收集后由环卫部门统一处理 营 运 期 声环境 车辆行驶及设备噪声 噪声 安装减振基础，墙体采用隔音材料、距离衰减，加强绿化等 水环境 生活废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 经化粪池预处理后经管网排入小店污水处理厂（二期）处理 车辆冲洗和地面清洗 COD、氨氮、SS 收集后送入新乡市垃圾填埋场渗滤液处理设施中进行处理 垃圾堆存 渗滤液 固体废物 公厕 生活垃圾 经过粉碎后运至新乡市垃圾填埋场处理 垃圾中转站 生活垃圾 经过粉碎后运至新乡市垃圾填埋场处理 废气 垃圾堆放 H2S、NH3、臭气浓度 加强绿化，定期除臭、消毒

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO、THC、NOX | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 垃圾中转站 | H2S | 0.88t/a | 0.088t/a |
|  |  |  | NH3 | 0.09t/a | 0.009t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （93.6t/a） | COD | 300mg/L，0.0281t/a | 40 mg/L，0.0037t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0019t/a | 2 mg/L，0.0002t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0003t/a | 0.4 mg/L，0.00004t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0028t/a | 15 mg/L，0.0014t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 公厕 | 生活垃圾 | 1.485 t/a | 0 |
|  | 垃圾中转站 | 生活垃圾 | 14600 t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期噪声污染主要来自施工机械，如挖掘机、推土机、压路机等，源强为84～91dB(A)，营运区噪声主要为车辆噪声、粉碎设备噪声，噪声强度在65~70 dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： （1）施工期的生态影响 本项目施工期主要为便道砖和路缘石的更换，路灯电缆改造及增驾变压器，以及垃圾中转站的建设，对原有植被破坏较小，主要影响为垃圾中转站土石方开挖造成的植被破坏，产生新的水土流失。建设单位应采取环评提出的各项防护和恢复措施，将生态影响降至最低。 （2）营运期的生态影响 本项目建成后，主要为车辆尾气、垃圾中转站恶臭和噪声对周围生态的影响，该类影响较小，同时垃圾中转站加强植被种植，将噪声、尾气均采取有效治理措施，可将其对周围环境的影响降到最低。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响主要有废水、废气、固废、噪声以及建设过程带来的生态破坏等，其中施工期废水、废气、固废、噪声对环境造成的影响是短期的，随着施工的结束，这些影响也将随之消失。本工程实施计划为12个月，预计高峰期施工人员50人/天，施工作业时间为300d/a。 一、施工期废气 施工期废气主要为来自土方开挖、堆放及运输，建筑材料的运输卸载、堆存，车辆行驶等过程产生的扬尘和机械尾气，主要污染物为TSP、THC、NOx、CO等。这些大气污染物会对周围局部环境空气质量产生一定的不利影响，其产生量和浓度与施工期的天气状况、施工防护程度、施工方式等有关。这类污染物其作用的范围及持续的时间有限，且会随着施工期的结束而终结。 本项目施工期大气污染采取的减缓措施主要有： （1）采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘； （2）土方开挖时适当洒水，降低扬尘；在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施； （3）对易起尘的建筑材料加盖篷布或堆放在库房或临时工棚内，实行库内堆放管理； （4）严禁在大风天气下进行土建作业； （5）采取施工临时防护措施，施工期间洒水降尘，减少扬尘对周围环境的影响； （6）运输车辆必须加盖篷布，严禁超重、超高装载，防止物料散落，控制二次扬尘对环境空气的污染； （7）场地出入口设置清洗平台，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，防止带泥出工地； （8）在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾、工程土渣应及时清运，在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施； （9）加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响； （10）施工单位应当根据有关规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； （11）工程完工后，施工单位应及时拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁； 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》豫环攻坚办【2017】191号文，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）及《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）所提防扬尘措施，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实“八个百分之百”（ 施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标）、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 本项目全面实行分段施工，城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。建筑垃圾清运全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 二、施工期废水 施工期废水主要来自以下两个方面：（1）施工人员生活污水；（2）混凝土搅拌设备清洗废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工高峰期施工人员为100人/d，用水量按40L/（人•日）计，排放系数0.8，经计算，生活污水排放量为1.6t/d（480 t/a），主要污染物为COD、氨氮、TP、SS、TN，类比确定废水水质为：COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3.0 mg/L、TN30 mg/L，污染物成分较为简单，为减轻施工期生活污水直接排放对地表水体的影响，评价提出施工现场应建设临时化粪池，处理后定期经密闭运输车运至小店污水处理厂（二期）处理。 （2）混凝土搅拌设备清洗废水 混凝土搅拌设备清洗废水产生量较少，主要污染物为SS，浓度一般在200-1000mg/L，混凝土搅拌设备清洗排放的废水pH值较高，可达12左右。评价提出施工现场应建设临时沉淀池对施工废水进行收集和处理，沉淀池上清液回用于砂石拌料或施工现场洒水保湿等，废水不外排。沉淀物主要为泥沙，可用于施工场地回填等。 在采取以上措施后，可减轻施工废水对地表水体的不良影响，随着施工的结束影响也就随之消除。因此，本项目施工期废水对水环境的影响较小。 三、施工固废 施工期固废主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃土、废电缆和废灯泡等。 1、生活垃圾 在项目建设施工期，施工人员为50人，按每人每天生活垃圾产生量0.3kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为15kg/d。生活垃圾主要成分为：烂菜叶、残剩食物、塑料饭盒和塑料袋等。评价提出由当地环卫部门收集后统一处理。 2、工程弃土 本项目施工过程中弃土主要为便道砖和路缘石更换清表产生的弃土、垃圾中转站建设过程中清表和土方开挖产生的弃土、路灯电缆改造土方开挖产生的弃土。工程弃土原则上采取就近堆放，根据建设提供的资料，本项目土方开挖量为10.5万方。弃土处置方式为回用于人行道种植池、电缆开挖后的回填以及垃圾中转站周边绿化用土，可全部回用。 评价对工程弃土运输提出以下要求： ①土方运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄露，运输时发现自身有泄露的应及时清扫干净。 ②运输车辆应当按照相关市政管理行政部门依法批准的运输路线、时间、装卸地点运输和卸倒。运输污泥应尽量避开上下班高峰期。在离居民住宅较近的地点运输污泥时，应尽量避开早晨、中午时间。要安排足够数量的污泥运输车辆进行运输，尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹、风景旅游区等环境敏感区。 ③运输过程中未经许可严禁将污泥在规定以外的地方中转存放或堆放，严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒。污泥运输过程中不得进行中间装卸操作。 3、建筑垃圾：主要指工程施工产生的各种废弃的建筑材料及基础施工产生的废弃土方等，本项目主要为更换下来的便道砖和路缘石。评价提出：建筑垃圾严禁随意丢弃，由施工方将垃圾分类收集，能回收利用的应进行二次利用，不能回收利用的应及时清运至新乡市垃圾填埋场处置。 4、废灯泡和废电缆 路灯电缆改造工程会对旧的废电缆进行更换，同时对坏的路灯进行更换灯牌，会产废电缆和废灯泡，所用灯泡为普通灯炮，不含有有毒有害物质，与废电缆一起定期送至新乡市垃圾填埋场处理。 四、施工期噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆。道路施工噪声大致可分为如下三大类： （1）采集土石方时的机械噪声。土石方采集时需用挖掘机、推土机和装载机等，这些机械噪声都会对周围环境产生影响。 （2）汽车运输物料时的交通噪声。 （3）道路施工现场机械噪声。道路施工需用挖掘机、平地机、推土机、压路机、搅拌机、摊铺机、装载机等，这些施工机械噪声将会对道路两侧环境产生一定的影响。 各施工机械噪声源强见下表。 表19 主要施工机械设备噪声级 单位：dB（A） 噪声源 源强 LAeq 设备名称 挖掘机 84 装载机 90 推土机 86 平地机 90 压路机 86 摊铺机 87 搅拌机 91 施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰距离项目较近的居民休息，本项目便道砖和路缘石改造沿线、路灯电缆改造沿线及垃圾中转站建设地附近存在居民区和学校等敏感点，因此，高噪声施工机械在夜间(22：00~6：00)严禁在声敏感点附近施工；昼间施工时也要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施以保证距离项目最近的居民生活的声环境质量；合理安排施工时间，设施隔声屏障，固定的施工设备安装减振基础；对生产第一线高噪声环境下作业的施工人员，配备相应的防噪设施，如耳塞、防声头盔等等，施工期不会对周围居民造成大的影响。 五、施工期生态环境影响 施工期项目便道砖和路缘石提升改造为在原有的基础上旧的便道砖和路缘石替换为新的透水砖和路缘石；路灯电缆改造同样为在原有的电缆铺设点进行开挖，将旧的损坏的电缆替换为新的电缆，均为在原有的基础上改造，不对周围生态环境噪声较大影响。垃圾中转站建设地现状为绿化带，开挖地表使原由地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，对生态景观造成一定程度的不利影响，同时由于表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；取土回填也易产生水土流失。 （1）工程占地环境影响分析 本工程占地分为临时占地和永久占地。 ①永久占地的影响 本工程永久占地永久性占地面积共计395.72m2（垃圾中转站建筑占地面积）。永久性占地的类型主要由原来的绿化带改变为建筑，土地利用形式的改变会对生态系统产生一定的影响。虽然从局部区域来讲导致了一部分土地改变了原有的用地性质，但是本项目建成后，可为附近市民提供垃圾中转点，对服务范围内的卫生改善有积极作用。 ②临时占地的影响 施工临时占地包括：仓库、工棚、施工场地、施工便道、表层土等占地，占地类型主要为绿化带和空地。仓库、工棚、施工场地、施工便道的设置不仅破坏了地表植被，同时修建时对地表的扰动会增加区域水土流失量。在施工结束后，对料场、施工工棚等临时建筑物，需进行拆除，拆除后按照占地类型迹地恢复；对弃土场进行土地平整后复耕，表层土施工结束后用于生态修复。 总体而言，本工程主要是在现有的基础上进行开挖整修，永久占地面积较小，对环境的影响是有限的；工程临时占地的影响主要表现在破坏地表植被和增加区域水土流失量，但在工程施工结束后可对其进行生态恢复，对环境影响相对较小。 （2）工程施工对区域陆生动物的影响分析 本项目所在区域人类活动的影响剧烈，项目主要为基础设施改造，对原生植被的破坏较小，仅为垃圾中转站建设过程过程中对现有的绿化植被进行破坏，目前建设地大部分野生动物已迁移或已适应现状环境，评价区域内野生动物主要有野兔、鼠等，工程的建设范围较小，可能会破坏其栖息环境和巢穴，并影响部分个体，由于这类动物数量多、繁殖快、适应能力强，故对其种群不会造成太大影响。 （3）植被破坏 据现场调查，本工程垃圾中转站类型以绿化植被为主，受本工程影响的植被为一般常见灌草植被，其生长范围广、适应性强。本工程完工后，会对垃圾中转站周边区域进行绿化，护坡种草等，将会弥补部分损失的生物量。 综上所述，本工程施工不会对工程建设区域生态系统的稳定性和完整性产生明显不利影响，区域生态结构不会变化，总体上是稳定的。 （4）水土流失 ①本项目的水土流失量 本项目的永久占地类型主要是绿化带，同时已建成的便道砖、路缘石和人行道也具有一定的水土保持功能。项目在建设施工过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了建设区水土流失，如果不采取水土保持措施，将对工程及项目区的水土资源及生态环境带来不利影响，甚至危及工程的安全运行。 该工程造成的水土流失主要为：水力侵蚀和风力侵蚀。 ②评价提出的水保措施 a、工程措施 施工生产、生活区：施工场地平整应做到挖、填平衡，场地周边根据地表汇水情况设置排水沟、沉淀池；施工完毕后，根据占地前的土地利用现状进行恢复。 施工道路区：施工场地道路必须进行硬化，且在出入口车身冲洗池，对来往的车辆轮胎及车身进行冲洗，避免将场地内的泥沙带出场外。施工完毕后项目区内裸露的空地应及时进行绿化复垦，通过植树种草，保持水土。施工道路应根据堤防沿线地表汇水情况确定排水沟断面尺寸；施工中裸露的地面应在开挖前做好施工围堰，做到分级开挖，分级防护，对临时占用的施工道路迹地根据占用前的土地利用现状进行恢复。 弃土场区：工程弃土原则上采取就近堆放，临时弃土场应做好防护工程，并由专业清运部门及时清运至指定地点。弃土处置方式为：回用于人行道种植池、电缆开挖后的回填以及垃圾中转站周边绿化用土，可全部回用。 b、植物措施 本项目建成后，工程绿化措施主要为： （i）根据地形地势，结合造景的需要，合理的选择各类植物，进行分类搭配种植； （ii）选择本乡本土或驯化较好，生长健状，观赏价值高的植物种类； （iii）常绿树与落叶树相结合，乔、灌、草、花相结合的植物种群，以及整型植物与自然种植相结合； c、管理措施 建议建设单位根据工程实况，编制切实可行的水土保持方案。最大限度地减少水土流失。 （5）其他生态保护措施 除采取上述水保措施外，为了减小本项目的生态影响，还需采取以下措施： a、落实工程临时占地的植被恢复工作，加强工程生态恢复的后期跟踪监管工作； b、严格执行施工设计开挖范围，规范施工人员和施工车辆进出道路，最大限度减少对植被和土壤的影响； c、施工期间应对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式教育施工人员，以减轻施工对周围环境的影响； d、由于土壤表层土对植物生长有良好的养护作用，本项目施工时应对施工区内的比较肥沃的表土进行剥离，剥离深度为0.3m，剥离的表土用于施工结束后的生态修复。 项目采取以上措施后，可将生态环境影响降至最小。

营运期环境影响分析： 该项目营运期主要污染因素有废气、废水、噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 废气 本项目建成后，废气主要为汽车尾气，垃圾中转站产生的NH3、H2S和臭气浓度。 （1）汽车尾气 本项目建成垃圾运输车将垃圾运输至垃圾中转站，车流量加大，汽车尾气排放量相应增加，尾气中碳氢化合物、NOx、CO以及行驶扬尘进入环境，且随着车辆行驶形成沿垃圾中转站道路的流动污染源，对垃圾中转站区域环境空气造成污染，评价提出运输车辆推荐采用以新能源为燃料的运输车辆，禁止国Ⅲ及以下排放标准柴油车运输，同时垃圾中转站周围进行绿化，可净化部分尾气。同时垃圾中转站应合理安排车辆运输时间，减少车辆因等待产生的怠速尾气。经过以上措施后不会给整个项目区的环境空气质量带来明显影响。 （2）垃圾中转站废气 项目主要大气污染为垃圾恶臭、粉尘，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站的废气主要来自于转运车间、垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为粉尘、H2S 和 NH3。 本项目建成后每天处理40t生活垃圾，其恶臭污染属于无组织排放，本项目拟建的垃圾转运站的废气处理方案如下： 转运车间采用密闭式建筑，减少垃圾的恶臭污染物散发，在垃圾卸料入口加装空气帘幕，防止臭气及灰尘外泄。为保证实现厂界达标排放，本次评价建议使用微生物除臭剂恶臭处理措施。 通过布置在垃圾站内四周的雾化喷嘴装置将空间除臭工作液充分雾化成微小液滴后均匀喷洒在空间，与站内的恶臭气体分子充分接触，由于微小的液滴表面能形成极大的表面能，该表面能可以吸附空气中构成恶臭气体的氨、硫化氢等臭气分子，并使臭气分子的结构发生变化，变得不稳定；此时，溶液中的有效分子可以向恶臭气体分子提供电子，与臭气分子发生反应；同时，吸附在液滴表面的臭气分子也能与空气中的氧气发生反应。经过空间除臭工作液的作用，臭气分子将被吸附、分解，从而达到净化的效果。 同时，垃圾中转站除臭装置布置在垃圾压缩坑上方的雾化喷嘴将除臭微生物溶液充分雾化后喷洒在垃圾表面，抑制垃圾倾倒时扬起的粉尘，并与垃圾混合，抑制垃圾中腐败细菌的滋生，使垃圾压滤液不再发臭。 a、垃圾压缩站内扬尘及其压滤液不再发臭的微生物除臭工艺 垃圾由各个收集点分散收集送到垃圾中转站，倒入垃圾站，在中转站卸料点上方布置的专用除臭剂喷头向堆放垃圾上喷洒有效微生物除臭剂溶液，高压雾化喷头喷出的雾罩可以有效抑制并消除垃圾倾倒时产生的扬尘，同时雾化后的有效微生物除臭剂溶液与垃圾充分混合，分解垃圾中的臭味，并抑制臭味的产生。每天工作结束时，用有效微生物除臭剂溶液将垃圾处理站的地面冲洗一遍，消除垃圾压滤液的恶臭污染，保持垃圾处理站及附近的环境清洁卫生。其工作流程为： 图6 生物除臭工艺流程图 根据对国内现有垃圾中转站污染物排放情况调査并参考《生活垃圾中转站恶臭污染防治对策》（环境卫生工程），中转站的废气主要来自于转运车间垃圾倾倒过程，废气中主要污染物为H2S和NH3。卸料、压缩、中转时产生的恶臭源强没有相关经验公式和计算方法，经査阅《环境卫生工程》2009年第S1期《垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、社会区域类环评影响培训教材及第一次污染源普査等有关资料，根据有关资料介绍和类比，常温下每吨垃圾的废气排污参数:NH3为60.59g/t，H2S为6.20g/t，本项目垃圾中转站日处理生活垃圾40t/d，则废气污染物NH3产生量为0.88t/a，H2S产生量为0.09t/a。 项目除臭设施综合除臭效率按照90%计算，则NH3排放量为0.088t/a，H2S排放量为0.009t/a，通过门窗无组织逸散。 为减少恶臭的影响，本次评价建议采取一下污染措施： ①垃圾收集点的垃圾要及时清运，防止生活垃圾在垃圾收集点长时间堆放。 ②垃圾收集车采用密闭式车辆，防止恶臭气体沿途飘散。 ③提高垃圾的压缩和转运效率，减少垃圾在转运站的停留时间。 ④渗滤液收集池中的渗滤液要及时清运，防止渗滤液长时间堆放。 （3）废气污染物排放核算量 1）无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 垃圾中转站 垃圾存放 NH3 微生物除臭 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 1.5 mg/m3 0.088 H2S 0.06 mg/m3 0.009 2）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表21 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 NH3 0.088 2 H2S 0.009 3）环境空气质量影响分析 a、气象资料 ①资料来源 地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19′0.12″，东经113°52′59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的西北方向距离约14.7km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。 ②气象特征 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。 ③多年气象要素统计结果 根据新乡市气象观测站1997～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。 新乡气象站气象资料整编表如下表所示： 表22 新乡象站常规气象项目统计（1998-2017） 统计项目 统计值 极值出现时间 极值 多年平均气温（℃） 15.2 / / 累年极端最高气温（℃） 38.3 2009-06-25 40.9 累年极端最低气温（℃） -9.4 2016-01-24 -13.1 多年平均气压（hPa） 1008.0 / / 多年平均水汽压（hPa） 13.0 / / 多年平均相对湿度(%) 63.9 / / 多年平均降雨量(mm) 575.7 2016-07-09 414.0 灾害天气 统计 多年平均沙暴日数(d) 0.3 / / 多年平均雷暴日数(d) 21.6 / / 多年平均冰雹日数(d) 0.3 / / 多年平均大风日数(d) 3.9 / / 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 8.1 2002-06-01 23.8 N 多年平均风速（m/s） 2.1 / / 多年主导风向、风向频率(%) ENE17.0 / / 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) 11.8 / / b、预测内容 根据废气产排特点，预测本项目无组织排放源最大落地浓度出现的距离。 c、评价因子及标准 表23 评价标准 评价因子 浓度值 标准名称 NH3 0.2mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D H2S 0.01 mg/m3 d、污染源调查内容与调查清单 项目污染源排放参数见下表。 表24 项目面源排放参数调查表 面源 名称 X坐标 Y坐标 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 源强 NH3 H2S / m m m m m º m h / kg/h kg/h 垃圾中转站 0 0 70 26 15 0 6 8640 正常 0.01 0.001 e、评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表25 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.9 最低环境温度/℃ -13.1 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表26 估算结果表（污染物i） 污染源 污染物 距源中心下风向距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率（％） 标准（mg/m3） 面源 垃圾中转站 NH3 98 0.0088 4.39 0.2 H2S 98 0.0009 1.57 0.01 本次环境空气评价工作等级采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN及导则相关规定确定，详见下表。 表27 环境空气评价工作等级确定情况一览表 污染源 污染物 最大浓度占标率Pmax（%） D10% 比较结果 级别 垃圾中转站 NH3 4.39 -- 1%≤Pmax＜10% 二级 H2S 1.57 -- 1%≤Pmax＜10% 二级 根据HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级。 根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5 km。 f、厂区废气排放对厂界浓度的预测 本项目废气污染物在各个厂界及敏感点处的浓度贡献值见下表： 表28 废气排放对厂界的贡献值 厂界 距厂界的距离（m） 预测浓度 （mg/m3） 占标率（%） 厂界浓度限值（mg/m3） 质量浓度 东厂界 NH3 1 0.0009 0.04 NH3 1.5 mg/m3、H2S 0.06 mg/m3 / H2S 1 0.00009 0.09 南厂界 NH3 1 0.0009 0.04 H2S 1 0.00009 0.09 西厂界 NH3 1 0.0009 0.04 H2S 1 0.00009 0.09 北厂界 NH3 1 0.0009 0.04 H2S 1 0.00009 0.09 湖畔春天 NH3 60 0.0090 4.49 / 0.2 mg/m3 H2S 60 0.0009 8.98 0.01 mg/m3 经计算，本项目废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，敏感点处湖畔春天NH3和H2S浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中规定的质量浓度限值，对周围环境影响不大。 g、大气防护距离 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，本项目无组织排放废气厂界最大地面浓度预测结果，本项目厂界废气无组织排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的限值要求，最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求，因此不需要设置大气防护距离。 2、废水 本项目营运期废水主要为路人及工作人员产生的生活污水、垃圾堆放产生的垃圾渗沥液和车辆、容器冲洗产生的清洗废水。 （1）渗滤液 垃圾中转站渗滤液指从中转站收集箱中渗透排放的高度污染的液体，包括其中所有的悬浮成分。压滤液的产生是由于垃圾堆放、收集、运输过程中降雨的渗透进入垃圾内部以及垃圾自身所含的水分而形成的。压滤液的成分很复杂，包括各种不同含量的有机物和无机物。本垃圾中转站只对生活垃圾负责，不包括工业垃圾，压滤液的产生量不仅和垃圾成分、含水率有关，还和垃圾的整个存放、收集、运输工艺，以及当地的降水雨、年降雨日有关。《根据生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJ150-2010）条文3.1.6“垃圾中转站渗滤液的日产生量考虑垃圾压缩装置的类型（水平或垂直）、压缩的程度、垃圾的主要组成成分、垃圾的密度等因素。渗滤液日产生量可按垃圾量的5%~10%（重量比）计:降雨量较少的地区垃圾渗滤液日产生量可按垃圾量的3%~8%（重量比）计”，结合本项目实际情況，本垃圾转运站产生的渗滤液平均按转运垃圾总量5%计。本项目垃圾设计压缩处理量为40td，则垃圾中转站渗滤液产生量为2t/d，即730t/a。项目渗滤液属初期渗滤液，根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》（H564-2010）国内生活垃圾填埋场渗滤液典型水质中常规污污染因子浓度如下： COD：10000mg/l、BOD5：4000mg/l、SS：500mg/l、氨氮：200mg/L。 （2）清洗废水 本项目运行过程中车辆在场地内冲洗，该项目垃圾中转站清洗水用量为0.6t/d（219t/a）。地面冲洗水水质为COD650mg/L、SS600mg/L、氨氮35mg/L、BOD5400 mg/L。 清洗废水和垃圾中转站产生的压滤液一起经吸污车收集后与垃圾一起进入新乡市垃圾填埋场，垃圾进入新乡市垃圾填埋场安全填埋，垃圾压滤液和清洗废水进入新乡市垃圾填埋场渗滤液处理设施中进行处理。 （3）生活污水 根据区域情况，项目建设成后每天上厕所人数为30人/d，并提供就业岗位2个，用水主要为洗手及冲厕用水，路人只在项目位置短暂停留，直接产生污水量较小，主要是洗手及冲厕用水，用水量按12L/人·d计，则路人用水量为0.36t/d，按80%的排污系数，则路人生活污水产生量为0.288t/d，工作人员用水量按30L/人·d计，则工作人员用水量为0.03t/d，按80%的排污系数，工作人员生活污水产生量为0.024 t/d，则正常情况下生活污水产生量为0.312t/d（年按照330d计算，则年排放水量为93.6t/a），类比确定废水水质：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N20mg/L、TP3 mg/L、TN30 mg/L，评价提出生活污水经化粪池处理后经管网排入小店污水处理厂（二期）处理，经过化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3 mg/L、TN30 mg/L，能够满足小店污水处理厂（二期）COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3 mg/L、TN40 mg/L的收水标准要求，经过小店污水处理厂（二期）处理后水质为COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15 mg/L，最终排入大沙河。 本项生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 2、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂（二期）位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m³/d，分两期建设。一期5万m3/d目前已运行多年，目前接近满负荷运营，二期工程已于2018年1月开始运行。小店污水处理厂（二期）的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂（二期）的收水范围。 本项目废水经厂区污水处理系统处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河。根据2019年9月-11月小店污水处理厂（二期）外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为0.8956万m3~1.7611万m3（评价按照最不利情况考虑，按照1.7611万m3/d进行评价），小店污水处理厂（二期）尚有3.2389万m3/d的余量。本项目新增外排废水0.312m3/d，仅占剩余处理能力的0.00096%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经厂内污水处理站处理后经市政管网排入小店污水处理厂（二期）处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表29 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、TP、TN 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表30 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 114.07932 35.29914 0.0094 污水处理厂 间断排放 08:00~ 18:00 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表31 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 小店污水处理厂（二期）的收水标准 350 2 NH3-N 30 3 TP 3 4 TN 40 ④废水污染物排放信息表 表32 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 COD 250 0.07 0.0234 2 NH3-N 25 0.007 0.0023 3 TP 3 0.0009 0.0003 4 TN 30 0.0085 0.0028 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0495t/a、NH3-N0.0050t/a、TP 0.0006/a、TN 0.0059t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0014t/a。 三、噪声 本项目营运期噪声主要为垃圾中转站运行过程中产生的设备噪声及车辆噪声，声源强度在60-75dB（A）之间，声源强度及治理效果见下表。 表33 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量 （台） 设备源强叠加值dB(A) 1 运输车 60 基础减振、厂房隔音、距离衰减 40 2 43 2 粉碎机 75 55 1 55 3 吸污车 60 40 1 40 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目垃圾中转站近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界及敏感点处噪声的贡献值叠加结果见下表。 表34 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 标准值 东厂界 运输车 43 5 29 49 昼间 60dB(A) 、夜间50dB(A) 粉碎机 55 2 49 吸污车 40 2 34 南厂界 运输车 43 1 43 49 粉碎机 55 2 49 吸污车 40 2 34 西厂界 运输车 43 2 37 44 粉碎机 55 4 43 吸污车 40 2 34 北厂界 运输车 43 1 43 55 粉碎机 55 1 55 吸污车 40 1 40 湖畔春天小区（60m） 运输车 43 62 7 19 / 粉碎机 55 64 19 吸污车 40 62 4 表35 敏感点处噪声预测值结果一览表 预测点 湖畔春天小区 标准值dB(A) 贡献值dB(A) 19 昼间60dB(A)、夜间5 0dB(A) 现状值 昼间 52.6~53.2 夜间 42.1~43.2 预测值 昼间 52.6~53.2 夜间 42.2~43.3 项目垃圾中转站运行期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，边界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求，最近敏感点湖畔春天噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 四、固废 本项目营运期固废为公厕产生的生活垃圾、垃圾中转站的垃圾。 1、公厕生活垃圾 营运期公厕使用人次按照30人/d，按每人每天生活垃圾产生量0.15kg计算，则建设营运期公厕工期生活垃圾产生量为4.5kg/d（1.485t/a）。生活垃圾主要成分为手纸，转运至垃圾中转站经过粉碎处理后统一运至新乡市垃圾填埋场。 2、垃圾中转站的垃圾 垃圾中转站的中转能力为40t/d（14600t/a），经过中转站内的垃圾粉碎机处理后由输送车运至新乡市垃圾填埋场处理。 表36 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 公厕 生活垃圾 一般固废 1.485 经过粉碎后运至新乡市垃圾填埋场处理 垃圾中转站 生活垃圾 一般固废 14600 五、土壤 本项目为N7820环境卫生管理和E4812市政道路工程建筑，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目属于其他行业，全部类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 六、地下水 本项目为N7820环境卫生管理和E4812市政道路工程建筑，主要包含便道砖和路缘石改造、路灯电缆改在和垃圾中转站建设。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 七、总量替代说明 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，本项目重点污染物排放量为COD 0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a，新增重点污染物排放量为COD 0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a，新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0074t/a、NH3-N0.0004t/a作为替代量。 八、选址合理性分析 1、符合规划 本项目位于新乡经济技术开发区，根据《新乡市大东区空间发展协同总体规划》（2016~2035），项目垃圾中转站所占用地为公共设施用地；根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目垃圾中转站所占用地为环境设施用地，符合规划要求。 九、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为3857.05万元，环保投资为233万元，环保投资占总投资的6.04％。环保投资详见下表。 表37 工程环保投资及环保设施竣工验收一览表 单位：万元 时期 影响分类 污染因素 治理措施 投资额 （万元） 施 工 期 生态环境 植被破坏 水土流失 施工结束后，临时占地的平整修复 50 施工结束后，对工程周边区域进行绿化、建造景观，护坡种草等 30 根据施工场地周边地表汇水情况设置排水沟、沉淀池 5 声环境 噪 声 在高噪声设备周围设置屏障；固定式的施工设备安装减振基础。对生产第一线高噪声环境下作业的施工人员，配备相应的防噪设施，如耳塞、防声头盔等，加强管理，合理安排施工时间 50 大气环境 扬 尘 洒水抑尘、设置围挡、八个100%，施工工地安装在线监测与视频监控，并与当地主管部门联网 50 水环境 施工废水 沉淀池收集后，全部回用 5 生活污水 化粪池收集处理后定期经密闭运输车运输至小店污水处理厂（二期）处理 2 固体废物 弃土、废路缘石和便道砖等 表层土设置堆场，施工结束后用于土方回填和生态修复。建筑垃圾清运至环卫部门规定的建设垃圾堆放场 10 建筑垃圾 分类收集，尽量二次利用，不能回收利用的应及时清运至新乡市垃圾填埋场处 5 生活垃圾、废电缆、废灯泡 分类设置垃圾箱，定期清运至垃圾填埋厂 3 营 运 期 声环境 车辆行驶及设备噪声 安装减振基础，墙体采用隔音材料、距离衰减、加强绿化 8 水环境 生活污水 化粪池（1座，规模不小于0.5t/d）收集后经市政管网排入小店污水处理厂（二期）处理 5 固体废物 生活垃圾 生活垃圾定点堆放，由环卫部门定时清运 2 废气 H2S、NH3、臭气浓度 加强绿化，利用生物除臭装置定期除臭、消毒 8 合 计 233

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 无组织排放 | 达标 |
|  | 营运期 | 垃圾中转站 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 加强绿化，定期除臭、消毒 |  |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOX | 无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 SS 、NH3-N 、TP、 TN | 化粪池处理后进入小店污水处理厂（二期） | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 公厕 | 生活垃圾 | 经过粉碎后运至新乡市垃圾填埋场处理 | 可行 |
|  | 垃圾中转站 | 生活垃圾 |  | 可行 |
| 噪 声 | 施工期噪声污染主要来自施工机械，如挖掘机、推土机、压路机等，源强为84～91dB(A)，经过采取各项降噪措施后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；营运区噪声主要为车辆噪声、粉碎设备噪声，噪声强度在65~70 dB(A)，经过减振基础，墙体采用隔音材料等措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）施工期的生态影响 本项目施工期主要为便道砖和路缘石的更换，路灯电缆改造及增驾变压器，以及垃圾中转站的建设，对原有植被破坏较小，主要影响为垃圾中转站土石方开挖造成的植被破坏，产生新的水土流失。建设单位应采取环评提出的各项防护和恢复措施，将生态影响降至最低。 （2）营运期的生态影响 本项目建成后，主要为车辆尾气、垃圾中转站恶臭和噪声对周围生态的影响，该类影响较小，同时垃圾中转站加强植被种植，将噪声、尾气均采取有效治理措施，可将其对周围环境的影响降到最低。 |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。 2、项目选址可行 本项目位于新乡经济技术开发区，根据《新乡市大东区空间发展协同总体规划》（2016~2035），项目垃圾中转站所占用地为公共设施用地；根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目垃圾中转站所占用地为环境设施用地，符合规划要求。 3、该项目施工期和营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 A、施工期 1）噪声：本项目施工阶段噪音主要来自挖掘机、装载机、平底机等高噪声设备及汽车运输产生的噪声，建议控制施工时间，高噪声设备夜间不得施工，设置隔音屏障，固定设备安装减振基础等。 2）废气：本项目施工阶段产生的大气污染物主要为扬尘和汽车尾气，企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到八个“100%”（ 施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标）、开复工验收、“三员”管理等制度。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求。 3）固废：本项目施工阶段产生的固废主要为工程弃土、建筑垃圾与生活垃圾以及废电缆、灯牌。生活垃圾经过收集后统一由环卫部门处理；工程弃土回用于人行道种植池、电缆开挖后的回填以及垃圾中转站周边绿化用土；建筑垃圾主要指工程施工产生的更换下来的便道砖和路缘石，评价提出：建筑垃圾严禁随意丢弃，由施工方将垃圾分类收集，能回收利用的应进行二次利用，不能回收利用的应及时清运至新乡市垃圾填埋场处置；废灯泡与废电缆一起定期送至新乡市垃圾填埋场处理。 4）废水：本项目施工阶段产生的废水主要为混凝土搅拌设备清洗废水与生活污水。施工人员生活污水经过临时化粪池处理后定期经密闭运输车运输至小店污水处理厂（二期）处理；混凝土搅拌设备清洗废水建设临时沉淀池对施工废水进行收集和处理，沉淀池上清液回用于砂石拌料或施工现场洒水保湿等，废水不外排，沉淀物主要为泥沙，可用于施工场地回填等，不会对环境造成不利影响。 B、营运期 1）噪声： 本项目营运期噪声主要为垃圾中转站运行过程中产生的设备噪声及车辆噪声，声源强度在60-80dB（A）之间，设备经减振、隔声和距离衰减后，预测各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的限值要求，最近敏感点湖畔春天噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 2）固废： 运营期固废主要为公厕产生的生活垃圾和垃圾中转站本身的垃圾，经过粉碎后由运输车运至新乡市垃圾填埋场处理。 3）废水： ①生活污水 项目废水主要为路人及员工产生的生活污水，经过化粪池处理后经管网排入小店污水处理厂（二期）处理，最终排入大沙河。 ②清洗水 清洗废水和垃圾中转站产生的压滤液一起经吸污车收集后与垃圾一起进入新乡市垃圾填埋场，垃圾进入新乡市垃圾填埋场安全填埋，垃圾压滤液和清洗废水进入新乡市垃圾填埋场渗滤液处理设施中进行处理。 4）废气 项目废气为垃圾中转站产生的NH3和H2S废气，采取微生物除臭工艺后，废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，敏感点处湖畔春天NH3和H2S浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH30.2mg/m3、H2S0.01 mg/m3的质量浓度限值，对周围环境影响不大。 5）生态 本项目主要为市政设施提升改造工程，施工期和营运期均采取了有效的措施防止对生态产生较大的影响，项目建成后对周围环境及设施均有提升的作用，对生态环境影响可接受。 5、本项目环保投资为233万元，环保投资占总投资的6.04％。用于施工期及营运期噪声、固废、废水、废气和生态治理。 4、总量控制 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0495t/a、NH3-N0.0050t/a、TP 0.0006/a、TN 0.0059t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0037t/a、NH3-N0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0014t/a。 废气排放仅为无组织排放：NH3 0.088t/a，H2S 0.009t/a。 二、建议 1、施工期开挖土方定期洒水、及时清运，建材入库存放，减少扬尘影响，建筑、垃圾保湿运送、定点倾倒。 2、制定有关维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例，减少对垃圾中转站周围环境的影响。 3、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 4、建议建设单位根据工程实况，编制切实可行的水土保持方案，最大限度地减少水土流失。 5、由于本项目施工区域面积较大，开挖的土方量较大，建议开展施工期环境监理工作，以减轻施工期对周边环境的影响。 6、加强运营过程中对周边河渠的环境管理，严禁直接向河渠内倾倒垃圾、排放废水等。 三、总结论 新乡经开区市政设施提升改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020.6.17

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ | 500～2000t/a□ | ＜500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10) 其他污染物（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次 PM2.5□；不包括二次 PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ | 本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ | 本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ | 本项目最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（）h | 非正常占标率≤100%□ | 非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标□ | 叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（/）t/a | VOCs：（/）t/a |
| 注：“□” 为勾选项，填“√” ；“（）”为内容填写项 |

附表2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区 □；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放(；其他□ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ | 生态环境保护主管部门(；补充监测 □；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下□；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.0037） | （40） |
|  |  | （NH3-N） | （0.0002） | （2） |
|  |  | （TP） | （0.00004） | （0.4） |
|  |  | （TN） | （0.0014） | （15） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动 □；无监测□ | 手动 (；自动 □；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （污水总排放口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、氨氮、TN、TP） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

废气、噪声、水土流失

废便道砖和路缘石、废气、噪声、水土流失

废气、噪声

废气、噪声

验收

修建种植池

铺设透水砖和路缘石

清表

旧便道砖和路缘石挖除

回填

弃土

场地平整

土方开挖

建筑修筑

设备安装

验收

噪声

废气、噪声、建筑垃圾

废气、噪声、弃土、水土流失

废气、噪声、弃土、水土流失

废气、噪声、水土流失

废气、噪声、废电缆

废气、噪声、建筑垃圾

废灯箱、灯泡

灯具维修

新电缆铺设

变压器架设

旧电缆开挖维修

土方开挖

验收

回填

弃土

废气、噪声、固废

废气、噪声

废气、噪声

运输车

粉碎

卸料

垃圾收集车

生活垃圾

垃圾填埋场

运输车

集装箱

市政管网

化粪池

路人生活污水

垃圾表面

雾化喷嘴

微生物除臭剂

除臭控制系统