建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司 |
| 法人代表 | 宋青林410711198003060018 | 联系人 | 宋青林 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 |
| 联系电话 | 13569833445 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2020-410772-34-03-036564 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C3464制冷、空调设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2200m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000（税费50） | 环保投资 （万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 项目由来 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，拟投资1000万元建设“新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目”，租赁现有闲置厂房进行生产（租赁协议见附件），项目占地面积2200m2。经现场勘察，目前项目选址为空厂房，设备未安装，不涉及未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018年修改单，本项目属于二十三项“通用设备制造业”第69条“通用设备制造及维修”。名录规定：“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响评价报告书，其他（仅组装的除外）应编制环境影响评价报告表，仅组装的应编制环境影响评价登记表”。本项目主要生产工艺包括：下料、折弯、焊接等，不涉及电镀、喷漆工艺，不属于仅组装的项目，故应编制环境影响评价报告表。 本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号），本项目属于通用设备制造及维修，属于告知承诺类项目，告知承诺制申请表及承诺书见附件。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码：2020-410772-34-03-036564（详见附件）。 本项目情况与产业政策相符性分析见表1。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 十四、机械 49、制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器；使用环保制冷剂（ODP 为 0、GWP 值较低）的制冷空调压缩机 本项目为年产25万套换热设备项目 不属于 限制类 十一、机械 49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 本项目所用焊机是手工电弧焊和自动焊接机，不属于限制类，所用冲床为可以安装保护装置的冲床 不属于 淘汰类（落后生产工艺装备） 十、机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机21、磁放大器式弧焊机22、无法安装安全保护装置的冲床 不属于 淘汰类（落后产品） 七、机械 查阅无相关对应条款 本项目产品为换热设备 不属于 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析一览表 名称 备案内容 本项目情况 对比结果 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济技术开发区 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 一致 产品 年产25万套换热设备 年产25万套换热设备 一致 生产工艺 下料、折弯、冲压翅片、组装、胀管、焊接、试漏、包装 下料、折弯、翅片冲压、端板制作、连接管制作、穿管、胀管、扩口、组装、焊接、试漏、烘干、铆合风罩/装加热丝、包装 一致 设备 冲床、下料折弯机、胀管机、焊接生产线 冲床、切割机、下料折弯机、剪板机、台钻、胀管机等 设备清单详见表5 三、项目建设与当地规划相符性 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》用地规划图，项目厂址占地性质为工业用地，符合用地规划要求。 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，项目四周环境为：东邻空厂房，南邻纺织厂，西临道路，隔路为空厂房，北邻中关村E谷创想基地B座（12m，现为空办公楼，正在施工装修，未有企业入驻）。距离厂界最近的敏感点为：西北17m处的中关村E谷创想基地A座，西北230m处的新乡职业技术学院，东北60m处为消防大队，东南580m处的下庄村。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，项目基本情况见表3。 表3 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目 2 建设单位 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司 3 产品方案 年产25万套换热设备 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 5 占地面积 2200m2 6 总投资（万元） 1000 7 定员与工作制度 定职员工25人，8小时/天，年工作330天 经现场勘查，本项目选址目前为空厂房，现场照片见下图。 图2 项目选址现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表4。 表4 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 1座，建筑面积为2100m2 租赁现有 2 辅助工程 仓库、实验室 1座 （1层），建筑面积为300m2 办公区 （2层），建筑面积为300m2 3 环保工程 废水 生活污水：化粪池1座 依托园区 废气 焊接烟尘、液化石油气燃烧废气 集气罩 袋式除尘器+15m高排气筒 新建 切割烟尘 集气罩 噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 新建 固废 一般固废临时堆场1座（5m2） 新建 危废暂存间1座（5m2） 新建 4 公用工程 水 园区统一供水 / 电 园区统一供电 / 3、主要生产设备 表5 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 冲床 45T 2 翅片冲压 2 60T 3 3 40T 3 端板制作 4 25T 2 5 15T 1 6 校直下料机 Φ9.52 1 铜管校直下料 7 Φ7 1 8 全自动 2 9 管径下料机 φ9.52 1 连接管制作 10 Φ8 1 11 Φ6 1 12 折弯机 / 6 折弯 13 φ9. 2 4 14 φ7 2 15 剪板机 / 1 端板制作 16 激光切割机 750W 1 17 切割机 JD-275B 1 切割 18 J03-110 1 19 胀管机 φ9.52 3 胀管 20 φ7 2 21 扩孔机 / 3 扩口 22 缩孔机 / 1 缩口 23 台钻 / 2 端板制作 24 手工焊枪 / 4 焊接 25 自动焊接机 / 1 26 充气枪（氮气） / 2 试漏 27 保压枪 / 2 28 水槽 / 3 29 气动铆合机 / 1 铆合风罩 30 气动铆钉枪 / 2 31 烘箱 30Kw 1 烘干 32 空压机 普压 2 1用1备 33 高压 1 / 4、产品方案 本项目产品方案及产量详见表6。 表6 项目产品及产量一览表 序号 产品名称 年产量 1 换热设备 25万套 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表7。 表7 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号 名称 年用量 单位 备注 1 铜管 110 吨 / 2 铝箔 100 吨 / 3 铝板 8 吨 / 4 镀锌板 22 吨 / 5 弯头 100 万个 / 6 磷铜焊条 0.6 吨 25kg/盒 7 液化气 2 吨 55kg/罐（厂区最大存储量为4罐0.22t） 8 氮气 0.024 吨 12kg/瓶 9 氧气 0.2 吨 12kg/瓶 10 橡胶堵头 26 万个 / 11 液压油 0.05 吨 50kg/桶 12 润滑油 0.025 吨 25kg/桶 13 加热丝 5 万个 / 14 风罩 5 万个 / 关于项目焊接使用液化气的说明：项目焊接用于铜管的焊接，根据新乡市本地同类行业调查（如134和775厂等），铜管焊接均采用液化气焊接，经查阅资料，气焊燃料可选择乙炔或液化气，根据实际试验，乙炔气在焊接时温度较高，效果不如液化气焊接好，因此选择液化气作为气焊的燃料。 六、相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 禁止开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、黄河故道森林公园 不属于 新乡市 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇水源保护区 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。 本项目距古固寨镇水源保护区一级边界距离为5000m。 不在保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产） 本项目产品为换热设备，属于通用设备制造，不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工 属于一类工业项目 由表8可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表 属于简化审批类项目 下放部分审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 本项目主要产品为换热设备，不含有电镀和喷涂工艺，属于一类工业项目 根据新环[2019]238号文件，本项目为凤泉区审批项目 放宽部分审批条件 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主 产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 本项目位于国家新乡经济技术开发区内，该园区规划环评已经批复；园区设有独立的污水处理厂，本工程外排废水进入小店污水处理厂（二期） 本项目在放宽条件内 严控部分区域重污染 目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业 不属于严控重污染项目 在《大气污染防治重点单元》 的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、 合金等行业单纯新建和单纯扩大 能的项目； 本项目在《大气污染防治重点单元》内，不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉 汞、砷等重金属污染 排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目不在《重金属污染防控单元》内，且不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表10 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 类别 《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求 本项目情况 对比结论 一、总体要求 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南。 本项目位于实施范围内 3.坚决治理“散乱污”企业。 各省（市）统一“散乱污”企业认定标准和整治要求。各城市要根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步明确“散乱污”企业分类处置条件。对提升改造类企业，要坚持高标准、严要求，对标先进企业实施深度治理，由相关部门会审签字后方可投入运行。要求所有企业挂牌生产、开门生产 本项目正按规定进行环境影响评价，本项目未开工建设，不属于“散乱污”企业。 符合要求 4.加强排污许可管理。 2019年12月底前，按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，完成人造板、家具等行业排污许可证核发工作。深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，核发一个行业，清理一个行业。通过落实“摸、排、分、清”四项重点任务，全面摸清2017-2019年应完成排污许可证核发的重点行业排污单位情况，排污许可证应发尽发，实行登记管理，最终将所有固定污染源全部纳入生态环境管理。加大依证监管和执法处罚力度，督促企业持证排污、按证排污，对无证排污单位依法依规责令停产停业。 本项目将按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，在规定时间内申领排污许可证。 符合要求 6.推进工业炉窑大气污染综合治理 加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实行燃料清洁低碳化替代。加快取缔燃煤热风炉，依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉。2019年12月底前，各地基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 本项目无工业窑炉设备，焊接工序产生的液化石油燃烧废气经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气参照执行工业窑炉排放标准。 符合要求 （六）加强基础能力建设 鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数。 本项目建成后按照要求在厂区内的污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控。 符合要求 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表11 与《实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 1.持续推进工业污染源全面达标行动 将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2018年12月底前，完成陶瓷、耐火材料、再生金属工业排污许可证核发工作，将错峰生产方案载入排污许可证；已完成排污许可证核发的行业，2018年10月底前，要将错峰生产方案要求补充到排污许可证中；2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 本项目将按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，在规定时间内申领排污许可证。 符合 2.继续开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物(废液)工作。2018年认真开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物(废液)专项行动，对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业开展全面排查，就企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式等建立台账，并实行月申报备案制度，在每月月底前向当地环保部门报告当月本企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式，从制度上确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，杜绝违法倾倒、转移等现象发生。 本项目产生的废液压油、废润滑油属于危险废物(废液)，本项目将按照要求建立台账，按要求向当地环保部门报告当月本企业危险废物的种类、数量和处理处置方式。 符合 3.严格依法达标排污。从2018年起，所有工业企业要在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后达标排入小店污水处理厂（二期），本项目将按排污许可证的规定进行排污。 符合 4.有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米执行，自2019年1月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。 液化石油气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 4、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表12 本项目与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 6.加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。 本项目建成后将进行固定污染源排污许可申请。 符合 28.提升工业炉窑大气污染综合治理水平 加强有组织烟气治理。建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。 加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全 前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。 本项目无工业窑炉设备，焊接工序产生的液化石油燃烧废气经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气参照执行工业窑炉排放标准。 符合 54.完善工业企业监测监控体系 2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。 本项目建成后按照环保部门要求在排气筒安装在线监控设施并与生态环境部门联网。 符合 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目建成后按照要求在总用电处、生产设施处、废气处理设施处安装用电监控设施。 符合 5、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 表13 本项目与《通知》对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘设置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮、车身干净、运行不起尘。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，生产过程中不使用粉状物料。 符合 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需要在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置积尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用毡布覆盖，毡布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应毡盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，生产过程中不使用粉状物料。 符合 （三）生产环节 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理措施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，原料中无粉料，仅在焊接和切割过程会产生粉尘、SO2、NOx，经过集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 符合 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 本项目要求厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，经常对厂区道路定期洒水清扫。 符合 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 项目建成后根据要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》的要求。 6、本项目与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表14 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符 合要求 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，原料中无粉料，仅在焊接和切割过程会产生粉尘、SO2、NOx，经过集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 符合 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，原料中无粉料，仅在焊接和切割过程会产生粉尘、SO2、NOx，经过集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 符合 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。 本项目为C3464制冷、空调设备制造，生产过程中不使用粉状物料 符合 6.1.8除尘器除灰防扬尘措施 火电、冶金等行业大型除尘器除尘灰应使用气动或螺旋方式输送，小型除尘器卸灰口要加装软联接。除尘灰必须直接卸入密封容器或包装袋内，避免形成二次扬尘污染，严禁敞开卸灰。 本项目所用袋式除尘器在卸灰口处加装软联接，回收的粉尘收集至包装袋内定期交由环卫部门处理 符合 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进绿化，无裸露土地。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 7、本项目与河南省2019年工业炉窑污染治理方案对比分析 表15 与河南省2019年工业炉窑污染治理方案对比分析 《治理方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 对比 结果 三、主要任务 （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤均实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。 本项目无工业窑炉设备，焊接工序产生的液化石油燃烧废气，属于清洁能源，不在淘汰炉窑之列。 符合 （三）实施工业炉窑深度治理 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自 2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 液化石油气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。 符合 8、与《《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《通知》）的对比分析 表16 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 一、安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目在总用电位置、主要生产设施处、废气治理设施处安装用电量监控系统终端。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 9、本项目与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（以下简称《通知》）的对比分析 表17 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符 合要求 （一）持续调整优化产业结构 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于C3464制冷、空调设备制造，生产过程中不涉及锅炉；本项目无工业窑炉设备，焊接工序产生的液化石油燃烧废气经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气参照执行工业窑炉排放标准。 符合 （十）提高监测能力 56. 完善工业企业监测监控体系。全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年各市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。 本项目废气经过处理后经过15m高排气筒排放，项目完成后按照环保政策要求排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网。 符合 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 项目完成后按照环保政策要求排气筒安装废气在线监控设施，同时生产设施、废气处理设施及厂区大门口处安装视频监控，同时厂区厂区总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 符合 10、本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的对比分析 表18 与工业炉窑大气污染综合治理方案对比分析 与本项目相关条文 本 目情况 对比 结果 三、重点任务 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目无工业窑炉设备，焊接工序产生的液化石油燃烧废气，属于清洁能源，不在淘汰炉窑之列。 符合 （三）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 液化石油气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。 符合 11、与集聚区准入条件对照分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南（见附图一），项目与新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）准入条件对照分析如下。 表19 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 项目准入条件 本项目 是否 符合 聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、 外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 符合 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上； 本项目可以满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》中的要求；本项目无最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平。 符合 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 本项目属于一类工业项目。 符合 1）化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻； （2）汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目； （3）装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目； （4）化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻； （5）其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。 本项目位于其他区工业用地区，本项目为C3464制冷、空调设备制造，属于轻污染项目。 符合 由表19可知，本项目符合新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南产业规划要求，能够满足准入条件。 12、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）的对照分析 表20 与豫环办〔2020〕22号文的对照分析 主要 任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 二、落实环评审批正面清单 （二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下： 1.生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围（见附件3）； 2.位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。 本项目为通用设备制造，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的二十三、通用设备制造业的第69类：通用设备制造及维修，生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。 符合 三、优化建设项目环评管理 （三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。 本项目为新增重点污染物排放量的项目，新增污染物排放总量指标区域内同意从年度总量指标里支取。同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。 符合 由上表可知，本项目满足豫环办〔2020〕22号文的相关要求。 13、本项目与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的对照分析 本项目与新环[2020]37号文的相关内容对比分析见下表： 表21 与新环 [2020]37号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围 严格按照生态环境部豁免管理试点范围和环 告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。 本项目属于通用设备制造，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。 符合 二、简化建设项目总量管理 对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核，环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见。主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。 本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、SO2、NOX）排放的项目，区域内同意该项目污染物排放总量指标从年度总量指标里支取。同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。 符合 由上表可知，本项目满足新环 [2020]37号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 该项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温40.9℃，最低气温-13.1℃。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1:2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表22 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后进入小店污水处理厂（二期）进一步处理，之后排入大沙河，大沙河水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测2020年3月份周报数据见下表。 表23 大沙河水花堡断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 12.1~27.9 0.44~0.75 0.09~0.12 断面标准 40 2 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）和《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在区域属于3类声环境功能区（见附图三）。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为48~51dB(A)、夜间42~44dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目为C3464制冷、空调设备制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积2200平方米，即0.22hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），属于不敏感地区，可不开展土壤环境影响评价，故未进行土壤现状监测。 6、生态环境现状 评价区域内目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保 护级别）： 经现场勘查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，根据《新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，距离本项目厂址最近的乡镇饮用水源地为新乡县古固寨镇地下水井群，保护区界定如下：一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域，没有设置二级保护区。根据现场勘查，本项目距该地下水井群一级保护区边界的距离为5km，不在饮用水源保护区范围内。 本项目周围环境保护目标和保护级别见表24。 表24 保护目标概况 保护类别 敏感点名称 相对坐标 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 X Y 声环境、 大气环境 中关村E谷创想基地B座 -17 28 办公楼 办公人员 北 12 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 中关村E谷创想基地A座 -60 32 办公楼 办公人员 西北 17 新乡职业技术学院 -410 169 学校 教职人员 西北 230 消防大队 95 58 办公楼 办公人员 东北 70 下庄村 572 -234 村庄 居民 东南 580 饮用水水源地 新乡县古固寨镇地下水井群 西南 5000 乡镇地下水饮用水源一级保护区 地表水 大沙河 西北 2700 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表25 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项 目 标 准 限 值 地表水 《地表水环 质量标准》（GB3838-2002）IV类 pH 6-9 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L TN 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 pH（无量纲） 6.5～8.5 总硬度 450mg/L 耗氧量 mg/L 氨氮 0.5mg/L 溶解性总固体 1000mg/L 总大肠菌群 3.0mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 300μg/m3（24小时平均） 200μg/m3（年平均） PM2.5 75μg/m3（24小时平均） 35μg/m3（24小时平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） 70μg/m3（年平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） 60μg/m3（年平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） 40μg/m3（年平均） CO 10mg/m3（1小时平均） 4mg/m3（24小时平均） O3 200μg/m3（1小时平均） 160μg/m3（日最大8小时平均） 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类 噪声 昼 65dB(A) 夜 55dB(A) 土壤环境 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值 砷 60mg/kg 镉 65mg/kg 铬（六价） 5.7mg/kg 铜 8000mg/kg 铅 800mg/kg 汞 38mg/kg 镍 900mg/kg 四氯化 2.8mg/kg 氯仿 0.9mg/kg 氯甲烷 37mg/kg 1，1-二氯乙烷 9mg/kg 1，2-二氯乙烷 5mg/kg 1，1-二氯乙烯 66mg/kg 顺1，2-二氯乙烯 596mg/kg 反1，2-二氯乙烯 54mg/kg 二氯甲烷 616mg/kg 1，2-二氯丙烷 5mg/kg 1，1，1，2-四氯乙烷 10mg kg 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8mg/kg 四氯乙烯 53mg/kg 1，1，1-三氯乙烷 840mg kg 1，1，2-三氯乙烷 2.8mg/kg 三氯乙烯 2.8mg/kg 1，2，3-三氯丙烷 0.5mg/kg 氯乙烯 0.43mg/kg 苯 4mg/kg 氯苯 270mg/kg 1，2-二氯苯 560mg/kg 1，4-二氯苯 20mg/kg 乙苯 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 甲苯 1200m /kg 间二甲苯+对二甲苯 570mg/kg 邻二甲苯 640mg/kg 硝基苯 76mg/ g 苯胺 260mg/kg 2-氯酚 2256mg/kg 苯并[a]蒽 15mg/kg 苯并[a]芘 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 崫 1293mg/k 二苯并[a，h]蒽 1.5mg/kg 茚并[1，2，3-cd]芘 15mg/kg 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表26 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废水 小店污水处理厂（二期）收水标准 COD 350mg/L SS 280mg/L NH3-N 30mg/L TN 40 mg/L TP 3mg/L 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 颗粒物 有组织 120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒） 无组织 1.0mg/m3 参照执行河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41 1066-2020) 颗粒物 30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOx 300mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间65dB (A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0495t/a、NH3-N0.0050t/a、TP 0.0006/a、TN 0.0059t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a。 本项目新增颗粒物0.0445t/a（其中有组织颗粒物0.021t/a，无组织颗粒物0.0235t/a），SO2 0.0006t/a（有组织产生量为0.00054t/a，无组织产生量为0.00006t/a）、NOX 0.0051t/a（有组织产生量为0.00459t/a，无组织产生量为0.00051t/a。 本项目新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0158t/a、NH3-N0.0008t/a作为替代量；拟从新乡市同兴包装铜材有限公司调剂给本项目SO2 0.00108t/a、NOX 0.00918t/a、颗粒物0.042t/a作为替代量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程示意图如下： 图3 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程如下： 1、端板制作：将外购的铝板、镀锌板按图纸要求用激光切割机、切割机、钻床、冲床和剪板机进行下料，然后用折弯机进行折弯，此工序会产生设备噪声、固废和废气。 2、翅片冲压：外购的铝箔经冲床加工成所需的翅片，该工序主要产生设备噪声和固废。 3、连接管制作：外购的铜管经管径下料机按图纸要求进行下料，然后用折弯机进行折弯，折弯后的铜管经扩孔机、缩孔机按需求进行扩口和缩口，此工序会产生设备噪声和固废。 4、U型管制作：外购的铜管经铜管校直下料机按图纸要求进行下料，然后经折弯机加工成U型铜管，此过程会产生设备噪声和固废。 5、穿管、胀管：用U型铜管将端板和翅片按照图纸穿到一起，经胀管机进行胀紧，此过程会产生设备噪声。 6、扩口：将U型管上端两口用扩孔机扩成喇叭口的样式，便于焊接牢固，此过程会产生设备噪声。 7、组装、焊接：将连接管和弯头组装到U型管上用手工焊机和自动焊机进行焊接，焊接焊接过程使用液化气，此过程会产生噪声和废气。 8、试漏：用干净水作为介质放入水槽中，将焊接好的产品内部用充气枪充满氮气后放入水中，查看焊点处有无冒泡现象，水槽中的水定期补充，不外排。 9、烘干：试漏后的产品上有水分，天气好的时候自然晾干，若到冬季和阴雨天则用烘箱进行烘干。 10、铆合风罩/装加热丝：根据产品需要，用气动铆合机、启动铆钉枪将风罩铆合至产品上或者。用按压的方法进将加热丝组装到产品上，此过程会有噪声产生。 11、包装：产品经包装后入库待售。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表27。 表27 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活废水 COD、SS、NH3-N、TP TN 化粪池处理后进入小店污水处理厂（二期） 废气 焊接 烟尘、SO2、NOx 集气罩 袋式除尘器+15m高排气筒 激光切割 切割烟尘 切割区下方封闭，采用吹吸式集气管道收集 普通切割 集气罩 噪声 下料、折弯、冲压等 噪声 基础减振、厂房隔声和距离衰减 固废 下料、冲压等 废边角料 暂存于一般固废临时堆场，收集后出售 废气处理 除尘器收尘 收集后交环卫部门处理 设备维护 废液压油、废润滑油 危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 颗粒物 | 有组织 | 0.21t/a，128mg/m3 0.64kg/h | 0.021t/a，12.8mg/m3 0.064kg/h |
|  | 焊接 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气燃烧 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.0235t/a | 0.0235t/a |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.00054t/a，0.32mg/m3 0.0016kg/h | 0.00054t/a，0.32mg/m3 0.0016kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.00006t/a | 0.00006t/a |
|  |  | NOX | 有组织 | 0.00459t/a，2.78mg/m3 0.0139kg/h | 0.00459t/a，2.78mg/m3 0.0139kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.00051t/a | 0.00051t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （198t/a） | COD | 350mg/L，0.0693t/a | 40 mg/L，0.0079t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0050t/a | 2 mg/L，0.0004t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0006t/a | 0.4 mg/L，0.0001t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0059t/a | 15 mg/L，0.0030t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 下料、冲压等 | 废边角料 | 1t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 废废润滑油 | 0.01 t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器收尘 | 0.189t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为剪板机、切割机、折弯机、空压机等，声源强度在65-85dB（A）之间，经减振、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，敏感点中关村E谷创想基地A座、中关村E谷创想基地B座、消防大队的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，无需新建厂房，故不存在施工期影响。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 本项目无生产废水，员工定员25人，单班生产，年工作330天，员工均不在厂内食宿，生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为0.75t/d（247.5t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.6t/d（198t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。 本项生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 2、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂（二期）位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m³/d，分两期建设。一期5万m3/d目前已运行多年，目前接近满负荷运营，二期工程已于2018年1月开始运行。小店污水处理厂（二期）的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂（二期）的收水范围。 本项目废水经厂区污水处理系统处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河。根据2019年9月-11月小店污水处理厂（二期）外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为0.8956万m3~1.7611万m3（评价按照最不利情况考虑，按照1.7611万m3/d进行评价），小店污水处理厂（二期）尚有3.2389万m3/d的余量。本项目新增外排废水0.6m3/d，仅占剩余处理能力的0.0019%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经厂内污水处理站处理后经市政管网排入小店污水处理厂（二期）处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表28 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、TP、TN 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表29 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 114.042593° 35.273690° 0.0198 污水处理厂 间断排放 08:00~ 18:00 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表30 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 小店污水处理厂（二期）的收水标准 350 2 NH3-N 30 3 TP 3 4 TN 40 ④废水污染物排放信息表 表31 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 COD 250 0.15 0.0495 2 NH3-N 25 0.015 0.0050 3 TP 3 0.0018 0.0006 4 TN 30 0.018 0.0059 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0495t/a、NH3-N0.0050t/a、TP 0.0006/a、TN 0.0059t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a。 二、废气 本项目废气主要为焊接烟尘、焊接过程液化石油气燃烧产生的废气和切割粉尘。 1、焊接烟尘 本项目废气主要为焊接过程中产生的少量的焊接烟尘，主要来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小（直径5(m以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～8g/kg焊丝，本次项目排放系数取为焊接烟尘8g/kg焊丝。本项目焊丝用量为0.6t/a，据此进行计算，项目焊接废气中烟尘产生量为0.0048t/a，工作时间以1h/d（330h/a）计。 为了减少焊烟对大气的污染，企业拟在焊机上方安装集气罩收集后经袋式除尘器对焊烟进行处理，处理后经15m排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，则焊烟有组织产生量为0.0043t/a（0.013kg/h），无组织排放量为0.0005t/a（0.0015kg/h）。 2、火焰焊接液化石油气燃烧废气 根据企业提供的资料以及液化石油气气体密度，火焰焊接工段液化石油气用气量约为0.085万m3/a。项目燃烧废气参照《工艺污染源产排污系数手册第十分册》常压工业锅炉烟气量、二氧化硫、氮氧化物排污系数。项目燃气设施排污系数如下： 表32 工业锅炉产排污系数表-常压工业锅炉（液化石油气） 燃气名称 污染物指标 单位 产污系数 液化石油气 二氧化硫 kg/万m3-气 0.02S 氮氧化物 kg/万m3-气 59.61 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，是指燃气收到基馏分含量，单位为毫克/立方米，以质量百分数的形式表示。《液化石油气》GB11174-1997，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，本项目S取343。 根据社会区域类登记培训教材中表4-12的数据，每万m3液化石油气燃烧产生烟尘约为2.2kg。综上，本项目液化石油气燃烧废气产排情况如下。 据此计算燃气污染物排放量如下： 表33 液化石油气燃烧废气产生情况一览表 排放源 污染因子 产生量（t/a） 烟气量2.8301万Nm3/a SO2 0.0006 NOX 0.0051 烟尘 0.0002 液化石油气燃烧废气一并经焊接处集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器处理效率按90%计，企业拟采购的风机总风量约为5000m3/h。其中烟尘有组织产生量为0.00018t/a（0.00055kg/h），无组织排放量为0.00002t/a（0.00006kg/h），SO2有组织产生量为0.00054t/a（0.0016kg/h，0.32mg/m3），无组织排放量为0.00006t/a，NOX有组织产生量为0.00459t/a（0.0139kg/h，2.78mg/m3），无组织排放量为0.00051t/a。 3、切割烟尘 根据《机加工行业环境影响评价中常用污染物源强估算及污染治理》（2019.9，许海萍等），切割粉尘产生量为原料使用量的1‰，本项目原料用量为230t/a，则烟尘产生量为0.23t/a，工作时间以1h/d（330h/a）计。 企业拟在激光切割处的切割区下方进行封闭，采用吹吸式集气管道收集，普通切割处安装集气罩收集切割烟尘后与焊烟一起经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，则切割烟尘有组织产生量为0.207t/a（0.627kg/h），无组织排放量为0.023t/a（0.07kg/h）。 4、废气产、排情况 焊接烟尘、焊接过程液化石油气燃烧产生的废气和切割粉尘分别经集气罩收集后一同引入同一台袋式除尘器处理，收集效率为90%，袋式除尘器处理效率按90%计，企业拟采购的风机总风量约为5000m3/h。本项目有组织颗粒物产、排情况见下表。 表34 有组织颗粒物产、排情况一览表 项目 焊接废气 切割废气 液化石油气燃烧废气 标准 污染因子 颗粒物 SO2 NOX 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）；河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41 1066-2020) 颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx 300mg/m3。 产生量 0.0043t/a 0.207t/a 0.00018t/a 0.00054t/a 0.00459t/a 产生速率 0.013kg/h 0.627kg/h 0.00055kg/h 0.0016kg/h 0.0139kg/h 处理设备 袋式除尘器 风机风量 5000m3/h 处理效率 90% 排气筒编号 排气筒P1（15m） 排放量 0.021t/a 0.00054t/a 0.00459t/a 产生速率 0.64kg/h 0.0016kg/h 0.0139kg/h 排放速率 0.064kg/h 0.0016kg/h 0.0139kg/h 产生浓度 128mg/m3 0.32mg/m3 2.78mg/m3 排放浓度 12.8mg/m3 0.32mg/m3 2.78mg/m3 达标情况 达标 由上表可知，本项目焊接烟尘、切割粉尘经处理后，颗粒物排放浓度及速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求，液化石油气燃烧后颗粒物、SO2、NOx排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41 1066-2020) 颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx 300mg/m3的要求。 4、无组织废气 本项目集气罩的收集效率为90%，则焊烟无组织排放量为0.0005t/a（0.0015kg/h），液化石油气烟尘无组织排放量为0.00002t/a（0.00006kg/h），切割烟尘无组织排放量为0.023t/a（0.07kg/h），则颗粒物总无组织排放量为0.0235t/a（0.0716kg/h）。 5、废气污染物排放核算量 （1）有组织排放核算 有组织排放量核算见下表。 表35 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 P1 颗粒物 12.8 0.064 0.021 （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见表36。 表36 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产 车间 焊接、切割 颗粒物 ①优化设备选型，加强设备检修维护，杜绝跑冒滴漏；确保集气设施及废气治理措施稳定有效运行。 ②所有原材料均在密闭式车间内存放，禁止在厂区露天的地方堆存。 ③车间内地面做好防渗措施；加强管理和车间通风。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 1.0 0.0235 （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表37 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.0445 6、环境空气质量影响分析 a、气象资料 （1）资料来源 地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19′0.12″，东经113°52′59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的西北方向距离约13km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。 （2）气象特征 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。 （3）多年气象要素统计结果 根据新乡市气象观测站1997～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。 新乡气象站气象资料整编表如下表所示： 表38 新乡象站常规气象项目统计（1998-2017） 统计项目 统计值 极值出现时间 极值 多年平均气温（℃） 15.2 / / 累年极端最高气温（℃） 38.3 2009-06-25 40.9 累年极端最低气温（℃） -9.4 2016-01-24 -13.1 多年平均气压（hPa） 1008.0 / / 多年平均水汽压（hPa） 13.0 / / 多年平均相对湿度(%) 63.9 / / 多年平均降雨量(mm) 575.7 2016-07-09 414.0 灾害天气 统计 多年平均沙暴日数(d) 0.3 / / 多年平均雷暴日数(d) 21.6 / / 多年平均冰雹日数(d) 0.3 / / 多年平均大风日数(d) 3.9 / / 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 8.1 2002-06-01 23.8 N 多年平均风速（m/s） 2.1 / / 多年主导风向、风向频率(%) ENE17.0 / / 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) 11.8 / / b、预测内容 根据废气产排特点，预测本项目有组织排放源最大落地浓度出现的距离。 c、评价因子及标准 环境空气质量颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM10日平均值的三倍值0.45mg /m3的要求。 （1）预测因子 根据项目工程特点，以颗粒物作为预测因子。 （2）评价标准 本次评价标准执行见下表。 表39 评价标准 评价因子 浓度值 标准名称 PM10 0.45mg/m3（24小时平均值的3倍） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） d、污染源调查内容与调查清单 项目污染源排放参数见表40。 表40 项目点源排放参数调查表 点源 名称 X 坐 标 Y 坐标 排气筒底部海拔 排气筒高度 排气筒内径 废气出口速度 废气出口温度 年排放小时数 排放 工况 污染物 源强 单位 m m m m m m/s K h / / kg/h 排气筒P1 50 -19 70 15 0.35 14.4 298 330 正常 PM10 0.064 表41 项目面源排放参数调查表 面源 名称 X坐标 Y坐标 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 源强 颗粒物 / m m m m m º m h / kg/h 北车间 0 0 70 74 30 0 6 330 正常 0.0716 e、评价等级及评价范围 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表42 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.9 最低环境温度/℃ -13.1 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表43 估算结果表（污染物i） 污染源 污染物 距源中心下风向距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率（％） 标准（mg/m3） 点源 排气筒P1 PM10 200 0.0050 1.11 0.45 面源 车间 PM10 49 0.0287 6.39 0.45 按照估算模式计算，本项目有组织颗粒物的最大落地浓度0.0050mg/m3，占标率1.11%，出现距离为源（排气筒）下风向200m处。面源颗粒物最大落地浓度0.0287 mg/m3，占标率6.39%，出现距离为车间下风向49m。颗粒物最大落地浓度值不超标，占标率较小，对环境影响可接受。 本次环境空气评价工作等级采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN及导则相关规定确定，详见下表。 表44 环境空气评价工作等级确定情况一览表 污染源 污染物 最大浓度占标率Pmax（%） D10% 比较结果 级别 排气筒P1 颗粒物 1.11 -- 1%≤Pmax＜10% 二级 车间 颗粒物 6.39 -- 1%≤Pmax＜10% 二级 根据HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级。 根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5 km。 f、厂区废气排放对厂界浓度的预测 本项目废气污染物在各个厂界的浓度贡献值见下表： 表45 颗粒物排放对厂界的贡献值 厂界 距厂界的距离（m） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 厂界浓度限值（mg/m3） 东厂界 1 0.0001 0.03 1.0 南厂界 1 0.0001 0.03 西厂界 1 0.0001 0.03 北厂界 1 0.0001 0.03 经计算，本项目颗粒物废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求，对周围环境影响不大。 g、大气防护距离 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，本项目无组织排放废气厂界最大地面浓度预测结果，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准1.0 mg/m3的限值要求，最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1颗粒物24小时平均值3倍0.45mg/m3的限值要求，因此不需要设置大气防护距离。 三、噪声 该项目高噪声设备主要为剪板机、切割机、折弯机、空压机等，声源强度在65-85dB（A）之间，声源强度及治理效果见表46。 表46 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量 （台） 设备源强叠加值dB(A) 1 冲床 65 基础减振、厂房隔音、距离衰减 45 11 55.4 2 校直下料机 70 50 4 56 3 管径下料机 70 50 3 54.8 4 折弯机 65 45 12 55.8 5 剪板机 70 50 1 50 6 激光切割机 70 50 1 50 7 切割机 70 50 2 53 8 胀管机 65 45 5 51 9 扩孔机 65 45 3 49.8 10 缩孔机 65 45 1 45 11 台钻 70 50 2 53 12 焊机 70 50 5 57 13 铆合机 70 50 1 50 14 铆钉枪 70 50 2 53 15 空压机 85 65 2 68 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目车间近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界及敏感点处噪声的贡献值叠加结果见表47。 表47 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 标准值 东厂 界 冲床 55.4 10 34.6 50.2 昼间 65dB(A) 校直下料机 56 20 29.6 管径下料机 54.8 20 28.4 折弯机 55.8 15 31.7 剪板机 50 33 19.4 激光切割机 50 37 18.4 切割机 53 35 21.9 胀管机 51 40 18.7 扩孔机 49.8 36 18.4 缩孔机 45 34 14.1 台钻 53 30 23.2 焊机 57 47 23.4 铆合机 50 42 18.3 铆钉枪 53 41 20.5 空压机 68 7 49.9 南厂界 冲床 55.4 25 27.1 58.6 校直下料机 56 10 35.2 管径下料机 54.8 8 35.7 折弯机 55.8 20 29.4 剪板机 50 23 22.4 激光切割机 50 23 22.4 切割机 53 23 25.4 胀管机 51 12 28.7 扩孔机 49.8 12 27.5 缩孔机 45 12 22.7 台钻 53 12 30.7 焊机 57 15 32.9 铆合机 50 15 25.9 铆钉枪 53 15 28.9 空压机 68 2 58.5 西厂界 冲床 55.4 64 19.1 35.1 校直下料机 56 54 21.2 管径下料机 54.8 54 20 折弯机 55.8 59 20.2 剪板机 50 41 17.5 激光切割机 50 37 18.4 切割机 53 39 21 胀管机 51 34 20.1 扩孔机 49.8 38 18 缩孔机 45 40 13.7 台钻 53 44 19.9 焊机 57 27 28.1 铆合机 50 32 19.6 铆钉枪 53 33 22.4 空压机 68 67 31.3 北厂界 冲床 55.4 5 39.8 45.1 校直下料机 56 20 29.6 管径下料机 54.8 22 27.6 折弯机 55.8 10 35 剪板机 50 7 31.9 激光切割机 50 7 31.9 切割机 53 7 34.9 胀管机 51 18 25.4 扩孔机 49.8 18 24.2 缩孔机 45 18 19.4 台钻 53 18 27.4 焊机 57 15 32.9 铆合机 50 15 25.9 铆钉枪 53 15 28.9 空压机 68 28 38.8 中关村E谷创想基地B座（12m） 冲床 55.4 50 21.2 35.9 / 校直下料机 56 53 21.4 管径下料机 54.8 57 19.5 折弯机 55.8 48 22 剪板机 50 36 18.6 激光切割机 50 31 19.9 切割机 53 34 22.1 胀管机 51 35 19.9 扩孔机 49.8 38 18 缩孔机 45 41 12.5 台钻 53 44 19.9 焊机 57 27 28.1 铆合机 50 35 18.9 铆钉枪 53 34 22.1 空压机 68 57 32.7 中关村E谷创想基地A座（17m） 冲床 55.4 80 17.2 33.1 校直下料机 56 79 17.9 管径下料机 54.8 86 16 折弯机 55.8 78 17.8 剪板机 50 62 14 激光切割机 50 57 14.7 切割机 53 60 17.3 胀管机 51 55 16 扩孔机 49.8 57 14.5 缩孔机 45 59 9.4 台钻 53 61 17.2 焊机 57 45 23.7 铆合机 50 54 15.2 铆钉枪 53 56 18 空压机 68 78 30 消防大队（60m） 冲床 55.4 75 17.8 30.2 校直下料机 56 89 16.9 管径下料机 54.8 90 15.6 折弯机 55.8 86 17 剪板机 50 87 11.1 激光切割机 50 97 10.2 切割机 53 92 13.6 胀管机 51 104 10.6 扩孔机 49.8 102 9.5 缩孔机 45 100 4.9 台钻 53 98 13.1 焊机 57 110 16.1 铆合机 50 106 9.4 铆钉枪 53 104 12.6 空压机 68 94 28.4 表48 敏感点处噪声预测值结果一览表 预测点 中关村E谷创想基地B座 中关村E谷创想基地A座 消防大队 标准值dB(A) 贡献值dB(A) 35.9 33.1 30.2 昼间60dB(A) 现状值 昼间 51 51 51 预测值 昼间 51.1 51.1 51 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，敏感点中关村E谷创想基地A座、中关村E谷创想基地B座、消防大队的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 四、固废 本项目营运期固废为下料、冲压过程产生的废边角料，除尘器收尘，设备维护产生的废液压油、废润滑油。 ①废边角料 本项目下料、冲压过程会产生废边角料，产生量约为1t/a，为一般固废，将其集中收集暂存后定期外售。 ②除尘器收尘 项目焊剂、切割过程产生的粉尘经过袋式除尘器处理，根据工程分析，进入袋式除尘器的粉尘量为0.189t/a，为一般固废，收集后交环卫部门处理。 ③废液压油 机械设备定期维修产生废液压油，属于危险废物，产生量约为0.03t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理。 ④废润滑油 机械设备定期维修产生废润滑油，属于危险废物，产生量约为0.01t/a，暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危废处置单位处理 表49 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 下料、冲压 废边角料 一般固废 1 收集至一般固废临时堆场暂存后定期外售 废气处理 除尘器收尘 一般固废 0.189 收集后交环卫部门处理 设备维护 废液压油 危险固废 0.03 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 废润滑油 危险固废 0.01 表50 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(吨/年) 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废液压油 废矿物油与含矿物油废物HW08 900-218-08 0.03 设备维护 液态 有机物 有机物 1年 毒性、易燃性 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 2 废润滑油 900-217-08 0.01 设备维护 液态 有机物 有机物 1年 毒性、易燃性 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座5m2的一般固废暂存处和1座5m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废临时堆场的地面均应进行硬化，应有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目固态危废在危废暂存间均为小规格储存，贮存过程中不存在污染物泄漏问题。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ③各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表51 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 废液压油 废矿物油与含矿物油废物HW08 900-218-08 厂区内 5m2 桶装 1年 2 废润滑油 900-217-08 桶装 1年 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 5.1评价依据 5.1.1风险调查 根据项目工程分析，项目原辅材料中的风险物质主要为罐装液化石油气，液化石油气属于易燃物质。液化石油气的主要成分为丙烯、丙烷、丁烯、丁烷中的一种或两种，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的突发环境事件风险物质及临界量表，丙烯的临界值量为10t，丙烷的临界值量为10t，丁烷的临界值量为10t，丁烯的临界值量为10t。根据企业提供的资料，项目每年液化石油气使用量为2t/a。厂区液化石油气最大储存量为0.22t/a（4罐），远小于液化石油气各主要成分的临界量，Q＜1，说明未构成重大危险源，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 5.1.2评判等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险评价工作级别划分见下表。 表52 评价级别划分一览表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照要求开展简单分析即可。 5.2环境敏感目标概况 表53 本项目周围主要环境敏感目标分布情况一览表 保护类别 敏感点名称 相对坐标 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 X Y 声环境、 大气环境 中关村E谷创想基地B座 -17 28 办公楼 办公人员 北 12 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 中关村E谷创想基地A座 -60 32 办公楼 办公人员 西北 17 新乡职业技术学院 -410 169 学校 教职人员 西北 230 消防大队 95 58 办公楼 办公人员 东北 70 下庄村 572 -234 村庄 居民 东南 580 饮用水水源地 新乡县古固寨镇地下水井群 西南 5000 乡镇地下水饮用水源一级保护区 地表水 大沙河 西北 2700 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 5.3环境风险识别 项目原辅材料中的风险物质为罐装液化石油气，存放于仓库。经查阅相关资料，本项目可能影响环境途径为罐装液化石油气在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故。项目原辅材料物化性质、毒性及危险特性见下表。 表54 主要理化性质及毒理性质表 序号 名称 物化性质 毒性及危险特性 1 丁烷 物理性质：无色气体，有轻微刺激性气味，熔点-138.4℃，沸点-0.5℃，微溶于水。 化学性质：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触产生猛烈反应。 毒性：高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 2 丁烯 物理性质：丁烯有四种异构体，各异构体的理化性质基本相似，常态下均为无色气体，不溶于水，溶于有机溶剂。 化学性质：易燃气体，性质稳定，主要用于制丁二烯正丁烯主要用于制造丁二烯，异戊二烯、合成橡胶等。 毒性：属低毒类，急性毒性：LC50420000mg/m3，2小时，（小鼠吸入）；人吸入25g/m3×5分钟，上呼吸道刺激；人吸入805～989mg/m3×2小时，粘膜刺激、嗜睡、血压稍升高。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 3 丙烷 物理性质：无色气体，纯品无臭，熔点-187.6℃，沸点-42.09℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 化学性质：易燃，性质稳定，在低温下容易与水生成固态水合物，引起天然气管道的堵塞，丙烷可以在充足氧气下燃烧，生成水和二氧化碳。当氧气不充足时，生成水和一氧化碳。 毒性：LD50：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容易内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂胶和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。 4 丙烯 物理性质：无色、无臭、有甜味的气体，熔点-191.2℃，沸点-47.4℃，不溶于水。 化学性质：可在烯键和甲基上起反应，可用作高辛烷燃料，可在催化剂存在下与氨和空气中的氧起氨氧化反应，生成丙烯腈，可在高温下氯化等。 毒性：本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15％时，需30分钟；24％时，需3分钟；35％～40％时，需20秒钟；40％以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸 的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 5.4环境风险分析 本项目罐装液化石油气在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故，对人员造成严重影响。液化石油气燃烧时会释放出大量的一氧化碳和二氧化碳，气体物质随气流向四周扩散，对周边环境造成影响。 5.5环境风险防范措施及应急要求 （1）事故防范措施 ①严格按照防火规范布置平面图，储存区内的电器设备按防爆等级选用，同时罐区内所有设备、管线应做防雷、防静电接地措施； ②安装火灾设备检测仪表、消防自控设施，安装可燃气体报警器； ④液化石油气罐储存区一定范围内设置禁火区域，禁绝一切火源。 A、禁止拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上安装有防火罩； B、工作人员，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； C、严禁随意在禁火区内进行动火焊接作业。 ⑤配备消防器材，加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作； ⑥若发生事故后应按照如下方案进行： A、正确分析判断突然事故发生位置，用最快的方法打开截断阀，同时组织人力对石油气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； B、立即将事故简要报告上报上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； C、组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 （2）防泄漏、防火灾和爆炸预防措施 ①漏气容器妥善处理，修复、检验后再利用，避免高浓度吸入； ②各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理； ③设计中按规范划分爆炸危险区域，各种易燃易爆物料均储存设置在通风好的地带，远离火源； ④在液化石油气储罐存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾； ⑤根据国家规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限，防止发生火灾时出现崩塌。 5.6风险评估结论 （1）本项目所用罐装液化石油气经辨识均不构成重大危险源。 （2）通过有效的防范、应急措施，本项目能有效的防止火灾等事故的发生。一旦发生事故，依靠各项风险防范措施和事故应急预案可及时控制事故，防止事故的蔓延。 综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。 综上分析，本项目环境风险简单分析内容表见下表： 表55 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目 建设地点 （河南）省 新乡（市） （经开区）区 （/）县 经六路与纬三路交叉口向西800米路南 地理坐标 经度 114.042704 纬度 35.273628 主要危险物质及分布 项目原辅材料中的风险物质主要为罐装液化石油气，存放于仓库。 环境影响途径及危害后果 本项目可能影响环境途径是为罐装液化石油气在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故。 风险防范措施要求 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，液化石油气罐储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置灭火器，按照有关规范进行消防设计。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司拟投资1000万元建设“新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目” ，环境风险主要为罐装液化石油气在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求，对本项目进行了风险评价，企业在采取合理的风险防范措施后，风险可防控。 六、土壤 本项目为C3464制冷、空调设备制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积2200平方米，即0.22hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），属于不敏感地区。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3表4，见下表。 表56 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，可不开展土壤环境影响评价。 七、地下水 本项目为C3464制冷、空调设备制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 八、公众参与 距本项目最近的环境保护目标为北12m处的中关村E谷创想基地B座，西北17m处的中关村E谷创想基地A座，因B座现为空办公楼，正在施工装修，未有企业入驻，为了解附近办公人员对本项目的认知态度，故本项目建设单位于2020年5月28日仅对中关村E谷创想基地A座办公人员进行了公众参与调查，本次公众参与共发放调查表10份，回收10份（见附件），均为有效调查表（见下表），根据公众参与调查表结果显示，办公人员均同意该项目的建设。 建设项目环境影响评价公众意见表如下： 建设项目环境影响评价公众意见表 填表日期： 年 月 日 项目名称 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目 一、项目基本情况 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，拟投资1000万元建设“新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目”。对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符合国家产业政策要求，项目已由新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为2020-410772-34-03-036564。 该项目生产过程中主要污染因素有废水、废气、噪声和固废。 1）废水：本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 2）废气：项目生产过程中主要污染物为切割下料和焊接产生的烟尘和焊烟。切割烟尘和焊烟经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。 3）噪声：该项目高噪声源主要为空压机、折弯机、切割机等，经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 4）固废：本项目一般固废废包装物、边角料一般固废暂存区内暂存后集中出售，除尘器收尘收集后交由环卫工人处理。危险废物废润滑油、废液压油危废暂存间暂存后，定期委托有相应处理资质的单位处置。 二、公众意见 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） 三、公众信息 （一）公众为公民的请填写以下信息 姓名 身份证号 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 经常居住地址 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） （若不填则默认为不同意公开） （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 单位名称 工商注册号或统一社会信用代码 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 地 址 由调查表的统计结果可知，100%的公众支持该项目的建设，无人持反对意见。 九、在线监控 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）的要求，本项目废气为颗粒物，评价提出建成后根据政府政策文件要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施和污染治理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网；根据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号），评价提出在厂区内的污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控。 十、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819 -2017）要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见下表。 表57 环境监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频率 执行排放标准 污染源监测 废气 颗粒物 排气筒P1、厂界 每季一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 废水 流量、COD、TP、TN、氨氮 总排口 每季一次 小店污水处理厂（二期）收水标准 噪声 等效声级 高噪声车间、 主要设备、厂界 每季一次，每次两天，昼间一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 固废 废边角料、除尘器收尘、废液压油、废润滑油 加强管理，统计登记，统一处理 每月一次 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图4 环境保护图形 十一、排污许可 项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 十二、总量替代说明 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求， 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目污染物排放量为COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a，颗粒物0.0445t/a（有组织产生量为0.021t/a，无组织产生量为0.0235t/a），SO2 0.0006t/a（有组织产生量为0.00054t/a，无组织产生量为0.00006t/a）、NOX 0.0051t/a（有组织产生量为0.00459t/a，无组织产生量为0.00051t/a），全厂新增污染物排放量为COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a，颗粒物0.0445t/a（有组织产生量为0.021t/a，无组织产生量为0.0235t/a），SO2 0.0006t/a（有组织产生量为0.00054t/a，无组织产生量为0.00006t/a）、NOX 0.0051t/a（有组织产生量为0.00459t/a，无组织产生量为0.00051t/a），新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0158t/a、NH3-N0.0008t/a作为替代量；拟从新乡市同兴包装铜材有限公司调剂给本项目SO2 0.00108t/a、NOX 0.00918t/a、颗粒物0.042t/a作为替代量。 根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、SO2、NOX）排放的项目，新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0158t/a、NH3-N0.0008t/a作为替代量；拟从新乡市同兴包装铜材有限公司调剂给本项目SO2 0.00108t/a、NOX 0.00918t/a、颗粒物0.042t/a作为替代量。 十三、选址合理性分析 1、符合规划 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》用地规划图，项目厂址占地性质为工业用地，符合用地规划要求。 2、本项目不在饮用水源保护区范围内 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为新乡县古固寨镇地下水井群（共2眼井），本项目不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 3、污染物排放达标，处置措施可行 项目废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十四、环保投资概算及环保设施验收 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况见表58、表59，环保投资总计15万元，其中4万元用于废气治理、2万元用于噪声治理、2万元用于固废治理，4万元用于监控管理，3万元用于风险治理，环保投资占项目总投资的1.5%。 表58 工程环保投资概算一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 投资(万元) 1 废水 员工生活 COD、SS、TP、NH3-N、TN 化粪池 / 2 废气 焊接 烟尘、SO2、NOx 集气罩 袋式除尘器+15m高排气筒P1 4 激光切割 切割烟尘 切割区下方封闭，采用吹吸式集气管道收集 普通切割 集气罩 3 噪声 剪板、切割、折弯等 噪声 减振、隔声、距离衰减 2 4 固废 下料、冲压 废边角料 一般固废暂存处（5m2） 1 废气处理 除尘器收尘 设备维护 废液压油、废润滑油 危废暂存间（5m2）暂存后，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置 1 5 风险 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，液化石油气罐储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置灭火器 3 6 管理 用电监控（总用电处、生产设施和污染治理设施处，并与环保部门联网） 1 在厂区内的污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控 3 7 合计 15 表59 环保设施竣工验收一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 执行标准 1 废水 员工生活 COD、SS、TP、NH3-N、TN 化粪池 小店污水处理厂（二期）收水标准 2 废气 焊接 烟尘、SO2、NOx 2个集气罩 袋式除尘器1个+15m高排气筒1根P1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 激光切割 切割烟尘 切割区下方封闭，采用吹吸式集气管道收集 普通切割 2个集气罩 3 噪声 剪板、切割、折弯等 噪声 减振、隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4 固废 下料、冲压 废边角料 一般固废暂存处1座（5m2） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 废气处理 除尘器收尘 设备维护 废液压油、废润滑油 危废暂存间1座（5m2）暂存后，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 5 风险 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，液化石油气罐储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置灭火器 / 6 管理 用电监控（总用电处、生产设施和污染治理设施处，并与环保部门联网） 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 在厂区内的污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号）

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物、 SO2、NOx | 集气罩 | 袋式除尘器+15m高排气筒P1 | 达标 |
|  | 激光切割 | 颗粒物 | 切割区下方封闭，采用吹吸式集气管道收集 |  |  |
|  | 切割 |  | 集气罩 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 SS 、NH3-N 、TP、 TN | 化粪池处理后进入小店污水处理厂（二期） | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 下料、冲压 | 废边角料 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售 | 可行 |
|  | 废气处理 | 除尘器收尘 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 设备维护 | 废液压油、废润滑油 | 危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 | 可行 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为剪板机、切割机、折弯机、空压机等，声源强度在65-85dB（A）之间，经减振、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，敏感点中关村E谷创想基地A座、中关村E谷创想基地B座、消防大队的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码：2020-410772-34-03-036564（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经六路与纬三路交叉口向西800米路南，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》用地规划图，项目厂址占地性质为工业用地，符合用地规划要求。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，外排废水水质能够满足小店污水处理厂（二期）的收水标准。 2）废气 该项目切割烟尘和焊接烟尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。经预测，厂区内颗粒物排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物周界外浓度最高值1.0mg/m3的排放浓度限值要求，对周围环境影响可接受。 该项目液化石油气燃烧后颗粒物、SO2、NOx排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41 1066-2020) 颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx 300mg/m3的要求。 3）噪声 该项目高噪声设备主要为剪板机、切割机、折弯机、空压机等，声源强度在65-85dB（A）之间，经减振、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，敏感点中关村E谷创想基地A座、中关村E谷创想基地B座、消防大队的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 4）固废 该项目营运过程中产生一般固体废物主要为下料、冲压过程产生的废边角料，废气处理产生的除尘器收尘，其中废边角料暂存于一般固暂存间，定期出售，除尘器收尘收集后交环卫部门处理；项目危废为设备维护产生的废液压油、废润滑油，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质单位安全处置。 5）风险 本项目最大可信事故为液化石油罐泄漏没有及时发现遇明火等会引发火灾，液化石油罐泄漏会造成大气污染。建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行事故防范措施和应急预案，能够将事故风险影响降到最低程度，该项目的风险水平是可接受的。 6）公众参与 调查表的统计结果可知，100%的公众支持该项目的建设，无人持反对意见，建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。 4、总量控制 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求， 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目污染物排放量为COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a，颗粒物0.0445t/a（有组织产生量为0.021t/a，无组织产生量为0.0235t/a），SO2 0.0006t/a（有组织产生量为0.00054t/a，无组织产生量为0.00006t/a）、NOX 0.0051t/a（有组织产生量为0.00459t/a，无组织产生量为0.00051t/a），全厂新增污染物排放量为COD 0.0079t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0030t/a，颗粒物0.0445t/a（有组织产生量为0.021t/a，无组织产生量为0.0235t/a），SO2 0.0006t/a（有组织产生量为0.00054t/a，无组织产生量为0.00006t/a）、NOX 0.0051t/a（有组织产生量为0.00459t/a，无组织产生量为0.00051t/a），新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0158t/a、NH3-N0.0008t/a作为替代量；拟从新乡市同兴包装铜材有限公司调剂给本项目SO2 0.00108t/a、NOX 0.00918t/a、颗粒物0.042t/a作为替代量。 根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、SO2、NOX）排放的项目，新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD0.0158t/a、NH3-N0.0008t/a作为替代量；拟从新乡市同兴包装铜材有限公司调剂给本项目SO2 0.00108t/a、NOX 0.00918t/a、颗粒物0.042t/a作为替代量。 5、环保投资 本项目环保投资总计15万元，其中4万元用于废气治理、2万元用于噪声治理、2万元用于固废治理，4万元用于监控管理，3万元用于风险治理，环保投资占项目总投资的1.5%。 6、在线监控 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）的要求，本项目废气为颗粒物，评价提出建成后根据政府政策文件要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施和污染治理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网；根据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号），评价提出在厂区内的污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市科瑞制冷设备有限责任公司年产25万套换热设备项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020.5.28

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 用地规划图 附图二 项目厂区平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 租赁协议 附件4 公众参与调查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

表E.1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ | 500～2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10) 其他污染物（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测□ |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ | 本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ | 本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ | 本项目最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | 非正常占标率≤100%□ | 非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标□ | 叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.00054）t/a | NOx:（0.00459）t/a | 颗粒物:（0.0021）t/a | VOCs:（0）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）”为内容填写项 |

附表2   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.0079） | （40） |
|  |  | （NH3-N） | （0.0004） | （2） |
|  |  | （TP） | （0.0001） | （0.4） |
|  |  | （TN） | （0.0030） | （15） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ( | 手动(；自动□；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、氨氮、总磷、总氮） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

附表3环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m范围内人口数 人 | 5 km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水 □ | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，液化石油气罐储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，配置灭火器。 |
| 评价结论与建议 | 环境风险可防控 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |