建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市新兴冶金材料有限公司年产60吨无缝包芯线改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市新兴冶金材料有限公司 |
| 法人代表 | 尹明亮 23102719700814XXXX | 联系人 | 尹明亮 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 |
| 联系电话 | 13569820XXXX | 传真 | / | 邮政编码 | 453006 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-33-03-059916 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别及代码 | C3399其他未列明金属制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1800 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200（税费70） | 环保投资 （万元） | 3 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 项目由来 新乡市新兴冶金材料有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，主要生产硅钙合金包芯线、无缝包芯线，产品主要用于铸造炼钢企业的钢水精炼、精铸工序。企业现有项目为“年产1200t包芯线项目”和“年增产100吨包芯线项目”，现有项目情况见下表： 表1 现有项目环评批复及验收情况一览表 项目名称 产品方案 批复时间 批复部门 批复文号 验收批复时间 验收部门 验收文号 年产1200t包芯线项目 硅钙合金包芯线1200t/a 2006.4.25 新乡市环境保护局 新环监（2006）163号 2012.7.9 新乡市环境保护局 新环验（2012）100号 年增产100吨包芯线项目 包芯线100t/a 2012.11.19 新乡市环境保护局工业园区分局 新工登（2012）009号 2013.1.21 新乡市环境保护局工业园区分局 新环工验（2013）001号 根据自身发展及市场需求，新乡市新兴冶金材料有限公司拟投资200万元利用厂区内现有闲置厂房建设“年产60吨无缝包芯线改扩建项目”，新增无缝包芯线生产线2条，新增包芯线机、高频焊管设备、校直机等设备，项目建成后每年可新增产能无缝包芯线60吨，项目完成后全厂产能扩大至硅钙合金包芯线1200吨/年、包芯线100吨/年、无缝包芯线60吨/年。经现场勘察，目前本项目新增设备未到位，不涉及未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018年修改单，本项目属于二十二、“金属制品业”：第67条“金属制品加工制造”，名录规定：“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响评价报告书，其他（仅切割组装除外）的应编制环境影响评价报告表，仅切割组装的应填报环境影响登记表”。本项目含有轧制、焊缝、一次缠绕等工艺，不属于仅切割组装，应编制环境影响评价报告表。 本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2020-410772-33-03-059916（详见附件）。 本项目情况与产业政策相符性分析见表2。 表2 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 查阅无相关对应条款 本项目为年产60吨无缝包芯线改扩建项目 不属于 限制类 / 查阅无相关对应条款 本项目为年产60吨无缝包芯线改扩建项目目 不属于 淘汰类（落后生产工艺装备） 十、机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 本项目设备主要为包芯线机、高频焊管设备、校直机等 不属于 21、磁放大器式弧焊机 淘汰类（落后产品） / 查阅无相关对应条款 本项目产品为无缝包芯线 不属于 本项目与备案一致性分析见表3。 表3 本项目与备案一致性分析一览表 名称 备案内容 本项目情况 对比结果 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 一致 产品 无缝包芯线 无缝包芯线 一致 生产工艺 钢带、钙丝-轧制-焊缝-一次缠绕-校直-二次缠绕-包装入库 钢带、钙丝-轧制-焊缝-一次缠绕-校直-二次缠绕-包装入库 一致 设备 包芯线机、高频焊管设备、校直机等 包芯线机、高频焊管设备、校直机等 一致 三、项目建设与当地规划相符性 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，利用厂区内现有闲置厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为一类工业用地，符合集聚区规划要求（详见附图）。 四、厂址及周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，利用厂区内现有闲置厂房进行生产，项目四周环境为：东邻新乡市贵鹏顺起吊装有限公司和河南英大重工科技股份有限公司，北临支四路，路北为河南省荣星精密机械有限公司和河南宏大无纺布有限公司，西邻新乡市锦汇机械制造有限公司，南邻河南国立医疗科技有限公司。项目厂区四周环境图详见图1，项目厂区周边环境保护目标情况见图2和表4。 图1 项目厂区四周环境图 图2 项目厂区周边环境保护目标图 表4 环境保护目标一览表 编号 保护目标 相对方位 距离（m） 1 新乡市公安局纬五路分局 东南 76 2 格林小镇 西北 695 3 樊李社区 西北 1195 4 河南师范大学新联学院 东北 705 5 北张兴庄村 东北 925 6 冯堤社区 东南 1145 7 孟电观澜壹号小区 西北 1155 8 张兴庄村 东南 1185 9 张兴庄社区 东南 1315 10 润华美丽谷小区 西北 1500 11 河南检察官学院新乡分院 西北 1558 12 建业春天里小区 西北 1700 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，利用厂区内现有闲置厂房进行生产。项目基本情况见表5。 表5 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡市新兴冶金材料有限公司年产60吨无缝包芯线改扩建项目项目 2 建设单位 新乡市新兴冶金材料有限公司 3 建设性质 扩建 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 5 建筑面积 1800m2 6 总投资（万元） 200 7 定员与工作制度 需要员工5人，从现有员工中调剂，单班制（每班8小时），年工作260天 本项目利用厂区内现有车间进行建设，目前该车间为仓库，存放成品及原材料，新增设备未就位，不涉及未批先建。本项目车间现状下图所示。 图2 本项目拟用车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表6。 表6 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 2间，总建筑面积1800m2 利用现有 2 环保工程 废水 生活污水：化粪池1座 利用现有 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 固废 一般固废临时堆场1座（5m2） 利用现有 3 公用工程 供水 集聚区统一供水 / 供电 集聚区统一供电 / 3、主要生产设备 表7 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 包芯线机 GBX-8 2台 新增设备 2 带钢储存支架 / 2个 3 高频焊管设备 WF50G 2套 4 封闭式冷却塔 BY-BH-5T 2台 5 二次缠绕支架 / 2个 6 校直机 / 2台 7 二次缠绕机 / 2台 4、原辅材料消耗量 本项目原辅材料消耗量见表8。 表8 本项目原辅材料消耗量 序号 名称 年用量 备注 1 钙丝 15.1t/a 外购 2 钢带 45.5t/a 外购 3 水 50t/a / 4 电 1.15万KWh/a / 六、政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 禁止开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区 不属于 太行山猕猴自然保护区 新乡市 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取水井外围50米圆形区域。 本项目距新乡县古固寨镇地下水井群一级保护区边界最近距离为9100m 不在保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产） 本项目产品为无缝包芯线，不含电镀、喷涂工艺 属于一类工业项目 由表9可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表。 属于简化审批类项目 下放部分审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 本项目产品为无缝包芯线，属于一类工业项目。 本项目由新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局审批 放宽部分审批条件 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 本项目不属于园区禁止项目。项目不新增员工，无生活污水排放，生产过程中无生产废水排放。 本项目在放宽条件内 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），属于《水污染防治重点单元》，但本项目产品为无缝包芯线，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业。 不属于严控重污染项目 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于新乡市，属于《大气污染防治重点单元》，但不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉 汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），不属于《重金属污染防控单元》，且本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物的排放。 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与新乡工业产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，与新乡经济技术开发区准入条件相关内容相符性分析见下表。 表11 项目与新乡经济技术开发区准入条件对照情况一览表 项目 项目准入条件 本项目 是否 符合 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，生产过程中无废水废气污染物产生，为轻污染项目。 符合 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放。 本项目位于装备制造区。 符合 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造区。 / 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造区，产品为无缝包芯线，项目生产过程中无喷漆、喷涂工艺。 符合 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目位于装备制造区。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，本项目最小经济规模要求。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目为扩建项目，生产工艺可达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中无外排生产废水，无废气污染物产生，能达到国内同行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目为扩建项目，生产过程中不产生VOCs废气。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目属于一类工业项目，位于一类工业用地。 符合 由表11可知，本项目符合新乡经济技术开发区准入条件。项目与环境准入负面清单对比分析如下： 表12 项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目不属于化工医药项目。 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造区。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造区，不生产和使用含VOCs物料。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于装备制造区。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 本项目位于装备制造区。 ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目生产过程中无废气污染物产，不新增生活污水排放量。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； 本项目不属于高毒、高污染项目。 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 本项目不属于塑料制品项目。 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为扩建项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。 ⑪其它区：禁止重污染项目入区。 由上表可知，本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中的项目。 3、本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表13 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。加快取缔燃煤热风炉，依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉。2019年12月底前，各地基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 本项目生产过程中不使用热风炉，不使用煤燃料。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表14 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 开展全市工业燃煤设施拆改，到 2020 年底前，新乡市全面取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 本项目生产过程中不使用热风炉，不使用煤燃料。 符合 产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设备稳定达标运行。 本项目为扩建项目，生产过程中不产生含有毒、有害污染物的废水。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 5、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《实施方案》）的对比分析 表15 本项目与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符 合要求 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单的涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目建成后需要按照要求在总用电处、生产设施处安装用电监控设施。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程介绍 新乡市新兴冶金材料有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，主要生产硅钙合金包芯线、无缝包芯线，产品主要用于铸造炼钢企业的钢水精炼、精铸工序。企业现有项目为“年产1200t包芯线项目”和“年增产100吨包芯线项目”，现有项目情况见下表： 表16 现有项目环评批复及验收情况一览表 项目名称 产品方案 批复时间 批复部门 批复文号 验收批复时间 验收部门 验收文号 年产1200t包芯线项目 硅钙合金包芯线1200t/a 2006.4.25 新乡市环境保护局 新环监（2006）163号 2012.7.9 新乡市环境保护局 新环验（2012）100号 年增产100吨包芯线项目 包芯线100t/a 2012.11.19 新乡市环境保护局工业园区分局 新工登（2012）009号 2013.1.21 新乡市环境保护局工业园区分局 新环工验（2013）001号 根据现有项目环评报告、验收报告及现场勘查情况，现有项目污染物产排情况如下： 1、废气 现有“年增产100吨包芯线项目”生产工艺包含三次压轧、折钢、包装工序，生产过程中无废气污染物产生；现有“年产1200t包芯线项目”原生产工艺中包含三次压轧、粉碎、折钢、切断、握圆、焊接、包装工序，目前实际生产过程中无粉碎工序，无粉碎粉尘产生；使用氧乙炔焊机进行焊接，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化装置处理后在车间内无组织排放。由于现有工程未给出焊接烟尘的允许排放量，故本次评价对焊接烟尘的排放量进行重新核算。根据实际生产状况，现有工程焊条用量为0.3t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常用污染物源强估算及污染治理》（2019.9，许海萍等），产尘系数取16g/kg焊条，则焊接烟尘的产生量为0.0048t/a，产生的焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理，焊烟净化器收集效率为90%，处理效率为80%，则焊接烟尘无组织排放量为0.0013t/a。 根据河南鼎泰检测技术有限公司于2020年7月20日-7月21日对无组织废气的检测结果可知，现有工程上风向均与其他企业厂界紧挨，不具备检测条件，下风向粉尘颗粒物无组织排放浓度为0.268~0.298mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求。 2、废水 现有“年增产100吨包芯线项目”和“年产1200t包芯线项目”生产过程中均无生产废水产生，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区管网进入小店污水处理厂处理。根据企业目前实际的用水情况，用水量为210t/a，废水排放量按用量的80%，即168t/a。生活污水经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，可以满足小店污水处理厂COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L的收水标准。小店污水处理厂出水执行COD40mg/L、NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L、TN15mg/L的标准，经小店污水处理厂处理后的排放量为COD0.0067t/a、NH3-N0.0003t/a、TP0.00007t/a、TN0.0025t/a。 3、噪声 现有“年增产100吨包芯线项目”和“年产1200t包芯线项目”高噪声设备主要为电焊机、切断机、握圆机、包芯线机等，采取设备减振、厂房隔音等措施后能够达标排放。根据河南鼎泰检测技术有限公司于2020年7月20日-7月21日对噪声的检测结果可知，北厂界昼间噪声值为52.3~56.4dB（A）；根据“年增产100吨包芯线项目”验收报告，东、南、西厂界昼间噪声值为52.3~59.1dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值昼间65dB（A）的限值要求。 4、固废 现有“年产1200t包芯线项目”产生的固废主要为切断工序产生的废边角料，现有“年增产100吨包芯线项目”产生的固废主要为包装工序产生的废边角料，废边角料经收集后均暂存于一般固废间，定期外售。 二、现有项目污染物排放情况 表17 现有工程污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物 实际排放量 环评批复量 废水 水量（万吨/a） 0.0168 0.0229 COD 0.0067 0.0234 NH3-N 0.0003 0.0003 TP 0.00007 0.00008 TN 0.0025 0.0025 废气 颗粒物 0.0013 0.1613 备注：（1）现有项目环评中只给出废水、COD允许排放量，未给出NH3-N、TN、TP允许排放量，本次评价以NH3-N、TN、TP实际排放量作为原环评允许排放量。 （2）现有项目环评中未给出焊接烟尘的允许排放量，本次评价以计算出的焊接烟尘实际排放量作为原环评允许排放量。 三、现有项目存在的问题及整改措施 1、存在问题 现有工程焊接工序产生的废气使用移动式烟尘净化装置处理后排放，不符合现在的环保要求。 2、整改措施 评价提出，企业在现有工程焊接工序上方安装集气罩，并安装袋式除尘器及15m高排气筒，焊接烟尘经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，经15m高排气筒有组织排放。集气罩的收集效率为95%，袋式除尘器的处理效率约为90%-99%，本次评价按照最不利原则即处理效率为90%进行计算，则经收集处理后的焊接烟尘的有组织排放量为0.0005t/a，无组织排放量为0.0002t/a。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，具体位置见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31 m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1：2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 本项目最终的纳污水体为大沙河。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表18 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目无外排废水，项目所在区域纳污水体为大沙河。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，大沙河2020年水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面2020年6-7月份监测周报数据见下表。 表19 大沙河水花堡断面监测数据（2020年6-7月） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 27.24~31.38 0.37~1.21 0.101~0.274 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 出现超标 达标 达标 由上表可知，COD浓度出现超标，其超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水所致。目前新乡市正在推进实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在区域属于3类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为51~58dB(A)、夜间42~49dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目属于金属制品业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地规模为小型；本项目位于新乡经济技术开发区，属于不敏感地区，因此按要求可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表20。 表20 保护目标概况 保护类别 敏感点名称 相对坐标 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 X Y 声环境、 大气环境 河南师范大学新联学院 95 670 河南师范大学新联学院 学生及教职工 东北 705 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 河南检察官学院新乡分院 -1527 151 河南检察官学院新乡分院 学生及教职工 西北 1558 格林小镇 -504 439 格林小镇 居民 西北 695 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 樊李社区 -957 586 樊李社区 居民 西北 1195 北张兴庄村 573 700 北张兴庄村 居民 东北 925 冯堤社区 -1110 -294 冯堤社区 居民 东南 1145 孟电观澜壹号小区 -812 711 孟电观澜壹号小区 居民 西北 1155 张兴庄村 -1175 -308 张兴庄村 居民 东南 1185 张兴庄社区 -1280 -316 张兴庄社区 居民 东南 1315 润华美丽谷小区 -1225 700 润华美丽谷小区 居民 西北 1500 建业春天里小区 -1448 706 建业春天里小区 居民 西北 1700 新乡市公安局纬五路分局 -26 -68 新乡市公安局纬五路分局 办公人员 东南 76 饮用水水源地 新乡县古固寨镇地下水井群 西南 7045 乡镇水饮用水源保护区一级保护区 地表水 大沙河 西北 1165 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表21 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项目 标准限值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 pH 6-9 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L TN 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 pH（无量纲） 6.5-8.5 耗氧量 3.0 mg/L 总硬度 450 mg/L 氨氮 0.5 mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 300μg/m3（24小时平均） 200μg/m3（年平均） PM2.5 75μg/m3（24小时平均） 35μg/m3（24小时平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） 70μg/m3（年平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） 60μg/m3（年平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） 40μg/m3（年平均） CO 10mg/m3（1小时平均） 4mg/m3（24小时平均） O3 200μg/m3（1小时平均） 160μg/m3（日最大8小时平均） 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类 噪声 昼 65dB(A) 夜 55dB(A) 土壤环境 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值 砷 60mg/kg 镉 65mg/kg 铬（六价） 5.7mg/kg 铜 18000mg/kg 铅 800mg/kg 汞 38mg/kg 镍 900mg/kg 四氯化碳 2.8mg/kg 氯仿 0.9mg/k 氯甲烷 37mg/kg 1，1-二氯乙烷 9mg/kg 1，2-二氯乙烷 5mg/kg 1，1-二氯乙烯 66mg/kg 顺1，2-二氯乙烯 596mg/kg 反1，2-二氯乙烯 54mg/kg 二氯甲烷 616mg/kg 1，2-二氯丙烷 5mg/kg 1，1，1，2-四氯乙烷 10mg/kg 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8mg/kg 四氯乙烯 53mg/kg 1，1，1-三氯乙烷 840mg/kg 1，1，2-三氯乙烷 0.8mg/kg 三氯乙烯 2.8mg/kg 1，2，3-三氯丙烷 0.5mg/kg 氯乙烯 0.43mg/kg 苯 4mg/kg 氯苯 270mg/kg 1，2-二氯苯 560mg/kg 1，4-二氯苯 20mg/kg 乙苯 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 甲苯 1200mg/kg 间二甲苯+对二甲苯 570mg/mg 邻二甲苯 640mg/kg 硝基苯 76mg/kg 苯胺 260mg/kg 2-氯酚 256mg/kg 苯并[a]蒽 15mg/kg 苯并[a]芘 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 崫 1293mg/kg 二苯并[a，h]蒽 1.5mg/kg 茚并[1，2，3-cd]芘 15mg/kg 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表22 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间65dB (A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
| 总 量 控 制 标 准 | 表23 全厂污染物总量控制指标 单位：t/a 污染物 现有项目 本项目 以新带老削减量 全厂排放量（有组织+无组织） 新增排放量 实际排放量 许可排放量 废水 水量（万吨/年） 0.0168 0.0229 0 0 0.0229 0 COD 0.0067 0.0234 0 0 0.0234 0 NH3-N 0.0003 0.0003 0 0 0.0003 0 TP 0.00007 0.00008 0 0 0.00008 0 TN 0.0025 0.0025 0 0 0.0025 0 废气 颗粒物 0.0013 0.1613 0 0.0006 0.1607 -0.0006 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程示意图如下： 注：N：噪声；S：固废 图3 生产工艺及产污环节流程图 本项目生产工艺流程详细说明如下： 轧制：外购的钢带盘置于带钢储存支架上，与钙丝一起进入包芯线机组进行轧制，钢带经包芯线机组的成型辊卷成圆弧状，钙丝置于钢带上方，经包芯线机组将其包裹进圆弧状管坯内制成圆管。设备运行会产生噪声。 焊缝：使用高频焊管设备对圆形钢带扣合连接之间的缝隙进行焊接，焊接完成即为包芯线。焊接过程中使用水在加工面进行喷淋，对包芯线管起冷却作用。封闭式冷却塔为高频焊管设备的配套设备，高频焊管设备自带收集槽，喷淋水经收集后流入封闭式冷却塔，经冷却后循环使用，定期补充不外排。高频焊原理为借助高频电流的集肤效应使高频电能量集中于焊件的表层，同时利用邻近效应，控制高频电流流动路线的位置和范围，使焊件待焊处的表层金属得很快加热到焊接温度，并在挤压辊挤压力下完成焊接，焊接时不需要使用焊材，不产生废气。设备运行会产生噪声。 一次缠绕、校直、二次缠绕：焊接好的包芯线经包芯线机组进行自动收线即一次缠绕，此时为大盘装，一次缠绕加工完成后的包芯线经校直机校直，再根据客户要求使用二次缠绕机在二次缠绕支架上进行二次缠绕成不同包装规格的小盘装，入库即可。二次缠绕过程因更换包装规格时会产生废边角料，设备运行会产生噪声。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表24。 表24 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 噪声 轧制、焊缝、校直 设备噪声 基础减振、厂房隔音 固废 二次缠绕 废边角料 一般固废暂存间存放，定期外售

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 弃 物 | 二次缠绕 | 废边角料 | 0.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为包芯线机、高频焊管设备、校直机等，声源强度在65-80dB（A）之间，经厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用厂区内现有闲置厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、生活污水 本次扩建项目需要员工5人，全部从现有员工内调剂，不新增员工，不新增生活污水，现有项目生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入小店污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 2、生产废水 本项目焊缝工序需要使用水在工作面进行喷淋，对包芯线管起冷却作用，喷淋水经高频焊管设备自带收集槽收集后流入封闭式冷却塔，经冷却后循环使用，定期补充不外排。 二、噪声 该项目高噪声设备主要为包芯线机、高频焊管设备、校直机等，声源强度在65-80dB（A）之间，声源强度及治理效果见表25。 表25 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量 （台/套） 设备源强叠加值dB(A) 位置 1 包芯线机 70 基础减振、厂房隔音 50 1 50 西车间 2 高频焊管设备 80 60 1 60 3 校直机 65 45 1 45 4 二次缠绕机 70 50 1 50 5 包芯线机 70 50 1 50 南车间 6 高频焊管设备 80 60 1 60 7 校直机 65 45 1 45 8 二次缠绕机 70 50 1 50 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界噪声的贡献值叠加结果见表26。 表26 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 东厂界 包芯线机 50 53 16 38.5 高频焊管设备 60 53 26 校直机 45 52 11 二次缠绕机 50 53 16 包芯线机 50 5 36 高频焊管设备 60 20 34 校直机 45 28 16 二次缠绕机 50 34 19 南厂界 包芯线机 50 32 20 47.2 高频焊管设备 60 20 34 校直机 45 9 26 二次缠绕机 50 6 34 包芯线机 50 5 36 高频焊管设备 60 5 46 校直机 45 6 29 二次缠绕机 50 6 34 西厂界 包芯线机 50 10 30 41.1 高频焊管设备 60 10 40 校直机 45 11 24 二次缠绕机 50 10 30 包芯线机 50 58 15 高频焊管设备 60 43 27 校直机 45 35 14 二次缠绕机 50 29 21 北厂界 包芯线机 50 5 36 39.4 高频焊管设备 60 17 35 校直机 45 28 16 二次缠绕机 50 31 20 包芯线机 50 32 20 高频焊管设备 60 32 30 校直机 45 31 15 二次缠绕机 50 31 20 表26 噪声预测结果一览表 预测点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 标准值dB(A) 贡献值叠加后dB(A) 38.2 47.2 41.1 39.4 昼间 65dB(A) 现状值 昼间 56.7 52.3 59.1 55.2 预测值 56.8 53.5 59.2 55.3 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音并与现状值叠加后，项目厂区四周噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）的标准。 三、固废 本项目营运期固废主要为一般固废废边角料。 1、废边角料 本项目二次缠绕过程中因更换包装规格会产生废边角料，根据企业提供的生产资料，废边角料的产生量约占成品产量的1%。本项目年产60吨无缝包芯线，则废边角料的产生量为0.6t/a。评价提出，废边角料在一般固废间暂存，定期外售。 表27 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 二次缠绕 废边角料 一般固废 0.6 收集至一般固废临时堆场暂存，定期外售 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存处，对项目固废实现分类存放。现有工程已设置一般固废临时堆场1座约5m2。地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，能够满足本次扩建项目完成后全厂的一般固废的暂存堆放，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 四、土壤 本项目为其他未列明金属制品制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积1800平方米，即0.18hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，属于不敏感地区。 本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3表4判定本项目土壤评价等级，见下表。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价。 五、地下水 本项目为金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目属于I金属制品中金属制品加工制造中编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别为IV类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1一般性原则：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此按要求可不开展地下水环境影响评价。 六、用电监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施安装用电监控设施，并与环保部门联网。 七、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表29 环境监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 污染源监测 噪声 等效A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼间检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图5 环境保护图形 八、总量替代说明 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目不新增员工，不新增废水排放量；生产过程中无废气污染物产生，全厂新增污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCs0t/a。 九、全厂污染物排放情况 项目建成后全厂污染物排放“三笔账”见下表。 表30 全厂污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物 现有项目 本项目 以新带老削减量 全厂排放量（有组织+无组织） 新增排放量 实际排放量 许可排放量 废水 水量（万吨/年） 0.0168 0.0229 0 0 0.0229 0 COD 0.0067 0.0234 0 0 0.0234 0 NH3-N 0.0003 0.0003 0 0 0.0003 0 TP 0.00007 0.00008 0 0 0.00008 0 TN 0.0025 0.0025 0 0 0.0025 0 废气 颗粒物 0.0013 0.1613 0 0.0006 0.1607 -0.0006 十、选址合理性分析 1、符合规划 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，根据根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为一类工业用地，符合集聚区规划要求（详见附图）。 2、本项目不在饮用水源保护区范围内 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为新乡县古固寨镇地下水井群(共2眼井)，本项目不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 3、污染物排放达标，处置措施可行 本项目主要污染物为噪声和固废。项目建成后噪声经减振、厂房隔声后能达标排放；一般固废为二次缠绕产生的废边角料，在一般固废间暂存后定期外售，不会对周边环境及敏感点产生影响。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十一、环保投资概算及环保设施验收 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况见表31、表32，环保投资总计3万元，环保投资占项目总投资的1.5%。 表31 工程环保投资概算一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 投资(万元) 1 噪声 轧制、焊缝、校直 噪声 设备减振措施、车间密闭隔音 2 2 固废 二次缠绕 废边角料 一般固废临时堆场（5m2）（利用现有） / 3 管理 总用电处、生产设施处安装用电监控设施 1 4 合计 3 表32 环保设施竣工验收一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 执行标准 1 噪声 轧制、焊缝、校直 噪声 减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 2 固废 二次缠绕 废边角料 一般固废临时堆场（5m2）（利用现有） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 3 管理 总用电处、生产设施处安装用电监控设施（各1套） 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 弃 物 | 二次缠绕 | 废边角料 | 一般固废暂存间存放，定期外售 | 可行 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为包芯线机、高频焊管设备、校直机等，声源强度在65-80dB（A）之间，经厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2020-410772-33-03-059916（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经七路与支四路交叉口向东150米，利用厂区内现有闲置厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划（2012-2020）》，该项目选址为一类工业用地，符合集聚区规划要求（详见附图）。 3、该项目营运过程中采取了有效的污染防治措施，各项污染物经治理后能够达标排放或综合利用，不会对周围环境产生大的影响。 1）废水 ①本次扩建项目需要员工5人，全部从现有员工内调剂，不新增员工，不新增生活污水，现有项目生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入小店污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 ②本项目焊缝工序使用的喷淋水经收集后流入封闭式冷却塔，经冷却后循环使用，定期补充不外排。 2）噪声 该项目高噪声设备主要为包芯线机、高频焊管设备、校直机等，声源强度在65-80dB（A）之间，经厂房密闭隔音、基础减振、距离衰减等措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 3）固废 该项目营运过程中产生的固体废物主要为二次缠绕过程产生的废边角料，经收集至一般固废间暂存后定期外售。 4、总量控制 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 新乡工业产业集聚区产业布局规划图（2009-2020） 附图4 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附件1 备案证明 附件2 现有项目批复 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。