# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备 改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省振源科技有限公司 |
| 法人代表 | 王乐鹏410721198208220516 | 联系人 | 杨元华 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 |
| 联系电话 | 1863737XXXX | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 |
| 立项审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-35-03-071870 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别及代码 | C3511 矿山机械制造 |
| 占地面积 (平方米) | / | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 项目由来 河南省振源科技有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，拟投资2000万元在现有厂区内建设年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建项目。项目在现有厂区内建设，不新增占地面积。根据《新乡工业产业集聚区总体规划图（2009-2020）》，本项目用地性质为二类工业用地（见附图1），符合新乡工业产业集聚区总体发展规划。经现场勘查，本项目在现有厂区内建设，本项目所需设备尚未建设，不属于未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号及2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于名录中二十四、专用设备制造业第70款专用设备制造及维修，第70款规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环评报告书；其他（仅组装的除外）需要编制环境影响报告表；仅组装的需要编制环境影响登记表。本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，不新增产能，不涉及喷涂工序，因此按要求本项目应编制环境影响评价报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（19：专用设备制造及维修），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受河河南省振源科技有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 河南省振源科技有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，项目四周环境如下：本项目东边为中开企业城，项目北邻纬七路，隔路为豫北光洋转向器有限公司，项目西邻经十一路，一路之隔为在建企业，南邻河南赛诺重工机械有限公司。项目周围敏感点有：西北1800m处的河南师范大学新联学院、1230m处的北张兴庄村，东南920m处的延津县人民医院榆东分院、1300m处的沙门村，东北1700m的人民警察训练学校。项目周边环境示意图见下图： 图1 项目周边环境示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表1： 表1 项目概况一览表 序号 项 目 内 容 1 项目名称 河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建 项目 2 总投资 2000万元 3 建设单位 河南省振源科技有限公司 4 项目选址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 5 占地面积 本项目不新增占地面积，在现有厂区现有厂房内进行建设 6 劳动定员与制度 本项目不增员工，现有工程调剂，单班8h制，300d/a 2、项目组成及建设情况 根据现场调查，本项目在现有厂区内建设，本项目所需设备尚未建设，不属于未批先建。本项目主要建设内容见下表。 表2 本项目组成情况 序号 项 目 建设内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 一车间13450m2，二车间30250m2 利用现有 2 辅助工程 办公楼、生活区、仓库等配套设施 建筑面积3030m2 利用现有 3 公用工程 供 水 自来水管网供水 供 电 电网统一供电 环保工程 废气治理设施 固定焊接工位、打磨工位，焊接、打磨废气经集气罩收集由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。切割机采用底部集气罩收集后与焊接、打磨废气共用1套袋式除尘器 新建 固废治理设施 依托现有固废暂存间和危废暂存间。 依托现有 噪声治理设施 厂房密闭隔音，距离衰减等措施 / 3、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 摇臂钻床 Z3050X16A 2 / 2 智能温控退火炉（电加热） RT240 1 / 3 卧式车床 CS61125*6 1 / 4 光纤激光切割机 QL-FCP8025F 3 / 5 焊接机器人 / 5 / 6 数控龙门铣床 / 2 / 7 加工中心 / 2 / 8 数控折弯机 / 1 / 9 数控车床 / 2 / 10 电动平板车 KPX-10 3 / 11 箱式变压器 250/1000 1 / 12 砂轮机 TDS-250 2 / 13 手推液压叉车 1000KG 2 / 14 液压升降平台 H/10 1 / 4、本项目主要原材料消耗量 本项目是对现有工程机加工工序进行改扩建，提高机加工工序的加工质量，本项目完成后全厂原辅材料及产能均不发生变化，与原环评及批复保持一致。 5、本项目产品方案 本项目是对现有工程机加工工序进行改扩建，提高机加工工序的加工质量，本项目完成后全厂原辅材料及产能均不发生变化，与原环评及批复保持一致。 6、项目建设与产业政策相符性分析 本项目属于专用设备制造，对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类。本项目原料、生产工艺、设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表6 项目与产业政策一致性分析 类别 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 本项目生产设备均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许类项目 不属于 限制类 第十一项机械第49款“动圈式和抽头式手工焊条弧焊机”。 不属于 淘汰类 （落后生产工艺装备） 落后生产工艺装备：第十项机械第21款“动圈式和抽头式硅整流弧焊机”；第22款“磁放大器式弧焊机”； 不属于 淘汰类（落后产品） 查无相关对应条款 不属于 由上表可知，本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-35-03-071870，经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策相关要求。 7、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表7 本项目与备案一致性分析一览表 名称 项目备案 项目情况 相符性 项目名称 河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建项目 河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建项目 相 符 投资 2000万元 2000万元 相 符 设备 光纤激光切割机、焊接机器人、数控龙门铣床、数控车床、加工中心、数控折弯机等 光纤激光切割机、焊接机器人、数控龙门铣床、数控车床、加工中心、数控折弯机等 相 符 建设 地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 相 符 由上表可知，本项目与备案相一致。 8、与新环[2015]342号文及新乡市新乡工业产业集聚区的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 重点开发区域 1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角 不属于 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 属于 限制开发区 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 不属于 禁止 开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。 不属于 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区 新乡县古固寨镇水厂地下水水源地（共2眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目所在位置距新乡县古固寨镇水厂地下水水源地一级保护区边界9100m，不在保护区范围内。 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县。 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区） 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）。 本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，不新增产能，不涉及喷涂工序，属于一类工业项目 属于 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的重点开发区域内的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表。属于简化审批程序类的建设项目。 符合环境准入条件 放宽部分审批条件 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 新乡工业产业集聚区规划环评已通过河南省环保厅审批。 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目不在《重金属污染防控单元》内。 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与新乡市新乡工业产业集聚区的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表10 项目与新乡工业产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于专用设备制造，不属于限制、淘汰类的建设项目。 符合 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，不新增产能，不涉及喷涂工序，属于装备制造 位于规划范围内 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目总投资2000万元，满足要求。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目属于专用设备制造，不涉及VOCs排放 不涉及 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 符合 表11 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于专用设备制造，不属于化工医药和印染。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目属于专用设备制造，不属于禁止类。 不属于 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区发展规划。 10、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表12 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 11、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表13 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于专用设备制造业，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。 不涉及 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责） 本项目在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 12、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表14 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别 综合治理要求 项目情况 符合性 严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。 本项目属于改扩建项目，属于专用设备制造业，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。 符合 加快化解过剩产能 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。 本项目属于专用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。 不涉及 推进重点行业提标治理 2018年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目属于专用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。 不涉及 强化工业料堆场扬尘整治 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目属于专用设备制造业，不涉及扬尘的料堆场。 不涉及 加大工业涂装 VOCs 治理力度 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。 本项目属于专用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。 不涉及 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）的相关内容。 13、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相符性分析 表15 本项目与通知的相符性对照分析一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意更改。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。 本项目焊接、切割在固定工位、固定区域进行，焊接、切割分别由集气装置收集经袋式除尘器处理后由15米高排气筒排放。 相符 七、无组织废气收集排气筒高度要求 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。 本项目有组织废气经15米排气筒排放 相符 根据上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南省振源科技有限公司现有工程环评及批复情况见下表。 表16 现有工程环评及批复情况一览表 项目名称 审批部门 审批时间 批复文件 验收时间 验收文件 备注 建设年产 1000 台（套）大型矿山机械设备项目 新乡市环境保护局 2015.6.19 新环表审[2015]139号 2015.11.17 新环验[2015]168号 正常 运行 新建喷漆房项目 新乡市环境保护局 2017.2.28 新环书审[2017]9号 2017.6.21 新环验[2017]51号 正常运行 本次评价采用近期的检测数据并结合企业实际情况，来说明现有项目污染物产排情况。具体如下： 1、废气 1）下料、焊接废气 项目焊接工位固定，焊接烟尘经集气罩收集后引至脉冲集尘器处理，处理后尾气无组织排放。下料工序采用底部收集方式，经收集后引至脉冲集尘器处理，处理后尾气无组织排放。根据河南政院检测研究院有限公司对该公司环境监测结果，厂界无组织颗粒排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中0.5mg/m3限值要求。 2）抛丸粉尘 抛丸机在运行过程中会产生粉尘，抛丸机为密闭运行，抛丸机粉尘引至袋式除尘器处理后15m排气筒排放，根据河南政院检测研究院有限公司对该公司环境监测结果，颗粒物排放速率和排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，但是无法满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中10mg/m3限值要求。 3）喷漆废气 现有工程喷漆房为单独密闭，喷漆和晾干废气经密闭喷漆房负压收集后经过滤+多元复合光氧等离子废气处理设施处理后15m排气筒排放，企业已安装VOCs在线监控系统并与环保主管部门联网，根据在线监测数据，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）非甲烷总烃40mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3限值要求。 4）食堂油烟 现有工程食堂油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放，根据验收检测报告，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中1.5mg/m3限值要求。 2、废水 厂区内现有废水为生活污水，经化粪池处理后排入小店污水处理厂处理，根据验收检测报告，厂区总排口废水水质可以满足小店污水处理厂收水水质要求。 3、固废 生产过程中，一般工业固废主要为边角料等。厂区内建设有1座一般固废暂存间80m2，能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）及其2013修改单的要求。 危险废物有：废气治理设备光氧催化装置定期更换的废UV灯管、废过滤材料，喷漆产生的漆渣、废油漆桶等。采取的处置措施为危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处理。厂区内建设有1座危废暂存间20m2，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。 4、噪声 根据验收检测报告，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准限值要求。 5、存在问题及整改措施 现有工程存问题及整改措施见下表。 表17 现有工程存在问题及整改措施一览表 序号 存在问题 整改措施 备注 1 下料、焊接工序废气经脉冲集尘器处理后车间内无组织排放 加装15m排气筒，将无组织排放改为有组织排放 随本项目同步整改 2 抛丸工序粉尘排放不能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中10mg/m3限值要求 将现有袋式除尘器中的滤袋更换为高效除尘滤袋 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2 。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。 3、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为 1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.4m/s。 4、地表水环境 流经新乡市的地表水有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、天然文岩渠、大沙河等主要河流，除大沙河、天然文岩渠属黄河流域金堤河水系外，其它均为海河流域南运河水系。 5、地下水环境 新乡市地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深 73~97m，底板埋深 124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、矿产资源 新乡市的矿产资源可分为4大类28种：能源矿产有：煤、石油、天然气、煤层气、地热；金属矿产有：铁、铜、铅、锌、金矿；非金属矿产有：水泥用灰岩、水泥配料用粘土、化工灰岩、白云岩、重晶石、泥炭、磷、耐火粘土、石英岩、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土、水晶、冰洲石；水汽矿产有：地下水、矿泉水。 新乡市矿产地总数为104处，其中地质工作程度达到普查的15处，勘探22处。矿产规模达到大型矿床的10处，中型矿床13处，小型矿床30处，矿点及矿化点51处。水泥用灰岩、煤炭、建筑石料用灰岩、地热、矿泉水等矿产是新乡的优势矿产资源。 7、土壤、动植物资源 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类122种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。国家一级保护动物13种，二级保护动物31种。野生动物集中区在：原阳黄河湿地自然保护区、辉县太行山猕猴国家级自然保护区、豫北黄河故道湿地鸟类国家级自然保护区。 新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。经现场调查，项目周边无珍稀动植物。 8、文物古迹及自然遗迹 新乡市以牧野大战为代表的历史遗存遍布全市，其中国家级文保单位20处，省级文保单位43处，国家级森林公园1处，国家级湿地鸟类自然保护区1处，省级名胜风景区1处，省级历史文化名城1处，省级历史文化名镇1处，开发出万仙山、八里沟、京华园、比干庙、潞王陵等19家各具特色的山水景区和人文景区。2016年，共有A级旅游景区21个，其中，4A级以上景区9处。经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目不新增废水，现有工程生活污水经化粪池处理后后排入小店污水处理厂进一步处理。小店污水处理厂的排水去向为大沙河，大沙河规划为IV类水体，评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年5月的监测数据，数据见下表。 表18 水花堡桥断面监测数据（2020年5月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 24.7 0.57 0.115 执行标准 40 4 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，5月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目所在地噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，声环境质量良好。 5、生态环境现状 本项目所在区域主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表17 项目周围环境保护目标概况 环境类别 环境保护目标 方向 距离厂界 保护级别 大气、声环境 河南师范大学新联学院 西北 1800m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 北张兴庄村 西北 1230m 延津县人民医院榆东分院 东南 920m 沙门村 东南 1300m 人民警察训练学校 东北 1700m 水环境 大沙河 北 1020m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））IV类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级，相关标准值见下表。 表18 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准 日平均 150 1h平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 1h平均 200 TSP 年平均 200 日平均 300 PM2.5 年平均 35 日平均 75 PM10 年平均 70 日平均 150 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见下表。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））IV类标准，相关标准限值见下表。 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N TP 标准值 6-9 30 1.5 0.3 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表： 表21 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 耗氧量 3.0 NH3-N 0.5 总大肠菌群 3.0/(CFUc/100mL) 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表22 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/Kg 序号 污染物 筛选值第二类用地标准限值 1 pH / 2 砷 60 3 镉 65 4 六价铬 5.7 5 铜 18000 6 铅 800 7 汞 38 8 镍 900 9 四氯化碳 2.8 10 氯仿 0.9 11 氯甲烷 37 12 1，1-二氯乙烷 9 13 1，2-二氯乙烷 5 14 1，1-二氯乙烯 66 15 顺-1，2-二氯乙烯 596 16 反-1，2-二氯乙烯 54 17 二氯甲烷 616 18 1，2-二氯丙烷 5 19 1，1，1，2-四氯乙烷 10 20 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8 21 四氯乙烯 53 22 1，1，1-三氯乙烷 840 23 1，1，2-三氯乙烷 2.8 24 三氯乙烯 2.8 25 1，2，3-三氯丙烷 0.5 26 氯乙烯 0.43 27 苯 4 28 氯苯 270 29 1，2-二氯苯 560 30 1，4-二氯苯 20 31 乙苯 28 32 苯乙烯 1290 33 甲苯 1200 34 间二甲苯+对二甲苯 570 35 邻二甲苯 640 36 硝基苯 76 37 苯胺 260 38 2-氯酚 2256 39 苯并［a］蒽 15 40 苯并［a］芘 1.5 41 苯并［b］荧蒽 15 42 苯并［k］荧蒽 151 43 䓛 1293 44 二苯并［a，h］蒽 1.5 45 茚并［1，2，3-cd］芘 15 46 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 表23 废气排放限值一览表 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》 颗粒物 排放浓度10mg/m3；厂界无组织0.5mg/m3 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 3类 65 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行。 |
| 总量 控制 标准 | 本项目污染物总量控制指标为：颗粒物0.4196t/a（有组织0.064t/a；无组织0.3555t/a）。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目属于改扩建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，不涉及污染物替代情况。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，提升现有工程机加工工序的自动化能力，提高现有工程机加工工序的加工质量，不新增产能，不涉及喷涂工序。本项目具体的工艺流程及产污环节图见下图。 图3 项目工艺流程图及产污环节 项目工艺流程描述如下： 下料：根据设计要求尺寸，确定下料尺寸，经激光切割机对钢板等原料进行分切下料。此工序主要污染物为噪声、边角料和切割烟尘。 折弯：根据工艺要求，利用数控折弯机对各种板材进行折弯加工。此工序主要污染物为噪声。 钻、铣、车床加工：利用数控龙门铣床、加工中心、卧式车床等对物料进行精细机加工，机加工工序会产生噪声和边角料。 焊接：经机加工后物料利用经焊机组装。此工序主要污染物为噪声、焊接废料和焊接烟尘。 打磨：利用砂轮机对焊接部位进行打磨，该工序会产生噪声和废气。 打磨后的物料进入现有工程加工序制的成品。

主要污染工序： 通过以上工艺流程分析，可以看出该项目产污环节见下表。 表26 产污环节一览表 类别 污染源名称 污染物名称 污染防治措施 废气 焊接、打磨工序 粉尘 固定焊接、打磨区域，上方安装集气罩收集，废气引入袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放 切割工序 粉尘 底吸式集气罩收集，废气引入袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放 固废 切割、钻孔工序 边角料 收集后出售 袋式除尘器 粉尘 收集后出售 噪声 生产过程 噪声 厂房密闭隔音，距离衰减

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 300mg/m3，5.4t/a | 3.6mg/m3，0.064t/a |
|  | 焊接工序 |  | 48mg/m3，0.864t/a |  |
|  | 打磨工序 |  | 11.25mg/m3，0.135t/a |  |
|  | 无组织 |  | 0.711t/a | 0.3555t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 切割、钻孔工序 | 边角料 | 200t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 6.335t/a |  |
|  | 机械加工 | 废机油 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废切削液 | 0.02t/a |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为激光切割机、折弯机、钻床、焊机等，声源强度在75-85dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现场厂房建设，不涉及施工期，不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 项目生产过程中产生的废气主要为焊接工序、切割工序、打磨工序产生的粉尘。 1、废气产生源强分析 ①切割烟尘 本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，不改变产品结构及产能，也不新增原辅材料用量，且现有工程切割工序废气经收集处理后无组织排放，因此本次分析切割工序粉尘对全厂切割工序进行分析。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，切割排放系数为0.1～0.6kg/t-钢材，本此分析烟尘排放系数取0.6kg/t-钢材，共切割钢材10000t/a，则项目切割烟尘产生量为6t/a。项目切割工段平均日运行6h，切割工段年工作天数300天。 ②焊接烟尘 本项目主要是对现有工程机加工工序进行改建，不改变产品结构及产能，也不新增原辅材料用量，且现有工程焊接工序废气经收集处理后无组织排放，因此本次分析焊接工序粉尘对全厂焊接工序进行分析，项目焊接工序中焊接设备为二保焊机、焊接机器人，均属于气体保护焊，焊材为普通焊材（焊丝和焊条），年用量为120t/a，发尘量参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报、2010年9月第三期、许海萍等）中的产生系数进行计算，发尘量为5～8g/kg，本次评价取最大值8g/kg，因此焊接烟尘产生量为0.96t/a。项目焊接工段平均日运行6h，焊接工段年工作天数300天。 ③打磨粉尘 项目使用砂轮机对焊机部位进行打磨，打磨过程会产生打磨粉尘，评价提出打磨工序固定工位，设置集气罩对打磨废气进行收集后引至袋式除尘器治理，治理后15m排气筒排放。打磨粉尘产生量约为需打磨量的1%，全厂打磨工序打磨量为15t/a，则打磨工序粉尘产生量为0.15t/a，打磨工序运行时间为4h/d，年工作300天。 （2）废气防治措施 评价要求：在车间内设置固定的切割工位、焊接工位和打磨工位，等离子切割机、激光切割机设置底吸式集气罩，焊接和打磨工位设置顶吸式集气罩，焊接工序、切割工序、打磨工序共用1套“袋式除尘器+15米排气筒”对收集的烟尘进行处理，风机风量10000m3/h，集气罩收集效率可达到90%以上，本次评价取90%，袋式除尘器处理效率可达到99%以上，本次评价取99%，尾气由15m高排气筒排放。设备均在车间内生产，未被收集的粉尘部分被车间阻隔沉降于车间地面，部分通过车间门窗等排出，无组织排放量约为产生量的50%。 则项目切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘产排情况见下表。 表27 切割、焊接、打磨工序粉尘产排情况一览表 产尘单元 产生情况 排放情况 产生量 （t/a） 产生速率 （kg/h） 产生浓度（mg/m3 ） 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3 ） 有组织粉尘排放情况 切割烟尘 5.4 3 300 0.064 0.036 3.6 焊接烟尘 0.864 0.48 48 打磨粉尘 0.135 0.1125 11.25 无组织粉尘排放情况 生产车间 0.711 0.395 / 0.3555 0.1975 / 经计算，项目处理后颗粒物有组织排放量为0.064t/a（0.036kg/h），排放浓度3.6mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中10mg/m3限值要求。 2、大气环境影响预测 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见下表。 表28 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（PM10） 1 h 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 注：由于PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 PM10 环境标准限值一次值为0.45mg/Nm3。 （2）估算模型参数 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERMOD，判定运营期大气环境影响评价等级。根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为颗粒物。污染源模式化参数见下表，计算结果见下表。 表29 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市选项时) / 最高环境温度 42.0°C 最低环境温度 -19.2℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 该项目完成后焊接、切割工序产生的废气经收集管道收集后进入袋式除尘器处理后由15米排气筒P1排放。项目污染源参数见表30、表31。 表30 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度m 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气流量（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 1 排气筒P1 0 0 71 15 0.45 10000 25 1800 正常 0.036 表31 矩形面源参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 颗粒物 生产车间 360 110 0 10 1800 正常 0.1975 （3）评价等级判定 采用环评导则推荐的估算模式——AERSCREEN预测本项目所有污染源排放大气污染物最大落地浓度及出现距离，预测结果详见下表。 表32 有组织预测结果表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m3） 点源 排气筒P1 颗粒物 1.239 0.28 768 450 面源 生产车间 颗粒物 23.31 5.18 628 各源最大值 颗粒物 23.31 5.18 628 由上表可知，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为23.31μg/m3和5.18%，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价工作等级，见下表。 表33 厂评价工作等级确定表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。因此不再进行进一步预测与评价。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 3、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表 34 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 P1 颗粒物 3.6 0.036 0.064 有组织排放合计 颗粒物 0.064 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序 号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产 车间 切割 焊接 打磨 工序 颗粒物 加强厂区封闭和管理减少废气扩散 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中颗粒物无组织排放浓度限值 0.5 0.3555 表36 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.4195 大气环境影响评价自查表见附件5。 4、防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，根据估算模型AERSCREEN预测本项目无组织最大落地浓度为23.31μg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求。项目厂界外颗粒物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放卫生防护距离计算结果见下表。 表37 卫生防护距离计算参数及结果 排放源 污染 因子 计算系数 S (m2) Qc （kg/h） Cm （mg/m3） 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) A B C D 生产车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 39600 0.0751 0.45 4.708 50 由上表可知，本项目无组织排放颗粒物的卫生防护距离计算结果为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界0m、南厂界35m、西厂界45m、北厂界38m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求。项目厂址四周为工业企业，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 二、废水 （一）地表水环境影响分析 本项目不新增能员工，不新增生活污水，不再对地表水环境影响进行分析。 （二）地下水环境影响分析 本项目属于专用设备制造，不涉及电镀、喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、噪声 项目运营过程中产生的噪声主要为激光切割机、折弯机、钻床、焊机等运行产生的噪声，预计源强约为75-85dB(A)。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表38 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 数量（台/套） 强度dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 切割机 3 80 车间隔声、减振措施 55 2 焊机 5 75 45 3 钻床 2 85 58 4 折弯机 1 85 58 5 车床、加工中心等 7 85 58 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表39 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 类别 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 距离（m） 150 5 15 12 贡献值 16.5 46 36.5 38.4 标准 昼65dB(A) 由上表可知，项目厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求，因此项目在采取适当的基础减振、厂房隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声不会对周围环境造成影响。 四、固废 固体废物主要为切割、钻孔工序边角料、除尘器收集粉尘等一般工业固体废物。数控加工中心等产生的废机油、废切削液等危险废物。 本项目废弃边角来自切割、钻孔工序中产生的边角料，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量约为原材料的2%。边角料产生量为200t/a。项目边角废料依托现有一般固废暂存间暂存，定期外售。 袋式除尘器收集的粉尘：根据前述计算，袋式除尘器收尘量为6.335t/a，依托现有一般固废暂存间暂存，定期外售。 数控车车、数控铣床等机械设备在使用过程中会产生废机油和废切削液，废机油产生量为0.05t/a，废切削液产生量为0.02t/a。废机油类别为HW08“废矿物油中900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，危险特性为“T，I”；废切削液属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中的900-006-09：使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，危险特行为“T”。危险废物依托现有危废暂存间暂存容器内暂存后定期交有资质单位处理。 表40 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.05t/a 机械设备 液态 基础油和其他添加 剂 矿物油 1年 T/I 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理 2 废切削液 HW09 900-006-09 0.02t/a 机械设备 液态 油水、烃水混合物 油烃 1年 表41 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废切削液 HW09 900-006-09 20 桶装 5t ≤1年 2 废机油 HW08 900-249-08 桶装 ≤1年 项目在厂区南侧设置1间危废暂存间（建筑面积20m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，并做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、本项目完成后全厂污染物排放情况 本项目建成运营后，全厂污染物排放情况统计见下表： 表42 全厂污染物产排情况一览表 单位t/a 类别 污染物 现有工程排放量 本项目排放量 以新带老削减量 全厂排放量 排放增减量 废水 COD 0.306 0 0 0.306 0 SS 0.012 0 0 0.012 0 NH3-N 0.03 0 0 0.03 0 TP 0.0024 0 0 0.0024 0 TN 0.018 0 0 0.018 0 废气 颗粒物 0.04 0.064 0 0.104 0.064 甲苯 0.0314 0 0 0.0314 0 二甲苯 0.0334 0 0 0.0334 0 非甲烷总烃 0.2371 0 0 0.2371 0 固废 边角废料 0 0 0 0 0 废切削液 0 0 0 0 0 漆渣 0 0 0 0 0 废油漆桶 0 0 0 0 0 废过滤材料 0 0 0 0 0 废UV灯管 0 0 0 0 0 废机油 0 0 0 0 0 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别分别属于制造业中设备制造类的“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），项目所在厂区占地面积为107987.5平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于中型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，位于工业园区内的建设项目，应重点在建设项目占地范围内开展现状调查工作，并兼顾其可能影响的园区外围土壤环境敏感目标。本用地性质为工业用地，项目东、南、西、北侧均为工业企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表43 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为中型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表44 监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 废气 颗粒物 排气筒排放口（有组织） 1次/年 颗粒物 无组织 1次/年 2 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/季 七、总量控制指标 本项目污染物总量控制指标为：颗粒物0.4196t/a（有组织0.064t/a；无组织0.3555t/a）。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目属于改扩建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，不涉及污染物替代情况。 八、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 九、环保投资 本项目总投资为2000万元，环保投资为8万元，环保投资占总投资的0.4% ，环保投资详见下表。 表45 环保投资一览表 单位：万元 序号 污染因素 产物环节 污染物 防治措施装置 投资估算 1 废气 焊接工序 颗粒物 焊接和打磨设置专门的焊接区域，废气经顶吸式集气罩收集；激光、等离子切割机配置底吸式集气罩收集废气，焊接、打磨、切割工序收集废气经1套“袋式除尘器+15米排气筒”治理后排放 8 切割工序 打磨工序 2 固废 切割、钻孔工序 边角料 依托现有一般固废暂存间 / 除尘器收集粉尘 除尘器收集的粉尘 机械设备运行 废机油 托现有危废暂存间 / 废切削液 3 噪声 生产过程 噪声 厂房密闭隔音、距离衰减 / 合计 8 表46 项目竣工验收一览表 序号 污染因素 产物环节 污染物 环保设施验收 执行标准 标准限值 1 废气 切割、焊接、打磨工序 颗粒物 焊接和打磨设置专门的焊接区域，废气经顶吸式集气罩收集；激光、等离子切割机配置底吸式集气罩收集废气，焊接、打磨、切割工序收集废气经1套“袋式除尘器+15米排气筒”治理后排放 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》 有组织10mg/m3 无组织0.5mg/m3 2 固废 下料、钻孔 边角料 依托现有一般固废暂存间，收集后出售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 袋式除尘器 粉尘 机械设备运行 废切削液 依托现有危废暂存间，定期交有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 废机油 3 噪声 生产过程 噪声 厂房密闭隔音、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 dB（A）

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 焊接和打磨设置专门的焊接区域，废气经顶吸式集气罩收集；激光、等离子切割机配置底吸式集气罩收集废气，焊接、打磨、切割工序收集废气经1套“袋式除尘器+15米排气筒”治理后排放 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》有组织10mg/m3 无组织0.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 焊接工序 | 焊接废料 | 依托现有一般固废暂存间 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 |  |  |
|  | 机械设备运行 | 废切削液 | 依托现有危废暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为激光切割机、折弯机、钻床、焊机等，声源强度在75-85dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： / |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-35-03-071870。 2、选址可行性分析 项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）榆东路与纬七路交叉口东南角，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图，属于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区总体规划。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （一）废气 焊接和打磨设置专门的焊接区域，废气经顶吸式集气罩收集；激光、等离子切割机配置底吸式集气罩收集废气，焊接、打磨、切割工序收集废气经1套“袋式除尘器+15米排气筒”治理后排放，排放速率为0.036kg/h，排放浓度3.6mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》中10mg/m3限值要求；未被收集的颗粒物在车间无组织排放，厂界浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物无组织粉尘0.5mg/m3的标准要求。 （二）噪声 该工程营运期主要噪声源为激光切割机、折弯机、钻床、焊机等，声源强度在75-85dB（A）之间，设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声在16.5~46dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 （三）固废 本项目一般工业固体废物主要为边角料、除尘器收集粉尘，分别收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期出售。危险废物为废切削液、废机油，依托现有危废暂存间暂存后交有资质单位处理。一般固废暂存间能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）及其2013修改单的要求，危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。 4、总量控制标准 本项目污染物总量控制指标为：颗粒物0.4196t/a（有组织0.064t/a；无组织0.3555t/a）。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，第二条：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目属于改扩建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，不涉及污染物替代情况。 5、卫生防护距离 本项目设置卫生防护距离为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，设防距离内无学校、医院、居民等敏感点，满足设防要求。 6、环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资为8万元，环保投资占总投资的0.4％。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度； （3）加强对废气、废水等污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南省振源科技有限公司年产1000台（套）大型智能化矿山机械设备改建项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环保角度分析，该项目可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年9月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 现有工程环评及验收手续 附图1 项目在新乡工业产业集聚区上的位置 附图2 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

在建企业

经    十

一    路

纬    七    路

河南赛诺重工机械有限公司

豫北光洋转向器有限公司

中开企业城

本项目厂址

废气、噪声

打磨

噪声、固废

噪声

废气、噪声

废气

进入现有工程加工工序

钻、铣、车床等加工

折弯

焊接

下料

钢板

固废

N

Leq=10lg(Σ10Li/10)

i=1

占地规模

评价工作等级

敏感程度