建设项目环境影响报告表

#### （报批版）

项目名称:年加工2000吨机械配件扩建及热处理线升级改造项目

建设单位(盖章):河南精诚汽车零部件有限公司

编制日期  2020年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

| 一、建设项目基本情况 项目名称 年加工2000吨机械配件扩建及热处理线升级改造项目 建设单位 河南精诚汽车零部件有限公司 法人代表 郜家武 联系人 郜志文 通讯地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 联系电话 18838254707 传真 / 邮政编码 453000 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 立项审批 部门 新乡经济技术开发区管理委会经济发展局 批准文号 2018-410753-36-03-053882 建设性质 □新建■改扩建□技改 | 行业类别 及代码 C3670汽车零部件及配件制造 C3360金属表面处理及热处理加工 占地面积 (平方米) 26600（不新增占地） 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 100 其中：环保投资(万元) 50 环保投资占总投资比例 16.67% 评价经费 (万元) / 预期投产日期 2020年8月 1、项目由来 河南精诚汽车零部件有限公司经营范围为汽车零部件，生产、销售；热处理、冷锻件加工。公司于2015年投资4600万元在新乡市经济开发区经九路以东、纬七路以北建设了年产200万台汽车单向离合器项目。现公司投资100万建设年加工2000吨机械配件扩建及热处理线升级改造项目。项目利用现有场地，在现有项目的基础上，淘汰部分现有设备，新增部分机械加工设备、热处理炉氮化工艺及磷皂化工艺等。根据现场勘查，项目在原有生产工艺和设备基础上进行改扩建，其中部分设备已经建设完成，因此2019年7月8日，新乡经济技术开发区管理委员会出具了行政处罚决定书（新经环罚决字（2019）18号）文，责令停止建设，并行政处罚2万元。企业已按要求停产，并接受处罚（见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《河南省建设项目环境保护条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号2018年4月28日修正）： “二十二、金属制品业”中的“68、金属制品表面处理及热处理加工”，其中“有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”编制报告书，“其他”编制报告表；“二十五、汽车制造业”中的“71、汽车制造”，其中“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”编制报告书，“其他”编制报告表。 根据建设单位提供资料，本项目不涉及电镀、热镀锌等工艺，不属于整车制造及发动机生产，本项目应编制环境影响报告表。 受河南精诚汽车零部件有限公司委托（委托书见附件），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目选址及周边情况 根据现场调查，项目选址位于新乡经济技术开发区经九路以东、纬七路以北，厂区占地26600m2。如图1-1所示，项目四周东面为金苑种业，南面为污水提升泵站，西邻经九路，北面为规划道路，周围敏感点分别为，西侧60m处的湖畔春天，西南300m处的北张兴庄村，西北600m小杨庄村。项目周围环境如下图所示： 图1-1 项目周围环境状况图 3、本工程内容及规模 本项目为改扩建项目，其基本情况见下表1-1，设备清单见表1-2。 表 1-1 项目基本情况一览表 项目 基本情况 建设单位 河南精诚汽车零部件有限公司 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 占地面积 26600 m2（不新增占地） 项目方案 在现有项目的基础上，淘汰部分现有设备，新增部分机械加工设备、热处理炉氮化工艺和磷皂化工艺，对机械加工部分进行扩建，热处理部分进行升级改造 | 主要原辅材 清洗剂、表调剂、磷化液、磷化促进剂等 产品规模 现有项目产品规模为年产200万台汽车单向离合器，改扩建完成后全厂产品方案为年产200万台汽车单向离合器及2000吨其他机械配件（模具等） 给水 市政供水自来水 排水 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入新乡经开区小店污水处理厂二期工程处理;生产废水通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理后不外排。 劳动定员 现有项目职工130人，本次改扩建项目不新增员工，现有人员调配 工作制度 年工作时间250天，机加工车间每天2班，热处理车间每天3班，每班8小时 表1-2 项目设备一览表 序号 名称 型号 数量（台/套） 位置 备注 扩建前 扩建后 增量 1 数控锯床 / 4 4 0 投料车间 / 2 手动锯床 / 2 1 -1 减少 3 电子秤 / 1 1 0 / 4 四柱液压机 YF32-500B 3 3 0 冷挤压车间 / 5 四柱液压机 YA32-315F 2 2 0 / 6 四柱液压机 Y32-630A 1 1 0 / 7 四柱液压机 600T 0 2 2 新增 8 四柱液压机 300T 0 2 2 9 抛丸机 / 5 3 -2 减少 10 快热式电热水器 DSC-MA3-8.8 1 0 -1 减少 11 空压机 / 2 2 0 / 12 小行车 / 2 2 0 / 13 抛丸机 / 2 3 1 机加工车间 新增 14 液体抛丸机 / 0 6 6 新增 15 普通车床 CA6140 1 2 1 新增 16 普通车床 CA6141 1 2 1 17 普通车床 C616-1 1 2 1 18 卧轴矩台平面磨床 MY7130 1 4 3 19 万能外圆磨 M1432C 1 4 3 20 万能分度头 F11125C型 1 0 -1 减少 21 自改内孔磨 MA1420A 1 1 0 / 22 砂轮平衡架 / 1 1 0 / 23 平台 500X500 1 1 0 / 24 小回火炉 / 1 1 0 / 25 小回火炉 新2000W 1 1 0 / 26 万能工具铣 X8126 1 1 0 / 27 钻铣多功能机床 / 1 1 0 / 28 | 手动液压机 / 0 10 10 新增 29 数控线切割机床 DK7735 2 4 2 新增 30 电炉 / 1 1 0 / 31 电瓶叉车 / / / / / 32 龙门架 自制 / / / / 33 螺杆空压机 EAS30 / / / / 34 空压机 KS200 / / / / 35 普通车床 C616 2 6 4 新增 36 空冷干燥机 / 1 1 0 / 37 储气罐 自制 1 1 0 / 38 花键滚扎机 ZB28-20J 1 1 0 / 39 通孔油压机 改装 1 1 0 / 40 挤花键油压机 改装 1 1 0 / 41 拉床 改装 2 2 0 / 42 插床 C7417 1 1 0 / 43 仪表车 CJ00660 2 2 0 / 44 仪表车 CJ00640 1 1 0 / 45 数控车床 C2-6136K 2 2 0 / 46 数控车床 CK6130 19 38 19 新增 47 数控车床 CKA6136 6 12 6 48 倒角机 改装 8 10 2 49 小台钻 ZJ4112J 5 4 -1 设备型号改变 50 小台钻 ZJ4016 1 2 1 51 数控铣 改装 4 4 0 / 52 立钻 Z5140A 5 5 0 / 53 立钻 Z5132A 3 3 0 / 54 液压半自动 C7620 4 4 0 / 55 珩磨机 / 0 2 2 新增 56 冲床 / 0 3 3 新增 57 退火炉 36KW 18 0 -18 热处理车间 减少 58 淬火炉 75KW 4 0 -4 减少 59 回火炉 36KW 2 0 -2 减少 60 淬火炉 36KW 1 0 -1 减少 61 大行车 5T 1 1 0 / 62 小行车 3T 1 1 0 / 63 电位差计 UJ33a 2 2 0 / 64 洛氏硬度计 HR-150A 1 1 0 / 65 小行车 1T 1 1 0 / 66 抛丸机 青岛滨海 1 1 0 / 67 滚筒 4KW 2 2 0 / 68 切割机 J3G-400 1 1 0 / 69 磷化槽 1.5m³ 0 1 1 新增（磷皂化线） 热水洗槽 1.5m³ 0 1 1 常温水槽 1.5m³ 0 1 1 皂化槽 1.5m³ 0 1 1 70 润滑剂槽 1.5m³ 1 0 1 / 71 水洗槽 1.5m³ 1 0 1 / 72 氮化炉 105KW 0 6 6 新增 73 制氮机 NC49-25B 0 2 2 新增 74 真空淬火炉 150KW 0 5 5 新增 75 感应淬火炉 120KW 0 2 2 新增 76 网带炉 150KW 0 2 2 新增 77 普通淬火炉 120KW 0 8 8 新增 78 回火炉 60KW 0 21 21 新增 79 多用淬火炉 200KW 0 8 8 新增 80 深冷回火炉 20KW 0 4 4 新增 81 清洗机 30KW 0 4 4 新增 82 超声波清洗机 50KW 0 2 2 新增 83 退火炉 65KW 0 6 6 新增 84 液压机 20KW 0 4 4 新增 85 油压机 / 3 3 0 装配车间 / 86 外圆磨床 / 2 2 0 / 87 外圆磨床 M1412 1 1 0 / 88 行车 MSB1312 1 1 0 / 89 防锈油池 SE-45/320 1 1 0 / 90 打商标机 / 1 1 0 / 91 台钻 / 1 1 0 / 92 液压机 / 2 2 0 / 93 仪表车 / 1 1 0 / 94 检验设备 / 2 2 0 质量部 / 项目工程原辅材料用量 表1-3 项目原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量t/a 最大存储量 性状 包装 存放位置 扩建前 扩建后 增量 1 钢材 2400 2400 0 400 固态 / 仓库 2 其他机械配件（磨具等） 0 2000 2000 200 固态 / 仓库 3 切削液 1.4 1.4 | 0 0.2 液态 桶装 仓库 4 钢砂 4.5 6 1.5 1.5 固态 袋装 仓库 5 磨料 0 0.8 0.8 0.4 液态 桶装 仓库 6 淬火油 0.7 10 9.3 1.0 液态 桶装 仓库 7 液化石油气 1 1 0 0.2 液态 桶装 仓库 8 甲醇 3 3 0 0.5 气态 瓶装 气瓶室 9 丙烷 3 3 0 0.5 气态 瓶装 气瓶室 10 防锈油 1.1 1.1 1.1 0.2 液态 桶装 仓库 11 润滑剂 8.9 10.1 1.2 0.6 液态 桶装 仓库 12 | 皂化液 0 7 7 1.0 液态 桶装 仓库 13 磷化液 0 2.5 2.5 0.5 液态 桶装 仓库 14 磷化促进剂 0 0.007 0.007 0.001 液态 桶装 仓库 15 液氨 0 3 3 0.4 液态 灌装 气瓶室 16 液氮 2 9 7 1.4 液态 灌装 气瓶室 皂化液：广泛用于冷间塑性加工前处理中润滑金属的磷化润滑，如拉钢丝、拔钢管、冲压件、冷墩件等。产品特点：具有良好的挤压性和延伸性，附着力高；提高了企业工业效率，降低了企业的生产成本，润滑效果好，可经过连续多次拉拔，不燃不爆，使用安全，无刺鼻性气味。 磷化液：主要成分是H3PO4、Zn（H2PO4）2和Zn（NO3）2，比例为20%：45%：35%。浅绿色液体，有轻微刺鼻气味，易溶于水。长时间或过量与皮肤接触，易造成皮肤过敏性皮炎；误食后易刺激消化道。环境危害：影响土壤水源pH值。燃爆危险：不具有燃烧性和爆炸性。 磷化促进剂：在磷化过程中，为保证磷酸盐沉积过程，即磷化膜的生成过程的正常进行，以及加速磷酸盐的化学转换速度而加入的一种化学成分。促进剂通常包括例如：亚硝酸盐、氯酸盐、过氧化氢等氧化性物质。 淬火油：淬火油是用石蜡基础润滑油经溶剂脱脂、精制、白土处理及真空精馏、真空脱气，加入催冷剂、光亮剂和抗氧化剂等配置而成。运动年度不大于90mm2/s，闪点温度不低于210℃，燃点不低于230℃，沸点大约316℃，饱和蒸汽压（20℃）6.7*10-6。主要成分有矿物油80%、催冷剂（烷基萘）10%、抗氧剂（2.6－－二叔丁基对甲酚）2%、光亮剂（二元酸）8%。 液氨：又称无水氨，是一种无色液体，有强烈的刺激性气体，具有腐蚀性且容易挥发，蒸汽压力为882kpa（20℃），密度为0.617g/cm3，沸点为-33.5℃，熔点为-77.7℃，自然点651.11℃。本项目液氨经液氨分解器分解为氨气和氢气。 液氮：无色无臭液化气体，熔点为-209.8℃，沸点为-195.6℃，密度为0.81 g/cm3，微溶于水、乙醇。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应。 4、项目建设与产业政策及备案相符性分析 （1）产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2019修正），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。 （2）备案相符性分析 本项目由新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局以2018-410753-36-03-053882对《河南精诚汽车零部件有限公司年加工2000吨机械配件扩建及热处理线升级改造项目》。备案与本项目情况对比见表1-4。因此，本项目与备案相符。 表1-4 备案相符性分析 序号 内容 备案 实际建设 一致性 析 1 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区经九路 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 一致 2 建设规模 年加工2000吨机械配件及 热处理线升级改造 年加工2000吨机械配件及 热处理线升级改造 一致 3 建设单位 河南精诚汽车零部件有限公司 河南精诚汽车零部件有限公司 一致 4 项目投资 100万元 100万元 一致 5 生产工艺 项目利用现有场地，在现有项目的基础上，淘汰部分现有设备，新增部分机械加工设备、热处理炉氮化工艺及磷皂化工艺。工艺技术：下料-热处理-磷皂化-机加工-热处理-抛丸-成品 项目利用现有场地，在现有项目的基础上，淘汰部分现有设备，新增部分机械加工设备、热处理炉氮化工艺及磷皂化工艺。工艺技术：下料-热处理（退火）-磷皂化-机加工-热处理（氮化）-成品 一致 6 设备 数控车床、热处理炉、抛丸机、数控锯床等 数控车床、热处理炉、抛丸机、数控锯床等 一致（实际为抛丸机） 5、厂址选择合理性分析 （1）项目建设与当地规划符合性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路，项目在原有厂区内建设，不新增占地。根据《新乡经济技术开发区总体规划（2012-2020）》图，本项目用地为工业用地。根据新乡经济技术开发区管理委员会出具的证明：河南精诚汽车零部件有限公司项目占地属于工业用地，符合新乡经济技术开发区总体发展规划、产业发展规划以及土地利用规划。本项目与新乡经济技术开发区环保准入条件对比情况一览表见表1-5。 表1-5 本项目与经开区环保准入条件对比情况表 类别 经开区项目准入条件 本 目情况 对比结果 产业政策 经开区入区项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建《产业结构调整指导目录》（2013年修改）、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）中限制、淘 类 建设项目 经查阅我国《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许建设项目。 符合 投资强度 入住建设项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地指标的通知》 | 本次项目在原有项目基础上进行改扩建，不再进行投资强度指标的对照。 符合 清洁生产 清洁生产水平达 国内同行业先进水平 本项目生产工艺简单，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均较低。 符合 产业定位 鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、 流 成套设备、超特高 电力电缆、变压器、智能电表及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷涂工序采用无苯原料、限制喷漆采用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 | 本项目主要工艺为磷皂化以及氮化处理，无喷漆工序和电镀工序。 符合 污染物总量控制 禁止发展环境污染严重，无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目不属于污染严重的项目，产生的废气、固废等都能进行有效处理，达标排放。 符合 （2）基础设施条件分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路，新乡经济技术开发区给水、排水、供电等基础设施均已完善。 （3）环境条件分析 项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该工程在认真落实环评提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 （5）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-6。 表1-6 本项目与《通知》审批条件相符性分析对照表 类别 实施细则中相关规定 对照情况 结论/备注 主体功能区分类 重点开发区域：1、新乡市（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 属于 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止 开发区 太行山猕猴自然保护区 不属于 辉县市百泉风景名胜区 辉县市白云寺森林公园 辉县市关山国家地质公园 新乡市 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇水源保护区 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。 距本工程8.6km 不在保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路 不属于 大气污染 新乡市全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区铅镉污染防控区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）； 本项目为不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工 属于 由表1-6可知，本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路，为重点开发区域，属于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表1-7。 表1-7 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 环 境 准 入 政 策 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作 内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表 符合 下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放具有审批权限的各县（市）、区环保部门 本项目为一类工业项目 符合 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 本项目位于新乡经济技术开发区，拥有污水集中处理厂 符合 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，属于《大气污染防治重点单元》，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目 符合 综上所述，本项目厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响及新环（2015）342号文等方面来看，选址合理可行。 6、与其他挥发性有机物政策相符性分析 （1）本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）对比分析 本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）对照分析见下表。 表1-8 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 31、开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目不涉及土建，无易产生粉尘的物料及燃料。本项目产尘的工段为抛丸，粉尘通过风管连接经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。 符合 33、开展VOCs专项治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。 本项目属于表面处理行业，项目废气为非甲烷总烃，废气经过收集后处理后有组织排放，废气排放满足河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 符合 43、加快构建工业企业全方位监控体系 （1）强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、1蒸吨以上燃气（工业企业）、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。 本项目为表面处理行业，主要污染物为非甲烷总烃，废气经过收集处理后有组织排放，企业将按照管理部门要求在排气筒安装在线监控设施。 符合 （2）加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265-94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。 本项目不属于电力、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业，废气主要为非甲烷总烃。 符合 （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。 本项目为表面处理行业，有机废气排气筒按照管理要求安装自动监控设备并与环保部门联网。 符合 （2）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》对比分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）对照分析见表1-9。 表1-9 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与 项目相关条文 本项目情况 对比结果 9.严格环境准入门槛 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料。 符合 其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，采用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量削减替代。 本项目为改扩建项目，厂址位于位于河南省新乡市新乡工业产业集聚区。本项目VOCs排放量采用区域内倍量削减替代。 符合 20.加快工业源VOCs治理（2）加大工业涂装VOCs治理力度 汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置全密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，实现稳定达标排放。 本项目属于汽车零部件机械制造及表面处理行业。属于表面处理行业，项目使用淬火油、渗碳剂等，在密封状态下工作，废气为非甲烷总烃，废气经过集气罩收集后并采用有效方式处理后有组织排放，有机废气收集率不低于90%。 符合 （3）与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析见表1-10。 表1-10 与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析 工作方案要求 本项目情况 对比结果 治理重点 重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 本项目厂址位于河南省新乡市新乡工业产业集聚区 属于重点地区 重点行业：重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 本项目金属表面处理及热处理加工行业 属于 重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和 PM2.5来源解析，确定 VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、 甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制 本项目产生的有机废气主要为非甲烷总烃，属于重点污染物。 属于 严格建设项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目不属于严格限制的建设项目；本项目位于新乡市经济开发区，满足入园区要求；使用的原料为淬火油，对于有机废气采用有效方式进行处理，收集效率和处理效率均不低于90%，满足环境准入要求。 满足 工业源VOCs污染防治 各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、 喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序 VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目不属于上述行业；且本项目采取了严格的治理措施进行VOCs治理。 符合 （4）与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）（简称《2018-2019秋冬季攻坚方案》）对比分析 本项目与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析见下表。 表1-11 与《2018-2019秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 20.加强源头控制 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料。 符合 21.强化VOCs无组织排放管控 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送；离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、压滤机等设备，干燥单元操作采用密闭干燥设备，设备排气孔排放VOCs应收集处理；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。 使用的原料为渗碳剂、淬火油，在密闭空间内进行渗碳、淬火、回火，对于产生的有机废气采用“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附”及“阻火型烟尘净化器”方式进行处理，通过15m高排气筒排放，能够达标排放。 符合 由上表可知，本项目符合《2018-2019秋冬季攻坚方案》相关要求。 （5）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》对比分析 2019年4月9日河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，与本项目相关的为《河南省2019年挥发性有机物治理方案》和《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》，本项目情况与其相关内容的对比情况见表下表： 表1-12 与河南省2019挥发性有机物治理方案对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 一、（二）工作目标。 2019 年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 本项目属于机械加工及表面处理项目，属于 工业涂装的前处理，应该完成VOCs污染治理。 满足 二、（四）推进工业涂装整治升级。 推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于机械加工及表面处理项目，属于 工业涂装的前处理，项目渗碳、淬火、回火过程中产生少量的有机废气，采用集气罩收集后通过“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”或“阻火型烟尘净化器”处理后于15米高排气筒排放，有机废气收集率不低于90%。 满足 表1-13 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 三、（二）全面加强无组织排放控制 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 使用的原料为淬火油、渗碳剂，在密闭空间内进行渗碳、淬火、回火，在开炉过程中及外部油淬过程中释放出有机废气，废气经集气罩收集后处理排放，收集效率可达90% 符合 三、（三）推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 项目现有项目未对有机废气进行收集处理，本次项目对现有实施进行改造。全厂有机废气采用集气罩收集后通过“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”或“阻火型烟尘净化器”处理后于15米高排气筒排放。 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目概况 河南精诚汽车零部件有限公司于2015年投资4600万元在新乡市经济开发区经九路以东、纬七路以北建设了《年产200万台汽车单向离合器项目》，有新乡市环境保护科学设计研究院编制完成该项目环境影响评价报告表。新乡市环境保护局于2015年3月18日以新环表审（2015）47号对该项目进行了批复。项目于2015年11月开工建设，2018年01月建成并投入试运行。2018年5月，企业组织对该项目进行验收，于2018年5月16日通过《河南精诚汽车零部件有限公司年产200万台汽车单向离合器项目竣工环境保护验收意见》，并与2018年12月3日取得新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监督局的《对于河南精诚汽车零部件有限公司年产200万台汽车单向离合器项目竣工环保验收申请（噪声、固废）的批复》(新经环验审（2018）7号)文件。 二、原有项目工艺流程及产排污环节 原有项目工艺流程如下图所示。 图1-2 原有项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1、投料：按产品需求对外购钢材进行机械切割，该工序会产生噪声及边角料。 2、井式退火：将切割好的钢材放入退火炉进行高温热处理，使钢棒软化，该过程为电加热，不会产生废气。 3、抛丸（原环评中描述为喷砂，实际为抛丸，本次评价统一为抛丸）：将退火后的钢材送入抛丸机内，利用喷出的钢砂去除金属表面的氧化皮，该过程中会产生粉尘。 4、润化：在抛丸处理过的钢棒表面上沾涂润滑剂。 5、冷锻挤压：将涂抹润滑剂的钢棒在压力机中挤压成产品所需形状，润滑剂在加压过程中起到保护工件的作用。 6、机加工：对挤压后的金属材料进行切削等机加工，该工序会产生噪声及边角料。 7、热处理：先将产品零部件放入淬火炉，然后在高温(920℃)下向炉内滴入渗碳介质，渗碳介质在高温密闭环境下分解成CO2，全部渗入零部件内，增加产品零部件表面硬度的过程。渗碳过程中使用甲醇作为渗碳原料以丙烷为保护气。当项目渗碳时，渗碳原料在高温下裂解为渗碳气氛，保护气在设备口进行燃烧以隔绝空气，避免工件氧化。燃烧渗碳剂成为CO2和H2O，对环境不会产生影响。 渗碳后根据工件的需要，加热后取出放入不同的淬火池（水池和油池）中进行淬火，增加工件的性能。项目淬火过程中水池和油池定期添加，不外排。然后再对淬火好的工件表面进行清洗，清洗后送入回火炉回火。热处理清洗过程会产生少量的清洗废水和非甲烷总烃废气。 8、滚磨：将热处理后的零件放入装有石英砂的滚筒里，然后密闭滚动，利用石英砂将零件表面因热处理产生的黑斑去除掉。定期更换废石英砂。 9、浸油防锈：将加工好的零部件放入防锈油池浸泡，然后利用行车吊起，在油池上悬空晾干。防锈油起到防止产品锈蚀的保护作用。 10、总装：将生产的相关零部件进行组装，装好即为成品。 图1-3 现有项目水平衡 单位：t/a 项目产污环节及防治措施见下表 表1-14 现有项目产污环节及防治措施一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废 水 生活污水 COD、SS、NH3-N、 动植物油 化粪池 SBR池 热处理 COD、SS、石油类 调节池+隔油池 废 气 抛丸 粉尘 袋式除尘器+15m排气筒 热处理 非甲烷总烃 加强热处理车间通风 噪 声 投料、机加工 噪 声 减震、隔音、距离衰减 固 废 投料、机加工 边角料 收集后外售 滚磨 废石英砂 袋式除尘器 粉尘 投料、机加工 废切削液、废机油 定期送至具有危废处理资质单位处理 污水处理站 隔油池 废油 SBR池 污泥 运至垃圾填埋场填埋处理 表1-15 现有项目污染物产生及排放情况一览表 污染因素 产污环节 污染物 排放量 废 水 生活污水、生产废水 COD、SS、NH3-N、 动植物油 7.8t/d（1950 t/a） 废 气 抛丸 粉尘 0.01 t/a 热处理 非甲烷总烃 无组织排放 噪 声 投料、机加工 噪 声 - 固 废 投料、机加工 边角料 24t/a 滚磨 废石英砂 1t/a 袋式除尘器 粉尘 11.88t/a 机加工 废切削液、废机油 4.6t/a 隔油池 废油 0.02t/a SBR池 污泥 1t/a 三、原有项目竣工环保验收结论 新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监督局《对于河南精诚汽车零部件有限公司年产200万台汽车单向离合器项目竣工环保验收申请（固废、噪声）的批复》(新经环验审（2018）7号)：经对项目的环保设施进行现场检查，并对验收监测报告进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收（噪声、固废）合格。 根据验收组出具的《河南精诚汽车零部件有限公司年产200万台汽车单向离合器项目竣工环境保护验收意见》： （1）验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷≥75%的要求。 （2）项目平面布置未发生改变。 （3）废气：验收监测期间，抛丸工段废气经袋式除尘器处理后由15米高排气筒排放，粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准颗粒物120mg/m3、3.5kg/h限值要求。 热处理淬火过程中产生的VOC，以无组织形式排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中废气无组织排放监控浓度4.0 mg/m3的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2建议值非甲烷总烃2.0 mg/m3的限值要求，对周围环境影响不大，不设置大气环境防护距离。 （4）废水：项目废水主要为生产废水和生活废水。 生产废水是热处理工段的工件清洗废水，经调节池和隔油池处理后与生活污水混合进入污水处理站进行处理。 生活污水经化粪池处理后与生产废水混合进入污水处理站进行处理。经污水处理站处理后全厂外排水量为7.8m3/d，污水经园区污水管网排入小店污水处理厂进行进一步处理。 （5）噪声：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）标准限值要求。 （6）固废：本项目的固废废弃物主要为投料、机加工工段产生的边角料、废切削液、废机油、滚磨工段产生的废石英砂和袋式除尘器产生的粉尘（金属屑）以及污水处理站产生的废油、废渣、污泥。在厂区暂存后，边角料、废石英砂、粉尘收集后全部外售；废切削液、废机油、废油委托有相关危险废物处理资质的单位回收处理；废渣、污泥定期运至垃圾填埋场填埋处理。原辅材料位于原料库内，满足环保验收要求。 （7）总量：评价建议将该项目生活污水排放COD、氨氮作为总量控制指标加以控制，分别为COD0.0975t/a、氨氮0.009t/a。 （8）验收结论 根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。 对于河南精诚汽车零部件有限公司年产200万台汽车单向离合器项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，同意本项目通过项目竣工环境保护验收。 四、现有项目主要环境问题和“以新带老”措施 废气：项目渗碳热处理淬火过程中将工件侵入淬火油内急速冷却。淬火油槽为密封式炉中的内置式内置式密闭淬火油槽，所有只要在开炉时有少量的淬火油因受热挥发产废气（以非甲烷总烃计）。现有项目中淬火油挥发的非甲烷总烃以无组织形式排放。本次“以新带老”措施要求企业收集此部分非甲烷总烃，采用集气罩收集，并通过“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放。 本次改扩建项目增加了抛丸机和抛丸工件的处理量，评价要求改动现有抛丸废气处理设备，现有项目抛丸机和改扩建项目新增抛丸机抛丸粉尘经布袋除尘器处理后于一根排气筒一并排放，以便后期管理运行。 现有项目存在食堂，且原环评未对食堂油烟进行说明分析，本次扩建项目要求企业增加对食堂油烟进行收集并增加油烟净化，并且在扩建项目中对此项排污进行分析。 废水：原有项目生产废水经调节池和隔油池处理后与生活污水混合进入污水处理站进行处理。生活污水经化粪池处理后与生产废水混合进入污水处理站进行处理。污水处理站采用的处理方式为SBR。经污水处理站处理后经园区污水管网排入小店污水处理厂进行进一步处理。由于污水处理站位于地上且北方冬季气温较低，菌种难以成活，且该系统需要较高水平的运行技术人员，结合实际运行情况，该生化处理方式难以正常运行，因此本次改扩建对原有污水处理方案进行调整。调整后生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入小店污水处理厂（二期）进行处理，生产废水固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理后不外排。 固废：现有项目的固体废弃物主要为投料、机加工工段产生的边角料、废切削液、废机油、废石英砂和袋式除尘器产生的粉尘（金属屑）以及污水处理站产生的废油、废渣、污泥。本次改扩建项目改变污水处理站处理工艺，同时增加磷皂化等热处理工艺，固废废物的产生种类和产生量有变，本次改扩建对全厂固体废物的产生情况进行重新梳理。 风险：项目未设置事故池，未要求编制突发环境事件应急预案等其他风险管控措施，本次改扩建项目对全厂风险影响进行评价。 表1-16 现有项目主要环境问题及整改措施 序号 类别 内容 现有措施 主要环境问题 整改措施 1 废气 渗碳、淬火、回火废气（非甲烷总烃） 无组织形式排放 未识别渗碳废气、回火废气，未进行有组织收集处理，与现有环境政策不符合 车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经 “集气罩+油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置集气罩+阻火型烟尘净化器”处理于15米高排气筒（2#）排放，车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经“集气罩+阻火型烟尘净化器”处理后与东侧淬火、回火废气合并于15米高排气筒（2#）排放 2 抛丸废气（粉尘） | 经布袋除尘器处理后与15米高排 筒排放 / 改动现有抛丸废气处理设备，与本次改扩建项目合并处理后于一根排气筒（1#）排放 3 食堂油烟 无 未安装油烟净化器 油烟净化器 4 废水 生活污水 经化粪池处理后与生产废水混合进入污水处理站 经污水处理站（处理工艺为SBR）处理，后通过官网排入小店污水处理厂进行处理 现有措施位于地上，北方冬季气温较低，菌种难以成活，且该系统需要较高水平的运行技术人员，实际运行情况表明该生化处理方式难以正常运行。 经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期） 5 热处理废水 经调节池、隔油池处理后进入污水处理厂 固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理后不外排 6 地面拖洗水 / 未进行识别 7 固废 一般固废、危险固废 一般固废暂存间（30m2）、危废暂存间（10m2） 固废的产生量和产生种类有所增减 对全厂固体废物的产生情况进行梳理 8 其他（风险等） / 存在危险物质，未有事故池及应急预案 对全厂风险进行梳理，并要求完善相关应急措施 由于现有项目存在环境问题较多，本次改扩建是在现有项目的基础上淘汰部分现有设备并新增部分设备，且改扩建项目和现有项目生产工艺和污染防治措施都有交叉，因此设备、工艺和排污均难以分开描述。故本次评价“以新带老”全部消减现有项目，并以改扩建后全厂情况进行评价分析，评价要求试运行后以全厂情况进行竣工环保验收。 |

# 二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，地理坐标为东经113°48´38´´—113°57´29´´，北纬35°15´03´´—35°26´38´´，总面积为8169km2。新乡市中开置业有限公司的扛鼎之作——中开企业城，位于新乡经济技术开发区小店工业园区，占地268亩，纬七路以南，经十一路以西、纬六路以北，其中纬七路贯穿整个工业园区的东西，经十一路与新长北线（S308省道）紧密相连，东至长垣县。 中开企业城项目总建筑面积约30万m2，建筑设计以营造现代国际化工业园区为主题，以人为本的设计理念，创造出低碳、生态环保、功能（生产办公、餐饮娱乐、休闲健身）齐全的工业化产业基地。 本项目位于新乡经济技术开发区经九路以东、纬七路以北。地理位置见附图，周边关系见附图。 2、水文地质 根据区域水文地质情况及勘查资料，集聚区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是是与拟开发建设关系最为密切的含水层。集聚区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2-3m。 3、地形地貌 地形地貌：集聚区用地主要由卫河冲积平原构成，全区最高点海拔高程74.5m，最低点海拔高程70.1m，区内地势平坦，海拔高程一般在71.5-72.5m之间，自然坡度一般小于1/1000。根据区域岩土工程勘查报告，集聚区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 4、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8mm，年际最大降水量为1127.3mm（2000年），最小降雨量为319mm（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.08m/s。 5、水文特征 （1）地表水系 新乡市位于海河、黄河两个流域，市域内地表水体主要有海河流域的卫河、共产主义渠等和黄河流域的文岩渠及天然文岩渠等。集聚区属海河流域。评价区域内主要河流水渠为东孟姜女河、东三干渠和大沙河。 东孟姜女河是卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是主要的纳污河流，其支流有一支排、二支排和大泉排。东孟一支排全长19.7km，二支排全长12.6km，大泉排13km，各支流接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V级标准，主要污染物为COD。 东三干渠为引黄灌渠，为新乡市东南区域主要农灌输水沟渠，同时担负排涝功能。自人民胜利渠引水，下游汇入延津大沙河，集聚区内东三干渠主要为引黄水，非农灌期内无水。 大沙河位于新乡北部，发源于山西省陵川县夺火镇。该河自西向东，流经博爱县、焦作市、武陟县、修武县至新乡县（合河乡）西永康北入共产主义渠，全长115．5km。在新乡境内长36．5km，是本县一条最主要的防洪排涝河道。由于大沙河发源于山区，支流分散，呈梳状形汇入。小店污水处理厂二期排水最终进入大沙河。 （2）地下水环境 该地区地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。项目区域地下水流向从西南至东北。 6、土壤植被 集聚区内土壤分属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土。 区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等；主要灌木有白蜡条、胡枝子等；主要草类有白草、黄背草、蒿类；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。 评价区域内未发现珍稀动植物资源。

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 新乡市2018年环境质量年报 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 单位 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 105 70 ug/m3 150 超标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 ug/m3 174 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 ug/m3 31.6 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 ug/m3 123 超标 CO 年95百分位浓度 1.3 4.0 mg/m3 33 达标 O3 年95百分位浓度 117 160 ug/m3 73 达标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位同比上升5微克/立方米，升幅4.5%；CO第95百分位同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为北侧25m处的大沙河，大沙河为西柳青河支流。西柳青河流经豫北延津县、滑县，在滑县汇入金提河，最后从濮阳向东注入黄河。本次评价引用新乡市环境监测站编制的例行监测通报中大沙河水花堡桥断面监测数据（2019年11月）来进行说明，数据见下表3-2。 表3-2 大沙河小店工业园区水花堡桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测时间 2019.11 2019.11 2019.11 监测数据 22.9 0.43 0.22 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由表3-2可知，2019年11月份大沙河园花堡桥断面各因子均能达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，将进一步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准[昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)]。2019年3月2日-3月3日对项目厂界噪声进行了现场监测，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 [dB(A)] 序号 监测点 3月2日 3月3日 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1 南边界 57.3 46.3 57.9 45.8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)） 2 东边界 57.7 44.5 57.9 45.6 3 北边界 57.4 47.3 57.8 43.9 4 西边界 58.6 47.7 58.2 45.2 5 湖畔春天 40.8 29.9 40.4 27.4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45 dB(A)） 由表3-3可知，本项目四周厂界处均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）要求，周边最近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45 dB(A)）要求。说明本项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目位于城市周边地区，周围主要为企业和道路，其生态环境为典型的城市生态系统。周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水环境现状 项目及周边地表水体执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。江苏格林勒斯检测科技有限公司和英格尔检测技术服务（上海）有限公司2019年8月1日到8月3日对项目厂区、水花堡村和北张兴庄村地下水进行了取样检测，检测结果见下表： 表3-4 地下水现状监测结果一览表 检测 因子 厂区 水花堡村 北张兴庄村 标准 8.01 8.02 8.03 8.01 8.02 8.03 8.01 8.02 8.03 pH值 7.53 7.68 7.64 7.35 7.29 7.3 7.44 7.49 7.5 6.5～8.5 氨氮 0.42 0.48 0.36 0.17 0.19 0.15 0.23 0.18 0.2 0.5 总硬度 318 337 326 309 311 302 327 316 321 450 溶解性总固体 723 684 717 635 654 627 708 6 6 691 1000 K+ 2.17 2.08 2.11 1.74 1.53 1.66 1.6 1.73 1.75 / Na+ 11.3 12.8 11.6 13.7 13.2 14 13 14.2 14.6 200 Ca2+ 127 112 138 102 113 107 121 116 110 / Mg2+ 73.2 82 76.7 59.9 60.6 63.8 48.7 44.5 51.9 / CO32- ND ND ND ND ND ND ND ND ND / HCO3- 6.92 7.05 7.24 5.88 6.27 6.13 5.49 5.76 5.33 / Cl- 57 64 70 38 46 31 19 35 57 250 SO42- 112 128 133 125 117 109 123 138 121 250 耗氧量 0.11 0.09 0.13 0.08 0.06 0.07 0.1 0.08 0.07 3.0 亚硝酸盐(以N计) 0.124 0.135 0.118 0.131 0.149 0.136 0.119 0.123 0.107 1.0 挥发性酚类 ND ND ND ND ND ND ND ND ND / 砷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.01 汞 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.001 铬(六价) ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.05 总铬 ND ND ND ND ND ND ND ND ND / 铅 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.01 铁 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.3 锌 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.00 铝 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.20 阴离子表面活性剂 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.002 由上表可知，项目所在地及周边地下水环境状况良好。 6、土壤环境现状 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区内。项目土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准。江苏格林勒斯检测科技有限公司和英格尔检测技术服务（上海）有限公司2019年8月5日对项目厂区及周边设置的六个土壤检测点进行了取样检测，检测结果见下表： 表3-5 土壤现状监测结果一览表 序号 检测因子 单位 检测点位 标准 达标性 拟建污水处理站附近 办公区附近 0~0.5 0.5~1.5 1.5~3.0 0~0.2 1 镉 mg/kg 0.04 0.048 0.047 0.036 65 达标 2 汞 mg/kg 0.036 0.012 0.014 0.011 38 达标 3 砷 mg/kg 4.1 4.62 4.73 4.62 60 达标 4 铜 mg/kg 12 9.5 10.7 13.4 18000 达标 5 铅 mg/kg 17.3 15 16.7 18.7 800 达标 6 铬（六价） mg/kg <2 <2 <2 <2 5.7 达标 7 镍 mg/kg 18.6 16.1 18 22 900 达标 8 四氯化碳 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2.8 达标 9 氯仿 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.9 达标 10 氯甲烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 37 达标 11 1,1-二氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 9 达标 12 1,2-二氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5 达标 13 1,1-二氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 66 达标 14 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 596 达标 15 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 54 达标 16 二氯甲烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 616 达标 17 1,2-二氯丙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5 达标 18 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10 达标 19 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 6.8 达标 20 四氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 53 达标 21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 840 达标 22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2.8 达标 23 三氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2.8 达标 24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 达标 25 氯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.43 达标 26 苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 达标 27 氯苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 270 达标 28 1,2-二氯苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 560 达标 29 1,4-二氯苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 20 达标 30 乙苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 28 达标 31 苯乙烯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1290 达标 32 甲苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1200 达标 33 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 570 达标 34 邻二甲苯 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 640 达标 35 硝基苯 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 76 达标 36 苯胺 μg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 260 达标 37 2-氯酚 mg/kg <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 2256 达标 38 苯并[a]蒽 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 15 达标 39 苯并[a]芘 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.5 达标 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 15 达标 41 苯并[k] 荧蒽 μg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 151 达标 42 䓛 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1293 达标 43 二苯并[a, h]蒽 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.5 达标 44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 15 达标 45 萘 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 70 达标 表3-5 土壤现状监测结果一览表（续） 单位：mg/kg 检测因子 检测点位 pH值 (无量纲) 总锌 六价铬 总铝 厂区外西南角绿化带 0~0.2m 8.67 48.4 ＜0.5 40800 厂区外东北侧空地 0~0.2m 8.66 39.7 ＜0.5 40500 厂区东北角空地 0~0.5m 8.49 69.9 ＜0.5 47100 0.5~1.5m 8.55 62.2 ＜0.5 40500 1.5~3.0m 8.64 78.1 ＜0.5 54400 厂区内空地点2 0~0.5m 8.78 31.9 ＜0.5 38700 0.5~1.5m 8.83 32.1 ＜0.5 40200 1.5~3.0m 8.94 32.2 ＜0.5 38600 标准 / / 5.7 / 达标情况 / / 达标 / 由表3-5可知，项目厂区内和周边监测点位土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 至厂界距离（m） 保护级别 环境空气 小杨庄村 西北 600m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 北张兴庄 西南 300m 河南师大新联学院 西南 700m 湖畔春天 西 60m 地表水环境 大沙河 北 25m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 新乡县古固寨镇水源保护区一级保护区 西南 6800 饮用水源保护区 声环境 区域声环境 / 0-200m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准

# 四、环境适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级，有关标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 ug/m3 1小时平均 500 ug/m3 NO2 年平均 40 ug/m3 24小时平均 80 ug/m3 1小时平均 200 ug/m3 PM10 年平均 70 ug/m3 24小时平均 150 ug/m3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 160 ug/m3 1小时平均 200 ug/m3 PM2.5 年平均 35 ug/m3 24小时平均 75 ug/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级 2、地表水环境 项目区域主要地表体水为大沙河，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准限值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N TP 标准值 6-9 30 1.5 0.3 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项 目 浓度限值 标准来源 pH值 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 氨氮 0.5 总硬度 450 溶解性总固体 1000 K+ / Na+ 200 Ca2+ / Mg2+ / CO32- / HCO3- / Cl- 250 SO42- 250 耗氧量 3.0 亚硝酸盐(以N计) 1.0 挥发性酚类 / 砷 0.01 汞 0.001 铬(六价) 0.05 总铬 / 铅 0.01 铁 0.3 锌 1.00 铝 0.20 阴离子表面活性剂 0.002 4、声环境 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准限值见下表。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜间 标准来源 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 5、土壤环境 表4-5 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 序号 污染物项目 筛选值 标准来源 1 砷 60mg/kg 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表一中二类用地 2 镉 65mg/kg 3 铬（六价） 5.7mg/kg 4 铜 18000mg/kg 5 铅 800mg/kg 6 汞 38mg/kg 7 镍 900mg/kg 8 四氯化碳 2.8mg/kg 9 氯仿 0.9mg/kg 10 氯甲烷 37mg/kg 11 1,1-二氯乙烷 9mg/kg 12 1,2-二氯乙烷 5mg/kg 13 1,1-二氯乙烯 66mg/kg 14 顺-1,2-二氯乙烯 596mg/kg 15 反-1,2-二氯乙烯 54mg/kg 16 二氯甲烷 616mg/kg 17 1,2-二氯丙烷 5mg/kg 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10mg/kg 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8mg/kg 20 四氯乙烯 53mg/kg 21 1,1,1-三氯乙烷 840mg/kg 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8mg/kg 23 三氯乙烯 2.8mg/kg 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5mg/kg 25 氯乙烯 0.43mg/kg 26 苯 4mg/kg 27 氯苯 270mg/kg 28 1,2-二氯苯 560mg/kg 29 1,4-二氯苯 20mg/kg 30 乙苯 28mg/kg 31 苯乙烯 1290mg/kg 32 甲苯 1200mg/kg 33 间二甲苯+对二甲苯 570mg/kg 34 邻二甲苯 640mg/kg 35 硝基苯 76mg/kg 36 苯胺 260mg/kg 37 2-氯酚 2256mg/kg 38 苯并[a]蒽 15mg/kg 39 苯并[a]芘 1.5mg/kg 40 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 41 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 42 䓛 1293mg/kg 43 二苯并[a, h]蒽 1.5mg/kg 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15mg/kg 45 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 表4-6 污染物排放标准 污染 因素 标准名称及级(类)别 污染 因子 标准限值 废气 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业” 非甲烷总烃 建议排放浓度：80mg/m3，建议去除效率70%（15m排气筒）；企业边界建议值：2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 颗粒物 最高允许排放速率：3.5kg/h（15m排气筒 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 排放口排放浓度不高于10mg/m³，厂界浓度不高于0.5mg/m³。 《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位 油烟 排放限值1.5mg/m3，最低去除效率90% 废水 新乡市小店污水处理厂二期工程纳管标准 COD、SS、氨氮、TP COD≤350mg/L SS≤280mg/L 氨氮≤30mg/L TP≤3.0mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间：65 dB(A) 夜间：55 dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 表4-7 总量控制指标建议一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程（改扩建项目）排放量 “以新带老”消减量 本工程完成后全厂排放量 排放增减量 废气 非甲烷总烃 0 0.1815 0 0.1815 0.1815 粉尘 0.12 0.0894 0.12 0.0894 -0.0306 废水 废水量 1950 1200 1950 1200 -750 COD 0.0975 0.0480 0.0975 0.0480 -0.0495 NH3-N 0.0090 0.0024 0.0090 0.0024 -0.0066 TP 0.0010 0.0005 0.0010 0.0005 -0.0005 根据工程分析，现有项目排放量COD0.0975t/a、氨氮0.0090t/a、TP0.0010 t/a粉尘0.12 t/a。改扩建后全厂排放量为非甲烷总烃0.1815t/a、COD0.0480t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0005t/a、粉尘0.0894t/a，排放增减量非甲烷总烃0.1815t/a、COD-0.0495 t/a、氨氮-0.0066t/a、TP-0.0005t/a、粉尘-0.0306t/a。因此，本项目建成后全厂申请总量非甲烷总烃0.1815t/a、COD0.0480t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0005t/a、粉尘0.0894 t/a。根据国家有关规定，非甲烷总烃实行区域内倍量替代原则。 |

五、建设项目工程分析 工艺流程简述 为了满足发展需要，本次改扩建项目在原有项目基础上增加部分机械加工设备，并且新增磷皂化和氮化处理工序。本项目建成后不新增职工，厂内调剂。现有项目产品规模为年产200万台汽车单向离合器，改扩建完成后全厂产品方案为年产200万台汽车单向离合器及2000吨其他模具等机械配件。 项目改扩建完成后全厂工艺流程图如下。由于现有问题较多，本次改扩建前后排污量、排污源及污染防治措施也有所变化，且改扩建项目和现有项目生产工艺和污染防治措施都有交叉，因此工艺和排污均难以分开描述。故本次评价“以新带老”全部消减现有项目排污，并以改扩建后全厂情况进行评价分析。本部分叙述仅以改扩建完成后全厂情况为依据。 图5-1 项目改扩建完成后全厂工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 投料:按产品需求对外购钢材进行机械切割，该工序会产生噪声及边角料。 井式退火：将切割好的钢材放入退火炉进行高温热处理，使钢棒软化，该过程为电加热，不会产生废气。 抛丸 将退火后的钢棒送入抛丸机内，利用抛出的钢砂去除金属表面的氧化皮，该过程中会产生粉尘。 润化：在抛丸处理过的钢棒表面上沾涂润滑剂。 冷锻挤压：将涂抹润滑剂的钢棒在压力机中挤压成产品所需形状，润滑剂在加压过程中起到保护工件的作用。 磷皂化 磷皂化过程为金属表面去油除锈。厂区共设置一条磷皂化生产线。项目使用行车将工件挂篮放入以及取出磷皂化槽体，取出后在槽体上方将水分控干后再进入下一个槽体。 热水洗：经过抛丸后的工件进行高温热水洗（单槽水洗，容积为1.5m3）。采用浸洗方式，以电源为能源进行加热，温度为50-60℃。该过程清洗槽自带过滤装置，有废金属屑产生。槽体定期添加新鲜水，不外排废水。 冷水洗：高温水洗后的工件采用浸洗方式进行常温水洗（单槽水洗，容积为1.5m3），该过程清洗槽自带过滤装置，有废金属屑产生。槽体定期添加新鲜水，不外排废水。 磷化：工件侵入磷化槽（容积为1.5m3，有效容积1.0 m3），在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程成为磷化。本项目使用的磷化液属于锌系磷化液，主要成分为磷酸、磷酸二氢锌等混合物，不含镍。磷化采用浸泡方式，在加热的情况下进行，能源为电源，加热温度约在60℃，时间约为3-5min。项目磷化液使用过程中定期沉降出渣，磷化液每半年更换一次，该过程有废磷化液和磷化槽渣产生。 水洗：磷化完成后，工件进入水洗槽，水洗设置2个水洗槽（单槽容积为1.5m3，有效容积1.0 m3）。第一步水洗目的为去除工件表面的磷化液，第二步水洗为进一步清洗，确保后续皂化槽不受磷化液的影响。水洗通过浸洗方式进行，槽自带过滤装置，有废金属屑产生。磷化后清洗水不定期补充，每年更换一次。该过程中会产生磷化洗涤废水。此部分水量较少，且COD、磷酸盐浓度较高，因此公司设置废水蒸发器处理此部分废水，产生少量蒸发残渣。 皂化：皂化槽（容积为1.5m3）置于磷化工序之后，皂化液与磷化膜产生化学反应成硬脂酸盐。皂化的目的是在填满磷化膜表面的空隙，在工件表面形成一层封闭薄膜，进一步增加润滑性能。本项目使用的皂化液主要化学成分为硬脂酸钠。皂化过程采用浸泡方式，温度为70-80℃左右，时间约为3-5min，采用能源为电源。皂化池定期添加，皂化液每半年更换一次。 （7）热处理（渗碳）： 图5-2 项目改扩建完成后热处理（渗碳）工艺流程及产污节点图 工件进行渗碳处理之前分别需要在超声波清洗机和清洗机中进行清洗，超声波清洗机和清洗机的容积分别为3m3和7m3，此部分清洗自带过滤装置，有极少量废金属屑产生，清洗用水定期添加，不外排。 先将工件放入淬火炉，然后在高温(920℃)下加热。在加热过程中需要向炉中加入保护气氛，以避免加热过程中金属的氧化，金属件经过渗碳淬火后能提高工件表面的硬度和耐磨性，增强心部韧性。本项目所用保护气氛主要为甲醇、丙烷、氮气。甲醇通过滴注的方式通入炉内，甲醇在此温度下发生裂解，直接分解为渗碳气氛，因甲醇碳含量高，沸点低，分解容易，产气量大可以维持炉内正压加速炉气循环，尽快排除炉内废气，有利于渗碳。通过碳势控制系统，向炉内通入丙烷提高气氛碳势，控制渗碳量，如果工件碳含量较高，也可以保护碳不流失。在热处理过程的升温排气、强渗、扩散、降温阶段，气氛由滴入的甲醇裂解气氛和间歇性通入的丙烷组成，不断的燃烧，通过炉尾排出燃烧的废气，主要为甲醇、丙烷裂解气体和液化石油气（主要成分为丙烷）共同燃烧，既起到封门隔绝空气进入，又能保持炉内温度不损失。甲醇高温下发生裂解反应，丙烷作为一种富化气体在高温下裂解生成甲烷，维持炉内的高碳式。其反应过程如下： 该工序排放废气的主要成分为N2、CO、H2以及未裂解的甲醇和甲烷等，在排出炉外时被引火烧嘴点燃，经充分燃烧后最终废气主要为水蒸气、CO2、氮气以及未燃烧的甲醇和丙烷（以非甲烷总烃计）。 渗碳结束后，将工件放入水淬或油淬池中淬火。真空淬火炉和多用淬火炉为密封式淬火炉中的内置式密闭淬火油槽，淬火过程中挥发性油气通过淬火炉炉口冲出，约有50%的工件油淬过程是在渗碳炉内完成的。其他淬火均为外置式淬火，工件经过水淬或水淬后油淬的方式进行淬火。项目淬火过程中水池和油池定期添加，槽体自带过滤装置，有废金属屑产生。然后再对淬火好的工件表面进行清洗，清洗后送入回火炉回火。高温工件接触淬火油产生油烟，回火炉中工件携带的淬火油在加热过程中挥发产生油烟，因此在真空淬火炉、多用淬火炉和回火炉开炉过程中以及外部油淬池淬火过程中会有淬火油油烟产生，本次评价以非甲烷总烃计。 热处理后清洗池设有专用油水分离器，分离出淬火油回用于油池，水不定期补充，每年更换一次，热处理清洗过程会产生热处理洗涤废水。此部分水量较少，且COD浓度较高，因此公司设置废水蒸发器处理此部分废水，产生少量蒸发残渣。 （8）滚磨：将热处理后的零件放入装有液体石英砂的滚筒里，然后密闭滚动，利用石英砂将零件表面因热处理产生的黑斑去除掉。定期更换废石英砂。 （9）热处理（氮化）：本项目渗氮工艺为气体渗氮，在氮化炉内进行。即把工件放入密封容器中，通以流动性的氨气并加热（温度550℃、时间30h），保温较长时间后，氨气热分解产生活性氮气和氢气，氨的分解率可达到99%，不断吸附到工件表面，并扩散渗入工件表层内，从而改变表层的化学成分和组织，获得优良的表面性能。工件氮化完成后在炉内冷却，同时向炉罐内通氮气。氮化炉配有供气系统，全过程用计算机控制。工件冷却到30℃以下可以出炉。 氮化时大部分氨渗到工件表面，仅有少量的氨以作为尾气排出，大约占到1%；氮化炉氮化处理使用液氨10t/a，则尾气中氨的含量为0.1t/a。本项目在氮化炉出口设置氨气裂解装置（氨气分解燃烧炉），即在燃烧腔体内设置一个燃烧环，燃烧环像煤气灶一样一根管接液化石油气（主要成分为丙烷），当有氨气产生时（氮化炉工作时），该燃烧环自动点火，液化气和空气中的氧气结合，充分燃烧。氨气经过燃烧环中间部分，和火焰及氧气接触，高温氧化，分解成氮气和氢气。主要原理为氨气在高温时完全分解为氮气和氢气，其中氢气为可燃性气体，通过点火完全燃烧成H2O并减少液化石油气的用量。此装置液化石油气的用量极小且为清洁能源，本次评价不予考虑液化石油气燃烧废气。氮化炉尾气燃烧后产生H2O和氮气，氮气为惰性气体，自然排放。 （10）浸油防锈：将加工好的零部件放入防锈油池浸泡，然后利用行车吊起，在油池上悬空晾干。防锈油起到防止产品锈蚀的保护作用。 改扩建后全厂水平衡图 本项目完成后全厂职工130人，需水量为6m3/d（1500t/a），其中80%作为废水排放，排放量为4.8m3/d（1200t/a）。项目排水进入生活废水，不外排生产废水。 项目磷化前两个清洗水槽有效容积分别为1m3，定期添加不外排，月添加量分别为有效容积的10%，则年添加水量为2.4t。 项目磷化后两个清洗水槽有效容积分别为1m3，定期添加不外排，月添加量分别为有效容积的10%，则年添加水量为2.4t。清洗水每年排放一次，排放量为2t/a。 项目热处理前两个超声波清洗机和清洗机的有效容积分别为3m3和7m3，定期添加不外排，月添加量分别为有效容积的10%，则年添加水量为12t。 项目项目热处理后水淬池水定期添加不外排，月添加量为有效容积的100%，则年添加水量为10t。 项目热处理后清洗水池有效容积为1m3，定期添加，每年排放一次，月添加量分别为有效容积的10%，则年添加水量为1.2t。清洗水每年排放一次，排放量为1t/a。 项目阻火型烟尘净化器用水消耗量约为30L/h，年工作时间500h/a，则年补充水量为15t/a。循环水每半年排放一次，一次排放量为2，年排放量4t。 热处理后清洗水池有效容积为1m3，定期添加，每年排放一次，月添加量分别为有效容积的10%，则年添加水量为1.2t。清洗水每年排放一次，排放量为1t/a。 公司地面拖洗用水量为3.75t/d（45t/a），排水量按用水量的20%计，则地面拖洗排水量为0.75t/d（9t/a）。地面拖洗水含有SS、石油烃、清洗剂等物质。 磷化洗涤废水、热处理废水、地面拖洗水经废水和废水处理设施废水经蒸发器蒸发，蒸发量约为80%。 项目扩建完成后全厂水平衡如下： 图5-3 改扩建后全厂水平衡图 单位：t/a 主要污染工序一览表 项目产污节点见表5-1。 表5-1 项目产污节点一览表 项目 污染物名称 产污工序 治理措施 废气 非甲烷总烃 渗碳、淬火、回火 车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置集气罩+阻火型烟尘净化器”处理于15米高排气筒（2#）排放，车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理后与东侧淬火、回火废气合并于15米高排气筒（2#）排放 粉尘 抛丸 设备自带管道+布袋除尘器+15米高排气筒（1#） 油烟 员工食堂 油烟净化器 废水 生活污水 员工生活 经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期） 生产废水 磷化、热处理、地面拖洗、废气处理 废水蒸发器（通过固定地上明管输送） 噪声 噪声 行车、提升泵等 采低噪声设备、基础减振，厂房隔声 固废 一般固废 金属废料 机械加工 集中收集后外售处理 废金属屑 抛丸后清洗 布袋收集粉尘 废气处理 废石英砂 滚磨 危险废物 磷化液 磷化 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理 磷化渣 皂化液 皂化 蒸发残渣 废水蒸发 废包装物 化学品包装 废切削液 工件加工 废润滑油 设备维修 员工生活 生活垃圾 收集后由环卫部门统一处理

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 渗碳、淬火、回火 | 非甲烷总烃(热处理车间东侧淬火炉、油淬池、回火炉) | 120.9800mg/m3； 0.6049t/a | 12.0987mg/m3； 0.1815t/a |
|  |  | 非甲烷总烃(热处理车间西侧淬火炉、油淬池、回火炉) | 120.9900mg/m3； 1.2099t/a |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 186.2396mg/m3； 8.9395t/a | 1.8624mg/m3； 0.0894t/a |
|  | 员工食堂 | 油烟 | 5.63mg/m3； 7.5kg/a | 0.56mg/m3； 0.75kg/a |
|  | 无组织废 气 | 非甲烷总烃 | 0.2017t/a | 0.2017t/a |
|  |  | 粉尘 | 0.4705t/a | 0.4705t/a |
| 水污 染物 | 职工生活（1200t/a） | COD | 300mg/L；0.3600t/a | 250mg/L；0.3000t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.3000t/a | 250mg/L；0.3000t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.2400t/a | 150mg/L；0.1800t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0300t/a | 25mg/L；0.0300t/a |
|  |  | TN | 40mg/L；0.0048t/a | 40mg/L；0.0048t/a |
|  |  | TP | 3mg/L；0.0036t/a | 3mg/L；0.0036t/a |
| 固体 废物 | 机械加工 | 金属废料 | 5t/a | 集中收集后外售处理 |
|  | 抛丸后清洗 | 废金属屑 | 0.5t/a |  |
|  | 废气处理 | 布袋收集粉尘 | 8t/a |  |
|  | 滚磨 | 废石英砂 | 1t/a |  |
|  | 磷化 | 磷化液 | 2t/a | 由有资质单位处理 |
|  |  | 磷化渣 | 0.25t/a |  |
|  | 皂化 | 皂化液 | 2t/a |  |
|  | 废水蒸发 | 蒸发残渣 | 2.4t/a |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 7t/a |  |
|  | 包装 | 废包装物 | 1t/a |  |
|  | 机械加工 | 废切削液 | 1.4 t/a |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 10.1 t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 16.25t/a | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要为行车、提升泵等设备运转产生的噪声，源强约为65-80dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目利用现有已建成的厂房，施工期进入设备的安装及调试，且项目评价范围内且无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备的安装和调试，施工期较短，对环境的影响较小，且影响随着施工的结束而结束。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为食堂油烟、抛丸废气和渗碳热处理淬火过程中淬火油挥发的有机废气。 1.1废气源强分析 1.1.1有组织废气 （1）食堂油烟 项目用餐人数30人，每天三餐。废气的排放分析采用用油最多的中餐作为分析对象。根据类比调查，目前人均日食用油用量约40g/人·d，则厂区职工人均中餐食用油量约为15g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，但职工食堂的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目油烟挥发率取2.5%，则项目每日油烟产生量为7.5kg/a，排放量为0.75kg/a。中餐烧炒时间2h/d计，则本项目中餐油烟产生量为0.375g/人，本项目运营期食堂中餐油烟产生量为11.25g/d（2.82kg/a）。评价要求食堂厨房配置油烟净化器（风机风量2000m3/h、油烟处理效率90%），排放的油烟废气经排气筒高空排放，排气筒沿食堂楼房向上延伸到楼顶，排气口朝上；项目油烟产生浓度为5.63mg/m3，经油烟净化器处理后，排放的油烟浓度为0.56mg/m3。 综上所述，油烟可以满足《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）排放要求（排放限值1.5mg/m3，最低去除效率90%），因此对周围环境影响较小。 （2）抛丸废气 现有项目工件抛丸过程会产生粉尘，现有项目抛丸粉尘通过风管连接经布袋除尘器处理后于15米高排气筒排放。 本次改扩建项目增加了抛丸机和抛丸工件的处理量，评价要求改动现有抛丸废气处理设备，现有项目抛丸机和改扩建项目新增抛丸机抛丸粉尘经布袋除尘器处理后于一根排气筒一并排放，以便后期管理运行。故改扩建完成后以新带老消减现有项目的抛丸废气。此处仅对全厂抛丸废气进计算、评价分析。 项目工件进行抛丸过程中会产生大量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）逸散尘排放因子，项目抛丸工段产污系数约为0.775kg/t物料，全厂工件用量为4400t/a，则工件加工产生的粉尘量为3.41t/a。项目抛丸使用的是钢砂，根据企业提供资料，年使用量为6t，则项目抛丸工段粉尘年产生量为9.41t/a。抛丸机为密闭形式，自带布袋除尘器，当抛丸机开启时少量粉尘（5%）以无组织形式排放，约95%的粉尘通过自带布袋除尘器收集处理后经15米高排气筒（1#）排放。布袋除尘器的除尘效率可达99%以上，项目年生产250d，抛丸时间约每天16h，风机风量为12000m3/h。则抛丸工段有组织粉尘产生量、产生速率和产生浓度分别为8.9395t/a、2.2349kg/h、186.2417mg/m3，排放量、排放速率和排放浓度分别为0.0894 t/a、0.0224 kg/h、1.8624mg/ m3。 （3）渗碳、淬火、回火废气 工件渗碳过程中有少量的渗碳尾气排放。根据企业现有项目运行情况，丙烷裂解率取90%、甲醇裂解率取99%，燃烧效率取95%。本项目渗碳甲醇用量约3t/a，丙烷用量约为3t/a，年有效工作时间为500h，则甲醇产生量约为0.0015t/a，丙烷产生量约为0.016t/a。合计产生量约为0.0165t/a，以非甲烷总烃计。 根据淬火油原料成分，确定淬火油中非甲烷总烃的挥发系数为20%。项目淬火炉淬火油的使用为10t/a，即为耗损量，因此非甲烷总烃的产生量约为2t/a。 项目淬火炉、回火炉及外部油淬池上方设置集气罩，开炉时及外部油淬池油淬过程中释放的渗碳尾气、淬火油烟经集气罩收集处理后于15米高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃有组织产生量为1.8148t/a。由于项目淬火炉、油淬池和回火炉在车间布置不集中（其中8台淬火炉、8台回火炉位于热处理车间东测，其余17淬火炉、15台回火炉位于车间西侧），东侧车间大部分为现有设备已存在“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理设施，西侧车间为预计新增设备部分，企业通过综合考量预计使用“阻火型烟尘净化器”进行处理，因此项目共设置两套有机废气处理设施并于一根排气筒排放，即车间东侧渗碳尾气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理于15米高排气筒（2#）排放，车间西侧渗碳尾气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理后与东侧淬火、回火废气合并于15米高排气筒（2#）排放。 车间东侧和西侧设备有机废气排放量约为1：2，即东侧淬火炉和回火炉的废气产生量约为0.6t/a，西侧淬火炉和回火炉的废气产生量约为1.2t/a。集气罩收集效率为90%，非甲烷总烃的净化效率按90%计，东侧风机风量为10000m3/h，西侧风机风量为20000m3/h，每天工作时间为2小时，年工作时间为500h/a。则东侧非甲烷总烃有组织产生浓度和产生速率分别为120.9800mg/m3和1.2098kg/h，西侧非甲烷总烃有组织产生浓度和产生速率分别为120.9900mg/m3和2.4198kg/h。东、西侧淬火、回火废气经处理后合同于15高排气筒排放（2#），非甲烷总烃排放量、排放速率、排放浓度分别为0.1815t/a、0.3630kg/h和12.0987mg/m3。 表7-1 项目有组织废气产生和排放情况一览表 排气筒 产污环节 污染物 产生量 产生 速率 产生 浓度 处理方式 处理效率 排放量 排放速率 排放浓度 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 1# 抛丸 粉尘 8.9395 2.2349 186.2417 布袋除尘器 99% 0.0894 0.0224 1.8624 2# 渗碳、淬火、回火 非甲烷总烃 0.6049（车间东侧） 1.2098 120.9800 集气罩+油雾捕集+UV光氧+活性吸附装置 90% 0.1815 0.3630 12.0987 1.2099（车间西侧） 2.4198 120.9900 集气罩+阻火型烟尘净化器 90% / 食堂 油烟 0.0075 / 5.63 油烟净化器 90% 0.00075 / 0.56 （4）液化石油气燃烧废气 项目所需液化气为1t/a，1t液化气的体积为420m3，本项目年消耗液化气420m3,液化气热值为46MJ/kg。参照《社会区域类环境影响评价》（2007年，中国环境科学出版社），液化气产污系数为：废气量：33.3805m3/m3液化气：烟尘：0.22kg/km3液化气，SO2：0.18kg/km3液化气，NOX：2.10kg/km3液化气，则本项目烟气产生量为14019.81m3/a，烟尘产生量为0.00009t/a，SO2产生量为0.00008t/a，NOX产生量为0.00088t/a，经集气罩收集和有机废气处理装置通过同一根排气筒排放。烟尘排放浓度为6.4195mg/m3，SO2排放浓度为5.7602mg/m3，NOX排放浓度为62.76835mg/m3。本项目烟尘、SO2、NOX排放浓度和排放速率均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中排放限值要求（SO2200 mg/m3、NOX400 mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物10 mg/m3），达标排放。 本项目液化石油气的用量较小且为清洁能源，排放量较小对环境影响较小，本次评价不予考虑其对环境的影响。 1.1.2无组织废气 则项目抛丸工段粉尘年产生量为9.41t/a。抛丸机为密闭形式，自带布袋除尘器，当抛丸机开启时少量粉尘（5%）以无组织形式排放，项目年生产250d，抛丸时间约每天16h。则抛丸工段无组织粉尘产生量0.4705t/a（0.1176 kg/h）。 项目渗碳废气、淬火废气、回火废气非甲烷总烃的产生量约为2.0165t/a。项目淬火炉、油淬池和回火炉上方设置集气罩，集气罩收集效率为90%，约有10%的非甲烷总烃0.2017t/a（0.4034kg/h）以无组织形式排放。 表7-2 项目无组织废气产生和排放情况一览表 排放方式 产生 环节 污染物 产生量 产生速率 排放量 排放速率 t/a kg/h t/a kg/h 无组织 渗碳、淬火、回火 非甲烷总烃 0.2017 0.4034 0.2017 0.4034 抛丸 粉尘 0.4705 0.1176 0.4705 0.1176 1.2环境空气影响分析 1.2.1预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取非甲烷总烃和颗粒物作为预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 颗粒物 1小时 0.45mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值 非甲烷总烃 1小时 2.0mg/m3 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级 1.2.2污染源调查 本项目生产车间废气处理装置设两根15m高排气筒。生产过程在车间内进行，因此把机加工车间和热处理车间分别作为一个面源。项目污染源参数见下表。 表7-4 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) N E 1# 颗粒物 114.080610 35.301139 73 15 0.5 16.99 30 4000 正常 0.0224 2# 非甲烷总烃 114.080081 35.301139 73 15 0.5 15.96 35 500 正常 0.3630 表7-5 项目面源参数一览表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 (kg/h) N E 1 颗粒物 114.079762 35.300696 73 70 30 0 12 4000 正常 0.1176 2 非甲烷总烃 114.079762 35.300692 73 70 30 0 12 500 正常 0.4034 1.2.3估算模型参数 本次大气估算根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.1 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/m 否 岸线方向/° 否 1.2.4估算模型计算结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN估算本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表7-7 AERSCREEN估算模型有组织排放计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向质量浓度最大值Cmax（μg/m3） 占标率Pmax（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m3） 点源 1#排气筒 颗粒物 0.0006761 0.15 92 450 2#排气筒 非甲烷总烃 0.003266 0.16 78 2000 表7-8 AERSCREEN估算模型无组织排放计算结果一览表 污染源 污染物 最大落地浓度(mg/m3) 占标率(%) 出现距离（m） 标准值Coi*（mg/m3） 生产车间 颗粒物 0.02513 5.58 63 0.45 非甲烷总烃 0.08548 4.27 63 2.0 1.2.5评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表7-9 大气评价工作分级判据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%＜Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 结合估算结果可知，本项目最大占标率Pmax为5.58%，故本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.2.6废气达标排放分析 （1）有组织废气达标排放分析 全厂抛丸废气经自带布袋除尘器收集处理后经15米高排气筒（1#）排放。车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理于15米高排气筒（2#）排放，车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理后与东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气合并于15米高排气筒（2#）排放。 表7-10 大气污染源达标排放分析 排气筒编号 废气量 m3/h 污染因子 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放标准 达标情况 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 1# 12000 颗粒物 2.2349 186.2417 布袋除尘器 0.0224 1.8624 3.5 10 达标 2# 10000（车间东侧） 非甲烷总烃 1.2098 120.9800 集气罩+油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置 0.3630 12.0987 --- 80（去除效率70%） 达标 20000（车间西侧） 非甲烷总烃 2.4198 120.9900 集气罩+阻火型烟尘净化器 抛丸废气粉尘经布袋除尘处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放标准要求（最高允许排放速率3.5kg/h）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的限值要求（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³。渗碳废气、淬火废气、回火废气经处理后排放可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”要求（排放浓度：80mg/m3，去除效率70%）。 （2）废气无组织达标排放分析 本项目工艺废气无组织排放源设计排放参数见表7-11。 表7-11 无组织排放源工艺废气设计排放参数 污染源 污染物 年排放小时数（h） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 面源面积 排放方式 机加工车间 颗粒物 4000 0.1176 0.4705 30m×80m×12m 车间无组织排放 热处理车间 非甲烷总烃 1000 0.4034 0.2017 30m×80m×12m 车间无组织排放 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN模式，计算项目无组织排放厂界监控点浓度限值，无组织排放参数见表7-12。 表7-12 采用估算模式预测厂界处无组织排放浓度 面源名称 四侧厂界 厂界处落地浓度(mg/m3) 排放标准(mg/m3) 达标分析 厂界名称 与厂界相对距离(m) 颗粒物 非甲烷总烃 机加工车间 东厂界 10 0.003679 / 0.5 达标 南厂界 90 0.02162 / 西厂界 120 0.01226 / 北厂界 20 0.004426 / 热处理车间 东厂界 80 / 0.04171 2.0 达标 南厂界 90 / 0.07354 西厂界 50 / 0.02532 北厂界 10 / 0.01251 由上表可知，本项目4个厂界颗粒物的无组织排放浓度均可满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的限值要求（厂界浓度不高于0.5mg/m³）要求，颗粒物厂界可达标排放。厂界非甲烷总烃排放浓度均能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”企业边界浓度限值（2.0 mg/m3）要求，非甲烷总烃厂界可达标排放。 1.2.7大气核算表 （1）有组织排放量核算 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1# 颗粒物 1.8624 0.0224 0.0894 2 2# 非甲烷总烃 12.0987 0.3630 0.1815 一般排放口合计 颗粒物 0.0894 非甲烷总烃 0.1815 有组织排放总计 颗粒物 0.0894 非甲烷总烃 0.1815 （2）无组织排放量核算 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 核算排放浓度 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 1# 机加工车间 颗粒物 抛丸机自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒1#排放。 仅有微量粉尘散逸。 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的限值要求 0.5 0.4705 2 2# 热处理车间 非甲烷总烃 车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理 于15米高排气筒（2#）排放 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.2 车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.4705 非甲烷总烃 0.2017 （3）大气污染物年排放核算 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 核算年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.5599 2 非甲烷总烃 0.3832 1.2.8大气环境防护距离 本项目为改扩建项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离计算依据为改扩建完成后全厂排放量。本项目上述环境影响分析均以全厂排污量为依据进行计算。 根据表7-8和7-12分析结果可知，颗粒物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离。 1.2.9卫生防护距离计算 现有项目未设置卫生防护距离，本次改扩建项目卫生防护距离以全厂排污量为依据进行设置。项目所在地的年平均风速2.8 m/s，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）确定的计算模式如下： 式中：Qc——污染物无组织排放量，kg/h； Cm——《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次浓度限值； L——卫生防护距离，m； r——污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 表7-16 全厂卫生环境防护距离计算结果 污染源位置 污染物 面源参数（m） 排放量 （kg/h） 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 热处理车间 非甲烷总烃 70×30×12 0.4034 470 0.021 1.85 0.84 6.883 50 机加工车间 粉尘 70×30×12 0.1176 470 0.021 1.85 0.84 1.324 50 根据计算结果，确定本次改扩建项目完成后全厂卫生防护距离以热处理车间和机加工车间为边界向外50m，即北厂界外38米、西厂界外40米。根据现场调查，本项目卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价建议，在企业卫生防护距离范围内不再新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 1.2.10 废气处理设施可行性分析 阻火型烟尘净化器包括净化器主体、入口终级雾化装置、风机系统、泵系统及管路、油水分离装置、控制柜等，控制部件有带感应开关的液位控制装置、泵出口水压力及水管路流量检测装置、系统风压数字监控装置。 阻火型烟尘净化器主要利用湿式过滤法来处理工业废气。其根据文丘里原理，整合了离心分离和湿式分离的功能，携带有污染物的烟气在流经文丘里终级雾化喷淋段时加速运动，在净化器入口端形成水幕，由净化器产生的离心力将液体和气体进行分离，含尘粒及油的液体通过漏斗被带入集水槽中，由于密度不同，油、碳黑等漂浮于集水槽溶液表面，通过油水分离器及配套机构进行收集并分离，气体中的尘粒积累在集水槽底部，通过排泥阀被排出；被分离的洁净气体由于风机的离心作用被设备出口及管道带走排入大气中。 整套系统为湿式除尘，具有强大的防火、灭火能力，彻底消除着火的风险。绝大部分烟气被有效收集、处理后排放到室外，车间烟气、异味将得到很大改善，彻底改变热处理脏、黑、呛的状况，有利于提高员工的身心健康及工作满意度。 该方法是一种使用新型专利技术（专利号：ZL201220585116.2）（见附件），且该技术于2014年通过中国热处理行业协会鉴定（见附件），以成功应用于大众汽车自动变速器（天津）有限公司、宁夏宝塔实业股份有限公司、湖北神马齿轮制造有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、SEW-传动设备（天津）有限公司等公司。结合上述分析，热处理车间淬火、回火废气采用的阻火型烟尘净化器是一种有效的处理有机废气的新型工艺。 项目抛丸废气采用布袋除尘器进行处理，车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理，以上方法均为常用推荐方法。因此本项目废气处理设施可行。 2、水环境影响分析 该改扩建项目完成后全厂的废水为员工生活污水和生产废水。 （1）生产废水 项目生产废水主要为磷化清洗废水、热处理清洗废水、地面清洗废水、废气处理设施废水。 ①磷化清洗废水 磷化清洗废水每年排放一次，排放量为2t/a。废水中的污染物主要为COD、SS、石油类、总锌、TP、氨氮。类比四川联茂机械制造有限公司相关数据，污染物的排放浓度分别为COD500mg/L、SS700mg/L、石油类80mg/L、氨氮32mg/L、TP65mg/L、总锌101mg/L。此部分废水污染物基本上是一些无机物，难以生化降解。 ②热处理清洗废水 热处理清洗废水每年排放一次，排放量为1t/a。项目热处理废水主要污染物为淬火油，沸点大约为316℃。类比企业现有热处理清洗废水产生情况，主要污染物浓度分别为COD11000mg/L、SS23000mg/L、石油类1800mg/L、氨氮32mg/L、TP3.0mg/L。此部分废水数量较小，COD浓度较高。 ③地面清洗废水 公司地面采用拖洗方式进行处理，根据企业实际现有运行情况，车间地面清洗用水量约为0.5L/m2次计，车间拖洗地面占地约7500m2，项目每月（12次/年）进行一次拖地大扫除，则场地拖地用水量为3.75t/d（45t/a），排水量约为用水量的20%计，则地面清洁排水量为0.75t/d（9t/a）。类比企业现有地面清洗废水产生情况，本项目车间地面清洗废水的污染物浓度COD400 mg/L、SS200 mg/L、石油类50 mg/L。 ④废气处理设施废水 阻火型烟尘净化器利用湿式过滤法来处理工业废气。内置有循环水箱，循环水量为2t，自动添加。循环水不断吸收杂质，当水质超过使用要求时，需更换新水，约每半年排放一次，一次排放量为2，年排放量4t。此部分水较少，成分复杂，不易单独处理。 ⑤生产废水处理工艺 评价要求项目设置独立废水蒸发器对生产废水进行蒸发。废水蒸发器不应位于厂区西侧，应远离居民区。普通废水蒸发器的浓缩比为10%-20%，本项目保守估计取20%，项目生产废水的产生量为16t/a，则浓缩后残渣产生量为3.2t/a，作为危险废物进行处理，不外排生产废水。 生产废水间隙排放，更换时通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）直接由生产设备槽体泵到蒸发器进行处理。假设最不利条件下最大产水量为3.75t/一次，蒸发器的处理能力为0.5t/h，可在夜间或任意节假日不生产的7.5小时内将废水处理完毕。但本项目生产废水同时排放可能性较小，暂停生产后利用生产设施暂存废水并在短时间内处理生产废水可行，因此项目生产废水可不设置贮存设置。 废水蒸发器由蒸发器、分离器、预热器、循环泵等部件组成。废水蒸发器主要构成是由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量，促使液体沸腾汽化，其中的水分被汽化除去，而溶液得到浓缩。 ⑥生产废水处理可行性分析 项目生产废水日最大排放量为3.75t/一次，最小排放周期为每月一次，排放水量较小，但水质复杂较难处理。废水蒸发器可有效解决废水难处理的问题，且蒸发残渣量较小，可作为危险废物委托有资质单位进行处理，不产生二次污染。废水蒸发器在使用的过程中可以很好的通过其机械式的压缩来进行有效的提高其水蒸气的温度以及压力，并且在使用的过程中可以进行完全自动化设备，也可以采用其半自动化的操作，不需要采用专人进行看管，操作比较简单，自身设备的体积比较小，设备的占地面积也比较的少，在使用的过程中其设备性能非常稳定。废水蒸发器已广泛应用于煤气化工、石油化工、制药、锂电等行业的废水处理，在进行高盐、高浓度有机废水的处理上有着得天独厚的优势。 因此生产废水使用废水蒸发器进行处理从环保角度可行。 （2）生活污水 本项目完成后全厂职工130人，企业提供住宿，其中30人住宿，100人不住宿。生活用水量按100L/（人·d）（住宿人员）和30L/（人·d）（非住宿人员）计算，需水量为6m3/d（1500t/a），其中80%作为废水排放，排放量为4.8m3/d（1200t/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮、TN、SS、TP。生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进行处理。类别分析，生活污水COD、氨氮、SS、TP的排放浓度分别为COD300mg/L、BOD5 250 mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TN40 mg/L、TP3mg/L，排放量分别为COD0.3600t/a、BOD5 0.3000t/a、SS 0.2400/a、氨氮0.0300t/a、TN0.0480t/a、TP0.0036t/a。经过化粪池处理后排放浓度分别为COD250mg/L、BOD5 250 mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L、TN40 mg/L、TP3mg/L，排放量分别为COD0.3000t/a、BOD5 0.3000t/a、SS 0.1800t/a、氨氮0.0300t/a、TN0.0480t/a、TP0.0036t/a。生活污水经过化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）。 2.1评价等级确定 本项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不考虑评价时期，不需开展区域水污染源调查，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析） 该改扩建项目完成后全厂的废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后满足新乡市小店污水处理厂二期工程纳管标准（（COD：350 mg/L、SS：280 mg/L、氨氮：30mg/L、TP：3.0 mg/L）），最终排入小店污水处理厂（二期）。 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表见下表。 表7-17 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、BOD5、COD、TN、SS、氨氮、总磷 进入城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 / / / DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 项目废水间接排放口基本情况见下表。 表7-18 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号* 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 114.079832 35.300683 0.12 进入城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 小店污水处理厂（二期） COD 40 BOD5 10 SS 10 氨氮 2.0 TN 15 总磷 0.4 本项目废水污染物排放执行标准表见下表。 表7-19 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 污染物浓度 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 浓度限值（mg/L） 小店污水处理厂（二期）纳管标准 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 300 350 BOD5 250 170 SS 200 280 氨氮 25 30 TN 40 40 总磷 3.0 3.0 2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目废水最终排入小店污水处理厂二期进行进一步处理。 小店污水处理厂二期位于新乡经济技术开发区东三干渠与纬七路交叉口西北，服务范围为新乡市新东区工业和生活污水、小店新城生活污水、新乡经济技术开发区的部分工业和生活污水。设计日处理能力为5万m3/d，目前日平均处理污水量为3.5万m3/d。处理工艺采用“沉砂池+水解酸化+A2/O-MBR膜+次氯酸钠消毒”，污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放浓度能够达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其它因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的要求，达标出水排入大沙河。 本项目选址位于该收水范围内，本项目排水量为4.8t/d（1200t/a），占总处理水量的0.0096%，所占比例较小，不会对该污水处理厂的运行造成冲击；项目所排的污水水质简单，适合大寺污水处理厂污水处理工艺，预计不会对大寺污水处理厂正常运行造成影响，因此，本项目满足依托污水处理设施的环境可行性要求。 项目废水排放总量以污水处理厂排放标准为依据，排放量分别为COD 0.0480t/a，SS 0.0120t/a，氨氮0.0024t/a，TP 0.0005t/a。 2.4地表水环境影响评价结论 本项目污水经化粪池处理后排入排入小店污水处理厂（二期）的措施可行，依托污水处理设施可行，故本项目地表水环境影响可以接受。 表7-20 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度*（mg/L） 新增日排放量（t/d） 全厂排放量（t/d） 新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 DW001 CODcr 40 0.000192 0.000192 0.0480 0.0480 氨氮 2.0 0.0000096 0.0000096 0.0024 0.0024 TP 0.4 0.000002 0.000002 0.0005 0.0005 全厂排放口合计 CODcr 0.0480 0.0480 氨氮 0.0024 0.0024 TP 0.0005 0.0005 注：“*”本项目COD、氨氮排放量核算按《地表水质量标准》（GB3838-2002）V类标准（COD 40mg/L、氨氮2.0mg/L、TP0.4 mg/L计算。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为提升泵、行车等设备运转产生的噪声，源强约为65-80dB（A）。 预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 噪声源参数确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见表7-21。 表7-21 噪声源参数一览表 序号 车间 设备名称 源强(dB(A)) 降噪措施 降噪效果(dB(A)) 1 生产 车间 行车 65 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 15 2 提升泵 80 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 30 声环境预测结果分析 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见表7-22。 表7-22 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 湖畔春天 与厂界 距离（m） 本项目生产车间 15 85 10 10 60 贡献值 本项目生产车间 48.2 40.7 50.1 50.1 40.0 现状值 昼间 57.8 57.6 58.4 57.6 40.6 夜间 45.1 46.1 46.5 45.6 28.7 预测值 昼间 58.3 57.7 58.6 58.3 43.3 夜间 49.9 47.2 48.4 51.4 40.3 标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)） 声环境质量标准（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45 dB(A)） 通过预测可知，通过将噪声源设备采取低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施，噪声再经距离衰减后，厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）要求，最近敏感点噪声满足声环境质量标准（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45 dB(A)）要求。 4、固体废物影响分析 项目产生的固废有一般固废、危险固废和生活垃圾，一般固废主要是机械加工金属废料、抛丸处理后清洗产生的废金属屑、抛丸收集的粉尘及滚磨产生的废石英砂；危险固废主要是磷化过程产生的磷化渣、磷化液、皂化液、蒸发残渣、废活性炭、废切削液、废润滑油以及化学品包装物。 生活垃圾 项目劳动定员130人，员工每天垃圾产生量按0.5kg/人计，项目垃圾产生量为16.25t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。 （2）一般固废 项目工件进行机械加工产生金属废料，产生量约为5t/a。项目工件经过抛丸后进行热水洗和常温水洗过程，此过程目的是去除工件表面的金属屑，根据企业提供资料，废金属屑的产生量约0.5t/a。抛丸废气经袋式除尘器收集后粉尘，根据计算粉尘产生量约为15t/a。滚磨工段为废石英砂的产生量约为1t/a。 金属废料、废金属屑、布袋收集粉尘、废石英砂为一般固废，集中收集后外售处理。 （3）危险固废 ①磷化液、皂化液、磷化渣、蒸发残渣 项目磷化槽及皂化槽内的溶液平时生产过程中定时添加，不外排。但是溶液使用一段时间后其中的污染物质会增加，降低处理效果，故本项目磷化槽液和皂化槽液定期更换，磷化槽和皂化槽平均每半年更换一次，槽体容量均为1.5m3，有效容积为1.0m3，则废磷化液和废皂化液的产生量均为2t/a。磷化槽以及后续水洗槽中会有磷化渣产生，根据企业提供资料，磷化渣的产生量约为0.25t/a。磷化清洗废水、热处理清洗废水和地面清洗废水等蒸发产生残渣3.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年本），磷化液、皂化液、磷化渣、蒸发残渣均属于“HW17表面处理废物”中“金属表面处理及热处理加工-金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，危废代码为“336-064-17”。因此项目更换的废槽液、洗涤液以及槽渣均等属于危险废物，应委托有资质单位进行统一处理。 ②废切削液、废润滑油 项目机加工过程和设备维修过程中会产生废废切削液和废润滑油。废切削液和废润滑油的产生量分别为1.4 t/a和3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年本），废切削液为“”HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”中“非特定行业-使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码为“900-006-09”。废润滑油为“”HW08废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业-车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危废代码为“900-224-08”。 ③废包装物、废活性炭 项目磷化液、污水处理使用碱、皂粉塑料包装袋等由沾染了化学物品，产生量约为1t/a。项目废气处理过程中产生废活性炭，废活性炭的产生量约为7t/a。废包装物和废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年本）中 “HW49其他废物”中的“非特定行业-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为“900-041-49”。项目生产过程中产生的废包装物和废活性炭属于危险废物，应委托有资质单位进行统一处理。 表7-23 项目固体废物产生状况、分类及去向一览表 序号 固废种类 产生量（t/a） 分类 处理措施 1 机械加工 5t/a 一般固废 集中收集后外售处理 2 抛丸后清洗废金属屑 0.5t/a 3 废气处理 8t/a 4 滚磨 1t/a 5 磷化液 2 危险废物 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置 6 磷化渣 0.25 7 皂化液 2 8 蒸发残渣 3.2 9 废包装物 1 10 废活性炭 7 11 废切削液 1.4 12 废润滑油 3 13 生活垃圾 16.25 生活垃圾 收集后由环卫部门统一处理 表7-24 项目危险废物汇总一览表 序号 危废 名称 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 磷化液 HW17 336-064-17 2 磷化 液态 磷化剂 磷化剂 一年 T/C 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置 2 磷化渣 0.25 固态 磷化剂、废金属屑 磷化剂 一年 3 皂化液 2 皂化 液态 有机物 有机物 一年 4 蒸发残渣 3.2 废水蒸发 液态 石油类、磷酸盐 有机物 一年 5 废包装物 HW49 900-041-49 1 包装 固态 磷化剂、皂粉 磷化剂、皂粉 一年 T/In 6 废活性炭 7 废气处理 固态 活性炭、有机物 有机物 一年 7 废切削液 HW09 900-006-09 1.4 机械加工 液态 切削液 有机物 一年 T 8 废润滑油 HW08 900-224-08 3 设备维修 液态 润滑油 有机物 一年 T、I 表7-25 项目工程危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 储存能力 1 危险废物 暂存间 磷化液 HW17 表面处理废物 336-064-17 厂房西南角 20m2 桶装 3个月 2 2 磷化渣 袋装 0.25 3 皂化液 桶装 2 4 蒸发残渣 桶装 3.2 5 废包装物 HW49 其他废物 900-041-49 袋装 1 6 废活性炭 袋装 7 7 废切削液 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 桶装 1.4 8 废润滑油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-224-08 桶装 3 （4）依托现有危废暂存间的可行性分析 现有项目设置危废暂存间有效面积10m2（危废暂存间中间设置有下陷的防渗槽，防渗槽的面积为有效面积），改扩建完成后全厂一般固废的产生量为14.5t/a，危险废物的产生量为19.85t/a。现有危废暂存间有效面积约10m2（0.9×11.5m），可并排放置吨袋或危废桶一排，最大存储量约为11t。评价要求企业对现有危废间进行扩建并做防渗处理，扩建完成后防渗槽有效面积约为20m2（1.4×14.5m），扩建完成后最大存储量约为28t，可满足扩建完成后全厂危废（19.05t/a）暂存需要。 因此，针对现有危废暂存间进行扩建后，可满足全厂固体废物的暂存需求，固体废物污染防治措施可行。 （5）管理要求 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关要求，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期收集后外售处理。 本评价要求按照《国家危险废物名录》（2016）、《危险废物贮存控制污染标准》中的相关要求，对危废进行收集暂存，并定期将危险废物应交由有资质的单位进行无害化处理。项目利用并扩建现有危废暂存间，将危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物管理条例》中的要求进行贮存、运输、处理。贮存设施（危废暂存库）的设计要求：a、地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；b、不同废物分区堆放，并进行标示；c、设施内要有安全照明设施和观察窗口；d、贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。危险废物管理要求:a、对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理；b、危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆，危废由专业危废处置单位处置，且在运输过程中需防止散落和流洒。危险废物转移要求:a、按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单；b、产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；c、危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 综上所述，项目固废均能得到有效处置，预计对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 土壤环境影响评价对建设项目建设期、运营期和服务期满后对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。 5.1影响识别 本项目建设期仅为设备安装，服务期满后项目再无污染源，因此本次建设项目对土壤环境的影响仅为运行期。评价要求项目生产车间、仓库及危废暂存间均做相应防渗处理，不会产生污染物垂直入渗对土壤造成影响，本项目的影响途径为大气沉降，且影响因子主要为非甲烷总烃。 表7-26 建设项目土壤环境影响类型与影响途经表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 运行期 √ 服务期满后 表7-27 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程 污染途径 全部污染因子 特征因子 备注 车间 渗碳、淬火、回火 大气沉降 非甲烷总烃 非甲烷总烃 连续排放 5.2评价工作分级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3和表4确定评价工作等级。 表7-28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-29 污染影响型敏感程度分级表 / I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 本项目涉及大气沉降，但其影响范围内（最大落地浓度点）不存在农田、住宅等土壤环境敏感目标，且项目位于工业园区，为鼓励污染企业进驻园区，故本项目环境程度分级判定为不敏感，但需考虑对周边敏感目标进行保护。根据附录A，本项目属于制造业中的金属制品表面处理及热处理加工，环境影响评价项目类别为I类。且本项目占地小于5公顷，项目占地规模为小型。因此，对照表7-29确定本项目土壤影响评价等级为二级。 5.3预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目，其环评工作等级为一级、二级的，预防方法可进行类比分析。 根据《任丘市科蓝达金属表面处理有限公司2018 年度土壤环境质量状况报告》，该项目涉及酸洗、电镀、钝化等工艺，和本项目同属于表面处理行业。通过对企业进行现场踏勘和污染识别，根据监测方案钻探采样，取得监测报告后对监测数据进行统计分析，调查采集土壤样品的重金属和总石油烃均未超出所选用的筛选值。 根据《衡水康氏金属表面处理有限公司土壤环境质量状况调查报告》衡水康氏金属表面处理有限公司成立于2010年，有两条电镀线，是国内规模加大、新型环保金属防腐加工企业。通过对衡水康氏金属表面处理有限公司污染场地生产历史、主要原辅材料利用情况、生产工艺、污染物排放和处理等资料的分析，以及现场探勘和调查访问，结合土壤调查样品分析结果，初步确认该场地存在污染的可能性较低。 通过类比分析可知，表面处理行业在严格落实各项污染防治措施的情况下，对土壤造成污染的风险较小。本次项目规模较小，涉及有毒有害物质较少，且项目位于工业园区，在严格落实各项污染防治措施的情况下，从土壤环境影响的角度，本次项目的建设可行。 5.4保护措施和对策 5.4.1源头控制 积极研发新技术，使用低毒无毒原辅料。认真落实各项污染防治措施，加强工人业务培训和环境管理，减少源头排放。 5.4.1过程防控 项目占地范围为加强绿化，降低大气沉降的影响。对生产和仓库区域采取分区防渗措施，防治因泄露导致的土壤及地下水环境污染。 整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：厂区重点污染防治区为：危险品库、热处理车间和危险废物暂存间。一般污染防治区：一般固废暂存间、机械加工车间。非污染防渗区：厂区空置厂房、办公区及其他区域。厂区防渗分区图见附图。 5.4.1跟踪监测 制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制，及时发现问题采取措施。在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，每5年开展1次检测。 三、本项目建成后污染源“三本账”分析 本项目在公司年产200万台汽车单向离合器项目基础上新增部分设备以及磷皂化处理线一条以及氮化处理工艺，其余工序不变、产品类型及规模不变。本次改扩建项目“以新带老”调整原有污水处理设施和废气处理设施，因此项目设定改扩建前废水和废气对环境的影响消除，“以新带老”措施后排放总量为本次扩建项目新增排放量。 表7-30 本项目改扩建前后“三本账”一览表 单位t/a 污染物 现有工程 本工程（改扩建项目）排放量 “以新带老”消减量 本工程完成后全厂排放量 排放增减量 废气 食堂油烟 0 2.82kg/a 0 2.82kg/a 2.82kg/a 非甲烷总烃 0 0.1815 0 0.1815 0.1815 粉尘 0.12 0.0894 0.12 0.0894 -0.0306 废水 废水量 1950 1200 1950 1200 -750 COD 0.0975 0.0480 0.0975 0.0480 -0.0495 SS / 0.0120 / 0.0120 0.0120 NH3-N 0.0090 0.0024 0.0090 0.0024 -0.0066 TP 0.0010 0.0005 0.0010 0.0005 -0.0005 固废 生活垃圾 0 0 0 0 0 一般固废 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 0 0 0 四、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 4.1评价依据 4.4.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目原辅材料、产品、副产品以及生产过程中排放的污染物、生产工艺等进行调查，涉及的主要危险物质为甲醇、丙烷、氨气等。 4.4.2风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-31 本项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险。 （2）P的分级确定 根据风险源调查，本项目涉及的主要危险物质为甲醇、丙烷、氨气，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），得出危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表7-32 Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 甲醇 0.5 10 0.05 2 丙烷 0.2 10 0.02 3 氨气 0.4 5 0.08 项目Q值∑ 0.15 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 4.4.3评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按下表确定评价工作等级。 表7-33 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为I，因此，可开展简单分析。 4.2环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为I，本项目简单分析项目边界1000m范围内的环境敏感目标，如下表。环境敏感目标区位分布图见附图。 表7-34 项目环境敏感目标概况 序号 敏感目标名称 相对方位 距离(m)方位 属性 1 小杨庄村 西北 600m 居住 2 北张兴庄 西南 300m 居住 3 河南师大新联学院 西南 700m 学校 4 湖畔春天 西 60m 居住 7.3 环境风险识别 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目原辅材料、产品、污染物等进行危险性识别，其危险性及毒性见下表7-35。 表7-35 主要原辅材料理化性质及毒性一览表 物质 名称 毒性 燃爆性 危害特性 闪点 （0℃） 沸点 （0℃） 丙烷 LC50：8.6-30mg/L -104 -42.1 易燃气体，单纯性窒息和麻痹作用，高浓度是出现麻醉、意识丧失，极高浓度时可窒息。 甲醇 LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入） 12 64.7 易燃液体，短时大量吸入出现轻度上呼吸道刺激症状，经过一段时间后出现头痛、头晕甚至昏迷。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 氨气 LD50:350mg/kg(大鼠经口) / -33.4 无色液体，有强烈刺激性气味 （2）生产系统危险性识别 本项目生产过程中涉及易燃物质和腐蚀性物质，生产过程如遇物料泄露，则有对土壤、地下水造成污染的风险。根据类比调查及对工艺路线和生产方法的分析，项目生产过程潜在事故及其原因见表7-36。 表7-36 生产系统风险识别一览表 序号 装置 主要危险部位 主要危险物质 最大存贮量t 环境风险类型 环境影响途径 原因 1 生产装置 / / / / / / 2 储运系统 气瓶室 丙烷 0.5 火灾 大气 操作不当、管理不规范 气瓶室 甲醇 0.2 火灾 大气 操作不当、管理不规范 气瓶室 氨气 0.4 火灾 大气 操作不当、管理不规范 3 公用工程 / / / / / 4 辅助生产设施 / / / / / 7.4 环境风险分析 当甲醇、丙烷、氨气遇到明火产生燃烧事故，燃烧会产生有毒有害烟气，参考物质化学组分，火灾产生的伴生污染物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。厂区发生火灾时，消防废水首先收集至废水事故池暂存。事故得到控制后，建设单位委托有资质的检测单位对消防废水进行水质检测，若水质不能满足排放要求，将消防废水委托有资质单位处理。 7.5 环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 a.公司应加强设备、仓储区的管理维护。 b.制定严格的操作规程，对生产车间操作人员进行必要的安全培训后方可进行生产。 c.建立严格的入库管理制度，入库时严格检验物品质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查。 d.易燃物料包装设紧急截断阀。手动紧急截断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源，按规定设置气体泄漏报警装置。 e.设置必要消防设备。 （2）风险事故的应急措施 针对可能发生的风险事故，建设单位须采取如下应急措施： a.一旦发生火灾事故，本公司相关职能部门对所发生的事故迅速作出反应，及时处理事故，果断决策，专人负责消防器材的配给和现场扑救，并保证通讯系统畅通，明确相关责任人负责对外联络消防部门和救护站等。 b.事故发生后，及时安排人员到现场进行污染物浓度检测，应急检测工作委托监测单位完成。 c.向当地环境行政主管部门和有关部门报告并配合调查处理。 d.本项目应建设消防废水储池对消防废水进行收集。参考中国石化集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储池总有效容积按下式计算： V=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2-V3）max指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2—收集事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存系统或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍然必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 本项目危险废物仅甲醇为液体，且最大存储量极小，因此评价认为V1设为0。本项目发生火灾时消防用水量为15L/s，火灾延续供水时间为1小时，则消防废水量约V2为54m3。新乡市近年来最大暴雨强度为233.25L/s•ha，本项目必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积取2000m2，按10min前期雨水量计算，汇水系数为0.75，所得前期雨水量V5为21m3。根据工程分析，项目建成后全厂无生产废水，V4为0。综上所述，本次工程事故储池有效容积为54m3+21m3=75m3，评价建议事故池池容为80m3。改扩建后，现有项目废水处理设施SBR池不再使用，池容为80m3，评价要求按照相关防渗要求对现有SBR池进行改造后作为事故池备用。 （3）环境风险事故应急预案 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发（2015）4号），制定企业的突发环境事件应急预案。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业在组织编制突发环境事件应急预案时，应包括以下内容： ①包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 ②明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 7.6 分析结论 本项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，通过加强管理与监控，降低项目环境风险事故发生的概率；项目在发生风险事故后如能立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对项目周围环境产生明显影响。 五、选址可行性分析 本项目位于新乡经济技术开发区经九路以东，纬七路以北，项目在原有项目的基础上进行改扩建，不新增占地。根据《新乡经济技术开发区总体规划（2012-2020）》图，本项目用地为工业用地。根据新乡经济技术开发区管理委员会出具的证明：河南精诚汽车零部件有限公司项目占地属于工业用地，符合新乡经济技术开发区总体发展规划、产业发展规划以及土地利用规划。 本项目运营期的废气、废水、噪声及固体废物采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 六、环保投资 该项目总投资100万，环保投资估算约为50万元，占总投资16.67%。 表7-37 环保投资概况一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保设施名称 数量 投资额(万元) 1 废气治理 抛丸 粉尘 布袋除尘器+15米高排气筒（1#） 1套 2 2 渗碳、淬火、回火 非甲烷总烃(热处理车间东侧淬火炉、油淬池、回火炉) 集气罩+油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置 15米高排气筒（2#） 1套 7 非甲烷总烃(热处理车间西侧淬火炉、油淬池、回火炉) 集气罩+阻火型烟尘净化器 1套 3 员工食堂 油烟 油烟净化器 1套 1 4 废水治理 生活污水 COD、氨氮、SS、TP 化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期） 1套 依托现有 生产废水 磷酸盐、石油类、SS 通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理后不外排 1套 1 5 噪声治理 设备运行 噪声 噪声设备、基础减振、厂房隔声 若干 0.5 6 固废治理 员工生活 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.5 7 机械加工 金属废料 一般固废暂存场所 1个 依托现有 8 抛丸水洗 废金属屑 废气处理 布袋收集粉尘 滚磨 废石英砂 磷化 磷化液 危废暂存间（依托现有的基础上进行扩建至20m2） 1个 3 磷化渣 皂化 皂化液 废水蒸发 蒸发残渣 包装 废包装物 废气处理 废活性炭 机械加工 废切削液 设备维修 废润滑油 9 风险 80m3事故池，编制突发环境事件应急预案 / 改造现有SBR池 10 管理措施 安装在线视频监控装置（废水产生设备、废水蒸发设备处各一套）、有机废气在线监测设备、用电量在线监控设施（总用电控制位置2套、主要生产设施5套、污染治理设施3套），并且与环保局联网 / 35 合计 50 七、环保验收 该项目环保设施三同时环保验收内容详见表7-38。 表7-38 环保设施验收一览表 序号 项目类别 产污环节 污染物 治理措施 执行标准 1 废气治理 抛丸 粉尘 布袋除尘器+15米高排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准（最高允许排放速率：3.5kg/h（15m排气筒））及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的限值要求（排放口排放浓度不高于10mg/m³，厂界浓度不高于0.5mg/m³） 2 渗碳、淬火、回火 非甲烷总烃(热处理车间东侧淬火炉、油淬池、回火炉) 集气罩+油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置 15米高排气筒（2#） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”建议排放浓度：80mg/m3，建议去除效率70%（15m排气筒）；企业边界建议值：2.0 mg/m3 非甲烷总烃(热处理车间西侧淬火炉、油淬池、回火炉) 集气罩+阻火型烟尘净化器 3 员工食堂 油烟 油烟净化器 《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位排放限值1.5mg/m3，最低去除效率90% 4 废水治理 生活污水 COD、氨氮、SS、TP 化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）（依托现有） 新乡市小店污水处理厂（二期）工程纳管标准 生产废水 磷酸盐、石油类、SS 通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理 不外排 5 噪声治理 设备运行 噪声 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 6 固废治理 员工生活 生活垃圾 垃圾桶拖干 / 7 机械加工 金属废料 一般固废暂存间，面积30m2（依托现有） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（2013年修改单） 8 抛丸水洗 废金属屑 废气处理 布袋收集粉尘 滚磨 废石英砂 8 磷化液 危废暂存间(依托现有的基础上进行扩建至20m2) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（2013年修改单） 磷化渣 皂化 皂化液 废水蒸发 蒸发残渣 包装 废包装物 废气处理 废活性炭 机械加工 废切削液 设备维修 废润滑油 9 风险 80m3事故池（改造现有SBR池），编制突发环境事件应急预案 10 管理要求 安装在线视频监控装置（废水产生设备、废水蒸发设备处各一套）、有机废气在线监测设备、用电量在线监控设施（总用电控制位置2套、主要生产设施5套、污染治理设施3套），并且与环保局联网

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 抛丸 | 粉尘 | 布袋除尘器+15米高排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 渗碳、淬火、回火 | 非甲烷总烃(热处理车间东侧淬火炉、油淬池、回火炉) | 集气罩+油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 15米高排气筒（2#） |  |
|  |  | 非甲烷总烃(热处理车间西侧淬火炉、油淬池、回火炉) | 集气罩+阻火型烟尘净化器 |  |  |
|  | 员工食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP | 化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期） | 达标排放 |
|  | 生产废水 | 磷酸盐、石油类、SS | 通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理 | 不外排 |
| 固体废物 | 机械加工 | 金属废料 | 收集后外售处理 | 可行 |
|  | 抛丸后水洗 | 废金属屑 |  |  |
|  | 废气处理 | 布袋收集粉尘 |  |  |
|  | 滚磨 | 废石英砂 |  |  |
|  | 磷化 | 磷化液 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 磷化渣 |  |  |
|  | 皂化 | 皂化液 |  |  |
|  | 废水蒸发 | 蒸发残渣 |  |  |
|  | 包装 | 废包装物 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 机械加工 | 废切削液 |  |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要为设备运转产生的噪声，源强约为65-80dB（A），通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |
| 风险 | 80m3事故池（改造现有SBR池），编制突发环境事件应急预案 |
| 管理要求 | 安装在线视频监控装置（废水产生设备、废水蒸发设备处各一套）、有机废气在线监测设备、用电量在线监控设施（总用电控制位置2套、主要生产设施5套、污染治理设施3套），并且与环保局联网 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备安装，工期较短，且项目评价范围内且无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |

九、评价结论与建议

1、项目概况 河南精诚汽车零部件有限公司位于含新乡经济技术开发区经九路，该公司拟投资100万元，建设年加工2000吨机械配件扩建及热处理线升级改造项目。现有项目职工130人，本次改扩建项目不新增员工，现有人员调配。 2、产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。项目建设符合新乡经济技术开发区总体规划要求。且已在新乡经济技术开发区管理委员会备案，因此该项目符合国家有关产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于新乡经济技术开发区经九路以东，纬七路以北，项目在原有项目的基础上进行改扩建，不新增占地。根据《新乡经济技术开发区总体规划（2012-2020）》图，本项目用地为工业用地。根据新乡经济技术开发区管理委员会出具的证明：河南精诚汽车零部件有限公司项目占地属于工业用地，符合新乡经济技术开发区总体发展规划、产业发展规划以及土地利用规划。 本项目运营期的废气、废水、噪声及固体废物采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 4、运营期对环境的影响结论 （1）废气 本次改扩建项目废气为食堂油烟、抛丸废气和和渗碳、淬火、回火废气。 ①食堂油烟 项目食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒高空排放，排气筒沿食堂楼房向上延伸到楼顶，排气口朝上。油烟排放满足《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟排放要求（排放限值1.5mg/m3，最低去除效率90%）。 ②抛丸废气 项目工件进行抛丸过程中会产生大量粉尘，经自带布袋除尘器收集处理后经15米高排气筒（1#）排放。抛丸粉尘浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放标准要求（排放速率3.5kg/h）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（排放口排放浓度不高于10mg/m³）。 ③渗碳、淬火、回火废气 项目渗碳、淬火和回火过程产生非甲烷总烃。车间东侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“油烟捕集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理于15米高排气筒（2#）排放，车间西侧渗碳废气、淬火废气、回火废气经集气罩收集并经“阻火型烟尘净化器”处理后与东侧淬火、回火废气合并于15米高排气筒（2#）排放。废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”要求（排放浓度：80mg/m3，去除效率70%）。 ④无组织废气 项目在抛丸工段和渗碳、淬火、回火工段分别产生粉尘和非甲烷总烃无组织废气。项目厂界粉尘满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界浓度不高于0.5mg/m³。），厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”企业边界浓度限值（2.0 mg/m3）。项目无需设置大气环境防护距离。项目以热处理车间和机加工车间为边界起设置50m卫生防护距离，该距离内不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 （2）废水 该改扩建项目完成后全厂的废水为员工生活污水和生产废水。生产废水主要为磷化清洗水、热处理清洗水、地面拖洗废水及废气处理废水，废水通过固定地上明管（交通要道可将管道设置于地上沟渠内并覆盖盖板）输送至废水蒸发器处理后不外排。项目生活污水经过化粪池处理后排入小店污水处理厂二期，处理后排入大沙河。项目排水能满足新乡市小店污水处理厂二期工程纳管标准（COD350mg/L、SS 280mg/L、氨氮30mg/L、TP3.0mg/L）。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为提升泵、行车等设备运转产生的噪声，源强约为65-80dB（A）。通过采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）。 （4）固体废物 项目产生的固废有一般固废、危险固废和生活垃圾，一般固废主要是机械加工金属废料、抛丸处理后清洗产生的废金属屑、抛丸收集的粉尘及滚磨产生的废石英砂；危险固废主要是磷化过程产生的磷化渣、磷化液、皂化液、蒸发残渣、废切削液、废润滑油以及化学品包装物和废活性炭。一般固废集中收集后外售处理。危险废物暂存于危废暂存间（利用并扩建现有危废暂存间），定期委托有资质单位进行处理。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。项目产生的固废均能得到妥善处理处置，对周边环境影响较小。 5、总量控制 根据工程分析，现有项目排放量COD0.0975t/a、氨氮0.0090t/a、TP0.0010t/a粉尘0.12t/a。改扩建后全厂排放量为非甲烷总烃0.1815t/a、COD0.0480t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0005t/a、粉尘0.0894t/a，排放增减量非甲烷总烃0.1815t/a、COD-0.0495t/a、氨氮-0.0066 t/a、TP-0.0005 t/a、粉尘-0.0306t/a。 6、评价建议与要求 1）认真落实废水、废气等污染防治措施，加强危险废物管理，严格执行环保“三同时”管理制度。 2）加强清洁生产管理，各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，项目选址符合新乡经济技术开发区整体规划及土地利用，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目在拟选场址的建设是可行的。 河南省金平环保科技有限公司 2020年4月3日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡经济技术开发区总体规划（2012-2020）图 附图3 开发区声功能区划分图 附图4 项目周边关系图 附图5 项目平面布置及分区防渗图 附图6 项目卫生防护距离包络线图 附图7 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 企业投资项目备案证明 附件3 现有项目相关文件 附件4 环境影响评自查表 附件5 行政处罚决定书及收据 附件6 废气处理技术专利及鉴定证书 附件7 专家意见及修改清单 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

外购原材料

N、S

投料

井式退火

润化

抛丸

冷锻挤压

机加工

热处理

滚磨

G、W

S、N

浸油防锈

G

总装

N、S

成品