建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南国立医疗科技有限公司年产500吨熔喷布项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南国立医疗科技有限公司 |
| 法人代表 | 苗研 | 联系人 | 苗研 |
| 通讯地址 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区纬五路西段路北 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-17-03-035224 |
| 建设性质 | 新建√ 改建 扩建 | 行业类别及代码 | C1781非织造布制造 |
| 占地面积 （平方米） | 5400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 5000（税费250） | 环保投资 （万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 0.65% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 项目由来 河南国立医疗科技有限公司是一家新建企业，现拟投资5000万元建设年产500吨熔喷布项目，产品方案为熔喷布500t/a，产品主要用于医药行业防护服和口罩的生产。本项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房进行生产（租赁协议见附件）。项目占地面积5400m2，车间占地面积1500m2。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018年修改单，本项目属于第六项“纺织业”第20条“纺织品制造”。名录规定：“有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的应编制环境影响评价报告书，其他（编织物及其制品制造除外）应编制环境影响评价报告表，编织物及其制品制造应编制环境影响评价登记表”。本项目熔喷布生产过程中无洗毛、染整、脱胶工段，不产生缫丝废水、精炼废水，且不属于编织物及其制品制造，按要求需编制环境影响报告表。 受建设单位委托，本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求及工程实际建设情况，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号），本项目属于疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目。经现场勘察，项目已建成6条熔喷布生产线，根据《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号），对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续，告知承诺制申请表及承诺书见附件。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 本项目属于C1781非织造布制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一大类“鼓励类”二十、纺织第8项采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品，项目符合国家产业政策。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2020-410772-17-03-035224（详见附件）。 本项目情况与产业政策相符性分析见表1。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 二十、纺织 8、采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品 本项目为非织造布制造，产品为熔喷布 属于 限制类 十二、轻工 4、聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜 本项目原料主要为聚丙烯，产品为熔喷布 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 十二、轻工 / 本项目主要设备为成网机、收卷机等 不属于 落后产品 九、轻工 / 本项目产品为熔喷布 本项目与备案一致性分析见表2。 表2 本项目与备案一致性分析一览表 名称 备案内容 本项目情况 对比结果 建设项目 河南国立医疗科技有限公司年产500吨熔喷布项目 河南国立医疗科技有限公司年产500吨熔喷布项目 一致 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路 一致 建设性质 新建 新建 一致 产品 / 熔喷布 一致 产品规模 熔喷布500吨/年 熔喷布500吨/年 一致 生产工艺 原材料-热处理-熔喷-收卷-分切-成品 原材料-热处理-熔喷-收卷-分切-成品 一致 设备 挤塑机、收卷机、分切机、空压机等 挤塑机、收卷机、分切机、空压机等 一致 三、项目建设与当地规划相符性 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图），符合集聚区规划要求。 四、厂址及周围环境 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房内建设。项目四周环境为：东邻新乡市溶解乙炔气厂和门面房；南邻门面房；西邻新乡市亿龙养护设备有限公司；北邻新乡市新兴冶金材料有限公司。项目厂区四周环境图详见图1，项目厂区周边环境保护目标情况见图2和表3。 图1 项目厂区四围环境图 图2 项目厂区周边环境保护目标图 表3 环境保护目标一览表 编号 保护目标 相对方位 距离（m） 1 新乡市公安局纬五路分局 西 70 2 格林小镇 西北 760 3 樊李社区 西北 1200 4 河南师范大学新联学院 东北 840 5 北张兴庄村 东北 1040 6 冯堤社区 西南 1120 7 孟电观澜壹号小区 西北 1160 8 张兴庄村 西南 1150 9 张兴庄社区 西南 1300 10 润华美丽谷小区 西北 1520 11 河南检察官学院新乡分院 西北 1590 12 建业春天里小区 西北 1720 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房进行生产。项目基本情况见表4。 表4 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 河南国立医疗科技有限公司年产500吨熔喷布项目 2 建设单位 河南国立医疗科技有限公司 3 产品方案 熔喷布500吨/年 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路 5 占地面积 5400m2 6 总投资（万元） 5000 7 定员与工作制度 员工40人，三班制（每班8小时），年工作260天 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号），本项目属于疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目。经现场勘查，本项目生产车间内已建成6条熔喷布生产线，根据《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号），对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续。现场照片见下图： 图3 项目厂房现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表5。 表5 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 1座，1层，建筑面积为1500m2 租赁现有 2 辅助工程 仓库 1座，1层，建筑面积500m2 租赁现有 办公室 1座，1层，建筑面积300m2 租赁现有 3 环保工程 废水 生活污水：化粪池1座 租赁现有 废气 挤出废气 集气罩 UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒 新建 熔喷废气 底部抽风装置 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 | 固废 一般固废临时堆场1座（5m2） 新建 危废暂存间1座（5m2） 4 公用工程 水 市政给水管网供水 / 电 国家电网供电 / 3、主要生产设备 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 600自动线（1#） 1 挤塑机 65 1台 2 成网机 600 1台 3 收卷机 600 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 600 1台 600半自动线 1 挤塑机 65 1台 2 成网机 600 | 1台 3 收卷机 600 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 600 1台 600自动线（2#） 1 挤塑机 65 1台 2 成网机 600 1台 3 收卷机 600 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 600 1台 1600自动线（1#） 1 挤塑机 90 1台 2 成网机 1600 1台 3 收卷机 1600 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 1600 1台 1200自动线 1 挤塑机 90 1台 2 成网机 1200 1台 3 收卷机 1200 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 1200 1台 1600自动线（2#） 1 挤塑机 90 1台 2 成网机 1600 1台 3 收卷机 1600 1台 4 驻极体 CWZJT-2 1台 5 熔喷模头 1600 1台 共用设备 1 加热搅拌器 HBH-3000 1台 2 分切机 / 1台 3 复卷机 LTD-400B 1台 4 复卷分切机 CFJ-C 1台 5 空压机 JAY-20A 1台 JAY-100A 1台 4、原辅材料消耗量 本项目原辅材料消耗量见表7。 表7 本项目原辅材料消耗量 序号 名称 用量 单位 备注 1 聚丙烯（PP） 390 t/a 外购 2 驻极母粒 135 t/a 外购 3 包装袋 12500 个 外购 主要原材料的物化性质： 聚丙烯（PP）：由丙烯聚合而成的高分子化合物，化学式：(C3H6)n。通常为半透明无色固体，无臭、无毒。比重为0.9-0.91g/cm3，密度为0.90g/cm3，成型收缩率为1.0～2.5%，加工温度在200-300℃左右，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。由于聚丙烯的结构规整、结晶度较高，其熔点通常为167℃，耐热、耐腐蚀，抗张强度为30MPa。强度、刚性和透明性均比聚乙烯好，是最轻的通用塑料之一。PP塑料主要用于：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、食品容器等制品。分解过程中会产生一些废气，主要为丙烯单体。 驻极母粒：白色或淡黄色圆柱状均匀颗粒，以聚丙烯为基材，使用专用助剂，使助剂在母料中达到了均匀分散，在熔喷布的纺丝过程中，加入2%~5%，可以有效增加熔喷无纺布中电荷捕集能阱的密度和深度，达到提高熔喷无纺布的综合滤效和抗衰减的性能，使其在同等纤维细度和克重的情况下，降低无纺布产品阻力，同时提高无纺布产品滤效。 六、与政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路。 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 禁止开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、黄河故道森林公园 不属于 新乡市 集中水源地保护区 新乡县古固寨镇水源保护区 一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。 本项目距其一级保护区边界最近的距离为7200m。 不在保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路。 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 二类工业项目：纺织化纤（无染整工段的纺织品制造（不含无染整工段的编织物及其制品制造）；服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；鞋业制造（使用有机溶剂的）） 本项目产品为熔喷布，属于无染整工段的非织造布制造。 属于二类工业项目 由表8可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表。 属于简化审批类项目 下放部分审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 本项目产品为熔喷布，不含无染整工段的编织物及其制品制造、不含湿法印花、染色、水洗工艺、不使用有机溶剂，属于非织造布制造，属于二类工业项目。 本项目由新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局审批 放宽部分审批条件 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）内，该园区规划环评已经批复；园区设有独立的污水处理厂，本工程生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）。废水排放能够满足小店污水处理厂的收水标准。 本项目在放宽条件内 严控部分区域重污染目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于《水污染防治重点单元》区域内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等不予审批的行业。 不属于严控重污染项目 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于《大气污染防治重点单元》区域内，但不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等不予审批的行业。 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉 汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），不在《重金属污染防控单元》区域内，且不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放，不属于不予审批的项目。 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与新乡经济技术开发区内准入条件对照分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表10 与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一大类“鼓励类”二十、纺织第8项采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品，项目符合国家产业政策，不属于园区禁止发展项目。 符合 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； 本项目位于装备制造区。 / 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造区。 / 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》，本项目位于装备制造区，产品为熔喷布，生产过程中无喷漆、喷涂工艺。 符合 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放； 本项目位于装备制造区。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，本项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目为新建项目，生产工艺达到国内同行领先水平，建设规模符合国家相应行业准入条件中经济、产品规模和生产工艺的要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中无外排生产废水，挤出和熔喷工序产生的有机废气经处理后达标排放，能达到国内同行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目为新建项目，新增的VOCs排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地。 符合 由表10可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。本项目与环境准入负面清单对比分析如下： 表11 新乡经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目不属于化工医药项目。 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造区。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》，本项目位于装备制造区，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于装备制造区。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 本项目位于装备制造区。 ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目生产过程中无外排生产废水，生活污水经化粪池处理后经小店污水处理厂（二期）处理后达标排放，挤出和熔喷工序产生的有机废气收集后经“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后达标排放。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； 本项目不属于高毒、高污染项目。 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； | 本项目不属于塑料制品项目。 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为新建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 由上表可知，本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中的项目。 3、本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表12 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 一、总体要求 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，属于“2+26”城市。 符合 3.坚决治理“散乱污”企业 各省（市）统一“散乱污”企业认定标准和整治要求。各城市要根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步明确“散乱污”企业分类处置条件。对提升改造类企业，要坚持高标准、严要求，对标先进企业实施深度治理，由相关部门会审签字后方可投入运行。要求所有企业挂牌生产、开门生产。 本项目正按规定进行环境影响评价，根据《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号），对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续。本项目为疫情结束后仍需使用的三类建设项目，经现场勘察，项目已建成6条熔喷布生产线，不属于“散乱污”企业。 符合 4.加强排污许可管理 2019年12月底前，按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，完成人造板、家具等行业排污许可证核发工作。深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，核发一个行业，清理一个行业。通过落实“摸、排、分、清”四项重点任务，全面摸清2017-2019年应完成排污许可证核发的重点行业排污单位情况，排污许可证应发尽发，实行登记管理，最终将所有固定污染源全部纳入生态环境管理。加大依证监管和执法处罚力度，督促企业持证排污、按证排污，对无证排污单位依法依规责令停产停业。 本项目将按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，在规定时间内申领排污许可证。 符合 6.推进工业炉窑大气污染综合治理 加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。加快取缔燃煤热风炉，依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉。2019年12月底前，各地基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 本项目生产过程中不使用热风炉，不使用煤燃料。 符合 7.提升VOCs综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 本项目产品为熔喷布，原料主要为聚丙烯（PP），常温存储时不具备挥发性，无VOCs产生。 符合 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。 本项目原料常温存储时不具备挥发性，无VOCs产生。挤出工段产生的非甲烷总烃废气通过集气罩收集，熔喷工段产生的非甲烷总烃废气通过底部抽风装置收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后达标排放。VOCs初始排放速率小于2千克/小时，废气处理效率大于80%。 符合 24.强化污染源自动监控体系建设 生态环境部加快推进固定污染源非甲烷总烃等VOCs排放相关监测技术规范制定。各地要严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施、数据传输有效率达到90%的要求，未达到的实施整治。2019年12月底前，各地应将石化、化工、包装印刷、工业涂装等主要VOCs排放行业中的重点源，以及涉冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑的企业，原则上纳入重点排污单位名录，安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境部门联网。 本项目非甲烷总烃废气排气筒应按照当地环保政策文件要求安装在线监控，并与环保部门联网。 符合 鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数。 本项目建成后需要在主要排放工序安装视频监控。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。 4、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《通知》）对比分析 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表13 本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 1.着力调整产业布局 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 本项目为C1781非织造布制造，属于纺织品制造，不使用淘汰落后的生产工艺和装备。 符合 36.加强废气收集和处理 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目生产过程中挤出工段产生的废气通过集气罩收集，熔喷工段产生的废气通过底部抽风装置收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒有组织排放，去除效率约为80%。距排风罩开口面最远处的风速不低于0.3m/s。 符合 54.完善工业企业监测监控体系 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。 本项目生产过程中会产生废气，企业属于排污单位，非甲烷总烃废气排气筒应按照当地环保政策文件要求安装在线监控，并与环保部门联网。 符合 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目建成后需要在生产设施处、总用电处和废气处理设施处安装用电监控设施。 符合 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表14 本项目与《2020年水污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 对比 确保饮用水源地水质达标 加强饮用水水源地环境保护。开展县级以上地表水型饮用水水源地环境问题整治“回头看”，发现一处、整治一处，实施动态“清零”，严防死灰复燃；开展“千吨万人”饮用水水源地排查整治，完善水源地基本信息、问题清单和整治方案；推进57个“千吨万人”饮用水水源地保护区界标警示标志的安装工作，对没有井房的取水井因地制宜建设隔离防护设施；组织开展市级、县级和乡镇级及以下“千吨万人”地下水型饮用水水源保护区内的环境问题整治工作，2020年底初见成效；2020年年底，长垣市基本完成备用水源或应急水源建设任务。 本项目距水源地较远，不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 符合 推进企业清洁化生产 加大造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核力度。推动规模以上涉水企业，按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，开展自愿性清洁生产审核，推进清洁生产改造或清洁化改造，实现节水减排目标。 本项目生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入小店污水处理厂（二期）处理后排放。 符合 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中《新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表15 本项目与《2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 5.加强在产企业土壤污染预防 根据排污许可证申请与核发的统一部署，市生态环境局将土壤污染防治相关责任和义务纳入土壤污染重点监管单位排污许可证中，要求企业建立土壤污染隐患排查制度，企业形成污染隐患排查报告，报所在地县级生态环境主管部门备案。按照生态环境部的规定，并根据企业有毒有害物质排放等情况，市生态环境局持续更新土壤污染重点监管单位名录。 本项目建成后将严格按排污许可证的规定进行隐患排查。 符合 5、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表16 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 二、坚决打赢蓝天保卫战 2.全面整治燃煤锅炉 开展全市工业燃煤设施拆改，到2020年底前，新乡市全面取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 本项目生产过程中不使用热风炉，不使用煤燃料。 符合 9.严格环境准入门槛 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目原料为聚丙烯（PP），不使用高VOCs含量的油墨、胶黏剂。 符合 其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量削减替代。 本项目为新建项目，厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，项目产生VOCs工段配套安装收集、治理措施，项目排放的VOCs实行区域内削减替代。 符合 20.加快工业源VOCs治理 对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 本项目排放的VOCs废气属于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，废气采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后达标排放。 符合 三、全面打好碧水保卫战 3.强化污水处理厂运行管理 产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设备稳定达标运行。 本项目为新建项目，不产生含有毒、有害污染物的废水。 符合 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 6、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目生产过程中会产生VOCs废气，应符合“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”和“河南省2019年挥发性有机物治理方案”的相关内容，具体对比分析如下： 表17 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 本项目为纺织品制造，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）均密闭，车间、料库四面密闭，通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，地面进行硬化，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 符合 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需要在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置积尘装置及配备除尘系统。 本项目属于纺织品制造，生产过程中使用的聚丙烯（PP）和驻极母粒粒径较大，外购为袋装，使用时人工进行投料，投料时不产生粉尘。 符合 （三）生产环节 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 本项目属于纺织品制造，生产车间内无散放原料，生产过程中使用的聚丙烯树脂颗粒和驻极母粒粒径较大，投料时不产生粉尘；外购为袋装，存放于密闭原料库中，不产生粉尘。 符合 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 本项目要求厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，厂区道路定期洒水清扫。 符合 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 项目建成后，根据环保要求在排气筒安装VOCs在线监控设施，并与环保部门联网。 符合 表18 与河南省2019挥发性有机物治理方案对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 一、（二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业 VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs排放全面达到河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目为纺织品制造，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值和河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2要求。 满足 由上表可知，本项目符合《通知》的要求。 7、本项目与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表19 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符 合要求 一、治理范围 全市范围内所有涉气工业企业，重点是火电（含自备电厂）、铸造、建材、水泥、有色、碳素等行业扬尘污染和铸造、工业涂装、包装印刷、化工、制药等行业挥发性有机物无组织排放治理。 本项目属于纺织品制造，生产过程中产生的有机废气经收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒有组织排放。 符合 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 本项目属于纺织品制造，项目建成后可做到“五到位，一密闭”，生产过程中使用的聚丙烯（PP）和驻极母粒粒径较大，投料时不产生粉尘；生产过程中挤出工段产生的废气通过集气罩收集，熔喷工段产生的废气通过底部抽风装置收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”，处理后经15m高排气筒有组织排放。 符合 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 本项目属于纺织品制造，生产过程中不使用粉状物料，使用的粒料为聚丙烯（PP）和驻极母粒，外购为袋装，由于聚丙烯树脂颗粒和驻极母粒粒径较大，投料时不产生粉尘。 符合 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。 本项目属于纺织品制造，生产过程中不使用粉状物料，使用的粒料为聚丙烯（PP）和驻极母粒，粒径较大，外购为袋装，放于密闭原料库中，不产生粉尘。 符合 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得 过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 8、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对比分析 表20 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照情况一览表 《控制标准》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目属于纺织品制造，原料主要为聚丙烯（PP）和驻极母粒，存放于密闭原料库中，外购为袋装，常温存储时不具备挥发性，无VOCs产生。 符合 6.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 项目原料为聚丙烯（PP）和驻极母粒，外购为袋装，使用时人工进行投料，常温存储时不具备挥发性，无VOCs产生。 符合 7、工艺工程VOCS无组织排放控制要求 | 7.1.5配料加工和含VOCs产品的包装VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌袋分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭时，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目产生VOCs的工序为挤出、熔喷工段，挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒有组织排放。 符合 7.2含VOCs产品的使用过程 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目含有挤出、熔喷工序，挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒有组织排放。 符合 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，详细记录VOCs物料使用情况；生产设备、操作工位、车间厂房等按照规范要求采用合理的通风量进行通风。 符合 10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 10.1基本要求 10.1.1针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目建成后，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 10.2废气收集系统要求 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 本项目产生VOCs的工序为挤出、熔喷工段，评价要求挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集，距排风罩开口面最远处的风速不低于0.3m/s。 符合 10.3VOCs排放控制要求 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 本项目废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）标准要求。 本项目属于重点地区，有机废气经密闭负压收集后采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理效率为80%。 本项目排气筒高度为15m。 本项目排气筒为挤出、熔喷工序的VOCs废气排放，不存在执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放情况。 符合 10.4记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。 符合 11、企业厂区内及周边污染监控要求 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 本项目有机废气排放满足相关行业排放标准。 符合 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。 本项目挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集后经“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后有组织排放，厂区内VOCs无组织排放监控点处1h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。 符合 12.污染物监测要求 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 本项目建成后将建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 符合 12.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 本项目建成后将按环保部门的管理要求统一安装污染物排放自动监控设备。 符合 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的要求。 9、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）的对比分析 表21 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目所用的聚丙烯树脂颗粒不属于高VOCs含量物料，项目建成后，企业将按相关要求建立台账，详细记录VOCs物料使用情况；挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集后经“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，处理后达标排放。 符合 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。 本项目所用聚丙烯（PP）和驻极母粒为袋装，存放于密闭原料库。生产过程中产生的挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集。 符合 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目VOCs废气采用“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”进行处理，处理效率约80%，废气排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2要求。 符合 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。 本项目属于纺织品制造，生产过程中产生的挤出废气经集气罩收集，熔喷废气经底部抽风装置收集，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置处控制风速不低于0.3 m/s。生产过程中按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率，在处理设施达到正常运行条件后启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 由上表可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知要求。 10、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文）的对照分析 本项目与新环[2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表22 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 本项目生产过程中会产生有机废气，因此该企业属于排污企业，属于安装范围内的企业。 属于 | 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目建成后需要在总用电处、生产设施处和废气处理设施处安装用电监控设施。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 11、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表： 表23 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 本项目建成后需要在厂区内的主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 符合 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。 12、与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环[2020]37号文）的对照分析 本项目与新环[2020]37号文的相关内容对比分析见下表： 表24 与新环[2020]37号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围 严格按照生态环境部豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。 本项目属于熔喷布生产项目，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目。 符合 二、简化建设项目总量管理 对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核，环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见。主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。 本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、挥发性有机物）排放的项目，新增污染物排放总量指标从区域年度总量预算指标中支取，同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。 符合 由上表可知，本项目满足新环[2020]37号文的相关要求。 13、与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号文）的对照分析 表25 与豫环办[2020]22号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 二、落实环评审批正面清单 （二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下： 1.生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围（见附件3）； 2.位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。 《河南省建设项目环评文件告知承诺制审批办事指南》及相关申请表和承诺书（试行）、批复模板见附件4、5、6。各级生态环境部门在实施中，可以根据地方实际管理需求对附件5、6文本内容进行补充和完善，并进一步优化审批时限。 本项目属于熔喷布生产项目，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目，生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。 符合 三、优化建设项目环评管理 （三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。 本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、挥发性有机物）排放的项目，新增污染物排放总量指标从区域年度总量预算指标中支取，同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。 符合 由上表可知，本项目满足豫环办〔2020〕22号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31 m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1:2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表26 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理后出水排入大沙河。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，大沙河2020年水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测2020年6~7月份周报数据见下表。 表27 大沙河水花堡断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 25.41~31.38 0.37~1.21 0.101~0.274 断面标准 30 1.5 0.5 达标情况 超标 达标 达标 由上表可知，COD浓度出现超标现象，NH3-N、TP浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，COD超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水所致。目前新乡市正在推进实施新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，距离新乡化纤股份有限公司约300米，距离中纺院绿色纤维股份公司约1.6km，距离较近，因此地下水环境质量现状基本因子引用“中纺院绿色纤维股份公司年产15000吨Lyocell纤维项目”（绿纤二期工程）委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2018年1月25日~27日连续三天（每天采样一次）的监测报告，水位引用“新乡化纤股份有限公司年产六千吨再生氨纶纤维项目”委托郑州德析检测技术有限公司2019年12月8日~10日进行的监测。 表28 地下水水质监测结果 单位：mg/L 采样地点 采样因子 测值范围 标准限值 标准指数 超标率 达标分析 新乡化纤股份有限公司 pH 7.64~7.71 6.5~8.5 / 0 达标 氨氮 0.091~0.116 0.2 0.455~0.58 0 达标 总硬度 419~436 450 0.931~0.969 0 达标 溶解性总固体 777~792 1000 0.777~0.792 0 达标 耗氧量 1.34~1.38 3.0 0.447~0.46 0 达标 K+ 3.18~3.27 / / / / | Na+ 60.4~64.8 / / / / Ca2+ 51.8~55.6 / / / / Mg2+ 67.1~73.5 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 283~290 / / / / Cl- 119~133 250 0.476~0.532 0 达标 SO42- 183~200 250 0.732~0.8 0 达标 夏庄村 pH 7.57~7.62 6.5~8.5 / 0 达标 氨氮 0.118~0.140 0.2 0.59~0.7 0 达标 总硬度 430~441 450 0.956~0.98 0 达标 溶解性总固体 794~804 1000 0.794~0.804 0 达标 耗氧量 1.20~1.27 3.0 0.4~0.423 0 达标 K+ 3.35~3.5 / / / / Na+ 60.5~62.7 / / / / Ca2+ 52.6~57.1 / / / / Mg2+ 68.1~74.2 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 281~287 / / / / Cl- 122~129 | 250 0.488~0.516 0 达标 SO42- 157~162 250 0.628~0.648 0 达标 十八里庄 pH 7.61~7.64 6.5~8.5 / 0 达标 氨氮 0.157~0.171 0.2 0.785~0.855 0 达标 总硬度 430~448 450 0.956~0.996 0 达标 溶解性总固体 592~615 1000 0.592~0.615 0 达标 耗氧量 2.09~2.14 3.0 0.697~0.713 0 达标 K+ 3.17~3.21 | / / / / Na+ 29.8~37.1 / / / / Ca2+ 80.3~88.0 / / / / Mg2+ 53.2~55.3 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 264~271 / / / / Cl- 85.2~87.1 250 0.341~0.348 0 达标 SO42- 39.1~41.2 250 0.156~0.165 0 达标 大杨庄村 pH 7.53~7.61 6.5~8.5 / 0 达标 氨氮 0.172~0.191 | 0.2 0.86~0.955 0 达标 总硬度 432~440 450 0.96~0.978 0 达标 溶解性总固体 582~603 1000 0.582~0.603 0 达标 耗氧量 2.11~2.15 3.0 0.703~0.712 0 达标 K+ 3.28~3.45 / / / / Na+ 31.6~34.5 / / / / Ca2+ 84.6~86.4 / / / / Mg2+ 52.0~54.7 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 273~283 / / / / Cl- 85.8~87.5 250 0.343~0.35 0 达标 SO42- 23.7~25.2 250 0.095~0.101 0 达标 北张兴庄 pH 7.48~7.56 6.5~8.5 / 0 达标 氨氮 0.159~0.178 0.2 0.795~0.89 0 达标 总硬度 429~442 450 0.953~0.982 0 达标 溶解性总固体 591~606 1000 0.591~0.606 0 达标 耗氧量 1.89~2.01 3.0 | 0.63~0.67 0 达标 K+ 3.08~3.29 / / / / Na+ 29.5~31.6 / / / / Ca2+ 85.1~88.0 / / / / Mg2+ 51.2~53.7 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 278~283 / / / / Cl- 87.1~88.2 250 0.348~0.353 0 达标 SO42- 30.8~35.0 250 0.123~0.14 0 达标 新乡化纤股份有限公司 井深 70m / / / / 水位 43m / / / / 夏庄村 井深 100m / / / / 水位 46m / / / / 十八里庄 井深 100m / / / / 水位 40m / / / / 大杨庄村 井深 83m / / / / 水位 42m / / / / 北张兴庄 井深 43m / / / / 水位 43m / / / / 由统计结果可得，各监测点位均未出现超标情况。监测数据表明，区域地下水环境状况良好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在地处于3类声环境功能区（见附图）。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为51~58dB(A)、夜间42~48dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境现状 本项目为C1781非织造布制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目占地规模为小型，选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，属于不敏感地区，因此按要求可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，距离本项目厂址的最近的地下水源地为乡镇饮用水源地为新乡县古固寨镇水源保护区。 1、新乡县古固寨镇水源保护区：其一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。根据现场勘查，本项目距离最近水源地一级保护区边界的距离为7200m，不在其保护区内，因此本项目不会对其产生影响。 本项目周围环境保护目标和保护级别见表29。 表29 保护目标概况 保护类别 敏感点名称 相对坐标 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 X Y 声环境、大气环境 新乡市公安局纬五路分局 -99 -30 新乡市公安局纬五路分局 办公人员 西 70 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 河南师范大学新联学院 48 624 河南师范大学新联学院 学生及教职工 东北 840 河南检察官学院新乡分院 -1371 328 河南检察官学院新乡分院 学生及教职工 西北 1590 格林小镇 -496 449 格林小镇 居民 西北 760 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 樊李社区 -971 520 樊李社区 居民 西北 1200 北张兴庄村 -1201 -125 北张兴庄村 居民 东北 1040 冯堤社区 -1042 -117 冯堤社区 居民 东南 1120 孟电观澜壹号小区 -744 616 孟电观澜壹号小区 居民 西北 1160 张兴庄村 -1107 70 张兴庄村 居民 西南 1150 张兴庄社区 -1207 -125 张兴庄社区 居民 东南 1300 润华美丽谷小区 -1117 632 润华美丽谷小区 居民 西北 1520 建业春天里小区 -1298 620 建业春天里小区 居民 西北 1720 饮用水水源地 新乡县古固寨镇水源保护区 西南 7200 乡镇地下水饮用水源保护区一级保护区 地表水 大沙河 西北 1130 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表30 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项 目 标 准 限 值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 pH 6-9 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L TN 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 pH（无量纲） 6.5～8.5 总硬度 450mg/L 耗氧量 3mg/L 氨氮 0.5mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 300μg/m3（24小时平均） 200μg/m3（年平均） PM2.5 75μg/m3（24小时平均） 35μg/m3（24小时平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） 70μg/m3（年平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） 60μg/m3（年平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） 40μg/m3（年平均） CO 10mg/m3（1小时平均） 4mg/m3（24小时平均） O3 200μg/m3（1小时平均） 160μg/m3（日最大8小时平均） 《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃 非甲烷总烃 小时平均：2.0mg/m3 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类 噪声 昼 65dB(A) 夜 55dB(A) 土壤环境 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值 砷 60mg/kg 镉 65mg/kg 铬（六价） 5.7mg/kg 铜 18000mg/kg 铅 800mg/kg 汞 38mg/kg 镍 900mg/kg 四氯化碳 2.8mg/kg 氯仿 0.9mg/kg 氯甲烷 37mg/kg 1，1-二氯乙烷 9mg/kg 1，2-二氯乙烷 5mg/kg 1，1-二氯乙烯 66mg/kg 顺1，2-二氯乙烯 596mg/kg 反1，2-二氯乙烯 54mg/kg 二氯甲烷 616mg/kg 1，2-二氯丙烷 5mg/kg 1，1，1，2-四氯乙烷 10mg/kg 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8mg/kg 四氯乙烯 53mg/kg 1，1，1-三氯乙烷 840mg/kg 1，1，2-三氯乙烷 2.8mg/kg 三氯乙烯 2.8mg/kg 1，2，3-三氯丙烷 0.5mg/kg 氯乙烯 0.43mg/kg 苯 4mg/kg 氯苯 270mg/kg 1，2-二氯苯 560mg/kg 1，4-二氯苯 20mg/kg 乙苯 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 甲苯 1200mg/kg 间二甲苯+对二甲苯 570mg/kg 邻二甲苯 640mg/kg 硝基苯 76mg/kg 苯胺 260mg/kg 2-氯酚 2256mg/kg 苯并[a]蒽 15mg/kg 苯并[a]芘 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 崫 1293mg/kg 二苯并[a，h]蒽 1.5mg/kg 茚并[1，2，3-cd]芘 15mg/kg 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见表31。 表31 污染物排放标准一览表 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废水 小店污水处理厂（二期）收水标准 COD 350mg/L SS 280mg/L NH3-N 30mg/L TP 3mg/L TN 40mg/L 废气 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值 非甲烷总烃 有组织 60mg/m3 企业边界 4.0mg/m3 单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） 非甲烷总烃-其他企业 有机废气排放口 80mg/m3， 去除率≥70% 工业企业边界 2.0mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间65dB(A)、夜间55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0874t/a、NH3-N 0.0062t/a、TP 0.0007t/a、TN 0.0075t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a。 本项目新增VOCs 0.0646t/a（有组织产生量为0.0416t/a，无组织产生量为0.023t/a）。 本项目新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD 0.02t/a、NH3-N0.001t/a作为替代量，拟从河南省兴阳机械制造有限公司调剂给本项目VOCs 0.0832t/a作为替代量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程示意图如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废 图4 生产工艺及产污环节流程图 1、热处理：当原材料潮湿时，将原材料（聚丙烯（PP）和驻极母粒）转移至加热搅拌器中进行烘干，烘干采用电加热，加热温度为70℃，烘干后将原材料通过人工转移至投料口投料；当原材料干燥时，将原材料直接转移至投料口投料，混合后的原料进入挤塑机中进行电加热熔融，在螺杆旋转的推动下，物料向挤塑机模头方向运动，挤出流体经模头进入熔喷工序。热处理过程中挤出会产生废气和设备噪声。 2、熔喷：挤出流体经过熔喷模头在高速热气流下的拉伸力下以纤维状形式喷至成网机上，且由于温度较高，纤维之间保持相互粘连。该工序熔喷机采用电加热控制熔喷温度保持在250℃。熔喷过程会产生废气和设备噪声。 3、收卷：成网的熔喷布经过驻极体带上静电后通过卷绕机自动收卷。该过程会产生设备噪声。 4、分切：收卷后的熔喷布按照一定的规格要求利用分切机或复卷分切机分切后人工进行包装，若熔喷布收卷时出现褶皱，则利用复卷机或复卷分切机对其进行复卷，复卷后按照一定的规格利用分切机或复卷分切机进行分切，分切后人工进行包装。此过程会产生一定的边角料和设备噪声。

主要污染工序 1、施工期 本项目利用现有厂房进行生产，不新增用地，因此评价不再对施工期环境影响进行分析。 2、营运期 本项目营运期新增主要污染物、产污环节及防治措施详见表32。 表32 项目产污环节一览表 类别 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期） 废气 挤出 非甲烷总烃 集气罩 UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 熔喷 底部抽风装置 噪声 热处理、熔喷、收卷、分切 噪声 基础减振、厂房隔音 固废 原料包装 废包装袋 收集后暂存于一般固废间，定期外售 分切 废边角料 熔喷 纤维丝 废气处理设施 废紫外灯管 危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 废催化板 废活性炭

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热处理 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.104t/a， 1.856mg/m3 | 0.0416t/a， 0.0971mg/m3 |
|  | 熔喷 |  |  | 0.104t/a， 0.2783mg/m3 |  |
|  | 热处理 | 无组织 |  | 0.023t/a | 0.023t/a |
|  | 熔喷 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （249.6t/a） | COD | 350mg/L，0.0874t/a | 40mg/L，0.01/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0062t/a | 2mg/L，0.0005t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0007t/a | 0.4mg/L，0.0001t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0075t/a | 15mg/L，0.0037t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 原料包装 | 废包装袋 | 2.1t/a | 0 |
|  | 分切 | 废边角料 | 25t/a | 0 |
|  | 熔喷 | 纤维丝 | 0.525t/a | 0 |
|  | 废气处理设施 | 废紫外灯管 | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 废催化板 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.26t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为加热搅拌器、挤塑机、成网机、收卷机等，声源强度在60-70dB(A)之间，经基础减振、厂房隔音后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，故不对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 本项目无生产废水，主要为生活污水。本项目员工40人，三班生产，每班8h，年工作260天，员工均不在厂内食宿，生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为1.2t/d（312t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96t/d（249.6t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，生活污水经管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 2、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m³/d，分两期建设。一期5万m3/d目前已运行多年，目前接近满负荷运营，二期工程已于2018年1月开始运行。小店污水处理厂（二期）的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂（二期）的收水范围。 本项目生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河。根据2020年8月-9月小店污水处理厂（二期）外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为1.8185万m3~4.117万m3（评价按照最不利情况考虑，按照4.117万m3/d进行评价），小店污水处理厂（二期）尚有0.883万m3/d的余量。本项目新增外排废水0.96m3/d，仅占剩余处理能力的0.011%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经化粪池处理后经污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、TP、TN 城市污水处理厂 间断排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表34 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 114.003067° 35.448173° 0.02496 城市污水处理厂 间断排放 00:00~ 24:00 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2.0 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表35 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 小店污水处理厂（二期）收水标准 350 2 SS 280 3 NH3-N 30 4 TP 3 5 TN 40 ④废水污染物排放信息表 表36 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 COD 250 0.3 0.0874 2 NH3-N 25 0.03 0.0062 3 TP 3 0.0036 0.0007 4 TN 30 0.036 0.0075 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0874t/a、NH3-N 0.0062t/a、TP 0.0007t/a、TN 0.0075t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a。 二、废气 本项目营运期项目产生的废气主要为热处理、熔喷工序产生的非甲烷总烃。 1、源强确定 （1）挤出废气 本项目原料为聚丙烯（PP）和驻极母粒，物料进入挤塑机后，在熔融段物料由固态变为液态，产生小分子物质，在熔融段螺杆剪切力和圧缩力作用下，物料中夹带的空气和易挥发性小分子等物质与物料分离排出。挤出流体经模头进入熔喷工序，部分挤出废气会在挤出口经集气罩收集，此废气主要成分为非甲烷总烃。 （2）熔喷废气 熔喷工艺采用高温气流对塑料熔体进行成丝，运行温度达250℃，虽然达不到聚丙烯的分解温度（分解温度350℃以上），理论上不会产生单体，但是在高温加热过程中部分聚合分子间发生断链、分解，少量的单体废气在熔喷过程排入空气中，部分熔喷废气经底部抽风装置收集，此废气主要成分为非甲烷总烃。 本项目纺丝、熔喷废气参考浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方法》（版本1.1），塑料行业的排放系数，如下表： 表37 塑料行业的排放系数 单位:kg/t原料 生产过程 单位排放系数 塑料布、膜、袋等制造工序 0.22 塑料皮、板、管材制造工序 0.539 其他塑料制品制造工序 2.368 本项目属于“塑料布、膜、袋等制造工序”，则采用的排放系数为0.22kg/t原料。即挤出废气、熔喷废气的排放系数均为0.22kg/t原料。本项目聚丙烯（PP）用量为390t/a，驻极母粒135t/a，则挤出废气产生量为0.1155t/a、熔喷废气产生量为0.1155t/a。 2、废气收集方式及风量的确定 （1）挤出废气 根据企业实际运行情况，挤出废气采用集气罩进行收集，设计集气罩的面积为0.9m×0.9m=0.81m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩面积为0.81m2，则单个集气罩需要风机风量为1458m3/h，本项目共6条生产线，每条生产线包含一个挤出模头，故设计6个集气罩，则6条生产线挤出废气需要的总风机风量为8748m3/h，本项目以9000m3/h进行计算。集气罩收集效率以90%计，则进入“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”的非甲烷总烃量为0.104t/a，工作时间为24h/d，260d/a，则产生速率为0.0167kg/h，产生浓度为1.856mg/m3。 （2）熔喷废气 根据企业实际运行情况，熔喷废气经底部抽风装置进入“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”中，单条生产线抽风装置设计风量为10000m3/h，则6条生产线熔喷废气需要的总风机风量为60000m3/h。抽风装置收集熔喷废气的效率以90%计，则进入“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”的非甲烷总烃量为0.104t/a，工作时间为24h/d，260d/a，则产生速率为0.0167kg/h，产生浓度为0.2783mg/m3。 3、废气治理及排放情况 根据《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》新环〔2016〕174号文中规定，对于浓度低于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。 活性炭吸附法、催化燃烧法、洗涤吸收法、UV光催化氧化法各净化法优缺点详见下表： 表38 UV光催化氧化法与其它处理方法比选情况一览表 项目 UV光催化氧化法 催化燃烧法 活性炭吸附法 洗涤吸收法 工 作 原 理 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气废气，能有效的处理：硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，等废气的分子链结构，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到有效的治理，实现达标排放。 在催化剂的作用下，降低了反应的活化能使有机废气和空气中的氧气在温度较低（200～400℃）的条件下迅速氧化，转化成水和二氧化碳，达到治理的目的。 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积，来吸附废气分子。 利用吸收液与废气相互接触，使废气中的有害物质溶入吸收液中，从而使废气得以净化。吸收液需进行处理。 治理 效率 治理效率可达80%以上。 治理效率可达95%以上。 前期效率可达85%，后期效率降低。 处理效率低，不稳定，净化效率不高，约为50%。 处理气体成分 能处理硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类。 适用范围广，催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体，主要用于处理低浓度、大流量、多组分而无回收价值的有机废气。但不可处理易爆气体。 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理含水量大的气体效果不好。 适合低浓度有机废气。 一次投资成本 中 高 低 低 运行维 护费用 UV光解设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需要作定期检查维护，维护和能耗成本低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗，达到节能的目的。 催化燃烧法存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。催化剂中毒后，需更换，更换较高。 所使用的活性碳需定期更换，废弃活性碳需处理。 吸收液达到饱和时，需更换。 二次 污染 无二次污染。 无二次污染。 易造成二次污染。 有二次污染。 综上述分析，本项目有机废气最大产生浓度为1.856mg/m3，产生浓度低于1000ppm，属于低浓度VOCs废气，同时考虑到本项目废气无回收价值，洗涤吸收法会造成二次污染，催化燃烧法投资较大，经过多方案比选，评价提出集气风管收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附法对有机废气进行处理。 本项目挤出废气经集气罩收集、熔喷废气经底部抽风装置收集后经“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”进行处理，其中UV光氧催化设备处理效率按照50%计，活性炭吸附装置处理效率按60%计，则总处理效率为80%，处理后通过15m高排气筒排放。则本项目热处理、熔喷工序非甲烷总烃产排情况见下表。 表39 非甲烷总烃产排情况表 污染源 污染工序 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 风机风量（m3/h） 去除效率 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 排气筒P1 挤出废气 0.1155 0.104 0.0167 1.856 9000 80% 0.0416 0.0067 0.0971 熔喷废气 0.1155 0.104 0.0167 0.2783 60000 由上表可知，本项目共计500t产品，单位产品基准排放量为0.0832kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的小于0.3kg/t产品的要求。非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓度60mg/m3（15m排气筒）的要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃80mg/m3（处理效率不低于70%）排放限值要求。非甲烷总烃有组织排放量为0.0416t/a。 4、无组织废气 综上述分析，集气罩对挤出废气的收集效率为90%，底部抽风装置对熔喷废气的收集效率为90%，则未被收集的非甲烷总烃量为0.023t/a，工作时间为24h/d，260d/a，则本项目非甲烷总烃无组织排放速率为0.0037kg/h。 5、废气污染物排放核算量 5.1有组织排放核算 表40 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 废气排气筒P1 非甲烷总烃 0.0971 0.0067 0.0416 5.2无组织排放核算 表41 大气污染物有组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 热处理、熔喷工序 非甲烷总烃 车间密闭 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）附件2 2.0 0.023 5.3大气污染物年排放量核算 表42 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0646 6、大气环境影响预测 a、气象资料 ①资料来源 地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19＇0.12″，东经113°52＇59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的西北方向距离约13.5km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。 ②气象特征 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。 ③多年气象要素统计结果 根据新乡市气象观测站1997～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。 新乡气象站气象资料整编表如下表所示： 表43 新乡气象站常规气象项目统计（1998-2017） 统计项目 统计值 极值出现时间 极值 多年平均气温（℃） 15.2 / / 累年极端最高气温（℃） 38.3 2009-06-25 42.0 累年极端最低气温（℃） -9.4 2016-01-24 -19.2 多年平均气压（hPa） 1008.0 / / 多年平均水汽压（hPa） 13.0 / / 多年平均相对湿度(%) 63.9 / / 多年平均降雨量(mm) 575.7 2016-07-09 414.0 灾害天气 统计 多年平均沙暴日数(d) 0.3 / / 多年平均雷暴日数(d) 21.6 / / 多年平均冰雹日数(d) 0.3 / / 多年平均大风日数(d) 3.9 / / 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 8.1 2002-06-01 23.8 N 多年平均风速（m/s） 2.1 / / 多年主导风向、风向频率(%) ENE17.0 / / 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) 11.8 / / b、预测因子 根据废气产排特点，预测本项目排放废气主要污染物为非甲烷总烃，确定本次环境空气影响预测因子为非甲烷总烃。 c、评价因子及标准 表44 评价标准 评价因子 浓度值 标准名称 非甲烷总烃 2mg/m3（24小时平均值的3倍） 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明--三十一、非甲烷总烃 d、污染源排放参数 表45 项目点源排放参数调查表 点源 名称 X坐标 Y坐标 排气筒底部海拔 排气筒高度 排气筒内径 废气出口速度 废气出口温度 年排放小时数 排放 工况 污染物 源强 单位 m m m m m m/s K h / / kg/h 排气筒P1 -12 40 70 15 1.3 14.44 318 6240 正常 非甲烷总烃 0.0067 表46 项目面源排放参数调查表 面源 名称 X坐标 Y坐标 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 源强 非甲烷总烃 / m m m m m º m h / kg/h 生产车间 -2 38 70 60 20 0 15 6240 正常 0.0037 e、评价方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表47 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.0 最低环境温度/℃ -19.2 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / f、预测模式 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； g、预测结果 表48 估算结果表（污染物i） 点源名称 污染物 距源中心下风向距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率（％） 标准 （mg/m3） 排气筒P1 非甲烷总烃 209 0.000124 0.01 2.0 生产车间 非甲烷总烃 31 0.00186 0.09 按照估算模式计算，本项目有组织废气排放中污染因子最大地面浓度占标率Pmax=0.01%＜1%，无组织废气污染物的最大地面浓度占标率Pmax=0.09%＜1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.4.3条规定，本次评价不需设置大气环境影响评价范围。 7、项目厂界浓度预测 根据废气排放源强及项目所在区域的气象特征，采用估算模式预测项目排放的非甲烷总烃对厂界的贡献值，详见表49。 表49 非甲烷总烃排放对厂界影响的预测结果 污染物 厂界 预测浓度（mg/m3） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度限值 《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准值说明—三十一、非甲烷总烃 非甲烷总烃 东厂界 0.0013708 2.0mg/m3 2.0mg/m3 南厂界 0.0015714 西厂界 0.0013432 北厂界 0.00132121 经预测，本项目非甲烷总烃废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度2.0mg/m3的排放限值要求，同时最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准值说明—三十一、非甲烷总烃1小时平均值2.0mg/m3的限值要求。 8、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2和8.1.3条规定，二级、三级评价项目不进行进一步预测与评价，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 三、噪声 该项目高噪声设备主要为加热搅拌器、挤塑机、成网机、收卷机等，声源强度在60-70dB(A)之间，声源强度及治理效果见表50。 表50 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量 （台） 设备源强叠加值dB(A) 位置 600自动线（1#） 生产车间 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 600半自动线 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 600自动线（2#） 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 1600自动线（1#） 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 1200自动线 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 1600自动线（2#） 1 挤塑机 65 基础减振、厂房隔音 45 1 45 2 成网机 67 47 1 47 3 收卷机 60 40 1 40 共用设备 1 加热搅拌器 67 基础减振、厂房隔音 47 1 47 2 分切机 64 44 1 44 3 复卷机 66 46 1 46 4 复卷分切机 68 48 1 48 5 空压机 70 50 2 53 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0)-20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界噪声的贡献值叠加结果见表51。 表51 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 治理后源强dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 东厂界 600自动线（1#） 29.9 挤塑机 45 63 9 成网机 47 63 11 收卷机 40 63 4 600半自动线 挤塑机 45 55 10.2 成网机 47 55 12.2 收卷机 40 55 5.2 600自动线（2#） 挤塑机 45 46 11.7 成网机 47 46 13.7 收卷机 40 46 6.7 1600自动线（1#） 挤塑机 45 38 13.4 成网机 47 38 15.4 收卷机 40 38 8.4 1200自动线 挤塑机 45 30 15.5 成网机 47 30 17.5 收卷机 40 30 10.5 1600自动线（2#） 挤塑机 45 21 18.6 成网机 47 21 20.6 收卷机 40 21 13.6 共用设备 加热搅拌器 47 42 20.2 分切机 44 30 14.5 复卷机 46 12 24.4 复卷分切机 48 36 16.9 空压机 53 64 16.9 南厂界 600自动线（1#） 23.4 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 600半自动线 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 600自动线（2#） 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 1600自动线（1#） 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 1200自动线 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 1600自动线（2#） 挤塑机 45 77 7.3 成网机 47 74 9.6 收卷机 40 72 2.9 共用设备 加热搅拌器 47 59 11.6 分切机 44 58 8.7 复卷机 46 78 8.2 复卷分切机 48 60 12.4 空压机 53 52 18.7 西厂界 600自动线（1#） 36.1 挤塑机 45 10 25 成网机 47 10 27 收卷机 40 10 20 600半自动线 挤塑机 45 18 19.9 成网机 47 18 21.9 收卷机 40 18 14.9 600自动线（2#） 挤塑机 45 27 16.4 成网机 47 27 18.4 收卷机 40 27 11.4 1600自动线（1#） 挤塑机 45 35 14.1 成网机 47 35 16.1 收卷机 40 35 9.1 1200自动线 挤塑机 45 43 12.3 成网机 47 43 14.3 收卷机 40 43 7.3 1600自动线（2#） 挤塑机 45 52 10.7 成网机 47 52 12.7 收卷机 40 52 5.7 共用设备 加热搅拌器 47 31 17.2 分切机 44 43 11.3 复卷机 46 61 10.3 复卷分切机 48 37 16.7 空压机 53 9 33.9 北厂界 600自动线（1#） 37.5 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 600半自动线 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 600自动线（2#） 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 1600自动线（1#） 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 1200自动线 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 1600自动线（2#） 挤塑机 45 9 25.9 成网机 47 12 25.4 收卷机 40 14 17.1 共用设备 加热搅拌器 47 27 18.4 分切机 44 28 15.1 复卷机 46 8 27.9 复卷分切机 48 26 19.7 空压机 53 34 22.4 项目生产期间高噪声设备经减振、厂房隔音后，项目厂区四周噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准。 四、固废 本项目营运期固废为包括一般固废和危险废物，其中一般固废主要为原料包装产生的废包装袋、分切产生废边角料和熔喷产生的纤维丝；危险废物为废气治理设施产生的废紫外灯管、废催化板和废活性炭。 1、一般固废 （1）废包装袋 本项目聚丙烯（PP）和驻极母粒均为袋装，生产过程中会产生废包装袋，根据企业提供生产资料，原材料包装规格为25kg/包，包装袋规格为0.1kg/个，本项目原材料总用量为525t/a，则原材料共20000包，废包装袋产生量为2.1t/a。评价提出，废包装袋在一般固废暂存间暂存，定期出售。 （2）废边角料 分切过程中会有熔喷布边角料产生，根据企业提供生产资料，废边角料产生量约为产能的5%，本项目产能为500t/a，则废边角料产生量为25t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。 （3）纤维丝 熔喷过程中会有部分纤维丝进入到空气中，根据企业生产资料，进入空气中的纤维丝约为原辅材料的1‰，本项目原辅材料总用量为525t/a，则纤维丝产生量为0.525t/a，评价提出，利用工业吸尘器对地面上的纤维丝进行收集，人工收集降落至设备上的纤维丝，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。 2、危险废物 （1）废紫外灯管 UV光催化氧化装置在运行使用过程中，紫外灯管会出现损坏的情况，每年约产生0.003t废紫外灯管，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），属于含汞废物（HW29）。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 （2）废催化板 UV光催化氧化装置在运行使用过程中，需要更换催化板，每年更换一次，废催化板每年约产生0.01t，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），废催化板属于HW50废催化剂中772-007-50烟气脱硝过程中的废钒钛系催化剂。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 （3）废活性炭 根据废气分析，本项目需要活性炭吸附的有机废气量为0.0624t/a，经查阅相关资料，活性炭对有机废气的吸附容量约为0.3kg/kg（活性炭），则需要活性炭的量为0.208t/a。 为防止活性炭在后半期使用中吸附能力降低产生废气排放不达标以及活性炭更换时出现废气未经治理直接排放现象，评价提出本项目配备两个活性炭吸附罐，1#活性炭储罐内活性炭吸附量达到80%左右，此时活性炭吸附能力已减弱，为保证废气稳定达标排放，切换单独使用2#活性炭储罐，然后对1#活性炭储罐进行更换，以此类推，两个活性炭罐交替使用。单个活性炭罐储量为0.13t，两套活性炭罐每一年更换一次活性炭，每次更换量为0.13t，年更换量为0.26t/a。根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），废活性炭沾染有机废气，属于其他废物（HW49）。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 表52 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 原料包装 废包装袋 一般固废 2.1 一般固废暂存间暂存，定期出售 分切 废边角料 25 熔喷 纤维丝 0.525 废紫外灯管 废气治理设施 危险废物 0.03 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置 废催化板 0.01 废活性炭 0.26 表53 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(吨/年) 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废紫外灯管 含汞废物HW29 900-023-29 0.03 UV光催化氧化装置 固体 含汞灯管 含汞灯管 1年 毒性 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 2 废活性炭 其他废物HW49 900-041-49 0.26 活性炭吸附装置 固体 有机物 有机物 1年 毒性、感染性 3 废催化板 废催化剂HW50 772-007-50 0.01 UV光催化氧化装置 固体 钒钛 有害物质 1年 毒性 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座5m2的一般固废暂存处和1座5m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废临时堆场的地面均应进行硬化，应有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施：①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目固态危废在危废暂存间均为小规格储存，贮存过程中不存在污染物泄漏问题。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 ⑦本项目危险废物产生与贮存均在厂区内，且生产区和危废暂存间紧临，运输距离短，运输路线避开了办公区和生活区，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物用铜铲铲起，倒入专用桶内，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 表54 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废 暂存间 废紫外灯管 含汞废物HW29 900-023-29 厂区内 5m2 桶装 1年 2 废活性炭 其他废物HW49 900-041-49 桶装 1年 3 废催化板 废催化剂HW50 772-007-50 桶装 1年 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、土壤 1、环境影响识别 本项目属于C1781非织造布制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类；本项目占地面积共5400平方米，即0.54hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，属于不敏感区。 2、评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3，见下表。 表55 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价。 六、地下水 1、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 （1）本项目属于C1781非织造布制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目产品熔喷布、SMMS无纺布、淋膜复合无纺布属于O纺织化纤-120条纺织品制造：环境影响评价文件类型全部为报告表，属于III类项目。 （2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域距离新乡县古固寨镇水源保护区一级保护区边界最近的距离为7.2km，在划定的保护区之外，且不属于未划定准保护区的集中水式饮用水水源、其保护区以外的补给径流区，但本项目厂址周边张兴庄村、北张兴庄村等存在分散式地下取水井水源，未规划保护区，因此项目厂址属于较敏感区。 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级，具体划分情况见表56。 表56 地下水环境评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 2、本项目对地下水的影响 本项目无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理。化粪池按照要求进行防渗处理，不会发生泄漏，不会对地下水产生影响。因此不再开展地下水环境影响评价。 七、自动监控要求 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）的要求，本项目废气为非甲烷总烃，评价提出该项目建成后根据环保部门要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网；根据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号），鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施，根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出在主要排放工序、厂区内的废气排气筒、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月；根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。因此评价提出本项目建成后总用电处、生产设施处、废气处理措施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 a、监测方案 表57 环境监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 污染源监测 废气 非甲烷总烃浓度、速率、废气量 排气筒P1 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中限值要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃浓度 （无组织） 厂界四周 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中限值要求 废水 流量、COD、SS、TP、NH3-N、TN 总排口 1次/季 小店污水处理厂（二期）收水标准 噪声 等效A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼间、夜间各检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图5 环境保护图形 九、总量替代说明 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a、VOCs 0.0646t/a（有组织产生量为0.0416t/a，无组织产生量为0.023t/a），全厂新增污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a、VOCs 0.0646t/a（有组织产生量为0.0416t/a，无组织产生量为0.023t/a），新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a作为替代量，拟从河南省兴阳机械制造有限公司调剂给本项目VOCs 0.0832t/a作为替代量。 根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、VOCs）排放的项目，新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a作为替代量，拟从河南省兴阳机械制造有限公司调剂给本项目VOCs 0.0832t/a作为替代量。 十、选址合理性分析 1、符合规划 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图）。 2、本项目不在饮用水源保护区范围内 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为新乡县古固寨镇水源保护区，经过现场勘察，本项目不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 3、污染物排放达标，处置措施可行 本项目主要污染物为废水、废气、噪声和固废。项目建成后，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）；废气主要是热处理和熔喷工序产生的非甲烷总烃，分别经过集气罩和底部抽风装置收集后引入“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒有组织达标排放；噪声经基础减振、厂房隔音后能达标排放；一般固废为原料包装产生的废包装袋、分切产生废边角料和熔喷产生的纤维丝，危险废物为废气治理设施产生的废紫外灯管、废催化板和废活性炭。废包装袋、废边角料和纤维丝经过收集后定期外售，废紫外灯管、废催化板和废活性炭在危废间暂存后定期交由相应危废处理资质的单位处理，不会对周边环境产生影响。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十二、环保投资概算及环保设施验收 本项目营运期环保投资概算及环保设施竣工验收情况见表58、表59，环保投资总计35万元，其中1万元用于废水处理、12万元用于废气治理、3万元用于噪声治理、2万元用于固废处理、17万元用于监控管理，环保投资占项目总投资的0.65%。 表58 工程环保投资概算一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 投资(万元) 1 废水 生活污水 COD、SS、TP、NH3-N、TN 化粪池 1 2 废气 热处理 非甲烷总烃 集气罩 UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒 12 熔喷 非甲烷总烃 底部抽风装置 3 噪声 加热搅拌器、挤塑机、成网机、收网机等 噪声 设备减振、厂房隔音 3 4 固废 原料包装 废包装袋 一般固废暂存处（5m2） 1 分切 废边角料 熔喷 纤维丝 废气治理设施 废紫外灯管 危废暂存间（5m2） 1 废催化板 废活性炭 5 管理 总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） 2 按照环保要求在排气筒安装在线监控设施（1套） 12 按照环保要求在主要排放工序、主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控（各1套） 3 6 合计 35 表59 环保设施竣工验收一览表 序号 项目 产污环节 污染物 环保措施 执行标准 1 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池1座 小店污水处理厂（二期）收水标准 2 废气 热处理 非甲烷总烃 集气罩（6个） UV光氧催化设备（1套）+活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒（1根） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 [2017]162号）附件1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 熔喷 底部抽风装置（6套） 3 噪声 加热搅拌器、挤塑机、成网机、收网机等 噪声 设备减振、厂房隔音 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4 固废 原料包装 废包装袋 一般固废暂存处1座（5m2） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 分切 废边角料 熔喷 纤维丝 废气治理设施 废紫外灯管 危废暂存间1座（5m2） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 废催化板 废活性炭 5 管理 总用电处、生产设施设施处和废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 按照环保要求在有机废气排气筒安装在线监控设施（1套） 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号） 主要排放工序、废气排气筒出口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2019〕88号）、《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热处理工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩 | UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标 |
|  | 熔喷工序 |  | 底部抽风装置 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期） | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 原料包装 | 废包装袋 | 收集后暂存于一般固废暂存处，定期出售 | 可行 |
|  | 分切 | 废边角料 |  |  |
|  | 熔喷 | 纤维丝 |  |  |
|  | 废气处理设施 | 废紫外灯管 | 危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 |  |
|  |  | 废催化板 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为加热搅拌器、挤塑机、成网机、收卷机等，声源强度在60-70dB(A)之间，经基础减振、厂房隔音后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于第一大类“鼓励类”二十、纺织第8项采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品，项目符合国家产业政策。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2020-410772-17-03-035224（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，租赁现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图），符合集聚区规划要求；项目选址距离最近的地下水源地为新乡县古固寨镇水源保护区，与新乡县古固寨镇水源保护区一级保护区边界最近的距离为7200m，不在其保护区范围，不会对其产生影响。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 （1）废水 本项目废水为生活污水，产生量为249.6t/a，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理达标后出水排入大沙河。生活污水经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，能够满足小店污水处理厂（二期）的收水标准（COD≤350mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3mg/L）。 （2）废气 热处理和熔喷工序产生的非甲烷总烃分别经过集气罩和底部抽风装置收集后引入“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理，尾气经15m高排气筒有组织排放，单位产品基准排放量能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的小于0.3kg/t产品的要求，非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值非甲烷总烃排放浓度60mg/m3（15m排气筒）的要求，同时能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃80 mg/m3（处理效率不低于70%）排放限值要求。 （3）噪声 该项目高噪声设备主要为加热搅拌器、挤塑机、成网机、收卷机等，声源强度在60-70dB(A)之间，经基础减振、厂房隔音等措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 （4）固废 该项目营运过程中产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废为原料包装产生的废包装袋、分切产生废边角料和熔喷产生的纤维丝；危险废物为废气治理设施产生的废紫外灯管、废催化板和废活性炭。废包装袋、边角料、纤维丝收集后暂存于一般固废间后定期出售；废紫外灯管、废催化板和废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有相应资质的回收单位回收处理。 4、总量控制 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a、VOCs 0.0646t/a（有组织产生量为0.0416t/a，无组织产生量为0.023t/a），全厂新增污染物排放量为COD 0.01t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0037t/a、VOCs 0.0646t/a（有组织产生量为0.0416t/a，无组织产生量为0.023t/a），新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a作为替代量，拟从河南省兴阳机械制造有限公司调剂给本项目VOCs 0.0832t/a作为替代量。 根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、VOCs）排放的项目，新增重点污染物排放量实施区域内双倍替代，拟从河南新投环保科技股份有限公司（新乡市小店污水处理厂二期）中调剂给本项目COD 0.02t/a、NH3-N 0.001t/a作为替代量，拟从河南省兴阳机械制造有限公司调剂给本项目VOCs 0.0832t/a作为替代量。 5、环保投资 本项目环保投资总计35万元，其中1万元用于废水处理、12万元用于废气治理、3

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 本项目在《新乡工业产业集聚区空间发展规划图（2012-2020）》中地理位置图 附图二 本项目在《新乡工业产业集聚区总体规划图（2009-2020）》中地理位置图 附图三 厂区平面布置图 附图四 本项目在《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区规划图（1~3类）（20011-2020）》中地理位置图 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 租赁协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。