建设项目环境影响报告表

项目名称：年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目

建设单位（盖章）：新乡市立夏过滤技术有限公司

编制日期：二〇二〇年八月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市立夏过滤技术有限公司年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市立夏过滤技术有限公司 |
| 法人代表 | 王玉祥41072619530926XXXX | 联系人 | 张振刚 |
| 通信地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园 |
| 联系电话 | 18837329XXX | 传真 | —— | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园 |
| 立项审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2020-410772-34-03-066653 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3463 气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6022.52 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 16 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 新乡市立夏过滤技术有限公司拟投资2000万元建设年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目，该项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，占地面积6022.52m2。项目产品适用于纺织、汽车、化工、电镀、选矿、石油、染料等多个行业，产品需求量广，具有较好的经济价值和发展前景。经现场勘察，该项目尚未动工，不涉及未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）规定，本项目属于二十三、通用设备制造业第69条：通用设备制造及维修项目，该管理名录规定：“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响评价报告书，仅组装的应编制环境影响登记表，其他的应编制环境影响报告表。”本项目无电镀及喷漆工艺，属于其他类项目，故应编制环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受新乡市立夏过滤技术有限公司的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第四十三项第19条高效、低能耗污水处理与再生技术开发，属于鼓励类项目。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会进行了备案，项目代码为2020-410772-34-03-066653（备案证明见附件），符合国家产业政策要求。 （1）备案相符性分析 根据建设单位提供的原材料、设备及生产工艺流程说明，本项目拟建情况与备案对照如下表所示： 表1 与备案相符性分析一览表 名称 项目备案 项目基本情况 项目备案相符性 项目名称 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目 相符 生产设备 加工中心、数控车床、台钻、折波机、氩弧焊机、数控锯床、冒泡试验台、过滤器综合试验台、空压机等 加工中心、数控车床、台钻、折波机、氩弧焊机、数控锯床、冒泡试验台、过滤器综合试验台、空压机等 相符 工艺 下料-机加工-焊接-装配-试验 下料-机加工/排波纹-焊接-装配-试验 相符 投资 2000万元 2000万元 相符 生产规模 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯 相符 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园 相符 （2）与新环342号文对照分析 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，为认真贯彻河南省环境保护厅关于《深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（以下简称实施意见），全面推进建设项目环境影响评价审批制度改革，新乡市环境保护局颁布实施意见的通知【新环（2015）342号】。本项目与新环（2015）342号文件相符性分析如下： 表2 与实施意见的通知【新环（2015）342号】相符性分析表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于新乡经济技术开发区 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区（见附件）；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 不属于 新乡市 集中水源地保护区 / 项目周边5km范围内无集中水源地保护区 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 共渠流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）； 本项目为金属制品类且，不含电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工 属于一类工业项目 表3 与342号文中工业准入优先区环境准入政策相符性分析一览表 类别 环境准入政策 本项目情况 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理 本项目应编制报告表，属于简化审批要求。 属于 放宽部分审批条件 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于新乡经济技术开发区，本项目生活污水经化粪池处理后排入新乡市小店镇污水处理厂综合处理，满足废水排放要求。 符合要求 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。 本项目位于本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于水污染防治重点单元和大气污染防治重点单元。本项目为反冲洗过滤器和滤芯制造项目，不属于禁止类项目 不属于严控部分区域重污染项目 由上表分析可知项目选址符合342号工业准入优先区环境准入政策，项目选址合理。 （3）与新乡市新乡经济技术开发区规划环评的环保准入条件相符性分析 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于新乡市新乡经济技术开发区，本项目相关内容与新乡市新乡经济技术开发区规划环评的环保准入条件（2019年调整规划）相符性分析入下表所示： 表4 与新乡市新乡经济技术开发区规划环评的环保准入条件相符性分析一览表 类别 本次调整后集聚区项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）鼓励引进的项目和优先发展行业 ① 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ② 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④ 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤ 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥ 允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 本项目属于自动反冲洗过滤器及滤芯制造项目，适用于医药、装备制造等领域，不属于集聚区禁止入驻类项目 相符 （2）限制或禁止入驻项目 ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 本项目属于装备制造类项目下游企业，不属于禁止类项目，生产过程中无明令淘汰的生产工艺或设备 相符 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④ 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备 生产规模和工艺装备水平 （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平 项目投资金额2000万元，占地面积6022.52平方米，生产规模和工艺设备符合集聚区生产规模和工艺装备水平 相符 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园 本项目不属于高水耗、高能耗类项目，使用原料及产品均为环境友好类，属于集聚区产业链下游企业 相符 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂 项目产生的污染物主要为颗粒物，经处理后可达标排放，颗粒物排放量由产业集聚区已关闭企业中支取替代 相符 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。 本项目符合集聚区土地利用、产业布局要求，满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求 相符 由上表分析可知项目符合新乡市新乡经济技术开发区规划环评的环保准入条件要求，项目选址合理。 （4）与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析 与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表5 与《秋冬季攻坚方案》对照分析一览表 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 实施范围 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，属于“2+26”城市范围。 相符 （一）调整优化产业结构。7.提升VOCs综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 本项目为通用设备制造及维修项目，不涉及VOCs排放。 相符 本项目符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 （5）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 表6 与《实施方案》对照分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目不属于禁止类项目，生产选址满足相关政策、规划要求 符合 严格环境准入门槛：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。 本项目不属于禁止类项目，生产过程中不涉及VOCs排放 符合 严格环境准入门槛：对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格工业项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。 本项目符合园区规划环评准入条件要求 符合 提高固体废物和危险废物处理处置水平：按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用和治理示范工程建设与试点工作，解决全市数量大、分布广的固体废物资源综合利用和安全处理处置问题；完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度，建立健全全市动态管理信息库，构建全过程监管体系，合理规划集中处置设施布局，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。 本项目产生的固体废物均得到有效治理，对环境影响较小 符合 据上表分析，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求。 （6）与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）（以下简称《通知》）对比分析 表7 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否 符合 31、开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目产生的废气颗粒物经收集处理后可满足排放标准要求，并配备相应的监控设施 符合 33、开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目生产过程中不涉及VOCs排放 符合 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表。 表8 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别 综合治理要求 项目情况 符合性分析 严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约東，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为反冲洗过滤器及滤芯制造项目，不属于河南省禁止类项目 相符 提升工业窑炉大气污染物综合治理水平 加大无组织排放管理。严格控制工业炉密生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送 项目设置封闭式焊接区域，焊接烟尘经处理后可满足排放标准要求 符合 本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 （8）与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 本项目与新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案对照分析见表13。 表9 与新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案对照分析一览表 类别 综合治理要求 项目情况 符合性分析 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 项目在生产设备、环保设施、全厂配电箱处安装用电监管设备 相符 严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为反冲洗过滤器及滤芯制造项目，不属于禁止类项目 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 （9）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）相符性分析 表10 本项目与通知对照分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 其他行业无组织排放治理标准 料场密闭处理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 本项目所用原料主要为圆钢、钢管、滤网等，不存在粉状原料。 符合 物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 本项目原料钢材等运输、输送过程无粉尘产生。 符合 生产环境治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生 VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 本项目生产环节焊烟设置密闭区域，产生的废气由下抽风系统引出，经袋式除尘器治理后有组织排放。 符合 厂区车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 项目租赁已建成厂房，园区内现有道路及厂区周边道路全部硬化。 符合 建立完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 项目废气排放口安装在线监测装置，生产设施及全厂安装用电监控。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》的要求。 （10）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环(2019)154号）相符性分析 表11 本项目与通知要求对照一览表 类别 通知要求 项目情况 符合性分析 用电监控部署的意义 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判断企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况 该项目在建设过程中在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作 符合 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电监控系统终端。 经上述分析，本项目符合《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》要求。 3、选址合理性 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，中心坐标为经度：114.047742，纬度：35.278137，本项目为租赁厂房，西侧为新乡职业技术学院，南、北侧均为空置厂房，东侧为马路，路对面为空置厂房。周围环境敏感点为厂界外西侧40m的新乡职业技术学院，北侧575m的张兴庄村，北侧343m处的新乡职业技术学院生活区，东南方向979m夏庄村，距离项目最近的地表水体为西侧200m处的大沙河。 项目租赁现有厂房，不需办理土地手续，根据《新乡经济技术开发区总体发展规划（2018-2035）》用地规划图，项目用地性质为一类工业用地。项目位置示意图见附图一，项目周边环境及敏感点示意图详见附图二，平面布置图见附图三。 4、项目产品方案 表12 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年生产量 备注 1 智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯 30000套 / 5、厂区平面布局 新乡市立夏过滤技术有限公司位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，租赁私人现有厂房，生产区域为东西向，内部分为办公室、展示厅、试验室、装配车间、生产车间、焊接车间等，厂区错落有序，车间布局合理。 6、项目概况 本次评价对象为年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目，项目基本情况见下表： 表10 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目 2 建设规模 年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯 3 建设性质 新建 4 建设单位 新乡市立夏过滤技术有限公司 5 项目地址 新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园 6 占用面积 6022.52m2 7 总投资（万元） 2000 8 定员与工作制度 定员40人，每天工作8h，全年工作250天 7、项目主要建设内容 项目主要建设内容包括生产车间和成品区。具体项目工程组成见下表。 表11 建设内容一览表 工程类别 内容 设计能力 备注 主体工程 焊接车间 一座，占地面积约150m2 租赁已建成车间 生产车间 一座，占地面积约500m2 租赁已建成车间 装配车间 一座，占地面积约150m2 租赁已建成车间 试验车间 一座，占地面积约200m2 租赁已建成车间 下料区 一座，占地面积约200m2 租赁已建成车间 仓库 一座，占地面积约300m2 租赁已建成车间 辅助工程 办公室 一座，占地面积为300m2 租赁已建成办公室 展示厅 一座，占地面积为120m2 租赁已建成车间 公用工程 给水 年用水量390t 市政管网 排水 生活废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网进入新乡市小店污水处理厂综合处理 / 供电 年用电量60000度 市政管网 环保工程 废气 设置固定焊接车间，产尘节点加装集气罩收集产生的粉尘，使用1套袋式除尘器进行处理，经1根15m高排气筒排放 新建 废水 依托厂区化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂 / 噪声 机械减震、厂房隔声、距离衰减 新建 固废 一个10m2的一般固废收集间 新建 一个10m2的危废暂存间 新建 8、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表12 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 单位 1 加工中心 D-V8 台 4 2 加工中心 D-V8 台 2 3 数控车床 SC6140 台 2 4 数控车床 TK36 台 4 5 台钻 Z4016 台 4 6 折波机 LXZBG-1500 台 1 7 氩弧焊机 WS-400 台 4 8 数控锯床 S-320Z 台 1 9 冒泡试验台 LX-008 台 1 10 过滤器综合试验台 LX-008 台 1 11 空压机 15KW 台 1 本项目所用设备无国家明令禁止和淘汰的设备，符合国家产业政策。 9、原辅材料及能源消耗 项目原、辅材料及水电用量详见下表。 表13 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 圆钢 φ90， φ85， φ32，φ30 25 t/a 外购 2 钢管 φ73*5，φ21*3 12 t/a 外购 3 滤网 25μm，60μm 1500 m2/a 外购 4 焊丝 φ1.6， φ2.0 400 kg/a 外购 5 氩气 / 300 kg/a 外购 6 刀具 / 150 把/a 外购 7 水 / 390 t/a 市政网 8 电 / 60000 kwh/a 市政网 10、给排水 本项目用水主要为职工生活用水和气密性检测用水，该部分用水均为市政供水管网提供。 本项目共有员工40人，员工不在厂区住宿及就餐，职工生活用水按30升/人·天计，项目生活总用水量约360m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为288m3/a，生活污水依托厂区化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂综合处理。 气密性检测用水量约为30t/a，该部分水盛放于冒泡试验台内部，只用于产品气密性检测，该部分水在试验台内存放会有部分蒸发，只添水不外排。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁厂房为私人所有的空置厂房，不存在与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连。是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。市区海拔在72~76m。 3、气候气象 新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温15.2℃；7月最热，平均27.63℃；1月最冷，平均0.2℃；最高气温40.9℃（2009年6月25日），最低气温-13.1℃（2016年1月24日）。年均湿度63.9%，最大冻土深度280mm。 降水量：年平均降雨575.7mm，最大降雨量414.0mm(2016-07-09）；7月份降水量最多，为181.72mm，12月份降水量最小，为4.42mm。 风速及风向：全年最多风向为ENE，频率为17.0%，年平均风速为2.10m/s。 新乡气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，1999年年日照时数最长（2349.80小时），2003年年日照时数最短（1755.40小时），无明显周期。 4、河流水系 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。水库容量1.99亿立方米。黄河流经新乡市170公里，流域面积达4558平方公里。源自南阳的“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77公里，总投资约52亿元。南水北调通水后，该市每年可获得4亿立方米优质水。 5、农业资源 新乡自然条件、土地耕作条件较好，是中国粮棉主产区、国家优质小麦生产基地和河南省畜牧生产加工基地，是农业大市。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地表水、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/ % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 1.44 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 1.60 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 0.27 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 1.10 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 0.52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 1.11 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 声环境质量现状 根据新乡市声环境功能区划分原则，项目所在区域属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2020年8月12日对四周厂界噪声现场实测，各厂界噪声现状值见下表： 表15 本项目各厂界声环境监测数据表 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 新乡市职业技术学院 昼间噪声[dB(A)] 53.2 51.9 54.5 52.6 55.6 夜间噪声[dB(A)] 45.2 42.4 44.5 43.2 46.8 昼/夜标准值[dB(A)] 60/50 由上表的监测结果可知，本项目各厂界昼间声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为西侧200m处的大沙河，评价引用大沙河园区水花堡桥断面的监测数据，数据见表20。 表20 大沙河园区水花堡桥断面监测数据（2019年6月份均值） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 18.9 0.55 0.33 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 超标 由上表可知，2019年6月份大沙河园区水花堡桥断面TP浓度不能满足IV类水体标准要求，超标原因主要是沿途接纳了大量的生活污水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 4、生态环境现状 评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表16 主要环境保护目标 环境类别 环境保护目标 卫星坐标 方位及距离 保护级别 大气环境 张兴庄村居民区 经度114.048278°，纬度35.283603° 北575m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 新乡市职业技术学院生活区 经度114.049459°，纬度35.281431° 北343m 夏庄村居民区 经度114.055145°，纬度35.271253° 东南979m 新乡市职业技术学院 经度114.046784°，纬度35.278376° 西40m 地表水 大沙河 / 西200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，有关标准值见下表。 表17 环境空气质量标准 污染物名称 平均时段 标准值 标准来源 PM2.5 年平均 35μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 75μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时均值 150μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时均值 80μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 表18 声环境质量标准 类别 昼间 夜间 2类 60dB 50dB 3、大沙河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表19 地表水环境质量标准 检测因子 PH（无量纲） COD NH3-H TP 地表水环境质量标准Ⅳ类 6-9 30mg/L 1.5mg/L 0.3mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、营运期废气执行标准如下： 表18 污染物排放标准 执行标准及级别 项目 标准值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 （有组织） 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒） 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 （有组织） 涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 颗粒物 （无组织） 厂界颗粒物排放浓度不高于 0.5mg/m3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 2、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。 表20 噪声排放标准 检测因子 检测目标 标准限值 执行标准 声环境 厂界 昼间60dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 3、一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 4、本项目所属新乡市小店污水处理厂收水范围，新乡市小店污水处理厂收水水质标准为COD 350mg/L、BOD5 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮35mg/L、总氮45mg/L、总磷5mg/L。 |
| 总量控制指标 | 本项目焊接工序颗粒排放量为1.15kg/a；项目生活污水依厂区化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂。本项目废水总量指标：COD 0.012t/a、氨氮0.0006t/a、TN 0.0043t/a、TP 0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 项目租赁已建成的厂房进行生产，施工期主要是设备的安装和调试，在设备安装过程中会产生部分噪声污染，对环境产生的影响具有暂时性、短暂性、不稳定性的特点，噪声随安装设备的结束而停止，故本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 运营期工程分析 1、工艺流程简述（图示）： 新乡市立夏过滤技术有限公司主要生产产品为过滤器及滤芯，项目生产工艺具体流程如下图所示： 图例：G——废气S——固废N——噪声 图1 生产工艺流程图 2、生产工艺流程说明： 原料：项目加工过程中使用到的圆钢、钢管、滤网等原材料均为外购所得，符合相应生产所需规格，入区后于原料、成品储存间堆放备用； 机加工：根据产品所需的不同尺寸使用数控锯床、数控车床、台钻、加工中心等设备进行加工，各产品根据不同的加工需要用到上述部分或全部机床进行加工加工过程中产生的污染物主要为废边角料和机械噪声； 排波纹：用拍波机将滤网加工至图纸形状及尺寸，本工序产污主要为机器噪声； 焊接：本项目使用氩弧焊机将加工好的机加工件及滤网进行焊接，本工序产污主要为焊接过程产生的焊烟； 装配：项目装配工段全人工进行，安装上所需的密封圈，装配过程中主要产生机械噪声； 试验：使用过滤器综合试验台及冒泡试验台对产品进行试验，不合格产品返修或作为次品外售； 包装：包装完成后的产品即可入库待售； 主要污染工序： 表21 项目主要污染工序一览表 污染因素 产污环节 污染物 性质 防治措施 废气 焊接工序 粉尘 / 设置固定的焊接区域，产尘节点加装集气罩收集产生的粉尘，使用1套袋式除尘器进行处理，经1根15m高排气筒排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP / 依托厂区化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂 噪声 加工中心、数控车床、台钻、数控锯床、空压机等高噪声设备 噪声 机械噪声 安装减振基础、厂房隔声、距离衰减 固废 机加工、排波纹工序 废边角料 一般固废 收集后外售综合利用 员工生活 生活垃圾 一般固废 收集后送往垃圾中转站 设备运行 废机油 危险固废 厂区收集后交由有资质的单位回收处理 机加工工序 废切削液 危险固废

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 0.8mg/m3 2.88kg/a | 0.08mg/m3 0.29kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 288t/a | 288t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.086t/a | 240mg/L，0.069t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a | 160mg/L，0.046t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0072t/a | 20mg/L，0.0058t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.0012t/a | 3.2mg/L，0.0009t/a |
|  |  | TN | 40mg/L，0.0115t/a | 32mg/L，0.0092t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工工序 | 废边角料 | 1.85t/a | 0 |
|  | 试验工序 | 不合格品 | 0.5t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 100kg/a | 0 |
|  | 车床切削辅助 | 废切削液 | 100kg/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为加工中心、数控车床、台钻、数控锯床、空压机等，源强约为70-80dB（A），经基础减振、厂房隔声及距离衰减后，各个厂界处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类（昼间≤60dB(A)）要求。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目厂址位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，利用现有厂房进行建设，项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区。建设单位在生产过程中对排放的污染物进行了有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁已建成的厂房进行生产，施工期主要是设备的安装与调试，在设备安装过程中会产生部分噪声污染，对环境产生的影响具有暂时性、短暂性、不稳定性的特点，噪声随安装设备的结束而停止，故本次评估不再对施工期环境影响进行评估。

营运期环境影响分析： 项目运营期间对环境的影响主要表现在废气、废水、固废、噪声等方面。 1、废气环境影响分析与措施 本项目废气主要为焊接工序产生的焊烟。 项目设有专门的焊接车间对零部件进行焊接，焊接时长为6h/d，焊接过程使用的焊机为氩弧焊机，在焊接过程中有焊烟产生，根据建设单位提供的相关资料，本项目焊丝使用量约为0.4t/a，焊接烟尘产生系数按8g/kg-焊条焊丝计，则项目焊烟产生量约为3.2kg/a。 环评要求：项目设置固定的焊接车间，4台氩弧焊机上方加装集气罩收集产生的粉尘，集气罩的捕尘效率为90%，经管道连接1台袋式除尘器处理后，经由1根15m高的排气筒排放，袋式除尘器除尘效率按90%计，风机风量按2000m3/h，项目有组织粉尘的产生浓度及产生量分别为0.8mg/m3、2.88kg/a，经袋式除尘器处理后，有组织粉尘排放浓度及排放量为0.08mg/m3、0.29kg/a，排放速率为0.00016kg/h。未被集气罩收集的粉尘以无组织的形式排放，排放量为0.32kg/a，排放速率为0.00017kg/h。 袋式除尘器工作原理：含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa)，由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。代数除尘器适用于起始含尘浓度小于3g/m3的废气，不易处理有腐蚀性、附着性较强的粉尘。 2、影响预测分析 根据工程分析，本项目产生的废气为焊接过程产生的粉尘，本次评价的预测因子确定为粉尘，运营期废气产排核算见表21，评价标准见表22。 表21 本项目废气产排情况一览表 排气筒编号 污染源 排气量m3/h 污染源名称 污染物产生情况 处理措施 处理后污染物排放情况 产生浓度 mg/m3 产生量 kg/a 排放浓度 mg/m3 排放量 kg/a 1 焊接 2000 粉尘 0.8 2.88 4个集气罩（捕集效率90%）+袋式除尘器（处理效率90%） 1根15m高排气筒排放 0.08 0.29 无组织排放0.00017kg/h 0.32kg/a 表22 评价标准 污染物名称 标准类别 标准值（mg/m3） 粉尘 环境空气质量标准（GB 3095—2012）日均值的三倍 0.9 （1）污染源调查内容 本次评价对污染源（即点源、面源）进行分析评价，污染源清单见表23、表24。 表23 项目粉尘排放点源参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 粉尘 1 排气筒 9 -24 15 0.3 1.97 20 1800 正常 工况 0.00016 表36 项目面源参数一览表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角 /º 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 粉尘 车间 8 -2 72 99 49 0 9 1800 正常工况 0.00017 （2）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作等级判定的划分原则和方法，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）可知，评价等级判别标准见下表37： 表37 评价工作等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 本项目环境空气污染因子评价工作等级的判定结果，见表38。 表38 项目环境空气评价工作等级判定结果表 排放源 污染物 环境标准（mg/m3） 最大地面落地浓度（mg/m3） 最大占标率Pi（%） D10% （m） 评价等级 有组织 焊接过程 粉尘 0.9 5.58E-06 0.00 / 三级 无组织 粉尘 0.9 8.93E-05 0.01 / 三级 根据表38预测结果可知，本项目大气环境评价等级为三级评价。 （3）有组织粉尘 根据工程分析，本项目有组织废气排放情况如下： 表23 本项目有组织废气产排情况一览表 序号 污染源名称 污染因子 产生情况 治理措施 排放情况 备注 1 焊接 颗粒物 0.8mg/m3 2.88kg/a 经袋式除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放（风机风量2000m3/h） 0.08mg/m3 0.29kg/a 有组织排放 根据上表可知，本项目有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表23。 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.7 最低环境温度/℃ -21.3 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 本项目排气筒有组织排放污染物预测参数如下表所示： 表24 有组织污染排放参数清单 序号 排放源 污染物 排放速率（kg/h） 排气温度（℃） 排气筒 排气量 高度（m） 内径（m） 1 焊接 颗粒物 0.00016 20 15 0.3 2000m3/h 本项目排气筒有组织排放污染物预测结果如下表所示： 表25 焊接有组织颗粒物排放预测表 污染源 焊接 污染因子 颗粒物 预测距离 预测值mg/m3 占标率% 10 9.64E-08 0.00 25 1.64E-06 0.00 50 4.56E-06 0.00 92 5.58E-06 0.00 100 5.52E-06 0.00 200 4.85E-06 0.00 500 4.72E-06 0.00 1000 3.04E-06 0.00 1500 1.99E-06 0.00 2000 1.90E-06 0.00 最大值 5.58E-06 0.00 最大值出现距离（m） 92 由预测结果可知，项目生产车间有组织排放颗粒物最大地面落浓度点出现在车间外92m处，占标率为0.00%，最大落地浓度为5.58E-06mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 （2）无组织粉尘 根据工程分析可知，本项目生产车间无组织颗粒物排放量为0.32kg/a，排放速率为0.00017kg/h。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行计算，计算参数见下表26，预测结果见下表27。 表26 无组织粉尘估算模式计算参数一览表 污染物 排放源 面源（m） 废气排放量（kg/h） 环境质量标准（mg/m³） 有效高度 长度 宽度 颗粒物 生产车间 9 99 49 0.00017 0.9 表27 无组织废气预测分析结果统计表 污染物 出现距离（m） 最大落地浓度（mg/m³） Pmax（%） 环境质量标准限值（mg/m³） 是否达标 颗粒物 70 8.93E-05 0.01 0.9 达标 生产车间距厂界及敏感点 距离（m） 预测浓度 占标率 标准限值（mg/m³） / 东厂界 5 5.25E-05 0.01 0.9 达标 西厂界 5 5.25E-05 0.01 0.9 达标 南厂界 5 5.25E-05 0.01 0.9 达标 北厂界 12 5.74E-05 0.01 0.9 达标 新乡市职业技术学院 45 8.42E-05 0.01 0.9 达标 由预测结果可知，项目生产车间无组织排放颗粒物最大地面落浓度点出现在车间外70m处，占标率为0.01%，厂界最大落地浓度为8.93E-05mg/m³，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求，敏感点新乡市职业技术学院落地浓度为8.42E-05mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， （3）大气环境防护距离的设置 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，根据项目无组织排放废气厂界最大地面浓度预测结果，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度可以满足环境空气质量浓度限值PM10 24小时均值的三倍值0.45mg/m3的要求，因此不需要设置大气防护距离。 2、废水环境影响分析与措施 本项目供水由园区管网提供，用水主要为职工生活用水和气密性试验用水。 职工生活用水：本项目劳动定员40人，年工作300天，不在厂区内住宿及就餐，员工生活用水按30 L/（人·天）算，则项目生活总用水量为360m3/a，排污系数按 0.8计，生活污水产生量约为288m3/a。经调查，项目所属新乡市小店污水处理厂收水范围。评价要求：生活污水依托厂区1座15m3化粪池进行处理，处理后排入新乡市小店污水处理厂进行处理。化粪池进行防渗处理，全部进行水泥硬化防渗，防止废水处理过程中污染地下水。 气密性试验用水：项目冒泡试验台用于检测项目产品过滤器的气密性状况，内部设有蓄水池，蓄水池储水量为0.6m3，该部分水仅用于检测过滤器气密性，日常使用会产生部分蒸发量，只添水不外排，年用水量约为30m3。 本项目用水总量为390t/a，废水总产生量为288t/a。参考同类污水水质监测数据，本项目污水水质及污染物产生量、排放量见下表。 表22 建设项目产生污水水质及污染物产生量 污染物名称 项目 COD SS NH3-N TP TN 生活污水 288t/a 产生浓度（mg/L） 300 200 25 4 40 产生量（t/a） 0.086 0.058 0.0072 0.0012 0.0115 排放浓度（mg/L） 240 160 20 3.2 32 排放量（t/a） 0.069 0.046 0.0058 0.0009 0.0092 本项目水平衡图见下图。 图2 项目水平衡图 单位：t/a 新乡市小店污水处理厂，坐落于河南新乡市，厂区具体位于新乡市工业园区307公路以东、纬七路以北、东三干渠以西、樊庄以南270米，设计处理能力为日处理污水10.00万立方米。 新乡市小店污水处理厂收水水质为：COD 350mg/L、BOD5 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮35mg/L、总氮45mg/L、总磷5mg/L，本项目废水出厂浓度符合新乡市小店污水处理厂收水水质。 新乡市小店污水处理厂提标改造已完成，改造完成后出水水质执行Ⅴ类水体质量标准要求（SS≤10mg/L、TN≤15mg/L），即出厂水质：COD 40mg/L、SS 10mg/L、氨氮2mg/L、TN 15mg/L、TP 0.4mg/L，可知本项目废水总量指标：COD 0.012t/a、氨氮0.0006t/a、TN 0.0043t/a、TP 0.0001t/a。 3、地下水环境影响分析及措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于K机械、电子类第71条：通用、专用设备制造及维修，其他类项目，应编制环境影响评价报告表。对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水评价。 4、固体废物环境影响分析及措施 本项目产生的固体废物有：废边角料、不合格品、废切削液、废机油、生活垃圾等。具体分析如下： 表23 固体废物产生及处理一览表 序号 固体废物种类 产生量 处理方式 1 废边角料 1t/a 一般固废暂存间（10m2）暂存后外售 2 不合格品 0.5t/a 3 废机油 100kg/a 危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有资质的单位回收处理 4 废切削液 100kg/a 5 生活垃圾 6t/a 集中收集后暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站 废边角料：项目生产过程中机加工工序会产生部分废边角料，根据同类项目经验数据，边角料产生量以金属总量的5%计，本项目加工金属型材共计37t/a，则废边角料的产生量为1.85t/a，在厂区设置一般固废暂存间（10m2）收集后外售。 不合格品：项目试验工序中会产生部分不合格的产品，该部分产品在厂内返修，返修合格即为成品正常外售，无法返修的产品作为废品外售，该部分不合格品年产生量约为0.5t/a，在厂区设置一般固废暂存间（10m2）收集后外售。 （4）废机油：本项目设备运行过程中会产生少量的废机油，废机油产生量约为100kg/a，废机油属于危险废物，危废代码为900-249-08，在厂区内设置10m2危险废物暂存间暂存后交由有资质的单位回收处理。 （5）废切削液：本项目设备运行过程中会使用到切削液，废切削液的产生量为100kg/a，废切削液属于危险废物，危废代码为900-006-09，在厂区内设置10m2危险废物暂存间暂存后交由有资质的单位回收处理。 （6）生活垃圾：本项目职工40人，企业职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为约6t/a。集中收集后暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站，由环卫部门清运处理。 本项目危险废物防治措施及管理要求如下： 1）危险固废的暂存污染防治措施： 本项目产生的危险废物暂存于厂内危废暂存间，占地面积10m2，封闭设计，地面采取防渗及地面硬化处理。危险废物贮存、运输严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物防治技术政策》的要求进行处置，危险废物最终委托具有处理资质的单位处置。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置：①必须按照危险固废的性质进行贮存，不得混合贮存。并根据固废种类做好警示标志；②各种危险废物应用专门的容器储存，并按类别做好标志，保证其完好无损，禁止不相容的废物混储；③存放场地应作好防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；④存放场地应有防雨设施，避免暴雨天气雨水流入。④危废暂存间门口应悬挂规范的标志，做好防风、防雨、防晒及防渗漏的“四防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。 2）危险废物的收集、储存、转移等管理措施： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下： ①危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ②贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔。危险废物储存设施必须符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。具体内容为：a、危废暂存间全封闭，并根据废物的种类划分区域，库房地面、墙体等应采取防渗措施；b、各类危险废物应分类装入符合标准的容器内，容器材质要满足强度要求，且必须完好无损；c、各类危险废物应分类存放在各自的堆放区内，分层整齐堆放，每种废物堆存区域设置名称标牌，并设置搬运通道，库房内应采取全面通风的措施；d、危废贮存场所及设施必须按照规定设置警示标志，并设有应急防护设施。 ③企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。危险废物管理计划的期限一般为一年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年。 ④各类危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 表30 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.1 机械设备 液态 植物基础油和合成醋 1年 T，I 危废暂存间贮存，委托有资质单位回收 2 废切削液 HW09 900-006-09 0.1 车床等 液态 矿物油和脂肪酸等 1年 T 危废暂存间贮存，委托有资质单位回收 综上所述，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、噪声环境影响分析及措施 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加影响分析方法 式 中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 ③户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(A div+A bar+A atm+A exe) 式 中：A div—几何发散； A bar —遮挡物衰减； A atm—大气吸收； A exe—附加衰减； 项目高噪声设备噪音源强及设备到厂界距离见下表。 表24 工程噪声产生及排放情况一览表 单位：dB(A) 设备名称 数量 源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB（A） 加工中心 6 80 设备维护、隔音减震、厂房隔声 60 数控车床 6 80 60 台钻 4 75 55 折波机 1 70 50 数控锯床 1 80 60 空压机 1 80 60 经减振、消音、厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见下表所示： 表25 项目各厂界及敏感点噪声贡献值 预测点 距噪声源距离（m） 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 50 37.9 昼间≤60dB（A） 南厂界 16 47.8 昼间≤60dB（A） 西厂界 44 39.0 昼间≤60dB（A） 北厂界 31 42.0 昼间≤60dB（A） 新乡市职业技术学院 84 55.6（叠加值） 昼间≤60dB（A） 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A））要求，敏感点新乡市职业技术学院噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)）。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； （2）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 6、土壤环境影响分析及措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价类别，本项目属于制造业中规定的金属制品业，根据对照分析，本项目属于其他类项目，故本项目确定为III类项目。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为6022.52m2（0.60hm2），属于小型（≤5hm2）占地规模。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表33。 表33 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判断依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目排放污染物主要为大气污染物，根据预测分析，粉尘在敏感点处最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，则项目周边土壤敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表34。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 二级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境评价影响工作 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表2.4-9污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目为III类项目，小型占地规模，土壤敏感程度不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 3）定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表31。 表31 运营期监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 焊接废气排气筒 颗粒物 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 厂界（无组织排放源上风向1个参照点，下风向针对每个源1个监控点） 颗粒物 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 噪声 四周边界 等效连续A 声级 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 厂区总排口 COD、NH3-N、TP 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 / （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。排放口图形标志见表32。 表32 排污口图形标示 序号 标志名称 提示图形符号 警告图形符号 功能说明 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 5 危险固废 表示危险废物贮存、处置场 8、环保措施及投资 本项目环保投资16万元，占项目总投资2000万元的0.8%，项目环保投资情况见下表。 表26 项目环保投资一览表 项目 污染因子 环保设施 单位 数量 投资金额（万元） 废气治理 焊烟 固定焊接车间，4个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 套 1 10 废水治理 生活污水 依托化粪池（15m3） 个 1 / 噪声治理 生产设备运行 基础减震、厂房隔音 —— —— 2.0 固体废弃物治理 废边角料、不合格品 一间10m2的一般固废收集池 间 1 1.0 废液压油、废切削液 一间10m2的危废暂存间 间 1 1.0 生活垃圾 垃圾桶 个 若干 0.5 用电监控设施 生产设施安装1套用电监控装置，除尘设备安装1套用电监控装置，全厂安装1套用电监控装置 套 3 1.5 合计 16 9、环保验收一览表 表27 环保验收一览表 项目 污染物名称 治理措施 治理效果 验收指标 废气治理 焊烟 设置固定的焊接车间，产尘节点加装集气罩收集产生的粉尘，使用1套袋式除尘器进行处理，经1根15m高排气筒排放 达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 废水治理 生活污水 化粪池（15m³）处理后排入新乡市小店污水处理厂综合处理 达标排放 新乡市小店污水处理厂收水水质要求 噪声治理 生产设备运行 基础减震、厂房隔音 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 固体废弃物治理 废边角料、不合格品 设一间10m2的一般固废收集池收集暂存后外售 妥善处置不造成二次污染 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单 废液压油、废切削液 暂存于厂区危废贮存间（10m2）内委托有资质单位处理 妥善处置不造成二次污染 生活垃圾 集中收集后送往附近的垃圾中转站 妥善处置 用电监控设施 生产设施安装1套用电监控装置，除尘设备安装1套用电监控装置，全厂安装1套用电监控装置 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 设置固定的焊接车间，产尘节点加装集气罩收集产生的粉尘，使用1套袋式除尘器进行处理，经1根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水 | 依托厂区化粪池（15m3）处理后排入新乡市小店污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体废物 | 机加工工序 | 废边角料 | 设一般固废暂存间暂存后外售 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 试验工序 | 不合格品 | 设一般固废暂存间暂存后外售 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送往附近的垃圾中转站 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 设备运转 | 废机油 | 收集暂存后交由有资质的单位回收处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 机械设备 | 废切削液 | 收集暂存后交由有资质的单位回收处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源强在70-80dB（A）之间，采取设备减震、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |
| 生态保护措施及预期效果 该项目进行了总体绿化设计，绿化植物物种不得选用油性植物，起到美化环境和净化空气的作用，为居民营造了良好的生活环境。 |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第四十三项第19条高效、低能耗污水处理与再生技术开发，属于鼓励类项目。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会进行了备案，项目代码为2020-410772-34-03-066653（备案证明见附件），符合国家产业政策要求。 2、项目选址合理 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园，中心坐标为经度：114.047742，纬度：35.278137，本项目为租赁厂房，西侧为新乡职业技术学院，南、北侧均为空置厂房，东侧为马路，路对面为空置厂房。周围环境敏感点为西侧40m的新乡职业技术学院，北侧575m的张兴庄村，北侧343m处的新乡职业技术学院生活区，东南方向979m夏庄村，距离项目最近的地表水体为西侧200m处的大沙河。 项目租赁现有厂房，不需办理土地手续，根据《新乡经济技术开发区总体发展规划（2018-2035）》用地规划图，项目用地性质为一类工业用地。项目位置示意图见附图一，项目周边环境及敏感点示意图详见附图二，平面布置图见附图三。 3、建设项目所在区域环境质量现状 （1）根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 根据2019年6月份大沙河园区水花堡桥断面数据，TP浓度不能满足IV类水体标准要求，超标原因主要是沿途接纳了大量的生活污水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 （3）项目四厂界昼间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)），评价区域内声环境质量较好。 （4）本项目所在区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。 4、污染防治措施可行 废气 本项目产生的废气主要为焊接烟尘，该部分废气在厂区设置固定的焊接车间，产尘节点加装集气罩收集产生的粉尘，使用1套袋式除尘器进行处理，经1根15m高排气筒排放。经预测，项目有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，无组织颗粒物排放满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 （2）废水 本项目废水污染物主要为生活污水，依托厂区化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂。本项目废水总量指标：COD 0.012t/a、氨氮0.0006t/a、TN 0.0043t/a、TP 0.0001t/a。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自加工中心、数控车床、台钻、数控锯床、空压机等设备，噪声源强约70~80 dB（A）。经设备减震、厂房隔声、距离衰减等措施进行处理后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 （4）固废 本项目产生的固体废物有：废边角料、不合格品、废机油、废切削液、生活垃圾等。废边角料、不合格品在厂区设一般固废暂存间收集后外售；废机油、废切削液在厂区设危险固废暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集后定期运至垃圾中转站。 建议 （1）企业应针对本评价提出的各项污染治理措施认真加以落实，保证该工程产生的废气、噪声、废水等各种污染物能达标排放。加强环境管理，定时检修设备，发现问题应立即抢修或进行相应的改造，以保证污染治理设施满足目前正在执行标准的要求。 （2）本工程环保及风险投资约为16万元，占工程总投资2000万的0.8%，应在项目中认真落实，专款专用。 （3）加强厂区内部的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境。 （4）提高环保意识，加强卫生防护，确保各生产厂房的环境工艺条件和工人身体健康。污染防治措施建成后，应主动配合环保部门的检查验收。 （5）加强工人消防、安全意识培养，严格落实相关消防、安全措施。 三、总结论 新乡市立夏过滤技术有限公司年产30000套智能化全自动反冲洗过滤器及滤芯项目的建设符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成明显影响。 从环保角度出发，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 周边环境示意图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

圆管、钢管

滤网

N

S、N

机加工

排波纹

G、S

焊接

装配

S

试验

包装

成品入库

288

化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂

288

360

化粪池

生活用水

新鲜水

损耗

72

本项目位置

经度：114.047742°

纬度：35.278137°

附图一  项目位置示意图

附图二  项目周边环境示意图

新乡市职业技术学院（40m）

夏庄村（979m）

学院生活区（343m）

张兴庄村（575m）

附图三  项目车间内部平面布置图

附图四  项目车间内部现场照片