建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:    新乡市盛鸣机械制造有限公司

年产18吨钢丝螺套项目

建设单位(盖章):    新乡市盛鸣机械制造有限公司

编制日期: 2020年9月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市盛鸣机械制造有限公司年产18吨钢丝螺套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市盛鸣机械制造有限公司 |
| 法人代表 | 张鸣 | 联系人 | 张鸣 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房 |
| 联系电话 | 156 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-34-03-058220 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3482紧固件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 300 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资(万元) | 3 | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 项目由来 新乡市盛鸣机械制造有限公司在广泛市场调研的基础上，结合市场的需求和现有的资金及技术，拟投资50万元在新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房建设“新乡市盛鸣机械制造有限公司年产18吨钢丝螺套项目”。根据现场踏勘，本项目现状为空厂房（详见附图四），因此本项目不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2020-410772-34-03-058220，见附件1）可知，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局准予本项目备案。根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>（环境保护部令第44号）部分内容的决定》（生态环境部令第1号）可知，本项目属于“二十三、通用设备制造业”中的“69、通用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目编制环境影响评价报告书；“其他（仅组装的除外）”项目编制环境影响评价报告表；“仅组装的”项目编制环境影响评价登记表。根据企业提供的资料可知，本项目不涉及电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号）中附件3生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围可知，本项目属于第18项“二十三、通用设备制造业”“69 、通用设备制造及维修”，因此本项目属于告知承诺制审批改革试点范围。 受新乡市盛鸣机械制造有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担了该项目的环境影响报告表编写工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 项目内容及规模 1、项目地理位置及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房（规划图见附图一，卫星图见附图二）。根据现场踏勘，本项目北侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城辅助用房（目前为空厂房，属于商铺出租）；南侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城A5厂房（现为机加工厂）；西侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城1#厂房（201为河南双城食品有限公司；203为河南省万家牛食品有限公司；204为河南芙瑞滋食品有限公司；303号为新乡市芸兴食品有限责任公司；502为爱斯尼（理事）宠物食品有限公司；503为新乡市佳诚印务有限责任公司；其余均空厂房）；东侧为中开企业城A2厂房（目前为研磨加工厂）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1000米的贾堤社区。距本项目最近河流为项目北侧约1010米的大沙河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周边环境概况图 2、建设规模及内容 本项目总投资50万元，利用中开企业城厂房进行生产，占地面积为300m2，建筑面积为838m2，主要包括生产车间等。厂区平面布置图见附图三，厂区现状及周围环境概况见附图四。 表1 项目主要建筑物一览表 序号 建设内容 建筑面积（m2） 备注 1 车间 838 共3F，第一层为生产区，第二层为生产区、仓库，第三层为办公区 合计 建筑面积 838 / 3、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表2。 表2 项目生产规模及产品类别 序号 名称 年产量 用途 1 钢丝螺套 18吨 即内螺纹紧固件，用于螺纹连接 4、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及用量见表3。 表3 原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量 备注 1 304h不锈钢丝 19t/a 外购 2 润滑油 0.002t/a 外购 3 包装箱 若干 外购 4 除油清洗剂 0.01t/a 外购 注： 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油在设备中循环利用，定期添加，不产生废润滑油。 除油清洗剂：本项目采用的除油清洗剂呈碱性，主要成分为碳酸钠10%、葡萄糖酸钠10%、硅酸钠4%、非离子表面活性剂20%、去离子水56%。非离子表面活性剂在酸、碱介质中比较稳定,与其他类型表面活性剂相溶性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,乳化油脂的能力强,还有良好的润滑和分散性能；它在金属表面不发生吸附,清洗性好,残留液少。除油清洗剂在使用过程中无废气产生。 5、主要生产设备设施 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 绕套机 / 18台 外购，用于绕套 2 轧丝机 / 8台 外购，用于扎丝 3 冲床 0.5T 4台 外购，用于冲压 4 砂轮机 / 2台 外购，用于打磨 5 超声波清洗机 / 3台 外购，用于清洗 6 台钻 / 1台 外购， 用于钻孔 6、与产业政策相符性 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产业政策相符性分析见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别 内容 鼓励类 / 限制类 / 淘汰类 一、落后生产工艺装备（十）机械 22、无法安装安全保护装置的冲床； 本项目涉及内容 本项目产品、工艺、设备等均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。 由上表5可知，本项目产品、工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 新乡经济技术开发区中开企业城 属于重点开发区域 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家、省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 新乡市集中水源地保护区名录 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目距新乡县古固寨镇水厂约9.71km 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造） 本项目为通用设备制造项目 本项目属于一类工业项目 由上表6可知，本项目厂址位于新乡经济技术开发区，属于新乡市主体功能区的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡经济技术开发区 属于新乡经济技术开发区 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目主要为通用设备制造项目，属于《工业项目分类清单》中一类工业项目。 4、本项目属于通用设备制造项目；本项目污水排入小店污水处理厂二期工程，执行小店污水处理厂二期工程收水要求。 5、本项目为通用设备制造项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 符合环境准入条件 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、备案相符性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表8。 表8 项目拟建内容与备案内容相符性一览表 序号 内容 备案内容 拟建设内容 一致性 1 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房 一致 2 主要建设内容 该项目利用新乡经济技术开发区中开企业城厂房进行建设，厂房建筑面积约836m2，项目建设完成后预计年产18吨钢丝螺套。生产工艺：外购原料一轧丝一绕套一清理一装箱一成品；主要设备：绕套机18台一轧丝机8台一0.5吨冲床4台一砂轮机2台一超声波清洗机3台一台钻1台。年用电约7000kwh，年用水量约200立方米。 该项目利用新乡经济技术开发区中开企业城厂房进行建设，厂房建筑面积约838m2，项目建设完成后预计年产18吨钢丝螺套。生产工艺：外购原料一轧丝一绕套一清理一装箱一成品；主要设备：绕套机18台一轧丝机8台一0.5吨冲床4台一砂轮机2台一超声波清洗机3台一台钻1台。年用电约7000kwh，年用水量约33立方米。 基本一致，备案中的年用水量为估算值 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，实行1班生产，每天工作8小时，年工作日300天，全厂职工均不在厂区食宿。 10、与新乡经济技术开发区相符性分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价中环境准入条件相符性分析见下表： 表9 项目与新乡经济技术开发区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于通用设备，不属于限制、淘汰类的建设项目。 相符 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目属于通用设备制造，位于装备制造区，主要生产钢丝螺套，无喷漆喷涂工序 相符 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目无最新经济规模要求。 相符 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产规模和工艺装备水平达到国家相关规定要求。 相符 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目清洁生产水平达到国内同行业的先进水平。 相符 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目不涉及VOCs排放 不涉及 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目为工业用地，符合园区土地利用规划要求。 相符 表10 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目位于装备制造区，属于通用设备制造项目。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目位于装备制造区，属于通用设备制造，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 不属于 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区发展规划。 11、项目与新乡市大气污染防治相关文件的相符性分析 表11 与新乡市大气污染防治相关文件相符性分析一览表 文件 与本项目相关条文 本项目拟采取的防治措施 对比结果 《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号） （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责） 本项目属于通用设备制造业，主要产品为钢丝螺套，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。 本项目属于二十九、通用设备制造业，83款中“通用零部件制造”，不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可手续。 相符 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》 10.加快化解过剩产能 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。 16.推进重点行业提标治理 2018年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目属于通用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策；不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。 不涉及 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 评价要求本项目在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统，并与市生态环境局联网。 相符 12、公用设施 供水：本项目用水主要为超声波清洗用水和生活用水，由园区供水管网提供，能够满足本项目用水需求。 排水：项目超声波清洗用水循环利用，定期更换，更换下来的废清洗液作为危废处置；职工生活污水经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理。 供电：本项目用电量约为0.7万kW·h/a，由新乡经济技术开发区电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡经济技术开发区始建于2003年元月，2006年4月被确立为省级开发区；2012年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，是省政府确定的“河南省新型工业化产业示范基地”、“河南省对外开放型产业集聚区”和“河南省两化融合试验区”，是新乡市重点打造的“现代化城市新区、先进制造业基地、高技能人力资源培训基地、现代服务业基地”。 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。辖区总面积40平方公里，建成区面积25平方公里，总人口10万人。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68m以上。 3、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2-3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 4、气候气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 5、地表水 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。 大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。 东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8-11m，深2.7-3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡 1：2，年引水8-12次，平均引水天数144天。 6、地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101μg/m3 70μg/m3 144.3% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56μg/m3 35μg/m3 160% 超标 SO2 年平均质量浓度 16μg/m3 60μg/m3 26.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 44μg/m3 40μg/m3 110% 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52% 达标 O3 第90百分位浓度 178μg/m3 160μg/m3 111.3% 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位同比下降24微克/立方米，降幅11.9%；CO第95百分位同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 本项目职工生活污水经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理。经调查，目前小店污水处理厂现状纳污水体为大沙河，规划功能为IV类。距离小店污水处理厂排污口下游最近的断面为大沙河水花堡断面。本次评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年5月的监测数据，数据见下表。 表13 水花堡桥断面监测数据（2020年5月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 24.7 0.57 0.115 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，5月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图（见附图五），建设项目所在区域为3类标准适用区，属3类区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。根据现场调查，本项目周边均为工业企业，无环境敏感点。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表14。 表14 项目区声环境现状实测结果一览表 方位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 测量值 标准值 测量值 标准值 东厂界 53.6 65 45.4 55 南厂界 54.2 45.3 西厂界 54.5 45.6 北厂界 54.4 45.1 从上表14实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目周边均为企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表15。 表15 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 项目区域 / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 贾堤社区 西北 1000m 水环境 大沙河 北 1010m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 项目厂界 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 本项目距最近的集中式饮用水源保护区新乡县古固寨镇水厂约9.71km。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围为水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。故本项目不在新乡县古固寨镇水厂保护区范围内。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 大气质量参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 年平均 40µg/m3 CO 24小时平均 4µg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 PM10 24小时平均 150µg/m3 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表17。 表17 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。相关标准限值见表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N 总磷 标准值IV类 6-9 30 1.5 0.3 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表19。 表19 地下水质量标准 单位：mg/L 污染因子 pH 氨氮 总硬度 溶解性总固体 耗氧量 钠 总大肠菌群（MPN/100mL） 菌落总数（CFU/mL） 标准值 6.5-8.5 0.5 450 1000 3.0 200 3.0 100 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目运营期废水执行小店污水处理厂二期工程进水要求，具体标准值见表20。 表20 小店污水处理厂二期工程进水要求 标准 COD BOD5 SS 氨氮 TP 小店污水处理厂二期工程进水要求 350mg/L 170mg/L 280mg/L 30mg/L 3mg/L 2、噪声 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图，本项目属3类区，运营期各厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标为COD0.0010t/a，氨氮0.00005t/a，TP0.00001t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目产品主要为钢丝螺套，生产工艺及产污环节如图2所示。 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）扎丝：本项目原料主要为不锈钢丝。按工件要求，使用轧丝机将不锈钢丝裁成所需长度，此工序主要污染物为噪声、边角料。 （2）绕套：将裁好的不锈钢丝经绕套机绕成钢丝螺套，较大钢丝螺套使用冲床制成，此工序主要污染物为噪声、废润滑油和废油桶。 （3）清理：绕好的钢丝螺套利用砂轮机进行清理，将钢丝螺套上的毛刺去掉；随后再放入超声波清洗机中清洗钢丝螺套，将钢丝螺套上的碎屑和油渍等清洗掉。超声波清洗机中按比例放入除油清洗剂和新鲜水，循环利用，定期添加，更换下来的清洗液含有润滑油，作为危废进行处置。除油清洗剂在使用过程中无废气产生。此工序主要污染物为噪声、废清洗液。 （4）装箱：将清洗后的产品钢丝螺套放入包装箱中，包装入库。 主要污染工序： 一、施工期 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期 该项目营运期产污环节见下表22。 表22 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 职工生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 经园区化粪池处理后，排入小店污水处理厂二期工程 废气 / / / 噪声 设备运行 噪声 减振、隔声、距离衰减 固废 扎丝过程 边角料 集中收集后定期外售 绕套过程 废润滑油 由有资质单位处理 废油桶 由有资质单位处理 清洗过程 废清洗液 由有资质单位处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 24m3/a | 24m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0072t/a | 255mg/L | 0.0061t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L | 0.0041t/a | 154.7mg/L | 0.0037t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0053t/a | 154mg/L | 0.0037t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0006t/a | 24.25mg/L | 0.0006t/a |
|  |  | TP | 2mg/L | 0.00005t/a | 2mg/L | 0.00005t/a |
| 固 体 废 物 | 扎丝过程 | 边角料 | 1t/a | 0（集中收集后定期外售） |
|  | 绕套过程 | 废润滑油 | 0.001t/a | 0（由有资质单位处理） |
|  |  | 废油桶 | 1个/a | 0（由有资质单位处理） |
|  | 清洗过程 | 废清洗液 | 3m3/a | 0（由有资质单位处理） |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为冲床等，声源强度介于70~85dB(A)之间。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 主要生态影响 | 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此本项目对生态影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目不涉及废气排放。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 ①本项目废水基本情况 本项目用水主要为超声波清洗用水和职工生活用水。超声波清洗机清洗过程需按比例添加除油清洗剂和新鲜水，清洗过程新鲜用水量为0.01m3/d（即3m3/a）。该清洗用水循环利用，定期更换，更换下来的废清洗液作为危废进行处置。故本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 本项目职工5人，每天工作8小时，年工作日300天，均不在厂区食宿。职工用水量按20L/p·d计，则生活用水为0.1m3/d（30m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.08m3/d（24m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5170mg/L，SS220mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L。 这些污水经园区化粪池处理后，通过污水管网进入小店污水处理厂二期工程处理，不直接向水体排放。生活污水的产排情况见下表23。 表23 项目生活污水产排情况 废水性质 COD BOD5 SS NH3-N TP 园区化粪池 处理前浓度（mg/L） 300 170 220 25 2 处理前污染物量（t/a） 0.0072 0.0041 0.0053 0.0006 0.00005 处理效率（%） 15 9 30 3 0 处理后浓度（mg/L） 255 154.7 154 24.25 2 处理后污染物量（t/a） 0.0061 0.0037 0.0037 0.0006 0.00005 经污水处理厂处理后浓度（mg/L） 40 -- -- 2 0.4 经污水处理厂处理后污染物量（t/a） 0.0010 -- -- 0.00005 0.00001 小店污水处理厂二期工程收水要求（mg/L） 350 170 280 30 3 项目生活污水经园区化粪池处理后满足小店污水处理厂二期工程收水要求，可以排入污水管网。 按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目属于水污染影响型项目。本项目废水属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价工作等级应定为三级B。 ②排入污水处理厂可行性分析 小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区东边界，设计污水处理能力10 万m3/d，分二期建设，一期5 万m3/d 目前已运行多年，二期工程已经于2018 年1 月开始调试运行。采用的工艺为“粗格栅-细格栅-曝气沉砂池-水解酸化池-A2/O-二沉池-高效沉砂池-V 型滤池-接触消毒池”。小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂的收水范围。 根据现状调查，小店污水处理厂一期工程基本满负荷运营，本项目建成运营后，废水进入小店污水处理厂二期工程。目前，小店污水处理厂处理余量为4.42万m3/d。本项目废水量约24m3/a，占小店污水处理水余量的0.054%，本项目外排废水不会对污水处理厂造成冲击；从稳定达标角度，项目废水进入污水处理厂进行处理可以稳定达标。 生活污水经小店污水处理厂二期工程处理后，排入大沙河，小店污水处理厂二期工程出水执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，TP0.4mg/L，因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0010t/a，氨氮0.00005t/a，TP0.00001t/a。 ③废水污染物排放信息表 废水污染物排放信息汇总表见下表： 表24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 污水处理站-1 综合污水处理站-1 化粪池 DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表25 废水间接排放口基本情况及污染物执行标准表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 浓度限值/（mg/L） DW001 114°5′52.09″ 35°17′39.40″ 0.0024 排入小店污水处理厂二期工程 间断排放，排放期间流量稳定 全天 小店污水处理厂二期工程 COD 40 BOD5 10 SS 10 NH3-N 2 TP 0.4 注：本项目不涉及国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议。 表26 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） DW001 COD 255 0.0203 0.0061 NH3-N 24.25 0.002 0.0006 TP 2 0.0002 0.00005 全厂排放口合计 COD 0.0061 NH3-N 0.0006 TP 0.00005 （2）地下水环境影响分析 本项目属于通用设备制造项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 项目高噪声设备为冲床等，噪声级在70~85dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计这个整体外1m处噪声值约为55dB(A)。 根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表27。 表27 各厂界昼间噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 与厂界距离（m） 1 1 1 1 贡献值 55 55 55 55 由上表27可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废主要为扎丝过程产生的边角料；危险废物主要为绕套过程产生的废润滑油和废油桶、清洗过程产生的废清洗液。 （1）一般固废（边角料） 本项目扎丝过程会产生边角料，产生量为1t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对上述一般固废进行暂存。本项目产生的一般固废经一般固废暂存间（面积不小于10m2）进行暂存，一般固废暂存间应做到防风、防雨、防渗漏等措施。 （2）危险废物 ①废润滑油 本项目设备在运行过程中会产生废润滑油，其产生量约为0.001t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为“900-249-08”“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，桶装后经危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位处理。 ②废油桶 本项目在生产过程会产生废润滑油桶，其产生量约为1个/a，这部分废润滑油桶属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，袋装后经危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。 ③废清洗液 超声波清洗机清洗过程中的清洗用水循环利用，定期更换，更换下来的废清洗液量为3m3/a。这部分废清洗液中含有润滑油，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，桶装后经危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。 评价要求：企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》的相关要求对上述危废进行暂存。本项目产生的危废经危废暂存间（面积不小于10m2）进行暂存。危废暂存间采取“三防”措施，并设有警示标识，有专门人员负责看管，危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。 本项目营运期后危险废物及危废间基本情况见表28、29。 表28 项目危险废物汇总一览表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废润滑油 HW08；900-249-08 0.001t/a 绕套过程 液态 废矿物油等 废矿物油 1-2d T 经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理 废油桶 HW49；900-041-49 1个/a 固态 废矿物油等 废矿物油 1年 T/In 废清洗液 HW49；900-041-49 3m3/a 清洗过程 液态 废矿物油等 废矿物油 1年 T/In 表29 项目危废暂存间基本情况一览表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 见附图三，第一层北侧 10m2 桶装 0.01t 180d 废油桶 HW49 900-041-49 袋装 2个 180d 废清洗液 HW49 900-041-49 桶装 3m3 180d 综上，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 5、土壤环境影响分析 本项目属于通用设备制造业，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于“制造业”“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，属于III类项目。 本项目占地面积为300m2，属于小型规模。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房，则本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 6、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房。根据现场踏勘，本项目北侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城辅助用房（目前为空厂房，属于商铺出租）；南侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城A5厂房（现为机加工厂）；西侧紧邻中开企业城厂区道路，隔路为中开企业城1#厂房（201为河南双城食品有限公司；203为河南省万家牛食品有限公司；204为河南芙瑞滋食品有限公司；303号为新乡市芸兴食品有限责任公司；502为爱斯尼(理事)宠物食品有限公司；503为新乡市佳诚印务有限责任公司；其余均空厂房）；东侧为中开企业城A2厂房（目前为研磨加工厂）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1000米的贾堤社区。距本项目最近河流为项目北侧约1010米的大沙河。 根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、总量控制分析 项目职工生活污水经园区化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程进行进一步处理。项目生活污水量为24m3/a，小店污水处理厂二期工程出水执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，TP0.4mg/L，因此，本项目污水污染物排放量为COD0.0010t/a，氨氮0.00005t/a，TP0.00001t/a。 故本项目总量控制指标为COD0.0010t/a，氨氮0.00005t/a，TP0.00001t/a。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： ①加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 ②加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 ③环保负责人员应加强环保管理工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规，判断环境质量现状，评价环保设置效果及环保管理的重要手段。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）内容，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。待相关行业排污单位自行监测技术指南发布后从其规定。 表30 环境监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废水 生活污水排放口 废水流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 1次/年 小店污水处理厂二期工程收水要求 噪声 厂界 dB（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 9、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于“二十九、通用设备制造业（34）”中的第83款“锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349 ”，其中“涉及通用工序重点管理的”项目属于重点管理，“涉及通用工序简化管理的”项目属于简化管理，“其他”项目属于登记管理。本项目不涉及锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序，属于“其他”项目，属于登记管理项目。企业应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证。 10、环保投资估算 建设项目总投资50万元，其中环保投资3万元，占总投资的6%，具体内容见下表31。 表31 环保投资一览表 内容 产污环节 污染物 治理措施 环保投资 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 经化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程进行处理 0.5 固废 扎丝过程 边角料 集中收集后定期外售 1 绕套过程 废润滑油 由有资质单位处理 废油桶 由有资质单位处理 清洗过程 废清洗液 由有资质单位处理 噪声 生产设备 噪声 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 0.5 其他 按照《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统 1 合计 3 11、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见下表32。 表32 项目环保设施验收一览表 类别 污染源 治理措施 验收内容 验收标准 废水 生活污水 经化粪池处理后由市政污水管网排入小店污水处理厂二期工程进行处理 利用园区化粪池 小店污水处理厂二期工程水质要求 固废 边角料 集中收集后定期外售 1间一般固废暂存间10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废润滑油 由有资质单位处理 1间危废暂存间10m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 废油桶 由有资质单位处理 废清洗液 由有资质单位处理 噪声 生产设备 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 基础减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 其他 按照《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 经园区化粪池处理后，排入小店污水处理厂二期工程 | 小店污水处理厂二期工程进水要求 |
| 固 体 废 物 | 扎丝过程 | 边角料 | 集中收集后定期外售 | 妥善处置 |
|  | 绕套过程 | 废润滑油 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废油桶 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
|  | 清洗过程 | 废清洗液 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是冲床等设备运行噪声。由于项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用中开企业城厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化，因此不会对周围生态环境造成影响。 |

结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡市盛鸣机械制造有限公司“新乡市盛鸣机械制造有限公司年产18吨钢丝螺套项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房。项目总投资为50万元，其中环保投资3万元，占总投资的6%。项目劳动定员为5人，每天工作8小时，年工作300天。职工均不在厂区食宿。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房。根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气 本项目不涉及废气排放。 （2）废水 本项目无生产废水产生；项目废水主要为职工生活产生的生活污水。职工生活污水产生量约为24m3/a。生活污水经园区化粪池处理后，通过污水管网进入小店污水处理厂二期工程处理，能够满足小店污水处理厂二期工程进水要求。 （3）噪声 营运期高噪声设备主要为冲床等，声源强度介于70~85dB(A)之间，经采取一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物 边角料产生量为1t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 废润滑油产生量约为0.001t/a；废润滑油桶产生量约为1个/a；废清洗液量为3m3/a；均为危险废物，经危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。 （5）土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于III类项目。本项目属于小型规模；所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 4、总量控制指标 本项目总量控制指标为COD0.0010t/a，氨氮0.00005t/a，TP0.00001t/a。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 6、环评总结论 本项目为新乡市盛鸣机械制造有限公司“新乡市盛鸣机械制造有限公司年产18吨钢丝螺套项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路中开企业城A1#厂房，选址符合相关规划要求。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 山东顺泽建设项目管理有限公司 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日