建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南信谊纸塑包装股份有限公司年产10000万只智能包装箱改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南信谊纸塑包装股份有限公司 |
| 法人代表 | 李沛**** | 联系人 | 征亮 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角 |
| 联系电话 | *** | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-29-03-070258 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ | 行业类别 及代码 | C2921塑料薄膜制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1600 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 35 | 环保投资占总投资比例 | 7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2021年4月 |
| 一、项目由来 河南信谊纸塑包装股份有限公司（原名：新乡市信谊纸制品包装有限公司，企业2015年更名为河南信谊纸塑包装股份有限公司），位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），目前拥有两个厂区，分别为南厂区（纬六路与经二路西北角）和北厂区（纬六路与经七路交叉口西北角）。该公司现有工程主要包括“年加工纸箱500万只项目（南厂区）”、“年产5000万只纸制品包装箱扩建项目（南厂区）”及“年产纸箱5000万只项目（北厂区）”。现有工程环评批复详见附件4。该公司现有工程介绍汇总一览表见表1。 表1 河南信谊纸塑包装股份有限公司现有工程介绍汇总一览表 序号 内容 环保手续 1 项目名称 年加工纸箱500万只项目（南厂区） 年产5000万只纸制品包装箱扩建项目（南厂区） 年产纸箱5000万只项目（北厂区） 2 建设单位 新乡市信谊纸制品包装有限公司（2015年更名为河南信谊纸塑包装股份有限公司） 3 环评编制单位 / 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 河南蓝森环保科技有限公司 4 环评审批时间及单位、文号 2009年11月13日 2014年3月17日 新环监（2014）100号 2015年7月23日 新环表审（2015）164号 5 验收审批时间及单位、文号 2013年1月31日 新环工验（2013）008号 2016年6月8日 新环验（2016）85号 2015年11月25日 新环验（2015）176号 6 建设情况 停产 正在运行 正在运行 为满足市场需求，河南信谊纸塑包装股份有限公司拟投资500万元在北厂区利用现有仓库建设年产10000万只智能包装箱改扩建项目，主要为现有纸箱配套生产包装膜和缠绕膜。根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）规划图及土地证国用（2016）第06008号可知，项目选址属于工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划。根据现场踏勘，本项目利用现有仓库进行建设，本项目设备未购进，不具备生产能力，不涉及未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中第47条“塑料制品制造”，“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表，本项目属于“其他”，应编制环境影响报告表。 受河南信谊纸塑包装股份有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角（北厂区）。本扩建项目利用现有仓库进行生产建设，北厂区四周环境如下：东侧隔经七路为新乡海鼎饲料有限公司；南侧隔六路为新乡立白实业有限公司；西侧为河南欧朗彩涂板有限公司；北侧为河南华泰板业有限公司。本扩建项目周围敏感点有：西南1100m为张兴庄村，西北320m为靖业格林小镇南区，780m河南新乡工业园区纬七路公租房，800m孟电观澜壹号，1120m润华·美丽谷；北740m靖业格林小镇；东北300m新联学院，750m新城花园，910m北张兴庄。周边环境示意图见下图： 图1 项目周围环境图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表： 表2 项目基本情况一览表 序号 项目 建设内容 1 项目名称 年产10000万只智能包装箱改扩建项目 2 建设性质 扩建 3 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角 4 建设单位 河南信谊纸塑包装股份有限公司 5 总投资 500万元 6 占地面积 1600平方米 7 定员与工作制度 本扩建项目不新增人员，双班生产，每班8小时，年工作日300天 2、项目组成及建设情况 项目利用现有仓库进行生产建设，不新增占地。经过现场勘查，项目主要生产设备尚未安装，不具备生产能力。现场照片如图2。 图2 项目车间现状图 本项目主要工程组成见下表。 表3 项目工程组成一览表 序号 项目 建设内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间1 吹塑车间，建筑面积700m2 现有仓库改造 2 生产车间2 破碎车间，建筑面积1300m2 3 辅助工程 办公室 利用现有 / 4 仓库 利用现有 / 5 公用工程 供水 园区统一供应 / 6 供电 园区电网供给 / 4 环保工程 废气治理 吹膜工序产生的非甲烷总烃 4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭过滤罐”，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）。 新建 破碎工序产生的颗粒物 集气罩(4个)+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 废水治理 本项目不新增人员，不新增废水排放量，现有工程生活污水经化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 依托现有 噪声治理 厂房隔音、距离衰减 / 固废治理 依托现有工程危险废物暂存间一处（建筑面积10m2） 依托现有 依托现有工程一般固废场所一处（建筑面积5m2） 依托现有 3、项目产品方案 表4 项目产品方案一览表 序号 名称 年产量（t/a） 1 热收缩膜 7500 2 缠绕膜 500 4、原辅材料与能源消耗量 表5 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号 名称 材料名称 年使用量 备注 1 原辅材料 聚乙烯 8300t/a 外购，颗粒状，袋装，25kg/袋 主要原辅材料理化性质： 聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 5、主要生产设备设施 本项目完成后主要生产设备见下表。 表6 本项目完成后主要设备设施一览表 序号 名称 规格 数量（台） 备注 1 吹膜机 / 4 本扩建项目 新增设备 3 缠绕膜机 / 1 4 分切机 4Q1300 2 5 破碎机 HR-300 2 6 HR-150 2 7 拌料机 / 12 8 冷却塔 / 4 1 纸板生产线 2200min 1 北厂区 现有工程主要设备 2 半自动钉箱机 AS-016A 4 3 全自动压线机 2200×900 1 4 全自动粘箱机 QZJ-2200MM 1 5 印刷机 YKB2200X3600-2S 1 TOPRAAD-1228 1 6 叉车 / 1 7 抱车 / 1 8 废纸打包机 YDJ-1600II型 1 9 隔卡模切机 MQT2400 1 10 打包机 / 7 11 隔卡分纸机 / 2 12 隔卡开槽机 / 1 13 半自动粘箱机 SAG1400 3 14 手动开槽机 / 1 15 手动碰线机 / 2 1 多色单张纸胶印机 高宝利必达162a 1 南厂区 现有工程主要设备 2 单瓦纸板生产线 / 1 3 全自动裱纸机 JN-1700 3 4 全自动膜切机 SR-1650SL 1 5 全自动膜切机 / 1 6 缠绕包装机 TP1650-CS 1 7 卧式液压打包机 YDJ-1600II 1 8 三层共挤吹膜机组 SGXM-1800 1 9 单层吹膜机组 XM-1200 2 10 封口机 FR-A 1 11 微电脑光控自动纠偏分切机 FQJ700-1300 1 12 塑料混炼造粒机 150 1 13 混色搅拌机 WSV-100 1 14 混色搅拌机 WSV-50 1 15 SBK-D全自动晒版机 SBK1800D 1 16 SBK箱式烤版机 SBK1700 1 17 JCB-1400PS版自动显影机 PS1400 1 18 叉车 / 1 19 包车 / 1 20 燃气锅炉 1t/h 1 21 自动糊盒机 1200-ac 1 6、项目建设与产业政策及备案相符性分析 本项目属于塑料制品加工项目，对比经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类。本项目原料、生产工艺、设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表7 项目与产业政策相符性对比分析一览表 类别 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 查无相关对应条款 / 不属于 限制类 查无相关对应条款 / 不属于 淘汰类 （落后生产工艺装备） 查无相关对应条款 / 不属于 淘汰类（落后产品） 查无相关对应条款 / 不属于 由上表可知，本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-29-03-070258，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类、淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策相关要求。 7、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表8 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案内容 计划建设内容 是否符合 项目名称 年产10000万只智能包装箱改扩建项目 年产10000万只智能包装箱改扩建项目 符合 建设单位 河南信谊纸塑包装股份有限公司 河南信谊纸塑包装股份有限公司 符合 建设规模 年产10000万只智能包装箱改扩建 年产10000万只智能包装箱改扩建 符合 生产设备 拌料机、吹膜机、缠膜机、分切机、破碎机等 拌料机、吹膜机、缠膜机、分切机、破碎机等 符合 生产工艺 外购原料-混合-吹膜-分切-成品 外购原料-混合-吹膜-分切-成品 符合 经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。 8、与新环[2015]342号文对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 重点开发区域 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角 不属于 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 属于 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止 开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。 不属于 新乡市集中水源地保护区 新乡县古固寨镇水厂 新乡县古固寨镇水厂地下水水源地（共2眼井）一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 项目距新乡县古固寨镇水厂7.2公里 项目不在集中水源地保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 本项目属于塑料制品制造 属于二类工业项目 由上表可知，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，应按照工业准入优先区的环境准入政策执行，对比分析内容见下表。 表10 与工业准入优先区的准入条件内容相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表。属于简化审批程序类的建设项目。 符合环境准入条件 放宽部分审批条件 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 新乡工业产业集聚区规划环评已通过河南省环保厅审批，该项目为塑料制品制造。 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目不在《重金属污染防控单元》内。 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与新乡市新乡工业产业集聚区的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入负面清单及准入条件相符性分析见下表： 表11 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于C2921塑料薄膜制造，不属于化工医药和印染。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 1、汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 2、装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 3、中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。4、化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 5、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 6、禁止高毒、高污染的工业企业入园； 7、禁止新建、扩建危废集中处置项目； 8、禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 9、禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 10、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 11、其它区：禁止重污染项目入区。 本项目属于C2921塑料薄膜制造，在现有项目基础上进行改扩建，将南厂区现有薄膜生产线搬迁至北厂区并进行扩建，作为现有工程纸箱配套包装膜和缠绕膜出售，不属于新建，不属于禁止类。 不属于 10、与园区环境准入条件的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表12 项目与新乡工业产业集聚区发展规划园区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目属于C2921塑料薄膜制造 位于规划范围内 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于C2921塑料薄膜制造，不属于限制、淘汰类的建设项目。 符合 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目在现有厂区内建设，不新占地面积。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目属于改扩建项目，VOCs在区域内进行倍量替代。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 符合 11、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表13 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别 内容 本项目情况 对比结果 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程 9.严格环境准入门槛：新、改、新建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，属于扩建项目，扩建项目非甲烷总烃的排放量可以从经开区预支替代量中进行倍量替代；本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，废气经集气罩收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放，VOCs收集系统达85%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理效率达90% 。 符合 10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。 本项目属于《产业结构调整指导目录》中的允许类项目，不使用“地条钢”等落后原材料。 不属于 二、打赢蓝天保卫战：（三）工业污染治理工程 20.加快工业源VOCs治理：对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。（4）强化其他工业行业VOCs综合治理：产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。 治理措施：本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，废气经集气罩收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒进行有组织排放，VOCs收集系统达85%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理效率达90% 。 符合 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。 不涉及 三、全面打好碧水保卫战（二） 打好工业企业水污染防治攻坚战役。2. 严格依法达标排污。 从 2018 年起，所有工业企业要在排 放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。 按照管理部门要求办理排污许可证。 符合 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关内容。 12、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表。 表14 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于塑料制品制造业，主要产品为热收缩膜、缠绕膜，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。 不涉及 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责） 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业，2921款中“塑料薄膜制造”，本项目聚乙烯使用量为8300吨，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污手续。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 13、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析 表15 本项目与环大气〔2017〕121号文相符性对照表 与本项目相关条文 本项目建设情况 对比结果 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，属于重点地区。 属于 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。 本项目为塑料制品行业，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。 不属于 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。 本项目废气主要是吹膜工序产生的有机废气，本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，废气经集气罩收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒有组织排放，治理效率达90%，处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。 属于 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，本项目为新建项目，吹膜工序置于密闭车间内，产生的VOCs废气收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒有组织排放，本项目 VOCs总量指标拟从经开区预支替代量中进行倍量替代。 符合环境准入条件 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、吹膜、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目有机废气主要为吹膜工序产生的有机废气，本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒有组织排放，治理效率达90%以上。 满足要求 根据上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）的要求。 14、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文[2019]84号文的对照分析 本项目与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号文）中的相关内容对比分析，本项目建设情况不属于豫环文[2019]84号文中钢铁、焦化、水泥、平板玻璃电子玻璃、电解铝等重点行业的管理要求，不再对豫环文[2019]84号文进行列表分析。 15、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的对照分析 表16 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的对照分析 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目颗粒状VOCS物料采用密闭包装袋在料库储存，生产过程中采用密闭管道输送。 相符 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔炼、加工成型（吹膜、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。 本项目吹膜工序产生的有机废气，吹膜工序设置于密闭车间内，收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒有组织排放 满足 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 满足 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 企业根据要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。 相符 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的相关规定。 16、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 表17 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南信谊纸塑包装股份有限公司（原名：新乡市信谊纸制品包装有限公司，企业2015年更名为河南信谊纸塑包装股份有限公司），位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区），目前拥有两个厂区，分别为南厂区（纬六路与经二路西北角）和北厂区（纬六路与经七路交叉口西北角）。该公司现有工程主要包括“年加工纸箱500万只项目（南厂区）”、“年产5000万只纸制品包装箱扩建项目（南厂区）”及“年产纸箱5000万只项目（北厂区）”。现有工程环评批复详见附件4。该公司现有工程介绍汇总一览表见下表。 表18 河南信谊纸塑包装股份有限公司现有工程介绍汇总一览表 序号 内容 环保手续 1 项目名称 年加工纸箱500万只项目（南厂区） 年产5000万只纸制品包装箱扩建项目（南厂区） 年产纸箱5000万只项目（北厂区） 2 建设单位 新乡市信谊纸制品包装有限公司（2015年更名为河南信谊纸塑包装股份有限公司） 3 环评编制单位 / 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 河南蓝森环保科技有限公司 4 环评审批时间及单位、文号 2009年11月13日 2014年3月17日 新环监（2014）100号 2015年7月23日 新环表审（2015）164号 5 验收审批时间及单位、文号 2013年1月31日 新环工验（2013）008号 2016年6月8日 新环验（2016）85号 2015年11月25日 新环验（2015）176号 6 建设情况 已停产 正在运行 正在运行 厂区内现有污染物产排情况具体如下： 一、南厂区（纬六路与经二路西北角）： 南厂区现有项目为年产5000万只纸制品包装箱扩建项目，产品方案及产能为纸制品包装箱5000万只/年、热缩膜400t/a。 南厂区现有生产设备见下表： 表19 南厂区现有主要设备设施一览表 序号 名称 规格 数量（台） 原环评及批复情况 目前实际情况 1 多色单张纸胶印机 高宝利必达162a 1 1 2 单瓦纸板生产线 / 1 1 3 全自动裱纸机 JN-1700 3 3 4 全自动膜切机 SR-1650SL 1 1 5 全自动膜切机 / 2 2 6 缠绕包装机 TP1650-CS 1 1 7 卧式液压打包机 YDJ-1600II 1 1 8 三层共挤吹膜机组 SGXM-1800 1 1 9 单层吹膜机组 XM-1200 2 2 10 封口机 FR-A 1 1 11 微电脑光控自动纠偏分切机 FQJ700-1300 1 1 12 塑料混炼造粒机 150 1 1 13 混色搅拌机 WSV-100 1 1 14 混色搅拌机 WSV-50 1 1 15 SBK-D全自动晒版机 SBK1800D 1 1 16 SBK箱式烤版机 SBK1700 1 1 17 JCB-1400PS版自动显影机 PS1400 1 1 18 叉车 / 1 1 19 包车 / 1 1 20 燃气锅炉 1t/h 1 1 21 自动糊盒机 1200-ac 1 1 纸箱生产工艺流程见下图： 白面卡纸—分纸—印刷—过油—覆面—模切—包装—成品 图3 包装纸箱生产工艺流程及产污环节图 热缩膜生产工艺流程见下图： 原材料—拌料—挤塑—吹膜—拉伸—裁剪—成品 图4 热缩膜生产工艺流程及产污环节图 根据项目环评及验收，同时结合企业实际情况，南厂区主要污染物排放情况分析如下： 1、废气 （1）燃气锅炉废气 经现场勘查，项目1吨锅炉已经拆除，不再使用，原环评及批复燃气锅炉废气SO20.0614t/a、NOX0.2874t/a不在产生。 （2）印刷工序废气 经现场勘查，项目印刷工序产生的废气经集气罩收集收集后引至1套UV光氧催化+活性炭装置处理，尾气经15米排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度35.8~45.7mg/m3，排放速率为0.017-0.022kg/h。可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业非甲烷总烃50mg/m3限值要求。但是排放浓度无法满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中非甲烷总烃40mg/m3限值要求。 （3）吹膜工序废气 经现场勘查，吹膜工序产生的废气经集气罩收集后引至活性炭吸附处理，尾气经15米排气筒排放。吹膜工序废气非甲烷总烃排放浓度为24.4~26.9mg/m3、排放速率为0.011-0.013kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3限值要求。 （4）洗车工序废气 采用75%酒精对印刷机进行清洗，洗车水中乙醇会挥发产生有机废气，该工序废气无组织排放。 2、废水 南厂区现有职工80人，生活污水产生量为384t/a，生活污水水质为：COD250mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L。采用化粪池处理后，然后排入小店污水处理厂进一步处理。南厂区废水排放总量为COD0.0192t/a、NH3-N0.0019t/a。 3、噪声 经现场勘查，现有项目的噪声主要来源于印刷机、膜切机等机械设备，源强80-85dB（A），经厂房隔音、距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）限值要求。 4、固废 生产过程中，一般工业固废主要为废纸边角料，厂区内建设有1座一般固废暂存间，能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；危险废物有：废油墨桶、废PS版、废显影液、废抹布、废活性炭、废UV灯管等，在危废暂存间分区暂存，定期交由中环信环保有限公司处理，危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 二、北厂区（纬六路与经七路交叉口西北角） 北厂区现有项目为年产纸箱5000万只项目，产品方案及产能为纸制品包装箱5000万只/年。北厂区现有生产设备见下表： 表20 北厂区现有主要设备设施一览表 序号 名称 规格 数量（台） 原环评及批复情况 目前实际情况 1 纸板生产线 2200min 1 1 2 半自动钉箱机 AS-016A 4 4 3 全自动压线机 2200×900 1 1 4 全自动粘箱机 QZJ-2200MM 1 1 5 印刷机 YKB2200X3600-2S 1 1 TOPRAAD-1228 1 1 6 叉车 / 1 1 7 抱车 / 1 1 8 废纸打包机 YDJ-1600II型 1 1 9 隔卡模切机 MQT2400 1 1 10 打包机 / 7 7 11 隔卡分纸机 / 2 2 12 隔卡开槽机 / 1 1 13 半自动粘箱机 SAG1400 3 3 14 手动开槽机 / 1 1 15 手动碰线机 / 2 2 纸箱生产工艺流程见下图： 外购成品瓦楞纸—分切—印刷—压痕、模切—钉箱、粘箱—成品 图5 包装纸箱生产工艺流程及产污环节图 根据项目环评及验收，同时结合企业实际情况，北厂区主要污染物排放情况分析如下： 1、废气 废气主要为印刷工序废气、食堂液化气燃烧废气 （1）印刷工序废气 经现场勘查，项目印刷工序采用水性油墨，印刷工序废气经集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，尾气15m排气筒排放，排放浓度为25.8~32.6mg/m3、排放速率为0.015~0.023kg/h。能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中非甲烷总烃40mg/m3、1.0kg/h限值要求。 （2）食堂液化气燃烧废气 项目食堂以液化气为燃料，液化气燃烧废气通过食堂油烟排气筒排放。 食堂液化气燃烧废气排放总量为SO20.0017kg/a、NOX0.2988kg/a。 2、废水 北厂区现有职工80人，生活污水产生量为479t/a，生活污水水质为：COD250mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L。采用化粪池处理后，然后排入小店污水处理厂进一步处理，能够满足小店污水处理厂收水水质要求。北厂区废水排放总量为COD0.024t/a、NH3-N0.0024t/a。 3、噪声 经现场勘查，现有项目的噪声主要来源于印刷机、膜切机等机械设备，源强85-90dB（A），经厂房隔音、距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）限值要求。 4、固废 生产过程中，一般工业固废主要为废纸边角料，厂区内建设有1座一般固废暂存间，能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；危险废物有：废油墨桶、废印版、废UV灯管、废活性炭等，在危废暂存间分区暂存，定期交由中环信环保有限公司处理，危废暂存间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 三、现有工程存在的主要问题和整改方案 表21 现有工程存在的主要问题及整改方案一览表 产污环节 存在的问题 整改方案 废气治理措施（南厂区） 吹膜工序产生的有机废气采用单一的活性炭治理措施 根据《河南省2019 年挥发性有机物治理方案》中要求“其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。”评价要求：活性炭处理措施需串联UV光解措施。 洗车工序（南厂区） 洗车工序废气无组织排放 经收集后与印刷工序共用1套UV光氧催化+活性炭吸附进行治理。 四、现有工程污染物排放量 企业现有工程“年产5000万只纸制品包装箱扩建项目”环评及批复中印刷废气采用活性炭处理装置措施处理，非甲烷总烃排放量为0.022t/a；吹膜工序采用活性炭处理装置措施处理，非甲烷总烃排放量为0.042t/a；洗车工序采用洗车水清理油墨棒和印刷版面，洗车水中乙醇无组织排放，排放量为0.375t/a。“年产纸箱5000万只项目”环评及批复中印刷废气在车间无组织，非甲烷总烃排放量为0.05t/a。 现场勘查，现有工程印刷工序已完成整改工作，有机废气采用“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理；根据《河南省2019 年挥发性有机物治理方案》中要求“其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。”评价要求：现有工程吹膜工序采用“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理；洗车工序经收集后与印刷工序共用1套UV光氧催化+活性炭吸附进行治理。 项目现有工程改造完成后，按照综合治理效果，“UV光解”按70%、“活性炭装置”按70%，复合“UV光解+活性炭吸附装置”按90%进行计算，现有工程“以新带老”非甲烷总烃削减量为0.4273t/a，非甲烷总烃排放量为0.0617t/a。 表22 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目 现有工程批复量 整改措施削减量 现有工程整改完成排放量 废气 非甲烷总烃 0.489 0.4273 0.0617 SO2 0.061402 0.061402 0.000002 NOX 0.2872988 0.2877 0.0003 废水 COD 0.0432 / 0.0432 NH3-N 0.0043 / 0.0043 固废 一般固废 0 0 0 危险废物 0 0 0 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2 。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。 3、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为 1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为 68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.4m/s。 4、地表水环境 流经新乡市的地表水有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、天然文岩渠、大沙河等主要河流，除大沙河、天然文岩渠属黄河流域金堤河水系外，其它均为海河流域南运河水系。 5、地下水环境 新乡市地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深 73~97m，底板埋深 124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、矿产资源 新乡市的矿产资源可分为4大类28种：能源矿产有：煤、石油、天然气、煤层气、地热；金属矿产有：铁、铜、铅、锌、金矿；非金属矿产有：水泥用灰岩、水泥配料用粘土、化工灰岩、白云岩、重晶石、泥炭、磷、耐火粘土、石英岩、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土、水晶、冰洲石；水汽矿产有：地下水、矿泉水。 新乡市矿产地总数为104处，其中地质工作程度达到普查的15处，勘探22处。矿产规模达到大型矿床的10处，中型矿床13处，小型矿床30处，矿点及矿化点51处。水泥用灰岩、煤炭、建筑石料用灰岩、地热、矿泉水等矿产是新乡的优势矿产资源。 7、土壤、动植物资源 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类122种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。国家一级保护动物13种，二级保护动物31种。野生动物集中区在：原阳黄河湿地自然保护区、辉县太行山猕猴国家级自然保护区、豫北黄河故道湿地鸟类国家级自然保护区。 新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。经现场调查，项目周边无珍稀动植物。 8、文物古迹及自然遗迹 新乡市以牧野大战为代表的历史遗存遍布全市，其中国家级文保单位20处，省级文保单位43处，国家级森林公园1处，国家级湿地鸟类自然保护区1处，省级名胜风景区1处，省级历史文化名城1处，省级历史文化名镇1处，开发出万仙山、八里沟、京华园、比干庙、潞王陵等19家各具特色的山水景区和人文景区。2016年，共有A级旅游景区21个，其中，4A级以上景区9处。经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表23 环境质量调查数据统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气主要为吹膜工序产生的有机废气，本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，废气经收集后引至UV光催化氧化+活性炭装置处理，处理后的废气经一根15m高的排气筒进行有组织排放，VOCs收集系统达85%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理效率达90%，处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的限值要求，项目废气对周围环境影响可接受。 2、水环境质量现状 本项目不新增人员，不新增废水排放量，生活废水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，经污水处理厂处理后最终排入大沙河。大沙河执行标准为地表水IV类。本评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年6月的监测数据，数据见下表。 表24 水花堡桥断面监测数据（2020年6月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 28.42 0.47 0.216 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，6月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目冷却水循环使用，不外排，不影响新乡市地表水质量目标的实现。 3、声环境质量现状 项目所在地噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表25 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 张兴庄村 西南 1100m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及2018年修改单 靖业格林小镇南区 西北 320 河南新乡工业园区纬七路公租房 780m 孟电观澜壹号 800m 润华·美丽谷 1120m 靖业格林小镇 北 740m 新联学院 东北 300m 新城花园 750m 北张兴庄 910m 地下水环境 新乡县古固寨镇水厂 西南 7.2km 地下水水源保护区一级保护区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级，相关标准值见下表。 表26 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2013年修改单 日平均 150 1h平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 1h平均 200 TSP 年平均 200 日平均 300 PM2.5 年平均 35 日平均 75 PM10 年平均 70 日平均 150 非甲烷总烃 一次浓度 2000 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 2、声环境 本项目所在区域为声环境3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准限值见下表。 表27 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，相关标准限值见下表。 表28 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N TP 标准值 6-9 30 1.5 0.3 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表29 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 耗氧量 3.0 NH3-N 0.5 总大肠菌群 3.0/(CFUc/100mL) 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表30 《 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号 污染物 筛选值第二类用地标准限值 1 pH / 2 砷 60 3 镉 65 4 六价铬 5.7 5 铜 18000 6 铅 800 7 汞 38 8 镍 900 9 四氯化碳 2.8 10 氯仿 0.9 11 氯甲烷 37 12 1，1-二氯乙烷 9 13 1，2-二氯乙烷 5 14 1，1-二氯乙烯 66 15 顺-1，2-二氯乙烯 596 16 反-1，2-二氯乙烯 54 17 二氯甲烷 616 18 1，2-二氯丙烷 5 19 1，1，1，2-四氯乙烷 10 20 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8 21 四氯乙烯 53 22 1，1，1-三氯乙烷 840 23 1，1，2-三氯乙烷 2.8 24 三氯乙烯 2.8 25 1，2，3-三氯丙烷 0.5 26 氯乙烯 0.43 27 苯 4 28 氯苯 270 29 1，2-二氯苯 560 30 1，4-二氯苯 20 31 乙苯 28 32 苯乙烯 1290 33 甲苯 1200 34 间二甲苯+对二甲苯 570 35 邻二甲苯 640 36 硝基苯 76 37 苯胺 260 38 2-氯酚 2256 39 苯并［a］蒽 15 40 苯并［a］芘 1.5 41 苯并［b］荧蒽 15 42 苯并［k］荧蒽 151 43 䓛 1293 44 二苯并［a，h］蒽 1.5 45 茚并［1，2，3-cd］芘 15 46 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 表31 废气排放限值一览表 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业 非甲烷总烃 厂界2mg/m3 生产车间边界4mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃 60mg/m3，排放量0.3kg/t产品 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 颗粒物 120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒），厂界1.0mg/m3 2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业 排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体值见下表。 表32 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求进行。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 本项目污染物排放量为VOCs0.6827t/a（有组织0.2469t/a，无组织0.4358t/a）；颗粒物排放量0.0232t/a（有组织0.0066t/a，无组织0.0166t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。现有工程污染物环评及批复中排放量为SO20.061402t/a、NOX0.2877t/a、非甲烷总烃0.489t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，以新带老削减量为非甲烷总烃0.4273t/a、SO20.0614t/a、NOX0.2874t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为非甲烷总烃0.7444t/a、颗粒物排放量0.0232t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，本扩建项目非甲烷总烃从现有工程以新带老削减量替代0.4273t/a；剩余非甲烷总烃0.2554t/a、颗粒物0.0232t/a从经开区现有替代量中进行替代。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目产品主要为热收缩膜、缠绕膜，年产量为热收缩膜7500t/a、缠绕膜500t/a。项目具体的工艺流程及产污环节图见下图。 图6 项目生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： 混合：项目采用拌料机的真空上料系统送料，物料先进入上料系统通过压力将物料送入拌料机，上料过程为全自动。将PE准确称量，按照顺序投料至拌料机内自动搅拌均匀，搅拌过程全密闭。混料后的原材料通过上料系统输送至吹膜机（缠绕膜机）内。本项目吹膜机（缠绕膜机）的上料系统为真空上料机，且原料均为较大颗粒，上料过程无粉尘产生。 吹膜：混合后的物料在吹膜机内通过螺杆和料筒间的压力作用受热熔融，之后经过架式机头吹膜（吹膜机工作温度为200℃左右）。吹膜工作原理为：指将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的一种塑料加工工艺，通常采用将聚合物吹膜成型管状膜坯，在较好的熔体流动状态下通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度，经冷却定型后成为薄膜。吹膜机管道中含冷却水，经冷却水冷却定型后取得制品的工艺过程，冷却水循环使用不外排。 PE的软化温度约在125~135℃，分解温度约在300℃以上，本项目吹膜成型过程中加热的温度约为200℃，低于各原料的分解温度，故吹膜过程中原料基本不分解，只是在加热吹膜过程中，可能有少量游离单体废气挥发，本评价识别为非甲烷总烃。 分切：项目利用分切机将吹膜好的塑料膜自动复卷，分切。该工序会产生废边角料和噪声。 破碎：分切工序产生的边角料进入破碎机，通过压力压实，然后破碎，破碎成2cm的块状，破碎后回用于生产，项目破碎，因此破碎过程无粉尘产生。

主要污染工序： 通过以上工艺流程分析，该项目营运期产污环节见下表。 表33 产污环节一览表 类别 污染源名称 污染物名称 污染防治措施 废气 吹膜工序 非甲烷总烃 4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭过滤罐”，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放 破碎工序 颗粒物 集气罩(4个)+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 固废 分切工序 废边角料 设置一般固废暂存间，集中收集暂存后破碎回用于生产 废气治理措施 废UV灯管 暂存于危废暂存间，定期交中环信环保有限公司处理 废活性炭 噪声 吹膜机、拌料机等 噪声 厂房密闭隔音、距离衰减

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 34.29mg/m3，2.4692t/a | 3.4292mg/m3，0.0514t/a |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 22.13mg/m3，0.083t/a | 2.2mg/m3，0.0066t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 吹膜工序 | 边角料 | 8.3t/a | 0 |
|  | 废气治理措施 | 废UV灯管 | 0.01t/2a |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.6667t/a |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为拌料机、吹膜机等，声源强度在65-75dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场踏勘，本项目利用现有仓库进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 一、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为吹膜工序产生的挥发性有机废气和破碎工序产生的粉尘。 1、破碎粉尘 本项目分切工序产生的废边角料集中收集破碎，边角料产生量约占原料用量的1%，则边角料产生量为83t/a。破碎过程粉尘产生量按照1kg粉尘/1t计算，则粉尘产生源强为0.083t/a。破碎过程产生的粉尘采用集气罩（4个）收集后，由风机引入袋式除尘器进行治理，尾气由15米排气筒排放。风机风量为5000m3/h，年工作时间600h。项目破碎粉尘产生速率为0.1107kg/h，产生浓度为22.13mg/m3，经过袋式除尘器处理后（集气罩收集效率80%，袋式除尘器处理效率按照90%计），颗粒物排放量为0.0066t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 项目颗粒物无组织排放量为：0.0166t/a（0.0277kg/h）。 2、吹膜工序有机废气 （1）吹膜工序有机废气源强分析 本项目原料PE的软化温度约在125~135℃，分解温度约在300℃以上，本项目吹膜成型过程中加热的温度约为200℃，低于原料的分解温度，故此过程中原料基本不分解，只是在加热吹膜过程中，可能有少量游离单体废气挥发，主要为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。项目聚乙烯使用量为8300t/a，则释放的非甲烷总烃量为2.905t/a。 （2）有机废气收集及处理措施 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对吹膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光催化氧化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表34 各种治理方法对比一览表 治理方法 原理 适用范围 优点 缺点 冷凝吸附回收法 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。 净化效率高，有效节约生产原料。 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。 催化燃烧法 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。 该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。 吸附法 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相。 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用。 光催化氧化法 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分。 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。 低温等离子体法 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为非甲烷总烃，产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光催化氧化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。本扩建项目完成后，吹膜工序在密闭车间，扩建项目新增4台吹膜机和1台缠绕膜机，评价要求：4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭过滤罐”，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放，措施可行。 图4 项目吹膜工序有机废气治理工艺流程图 项目吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放。项目此工序工作时间为16h/d，年工作300天，总风机风量为15000m3/h，集气罩收集效率按照85%计算，废气处理效率为90%，尾气经1根15m排气筒排放，产排情况见下表。 表35 吹膜工序废气产排情况一览表 产尘单元 产生情况 排放情况 产生量 （t/a） 风机风量（m3/h） 产生浓度（mg/m3 ） 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3 ） 有组织废气排放情况 非甲烷总烃 2.4692 15000 34.29 0.2469 0.0514 3.4292 无组织粉尘排放情况 非甲烷总烃 0.4358 / 0.4358 0.0908 / 项目非甲烷总烃有组织产生浓度为34.29mg/m3，经过“集气罩+风机+活性炭罐”和“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”串联处理后（处理效率按照90%计），非甲烷总烃排放量为0.2469t/a（0.0514kg/h），排放浓度为3.4292mg/m3，即0.00001kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的限值要求。 项目非甲烷总烃无组织排放量为：0.4358t/a（0.0908kg/h）。 3、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃和颗粒物作为预测因子。预测因子和评价标准见下表。 表36 评价因子和评价标准表 预测因子 平均时段 标准值 标准来源 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 颗粒物（PM10） 1 h 450μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修订 （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表37 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.1 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / （3）污染源调查 本项目吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放；破碎工序产生的颗粒物采用集气罩（4个）收集后，由风机引入袋式除尘器进行治理，尾气由15米排气筒排放；吹膜车间和破碎车间做为一个面源。项目污染源参数见下表。 表38 点源参数表 排气筒 编号 所在 工序 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 （m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 颗粒物 P1 有机废气 处理装置 15 0.8 8.29 20 4800 正常 0.0514 / P2 破碎工序 15 0.4 11.05 20 600 正常 / 0.011 表39 面源参数表 面源 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 吹膜车间 35 20 0 10 4800 正常 0.0908 破碎车间 65 20 0 10 600 正常 0.0277 （3）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表40 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向质量浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi（μg/m3） 点源 排气筒P1 非甲烷总烃 1.9663 0.0983 723 2000 排气筒P2 颗粒物 0.5358 0.119 281 450 面源 吹膜车间 非甲烷总烃 31.1202 1.556 102 2000 破碎车间 颗粒物 9.1473 2.0327 108 450 各源最大值 非甲烷总烃 31.1202 1.556 102 2000 颗粒物 9.1473 2.0327 108 450 （4）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表41 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由上表结果看出，全厂大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为31.1202μg/m3和1.556%；颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为9.1473μg/m3和2.0327%，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” （5）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表42 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 P1 非甲烷总烃 3.4292 0.0514 0.2469 P2 颗粒物 2.2 0.011 0.0066 有组织排放合计 非甲烷总烃 0.2469 颗粒物 0.0066 表43 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度（mg/m3） 1 P1 吹膜工序 非甲烷总烃 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业 2.0 0.4358 2 P1 破碎工序 颗粒物 2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业 0.5 0.0166 无组织排放合计 非甲烷总烃 0.6827 颗粒物 0.0232 表44 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 非甲烷总烃 0.6827 2 颗粒物 0.0232 大气环境影响评价自查表见附件6。 4、大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为31.1202μg/m3和1.556%；颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为9.1473μg/m3和2.0327%，非甲烷总烃满足豫环攻坚办〔2017〕162 号文（非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点2.0 mg/m3 ，厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，颗粒物满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求因此无需设置大气环境防护距离。 5、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 本次评价选取非甲烷总烃计算卫生防护距离，计算结果见下表。 表45 卫生防护距离计算参数及结果一览表 排放源 污染 因子 计算系数 S (m2) Qc （kg/h） Cm （mg/m3） 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) A B C D 吹膜 车间 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 700 0.121 2.0 3.484 50 破碎 车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1300 0.0277 0.45 4.309 50 本项目无组织排放非甲烷总烃、颗粒物的卫生防护距离计算结果均为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目吹膜车间和破碎车间均设置50m防护距离；项目现有工程设置50米的卫生防护距离，全厂卫生防护距离：东厂界外50米，西厂界外28米，北厂界外18米（卫生防护距离包络图见附图5）。项目厂址四周均为工业企业，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 6、 挥发性有机物排放控制 （1）VOCs物料储存 项目PE物料储存于密闭原料库内，原料PE为袋装，原料经汽车输送至密闭仓库内，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（以下简称GB37822）中对VOCs物料储存排放控制的要求。 （2）VOCs物料转移和输送 转移这些袋装VOCs物料时，均为密封包装，该过程符合GB37822中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制的要求。 （3）工艺过程 项目吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放，处理效率可达到90%以上；企业建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，对工艺过程VOCs无组织排放控制符合GB37822的要求。 （4）废气收集处理系统 本项目吹膜工序在密闭车间内生产并配套废气收集系统，车间保持密闭状态，废气产生点上方设置集气罩，并根据集气面积及排气管的内径设计风机风量，项目总风机风量为15000m3/h，废气收集率达到85%，收集系统按照GB/T16578规定进行建设；采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理有机废气，尾气由15m排气筒排放；处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。企业建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合GB37822中对VOCs无组织排放废气收集处理系统的要求。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 经预测，项目有机废气无组织排放最大落地浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0mg/m3）要求；本项目无组织废气排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，非甲烷总烃在四厂界处均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3限值要求；故本项目名符合GB37822中对企业厂区及周边污染监控的要求。 （6）污染物的监测 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）的要求，本项目废气排放主要为非甲烷总烃（属于VOCs废气），企业应依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系术规范，废气排气筒应安装自动在线监控设备，并与环保部门联网；同时，在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频，监控设备必须与当地环境保护部门视频监控平台联网，符合GB37822中对污染物的监测要求。同时企业按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求安装用电量监控系统并与环保部门联网。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）生产循环冷却水 项目吹膜工序的冷却水采取间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 （2）生活废水 本项目不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生产废水经厂区化粪池处理后，排入小店污水处理厂（二期）处理。 2、地下水环境影响分析 本项目属于塑料制品制造业，其中不设电镀、喷漆工艺，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为60~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表46 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号 噪声源 数量 噪声源强 减噪措施 减噪后的噪声 1 吹膜机 4 65 厂房隔声 35 2 拌料机 12 60 厂房隔声 30 3 破碎机 4 75 厂房隔声 45 本项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表47 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 监测点位 贡献值dB（A） 背景值dB（A） 预测值dB（A） 标准dB（A） 达标分析 东厂界 昼 40.03 50.7 51.1 昼间65 夜间55 达标 西厂界 昼 30.23 51.6 51.6 南厂界 昼 35.53 50.5 50.5 北厂界 昼 38.83 50.4 50.7 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 四、固体废物环境影响分析 1、源强分析 本项目营运期固废主要有废边角料、废包装袋，危险废物主要包括：废UV灯管、废活性炭。 （1）一般固废 一般固废主要为分切工序产生的废边角料、混料工序原料破袋产生的废包装袋。 废边角料：项目分切工序会产生废边角料，边角料产生量约占原料用量的1‰，即为8.3t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，经破碎工序破碎后回用于生产。 废包装袋：项目混料工序原料破袋产生的废包装袋，废包装袋产生量为0.1t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期出售。 建设单位利用现有工程一般工业固废暂存间暂存，现有工程一般固废间位于在本项目破碎车间内，面积为10m2，已做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 （2）危险废物 ①废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为20根/2a，约0.01t/2a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后定期送往中环信环保有限公司进行处理。 ②废活性炭 项目有机废气处理装置中活性炭吸附装置需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期送往中环信环保有限公司进行处理。 本项目有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为2.2223t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.6667t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取400g/kg，则项目活性炭理论使用量为1.6667t/a。项目活性炭一次填装量为0.5t，评价建议每季度更换一次活性炭，则废活性炭产生量约为2.6667t/a。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废UV灯管、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。本扩建项目依托现有工程危废暂存间进行暂存，现有工程危险废物暂存间位于在现有工程生产车间北侧，面积为5m2，危险废物统一收集后定期送往中环信环保有限公司进行处理。 根据工程分析，项目生产过程中危险废气产生情况见下表。 表48 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.01t/2a 环保处理设施 固态 废UV灯管 汞 二年 T 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 2.6667t/a 环保处理设施 固态 废活性炭 挥发有机物 每季度 T/In 表49 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 5m2 桶装 4.0t ≤1年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装 ≤1年 现有工程危废暂存间（建筑面积5m2），已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定进行建设： A、危废暂存间已按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间已配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后设置分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： 土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“石油化工”中的“其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本扩建项目占地面积为1600平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角。本扩建项目利用现有仓库进行生产建设，位于现有厂区的东侧，厂区四周环境如下：东侧隔经七路为新乡海鼎饲料有限公司；南侧隔六路为新乡立白实业有限公司；西侧为河南欧朗彩涂板有限公司；北侧为河南华泰板业有限公司。不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表50 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、总量控制指标 本项目污染物排放量为VOCs0.6827t/a（有组织0.2469t/a，无组织0.4358t/a）；颗粒物排放量0.0232t/a（有组织0.0066t/a，无组织0.0166t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。现有工程污染物环评及批复中排放量为SO20.061402t/a、NOX0.2877t/a、非甲烷总烃0.489t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，以新带老削减量为非甲烷总烃0.4273t/a、SO20.0614t/a、NOX0.2874t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为非甲烷总烃0.7444t/a、颗粒物排放量0.0232t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，本扩建项目非甲烷总烃从现有工程以新带老削减量替代0.4273t/a；剩余非甲烷总烃0.2554t/a、颗粒物0.0232t/a从经开区现有替代量中进行替代。 七、本项目完成后全厂污染物排放 本项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表51 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目 现有工程排放量 本工程 以新带老削减量 排放增减量 本项目完成后全厂排放量 产生量 削减量 排放量 废气 非甲烷总烃 0.489 2.905 2.2223 0.6827 0.4273 +0.2554 0.7444 颗粒物 0 0.083 0.0598 0.0232 0 +.0.0232 0.0232 SO2 0.061402 0 0 0 0.0614 -0.0614 0.000002 NOX 0.2877 0 0 0 0.2874 -0.2874 0.0003 废水 COD 0.0432 0 0 0 0 0 0.0432 NH3-N 0.0043 0 0 0 0 0 0.0043 固废 一般固废 0 8.4 8.4 0 0 0 0 危险废物 0 2.7401 2.7401 0 0 0 0 八、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，利用现有仓库进行生产建设，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）规划图及土地证国用（2016）第06008号可知，项目选址属于工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 九、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业，2921款中“塑料薄膜制造”，本项目完成后全厂聚乙烯使用量为8700吨，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可手续。 十、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门《排污单位自行检测技术指南》HJ819-2017应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表52 监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 废气 非甲烷总烃 排气筒排放口（有组织） 1次/年 非甲烷总烃 厂界四周（无组织） 2 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/年 十、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资500万元，其中环保投资为35万元，占工程总投资的7%。工程主要环保设施投资及验收清单见下表。 表53 本扩建工程环保投资一览表 污染源分类 治理措施 投资（万元） 废气 吹膜工序产生的非甲烷总烃 吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%） 10.0 破碎工序产生的颗粒物 集气罩(4个)+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 5.0 废水 生活污水 本扩建项目不新增人员，现有工程生活污水由化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 / 噪声 噪声设备 厂房隔音、距离衰减 / 固体废物 一般固废 依托现有工程一般工业固废暂存间暂存，废边角料破碎后回用于生产，废包装袋集中收集后定期出售 / 危险废物 依托现有工程危险废物暂存间暂存，废UV灯管、废活性炭分类暂存后交有危险废物处理资质的单位处置 / 其他 监控 按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网 2.0 根据要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网 18.0 合计 / 35 十一、竣工验收内容 本扩建项目环保竣工验收内容见下表。 表54 本扩建工程完成后全厂环保设施验收“三同时”一览表 分类 治理内容 验收内容 验收控制标准及限值 备注 废气 印刷工序和洗车工序产生的非甲烷总烃 印刷工序和洗车工序废气经集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，尾气15m排气筒排放 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中非甲烷总烃：有组织40mg/m3、1.0kg/h 现有工程 （北厂区） 吹膜工序产生的非甲烷总烃 吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃：有组织80mg/m3，排放量0.3kg/t产品；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业。非甲烷总烃：无组织2mg/m3 本工程 （北厂区） 破碎工序产生的颗粒物 集气罩(4个)+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放限值要求 印刷工序和洗车工序产生的非甲烷总烃 印刷工序和洗车工序废气经集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，尾气15m排气筒排放 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中非甲烷总烃：有组织40mg/m3、1.0kg/h 现有工程 （南厂区） 吹膜工序产生的非甲烷总烃 吹膜机集气罩收集，经1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”处理后，尾气由1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃：有组织80mg/m3，排放量0.3kg/t产品；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业。非甲烷总烃：无组织2mg/m3 现有工程 （南厂区） 废水 生活污水 本扩建项目不新增人员，现有工程生活污水由化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 小店污水处理厂（二期）的收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L 全厂 噪声 厂房隔声，设备安装减振垫 厂房密闭、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 全厂 固废 一般固废 依托现有工程一般工业固废暂存间暂存，废边角料破碎后回用于生产，废包装袋集中收集后定期出售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单 全厂 危险废物 依托现有工程危险废物暂存间暂存，废UV灯管、废活性炭分类暂存后交有危险废物处理资质的单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 全厂 其他 监控 根据要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；按照环保部门要求用电量监控系统（1套）并与环保部门联网 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹膜 工序 | 非甲烷总烃 | 吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业 |
|  | 破碎 工序 | 颗粒物 | 集气罩(4个)+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料 | 集中收集后破碎回用于生产 | 一般固废暂存间（10m2） | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集后出售 |  |  |
|  | 危险废物 | 废 UV 灯管 | 危废暂存间（5m2）暂存后交有危险废物处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取厂房密闭、距离衰减等措施降噪后，项目厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论与建议

一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），河南信谊纸塑包装股份有限公司年产10000万只智能包装箱改扩建项目，项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类、淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局以项目代码2020-410772-29-03-070258同意该项目备案。 2、项目选址 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬六路与经七路交叉口西北角，利用现有仓库进行生产建设，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）规划图及土地证国用（2016）第06008号可知，项目选址属于工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）废气 本项目废气主要为吹膜工序产生的非甲烷总烃和破碎工序产生的颗粒物。项目吹膜工序4台吹膜机和1台缠绕膜机均设置集气罩，设置2套“风机+活性炭罐”收集净化有机废气，然后进入1套“UV光催化氧化+活性炭处理装置”进一步净化废气，尾气由1根15米排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%），非甲烷总烃排放速率和排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的限值要求；未被收集的非甲烷总烃在车间无组织排放，厂界排放浓度满足豫环攻坚办〔2017〕162 号文（非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点2.0mg/m3） 的要求；破碎工序产生的颗粒物经集气罩（4个）收集1台袋式除尘器处理，尾气由1根15米排气筒排放，颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。 本项目PE物料的存储、使用和管理措施等方面满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 （2）废水 本项目不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生产废水经厂区化粪池处理后，排入小店污水处理厂（二期）处理。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取距离衰减、隔声等相应的降噪措施后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准要求，不会对周围环境造成影响。 （4）固废 项目产生的一般固体废物为废边角料、废包装袋，废边角料收集后暂存于一般固废暂存间(依托现有)破碎后回用于生产；废包装袋集中收集后暂存于一般固废暂存间(依托现有)定期出售；危险废物主要有废UV灯管、废活性炭，分区暂存于危废暂存间(依托现有)，定期送往中环信环保有限公司进行处理。 采取以上措施后，本项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 4、总量控制 本项目污染物排放量为VOCs0.6827t/a（有组织0.2469t/a，无组织0.4358t/a）；颗粒物排放量0.0232t/a（有组织0.0066t/a，无组织0.0166t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。现有工程污染物环评及批复中排放量为SO20.061402t/a、NOX0.2877t/a、非甲烷总烃0.489t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，以新带老削减量为非甲烷总烃0.4273t/a、SO20.0614t/a、NOX0.2874t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为非甲烷总烃0.7444t/a、颗粒物排放量0.0232t/a、COD0.0432t/a、NH3-N0.0043t/a，本扩建项目非甲烷总烃从现有工程以新带老削减量替代0.4273t/a；剩余非甲烷总烃0.2554t/a、颗粒物0.0232t/a从经开区现有替代量中进行替代。 卫生防护距离 本项目无组织排放非甲烷总烃、颗粒物的卫生防护距离计算结果均为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目吹膜车间和破碎车间均设置50m防护距离；项目现有工程设置50米的卫生防护距离，全厂卫生防护距离：东厂界外50米，西厂界外28米，北厂界外18米（卫生防护距离包络图见附图5）。项目厂址四周均为工业企业，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 二、建议 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。 三、总结论 河南信谊纸塑包装股份有限公司年产10000万只智能包装箱改扩建项目，符合国家产业政策；符合新乡工业产业集聚区用地规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可达标排放，固废处置可行，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年11月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 土地证 附件4 现有工程环评批复及验收批复 附件5 危废协议 附件6 建设项目大气环境影响评价自查表 附图1 新乡工业产业集聚区总体规划图 附图2 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附图3 项目周边环境及敏感点分布图 附图4 项目厂区平面图 附图5 项目卫生防护距离包络图 附图6 项目现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

废气、固废

瓦楞纸

固废

固废

废气、固废

废气

固废

噪声、固废

废气、固废

噪声、固废

G、W、N

边角料

外购原料

成品

分切

混合

吹膜

N

破碎

15米高排气筒

活性炭装置

吹膜机（缠绕膜机）

废气

UV光催化氧化

活性炭罐