建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司 |
| 法人代表 | 余小敏330225198803161977 | 联系人 | 余小敏 |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号 |
| 联系电话 | 13429224330 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号 |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 经济发展局 | 项目代码 | 2020-410772-29-03-059201 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 5000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 环保投资占总投资比例 | 4.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 项目由来 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号，目前该公司投资建设了“年产50万套汽车空调壳体项目”。该项目环境影响报告表由河南汇能阜力科技有限公司编制完成，于2018年2月5日由新乡市环境保护局予以批复（文号：新环表审[2018]39号）（见附件3）。随后，企业于2019年1月2日对该项目进行了自主验收（验收意见及验收组人员名单见附件4）；同时，新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局于2019年1月4日对于该项目噪声、固废予以竣工环保验收（噪声、固废）批复（文号：新经环验审[2019]01号）（见附件5）。 因企业发展，新乡市泽瑞汽车模塑有限公司拟投资200万元在原有厂房建设“新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体技改项目”。本项目对原有工程进行技改，新增集中供料系统替代原有人工投料；并在原有工程基础上新增注塑机、吹塑机设备主要用于生产汽车空调壳体配件（主要为封门、连轴等），新增激光焊、火花机等设备主要用于维修模具；本项目生产的配件与原有工程生产的汽车空调壳体共同组装成一套汽车空调壳体，故本项目建成后产品数量不变，仍为年产50万套汽车空调壳体。 根据《行政处罚决定书》（文号：新经环罚决字[2020]32号，见附件8），该公司在厂区新增三台注塑机设备，该设备未投产；上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第六十一条规定，已构成违法；新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局责令其改正环境违法行为并处以罚款。新乡市泽瑞汽车模塑有限公司经责令改正环境违法行为后已将设备拆除，并于2020年7月22日向新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局缴纳了罚款（附件9）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2020-410772-29-03-059201，见附件1）可知，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局准予本项目备案。根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业292”，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”项目编制环境影响评价报告书；“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目编制环境影响评价报告表。本项目不涉及再生塑料和胶粘剂、涂料等，不涉及电镀工艺，应编制环境影响评价报告表。 受新乡市泽瑞汽车模塑有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担了该项目的环境影响报告表编写工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 项目内容及规模 1、项目地理位置及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号（规划图见附图一，卫星图见附图二）。根据现场踏勘，本项目东侧为豫新汽车热管理科技有限公司车间；南侧为道路，隔路为新乡豫新车辆换热设备有限公司3#厂房（冷凝器、蒸发器车间）；西侧为道路，隔路为中航工业；北侧为道路，隔路为新乡豫新车辆换热设备有限公司1#厂房（汽车换热设备车间）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1115m的贾堤社区；距本项目最近河流为项目北侧约800米的大沙河。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周边环境概况图 2、建设规模及内容 本项目总投资200万元，利用原有项目厂房进行生产，总占地面积为5000m2，主要包括生产车间。厂区平面布置图见附图三，厂区现状及周围环境概况见附图四。 表1 项目主要建筑物一览表 序号 建设内容 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 5000 利用原有 3、主要产品及产量 本项目主要用于生产汽车空调壳体配件（主要为封门、连轴等），项目生产的配件与原有工程生产的汽车空调壳体共同组装成一套汽车空调壳体，故本项目建成后产品数量不变，仍为年产50万套汽车空调壳体。主要产品及产量见表2。 表2 项目建成后全厂生产规模及产品类别 序号 名称 年产量 用途 1 汽车空调壳体 50万套 作为汽车空调配件 备注：一套汽车空调壳体包含主壳体、封门、连轴等。 4、原辅材料用量 本项目及项目建成后全厂主要原辅材料及用量见表3。 表3 原辅材料用量一览表 序号 原辅材料名称 原有项目 用量 本项目 用量 项目建成后全厂总用量 备注 1 聚丙烯+20%滑石粉(PP-TD20) 1960t/a 98t/a 2058t/a 3mm左右颗粒 2 聚丙烯+40%滑石粉(PP-TD40E) 194t/a 43t/a 237t/a 3mm左右颗粒 3 聚甲醛树脂(POM) 5.7t/a / 5.7t/a 3mm左右颗粒 4 聚己二酰己二胺+30%玻璃纤维(PA66-GF30) 10.6t/a / 10.6t/a 3mm左右颗粒 5 库勃CZ-2白色特种润滑脂 0.4t/a 0.1t/a 0.5t/a 用于连轴润滑 6 焊丝 / 5kg/a 5kg/a 用于维修设备 部分原辅材料物化性质： （1）聚丙烯+20%滑石粉，聚丙烯+40%滑石粉：即聚丙烯塑料中含有20%或40%的滑石粉。聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料；具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 （2）聚甲醛树脂（POM）是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，分解温度240℃。 （3）聚己二酰己二胺(PA66)为半透明、白色或黑色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易容于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。 （4）库勃CZ-2白色特种润滑脂是基础油加入增稠剂与润滑添加剂制成的半固态机械零件润滑剂。 5、主要生产设备设施 本项目新增4台注塑机和1台吹塑机，主要生产汽车空调壳体配件，项目建成后产品数量不变，仍为年产50万套汽车空调壳体。本项目新增集中供料系统替代原有人工投料；新增的激光焊、火花机、铣床、平面磨床主要用于维修模具；新增破碎机用于破碎边角料。项目建成后全厂主要生产设备见表4。 表4 项目建成后全厂主要生产设备一览表 单位：台 序号 设备名称 原有项目 本项目新增 项目建成后全厂 变化情况 规格/型号 数量 规格/型号 数量 规格/型号 数量 1 注塑机 伯乐双马100T 1 伯乐双马100T 1 伯乐双马100T 2 新增 2 注塑机 伯乐双马140T 1 伯乐双马140T 1 伯乐双马140T 2 新增 3 注塑机 伯乐双马230T 1 / / 伯乐双马230T 1 不变 4 注塑机 伯乐双马280T 1 / / 伯乐双马280T 1 不变 5 注塑机 伯乐双马440T 1 伯乐双马440T 1 伯乐双马440T 2 新增 6 注塑机 伯乐双马750T 1 / / 伯乐双马750T 1 不变 7 注塑机 伯乐双马850T 1 / / 伯乐双马850T 1 不变 8 注塑机 伯乐双马1200T 1 / / 伯乐双马1200T 1 不变 9 注塑机 / / DD280 1 DD280 1 新增 10 破碎机 信热400型 1 / / 信热400型 1 不变 11 破碎机 信热800型 1 / / 信热800型 1 不变 12 破碎机 / / 信热200型 1 信热200型 1 新增 13 行车 2.8吨 1 / / 2.8吨 1 不变 14 空压机 福建杰豹W-0.9/8 1 / / 福建杰豹W-0.9/8 1 不变 15 冷却塔 华科 1 / / 华科 1 不变 16 吹塑机 / / SQ-65 1 SQ-65 1 新增 17 激光焊 / / TEL-200III 1 TEL-200III 1 新增 18 火花机 / / ZNC-EDM450 1 ZNC-EDM450 1 新增 19 铣床 / / WMD16V 1 WMD16V 1 新增 20 平面磨床 / / XD-618B 1 XD-618B 1 新增 21 集中供料系统 / / SMARTLINE旭阳机械 1 SMARTLINE旭阳机械 1 新增 6、与产业政策相符性 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产业政策相符性分析见下表5。 表5 产业政策相符性一览表 类别 内容 鼓励类 十四、机械 52、大型高效二板注塑机（合模力1000吨以上）、全电动塑料注射成型机（注射量1000克以下）、节能型塑料橡胶注射成型机（能耗0.4千瓦时/千克以下）、高速节能塑料挤出机组（生产能力30～3000公斤/小时，能耗0.35千瓦时/千克以下）、微孔发泡塑料注射成型机（合模力60～1000吨，注射量30～5000克，能耗0.4千瓦时/千克以下）、大型双螺杆挤出造粒机组（生产能力30～60万吨/年）、大型对位芳纶反应挤出机组（生产能力1.4万吨/年以上）、碳纤维预浸胶机组（生产能力60万米/年以上；幅宽1.2米以上）、纤维增强复合材料在线混炼注塑成型设备（合模力200～6800吨，注射量600～85000克） 限制类 十一、机械26、酸性碳钢焊条制造项目；49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 淘汰类 一、落后生产工艺装备（八）建材 15、SQP400500-700500双辊破碎机；（十）机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机；21、磁放大器式弧焊机 二、落后产品（七）机械35、X920键槽铣床；37、D6165、D6185电火花成型机床；55、X52、X62W 320×150升降台铣床 本项目涉及内容 本项目产品、工艺、设备等均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。 由上表5可知，本项目产品、工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表6。 表6 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 新乡经济技术开发区 属于重点开发区域 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家、省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 新乡市集中水源地保护区名录 新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。 本项目距新乡县古固寨镇水厂约9.88km 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 二类工业项目：轻工 本项目为塑料制品制造项目 本项目属于二类工业项目 由上表6可知，本项目厂址位于新乡经济技术开发区，属于新乡市主体功能区的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡经济技术开发区 属于新乡经济技术开发区 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目主要为塑料制品制造项目，属于《工业项目分类清单》中二类工业项目。 4、本项目属于塑料制品制造项目；本项目依托原有职工，不新增生活污水。 5、本项目为塑料制品制造项目，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 符合环境准入条件 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、备案相符性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表8。 表8 项目拟建内容与备案内容相符性一览表 序号 内容 备案内容 拟建设内容 一致性 1 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号 一致 2 主要建设内容 本项目拟利用现有厂区空场地，对现有生产线进行技术改造。本项目共增设3台注塑机、1台吹塑机、集中供料系统、1台边角料破碎机、机修设备等。采用环保性塑料PP，通过注塑、吹塑工艺生产汽车空调壳体。本项目可提高生产自动化，减少劳工消耗。新增年用电量2万KWH，不新增用水量，无燃气燃煤使用量。 本项目拟利用现有厂区空场地，建设年产50万套汽车空调壳体技改项目。本项目共增设4台注塑机、1台吹塑机、1套集中供料系统、1台破碎机、火花机等机修设备等。采用环保性塑料PP，通过注塑、吹塑工艺生产汽车空调壳体配件。本项目可提高生产自动化，减少劳工消耗。预计年用水量0吨，年用电量2万kwh。 基本一致，实际建设共增设4台注塑机 9、劳动定员及工作制度 厂区原有劳动定员40人，实行2班生产，每班工作8小时，年工作日250天，全厂职工均不在厂区食宿。本项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，工作班制和年工作日均不变。 10、与新乡经济技术开发区相符性分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价中环境准入条件相符性分析见下表： 表9 项目与新乡经济技术开发区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于塑料制品制造，不属于限制、淘汰类的建设项目。 相符 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目属于塑料制品制造，位于装备制造区，本项目主要生产汽车空调壳体配件，无喷漆喷涂工序 相符 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目为技改项目 相符 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产规模和工艺装备水平达到国家相关规定要求。 相符 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目清洁生产水平达到国内同行业的先进水平。 相符 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目VOCs排放从园区现有工业污染削减量中调剂 相符 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目为工业用地，符合园区土地利用规划要求。 相符 表10 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目位于装备制造区，属于塑料制品制造项目。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目位于装备制造区，属于塑料制品制造，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。本项目为技改项目，产生的废气均能达标排放，不属于环境污染严重、高毒、高污染项目；本项目生产汽车空调壳体，属于与主导产业相关的塑料制品项目，不涉及电镀工艺，不属于限制、淘汰类项目。 不属于 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区发展规划。 11、与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表11。 表11 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 5. 因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型，组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目位于新乡经济技术开发区；项目原料主要为PP-TD20颗粒、PP-TD40E颗粒等，项目产生的有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，有机废气处理效率达80%以上。 相符 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》 20.加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。 本项目有机废气治理措施选用扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）装置联合处理工艺处理。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由尉氏县利源净化材料有限公司处理。 相符 《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号） 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 项目原料均袋装储存于封闭式厂房内，有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。 相符 河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 （十六）其他行业无组织排放治理标准 （三）生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 其他方面：禁止生产车间内散放原料、需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 本项目破碎机位于专门的破碎间，上料、注塑等工序位于封闭的生产车间内，破碎和上料粉尘经集气装置收集后进入原有袋式除尘器进行除尘，除尘后与注塑和吹塑废气进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m高排气筒排放。 相符 河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年挥发性有机物治理专项方案》 （二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目属于塑料制品加工行业，有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。 相符 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号） 三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目原料在注塑、吹塑工序会产生有机废气，该工序位于封闭的生产车间内，废气经封闭集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）处理后经原有15m高排气筒排放，增加集气装置的收集效率减少无组织有机废气的排放。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由尉氏县利源净化材料有限公司处理。 相符 四、重点行业治理任务 （二）化工行业VOCs综合治理。 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 本项目属于塑料制品行业；项目产生的有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m高排气筒排放。 相符 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管桩带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 7.工艺过程VOCs物料的化工生产过程 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不小于3年。 10.2废气收集系统要求 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目塑料颗粒袋装，暂存于车间内，塑料颗粒包装袋在非取用状态时封口。 项目物料转移时，用气力输送进行物料转移，并在密闭车间内进行投料。 本项目上料工序和破碎工序均位于封闭式厂房内，产生的颗粒物经袋式除尘器除尘后，与有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理。 项目注塑、吹塑工序均位于封闭的生产车间内，本项目有机废气产生速率为0.0167kg/h，本项目建成后全厂有机废气产生速率为0.2637kg/h，全厂废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理；有机废气处理效率达80%以上。 企业应建立台账，对含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息进行记录，台账保存期限不小于3年。 本项目集气风速能够达到0.3m/s，满足要求； 本项目有机废气产生速率为0.0167kg/h，本项目建成后全厂有机废气产生速率为0.2637kg/h，均＜2kg/h，废气治理措施＞80%。 关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2019]88号） （一）调整优化产业结构 7.提升VOCs综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。 本项目为塑料制品项目，原材料主要为PP-TD20颗粒、PP-TD40E颗粒等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂。 本项目有机废气产生速率为0.0167kg/h，本项目建成后全厂有机废气产生速率为0.2637kg/h。本项目选用扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）装置联合处理工艺处理有机废气，有机废气处理效率达80%以上。定期更换活性炭，更换下来的废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理。 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号） 37.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 项目产生的有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。 相符 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工序与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率、遵循“应收仅收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除率控制，去除率不低于80%。 项目注塑、吹塑工序位于封闭的生产车间内，本项目有机废气产生速率为0.0167kg/h，本项目建成后全厂有机废气产生速率为0.2637kg/h，有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理；有机废气处理效率达80%以上。本项目集气罩集气风速为0.3m/s，满足要求； 相符 39.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，指定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 本项目建成运营后，应建立台账，设置专人管理有机废气处理设施。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。监控参数设置台账，保存期限不小于3年。 相符 《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2020）10号文 35.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 项目产生的有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求 相符 36.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 项目注塑、吹塑工序位于封闭的生产车间内，本项目有机废气产生速率为0.0167kg/h，本项目建成后全厂有机废气产生速率为0.2637kg/h，有机废气经集气装置收集后进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理；有机废气处理效率达80%以上。本项目集气罩集气风速为0.3m/s，满足要求； 相符 37.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目建成运营后，应建立台账，设置专人管理有机废气处理设施。企业有机废气排放口按照环保部门的相关要求，安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。监控参数设置台账，保存期限不小于3年。 相符 新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12） 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 电焊烟气：机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 等离子、火焰切割烟气：钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。 本项目激光焊主要用于维修模具，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理。 符合 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 目前，企业已在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统，并与市生态环境局联网。 相符 12、公用设施 供水：本项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，不新增生活用水量。原有项目用水由新乡豫新车辆换热设备有限公司提供，能够满足原有项目用水需求。 排水：本项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，不新增生活污水量。原有项目职工生活污水依托厂区化粪池处理后，通过市政污水管网进入小店污水处理厂一期工程处理。 供电：本项目用电量约为2万kW·h/a，由新乡经济技术开发区电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 一、原有工程基本情况 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号，目前该公司投资建设了“年产50万套汽车空调壳体项目”。该项目环境影响报告表由河南汇能阜力科技有限公司编制完成，于2018年2月5日由新乡市环境保护局予以批复（文号：新环表审[2018]39号）（见附件3）。随后，企业于2019年1月2日对该项目进行了自主验收（验收意见及验收组人员名单见附件4）；新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局于2019年1月4日予以竣工环保验收申请（噪声、固废）批复（文号：新经环验审[2019]01号）（见附件5）。 二、原有工程产排污情况简述 根据原有项目环评及验收资料，并结合厂区实际生产情况可知，该项目产排污情况如下： 1、废气 原有工程废气主要来源于破碎工序和上料工序产生的粉尘，以及注塑成型工序产生的废气。 （1）粉尘 原有工程不合格产品约有21.7t/a，需经破碎后回用于生产中，在破碎过程中会产生粉尘；项目原料PP-TD20、PP-TD40E、POM、PA66-GF30总用量为2170.3t/a，原料上料过程会产生粉尘。原有环评报告未对破碎工序和上料工序产生的粉尘进行核算。本次评价对其进行核算，粉尘产生系数为1‰，则原有工程上料工序和破碎工序产生的粉尘量为2.192t/a。设备运行时间为4000h/a，粉尘产生速率为0.548kg/h。粉尘经集气装置（收集效率为95%）进行收集，收集后经袋式除尘器（除尘效率为90%）进行除尘，除尘后与原有工程注塑废气一同经“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理（根据竣工验收环节监测报告可知，总风量均值1.11×104m3/h），处理后经15m排气筒排放。有组织粉尘排放量为0.2082t/a（即0.0521kg/h），排放浓度为4.69mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（有组织颗粒物排放限值20mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（有组织颗粒物排放限值10mg/m3）。无组织粉尘排放量为0.1096t/a（即0.0274kg/h）。 （2）注塑废气 原有工程注塑工序会产生废气，主要为甲醛和非甲烷总烃、苯、氨；废气经收集后由厂区“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m排气筒排放。设备运行时间为4000h/a。根据原有工程竣工验收报告可知，项目注塑有组织废气检测结果如下表： 表12 注塑成型工序废气处理设施进出口检测结果 监测点位 监测项目 注塑废气治理措施（进口） 注塑废气治理措施（出口） 去除率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 废气流量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 废气流量m3/h 非甲烷总烃均值 23.1 0.247 1.07×104 4.4 0.0483 1.11×104 80.3 甲醛均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 / 苯均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 / 氨均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 / 非甲烷总烃标准值 / / / 60 / / 70 甲醛标准值 / / / 5 / / / 苯标准值 / / / 2 / / / 氨标准值 / / / 20 4.9 / / 备注：非甲烷总烃、甲醛、苯、氨检出限分别为0.07mg/m3、0.5mg/m3、0.07mg/m3、0.5mg/m3。参照广东省生态环境厅对“固定污染源监测中未检出污染因子如何计算总量”回复可知，“可参照《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002) 10.5中规定执行，即对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。”且原有环评报告未对苯、氨进行核算分析，故本次评价不再对苯、氨进行总量核算。 根据上表可知，原有项目注塑成型工序废气排放限值均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（非甲烷总烃建议去除率70%）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（非甲烷总烃、甲醛、苯、氨排放浓度分别为60mg/m3、5mg/m3、2mg/m3、20mg/m3）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求（氨排放速率4.9kg/h）。 根据原有工程竣工验收报告可知，有组织非甲烷总烃产生量为0.988t/a（即0.247kg/h），排放量为0.1932t/a（即0.0483kg/h）；因有组织甲醛未检出，故本次评价引用原有环评报告中有组织甲醛的产生量和排放量，甲醛产生量为0.0026t/a（即0.00065kg/h），排放量为0.00029t/a（即0.000075kg/h）。 （3）无组织废气 根据原有环评报告可知，无组织非甲烷总烃排放量为0.1085t/a（即0.0289kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。根据原有工程竣工验收报告可知，项目注塑工序无组织废气检测结果汇总如下：无组织非甲烷总烃、甲醛、苯、氨排放浓度范围值分别为0.80-0.99mg/m3、未检出、未检出、未检出；均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。 2、废水 原有项目生产用水循环使用，不外排；因此原有项目废水主要为职工生活污水。根据原有项目环评报告可知，生活污水产生量为0.64m3/d（160m3/a）。根据原有项目竣工环保验收监测报告可知，厂区总排放口各污染物排放浓度值范围为COD：165-172mg/L、SS：62-73mg/L、NH3-N：8.4-9.8mg/L、TP：1.24-1.65mg/L，能够满足小店污水处理厂一期收水标准。 根据原有工程环评报告可知，小店污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，TP0.5mg/L），因此，本项目污水污染物排放总量为COD0.008t/a，氨氮0.0008t/a，TP0.0001t/a。 3、噪声 项目噪声主要来自于破碎机、注塑机等设备运行，厂区采取基础减振、隔声等措施。根据原有项目竣工环保验收监测报告可知，各厂界昼间噪声值均≤56.8dB（A）、夜间噪声值均≤46.0dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 4、固废 项目产生的固废主要为生产过程中产生不合格产品、废润滑脂瓶以及废气处理工序产生的废活性炭、废催化剂和废紫外灯管。 不合格产品产生量约为21.7t/a，破碎后回用生产；废润滑脂瓶产生量约为40瓶/a，由厂家回收；废催化剂产生量约为0.01t/a，交由厂家回收。 废活性炭产生量为2.57796t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由尉氏县利源净化材料有限公司进行处理（危废委托处置合同见附件7）；废紫外灯管产生量为29根/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。 5、污染物产排情况汇总 根据企业原有工程环评、验收和实际生产情况，原有工程污染物的产排情况具体见下表： 表13 原有工程污染物产排情况一览表 项目 污染工序 污染物 污染物排放量 废气 破碎、上料工序 有组织颗粒物1 0.2082t/a 无组织颗粒物1 0.1096t/a 注塑工序 有组织非甲烷总烃2 0.1932t/a 无组织非甲烷总烃3 0.1085t/a 有组织甲醛3 0.00029t/a 无组织甲醛3 0.0003t/a 有组织苯4 / 无组织苯4 / 有组织氨4 / 无组织氨4 / 废水 职工生活污水 废水量 160m3/a COD 0.008t/a NH3-N 0.0008t/a TP 0.0001t/a 固废 生产过程 不合格产品 0（破碎后回用生产） 废润滑脂瓶 0（交由厂家回收） 废气处理过程 废催化剂 0（交由厂家回收） 废紫外灯管 0（定期交有资质单位进行处理） 废活性炭 0（定期交由尉氏县利源净化材料有限公司进行处理） 备注： 1——根据本次评价核算而得； 2——根据原有工程竣工验收监测报告实测数据而得； 3——根据原有工程环评报告数据而得； 4——原有工程竣工验收监测报告苯、氨实测浓度均为未检出。参照广东省生态环境厅对“固定污染源监测中未检出污染因子如何计算总量”回复可知，“可参照《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002) 10.5中规定执行，即对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。”故本次评价不再对苯、氨进行总量核定。 三、原有工程总量控制指标 根据《建设项目主要污染物总量指标备案表》（见附件6）可知，原有工程仅对COD、氨氮进行总量控制，总量控制指标为COD0.008t/a，氨氮0.0008t/a。目前，该企业已于2020年5月29日申领了排污许可证，登记编号为：91410700MA44NB8P9P001W。 四、原有工程存在的问题及整改措施 根据现场踏勘，企业已在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统，并与市生态环境局联网。原有工程污染物均能够达标排放，满足现行的环保要求。 原有工程存在的问题主要为：车间脏乱差，原料和产品堆放区域布置混乱，物料乱堆乱放现象严重。整改措施：车间应进行功能区划，原料和产品进行分区堆放，堆放区域应设置明显标识牌；企业应当建立车间管理制度，明确管理责任人和相关人员的责任。目前，企业已整改完成；整改后的车间现状照片如下图： 图2 原有工程整改后车间现场照片 五、厂区存在的问题及整改措施 根据现场踏勘，本项目涉及未批先建。本项目违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第六十一条“建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状”的规定。根据《行政处罚决定书》（文号：新经环罚决字[2020]32号，见附件8），该公司在厂区新增三台注塑机设备，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第六十一条规定，已构成违法；新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局责令其改正环境违法行为并处以罚款。新乡市泽瑞汽车模塑有限公司经责令改正环境违法行为后已将设备拆除，并于2020年7月22日向新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局缴纳了罚款（附件9）。 根据现场踏勘，本项目生产车间内新增的3台注塑机已拆除；故不存在问题及整改措施。现场照片见下图： 图3 本项目注塑机拆除后车间现场照片 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡经济技术开发区始建于2003年元月，2006年4月被确立为省级开发区；2012年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，是省政府确定的“河南省新型工业化产业示范基地”、“河南省对外开放型产业集聚区”和“河南省两化融合试验区”，是新乡市重点打造的“现代化城市新区、先进制造业基地、高技能人力资源培训基地、现代服务业基地”。 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。辖区总面积40平方公里，建成区面积25平方公里，总人口10万人。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68m以上。 3、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2-3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 4、气候气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 5、地表水 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。 大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。 东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8-11m，深2.7-3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡 1：2，年引水8-12次，平均引水天数144天。 6、地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101μg/m3 70μg/m3 144.3% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56μg/m3 35μg/m3 160% 超标 SO2 年平均质量浓度 16μg/m3 60μg/m3 26.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 44μg/m3 40μg/m3 110% 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52% 达标 O3 第90百分位浓度 178μg/m3 160μg/m3 111.3% 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位同比下降24微克/立方米，降幅11.9%；CO第95百分位同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 （2）其他污染物 本项目其他污染物主要为非甲烷总烃。项目周边区域环境空气质量评价因子非甲烷总烃环境质量现状数据参照《新乡经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》监测数据。根据《新乡经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，河南省格瑞德环境检测有限公司于2019年3月11日~3月17日对贾堤、大杨庄村进行了连续7天的环境空气质量现状监测。检测结果如下： 表15 非甲烷总烃1小时平均浓度统计结果 单位：mg/m3 序号 点位 距离及方位 监测值范围 标准指数范围 超标率 最大超标倍数 标准限值 1 贾堤 西北1.115km 0.172-0.441 0.086-0.220 0 未超标 2.0 2 大杨庄村 西南2.4km 0.196-0.437 0.098-0.218 0 未超标 由上表可以看出，评价区域敏感点贾堤、大杨庄村非甲烷总烃小时平均浓度值能满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。 2、水环境质量现状 本项目职工生活污水经园区化粪池处理后排入小店污水处理厂二期工程进行处理。经调查，目前小店污水处理厂现状纳污水体为大沙河，规划功能为IV类。距离小店污水处理厂排污口下游最近的断面为大沙河水花堡断面。本次评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年5月的监测数据，数据见下表。 表16 水花堡桥断面监测数据（2020年5月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 24.7 0.57 0.115 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，5月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水质量标准现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图（见附图五），建设项目所在区域为3类标准适用区，属3类区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。根据现场调查，本项目周边均为工业企业，无环境敏感点。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表17。 表17 项目区声环境现状实测结果一览表 方位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 测量值 标准值 测量值 标准值 东厂界 56.8 65 45.2 55 南厂界 55.8 45.4 西厂界 56.4 44.7 北厂界 55.4 46.0 从上表17实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目周边均为企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表18。 表18 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 项目区域 / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 贾堤社区 西北 1115m 水环境 大沙河 北 800m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 项目厂界 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 本项目距最近的集中式饮用水源保护区新乡县古固寨镇水厂约9.88km。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新乡县古固寨镇水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围为水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。故本项目不在新乡县古固寨镇水厂保护区范围内。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 大气质量参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，相关标准值见表19。 表19 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 年平均 40µg/m3 CO 24小时平均 4µg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 PM10 24小时平均 150µg/m3 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 甲醛 1小时平均 50µg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 苯 1小时平均 110µg/m3 氨 1小时平均 200µg/m3 声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表20。 表20 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。相关标准限值见表21。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N 总磷 标准值IV类 6-9 30 1.5 0.3 4、地下水环境 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表22。 表22 地下水质量标准 单位：mg/L 污染因子 pH 氨氮 总硬度 溶解性总固体 耗氧量 钠 总大肠菌群（MPN/100mL） 菌落总数（CFU/mL） 标准值 6.5-8.5 0.5 450 1000 3.0 200 3.0 100 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 废气执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，具体标准值见下表。 表23 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 工艺设施 行业 污染物项目 建议排放浓度 建议去除率 有机废气排放口 其他行业 非甲烷总烃 80mg/m3 70% 苯 1mg/m3 / 工业企业边界 其他企业 非甲烷总烃 2.0mg/m3 / 生产车间或生产设备边界 / 4.0mg/m3 / 工业企业边界 其他企业 苯 0.1mg/m3 / 生产车间或生产设施边界 / 0.4mg/m3 / 工业企业边界 其他企业 甲醛 0.5mg/m3 / 生产车间或生产设施边界 / 0.8mg/m3 / 表24 合成树脂工业污染物排放标准 污染物 颗粒物 非甲烷总烃 甲醛 氨 苯 单位产品非甲烷总烃排放量 排放限值mg/m3 20 60 5 20 2 0.3kg/t产品 企业边界浓度限值 1.0 4.0 / / 0.4 / 适用的合成树脂类型 所有合成树脂 聚甲醛树脂 聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂 所有合成树脂 表25 恶臭污染物排放标准 污染物 排放限值 厂界标准值 执行标准 氨 4.9kg/h（15m） 1.5mg/m3 恶臭污染物排放标准 表26 新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知 污染物 排放浓度限值 厂界标准值 适用条件 颗粒物 10mg/m3 0.5mg/m3 其他所有涉气工业企业 2、噪声 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划分图，本项目属3类区，运营期各厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表27。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 污染因子 现有工程排放量 本工程排放量 以新带老削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 COD 0.008t/a 0 / 0.008t/a 0 NH3-N 0.0008t/a 0 / 0.0008t/a 0 TP 0.0001t/a 0 / 0.0001t/a 0 有组织颗粒物 0.2082t/a 0.0135t/a / 0.2217t/a +0.0135t/a 无组织颗粒物 0.1096t/a 0.007116t/a / 0.116716t/a +0.007116t/a 颗粒物合计 0.3178t/a 0.020616t/a / 0.338416t/a +0.020616t/a 有组织非甲烷总烃 0.1932t/a 0.0132t/a / 0.2064t/a +0.0132t/a 无组织非甲烷总烃 0.1085t/a 0.0035t/a / 0.112t/a +0.0035t/a 有组织甲醛 0.00029t/a 0 / 0.00029t/a 0 无组织甲醛 0.0003t/a 0 / 0.0003t/a 0 有组织苯 / 0 / / 0 无组织苯 / 0 / / 0 有组织氨 / 0 / / 0 无组织氨 / 0 / / 0 有组织VOCs汇总（非甲烷总烃、甲醛） 0.19349t/a 0.0132t/a 0 0.20669t/a +0.0132t/a VOCs汇总（非甲烷总烃、甲醛） 0.30229t/a 0.0167t/a 0 0.31899t/a +0.0167t/a 本项目新增颗粒物排放量为0.020616t/a（其中有组织颗粒物排放量0.0135t/a，无组织颗粒物排放量0.007116t/a）；新增VOCs排放量为0.0167t/a（其中有组织VOCs排放量0.0132t/a，无组织VOCs排放量0.0035t/a）。 该项目替代方案为：新增颗粒物0.020616t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的颗粒物1.2934t/a中调剂；新增VOCs0.0167t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的VOCs1.15964t/a中调剂。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目主要生产汽车空调壳体配件，项目建成后产品数量不变，仍为年产50万套汽车空调壳体。项目建成后全厂产品仍为汽车空调壳体，本项目生产工艺及产污环节与原有工程一致，本项目生产工艺及产污环节如图3所示。 图4 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目新增集中供料系统替代原有人工投料；并新增4台注塑机和1台吹塑机、1台破碎机等生产设备；新增的激光焊、火花机、铣床、平面磨床等设备主要用于维修模具。项目主要生产汽车空调壳体配件，与原有工程产品进行组装后即为汽车空调壳体。项目建成后产品数量不变，仍为年产50万套汽车空调壳体。本项目生产工艺与原有工程生产工艺一致。本项目生产工艺流程简述如下： （1）烘干：本项目原料为聚丙烯+20%滑石粉(PP-TD20)、聚丙烯+40%滑石粉(PP-TD40E)。本项目新增1套集中供料系统替代原有人工投料；建成后全厂原料通过密闭管道从原料箱中吸入注塑机的料仓内，进行烘干（电加热，烘干温度85℃左右，时间10分钟左右，因未达到材料熔点，故无废气产生）除去水分。 （2）注塑成型：烘干后的原料从注塑机料仓进入导流管中加热（电加热，加热温度200℃，时间2-20秒），经加压液体原料注入模具中冷却成型（水冷，冷却水循环使用，不外排）。为满足市场需求，提高产品质量，需将烘干后的部分原料直接输送至吹塑机中进行加热吹塑（电加热，加热温度200℃，时间2-20秒），吹塑后冷却成型（风冷）。 （3）检验装配：成型的半成品经人工检验合格后人工装配，装配过程中需要在连轴处擦涂润滑脂（润滑脂随产品流转），装配后即为成品。不合格产品经破碎机破碎成3mm左右的颗粒后存放进原料箱中经管道抽送进注塑机中回用生产。 设备运行过程中产生噪声；原料上料过程和破碎过程会产生粉尘；注塑和吹塑成型工序中会产生废气；检验装配过程中会产生不合格产品和废润滑脂瓶。本项目冷却水循环利用，不外排；依托厂区原有职工，故不新增职工生活污水。 本项目需定期对模具进行维修，维修内容主要为：利用激光焊进行焊接；利用铣床和平面磨床进行铣削、磨削；利用火花机进行加工和维修模具。在模具维修过程中会产生焊接烟尘、边角料、废焊材、噪声。 主要污染工序： 一、施工期 本项目利用原有厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期 该项目营运期产污环节见下表28。 表28 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 / / / 废气 上料、破碎过程 颗粒物 颗粒物、原有工程粉尘经厂区袋式除尘器除尘后与非甲烷总烃、原有工程有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放 注塑、吹塑过程 非甲烷总烃 模具焊接过程 焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器进行处理 噪声 设备运行 噪声 减振、隔声、距离衰减 固废 检验装配过程 不合格产品 破碎后回用生产 废润滑脂瓶 厂家回收 模具维修过程 边角料 定期外售 废焊材 定期外售 废气处理过程 收集粉尘 定期外售 废催化剂 厂家回收 废活性炭 交由尉氏县利源净化材料有限公司处理 废紫外灯管 由有资质单位处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、破碎过程 | 有组织颗粒物 | 2.18mg/m3、0.1353t/a | 0.22mg/m3、0.0135t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.0071t/a | 0.0071t/a |
|  | 注塑、吹塑过程 | 有组织非甲烷总烃 | 1.08mg/m3、0.0670t/a | 0.21mg/m3、0.0132t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0035t/a | 0.0035t/a |
|  | 模具焊接过程 | 无组织颗粒物 | 0.000016t/a | 0.000016t/a |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 检验装配过程 | 不合格产品 | 1.41t/a | 0（破碎后回用生产） |
|  |  | 废润滑脂瓶 | 10瓶/a | 0（厂家回收） |
|  | 模具维修过程 | 边角料 | 0.001t/a | 0（定期外售） |
|  |  | 废焊材 | 0.25kg/a | 0（定期外售） |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 | 0.1218t/a | 0（定期外售） |
|  |  | 废催化剂 | 0.01t/a | 0（厂家回收） |
|  |  | 废活性炭 | 0.122t/a | 0（交由尉氏县利源净化材料有限公司处理） |
|  |  | 废紫外灯管 | 29根/a | 0（由有资质单位处理） |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为注塑机等，声源强度介于70~80dB(A)之间。项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 主要生态影响 | 本项目利用原有厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此本项目对生态影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用原有厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要来源于上料和破碎过程产生的粉尘，以及注塑和吹塑过程产生的废气（以非甲烷总烃计）、模具焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）上料和破碎过程产生的粉尘 ①原有工程 根据原有工程产排污情况简述可知，原有工程上料工序和破碎工序产生的粉尘量为2.192t/a。设备运行时间为4000h/a，粉尘产生速率为0.548kg/h。 ②本项目 本项目新增原材料主要为聚丙烯+20%滑石粉(PP-TD20)、聚丙烯+40%滑石粉(PP-TD40E)，用量为141t/a。项目不合格产品产生系数参照原有工程环评报告产生系数，即不合格产品产生量为原材料的1%，故产生量为1.41t/a。上料和不合格品破碎过程产生的粉尘产生系数按1‰，则上料工序和破碎工序产生的粉尘量为0.1424t/a。设备运行时间为4000h/a，产生速率为0.0356kg/h。 ③本项目建成后全厂 综上，本项目建成后全厂上料工序和破碎工序产生的粉尘量为2.3344t/a，产生速率为0.5836kg/h。 评价要求：本项目新增的粉碎机上方安装封闭集气罩（新增设1台集气罩，集气罩面积为0.8m2，风速为0.3m/s，风量为864m3/h），与原有工程上料和破碎过程产生的粉尘一同经集气装置（收集效率为95%）进行收集，收集后经袋式除尘器（除尘效率为90%）进行除尘，除尘后与注塑和吹塑废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上；原有工程风量为1.11×104m3/h，本项目破碎、注塑、吹塑工序新增风量4320m3/h，合计风量按1.55×104m3/h），处理后经15m排气筒排放。本项目建成后全厂有组织粉尘排放量为0.2217t/a（即0.0555kg/h），排放浓度为3.58mg/m3；其中本项目有组织粉尘排放量为0.0135t/a（即0.0034kg/h），排放浓度为0.22mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（有组织颗粒物排放限值20mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（有组织颗粒物排放限值10mg/m3）。本项目建成后全厂无组织粉尘排放量为0.1167t/a（即0.0292kg/h），本项目无组织粉尘排放量为0.0071t/a（即0.0018kg/h）。 （2）注塑和吹塑过程产生的废气 ①原有工程注塑废气 依据原有工程竣工验收监测报告可知，原有工程注塑废气（以苯、氨、甲醛和非甲烷总烃计）经收集装置收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，处理后经15m排气筒排放。检测结果如下表： 表29 注塑成型工序废气处理设施进出口检测结果 监测点位 监测项目 注塑废气治理措施（进口） 注塑废气治理措施（出口） 去除率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 废气流量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 废气流量m3/h 非甲烷总烃均值 23.1 0.247 1.07×104 4.4 0.0483 1.11×104 80.3 甲醛均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 / 苯均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 / 氨均值 未检出 / 1.07×104 未检出 / 1.11×104 备注：非甲烷总烃、甲醛、苯、氨检出限分别为0.07mg/m3、0.5mg/m3、0.07mg/m3、0.5mg/m3。参照广东省生态环境厅对“固定污染源监测中未检出污染因子如何计算总量”回复可知，“可参照《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002) 10.5中规定执行，即对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。”且原有环评报告未对苯、氨进行核算分析，故本次评价不再对苯、氨进行总量核算。 经核算，原有工程有组织非甲烷总烃产生量为0.988t/a（即0.247kg/h），排放量为0.1932t/a（即0.0483kg/h）。因有组织甲醛未检出，故本次评价引用原有环评报告中有组织甲醛的产生量和排放量，甲醛产生量为0.0026t/a（即0.00065kg/h），排放量为0.00029t/a（即0.000075kg/h）。 根据原有环评报告可知，原有工程无组织非甲烷总烃排放量为0.1085t/a（即0.0289kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。 ②本项目 本项目新增4台注塑机和1台吹塑机。本项目建成后主要新增原材料为聚丙烯+20%滑石粉(PP-TD20)、聚丙烯+40%滑石粉(PP-TD40E，总用量为141t/a。 原料在注塑机和吹塑机中加热融化冷却成型，加热温度均控制在200℃左右，加热时间均在5-20s左右。本项目注塑工序和吹塑工序加热方式、加热温度及时间与原有工程工艺均一致，故本项目加热成型过程产生的污染物种类和产污系数参照原有工程进行分析。因本项目不新增聚甲醛树脂(POM)、聚己二酰己二胺+30%玻璃纤维(PA66-GF30)原料，故本项目废气不涉及污染物苯、氨、甲醛。本项目废气以非甲烷总烃为主，产污系数按原有环评报告非甲烷总烃产生系数0.5‰计，则本项目废气非甲烷总烃产生量为0.0705t/a；设备运行时间为4000h/a，产生速率为0.0176kg/h。 评价要求在新增的注塑机和吹塑机加热区域上方或侧方安装封闭式集气罩，集气罩收集效率按95%计，则本项目有组织非甲烷总烃产生量为0.0670t/a；产生速率为0.0167kg/h。 ③本项目建成后全厂注塑和吹塑废气 综上，本项目建成后全厂注塑和吹塑废气有组织非甲烷总烃产生量为1.055t/a；产生速率为0.2637kg/h；甲醛产生量为0.0026t/a（即0.00065kg/h）。 评价要求：在注塑机和吹塑机加热区域上方或侧方安装封闭式集气罩（共新增设5台集气罩，每个集气罩面积为0.64m2，风速为0.3m/s，风量为3456m3/h），收集的废气与原有工程废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上；原有工程风量为1.11×104m3/h，本项目破碎、注塑、吹塑工序新增风量4320m3/h，合计风量按1.55×104m3/h。）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放。 非甲烷总烃去除效率类比原有工程实测结果，即80.3%；则本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0132t/a；排放速率为0.0033kg/h；本项目建成后全厂有组织非甲烷总烃排放量为0.2064t/a；排放速率为0.0516kg/h。本项目建成后全厂有组织甲醛排放量不变，仍为0.00029t/a（即0.000075kg/h）。 经核算可知，有组织非甲烷总烃排放浓度为3.33mg/m3，有组织甲醛排放浓度为0.0050mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（非甲烷总烃建议去除率70%）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（非甲烷总烃、甲醛排放浓度分别为60mg/m3、5mg/m3）。 本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.0035t/a（即0.0009kg/h）；原有工程无组织非甲烷总烃排放量为0.1085t/a（即0.0289kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。则本项目建成后全厂无组织非甲烷总烃排放量为0.1120t/a（即0.0298kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。 ③废气处理设施可行性分析 厂区设有一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理设施。目前，原有工程废气进入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理设施中进行处理，处理后经15m排气筒排放。 查阅相关资料，UV光氧催化装置停留时间一般在1.5s以上。本项目建成后全厂所需风量为1.55×104m3/h，则本项目建成后UV光氧催化装置工作区至少在6.46m3以上。原有工程UV光氧催化装置工作区域容积约为5.1m3；不能满足本项目所需。 评价要求，企业在原有工程“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理设施基础上对UV光氧催化装置进行扩容（扩容方案：在原有UV光氧催化设备基础上串联一台UV光氧催化设备，或新增一台UV光氧催化设备替代原有UV光氧催化设备），使UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上。 （3）模具焊接过程产生的焊接烟尘 本项目模具需要定期维修，维修设备为激光焊、火花机、铣床等，激光焊在工作过程中会产生焊接烟尘。根据《焊接车间环境污染与控制技术进展》可知，手工电焊机在使用焊丝进行焊接时，焊接材料的发尘量为5~8g/kg（本评价取8g/kg计）；项目焊丝使用量为5kg/a。故项目维修焊接烟尘产生量为40g/a。维修焊接工序运行时间约100h/a，则烟尘产生速率为0.4g/h。 根据《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）可知，“6.2.3电焊烟气：机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备”。本项目激光焊用于维修模具，故本项目激光焊产生的焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理。 为减少烟尘对厂区、员工及周边环境的不利影响，评价要求企业在车间内配备1台移动式焊接烟尘净化器，直接从维修焊接工作点附近捕集烟气，烟气捕集率按75%计，除尘净化效率按80%计，经计算本项目维修焊接烟尘无组织排放量为16g/a（0.16g/h）。维修焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理后排放。 （4）本项目废气污染物产排情况汇总 本项目建成后全厂废气污染物产排情况汇总如下： 表30 本项目建成后全厂废气污染物产排情况汇总一览表 污染工序 工程名称 污染物 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 上料、破碎过程 原有工程 有组织颗粒物 2.0824 0.5206 33.59 0.2082 0.0521 3.36 无组织颗粒物 0.1096 0.0274 / 0.1096 0.0274 / 本工程 有组织颗粒物 0.1353 0.0338 2.18 0.0135 0.0034 0.22 无组织颗粒物 0.0071 0.0018 / 0.0071 0.0018 / 全厂 有组织颗粒物 2.2177 0.5544 35.77 0.2217 0.0555 3.58 无组织颗粒物 0.1167 0.0292 / 0.1167 0.0292 / 注塑、吹塑过程 原有工程 有组织非甲烷总烃 0.988 0.247 15.82 0.1932 0.0483 3.12 无组织非甲烷总烃 0.1085 0.0289 / 0.1085 0.0289 / 有组织甲醛 0.0026 0.00065 0.04 0.00029 0.000075 0.005 无组织甲醛 0.0003 0.00008 / 0.0003 0.00008 / 有组织苯 / / / / / / 无组织苯 / / / / / / 有组织氨 / / / / / / 无组织氨 / / / / / / 本工程 有组织非甲烷总烃 0.0670 0.0167 1.08 0.0132 0.0033 0.21 无组织非甲烷总烃 0.0035 0.0009 / 0.0035 0.0009 / 全厂 有组织非甲烷总烃 1.0550 0.2637 17.01 0.2064 0.0516 3.33 无组织非甲烷总烃 0.1120 0.0298 / 0.1120 0.0298 / 有组织甲醛 0.0026 0.00065 0.04 0.00029 0.000075 0.005 无组织甲醛 0.0003 0.00008 / 0.0003 0.00008 / 有组织苯 / / / / / / 无组织苯 / / / / / / 有组织氨 / / / / / / 无组织氨 / / / / / / 模具焊接过程 本工程 无组织颗粒物 0.000016 0.00016 / 0.000016 0.00016 / 标准值 有组织颗粒物 / / / / / 10 有组织非甲烷总烃 / / / / / 60 有组织甲醛 / / / / / 5 有组织苯 / / / / / 2 有组织氨 / / / / 4.9 20 本项目非甲烷总烃总排放量为0.0167t/a（产品约为141t/a），单位产品非甲烷总烃排放量为0.118kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）。 （5）大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见下表。 表31 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 10万人 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -19.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、非甲烷总烃、甲醛做为预测因子。 ②评价标准 表32 评价标准汇总一览表 污染物 质量标准限值 取值 颗粒物（PM10） 日平均二级标准（150μg/m3）的三倍值450μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 非甲烷总烃 一次值2mg/m3 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 甲醛 1h平均50µg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D ③污染源调查内容 本次评价对全厂有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见表33、34。 表33 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称 X坐标（m） Y坐标（m） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 废气排放速率(m/s) 烟气出口温度（℃） 年排放小时数（h） 排放 工况 排放速率（kg/h） 废气排气筒 颗粒物 376 297 69 15 0.55 17.08 25 4000 连续 0.0555 非甲烷总烃 0.0516 甲醛 0.000075 表34 无组织排放源污染参数调查清单 面源名称 污染物 X坐标 （m） Y坐标（m） 海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北夹角（º） 面源初始排放高度（m） 年排放 小时数（h） 排放 工况 排放速率（kg/h） 生产车间 颗粒物 354 273 69 104 48 0 8 4000 连续 0.02936 非甲烷总烃 0.0298 甲醛 0.00008 ④预测结果 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，估算模式计算结果见下表。 表35 点源预测模式计算结果表 预测点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贾堤社区 最大落地浓度 废气排气筒 颗粒物 距离m 32 72 48 1 1187 87 预测浓度mg/m3 1.20E-03 1.23E-02 5.87E-03 1.10E-18 1.11E-03 1.28E-02 占标率% 0.27 2.72 1.30 0.00 0.25 2.84 评价等级 二级 非甲烷总烃 距离m 32 72 48 1 1187 87 预测浓度mg/m3 1.12E-03 1.14E-02 5.46E-03 1.02E-18 1.03E-03 1.19E-02 占标率% 0.06 0.57 0.27 0.00 0.05 0.59 评价等级 三级 甲醛 距离m 32 72 48 1 1187 87 预测浓度mg/m3 1.62E-06 1.66E-05 7.93E-06 1.49E-21 1.50E-06 1.73E-05 占标率% 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 评价等级 三级 表36 面源估算模式计算结果表（生产车间） 预测点 方位 距离（m） 颗粒物 非甲烷总烃 甲醛 预测浓度mg/m3 占标率% 预测浓度mg/m3 占标率% 预测浓度mg/m3 占标率% 东厂界 东 1 1.32E-02 2.94 1.34E-02 0.67 3.61E-05 0.07 西厂界 西 1 1.32E-02 2.94 1.34E-02 0.67 3.61E-05 0.07 南厂界 南 1 1.32E-02 2.94 1.34E-02 0.67 3.61E-05 0.07 北厂界 北 1 1.32E-02 2.94 1.34E-02 0.67 3.61E-05 0.07 贾堤社区 西北 1115 1.20E-03 0.27 1.22E-03 0.06 3.28E-06 0.01 周界外浓度最大值 60 2.47E-02 5.48 2.50E-02 1.25 6.72E-05 0.13 评价等级 二级 二级 三级 由以上分析可知，项目为二级评价；大气环境影响评价范围边长取5km。 本项目建成后全厂污染物颗粒物和非甲烷总烃、甲醛无组织浓度在各厂界贡献值均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》；敏感点能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求和河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）非甲烷总烃2.0 mg/m3标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 ⑤大气环境防护距离预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2条规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目属于二级评价，不进行进一步预测与评价，因此不需要设置大气防护距离。 ⑥卫生防护距离预测 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算公式如下： Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中，L—工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——标准浓度限值，mg/m3。 卫生防护距离计算参数及结果见表37。 表37 卫生防护距离计算结果 污染源名称 污染源面源 Qc Cm mg/m3 计算参数 平均风速m/s 卫生防护距离计算值m 卫生防护距离m 卫生防护距离提级m A B C D 颗粒物 生产车间（全厂） 0.02936 0.45 470 0.021 1.85 0.84 2.4 1.670 50 100 非甲烷总烃 0.0298 2 0.288 50 甲醛 0.00008 0.05 0.020 50 由表37可知：本项目生产车间的卫生防护距离为100m。 ⑦全厂环境防护距离 根据原有工程环评报告可知，厂区生产车间的卫生防护距离为100m。综上所述，确定本项目建成后全厂环境防护距离仍为生产车间外100m。根据现场踏勘，本项目防护距离内无环境敏感点，可以满足要求。防护距离图见附图六。 （6）大气污染物排放量核算结果 大气污染物排放量核算结果汇总表见下表： 表38 大气污染物有组织排放量核算结果汇总表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度μg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 废气排气筒排放口 （本项目） 颗粒物 220 0.0034 0.0135 非甲烷总烃 210 0.0033 0.0132 废气排气筒排放口 （本项目建成后全厂） 颗粒物 3580 0.0555 0.2217 非甲烷总烃 3330 0.0516 0.2064 甲醛 5 0.000075 0.00029 苯 / / / 氨 / / / 一般排放口 （全厂） 颗粒物 3580 0.0555 0.2217 非甲烷总烃 3330 0.0516 0.2064 甲醛 5 0.000075 0.00029 苯 / / / 氨 / / / 有组织排放总计 有组织排放总计 （全厂） 颗粒物 3580 0.0555 0.2217 非甲烷总烃 3330 0.0516 0.2064 甲醛 5 0.000075 0.00029 苯 / / / 氨 / / / 表39 大气污染物无组织排放量核算结果汇总表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值μg/m3 生产车间（本项目） 上料、破碎过程 颗粒物 位于封闭式车间 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、豫环攻坚办[2017]162号文、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准 500 0.0071 注塑、吹塑过程 非甲烷总烃 2000 0.0035 模具焊接过程 颗粒物 500 0.000016 生产车间（全厂） 上料、破碎过程 颗粒物 500 0.1167 注塑、吹塑过程 非甲烷总烃 2000 0.1120 甲醛 200 0.0003 苯 100 / 氨 1500 / 模具焊接过程 颗粒物 500 0.000016 无组织排放总计 无组织排放总计 （全厂） 颗粒物 500 0.116716 非甲烷总烃 2000 0.1120 甲醛 200 0.0003 苯 100 / 氨 1500 / 表40 大气污染物年排放量核算汇总表 序号 工程名称 污染物 年排放量t/a 1 本项目 颗粒物 0.020616 非甲烷总烃 0.0167 2 本项目建成后全厂 颗粒物 0.338416 非甲烷总烃 0.3184 甲醛 0.00059 苯 / 氨 / 故本项目颗粒物新增排放量为0.020616t/a（其中有组织0.0135t/a，无组织0.007116t/a），VOCs（包含非甲烷总烃）排放总量为0.0167t/a（其中有组织0.0132t/a，无组织0.0035t/a）。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目冷却水循环利用，不外排；项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，班制和年工作日不变，故不新增生活污水排放量。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于塑料制品制造项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 项目高噪声设备为注塑机等，噪声级在70~80dB(A)之间，为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。采取上述措施后，预计这个整体外1m处噪声值约为45dB(A)。 本项目属于技改项目，因此本项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 根据上述计算公式，本项目噪声对各个厂界的噪声贡献值见表41。 表41 各厂界昼间噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 与厂界距离（m） 1 1 1 1 贡献值 45 45 45 45 背景值 昼间 56.8 55.8 56.4 55.4 夜间 45.2 45.4 44.7 46 预测值 昼间 57.08 56.15 56.7 55.78 夜间 48.11 48.21 47.86 48.54 由上表41可知，项目运行后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，厂界噪声能做到达标排放。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废主要为不合格品产品和废润滑脂瓶、边角料、废焊材、收集粉尘、废催化剂；危险废物主要为废活性炭和废紫外灯管。 （1）一般固废 ①不合格产品 项目在生产过程中会产生一定量的不合格产品，参照原有工程环评报告产生系数，即不合格产品产生量为原材料的1%，产生量约为1.41t/a，不合格产品破碎后回用生产。 ②废润滑脂瓶 项目在生产过程中会产生一定量的废润滑脂瓶，产生量约为10瓶/a，废润滑脂瓶厂家回收。 ③边角料 项目在模具维修过程中会产生边角料，产生量为0.001t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ④废焊材 项目焊丝用量为5kg/a，废焊接材料产生量按5%计算，则废焊丝产量为0.25kg/a，经一般固废间暂存后定期外售。 ⑤除尘过程收集粉尘 项目除尘过程收集的粉尘量约为0.1218t/a，经收集后定期外售。 ⑥废催化剂 项目废气处理装置UV光氧催化装置处理废气，在处理的过程中会产生废催化剂。废催化剂主要成分为纳米TiO2，为固体催化剂，属于一般固废。废催化剂约2-3年更换一次，产生量约为0.01t/a，交由厂家回收。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对上述一般固废进行暂存。本项目产生的一般固废依托原有一般固废暂存间（面积不小于10m2）进行暂存，厂区原有一般固废暂存间已做到防风、防雨、防渗漏等措施。 （2）危险废物 ①废活性炭 项目废气用活性炭吸附处理，处理一段时间后需定期更换，更换下来的废活性炭产生量为0.122t/a，活性炭需要定期更换，更换频次为1次/a，更换下来的活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期交由尉氏县利源净化材料有限公司进行处理（危废委托处置合同见附件7）。 ②废气处理过程产生的废紫外灯管 本项目建成后全厂UV灯管2年更换一次，每次约更换58根，故年产生29根废紫外灯管。根据《国家危险固废名录》（部令第39号）可知，该固废属于危险废物，危险废物类别为“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29，“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，定期交由具有资质的单位处理。 评价要求：企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》的相关要求对上述危废进行暂存。本项目产生的危废经厂区原有危废暂存间（面积5m2）进行暂存。危废暂存间已采取“三防”措施，并设有警示标识，有专门人员负责看管，危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。企业已按照上述措施和要求执行。 本项目营运期后危险废物及危废间基本情况见表42、43。 表42 项目危险废物汇总一览表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49；900-041-49 0.122 t/a 废气处理工序 固态 有机废气、活性炭 有机废气 1年 T/In 经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理 废紫外灯管 HW29；900-023-29 29根/a 固态 汞、玻璃等 汞 2年 T 表43 项目危废暂存间基本情况一览表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 见附图三 5m2 袋装 2t 180d 废紫外灯管 HW29 900-023-29 袋装 40根 180d 综上，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 5、土壤环境影响分析 本项目属于塑料制品制造业，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于“制造业”“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，属于III类项目。 本项目占地面积为5000m2，属于小型规模。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号，则本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 6、本工程技改完成后全厂污染物产排情况 本项目技改完成后全厂污染物产排情况详见表44。 表44 本项目技改完成后全厂污染物产排一览表 污染物 产污环节 污染因子 原有工程排放量(t/a) 本工程排放量(t/a) 以新带老削减量(t/a) 本工程完成后全厂污染物排放量(t/a) 排放增减量(t/a) 废气 破碎、上料工序 有组织颗粒物 0.2082 0.0135 / 0.2217 +0.0135 无组织颗粒物 0.1096 0.0071 / 0.1167 +0.0071 注塑、吹塑过程 有组织非甲烷总烃 0.1932 0.0132 / 0.2064 +0.0132 无组织非甲烷总烃 0.1085 0.0035 / 0.1120 +0.0035 有组织甲醛 0.00029 / / 0.00029 0 无组织甲醛 0.0003 / / 0.0003 0 有组织苯 / / / / 0 无组织苯 / / / / 0 有组织氨 / / / / 0 无组织氨 / / / / 0 模具焊接过程 无组织颗粒物 / 0.000016 / 0.000016 +0.000016 颗粒物合计 0.3178 0.020616 / 0.338416 +0.020616 VOCs汇总（非甲烷总烃、甲醛） 0.30229 0.0167 / 0.31899 0.0167 废水 生活污水 废水量 160 / / 160 0 COD 0.008 / / 0.008 0 NH3-N 0.0008 / / 0.0008 0 TP 0.0001 / / 0.0001 0 固废 检验装配过程 不合格产品 0 0 / 0 0 废润滑脂瓶 0 0 / 0 0 模具维修过程 边角料 0 0 / 0 0 废焊材 0 0 / 0 0 废气处理过程 收集粉尘 0 0 / 0 0 废催化剂 0 0 / 0 0 废活性炭 0 0 / 0 0 废紫外灯管 0 0 / 0 0 7、选址合理性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号。根据现场踏勘，本项目东侧为豫新汽车热管理科技有限公司车间；南侧为道路，隔路为新乡豫新车辆换热设备有限公司3#厂房（冷凝器、蒸发器车间）；西侧为道路，隔路为中航工业；北侧为道路，隔路为新乡豫新车辆换热设备有限公司1#厂房（汽车换热设备车间）。距本项目最近敏感点为项目西北侧约1115m的贾堤社区；距本项目最近河流为项目北侧约800米的大沙河。 根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 8、总量控制分析 本项目为技改项目。 （1）废气 ①原有工程 原有工程废气主要来源于破碎工序和上料工序产生的粉尘，以及注塑成型工序产生的废气。上料和破碎过程产生的粉尘经集气装置进行收集，收集后经袋式除尘器进行除尘，除尘后与注塑过程产生的废气一同进入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m排气筒排放。 有组织粉尘排放量为0.2082t/a，无组织粉尘排放量为0.1096t/a；有组织非甲烷总烃排放量为0.1932t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.1085t/a；有组织甲醛排放量为0.00029t/a，无组织甲醛排放量为0.0003t/a。 ②本工程 本项目废气气主要来源于上料和破碎过程产生的粉尘，以及注塑和吹塑过程产生的废气（以非甲烷总烃计）、模具焊接过程产生的焊接烟尘。上料和破碎过程产生的粉尘与原有工程上料和破碎过程产生的粉尘一同经集气装置进行收集，收集后经袋式除尘器进行除尘，除尘后与本项目和原有工程注塑和吹塑有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）处理，处理后经15m排气筒排放。模具焊接过程产生的焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理后排放。 本项目有组织粉尘排放量为0.0135t/a（即0.0034kg/h），无组织粉尘排放量为0.0071t/a（即0.0018kg/h）；有组织非甲烷总烃排放量为0.0132t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.0035t/a；焊接烟尘无组织排放量为16g/a，即0.000016t/a。 ③本工程建成后全厂 综上，本项目建成后全厂上料和破碎过程有组织粉尘排放量为0.2217t/a，无组织粉尘排放量为0.1167t/a；注塑和吹塑过程有组织非甲烷总烃排放量为0.2064t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.112t/a；有组织甲醛排放量为0.00029t/a，无组织甲醛排放量为0.0003t/a。 模具焊接过程产生的焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理后排放。焊接烟尘无组织排放量为16g/a，即0.000016t/a。 （2）废水 ①原有工程 原有项目生产用水循环使用，不外排；因此原有项目废水主要为职工生活污水。根据原有项目环评报告可知，生活污水产生量为0.64m3/d（160m3/a）。污水污染物排放总量为COD0.008t/a，氨氮0.0008t/a，TP0.0001t/a。 ②本工程 本项目冷却水循环利用，不外排；项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，班制和年工作日不变，故不新增生活污水排放量。 ③本项目建成后全厂 本项目建成后全厂冷却水循环利用，不外排；项目职工人数不变，生活污水量不变，仍为0.64m3/d（160m3/a）。污水污染物排放总量为COD0.008t/a，氨氮0.0008t/a，TP0.0001t/a。 （3）汇总 本项目总量控制指标汇总如下： 表45 本项目总量控制指标汇总一览表 污染因子 现有工程排放量 本工程排放量 以新带老削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 COD 0.008t/a 0 / 0.008t/a 0 NH3-N 0.0008t/a 0 / 0.0008t/a 0 TP 0.0001t/a 0 / 0.0001t/a 0 有组织颗粒物 0.2082t/a 0.0135t/a / 0.2217t/a +0.0135t/a 无组织颗粒物 0.1096t/a 0.007116t/a / 0.116716t/a +0.007116t/a 颗粒物合计 0.3178t/a 0.020616t/a / 0.338416t/a +0.020616t/a 有组织非甲烷总烃 0.1932t/a 0.0132t/a / 0.2064t/a +0.0132t/a 无组织非甲烷总烃 0.1085t/a 0.0035t/a / 0.112t/a +0.0035t/a 有组织甲醛 0.00029t/a 0 / 0.00029t/a 0 无组织甲醛 0.0003t/a 0 / 0.0003t/a 0 有组织苯 / 0 / / 0 无组织苯 / 0 / / 0 有组织氨 / 0 / / 0 无组织氨 / 0 / / 0 有组织VOCs汇总（非甲烷总烃、甲醛） 0.19349t/a 0.0132t/a 0 0.20669t/a +0.0132t/a VOCs汇总（非甲烷总烃、甲醛） 0.30229t/a 0.0167t/a 0 0.31899t/a +0.0167t/a 备注：原有工程竣工验收监测报告苯、氨实测浓度均为未检出。参照广东省生态环境厅对“固定污染源监测中未检出污染因子如何计算总量”回复可知，“可参照《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002) 10.5中规定执行，即对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。”故本次评价不再对苯、氨进行总量核定。 从上表可知，本项目新增颗粒物排放量为0.020616t/a（其中有组织颗粒物排放量0.0135t/a，无组织颗粒物排放量0.007116t/a）；新增VOCs排放量为0.0167t/a（其中有组织VOCs排放量0.0132t/a，无组织VOCs排放量0.0035t/a）。 该项目替代方案为：新增颗粒物0.020616t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的颗粒物1.2934t/a中调剂；新增VOCs0.0167t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的VOCs1.15964t/a中调剂。 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： ①加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 ②加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 ③环保负责人员应加强环保管理工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规，判断环境质量现状，评价环保设置效果及环保管理的重要手段。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）内容，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。待相关行业排污单位自行监测技术指南发布后从其规定。 表46 全厂环境监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废气 废气排气筒排放口 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯、氨 1次/年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 厂界无组织 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯、氨 1次/年 噪声 厂界 dB（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 10、排污许可证申领 目前，该企业已于2020年5月29日申领了排污许可证，登记编号为：91410700MA44NB8P9P001W。 根据《排污许可管理办法（试行）》（2019年修订），第四十三条 在排污许可证有效期内，下列与排污单位有关的事项发生变化的，排污单位应当在规定时间内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请：（三）排污单位在原场址内实施新建、改建、扩建项目应当开展环境影响评价的，在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内。 评价要求：企业在取得本项目环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请。 11、环保投资估算 建设项目总投资200万元，其中环保投资8万元，占总投资的4.0%，具体内容见下表47。 表47 环保投资一览表 内容 产污环节 污染物 治理措施 环保投资 废气 上料、破碎过程 颗粒物 颗粒物、原有工程粉尘经厂区袋式除尘器除尘后与非甲烷总烃、原有工程有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放 5 注塑、吹塑过程 非甲烷总烃 模具焊接过程 焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器进行处理 固废 检验装配过程 不合格产品 破碎后回用生产 0.5 废润滑脂瓶 厂家回收 模具维修过程 边角料 定期外售 废焊材 定期外售 废气处理过程 收集粉尘 定期外售 废催化剂 厂家回收 废活性炭 交由尉氏县利源净化材料有限公司处理 废紫外灯管 由有资质单位处理 噪声 生产设备 噪声 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 0.5 管理 根据《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）等文件，按照环保要求安装VOCs排放自动监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。 2 合计 8 12、环保验收内容 本项目环保设施验收清单见下表48。 表48 项目环保设施验收一览表 类别 污染源 治理措施 验收内容 验收标准 废气 上料、破碎过程颗粒物；注塑、吹塑过程非甲烷总烃 颗粒物、原有工程粉尘经厂区袋式除尘器除尘后与非甲烷总烃、原有工程有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放 新增6台集气罩+依托原有袋式除尘器+扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（扩容方案：在原有UV光氧催化设备基础上串联一台UV光氧催化设备，或新增一台UV光氧催化设备替代原有UV光氧催化设备，使UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）+原有1根15m排气筒 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 模具焊接过程焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器进行处理 1台移动式焊接烟尘净化器 固废 不合格产品 破碎后回用生产 依托1间一般固废暂存间10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废润滑脂瓶 厂家回收 边角料 定期外售 废焊材 定期外售 收集粉尘 定期外售 废催化剂 厂家回收 废活性炭 交由尉氏县利源净化材料有限公司处理 依托1间危废暂存间5m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其修改单 废紫外灯管 由有资质单位处理 噪声 生产设备 减震垫及减震基础购置；厂房隔声 基础减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 管理 根据《关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）等文件，按照环保要求安装VOCs排放自动监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，监测因子VOCs。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、破碎过程 | 颗粒物 | 颗粒物、原有工程粉尘经厂区袋式除尘器除尘后与非甲烷总烃、原有工程有机废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | 注塑、吹塑过程 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 模具焊接过程 | 焊接烟尘 | 经移动式焊接烟尘净化器进行处理 |  |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 检验装配过程 | 不合格产品 | 破碎后回用生产 | 妥善处置 |
|  |  | 废润滑脂瓶 | 厂家回收 | 妥善处置 |
|  | 模具维修过程 | 边角料 | 定期外售 | 妥善处置 |
|  |  | 废焊材 | 定期外售 | 妥善处置 |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 | 定期外售 | 妥善处置 |
|  |  | 废催化剂 | 厂家回收 | 妥善处置 |
|  |  | 废活性炭 | 交由尉氏县利源净化材料有限公司处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废紫外灯管 | 由有资质单位处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是注塑机等设备运行噪声。由于项目生产均采用隔声减振措施，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用原有厂房进行生产，因此不再对施工期进行影响分析。项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化，因此不会对周围生态环境造成影响。 |

结论与建议

1、项目概况 本项目为新乡市泽瑞汽车模塑有限公司“新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体技改项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号。项目总投资为200万元，其中环保投资8万元，占总投资的4.0%。厂区原有劳动定员40人，实行2班生产，每班工作8小时，年工作日250天，全厂职工均不在厂区食宿。本项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，工作班制和年工作日不变。 2、可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号。根据《新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）总体规划（2009-2020）》（详见附图一），本项目用地属于工业用地。 项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）废气 本项目废气主要来源于上料和破碎过程产生的粉尘，以及注塑和吹塑过程产生的废气（以非甲烷总烃计）、模具焊接过程产生的焊接烟尘。 上料和破碎过程产生的粉尘以及注塑和吹塑过程产生的废气 本项目上料工序和破碎工序产生的粉尘量为0.1424t/a。本项目建成后全厂上料工序和破碎工序产生的粉尘量为2.3344t/a，产生速率为0.5836kg。本项目新增的粉碎机上方安装封闭集气罩，与原有工程上料和破碎过程产生的粉尘一同经集气装置（收集效率为95%）进行收集，收集后经袋式除尘器（除尘效率为90%）进行除尘，除尘后与注塑和吹塑废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上；合计风量按1.55×104m3/h），处理后经15m排气筒排放。本项目建成后全厂有组织粉尘排放量为0.2217t/a（即0.0555kg/h），排放浓度为3.58mg/m3；其中本项目有组织粉尘排放量为0.0135t/a（即0.0034kg/h），排放浓度为0.22mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（有组织颗粒物排放限值20mg/m3）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（有组织颗粒物排放限值10mg/m3）。本项目建成后全厂无组织粉尘排放量为0.1167t/a（即0.0292kg/h），本项目无组织粉尘排放量为0.0071t/a（即0.0018kg/h）。 本项目废气非甲烷总烃产生量为0.0705t/a，有组织非甲烷总烃产生量为0.0670t/a；本项目建成后全厂注塑和吹塑废气有组织非甲烷总烃产生量为1.055t/a；产生速率为0.2637kg/h；甲醛产生量为0.0026t/a（即0.00065kg/h）。评价要求：在注塑机和吹塑机加热区域上方或侧方安装封闭式集气罩，收集的废气与原有工程废气一同进入扩容后的“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（UV光氧催化装置工作区域容积在6.46m3以上；合计风量按1.55×104m3/h）进行处理，处理后经原有15m排气筒排放。非甲烷总烃去除效率类比原有工程实测结果，即80.3%；则本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0132t/a；排放速率为0.0033kg/h；本项目建成后全厂有组织非甲烷总烃排放量为0.2064t/a；排放速率为0.0516kg/h。本项目建成后全厂有组织甲醛排放量不变，仍为0.00029t/a（即0.000075kg/h）。经核算可知，有组织非甲烷总烃排放浓度为3.33mg/m3，有组织甲醛排放浓度为0.0050mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）标准（非甲烷总烃建议去除率70%）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（非甲烷总烃、甲醛排放浓度分别为60mg/m3、5mg/m3）。本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.0035t/a（即0.0009kg/h）；原有工程无组织非甲烷总烃排放量为0.1085t/a（即0.0289kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。则本项目建成后全厂无组织非甲烷总烃排放量为0.1120t/a（即0.0298kg/h），无组织甲醛排放量为0.0003t/a（即0.00008kg/h）。 参照广东省生态环境厅对“固定污染源监测中未检出污染因子如何计算总量”回复可知，“可参照《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002) 10.5中规定执行，即对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。”故本次评价不再对苯、氨进行总量核定。 ②模具焊接过程产生的焊接烟尘 模具焊接过程产生的焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理后排放。焊接烟尘无组织排放量为16g/a，即0.000016t/a。 （2）废水 本项目冷却水循环利用，不外排；项目依托厂区原有职工，不新增职工人数，班制和年工作日不变，故不新增生活污水排放量。 （3）噪声 项目营运期高噪声设备为注塑机等，噪声级在70~80dB(A)之间，经采取一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。环评建议加强高噪声设备减震以及日常维护等措施，使之处于良好的运转状态，周围200m范围内无敏感点，因此本项目生产对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物 不合格产品产生量约为1.41t/a，破碎后回用生产；废润滑脂瓶产生量约为10瓶/a，由厂家回收；边角料产生量为0.001t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；废焊丝产量为0.25kg/a，经一般固废间暂存后定期外售；除尘过程收集的粉尘量约为0.1218t/a，经收集后定期外售；废催化剂产生量约为0.01t/a，交由厂家回收。 废活性炭产生量为0.122t/a，定期交由尉氏县利源净化材料有限公司进行处理（危废委托处置合同见附件7）；本项目建成后全厂年产生29根废紫外灯管，定期交由具有资质的单位处理。 （5）土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别注1可知，本项目属于III类项目。本项目属于小型规模；所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不再对土壤环境进行影响评价。 4、总量控制指标 本项目新增颗粒物排放量为0.020616t/a（其中有组织颗粒物排放量0.0135t/a，无组织颗粒物排放量0.007116t/a）；新增VOCs排放量为0.0167t/a（其中有组织VOCs排放量0.0132t/a，无组织VOCs排放量0.0035t/a）。 该项目替代方案为：新增颗粒物0.020616t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的颗粒物1.2934t/a中调剂；新增VOCs0.0167t/a从河南省兴阳机械制造有限公司削减的VOCs1.15964t/a中调剂。 5、建议 （1）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （4）认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时组织环保验收。 6、环评总结论 本项目为新乡市泽瑞汽车模塑有限公司“新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体技改项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）纬七路9号，选址符合相关规划要求。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市汇能环保技术有限公司 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日