建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    新乡市起重设备厂有限责任公司

年产400套风电塔筒项目

建设单位：    新乡市起重设备厂有限责任公司

编制日期：          二零二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 |
| 建设单位联系人 | 梁福民 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园 |
| 地理坐标 | （ 114 度 05 分 31.51 秒， 35 度 17 分 08.04 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3415 风能原动设备制造 | 建设项目 行业类别 | 69、锅炉及原动设备制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资 占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ■否 (是： | 用地面积（m2） | 35000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《新乡工业产业集聚区发展规划》（2009~2020）集聚区发展规划由北京中华建规划设计研究院有限公司编制完成。 根据土地使用证书（新国用2012第06003号，见附件3）可知，本项目属于工业用地。根据建设工程规划许可证（建字第410700201500009号，见附件4）可知，本项目符合城乡规划要求。根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》（见附图2）可知，本项目属于工业用地，属于装备制造业产业用地。故本项目符合新乡工业产业集聚区的用地规划、产业发展规划和总体规划。 |
| 规划环境影响评价情况 | 《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》、河南省生态环境厅、豫环函（2020）105号 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表1 与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以上（含 级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“限制类”或“淘汰类”，为“鼓励类”，项目符合国家产业政策，不属于园区禁止发展项目。 符合 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； 本项目位于装备制造业用地。 / 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆 气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造业用地。 / 装备制造区：鼓励超高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器 直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造业用地用地，属于通用设备制造项目，但不属于鼓励类。本项目不涉及喷涂和喷漆。 符合 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目位于装备制造业用地。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，本项目生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求。 符合 生 规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目为扩建项目，符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中无外排生产废水，产生的废气经处理后达标排放，能达到国内同行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目不涉及VOCs。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》（见附图2）可知，项目所占用地为工业用地。 符合 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。本项目与环境准入负面清单对比分析如下： 表2 新乡经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目位于装备制造业用地。 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造业用地。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造业用地，生产工艺不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于装备制造业用地。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 本项目位于装备制造业用地。 ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目为扩建项目，生产过程中无外排生产废水，产生的废气经处理后达标排放。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； 本项目不属于高毒、高污染项目。 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零 件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 本项目不属于塑料制品项目。 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 由上表可知，本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中的项目。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”相符性分析见下表。 表3 本项目与“三线一单”符合性分析 类别 内容 本项目相符性 对比结果 生态红线 （1）禁止建设区 园区规划内的禁止建设区为：新长北线城市景观带，红线外两侧各控制75米；大沙河景观绿化带，河口线外两侧各控制50米；济东高速生态防护林带，两侧各控制100米；东三干河口线外各控制40米。 在区内建设项目大气环境防护距离范围内，不得新建医院、学校、居住、行政办公等环境敏感目标。 （2）限制建设区 规划区内街头绿地、中心绿地、道路、停车场、广场。 （3）适宜建设区 大沙河以东、以南区域。 根据园区规划产业布局、现有企业及环境敏感点分布情况，贾堤社区西侧紧邻的规划用地性质为工业用地，现状企业为新乡景弘印染有限公司，评价建议贾堤社区与新乡景弘印染有限公司之间设置20m绿化防护带，通过设置一定的防护绿化带，减轻工业对贾堤社区的不利影响；新建涉气项目必须满足卫生防护距离以及大气环境防护距离要求。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，根据土地使用证书（新国用2012第06003号，见附件3）可知，本项目属于工业用地。根据建设工程规划许可证（建字第410700201500009号，见附件4）可知，本项目符合城乡规划要求。根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》（见附图2）可知，本项目属于工业用地，属于装备制造业产业用地。故本项目符合新乡工业产业集聚区的用地规划、产业发展规划和总体规划。 符合 环境质量底线 规划范围内大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；地表水大沙河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，东孟姜女河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求；声环境质量规划范围内工业区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2、3、4类标准；地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。规范范围内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。 根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，除SO2达标外，其他因子均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。地表水引用新乡市环境监测站对园区水花堡桥断面2021年3月的监测数据，NH3-N、COD、TP均达标；企业委托河南鼎泰检测技术有限公司对厂区内进行了背景值的土壤监测，检测结果表明，企业厂区内的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 符合 资源利用上线 水资源利用上线：单位工业增加值新鲜水耗≤9m3/万元，工业用水重复利用率≥75%；土地利用资源上限：单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2；能源：单位工业增加值综合能耗≤0.46吨标煤/万元。 本项目充分利用现有公用和辅助工程，营运期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 综上，本次工程符合“三线一单”的相关要求。 2、项目建设与产业政策相符性分析 本项目为新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目，对比《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目的产业政策相符性分析见下表3。 表4 产业政策相符性分析 类别 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 30、智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊接设备、搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源 不涉及 不属于鼓励类 限制类 十一、机械 49、动圈式和抽头式手工焊丝弧焊机 不涉及 不属于限制类 淘汰类 落后生产工艺装备 一、落后生产工艺装备（十）机械 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 21、磁放大器式弧焊机 不涉及 不属于淘汰类 落后产品 （七）机械 32、3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机 不涉及 经以上对比分析，本项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局备案（见附件2），项目代码：2020-410772-33-03-094553。 3、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表5。 表5 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园 属于 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区 不属于 新乡市集中水源地保护区名录 新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 本项目位于新乡县古固寨镇水厂地下水井群饮用水源保护区的西南8.7km 本项目不在水源地保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产） 本项目为通用设备制造项目 项目为一类工业 由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。故应参照工业准入优先区的环境准入政策执行。 按照《实施细则》的要求，本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表6。 表6 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园 新乡经济技术开发区 环境准入政策： 1. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为通用设备制造项目，属于一类工业项目。 3、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 符合环境准入条件 由表5可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表7 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 5、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动实施方案》）对照分析见下表。 表8 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别 综合治理要求 项目情况 符合性 严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 本项目属于扩建项目，属于通用设备制造业，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。 不涉及 加快化解过剩产能 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。 本项目属于通用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。 不涉及 推进重点行业提标治理 2018年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目属于通用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。 不涉及 强化工业料堆场扬尘整治 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目属于通用设备制造业，不涉及扬尘的料堆场。 不涉及 加大工业涂装VOCs治理力度 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。 本项目属于通用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。 不涉及 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关内容。 6、与新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的对照分析 表9 本项目情况与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对照一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.6材料表面打磨粉尘防治 金属、石材和其它各类材质制品的构件，表面打磨必须固定工位，不得在车间或露天随意选取位置进行表面打磨。固定工位要安装顶吸法或侧吸法集气罩，位于密封房间内必须保持车间负压，含粉尘气体经过袋式除尘器进行净化处理。 本项目下料、焊接和打磨工位固定，下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放。喷砂工序粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放； 相符 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。 七、无组织废气收集排气筒高度要求 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求外，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低于15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。 本项目有组织废气均经15米排气筒排放。 相符 由上表可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的相关要求。 7、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表10 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于通用设备制造业，主要产品为风电塔筒，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。 不涉及 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责） 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十、通用设备制造业34，83款中“锅炉及原动设备制造341”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 8、本项目与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕61号）的对照分析 本项目建设与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕61号）的相关内容对比情况见下表： 表11 与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〔2020〕61号文的对照分析 《攻坚行动方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （八）推进清洁取暖散煤替代工程 坚持“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”，按照“以气定改、以供定需、先立后破”的原则，集中资源大力推进散煤治理。 本项目属于通用设备制造业，生产过程中不使用煤。 不涉及 （十一）有序实施钢铁行业超低排放改造 各地要按照生态环境部等5部门联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，增强服务意识，协调组织相关资源，帮助钢铁企业因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术路线，为企业超低排放改造尤其是清洁运输等提供有利条件。 本项目属于通用设备制造业，不属于钢铁行业。 不涉及 （十二）推进“公转铁”重点工程 加快砂石、火电、钢铁、焦化、铝冶炼、黑色金属矿采选和非金属矿采选等运输量较大行业企业的铁路专用线建设。各地要研究砂石骨料行业运输结构调整政策措施，推进砂石行业清洁运输。提升铁路货运量，具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，煤炭、焦炭、铁矿石等大宗货物铁路运输比例原则上达到80%以上。 本项目属于通用设备制造业，不属于运输量较大行业企业。 不涉及 （十四）落实产业结构调整要求。 各地要按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。 本项目属于通用设备制造业，不属于过剩产能和落后产能。 不涉及 （十五）深入开展锅炉、炉窑综合整治。 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年12月底前，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉基本淘汰，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；在保证电力、热力供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 本项目在生产的过程中不涉及锅炉。 不涉及 落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快推动铸造行业5吨/小时以下短炉龄冲天炉改为电炉，鼓励铸造行业10吨/小时及以下冲天炉改为电炉；加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉；依法全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能；依法淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气发生炉；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送。 本项目在生产的过程中不涉及窑炉。 不涉及 （十六）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。 本项目生产过程中不涉及挥发性有机物（VOCs）。 不涉及 由上表可知，本项目符合《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕61号）的相关规定。 9、本项目与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 本项目建设与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关内容对比情况见下表： 表12 与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的对照分析 《攻坚行动方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）坚决淘汰落后产能 2.严格淘汰标准 严格按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》要求，依法依规强力推进落后产能淘汰工作，按要求拆除或封存生产设备。 4.严格行业准入 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 本项目属于通用设备制造业，不属于过剩产能、落后产能和淘汰类。生产过程中不涉及煤气发生炉和燃煤锅炉。 不涉及 （八）深入开展锅炉、炉窑综合整治 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年10月底前，全省35-65蒸吨/时燃煤 锅炉、生物质锅炉（含生物质电厂）全部实施超低排放改造；2020年年底前，35蒸吨/时及以下的燃煤锅炉基本淘汰；全省燃油（含醇基燃料）锅炉、燃气锅炉及燃气直燃机基本完成低氮改造；在保证热源供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》 （环大气〔2019〕56号）《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），依法全面淘汰砖瓦轮窑、化肥行业固定床间歇式煤气发生炉、炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉等落后产能。全面加强建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，2020年年底前，各地开展一轮无组织排放排查整治，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送。 本项目属于通用设备制造业，生产过程中不涉及锅炉。 不涉及 （九）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》及《河南省重点行业挥发性有机物控制技术指南》《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》《河南省印刷工业挥发性有机物排放标准》，持续推进 VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年10月份，各地要组织开展一次工业涂装工序、印刷工业挥发性有机物排放标准专项执法检查。各地要在2020年年底前，指导在国家夏季臭氧污染防治强化监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，制定整改方案；组织开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，建立管理清单。2021年3月底前，对排查出的旁路进行分析论证，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管。 本项目生产过程中不涉及挥发性有机物（VOCs）。 不涉及 （十）落实扬尘污染管控措施 紧紧围绕建筑施工、交通运输、矿山开采、农业耕作等关键领域，健全标准规范，强化制度执行，切实管住扬尘污染源头。加强施工扬尘控制，严格执行施工过程“六个百分之百”，严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设工作，实现储运设备联网接入“两个禁止”平台，实行动态监管。 本项目利用现有厂房进行生产，不涉及施工期。 不涉及 由表可知，本项目符合《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办[2020]46号）的相关规定。 10、本项目与《关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）的对照分析 本项目建设与河南省生态环境厅《关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）的相关内容对比情况见下表： 表13 与豫环文[2021]59号文的对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）有组织排放 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求）。 本项目属于通用设备制造业，生产过程中不涉及锅炉和窑炉。 不涉及 （二）无组织排放 无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。 本项目下料、焊接和打磨工位固定，并位于封闭的生产车间； 符合 （二）大力提升有组织排放治理水平 各省辖市（含济源示范区，下同）生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。 本项目下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放。喷砂工序粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放； 符合 （三）强力推进无组织排放治理效果 各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 符合 （四）认真贯彻落实排污许可管理条例 各省辖市生态环境局督促各排污单位严格落实《排污许可管理条例》要求，规范排污单位自行监测、台账记录、执行报告。加大排污许可证后监管执法力度，严厉查处、依法打击、公开曝光无证排污和不按证排污等违法行为，倒逼排污单位落实主体责任，切实做到持证排污、按证排污。严格落实“谁核发、谁监管”原则，统筹做好发证和执法监管工作，确保实现固定污染源持证排污动态全覆盖。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十、通用设备制造业34，83款中“锅炉及原动设备制造341”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。 符合 （五）加强监测监控设施安装与管理 各省辖市生态环境局要按照《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省2020年污染源自动监控设施建设方案的通知》（豫环办〔2020〕14号）要求，对照本次梳理的污染源排放清单，做好辖区内污染源自动监控设施建设的查漏补缺工作，督促指导采用氨法脱硫、氨法脱硝的企业废气排放口安装氨气自动监控设施，对各类工业企业污染防治设施实现分表记电，做到污染源自动监控设施能装尽装、能联尽联，实现污染源自动监控动态全覆盖。进一步规范和加强污染源在线监控和手工监测数据质量管理，严厉打击企业数据造假行为，对在线监控数据弄虚作假的行为坚持“零容忍”，对实施参与篡改、伪造数据或者干扰在线监控设施正常运行的人员依法追究刑事责任。 本项目属于通用设备制造业，不需要安装在线监控设备。 符合 由上表可知，本项目符合河南省生态环境厅《关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）的相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设情况 表14 项目工程组成一览表 序号 项目 工程名称 规模 1 主体工程 生产车间 1层，建筑面积11600m2，利用现有厂房 喷砂车间 1层，建筑面积1400m2，利用现有喷砂车间 2 辅助工程 办公室 依托现有办公室，面积5000m2， 产品存放区 露天存放，面积22000m2，利用现有空地 3 公用工程 供电 市政电网供电 供水 市政管网供水 4 环保工程 废气治理 下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放； 焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放； 喷砂工序粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放； 废水治理 本项目利用原有职工，不新增职工人数，不新增生活污水；现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂 固废治理 30m2的一般固废暂存间 2、产品方案及产品标准 本项目为新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目，产品为风电塔筒，产品方案如表15所示。 表15 项目产品方案一览表 序号 名称 现有工程 本项目 扩建完成后全厂 规格 年产量 年产量 年产量 1 高精度同步桥式起重机（包含表面喷漆） 150台/a / 150台/a 用于起重 2 风电塔筒 / 400套/a 400套/a 用于组装风电塔 3、主要生产设备 本项目为新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目，本项目主要设备见表16。 表16 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 现有工程 本项目新增设备 扩建后全厂设备 备注 规格/型号 数量 规格/型号 数量 1 数控切割机 CNC-CG40 6台 CNC-CG40 2台 8台 火焰切割，用于切割钢板，切割面9m*4m 2 数控等离子切割机 HCG4040 2台 / / 2台 用于切割钢板 3 数控开卷校平剪切生产线 TDT44-16×2000 1台 / / 1台 用于剪切钢板 4 钢材预处理线 FTB-3000-00 1台 / / 1台 用于钢板预处理 5 电焊机 BX1-500 22台 / / 22台 用于焊接 6 电焊机 BX1-500-2 20台 / / 20台 用于焊接 7 磁力钻 JC1-32A 2台 / / 2台 用于打孔 8 仿形割 CG2-150 2台 / / 2台 用于切割 9 空压机 V1.6 1台 / / 1台 / JN132-8 1台 / / 1台 10 电动双梁桥式起重机 / 23台 / / 23台 用于搬运工件 11 油压机 250T 1台 / / 1台 用于压制钢板 12 带锯床 / 4台 / / 4台 用于切割钢板 13 母线槽 / 1套 / / 1套 用于辅助切割 14 喷漆机 MZ-1000/80KW 2台 / / 2台 用于喷漆 15 喷砂机 RJAC-05B 1台 / / 1台 依托现有喷砂机，用于喷砂 16 数控切割机 / / / 16套 16套 用于定位组装 17 组队机 / / / 2台 2台 18 卷板机 / / / 2台 2台 用于卷圆 19 二保焊机 / / / 8台 8台 用于焊接 20 埋弧焊机 / / / 17台 17台 用于焊接 21 气刨焊机 / / / 4台 4台 用于焊接 22 焊接平台 / / / 5台 5台 用于焊接 23 角磨机 手持式 36个 手持式 34个 70个 用于打磨焊接口 24 行车 / 78台 / 6台 84台 用于搬运工件 25 检测设备 / / / 若干 若干 用于检测设备 4、主要原辅材料消耗量 表17 本项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号 原材料名称 年用量 备注 1 钢板 60000t/a 外购，30-50mm 2 法兰 4800t/a 外购，50mm 3 焊条 300t/a 外购，4.0mm 4 焊丝 360t/a 外购，1.6mm 5 焊剂 180t/a 外购，SJ101 6 钢砂 90t/a 外购 7 二氧化碳保护气体 1200瓶/a 外购，用于焊接 8 氧气 8400瓶/a 外购，用于火焰切割 9 乙炔 4800瓶/a 外购，用于火焰切割 10 角磨片 3万片/a 外购，用于打磨 11 水 / 市政管网供水 12 电 270万kW·h/a 市政电网供电 5、劳动定员与制度 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程职工人数为350人，每天工作8小时，年工作300天。本项目利用原有职工，不新增职工人数，工作制度不变。 6、公用设施 供水：本项目利用原有职工，不新增职工人数，故不新增用水量，现有工程用水主要是职工生活用水，由自来水厂提供，能够满足生活需求。 排水：新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂。 供电：本项目用电量约为270万kW·h/a，由市政电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。 依托工程：本项目利用现有厂房及场地进行建设，依托原有的办公楼、公用辅助设施。 7、项目周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目利用厂区内现有的厂房及场地进行生产，新乡市起重设备厂有限责任公司厂界东侧为经十一路，隔经十一路为河南三元能源科技有限公司、豫飞重工办公区和延津县人民医院榆东分院；南侧为新长大道，隔新长大道为科隆制冷和新乡新奥清洁能源有限公司；西侧为榆东路，隔榆东路为空地和河南凯宝化工有限公司；北侧为新乡市豫飞机械制造股份有限公司。项目周围主要环境敏感点为；东侧30m处的延津县人民医院榆东分院，东南侧215m处的沙门村，南侧780m处的大杨庄村。距离项目最近的地表水体为北侧约1830m处的大沙河。周围环境示意图见下图1及附图四： 图1 项目周围环境图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、生产工艺流程及产污环节图 G：废气、N：噪声、S：固废 图2 工艺流程及产污环节示意图 （1）下料 根据设计图纸和产品要求，需要利用数控切割机对钢板进行切割。此工序主要污染物为切割烟尘、边角料、噪声。 （2）开坡口 根据设计图纸和产品要求，利用气刨焊机对下料好的钢板进行开坡口。此工序主要污染物为焊接烟尘、废焊条、废焊丝和噪声。 （3）卷板 根据设计图纸和产品要求，将经过下料和开坡口的钢板利用卷板机进行卷圆。此工序主要污染物为噪声。 （4）点焊、定位、焊接、焊接法兰 根据设计图纸和产品要求，首先利用焊机对卷圆后的钢板进行焊接，使其成为一个圆筒状；再利用滚轮架和组队机将多个圆筒状的工件对接在一起，利用焊机焊接成一个整体；最后利用焊机将法兰也焊接在工件上。焊接完成后，还需要使用角磨机对焊缝进行打磨，使其表面变的平整。此工序主要污染物为焊接烟尘、打磨烟尘、废焊条、废焊丝和噪声。 （5）喷砂工艺 首先利用行车将加工好的工件搬运到喷砂房，利用喷砂机对工件表面进行喷砂处理，去除工件表面氧化皮等杂质。此工序主要污染物为喷砂粉尘、废钢砂和噪声。 本项目喷砂工艺依托现有工程喷砂系统，现有工程喷砂系统由1台喷砂机构成，单台喷砂量为550kg/min，采用钢砂，铁质件除锈后表面清洁度达到Sa2.5级（表面没有可见的油脂、氧化皮、污物、油漆涂层和杂质，残留物痕迹仅显示条纹状的轻微色斑或点状）。 二、主要污染工序 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表18。 表18 产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废 水 职工生活 生活污水 本项目利用原有职工，不新增职工人数，不新增生活污水；现有工程生活污水经化粪池处理后，排放至小店污水处理厂 废 气 下料工序 烟尘 经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放 焊接工序 烟尘 经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放 打磨过程 烟尘 喷砂工艺 粉尘 经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放 噪 声 数控切割机、滚轮架、组队机、卷板机、二保焊机、埋弧焊机、气刨焊机、焊接平台和行车等设备生产时 噪声 距离衰减、厂房隔声等 固 废 下料工序 边角废料 集中收集后，定期外售 焊接工序 废焊条、废焊丝 集中收集后，定期外售 喷砂工艺 废钢砂 集中收集后，定期外售 废气处理 除尘器集尘 集中收集后，定期外售 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程产品为高精度同步桥式起重机（包含表面喷漆），规模为年产150台高精度同步桥式起重机，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程基本情况见下表： 表19 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程基本情况一览表 序号 项目 基本情况 1 项目名称 年产150台高精度同步桥式起重机项目 喷漆车间项目 2 建设单位 新乡市起重设备厂有限责任公司 3 环评审批时间及单位、文号 2012年4月9日、新乡市环境保护局、新环监（2012）60号文 2018年6月20日、新乡市生态环境局、新环书审（2018）24号文 4 验收审批时间及单位、文号 2012年11月7日、新乡市环境保护局、新环验（2012）149号文 正在组织验收 5 建设情况 已建成并投产 已建成并投产 6 劳动定员情况 劳动定员350人，每天工作8小时，年工作300天 7 生产工艺 钢结构加工工艺：钢材预处理—钢材切割—钢材矫正—焊接—加工—组装—检验—成品； 起重机装配工艺：钢结构成品、机械部件、电气控制系统—组装—涂装（外协）—检验—成品； 钢材预处理线生产工艺：钢板、型钢—校平—喷砂—辊道运输—起吊喷漆车间； 喷漆工艺：打磨清理后的配件—进喷漆间—喷面漆—晾置—检验—修补—完成运出； 8 排污许可证 2020年11月20日网上申请，排污许可证编号：91410700172952024P001W 2、现有工程生产设备 表20 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 现有工程 备注 规格/型号 数量 1 数控切割机 CNC-CG40 6台 火焰切割，用于切割钢板，切割面9m*4m 2 数控等离子切割机 HCG4040 2台 用于切割钢板 3 数控开卷校平剪切生产线 TDT44-16×2000 1台 用于剪切钢板 4 钢材预处理线 FTB-3000-00 1台 用于钢板预处理 5 电焊机 BX1-500 22台 用于焊接 6 电焊机 BX1-500-2 20台 用于焊接 7 磁力钻 JC1-32A 2台 用于打孔 8 仿形割 CG2-150 2台 用于切割 9 空压机 V1.6 1台 / JN132-8 1台 10 电动双梁桥式起重机 / 23台 用于搬运工件 11 油压机 250T 1台 用于压制钢板 12 带锯床 / 4台 用于切割钢板 13 母线槽 / 1套 用于辅助切割 14 喷漆机 MZ-1000/80KW 2台 用于喷漆 15 喷砂机 RJAC-05B 1台 用于喷砂 16 角磨机 手持式 36个 用于打磨焊接口 17 行车 / 78台 用于搬运工件 3、现有工程生产工艺 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程生产工艺流程图如下； 图3 钢结构加工生产工艺流程及产污环节示意图 图4 起重机装配工艺流程及产污环节示意图 图5 钢材预处理线生产工艺流程及产污环节示意图 图6 喷漆工艺流程及产污环节示意图 4、现有工程污染物排放情况 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程主要污染工序及防治措施： 表21 新乡市起重设备厂有限公司现有工程主要污染物工序及防治措施 污染因素 污染工序 污染物 环评批复情况 实际建设情况 废气 切割工序 烟尘 经移动式焊烟净化器处理后外排 经移动式焊烟净化器处理后外排 焊接工序 烟尘 经移动式焊烟净化器处理后外排 经移动式焊烟净化器处理后外排 喷砂工序 粉尘 经“滤筒+袋式”除尘器+15m高排气筒排放 经“滤筒+袋式”除尘器+15m高排气筒排放 喷漆过程 漆雾、非甲烷总烃和二甲苯 经集气罩+喷淋洗涤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧法装置+15m高排气筒排放 经集气罩+喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放 晾置过程 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS、TP和动植物油 生活污水经化粪池处理后，排放至小店污水处理厂 生活污水经化粪池处理后，排放至小店污水处理厂 噪声 生产设备 噪声 厂房阻隔以及距离衰减 厂房阻隔以及距离衰减 固废 生产过程 边角废料 集中收集后，定期外售 集中收集后，定期外售 废焊条、废焊丝 集中收集后，定期外售 集中收集后，定期外售 喷砂工序 废钢砂 集中收集后，定期外售 集中收集后，定期外售 粉尘治理 除尘器集尘 集中收集后，定期外售 集中收集后，定期外售 职工生活 生活垃圾 由厂区内垃圾箱收集，运往垃圾中转站 由厂区内垃圾箱收集，运往垃圾中转站 喷漆工序 油漆桶 经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 经收集后，暂存于危废暂存间（20m2），定期交由河南亿得帮环保科技有限公司进行处理（危废处置合同见附件8） 漆渣 经收集后，暂存于危废暂存间（20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理（危废处置合同见附件8） 有机废气治理 含漆废水 废活性炭 切割下料 废乳化液 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目环境影响报告表》、《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目竣工环境保护验收监测报告》、《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》和《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知，该项目产排污情况如下： （1）废水 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程营运期用水主要为职工生活用水和喷漆房循环水。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程生活污水的排放总量为6m3/d（1800m3/a），生活污水经化粪池处理后，通过污水管网，排入小店污水处理。生活污水经化粪池处理后水质为COD180mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN30mg/L。能够满足小店污水处理厂收水水质的要求（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L）。项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。建议COD、NH3-N总量控制指标为：COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 喷漆房循环水每三个月换水一次，每次用水量为2.5m3，年用水量共计10m3/a。含漆废水产生量为8m3/a，含漆废水属于危险固废，经收集后，暂存于危废暂存间（20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理（危废处置合同见附件8）。 （2）废气 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程废气主要有切割工序产生的烟尘、焊接工序产生的烟尘、喷砂工序产生的粉尘、喷漆和晾置过程产生的有机废气和食堂油烟。原环评未计算切割烟尘、焊接烟尘和食堂油烟。按照现在的环保要求，需要对切割烟尘、焊接烟尘和食堂油烟进行核算。 无组织废气排放情况： ①切割工序烟尘 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程采用数控切割机、数控等离子切割机进行切割，钢板的用量为23000t/a，切割量约为10%，即2300t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1～0.6kg/t•钢材，本评价按0.6kg/t•钢材进行计算。则切割烟尘产生量为1.38t/a。现有工程切割烟尘经移动式焊烟净化器（净化率约60%）处理后外排，故切割烟尘排放量为0.552t/a。 ②焊接工序烟尘 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目环境影响报告表》和《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》可知，焊接烟尘产生量为0.18t/a。现有工程焊接烟尘经移动式焊烟净化器（净化率约60%）处理后外排，焊接烟尘排放量为0.072t/a。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程废气排放情况见下表（根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知）： 表22 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程无组织废气排放情况一览表 污染物 检测点位 污染物浓度 检测时间 颗粒物 上风向1 0.302~0.325mg/m3 2019.4.24~2019.4.25 颗粒物 下风向2 0.413~0.526mg/m3 颗粒物 下风向3 0.443~0.521mg/m3 颗粒物 下风向4 0.465~0.537mg/m3 由上表可知，颗粒物的无组织排放浓度不能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）的限值要求。 切割烟尘和焊接烟尘应根据《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的要求，切割烟尘和焊接烟尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒。 根据新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程的环评和实际生产情况可知，企业切割和焊接工序烟尘的产生量为1.56t/a。 企业现有工程切割和焊接工序应设置固定切割和焊接工位，且在切割和焊接工位产尘处分别设置集气罩（集气效率为90%），本项目有组织烟尘产生量为1.404t/a。烟尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥99%，取99%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后烟尘排放量为0.014t/a。 未经集气罩收集的烟尘产生量为0.156t/a，以无组织形式外排。生产车间全封闭，经自然沉降后，粉尘去除效率可达90%，焊接和打磨工序无组织烟尘排放量为0.0156t/a。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程整改后，切割和焊接工序颗粒物排放量为0.0296t/a，其中有组织颗粒物0.014t/a、无组织颗粒物0.0156t/a。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程整改前，切割和焊接工序颗粒物排放量为0.624t/a，故新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程颗粒物的以新带老消减量为0.5944t/a。 有组织废气排放情况： ①喷砂工序粉尘 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》可知，现有工程喷砂工序粉尘产生量为37t/a，经“滤筒+袋式”除尘器+15m高排气筒排放，喷砂工序粉尘排放量为0.37t/a。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程废气排放情况见下表（根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知）： 表23 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程有组织废气排放情况一览表 污染源 污染物 检测点位 污染物浓度 检测时间 喷砂废气处理装置出口 颗粒物 “滤筒+袋式”除尘器出口 21.9~24.7mg/m3 2019.4.24~2019.4.25 由上表可知，喷砂工序粉尘的排放浓度不能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3）的相关要求。 喷砂工序粉尘应更换高效“滤筒+袋式”除尘器，使处理后粉尘排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）的要求。 ②喷漆和晾置过程有机废气 企业现有工程喷漆和晾置过程产生的有机废气经集气罩+喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放；喷漆和晾置过程颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃的排放量为0.038t/a、0.052t/a和0.812t/a。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程废气排放情况见下表（根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知）： 表24 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程有组织废气排放情况一览表 污染源 污染物 检测点位 污染物浓度 检测时间 1#喷漆和晾置过程 非甲烷总烃 喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”出口 1.23~1.43mg/m3 2019.4.24~ 2019.4.25 二甲苯 0.517~0.554mg/m3 2#喷漆和晾置过程 非甲烷总烃 喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”出口 1.07~1.23mg/m3 二甲苯 0.181~0.189mg/m3 由上表可知，喷漆和晾置过程有机废气的排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃、二甲苯排放速率10kg/h、1.0kg/h，最高排放浓度120mg/m3、70mg/m3，15m排气筒）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（表面涂装业：非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合排放浓度60mg/m3、20mg/m3）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）（专用设备制造业：非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合排放浓度50mg/m3、20mg/m3）相关要求。 企业现有工程喷漆和晾置过程产生的有机废气经集气罩+喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放，不符合《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》的要求。喷漆和晾置过程产生的有机废气应该经集气罩+喷淋洗涤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧法装置+15m高排气筒排放，企业正在进行整改。 根据现场踏勘，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程油漆在储存、使用等环节产生的无组织VOCs排放实施全过程控制。油漆都储存在密闭的包装桶里，储存过程中不会产生有机废气；喷漆和晾置过程在喷漆房内进行，全部进行二次封闭，喷漆和晾置过程产生的有机废气经集气罩+“喷淋洗涤+UV光氧化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放；企业现有工程有机废气排放口已安装VOCs在线监测设备并与环境监控中心监控平台联网。 ③食堂油烟 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目环境影响报告表》和《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》可知，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程职工人数为350人，每天工作8小时，年工作300天。其中午餐用餐人数为350人。食用油按10g/(d·p)计算，则食用油消耗量为1.05t/a。食用油在烹饪过程中挥发量占用油量的2-4%，本次评价以2.5%的挥发量计。则食堂油烟产生量为0.0263t/a。食堂油烟经集气罩+油烟净化装置+高于屋顶排气筒排放。食堂油烟的排放量为0.0026t/a。 （3）噪声 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程各厂界昼间噪声为51.4~54.3dB(A)，夜间噪声为41.6~45.9dB(A)，各厂界噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）限值要求。 （4）固体废物 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程固体废物主要有边角废料、废焊条、废焊丝、废钢砂、除尘器集尘、生活垃圾、漆渣、油漆桶、含漆废水、废活性炭和废乳化液。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程边角废料、废焊条、废焊丝、废钢砂、除尘器集尘、生活垃圾属于一般固体废物。边角废料产生量为2053t/a，废焊条、废焊丝产生量为1.5t/a，废钢砂产生量为2t/a，除尘器集尘产生量为36.63t/a，边角废料、废焊条、废焊丝、废钢砂和除尘器集尘经集中收集后，定期外售。生活垃圾产生量为52.5t/a，由厂区内垃圾箱收集，运往垃圾中转站。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程漆渣、油漆桶、含漆废水、废活性炭和废乳化液属于危险废物。漆渣产生量为1.13t/a，油漆桶产生量为0.27t/a，含漆废水产生量为8t/a，废活性炭产生量为2.65t/a，废乳化液产生量为0.01t/a。油漆桶经收集后，暂存于危废暂存间（20m2），定期交由河南亿得帮环保科技有限公司进行处理（危废处置合同见附件8）。漆渣、含漆废水、废活性炭和废乳化液经收集后，暂存于危废暂存间（20m2），定期交由中环信环保有限公司进行处理（危废处置合同见附件8）。 新乡市起重设备厂有限责任公司在厂区内设置1座一般固废暂存间，面积为30m2，已做好防风、防雨、防晒，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订单的相关要求。企业在厂区内还设置有2座危废暂存间，总面积为20m2，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。 4、现有工程污染物产排情况简述 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目环境影响报告表》、《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目竣工环境保护验收监测报告》、《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》和《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目废气、废水、噪声检测报告》（政检测字（2019）J145号）可知，可知，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程全厂污染物的产排情况具体见下表： 表25 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程全厂污染物产排情况一览表 项目 污染物 单位 污染物产生量 污染物排放量 以新带老削减量 整改后排放量 废水 废水量 t/a 1800 1800 0 1800 COD t/a / 0.09 0 0.09 NH3-N t/a / 0.009 0 0.009 切割工序烟尘 颗粒物 t/a 1.38 0.624 0.0296 0.5944 焊接工序烟尘 颗粒物 t/a 0.18 喷砂工序粉尘 颗粒物 t/a 37 0.37 0 0.37 喷漆和晾置过程有机废气 颗粒物 t/a 3.842 0.038 0 0.038 有组织二甲苯 t/a 0.443 0.042 0 0.042 无组织二甲苯 t/a 0.01 0.01 0 0.01 有组织非甲烷总烃 t/a 6.736 0.672 0 0.672 无组织非甲烷总烃 t/a 0.14 0.14 0 0.14 食堂油烟 油烟 t/a 0.0263 0.0026 0 0.0026 固废 边角废料 t/a 2053 0 0 0 废焊条、废焊丝 t/a 1.5 0 0 0 废钢砂 t/a 2 0 0 0 除尘器集尘 t/a 36.63 0 0 0 生活垃圾 t/a 52.5 0 0 0 油漆桶 t/a 0.27 0 0 0 漆渣 t/a 1.13 0 0 0 含漆废水 t/a 8 0 0 0 废活性炭 t/a 2.65 0 0 0 废乳化液 t/a 0.01 0 0 0 5、现有工程总量控制指标 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司年产150台高精度同步桥式起重机项目环境影响报告表》和《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》可知，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程总量控制指标为有组织VOCs0.672t/a、COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 根据新乡市起重设备厂有限责任公司的实际生产情况和现在的环保要求可知，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程总量控制指标为颗粒物1.032t/a、VOCs0.812t/a（有组织VOCs0.672t/a，无组织VOCs0.14t/a）、COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 6、现有工程卫生防护距离 根据《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》可知，企业现有工程两个喷漆车间卫生防护距离均为100m，喷砂车间卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置图，现有工程各厂界设防距离为：东厂界0m、南厂界0m、西厂界40m、北厂界0m，经现场调查，现有工程卫生防护范围内无居民区、学校、医院等环境保护目标，卫生防护距离可以满足要求。 7、新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程存在的问题及整改措施 根据现场踏勘，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程存在问题及整改措施见表26。 表26 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程存在问题及整改措施一览表 序号 存在问题 整改措施 1 切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后外排，切割烟尘应根据《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的要求进行整改 切割烟尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 2 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，焊接烟尘应根据《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的要求进行整改 焊接烟尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 3 喷砂工序粉尘经“滤筒+袋式”除尘器+15m高排气筒排放，粉尘的排放浓度不能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3）的要求，需要进行整改。 喷砂工序粉尘应更换高效“滤筒+袋式”除尘器，使处理后粉尘排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3）的要求。 4 企业现有工程喷漆和晾置过程产生的有机废气经集气罩+喷淋洗涤+“UV光氧化+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放，不符合《新乡市起重设备厂有限责任公司喷漆车间项目环境影响报告书》的要求。 喷漆和晾置过程产生的有机废气应该经集气罩+喷淋洗涤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧法装置+15m高排气筒排放，企业正在进行整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。本项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。 表27 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，除SO2达标外，其他因子PM10、PM2.5、NO2、CO、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目利用原有职工，不新增职工人数，故不新增用水量，新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂。小店污水处理厂的排水去向为大沙河。据新乡市地表水功能区划，大沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本项目引用新乡市环境监测站对园区水花堡桥断面2021年3月的监测数据，园区水花堡桥断面监测结果见表28。 表28 园区水花堡桥断面水质监测结果一览表（2021年3月） 监测因子 COD NH3-N TP 3月份监测数据 25.3 0.36 0.088 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2021年3月园区水花堡桥断面COD、NH3-N和TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》可知，建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55B（A）），环境敏感点应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50B（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表29。 表29 项目声环境现状实测结果一览表 方位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 测量值 标准值 测量值 标准值 东厂界 52.7 65 44.6 55 南厂界 53.2 43.8 西厂界 54.3 45.7 北厂界 53.9 42.8 延津县人民医院榆东分院 （东侧30m） 53.4 60 42.5 50 从表29实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感点噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目周围主要为工业企业和空地，本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 地下水环境现状 建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围主要环境保护目标见下表： 表30 区域主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气 环境 延津县人民医院榆东分院 东 30 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018年修改单二级标准 沙门村 东南 215 大杨庄村 南 780 声环境 延津县人民医院榆东分院 东南 30 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 水环境 大沙河 北 1830 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气排放应执行《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体标准值见下表。 表31 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的相关要求 项目 污染物 排放限值 其他所有涉气工业企业排放口 颗粒物 10mg/m3 厂界排放浓度 颗粒物 0.5mg/m3 表32 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表33 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目 类别 昼间 夜间 各厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行； |
| 总量 控制 指标 | （1）现有工程 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程主要污染物总量控制指标为颗粒物1.032t/a、VOCs0.812t/a、COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 （2）以新带老削减量 现有工程整改前，切割和焊接工序颗粒物排放量为0.624t/a，现有工程整改后，切割和焊接工序颗粒物排放量为0.0296t/a。故新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程颗粒物的以新带老消减量为0.5944t/a。 （3）本工程 本工程主要污染物总量控制指标为颗粒物0.7901t/a。 （4）改建项目完成后全厂污染物总量指标 表34 改建项目完成后全厂污染物总量指标 污染因子 现有工程 以新带老削减量 本工程 改建后全厂 排放增减量 颗粒物 1.032t/a 0.5944t/a 0.7901t/a 1.2277t/a +0.1957t/a VOCs 0.812t/a 0t/a 0t/a 0.812t/a 0t/a COD 0.09t/a 0t/a 0t/a 0.09t/a 0t/a NH3-N 0.009t/a 0t/a 0t/a 0.009t/a 0t/a 由表34可知，本项目排放增减量为颗粒物+0.1957t/a。故本项目新增总量控制指标为颗粒物0.1957t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目属于改扩建项目，本项目新增污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1957t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.3914t/a。从河南省兴阳机械制造有限公司剩余减排量0.346968t和新乡化纤股份有限公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程剩余减排量1.61124t中进行替代。 本项目建设完成后，全厂污染物总量控制指标为颗粒物1.2277t/a、VOCs0.812t/a、COD0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房及场地进行建设，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 本项目运营期产生的废气主要为下料工序产生的烟尘，焊接和打磨工序产生的烟尘，喷砂工艺产生的粉尘。项目要求切割、焊接和打磨设置固定工作区域，不得随意移动，喷砂工艺设置封闭喷砂车间，这些生产过程中产生的废气通过采取有效的污染防治措施后，能够做到有组织达标排放。 1、有组织废气分析 （1）下料工序烟尘产生及排放源 ①下料工序烟尘 项目下料工序烟尘主要为数控切割机切割过程产生的烟尘。本项目钢板的用量为60000t/a，切割量约为10%，即6000t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1～0.6kg/t•钢材，本评价按0.6kg/t•钢材进行计算，则下料工序烟尘产生量为3.6t/a。设备运行时间约1200h/a，则烟尘产生速率为3kg/h。 为减少烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求项目设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（2台切割机，每台切割机底部设置18个0.5m*4m集气罩，切割机在工作时，每台切割机底部的集气罩只开一个，仅收集切割机切割时对应的工作区域）收集数控切割机切割过程中产生的切割烟尘，通过排风系统引至袋式除尘器中进行处理。 项目新增2台数控切割机，每台切割机底部设置18个0.5m*4m集气罩。下料工序设置1台袋式除尘器1#，集气罩总集气面积为4m2，风速为0.25m/s，需要风机风量为3600m3/h，本项目设置风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率可达到90%以上，本次评价取90%，本项目下料工序有组织烟尘产生量为3.24t/a，产生速率为2.7kg/h，产生浓度为675mg/m3。烟尘经集气罩收集后进入袋式除尘器1#（1台，袋式除尘器处理效率可达到99%以上，本次评价取99%）中进行处理，处理后经15m排气筒P1排放。因此经袋式除尘器处理后烟尘排放量为0.0324t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为6.75mg/m3。 未经集气罩收集的烟尘产生量为0.36t/a（即0.3kg/h），以无组织形式排放。生产车间全封闭，经自然沉降后，粉尘去除效率可达90%，下料工序无组织烟尘排放量为0.036t/a（0.03kg/h）。 本项目下料工序烟尘产排情况见下表。 表35 下料工序烟尘产排情况一览表 污染环节 下料工序 污染物种类 有组织烟尘 无组织烟尘 产生量 3.24t/a 0.36t/a 产生速率 2.7kg/h 0.3kg/h 产生浓度 675mg/m3 / 污染治理设施 项目下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放； 新增2台切割机，每台切割机底部设置18个0.5m*4m集气罩，切割机在工作时，每台切割机底部的集气罩只开一个，仅收集切割机切割时对应的工作区域，风量为4000m3/h，收集效率为90%，处理效率为99%，年工作1200h； 生产车间全封闭 是否为可行技术 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中下料切割产生的颗粒物采用袋式除尘器是推荐可行技术） / 排放量 0.0324t/a 0.036t/a 排放速率 0.027kg/h 0.03kg/h 排放浓度 6.75mg/m3 / 由表可知，本项目下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；有组织烟尘排放量为0.0324t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为6.75mg/m3。可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求。 （2）焊接和打磨工序烟尘产生及排放源 ①焊接工序烟尘 本项目焊接时使用二保焊机、埋弧焊机、气刨焊机和焊接平台进行焊接，在焊接过程会产生焊接烟尘。项目焊条使用量为300t/a，焊丝使用量为360t/a，焊剂使用量为180t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》可知，焊接过程中的发烟量为6-8g/kg-焊材（本评价取8g/kg计）；故项目焊接烟尘产生量为6.72t/a。焊接工序运行时间约2400h/a，则烟尘产生速率为2.8kg/h。 ②打磨工序烟尘 本项目在焊接完成后，需要使用角磨机对焊缝进行打磨，使其表面变得光滑。项目钢板的用量为60000t/a；手工打磨烟尘产生量占原材料用量的0.01%，本项目打磨烟尘产生量为6t/a。打磨工序运行时间约2400h/a，则烟尘产生速率为2.5kg/h。 ③废气防治措施 项目焊接和打磨工序烟尘产生量为12.72t/a。焊接和打磨工序运行时间约2400h/a，则烟尘产生速率为5.3kg/h。 为减少烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求项目设置固定的焊接和打磨工位（34台焊机和34台角磨机；一台焊机和一个角磨机设置一个工位，先焊接，再打磨；共设置34个工位），工位上方设置顶吸式集气罩（34个，集气罩长×宽：0.8m×0.5m），通过排风系统将焊接和打磨工序烟尘引至袋式除尘器中进行处理。 项目焊接和打磨工序共用1台袋式除尘器，集气罩总集气面积为13.6m2，风速为0.25m/s，需要风机风量为12240m3/h，本项目设置风机风量为13000m3/h，集气罩收集效率可达到90%以上，本次评价取90%，本项目焊接和打磨工序有组织烟尘产生量为11.448t/a，产生速率为4.77kg/h，产生浓度为366.92mg/m3。烟尘经集气罩收集后进入袋式除尘器2#（1台，袋式除尘器处理效率可达到99%以上，本次评价取99%）中进行处理，处理后经15m排气筒P2排放。因此经袋式除尘器处理后烟尘排放量为0.1145t/a，排放速率为0.0477kg/h，排放浓度为3.67mg/m3。 未经集气罩收集的烟尘产生量为1.272t/a（即0.53kg/h），以无组织形式排放。生产车间全封闭，经自然沉降后，粉尘去除效率可达90%，焊接和打磨工序无组织烟尘排放量为0.1272t/a（0.053kg/h）。 本项目焊接和打磨工序烟尘产排情况见下表。 表36 焊接和打磨工序烟尘产排情况一览表 污染环节 焊接和打磨工序 污染物种类 有组织烟尘 无组织烟尘 产生量 11.448t/a 1.272t/a 产生速率 4.77kg/h 0.53kg/h 产生浓度 366.92mg/m3 / 污染治理设施 项目下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放； 新增2台切割机，每台切割机底部设置18个0.5m*4m集气罩，切割机在工作时，每台切割机底部的集气罩只开一个，仅收集切割机切割时对应的工作区域，风量为4000m3/h，收集效率为90%，处理效率为99%，年工作1200h； 生产车间全封闭 是否为可行技术 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中焊接和打磨产生的颗粒物采用袋式除尘器是推荐可行技术） / 排放量 0.1145t/a 0.1272t/a 排放速率 0.0477kg/h 0.053kg/h 排放浓度 3.67mg/m3 / 由表可知，本项目焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放；有组织烟尘排放量为0.1145t/a，排放速率为0.0477kg/h，排放浓度为3.67mg/m3。可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求。 （3）喷砂工艺粉尘产生及排放源 ①喷砂工艺粉尘 本项目需要利用喷砂机对工件表面进行喷砂处理，去除工件表面氧化皮等杂质，在喷砂的过程中会产生一定量的粉尘。本项目钢板的用量为60000t/a，当对钢材的表面进行喷砂除锈时，产生的粉尘量约占原料钢材的0.16%，则喷砂工艺粉尘产生量为96t/a。喷砂设备运行时间约1200h/a，则烟尘产生速率为64kg/h。 为减少粉尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求项目喷砂工艺依托现有工程的封闭喷砂车间，喷砂工艺粉尘经负压收集后，通过排风系统引至“滤筒+袋式”除尘器3#中进行处理。本项目设置风机风量为40000m3/h，负压收集效率可达到100%，本项目喷砂工艺有组织粉尘产生量为96t/a，产生速率为64kg/h，产生浓度为1600mg/m3。粉尘经负压收集后进入“滤筒+袋式”除尘器3#（1台，总处理效率可达到99.5%以上，本次评价取99.5%）中进行处理，处理后经15m排气筒P3排放。因此经“滤筒+袋式”除尘器处理后粉尘排放量为0.48t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为8mg/m3。 本项目喷砂工艺粉尘产排情况见下表。 表37 喷砂工艺粉尘产排情况一览表 污染环节 喷砂工艺 污染物种类 有组织粉尘 产生量 96t/a 产生速率 64kg/h 产生浓度 1600mg/m3 污染治理设施 项目喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放； 依托现有工程的封闭喷砂车间，风量为40000m3/h，负压收集，收集效率为100%，处理效率为99%，年工作1200h； 是否为可行技术 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中抛丸设备产生的颗粒物采用袋式除尘器是推荐可行技术） 排放量 0.48t/a 排放速率 0.32kg/h 排放浓度 8mg/m3 由表可知，本项目喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放；有组织粉尘排放量为0.48t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为8mg/m3。可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求。 （4）废气污染物防治措施及排放情况汇总 表38 项目有组织粉尘产生情况 污染源 产生情况 除尘器参数 排气筒 排放情况 下料工序烟尘 有组织： 排放量3.24t/a 速率2.7kg/h 浓度675mg/m3 集气罩收集效率为90%； 除尘效率99%； 袋式除尘器1#； 风量4000m3/h； P1 有组织： 排放量0.0324t/a 速率0.027kg/h 浓度6.75mg/m3 无组织： 排放量0.36t/a 速率0.3kg/h 生产车间全封闭； / 无组织： 排放量0.036t/a 速率0.03kg/h 焊接和打磨工序烟尘 有组织： 排放量11.448t/a 速率4.77kg/h 浓度366.92mg/m3 集气罩收集效率为90%； 除尘效率99%； 袋式除尘器2#； 风量13000m3/h； P2 有组织： 排放量0.1145t/a 速率0.0477kg/h 浓度3.67mg/m3 无组织： 排放量1.272t/a 速率0.53kg/h 生产车间全封闭； / 无组织： 排放量0.1272t/a 速率0.053kg/h 喷砂工艺粉尘 有组织： 排放量96t/a 速率64kg/h 浓度1600mg/m3 负压收集效率为100%； 除尘效率99.5%； “滤筒+袋式”除尘器3#； 风量40000m3/h； P3 有组织： 排放量0.48t/a 速率0.32kg/h 浓度8mg/m3 根据上表可知，本项目颗粒物排放浓度和速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）的要求。 2、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表39 项目排放口基本情况一览表 排放 口基本情况 名称 下料工序排气筒 焊接和打磨工序排气筒 喷砂工艺排气筒 编号 DA001 DA002 DA003 高度m 15 15 15 排气筒 内径m 0.3 0.6 0.9 温度℃ 30 30 30 类型 一般排放口 一般排放口 一般排放口 地理坐标 经度：114°05'37.18" 纬度：35°17'07.97" 经度：114°05'31.59" 纬度：35°17'08.03" 经度：114°05'26.34" 纬度：35°17'08.00" 4、排放标准 本项目下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；项目焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放；项目喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放。颗粒物的排放速率和排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求。 5、监测要求 项目监测要求见下表。 表40 项目监测要求一览表 监测要求 监测点位 DA001、DA002、DA003 监测频次 1次/年 监测因子 颗粒物 综上所述，本项目生产过程产生的粉尘经相关措施治理后，均能达标排放，故本项目建设对周围环境影响可接受。 二、废水 1、废水产生及排放量核算 本项目建成后利用现有工程职工，不新增职工人数，故本项目不新增生活污水。 新乡市起重设备厂有限责任公司现有工程职工人数为350人，每天工作8小时，年工作300天。本项目利用原有职工，不新增职工人数，工作制度不变。故本项目不新增生活污水。现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂。 三、噪声 项目运营过程中产生的噪声主要数控切割机、滚轮架、组队机、卷板机、二保焊机、埋弧焊机、气刨焊机、焊接平台和行车等运行产生的噪声，预计源强约为70-85dB(A)。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表41 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 台数 源强 治理措施 治理后源强 1 数控切割机 2 70 合理布局、厂房隔音 40 2 组队机 2 60 合理布局、厂房隔音 30 3 卷板机 2 75 合理布局、厂房隔音 45 4 二保焊机 8 60 合理布局、厂房隔音 30 5 埋弧焊机 17 60 合理布局、厂房隔音 30 6 气刨焊机 4 60 合理布局、厂房隔音 30 7 焊接平台 5 60 合理布局、厂房隔音 30 8 行车 6 75 合理布局、厂房隔音 45 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表42 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 延津县人民医院 榆东分院 与厂界距离 20m 240m 20m 100m 东南侧30m 贡献值 19.5 / 19.5 5.5 16.0 背景值 昼间 52.7 53.2 54.3 53.9 53.4 夜间 44.6 43.8 45.7 42.8 42.8 预测值 昼间 52.7 53.2 54.3 53.9 53.4 夜间 44.61 43.8 45.71 42.8 42.81 由上表可知，通过距离衰减、厂房隔声等措施后，项目建设各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)]要求，敏感点延津县人民医院榆东分院噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准［昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]要求。因此项目在采取适当的基础减振、厂房隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声对周围环境影响可接受。 噪声监测要求见下表。 表43 噪声监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/年 延津县人民医院榆东分院 1次/年 四、固废 本项目运营期产生的固废主要为下料工序产生的边角废料、焊接工序产生的废焊条、废焊丝、喷砂工艺产生的废钢砂和除尘器集尘。 1、一般固体废物 本项目下料工序产生的边角废料、焊接工序产生的废焊条、废焊丝、喷砂工艺产生的废钢砂和除尘器集尘，均为一般固废。 边角废料：本项目下料工序会产生一定量的边角料，本项目钢板的用量为60000t/a，根据机加工生产行业生产经验，边角废料产生量约为原料年用量1%，则边角废料产生量为600t/a，依托现有工程厂区一般固废暂存间暂存后出售。 废焊条、废焊丝：根据对焊接工艺的调查和查阅资料，废焊条、废焊丝的产生量按10kg/t-原材料计算，项目焊条年用量300t/a，焊丝年用量360t/a，则废焊条、废焊丝产生量为6.6t/a，依托现有工程厂区一般固废暂存间暂存后出售。 废钢砂：本项目喷砂工艺钢砂的用量为90t/a，钢砂的损耗率约为20%，故废钢砂的产生量为72t/a。废钢砂经集中收集后，依托现有工程厂区一般固废暂存间暂存后出售。 除尘器集尘：项目除尘器收集粉尘为110.0611t/a，依托现有工程厂区一般固废暂存间暂存后出售。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求对一般固废进行暂存，本项目依托现有工程的一般固废暂存间（面积为30m2），一般固废暂存间应做到防风、防雨、防渗漏等措施。综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 本项目属于通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目为71、通用、专用设备制造及维修，其他，编制环境影响报告表的项目，属于IV类建设项目，因此不需对地下水环境影响进行分析。 2、土壤 （1）土壤评价等级 本次评价使用《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ/964-2018）判定运营期土壤环境影响评价等级。 ①建设项目类别 本项目属于通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于制造业——设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他项目类别，属于III类项目。 表44 污染影响型敏感程度分级表 行业类别 项目类别 项目情况 符合性 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 本项目属于通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺 不符合 有化学处理工艺的 不符合 其他 符合 ②占地规模 表45 建设项目占地规模 类别 占地要求 项目情况 符合性 大型 ≥50hm2 本项目占地面积为35000m2，属于小型 不符合 中型 5~50hm2 不符合 小型 ≤5hm2 符合 ③土壤环境敏感程度 表46 污染影响型敏感程度分级表 类别 判别依据 项目情况 符合性 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目东侧为经十一路，隔经十一路为河南三元能源科技有限公司、豫飞重工办公区和延津县人民医院榆东分院。故本项目属于敏感 符合 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不符合 不敏感 其他情况 不符合 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于导则中的污染影响型项目，污染影响型项目土壤环境影响评价等级判定依据见下表47。 表47 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于制造业——设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他项目类别，属于III类项目。本项目占地面积为35000平方米，属于小型规模。项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目东侧为经十一路，隔经十一路为河南三元能源科技有限公司、豫飞重工办公区和延津县人民医院榆东分院。故本项目属于敏感。 由表47可知：本项目土壤评价等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （2）土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南鼎泰检测技术有限公司于2021年1月8日在该厂区内进行了土壤监测（检测报告见附件9），监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表48 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名 监测因子 监测频次 1#生产车间西绿化带表层土0-0.2m 汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘总计46项，石油烃、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH为特征因子 监测1次，1次/天 2#生产车间西绿化带表层土0-0.2m 石油烃、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH 3#厂区南部空地表层土0-0.2m 石油烃、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH 检测结果见下表。 表49 厂区检测点位检测结果表 检测点位 检测项目 单位 检测结果 检出限 标准值 达标分析 1#生产车间西绿化带表层土0-0.2m pH 无量纲 7.7 / 6-9 达标 砷 mg/kg 3.27 0.01 60 达标 镉 mg/kg 0.19 0.01 65 达标 六价铬 mg/kg ND 0.5 800 达标 铜 mg/kg 7.2 1 18000 达标 铅 mg/kg 13.8 0.1 800 达标 汞 mg/kg 0.025 0.002 38 达标 镍 mg/kg 58 5 900 达标 1,1-二氯乙烯 mg/kg ND 0.0008 66 达标 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND 0.0009 596 达标 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND 0.0009 54 达标 二氯甲烷 mg/kg ND 0.0026 616 达标 1,2-二氯丙烷 mg/kg ND 0.0019 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg ND 0.001 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg ND 0.001 6.8 达标 四氯乙烯 mg/kg ND 0.0008 53 达标 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg ND 0.0011 840 达标 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg ND 0.0014 2.8 达标 三氯乙烯 mg/kg ND 0.0009 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg ND 0.001 0.5 达标 氯乙烯 mg/kg ND 0.0015 0.43 达标 苯 mg/kg ND 0.0016 4 达标 氯苯 mg/kg ND 0.0011 270 达标 1,2-二氯苯 mg/kg ND 0.001 560 达标 1,4-二氯苯 mg/kg ND 0.0012 20 达标 乙苯 mg/kg ND 0.0012 28 达标 苯乙烯 mg/kg ND 0.0016 1290 达标 甲苯 mg/kg ND 0.002 1200 达标 氯甲烷 mg/kg ND 0.003 37 达标 四氯化碳 mg/kg ND 0.0021 2.8 达标 氯仿 mg/kg ND 0.0015 0.9 达标 1,1-二氯乙烷 mg/kg ND 0.0016 9 达标 1,2-二氯乙烷 mg/kg ND 0.0013 5 达标 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg ND 0.0036 570 达标 邻二甲苯 mg/kg ND 640 达标 硝基苯 mg/kg ND 0.09 76 达标 苯胺 mg/kg ND 0.1 260 达标 2-氯酚 mg/kg ND 0.06 2256 达标 苯并[a]蒽 mg/kg ND 0.1 15 达标 苯并[a]芘 mg/kg ND 0.1 1.5 达标 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND 0.2 15 达标 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND 0.1 151 达标 䓛 mg/kg ND 0.1 1293 达标 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND 0.1 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND 0.1 15 达标 萘 mg/kg ND 0.09 70 达标 石油烃 mg/kg 46 6 4500 达标 2#生产车间西绿化带表层土0-0.2m pH 无量纲 7.5 / 6-9 达标 石油烃 mg/kg 51 6 4500 达标 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg ND 0.0036 570 达标 邻二甲苯 mg/kg ND 0.0013 640 达标 3#厂区南部空地表层土0-0.2m pH 无量纲 7.4 / 6-9 达标 石油烃 mg/kg 63 6 4500 达标 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg ND 0.0036 570 达标 邻二甲苯 mg/kg ND 0.0013 640 达标 注：ND表示未检出。 由上表可知，该企业厂区内各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 土壤环境影响评价自查表见附件11。 （3）土壤环境影响分析 本项目为通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺，根据项目污染物排放特点，项目营运期对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。本项目生产车间密闭，下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放；喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放。颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂。一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制 本项目污染源主要为粉尘、生活污水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目为通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺，本项目生产车间密闭，下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放；焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放；喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放。颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入小店污水处理厂。一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。为减轻或避免对土壤造成不利影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 七、生态 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，为利用现有厂房，不新增土地，且评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，故本项目对生态环境的影响不做分析。 八、环境风险分析 1、风险调查 ①风险源 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为乙炔，乙炔具有易燃、易爆等特征，其理化性质及危害见表50。 表50 乙炔理化性质及危害 物质名称 理化性质 危险特性 乙炔 俗名：电石气，具有无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。分子式C2H2，分子量26.04，熔点-81.8℃，沸点-83.8℃，引燃温度305℃。微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。是有机合成的重要原料之一，亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也可用于氧炔焊割。健康危害：具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脆弱而不齐，当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大。极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 易燃且燃烧温度高；易发生爆炸，受热、震动、电火花等因素都可引发爆炸。若吸入，具有弱麻醉作用。 ②环境敏感目标 项目周边500m范围内主要为工厂、医院和村庄，本项目东南侧30m处为延津县人民医院榆东分院；东南侧215m处为沙门村，约225户、936人。 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质及工艺系统危险性取决于危险物质数量与临界量比值Q、行业及生产工艺M。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为乙炔，项目危险物质见表51。 表51 项目风险物质表 序号 物质名称 CAS号 临界量 （t）Qn 风险物质 类别 突发事件案例 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 1 乙炔 74-86-2 10 第二部分易燃易爆气态物质 a 1 0.1 注：a 代表该种物质曾由于生产安全事故引发了突发环境事件； b 代表该种物质曾由于交通事故引发了突发环境事件； c 代表该种物质曾由于非法排污引发了突发环境事件； d 代表该种物质曾由于其他原因引发了突发环境事件； e 代表该物质发生过生产安全事故 由表51可知，项目Q=0.1，即Q＜1，因此该项目环境风险潜势为I级，环境风险评价工作等级为简单分析。 3、项目风险分析 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，环评要求项目采取以下主要风险防范措施如下： ①如果管路、阀门或软管发生溢出或泄露，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄露部位相关的作业；保持定时地对阀门进行监视，以确定各阀门没有乙炔泄露。 ②厂内禁止明火、禁止吸烟、禁止使用打火机等；防止摩擦和撞击等易产生火花的作业；定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况发生。 ③在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志，储存区墙壁张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 ④合理而有效的安全监察机构，为安全生产决策、指令的实施提供必要的保证；提高人员素质，加强设备管理。 ⑤在乙炔储罐储存区和车间设置感温感烟火灾报警器、移动式灭火器若干等风险防范措施。 4、风险分析结论 综上所述，本项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。 表52 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目 建设地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园 地理坐标 经度 114.098221 纬度 35.285486 主要危险物质及分布 乙炔，储存于钢瓶中 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 乙炔泄漏会引起火灾或爆炸，造成大气污染 风险防范措施要求 ①对乙炔钢瓶设置专人管理，定期检查。 ②乙炔钢瓶储存处严禁烟火。 ③在乙炔储存区和车间设置感温感烟火灾报警器、移动式灭火器若干等风险防范措施。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目乙炔厂区最大存在量qn=1t，故项目Q=0.1，Q＜1，因此该项目环境风险潜势为I级，环境风险评价工作等级为简单分析。 九、电磁辐射 本项目不涉及辐射源，故不对电磁辐射做评价分析。 十、项目完成后全厂污染物产排情况 本项目完成后全厂污染物产排情况详见表53： 表53 项目完成后全厂污染物产排一览表 污染物 产污环节 污染因子 现有工程排放量（t/a） 本项目排放量（t/a） 区域平衡替代量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 项目完成后全厂排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 生活污水 废水量 1800 0 0 0 1800 0 COD 0.09 0 0 0 0.09 0 NH3-N 0.009 0 0 0 0.009 0 废气 下料、焊接和打磨工序烟尘 颗粒物 0.624 0.3101 0 0.5944 0.3397 -0.2843 喷砂工序粉尘 颗粒物 0.37 0.48 0 0 0.85 +0.48 喷漆和晾置过程有机废气 颗粒物 0.038 0 0 0 0.038 0 二甲苯 0.052 0 0 0 0.052 0 非甲烷总烃 0.812 0 0 0 0.812 0 固废 生产过程 边角废料 0 0 0 0 0 0 废焊条、废焊丝 0 0 0 0 0 0 废钢砂 0 0 0 0 0 0 油漆桶 0 0 0 0 0 0 漆渣 0 0 0 0 0 0 含漆废水 0 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 0 废乳化液 0 0 0 0 0 0 粉尘治理 除尘器集尘 0 0 0 0 0 0 职工生活 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 有组织粉尘 | 下料工序烟尘经集气罩+袋式除尘器1#+15m高排气筒P1排放 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h） |
|  | DA002 | 有组织粉尘 | 焊接和打磨工序烟尘经集气罩+袋式除尘器2#+15m高排气筒P2排放 |  |
|  | DA003 | 有组织粉尘 | 喷砂工艺粉尘经负压收集+“滤筒+袋式”除尘器3#+15m高排气筒P3排放 |  |
|  | 厂界 | 无组织粉尘 | 生产车间全封闭 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3的要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房密闭隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼65dB（A）夜55dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目边角废料、废焊条、废焊丝、废钢砂和除尘器集尘均为一般固废。边角废料、废焊条、废焊丝、废钢砂和除尘器集尘经集中收集后定期外售。本项目依托现有工程的一般固废暂存间（30m2），一般固废暂存间设置满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 健全安全管理制度，人员专业培训。发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源等。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

新乡市起重设备厂有限责任公司年产400套风电塔筒制造项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区豫飞重工装备产业园，项目属于允许类，符合国家产业政策，选址符合新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）总体发展规划。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2021年4月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.032t/a | 1.032t/a | 0t/a | 0.7901t/a | 0.5944t/a | 1.2277t/a | +0.1957t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8120t/a | 0.6720t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.8120t/a | 0t/a |
| 废水 | 废水量 | 1800t/a | 1800t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 1800t/a | 0t/a |
|  | COD | 0.09t/a | 0.09t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.09t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0.009t/a | 0.009t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.009t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 | 2053t/a | 2053t/a | 0t/a | 600t/a | 0t/a | 2653t/a | +600t/a |
|  | 废焊条、废焊丝 | 1.5t/a | 1.5t/a | 0t/a | 6.6t/a | 0t/a | 8.1t/a | +6.6t/a |
|  | 废钢砂 | 2t/a | 2t/a | 0t/a | 72t/a | 0t/a | 74t/a | +72t/a |
|  | 除尘器集尘 | 36.63t/a | 36.63t/a | 0t/a | 110.0611t/a | 0t/a | 146.6911t/a | +110.0611t/a |
|  | 油漆桶 | 0.27t/a | 0.27t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.27t/a | 0t/a |
|  | 漆渣 | 1.13t/a | 1.13t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 1.13t/a | 0t/a |
|  | 含漆废水 | 8t/a | 8t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 8t/a | 0t/a |
|  | 废活性炭 | 2.65t/a | 2.65t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 2.65t/a | 0t/a |
|  | 废乳化液 | 0.01t/a | 0.01t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 生活垃圾 | 52.5t/a | 52.5t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 52.5t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

起吊喷漆车间

辊道运输

喷砂

钢板、型钢

噪声

成品

检验

喷漆（外协）

组装

电气控制系统

机械部件

钢结构成品

噪声

噪声

废气、固废

N

Leq=10lg(Σ10Li/10)

i=1

噪声

噪声、固废

噪声、固废

成品

检验

占地规模

占地规模

组装

加工

焊接

钢材矫正

钢材切割

钢材预处理

G、N、S

G、N、S

G、N、S

G、N、S

成品

喷砂工艺

焊接法兰

N

G、N、S

点焊

卷板

开坡口

焊接

N、S

定位

下料

原料

漆渣和油漆桶

15m高排气筒排放

废活性炭

喷淋洗涤+活性炭吸附-浓缩-催化燃烧

晾置废气

喷漆废气

完成运出

修补

检验

晾置

喷面漆

进喷漆间

打磨清理后的配件

粉尘(G 预处理-2)

15m高排气筒排放

（G 1#）

磨料回收系统

滤筒+袋式

粉尘(G 预处理-1)

磨料（石英砂）

校平

废磨料、氧化铁皮等