# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    河南中方雨航员建材有限公司

年产水性防水涂料10万吨项目

建设单位（盖章）：河南中方雨航员建材有限公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南中方雨航员建材有限公司年产水性防水涂料10万吨项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-410772-04-01-877342 |
| 建设单位联系人 | 李金丽 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号 |
| 地理坐标 | （ 114 度 2 分 51.514 秒， 35 度 16 分 42.898 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业第44款涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 一个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19980 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《新乡工业产业集聚区发展规划》（2009～2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》，规划环评审查机关为河南省生态环境厅，审查文件为河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见，审查意见文号为豫环函（2020）105号。 |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价结论相符性分析 表1 项目与环境影响跟踪评价结论相符性分析 类别 结论内容 本项目 相符性 产业定位及园区内企业情况 （1）园区内企业入驻情况及污染物排放情况 园区规划过程中园区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，已形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。总体来看，园区入驻企业符合产业发展规划。同时园区内入驻的有食品类、家具类行业，不符合主导产业和土地利用规划；原规划环评提出的搬迁企业存在尚未搬迁情况；园区内存在部分三类工业项目不符合土地利用规划的企业。根据统计，目前产业园区内污染物排放现状小于原规划环评预测的总量。 本项目属于化学和化学制品制造业，工艺为单纯混合、分装。 符合 环境影响减缓措施有效性及环境影响预测情况验证 （1）环境空气影响减缓措施有效性及影响预测验证 新乡经济技术开发区以化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主导产业，园区内目前尚未实现完全集中供热，部分需热企业仍采用自主供热，已实现集中供气，针对园区内不符合要求的燃煤小锅炉，园区管委会开展拆除或改换清洁能源治理项目；针对园区内VOCs排放的企业，责令更换单一的废气处理方式，采用复合处理，实现有效性地降低VOCs排放，根据园区环境现状监测数据，与原规划相比质量浓度变化不大，能够满足质量浓度要求。因此，园区规划实施对区域环境空气影响是可接受的。 本项目属于化学和化学制品制造业，没有锅炉，不涉及VOCs排放 符合 （2）地表水环境影响减缓措施有效性及影响预测验证 园区现状排水体制为雨污分流制。现状道路敷设有DN500-DN1350的雨水管道，雨水通过雨水管道排入大沙河。园区内的天然水体主要为大沙河和东孟姜女河，原规划园区污水经过小店污水处理厂处理后排入东孟姜女河，实际污水经过处理后排入大沙河。大沙河属黄河流域，地表水功能区划为IV类水体，东孟姜女河属于海河流域，地表水功能区划为V类水体。 根据新乡市环境监测站编制的例行监测通报中东孟姜女河东码头断面监测数据，目前COD能够满足标准的要求，NH3-N和TP均存在超标现象，较环评时东孟姜女河水质浓度所有降低，说明水质正在改善；根据大沙河水花堡桥断面监测数据，跟踪评价阶段大沙河水花堡断面各监测因子较环评阶段监测数据均有所降低，且降低明显，说明园区的污水经小店污水处理厂集中处理后，对园区区域内大沙河水质进行了改善。 本项目生活污水进入现有化粪池处理后与纯水制备废水汇合排入小店污水处理厂（二期）处理，设备清洗废水经絮凝沉淀后回用于生产 符合 总结论 新乡经济技术开发区实际发展过程中着力发展与主导产业相关的产业，发展时序与规划基本一致，园区内基础设施较为完善，但企业在空间布局方面与原规划尚有差距，主要表现在部分用地布局未严格按照发展规划实施，根据现有最新的上位规划及发展要求，对部分用地提出调整，对入驻企业提出新的准入要求；后续发展积极实现集中供热。若按规划调整建议及环境准入要求予以落实，并严格实施各项环境影响减缓措施，新乡经济技术开发区后续规划实施在环境保护方面是可行的。 本项目用地为工业用地，与规划相符 符合 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价审查意见的相符性分析 表2 项目与环境影响跟踪审查意见相符性分析 类别 审查意见内容 本项目 相符性 (一)合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带﹔在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地为工业用地，与规划相符 符合 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目﹔禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻﹔禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)﹔中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于化学和化学制品制造业项目，不涉及VOCs，不属于危废处置项目，属于单纯混合和分装项目的化工项目，不属于食品制造业、农副产品加工业和印染项目 符合 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目生活污水进入现有化粪池处理后与纯水制备废水汇合排入小店污水处理厂（二期）处理，设备清洗废水经絮凝沉淀后回用于生产 符合 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 本项目所在地位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，属于新乡经济技术开发区，根据新乡工业产业集聚区总体规划图（2009-2020），项目所在地块属于工业用地，本项目厂址未涉及生态保护红线。 （2）本次工程与“资源利用上线、环境质量底线、负面清单”相符性分析见下表。 表3 本项目与“资源利用上线、环境质量底线、生态环境准入清单”相符性 类别 内容 本项目情况 相符性 资源利用上线 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障区域生态安全和改善环境质量为目的。水资源：根据原规划环评水资源承载力分析，新乡市经济技术开发区水资源利用上线为0.39亿m3。据统计，2018年，园区水资源年使用量为0.2437亿m3，未超过园区水资源利用上限，园区后续开发剩余的水资源量为0.1463亿m3。 土地资源：根据原规划环评土地资源承载力分析，新乡市经济技术开发区土地资源利用上线2280公顷，其中已开发城市建设用地1429.4公顷，二类居住用地106.52公顷，工业用地695.09公顷，未开发城市建设用地850.6公顷。 能源资源：根据原规划环评能源资源承载力分析，新乡市经济技术开发区煤炭利用上线为85万t/a，天然气利用上线为1080万m3/a。据统计，2018年，园区使用天然气777.2万m3，使用煤炭43.9158万t/a，均未超出园区能源资源利用上线，园区后续开发仍有余量。 本次运营过程中消耗一定的水资源，相对区域资源利用总量较小；本次工程选址位于新乡中科燎原生物能源有限公司院内，不新增占地，对土地资源影响较小；本次工程不设锅炉，不使用天然气、煤炭；本次工程不会对区域资源利用造成负面影响 符合 环境质量底线 按照环境质量不断优化的基本原则，以改善环境质量为目标，提出园区后续规划实施的环境质量底线。 大气环境质量：新乡市2020年目标，全市全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上。 水环境质量：2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中“大沙河Ⅳ类水质”的目标要求。 根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。在落实区域削减源的情况下，拟建工程废气排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。根据新乡市环境监测站对水花堡桥2021年2月的监测数据，2月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标，达到“大沙河Ⅳ类水质”的目标要求。 符合 负面清单 新乡经济技术开发区环境准入负面清单，具体内容见表8. 本项目不在负面清单内 不在负面清单内 2、项目建设与产业政策相符性分析 本项目属于涂料制造，对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，产品属于鼓励类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表4 项目与产业政策一致性分析 类别 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 鼓励类、十二建材：3、A级阻燃保温材料制品，建筑用复合真空绝热保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材，桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料，改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料。 本项目产品为水性防水涂料，本项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，产品属于鼓励类项目。 属于 限制类 / 不属于 淘汰类 （落后生产工艺装备） / 不属于 淘汰类（落后产品） / 不属于 由上表可知，本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局备案，项目代码为2101-410772-04-01-877342，经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，产品属于鼓励类项目，符合国家产业政策相关要求。 3、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表5 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 重点开发区域 1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号 不属于 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 属于 限制开发区 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 不属于 禁止 开发区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。 不属于 新乡县乡镇集中式饮用水水源保护区 新乡县古固寨镇水厂地下水水源地（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 本项目所在位置距新乡县古固寨镇水厂地下水水源地一级保护区边界6.16公里，不在保护区范围内。 项目不在新乡县古固寨镇水厂地下水保护区范围内 延津县集中式饮用水水源保护区 延津县水厂地下水井群(共8眼井) 取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域。一级保护区外，1～6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。 本项目所在位置距延津县水厂地下水井群17.70公里，不在其保护区范围内。 项目不在延津县水厂地下水井群保护区范围内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县。 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区） 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区） 不属于 工业项目分类 二类工业项目：石化化工（基本化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）； 本项目产品为水性涂料，无化学反应过程，属于二类工业项目 属于 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的重点开发区域内的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区准入政策要求相符性分析见下表。 表6 与工业准入优先区准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制报告表。属于简化审批程序类的建设项目。 符合环境准入条件 放宽部分审批条件 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书已通过河南省生态环境厅审批。 | 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目不在《重金属污染防控单元》内。 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4、与新乡市新乡工业产业集聚区的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表7 项目与新乡工业产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于涂料制造，产品为水性涂料，属于鼓励类的建设项目，不属于限制、淘汰类的建设项目，不属于园区主导产业。 符合 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目属于涂料制造，属于化学原料和化学制品业，产品为水性涂料，工艺为单纯混合、分装，无化学反应，无VOCs产生。 位于规划范围内 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 | 本项目满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求，本项目总投资1000万元，满足要求。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 | 本项目属于新建项目，生产过程中不涉及VOCs排放 不涉及 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划要求。 符合 表8 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于涂料制造，为新建项目，不属于印染项目。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 | 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目属于涂料制造，产品为水性涂料，属于单纯混合和分装项目，属于新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的建设项目，不属于禁止类项目 不属于 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区发展规划。 5、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表9 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 6、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表10 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容 本项目情况 相符性 （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目属于涂料制造，主要产品为水性涂料，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。 不涉及 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责） 本项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业，48款“涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”，属于单纯混合或者分装的涂料制造2641，为简化管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可证。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 7、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相符性分析 表11 本项目与通知的相符性对照分析一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.2破碎机、筛分机、雷蒙磨、球磨机、搅拌机、配料机等生产粉尘控制措施 搅拌机：必须全部位于密封车间内。搅拌机加料口安装顶部集气罩或侧吸装置。间歇性生产搅拌机采用干法搅拌的必须全密封，出料口加装软接套，并安装集气收尘罩或侧吸装置。湿法搅拌物料含水率达到20%以上的湿法搅拌，可不要求密封。 6.1.4粉状物料打包机、拆包扬尘控制 水泥、轻质碳酸钙、炭黑、氧化铝、钛白粉、树脂粉、活性陶土等的粉状产品，采有软包装的打包机必须在下料口安装粉尘收尘装置，处理打包装过程中粉状物料流动和跌落产生的扬尘。 粉状原料为软包装，采用割包法拆包的，拆包下料口应保持负压，避免拆包过程中产生扬尘。 6.1.7粉状物料储罐呼吸口粉尘控制措施 粉状物料储罐呼吸口原则上全部加装自动清灰、便于维护的脉冲袋式除尘器，逐步淘汰维护困难的筒状过滤式除尘器。 本项目投料工序中拆袋上料和包装过程设备自带集气罩，收集后经1#袋式除尘器处理，输送、搅拌和储存过程粉料储罐、主料计量仓、发送仓、粉体中间缓冲罐、混合机上方设备均自带2#-13#袋式除尘器，上述各工序粉尘经各自配套袋式除尘器处理后共用1根15m排气筒P1排放。 相符 七、无组织废气收集排气筒高度要求 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求外，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。 | 本项目废气经15米排气筒P1排放 相符 根据上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》要求。 8、本项目与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（环大气〔2020〕61号）相符性分析 表12 本项目与环大气〔2020〕61号的相符性对照分析一览表 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 实施范围 京津冀及周边地区包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。汾渭平原包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）以及杨凌示范区。 本项目位于新乡市 属于 强化扬尘管控 各城市平均降尘量不得高于9吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市工地施工过程“六个百分之百”，鼓励各地继续推动实施“阳光施工”“阳光运输”。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘整治，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆放场所围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，以及物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 本项目施工期落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“八个百分之百”要求 符合 9、本项目与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析 表13 与河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 （一）坚决淘汰落后产能 4.严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 本项目属于涂料制造，不属于禁止新增企业，不设锅炉。 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设情况 本项目主要建设内容见下表。 表14 本项目组成情况 序号 项 目 建设内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 建筑面积1200m2 租赁现有 备用车间 建筑面积400m2 租赁现有 新建车间 建筑面积1000m2 新建 辅助工程 仓库 建筑面积1400m2 租赁现有 2 公用工程 供 水 市政供水 供 电 电网统一供电 环保工程 废水治理设施 生活污水进入现有化粪池处理，与纯水制备废水在厂区总排口混合后排入小店污水处理厂（二期）处理。 依托现有化粪池 设备清洗废水经絮凝沉淀后回用于生产。 新建 废气治理设施 本项目投料工序中拆袋上料、包装工序产生的粉尘经集气罩收集后经1#袋式除尘器处理，输送、储存、搅拌工序产生的废气经2#-13#袋式除尘器处理，上述各工序粉尘经各自配套袋式除尘器处理后共用1根15米排气筒P1排放。 新建 固废治理设施 设置一般固废临时堆场（建筑面积5m2），废包装桶厂家回收利用，废包装袋收集后出售， 袋式除尘器收集粉尘回用于生产； 设置5m2危废暂存间，沉淀池污泥暂存后交给有资质单位处置。 新建 噪声治理设施 厂房密闭隔音等措施 新建 2、主要生产设备 本项目仪器生产设备见下表。 表15 主要生产设备一览表 序号 产品类型 名称 型号 数量 备注 1 液体涂料 高速三轴分散釜 5m3 10台 / 2 单轴搅拌釜 5m3 4台 / 3 水处理装置 / 1套 带红外杀菌 4 计量罐 2m3 6个 / 5 乳液储罐 200m3 4个 / 6 粉体中间缓冲罐 2m3 2个 钙粉 粉体中间缓冲罐 2m3 1个 水泥 粉体中间缓冲罐 2m3 1个 石英砂 7 真空泵 往复式22kw 4台 / 8 研磨机 22kw 5台 / 9 PLC系统 / 1套 自动计量、自动加料、自动控时、自动控速、加料及工艺数据自动保存 10 包装系统 / 2套 自动排桶、自动灌装、自动压紧盖 11 粉体涂料 上料斗提 30t/h 1个 / 12 粉料储罐 50m3 2个 钙粉 粉料储罐 50m3 1个 水泥 粉料储罐 50m3 1个 石英砂 13 主料计量仓 3m3，精度±1 1个 / 14 发送仓 2m3 1个 / 15 粉体中间缓冲罐 2.5m3 1个 / 16 混合机 2m3 1台 / 17 成品仓 3m3 1个 / 18 PLC系统 / 1套 自动计量、自动加料、自动控时、自动控速、加料及工艺数据自动保存 19 布袋除尘器 / 13个 / 20 包装系统 / 1套 自动换袋、自动灌装、自动封口 3、本项目主要原材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见下表。 表16 本项主要原辅材料消耗量一览表 序号 产品名称 原材料名称 年用量 备注 原、辅材料 单组分水性防水涂料 丙烯酸乳液 31000 t/a 罐车，外购 分散剂 200 t/a 桶装，外购 增稠剂 430 t/a 桶装，外购 防腐剂 150 t/a 桶装，外购 着色剂 200 t/a 桶装，外购 离子水 10800 t/a 桶装，自制 消泡剂 220 t/a 桶装，外购 钙粉 7000 t/a 罐车，外购 双组份水性防水涂料 液料 丙烯酸乳液 12800 t/a 罐车，外购 分散剂 80 t/a 桶装，外购 增稠剂 160 t/a 桶装，外购 防腐剂 40 t/a 桶装，外购 着色剂 80 t/a 桶装，外购 离子水 3800 t/a 桶装，自制 消泡剂 80 t/a 桶装，外购 钙粉 3000 t/a 罐车，外购 粉料 水泥 11000 t/a 罐车，外购 石英砂 10000 t/a 袋装，外购 钙粉 9000 t/a 罐车，外购 能耗 水 19200 t/a 市政供水 电 40万kW·h/a 电网统一供电 丙烯酸乳液：乳白色或近透明黏稠液体。丙烯酸乳液是由纯丙烯酸酯类单体共聚而成的乳液，它是一种小粒径、多用途、性能卓著的乳液，适用于多种涂料配方，具有突出的耐水性和耐候性，特别是在高光和半光涂料中有优异的表现。丙烯酸乳液有良好的耐水性、耐碱性和抗污性，对砖石、木材和钢材表面有良好的粘附力，它不仅可以配制平光、半光和高光乳胶漆，还可以配制高质量的地板、水泥彩瓦和网球场所用的涂饰涂料。pH值(25℃)为8~9，黏度50~500mPa·s，含固量(150℃，20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃，最低成膜温度20℃。 分散剂：是一种丙烯酸盐分散剂，为浅黄色液体，聚丙烯酸钠分散剂可广泛应用于白土、瓷土、碳酸钙、滑石粉、钛白粉、氢氧化铝、氧化锌等多种颜料，也可用于混合颜料,以解决颜料难分散、流动性低的问题。实现颜料管道化输送。应用于造纸、涂料、印刷等行业。 增稠剂：是一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性，对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。主要有无机增稠剂、纤维素类、聚丙烯酸酯、缔合型聚氨酯增稠剂四类。 防腐剂：是指天然或合成的化学成分，用于加入食品、药品、颜料、生物标本等，以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败。我国到目前为止已批准了32种使用的食物防腐剂，其中最常用的有苯甲酸钠、山梨酸钾等。苯甲酸钠的毒性比山梨酸钾强，而且在相同的酸度值下抑菌效力仅为山梨酸的1/3，因此许多国家逐渐用山梨酸钾。但因苯甲酸钠价格低廉，在我国仍普遍使用，主要用于碳酸饮料和果汁饮料。山梨酸钾抗菌力强，毒性小，可参与人体的正常代谢，转化为CO2和水。从防腐剂的发展趋势上看，以生物发酵而成的生物防腐剂，将成为未来的发展趋势。 着色剂：着色剂又称食品色素，是以食品着色为主要目的，使食品赋予色泽和改善食品色泽的物质。目前世界上常用的食品着色剂有60余种，我国允许使用的有46种，按其来源和性质分为食品合成着色剂和食品天然着色剂两类。随着人们对食品添加剂安全意识的提高，大力发展天然、营养、多功能的天然着色剂已成为着色剂的发展方向。天然着色剂是从动、植物和微生物中提取或加工而成的类胡萝卜素。中国常使用天然动、植物作着色剂，如把人参茎叶粉、万寿菊粉、紫育精粉、木薯叶粉、松针叶粉、橘皮粉、银合欢叶粉、胡萝卜、虾蟹壳粉、海藻等作为畜、禽、水产品的着色剂。合成着色剂主要是类胡萝卜素。如β-阿朴-8-胡萝卜醛（C30H40O）或β-阿-朴-8-类胡萝卜素乙酯（C32H44O）以及柠檬黄素（C33H44O）、斑蝥素、加利红、加利黄、露康定等。 消泡剂：也称消沫剂，是在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的食品添加剂。消泡快，抑泡性能好；不影响起泡体系的基本性质；扩散性、渗透性好；化学性稳定；无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。 钙粉：即重钙粉，重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。用于橡胶中，可增加橡胶的体积，改善橡胶的加工性，起半补强或补强作用，并可调节橡胶的硬度。 4、本项目产品方案 本项目主要产品为防水涂料，产品方案见下表。 表17 本项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 备注 1 单组分水性防水涂料 5万吨 液体 2 双组份水性防水涂料液料 2万吨 企业生产产品为双组份水性防水涂料液料和粉料，买家在施工现场混合使用。 3 双组份水性防水涂料粉料 3万吨 5、水平衡分析 项目水平衡图见下图： 图1 项目水平衡图 单位：t/d 6、劳动定员与制度 职工50人，2班制，每班12小时，年工作300天 7、主要工艺 购进原料--自动/手动配料--混合搅拌--研磨--检验--自动包装--入库 8、简述厂区平面布置并附图 河南中方雨航员建材有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，本项目位于新乡中科燎原生物能源有限公司院内，本项目西侧为空地，项目东、南、北三侧为锦绣防水科技有限公司；新乡中科燎原生物能源有限公司西侧为空地，西北侧271m为新乡职业技术学院生活区，北、东、南侧为锦绣防水科技有限公司，南隔锦绣防水科技有限公司为大桥石化集团。 项目周围敏感点有：西北271m的新乡职业技术学院生活区，西598m的新乡职业技术学院，北516m的张兴庄村，东南674m的夏庄村，东南1280m的姚庄村，西南1553m的获小庄村，距离本项目最近的地表水体为西北方向823m处的大沙河。 项目周边环境示意图见下图： 图2 项目周边环境示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目产品主要为单组分水性防水涂料（液料）与双组份水性防水涂料（液料、粉料），双组份水性防水涂料的液料和粉料可在施工现场混合搅拌后使用。项目具体的工艺流程及产污环节图见下图。 防水涂料液料 图3 防水涂料液料生产工艺流程图及产污环节 单组分水性涂料与双组份水性防水涂料液料组分生产工艺流程描述如下： 配料：根据客户所需产品类型，利用PLC系统控制丙烯酸乳液从乳液储罐中泵入计量罐中，再泵入高速三轴分散釜/单轴搅拌釜中；钙粉通过罐车直接输送到粉料储罐，粉料储罐粉料通过主料计量仓计量后进入发送仓；计量好的粉料从发送仓进去粉料中间缓冲罐；根据PLC系统程序设定需要，粉料从粉料中间缓冲罐进入高速三轴分散釜/单轴搅拌釜；分散剂、增稠剂、防腐剂、着色剂、离子水、消泡剂等助剂人工投入高速三轴分散釜/单轴搅拌釜中。配料时主要污染物为噪声和粉尘。 高速混合搅拌：PLC系统控制一定比例原辅料加入高速三轴分散釜/单轴搅拌釜后，高速三轴分散釜搅拌约1.5h，单轴搅拌釜搅拌约40min，这一过程的主要污染物为噪声。 研磨：搅拌后的液态物料用研磨机研磨的更细腻一点，这一过程的主要污染物为噪声。 检验：使用专用的检验仪器进行检验，若检验合格后可进入自动包装程序，若检验不合格，则在线调整并复配。 自动包装：2套专业的包装系统可以实现自动排桶，自动灌装、自动压紧盖。这一过程的主要污染物为噪声。 入库：包装后的成品入库待售。 双组份水性防水涂料粉料组分 图4 双组份水性防水涂料粉料组分生产工艺流程图及产污环节 图5 双组份水性防水涂料粉料组分生产工艺治理设施示意图 双组分水性涂料粉料组分生产工艺流程描述如下： 配料：根据客户所需产品类型，利用PLC系统控制水泥、钙粉、石英砂的配比，吨袋包装石英砂经过上料斗提进入粉料储罐，水泥、钙粉通过罐车直接输送到粉料储罐，粉料储罐粉料通过主料计量仓计量后进入发送仓；计量好的粉料从发送仓进去粉料中间缓冲罐；根据PLC系统程序设定需要，粉料从粉料中间缓冲罐进入混合机搅拌。配料时主要污染物为噪声和粉尘。 混合搅拌：配料后的原辅料进入混合机内，搅拌约30min，这一过程的主要污染物为噪声与粉尘。 检验：使用专用的检验仪器进行检验，若检验合格后可进入自动包装程序，若检验不合格，则在线调整并复配。 成品罐：检验合格的粉料存入成品罐。这一过程的主要污染物为粉尘。 自动包装：1套专业的包装系统可以实现自动换袋、自动灌装、自动封口。这一过程的主要污染物为噪声和粉尘。 自动码垛、入库：自动包装后自动码垛，然后入库待售。主要污染工序： 主要污染工序： 通过以上工艺流程分析，可以看出该项目产污环节见下表。 表18 产污环节一览表 类别 污染源名称 污染物名称 污染防治措施 废气 投料、搅拌、包装、储存过程 粉尘 投料工序中拆袋上料和包装过程设备自带集气罩，收集后经1#袋式除尘器处理，输送、搅拌和储存过程粉料储罐、主料计量仓、发送仓、粉体中间缓冲罐、混合机上方设备均自带2#-13#袋式除尘器，上述各工序粉尘经各自配套袋式除尘器处理后共用1根15m排气筒P1排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 生活污水进入现有化粪池处理后，与纯水制备废水混合排入小店污水处理厂（二期）进一步处理处理 纯水制备废水 COD、SS、NH3-N 厂区总排口混合后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理处理 设备清洗废水 COD、SS 设备清洗废水絮凝沉淀后回用于生产 固废 投料 废包装桶 废包装桶厂家回收利用 拆包 废包装袋 废包装袋收集后出售 袋式除尘器 袋式除尘器收集粉尘 袋式除尘器收集粉尘回用于生产 絮凝沉淀池 沉淀池污泥 集中收集后交有资质单位处置 噪声 高速三轴分散釜、单轴搅拌釜、研磨机、混合机、上料斗提等 噪声 厂房密闭隔音 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表19 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后与纯水制备废水汇总后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。小店污水处理厂（二期）的排水去向为大沙河，大沙河规划为IV类水体，评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2021年3月的监测数据，数据见下表。 表20 水花堡桥断面监测数据（2021年3月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 25.3 0.36 0.088 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，3月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水经化粪池处理后与纯水制备废水厂区总排口汇合后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，达标排放，对新乡市地表水质量的影响可接受。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 本项目所在区域主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、电磁辐射质量现状 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，电磁辐射不再进行现状调查。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目地下水污染源为非正常工况时生活污水、生产废水和纯化水制备废水渗漏污染地下水，污水处理设施泄漏下渗从而污染浅层水，本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目所在区域为建设用地，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，租赁新乡中科燎原生物能源有限公司标准厂房。地下水、土壤环境不再开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表21 项目周围环境保护目标概况 环境类别 环境保护目标 方向 距离厂界 保护级别 大气环境 新乡职业技术学院生活区 西北 271m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级 声环境 无 / / / 地下水环境 无 / / / 生态环境 无 / / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表22 废气排放限值一览表 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB3096-1996）中表2二级标准 颗粒物 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒） 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业 颗粒物 有组织排放口10mg/m3 无组织0.5mg/m3 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、废水 本项目外排废水排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，小店污水处理厂（二期）收水水质标准具体值见下表。 表24 小店污水处理厂（二期）收水水质标准 单位：mg/L 污染物名称 CODcr SS NH3-N TP TN 废水 350 280 2 3.0 40 表25 污水综合排放标准二级标准 单位：mg/L 污染因子 COD SS NH3-N pH 标准值 150 150 25 6~9 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物总量控制指标为COD0.1644t/a，NH3-N0.0082t/a，TP0.0008t/a，TN0.0107t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.6034t/a（有组织0.2034t/a；无组织0.4t/a），VOCs0t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.1644t/a，NH3-N0.0082t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。新增排放量需双倍替代，所需替代量为COD 0.3288t/a，NH3-N0.0164t/a，颗粒物1.2068t/a，新增污染物的排放量COD从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）剩余减排量313.0832t中扣除，氨氮从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）剩余减排量33.426826tt中扣除，颗粒物从新乡化纤股份有限公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程剩余减排量1.455808t中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房和厂地进行生产，项目施工期主要为车间及仓库的室内修缮及设备安装以及新建一个备用车间，项目施工期为1个月，施工期环境影响分析如下： 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染主要由施工设备和运输车辆产生，表现形式主要为施工扬尘，也有少量的汽车尾气。 评价建议施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地边界设置一定高度的围墙，定期喷水淋湿，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布，并加强施工管理；合理的安排施工时间，应尽量节省原土压实、基层铺设等扬尘产生量比较大的施工工序时间；加强运输管理，车辆加盖顶棚，并经常对道路洒水降尘，减少扬尘污染；施工期应禁止随意堆弃建筑垃圾，尤其禁止丢弃在建筑区以外。经采取这些措施后，施工扬尘对大气环境影响较小。 施工机械和运输车辆产生的废气，主要成份是HC、CO、NOX，排放是无规律的间歇排放，排放时间短且排放量小，对周围环境不会产生大的影响。为进一步减少尾气排放对大气环境的影响，评价建议采取如下措施： （1）施工机械和运输车辆采用优质柴油、汽油作为燃料； （2）运输车辆禁止超载，避免排放黑烟； （3）加强车辆管理，减少其怠速、减速、慢速行驶的时间，严禁使用国家淘汰的施工机械和运输车辆。 采用上述措施后，可有效地降低废气无组织排放量，所采取的大气污染防治措施切实可行。 同时按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)和《河南省住房和城乡建设厅》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》等文件的相关要求：施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“八个百分之百”（即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积5000平方米以上的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标），城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化），推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。 经采取以上措施后，施工期废气对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期间所用水为建筑材料搅拌水、水泥构件养护水及机械设备冲洗水，这部分水在使用过程中蒸发耗散掉；施工人员均不在施工场地内食宿，因此施工期生活污水主要为施工人员洗脸、洗手废水，按每人每天20L计，施工人员20人，用水量为0.4t/d，产污系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.32t/d，这些废水水质简单，经沉淀池收集后用于场地洒水降尘和施工材料搅拌用水，不外排。施工期废水不会对周围地表水环境造成影响。 3、声环境影响分析 本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般是露天作业，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源，其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止。 施工队伍进驻现场时，将增加该区域的噪声负荷，为尽量降低施工噪声对周围环境的影响。评价建议施工方采取以下措施： （1）在施工期间所用施工机械必须采用具有消声、隔音处理及减振装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪音设备应采取相应的限时作业； （2）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； （3）除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00进行。同时合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车的鸣笛噪声。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]的要求，对周围声环境影响不大，且本项目噪声随着施工期的结束，其影响即消失。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用，其余部分运到建筑垃圾填埋场处理，不得随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，否则会对周围环境造成影响。采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现在因开挖、填埋土方等造成地表裸露、破坏植被，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象；物料堆放影响周围景观。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 项目生产过程中产生的废气主要为投料、包装过程产生的粉尘，搅拌、储存过程产生的粉尘。 1、废气产生源强分析 投料粉尘 项目粉状原辅料为水泥、石英砂和钙粉。石英砂为袋装，拆袋后经上料斗提输送进粉料储罐，拆袋上料过程有粉尘产生；粉料从储罐进入混合机时，输送过程粉料下落因落差产生扬尘，主料计量仓、发送仓、粉体中间缓冲罐等顶部均自带袋式除尘器对落差粉尘进行处理。 包装粉尘 双组份水性防水涂料的粉料组分打包的时候有粉尘产生。 搅拌粉尘 液料产品的搅拌工艺属于湿料混合，没有粉尘产生。仅粉状物料搅拌工序有粉尘产生。 储存粉尘 项目粉料（水泥、石英砂、钙粉）均为储罐储藏，粉料先从密封槽罐车泵入各储罐，或上料斗提输送进储罐，该过程呈流化态，储罐顶呼吸口粉尘浓度很大。 核算过程：石英砂拆袋上料过程粉尘产生量按原料用量0.1‰计，石英砂的使用量为10000t/a，则粉尘产生量约为1t/a；粉料从储罐进入混合机时，流转原辅料为水泥、石英砂和钙粉，可参照混凝土生产的投料粉尘，类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t料产生粉尘0.46kg，双组份水性防水涂料的粉料组分年产量为30000t，粉尘产生量为13.8t/a；双组份水性防水涂料粉料组分的年产量为30000t/a，包装粉尘产生量按产品用量0.1‰计，则粉尘产生量约为3t/a；搅拌粉尘产生量占粉料组分的0.1%，双组分水性防水涂料粉料组分的年产量为30000t/a，则粉料组分搅拌时粉尘产生量约30t/a；储罐呼吸口粉尘产生系数取3.9‰，粉料原辅料总用量为40000t/a，粉尘产生量为156t/a。企业24小时连续生产，年工作天数300天。 本项目处理后颗粒物有组织排放量为0.2034/a（0.0283kg/h），排放浓度2.83mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（排气筒高度15m时，颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h）与《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物最高允许浓度为10mg/m3，无组织0.5mg/m3）的要求。 表26 粉尘产排情况一览表 产污环节 投料、包装、搅拌、储存工序 污染物种类 颗粒物 产生情况 （有组织） 产生量t/a 203.4 产生速率kg/h 28.25 产生浓度mg/m3 2825 产生情况 （无组织） 产生量t/a 0.4 产生速率kg/h 0.0556 产生浓度mg/m3 / 污染治理设施 治理设施 袋式除尘器 风机风量m3/h 10000 收集效率% 90 处理效率% 99.9 是否为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》附录A污染防治可行技术要求水性涂料条目，袋式除尘为可行技术 排放情况 （有组织） 排放量t/a 0.2034 排放速率kg/h 0.0283 排放浓度mg/m3 2.83 排放情况 （无组织） 排放量t/a 0.4 排放速率kg/h 0.0556 排放浓度mg/m3 / 2、排放口基本情况 表27 项目排放口基本情况一览表 排放 口基本情况 名称 排气筒 编号 DA001 高度m 15 排气筒内径m 0.5 温度℃ 25 类型 一般排放口 地理坐标 经度：114°2'52.412" 纬度：35°16'43.391" 3、非正常工况废气排放 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要是废气治理设施，项目的废气治理装置故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在一天内进行有效处理。非正常排放源强见下表。 表28 非正常状况下废气污染物排放源强 污染源 污染物 事故状态下废气处理设施效率为0 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 投料、包装、搅拌、储存工序 颗粒物 2825 28.25 项目发现废气治理装置出现故障应立即停产检修。 4、监测要求 项目监测要求见下表。 表29 项目监测要求一览表 监测要求 监测点位 DA001 监测频次 1次/年 监测因子 颗粒物 5、小结 本项目投料、包装、搅拌、储存工序产生的废气经袋式除尘器治理后经15米排气筒排放，排放浓度2.83mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物最高允许浓度为10mg/m3）的要求，故本项目对大气环境影响可接受。 二、废水 1、废水产生及排放量核算 本项目废水为生活污水和生产废水，生产废水包括纯化水制备废水和设备清洗废水。 核算过程： （1）生活污水 本项目劳动定员50人，采用2班制生产，年生产天数300天，厂区内不提供食宿。职工生活用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为1.5t/d，废水排放量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为360t/a（1.2t/d），生活污水水质为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN30mg/L，化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）处理，能够满足小店污水处理厂的收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、总氮40mg/L要求。 （2）生产用水 本项目生产废水主要为纯水制备废水和设备清洗废水。 ①纯水制备废水 本项目所用离子水是利用水处理装置自行生产的，根据企业提供信息，纯水制备使用的是反渗透法，鲜水经反渗透制得纯化水，成水率为80%，剩余20%为“浓水”，“浓水”为清洁下水，含有较多的无机盐类，离子水用水量为15000t/a（50t/d），反渗透所需鲜水为62.5t/d（18750t/a），浓水产生量为12.5t/d（3750t/a），类比同类行业，水质为：COD25mg/L、SS20mg/L、NH3-N3mg/L。 ②设备清洗废水 本项目连续生产，根据企业提供信息，半年清洗一次设备，需要清洗的为生产液料产品的高速三轴分散釜和单轴搅拌釜，一次一釜的用水量约0.1t，则清洗用水量合计为2.8t/a（0.0093t/d），产污系数以0.8计，则清洗废水产生量为2.24t/a（0.0074t/d），清洗水使用去离子水。设备清洗废水在收集池里絮凝沉淀后，上清液流至上清液收集池，回用于生产，沉淀池废水上清液回用率约80%，沉淀污泥经板框压滤机压滤之后统一收集后交给有资质单位处置。 厂区总排口废水水质为COD44.7mg/L、SS35.76mg/L、NH3-N4.49mg/L、TN2.6mg/L、TP0.2mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准的要求（COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L），同时满足小店污水处理厂二期收水标准（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L），可经市政污水管网排入小店污水处理厂处理，对周围环境影响可接受。 小店污水处理厂（二期）出水水质为（COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L）。经小店污水处理厂（二期）处理后，本项目废水污染物的排放量为：COD0.0236t/a、SS0.0059t/a、NH3-N0.0012t/a、TP0.0002t/a、TN0.0088t/a。 表30 生活污水产排情况一览表 产污环节 生活过程 废水类别 生活废水 污染物种类 水量 COD SS NH3-N TP TN 产生情况 产生量t/a 360 0.108 0.09 0.009 0.0007 0.0126 产生浓度mg/L / 300 250 25 2 35 污染治理设施 治理设施 化粪池 处理能力t/d 30 治理工艺 化粪池 治理效率% / 17 20 0 0 14 是否为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》附录A污染防治可行技术要求生活污水沉淀、厌氧为可行技术 排放情况 排放量t/a 360 0.09 0.072 0.009 0.0007 0.0108 排放浓度mg/L / 250 200 25 2 30 表31 厂区废水总排口水质一览表 外排水类别 污染物浓度（mg/L） COD SS NH3-N TN TP 经化粪池处理后生活污水（360t/a） 250 200 20 30 2 纯水制备废水（3750t/a） 25 20 3 / / 混合后水质（4110t/a） 44.7 35.76 4.49 2.6 0.2 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 ≤150 ≤150 ≤25 / / 小店污水处理厂二期收水标准 ≤350 ≤280 ≤30 ≤40 ≤3 2、废水处理工艺分析 絮凝沉淀工作原理：絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度，而且与沉淀深度有关。絮凝沉淀是通过高分子絮凝剂—聚丙烯酰胺(PAM）来吸附污水中的悬浮粒子，使高分子链互缠交联，形成架桥，从而使絮凝结构增大变粗，最终形成沉淀。根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》附录A污染防治可行技术要求，沉淀为可行技术。 板框压滤机工作原理：板框压滤机用于固体和液体的分离。与其它固液分离设备相比，压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是：混合液流经过滤介质（滤布），固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液。随着过滤过程的进行，滤饼过滤开始，泥饼厚度逐渐增加，过滤阻力加大。过滤时间越长，分离效率越高。废水回用可行性分析： 项目设有两个水池，分别为废水收集池（2m×2m×1m)、上清液收集池(2m×1m×1m），清洗废水经废水收集池收集后絮凝沉淀，上清液流至上清液收集池，回用于深色涂料生产，项目每天生产清洗废水量为0.0019t，水池溶积分别为4m3、2m3，能满足项目所生产的废水量，类比同类行业，经过絮凝沉淀之后该类上清液水质为：COD400mg/L、SS800mg/L，深色涂料生产水质要求低，本项目回用水质可满足深色涂料生产水质。 3、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表32 项目排放口基本情况一览表 排放方式 间接排放 排放去向 小店污水处理厂（二期） 排放规律 连续排放流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 排放口基本情况 名称 废水总排口 编号 DW001 类型 一般排放口 地理坐标 经度：114°2'52.412" 纬度：35°16'43.391" 4、监测要求 项目监测要求见下表。 表33 项目监测要求一览表 监测要求 监测点位 DW001 监测频次 1次/年 监测因子 流量 COD SS NH3-N TP TN 5、依托污水处理厂的可行性分析 项目运营期产生的废水排入小店污水处理厂（二期）。小店污水处理厂（二期）工程设计污水处理能力5万吨/d。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为13.7t/d。 本项目从处理能力、处理工艺和设计进出水水质三方面论述废水接管可行性。 处理能力可行 小店污水处理厂（二期）设计污水处理能力5万t/d，位于新乡市经开区。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，本项目废水排放量为13.7t/d，约占小店污水处理厂（二期）处理能力的0.0274%，从水量上讲，小店污水处理厂（二期）有能力接纳本项目的废水。 ②处理工艺可行 目前，小店污水处理厂（二期）采用“沉砂池+水解酸化+A2/O-MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺对废水进行处理。本项目外排废水不会对对污水处理厂正常运行造成冲击影响。 ③设计进出水水质可行 本项目废水水质为COD44.7mg/L、SS35.76mg/L、NH3-N4.49mg/L、TN2.6mg/L、TP0.2mg/L。小店污水处理厂（二期）收水水质为COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、总氮40mg/L，可以满足小店污水处理厂（二期）的收水水质要求，小店污水处理厂（二期）的出水标准为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、总氮15mg/L。COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。 综上，本项目污水从进水水量、处理工艺、设计进出水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对小店污水处理厂（二期）不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入小店污水处理厂（二期）是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 三、噪声 项目运营过程中产生的噪声主要为高速三轴分散釜、单轴搅拌釜、研磨机、混合机、上料斗提等运行产生的噪声，预计源强约为70-80dB(A)。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表34 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 数量（台/套） 强度dB(A) 持续时间 治理措施 治理后源强dB(A) 1 高速三轴分散釜 10 70 持续排放 厂房密闭隔音 38 2 单轴搅拌釜 4 70 38 3 研磨机 5 70 38 4 混合机 1 80 45 5 上料斗提 1 75 42 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 由于本项目租赁新乡中科燎原生物能源有限公司空置厂房进行生产，因此，本次环评对生产车间四周外1m处噪声进行预测计算，预测结果见下表。 表35 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 类别 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 距离（m） 1 1 1 1 贡献值 52.23 52.23 52.23 52.23 标准 昼65dB(A)、夜55dB(A) 由上表可知，项目生产车间外噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB(A)的要求，因此项目在采取厂房隔声等降噪防治措施后噪声对周围环境影响可接受。 噪声监测要求见下表。 表36 噪声监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/年 四、固废 固体废物主要为一般工业固体废物：废包装袋/桶、除尘器收集粉尘等；危险废物：沉淀池污泥。 1、废包装袋/桶 本项目原辅料石英砂、钙粉等拆包产生废包装袋，分散剂、着色剂等液体助剂投料后产生废包装桶，项目废包装袋/桶在厂区集中收集后，暂存于一般固废暂存间（5m2），废包装桶由厂家回收再利用，废包装袋定期外售。 2、除尘器收集粉尘 根据前述计算，袋式除尘器收尘量为182.0178t/a，暂存于一般固废暂存间，回用于生产。 3、沉淀池污泥 本项目运营期对设备清洗废水投加絮凝剂进行混凝沉淀后经板框压滤机处理，类比同行业数据，1吨污水可产生0.5kg污泥泥饼（泥饼含水率60%)，项目生产污水为2.24t/a，则沉淀产生的污泥量约为1.12kg/a，根据《国家危险废物名录》(2021年)，其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥（废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为264-012-12)属于危险废物，危险特征为T，在危废间暂存后交由具有危险废物处理资质的单位进行安全处置。 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，本项目新建一般固废暂存间1座，应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。危废暂存间1座，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 表37 本项目固废情况一览表 单位：t/a 序号 名称 产生量 属性 处置方式 物理性状 1 废包装桶 10 一般固废 暂存于一般固废临时堆场，定期出售 固体 2 废包装袋 2 固体 3 袋式除尘器粉尘 182.0178 固体 4 污泥 1.12kg/a 危险固废 经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置 固体 表38 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 物理性状 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 储存方式 污染防治措施* 1 沉淀池污泥 HW12染料、涂料 废物 264-012-12 1.12kg/a 絮凝池沉淀 固态 污泥 涂料 180天 毒性 桶装 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位处置 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 本项目属于涂料制造，工艺为单纯混合、分装，本项目500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。地下水污染途经可分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型，本次项目对地下水的影响途经主要为连续入渗型，即生活污水、生产废水和纯化水制备废水渗漏污染地下水；污水处理设施泄漏下渗从而污染浅层水。本次评价拟从正常工况和非正常工况两种情况下进行地下水污染影响分析。 （1）正常工况 评价要求项目化粪池做防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s，厂区原材料仓库、生产区物料和污水处理设施等做防渗处理，建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，污染物下渗污染地下水的几率很小，因此，项目在正常工况下运行，不会产生污染物泄漏下渗而污染地下水的情况。 （2）非正常工况 本项目废水定期通过厂区现有管道排入集聚区管网，本次评价主要考虑项目营运后期，化粪池、设备清洗废水和纯水制备废水外排管道因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，污水下渗污染地下水，厂区原材料仓库、污水处理设施、生产区物料泄漏下渗从而污染浅层水。 综上所述，为减少和防止废水对土壤、地下水造成污染，要求对厂区、生产车间地面进行硬化防渗，对管道、设备、化粪池、污水处理设施进行定期检修和维护，防治污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施。可以看出，厂区内通过硬化防渗、加强管理等一系列防范措施下，可以避免厂区废水渗漏对地下水的影响。 跟踪检测 本项目属于涂料制造，工艺为单纯混合、分装，本项目500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。可在必要时开展跟踪检测。 2、土壤 本项目为制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造类的“其他类”，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为运营期的大气沉降和垂直入渗；本项目主要是对生产过程中产生的废气、固废进行治理。 ①废气沉降对土壤的影响 本项目运营期产生的废气污染因子主要为颗粒物。对焊接工序采用袋式除尘器+15m高排气筒治理，经治理后排入大气中的污染物得到了有效控制，可做到达标排放，从而减少废气因重力沉降及雨水淋洗落到地表对土壤环境的影响。因此本项目排放的废气因重力沉降及土壤淋洗落到地表的量较小。 ②垂直入渗对土壤的影响 本项一般固废间和危废间采取了防渗和硬化措施，同时危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，存放区四周设有围挡，正常工况下不会渗漏进入土壤造成污染。 跟踪检测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，可在必要时开展跟踪监测。 六、生态 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区锦绣大道1号，租赁现有厂房，不新增土地，且评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，故本项目对生态环境的影响不做分析。 七、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质和易燃易爆物质，故本项目对环境风险的影响不做分析。 八、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射项目，对环境风险的影响不做分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 投料、包装废气经2个集气罩收集，尾气经1#袋式除尘器处理，输送、储存、搅拌过程产尘设备上方自带有袋式除尘器（12个），废气经2#-13#袋式除尘器处理，上述各工序粉尘经各自配套袋式除尘器处理后共用1根15米排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（15m高排气筒：有组织排放浓度10mg/m3，有组织排放速率3.5kg/h） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（无组织排放浓度0.5mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS NH3-N TP TN | 生活污水进入现有化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）处理；纯水制备废水厂区总排口混合后排入小店污水处理厂（二期）处理；设备清洗废水絮凝沉淀后回用于生产 | 小店污水处理厂（二期）收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房密闭隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼65dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废包装桶、废包装袋和袋式除尘器收集粉尘暂存于固废间，废废包装桶、废包装袋定期出售，袋式除尘器收集粉尘回用于生产，管理过程符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求；危险废物沉淀池污泥收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，管理过程符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据土壤和地下水导则对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面进行污染防治措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

河南中方雨航员建材有限公司年产水性防水涂料10万吨项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环保角度分析，该项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6034t/a | / | 0.6034t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1644t/a | / | 0.1644t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0082t/a | / | 0.0082t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.0107t/a | / | 0.0107t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装桶 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 袋式除尘器粉尘 | / | / | / | 182.0178t/a | / | 182.0178t/a | / |
| 危险废物 | 沉淀池污泥 | / | / | / | 1.12kg/a | / | 1.12kg/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查范围 |
| --- | --- |
| 评价 等级 与范 围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km( |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≧2000t/a□ | 500〜2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（/） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2019)年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染 源调 查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气 环境 影响 预测 与评价 | 预测模型 | AERM OD( | ADMS□ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUF F□ | 网络模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≧50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（） h | C非正常占标率<100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k<-20%□ | k>-20%□ |
| 环境 监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） | 监测点位数（/） | 无监测☑ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0) m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0)t/a | NOx:(0 )t/a | 颗粒物:（0.6034t/a） | VOCs:(0 )t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他 ( | 水温 (；径流 (；水域面积 ( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 ( | 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ( | 一级 (；二级 (；三级 ( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (； | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |
|  | 评价因子 | （化学需氧量、总磷、氨氮） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (； 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( | 达标区 ( 不达标区 ( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制可减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( |
|  | 预测方法 | 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.1644） | （40） |
|  |  | （SS） | （0.0411） | （10） |
|  |  | （NH3-N） | （0.0082） | （2） |
|  |  | （TN） | （0.0008） | （2.6） |
|  |  | （TP） | （0.0107） | （0.2） |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量 | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域消减依托其他工程措施 (；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方法 | 手动 (；自动 (；无检测 ( | 手动 (；自动 (；无检测 ( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ 总排口 ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、SS、NH3-N、TP、TN） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 (； |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

纯化水制备废水

纯水制备

62.5

12.5

12.5

50

纯水

上清液收集池

泥饼含水率60%，泥饼带走0.0015

0.0093

生产过程

回用于生产

0.0059（量小）

0.0059

0.0074

0.0019

泥饼外运

絮凝沉淀

设备清洗废水

0.3

总排口

1.2

化粪池

1.2

1.5

生活用水

13.7

小店污水处理厂（二期）

钙粉

丙烯酸乳液

分散剂、增稠剂、防腐剂、着色剂、离子水、   消泡剂

罐车运输

罐车运输

G

运输车辆

密闭管道输送

粉料储罐、

主料计量仓、

发送仓、

粉体中间缓冲罐

密闭管道输送

桶   装

乳液储罐

自动配料

手动配料

自动配料

N

高速混合搅拌

N

研磨

N

检验

自动包装

入库

备注： G  废气   N  噪声

水泥

石英砂

钙粉

运输车辆

罐车运输

罐车运输

袋装

G、N

上料斗提

密闭管道运输

密闭管道运输

G

粉料储罐

粉料储罐

粉料储罐

主料计量仓

主料计量仓

主料计量仓

发送仓

发送仓

发送仓

粉料中间缓冲罐

粉料中间缓冲罐

粉料中间缓冲罐

自动配料

G

G

自动配料

自动配料

混合、搅拌

G、N

检验

G、N

成品罐

G、N

自动包装

备注： G  废气   N  噪声

自动码垛、入库

袋式除尘器

P1

袋式除尘器

2# -13#

1#

G

G

混

合

机

成品仓

打包

入库

G

上料斗提加料口

运输车辆

袋装

粉料

粉料中间缓冲罐5个

粉料

储罐4个

主料计量仓1个

发送仓1个

罐车

粉料

密闭输送

N

Leq=10lg(Σ10Li/10)

i=1

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附图1      新乡工业产业集聚区总体规划图

附图1      新乡工业产业集聚区总体规划图

附图2      国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）

附图3      项目周边环境及敏感点分布图