# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410772-22-03-108944 |
| 建设单位联系人 | 常志 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济开发区纬二路 |
| 地理坐标 | （东经 114 度 02 分 36.578 秒，北纬 35 度 16 分 15.310 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、“造纸与纸制品业22”：第38条“纸制品制造223” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | 2021年7月-2021年9月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6316.04 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》 （2）审批机关：河南省发展和改革委员会 （3）审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》（豫发改工业（2010）2104号） |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》、《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》 （2）召集审查机关：河南省环保厅、河南省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审（2011）2号） （4）跟踪评价文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环函（2020）105号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区，项目与新乡市新乡经济技术开发区环境准入条件对照分析如下。 表1 项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目符合国家产业政策，不属于园区禁止发展项目。 相符 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； 本项目位于其他工业用地区。 / 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他工业用地区。 / 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他工业用地区。 / 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放； 本项目位于其他工业用地区。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 相符 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目为新建项目，生产工艺达到国内同行领先水平，建设规模符合国家相应行业准入条件中经济、产品规模和生产工艺的要求。 相符 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中无外排生产废水，分切搅拌工序中产生的颗粒物经处理后达标排放，能达到国内同行业的先进水平。 相符 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目为新建项目，不涉及VOCs。 相符 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地。 相符 由表1可知，本项目符合新乡市新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。 项目与新乡市新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析如下： 表2 新乡经济技术开发区环境准入负面清单一览表 项目 环境准入负面清单 限制类 本项目情况 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。 本项目不属于化工医药项目。 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于其他工业用地区。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》，本项目位于其他工业用地区，不涉及VOCs。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于其他工业用地区。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。 本项目位于其他工业用地区。 ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园。 本项目不属于高毒、高污染项目。 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目。 本项目不属于危废集中处置项目。 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）。 本项目不属于塑料制品项目。 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为新建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。 ⑪其它区：禁止重污染项目入区。 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区，属于纸制品制造，属于一类工业项目。项目与该片区主导产业从产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面对比来看，均无相互制约、相互冲突的因素存在，且该项目不属于新乡市新乡经济技术开发区环保准入条件中限制和禁止类入驻项目，因此评价认为本项目与新乡市新乡经济技术开发区主导产业规划能够相容，符合新乡市新乡经济技术开发区准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目为新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目，具体产品方案为纸护角5000吨/年、纸管3000吨/年，属于造纸与纸制品业。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，属于“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码：2020-410772-22-03-108944（详见附件二）。 本项目情况与产业政策相符性分析见下表 表1 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 十九、轻工 1、单条化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设；采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设；先进制浆、造纸设备开发与制造；无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发及应用 本项目新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目 不属于 限制类 十二、轻工 查阅无相关对应条款 本项目新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目 不属于 淘汰类（落后生产工艺装备） （十）机械 22、无法安装安全保护装置的冲床 本项目冲床安装保护装置 不属于 淘汰类（落后产品） （九）轻工 查阅无相关对应条款 本项目产品为纸护角和纸管 不属于 2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）符合性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于十九、“造纸与纸制品业”：第38条纸制品制造223，名录规定：“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的需要编制环境影响报告表”。本项目含有涂胶工艺，按要求需编制环境影响报告表。 3、与选址符合性分析 本项目选址位于新乡市新乡经济开发区纬二路，租赁新乡兴豫塑料制品有限公司厂区内现有车间进行生产，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划（2018-2035）》，项目所占用地属于工业用地（详见附图一），符合新乡市红旗区小店镇总体规划要求。 4、与《河南省生态环境准入清单-新乡市原阳县环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于新乡市新乡经济开发区纬二路，与《河南省生态环境准入清单-新乡市延津县环境管控单元生态环境准入清单》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表3 本项目与《清单》对比分析一览表 行政区划 环境管控单元名称 管控单元分类 环境要素类别 管控要求 本项目情况 是否符合 河南省延津县 新乡工业产业集聚区 重点管控单元2 大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 本项目位于其他工业用地区，符合现有土地性质。 符合 污染物排放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 本项目严格控制废气排放总量，工艺流程中不涉及VOCs的产生。 符合 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 本项目在生产过程中产生的清洗废水回用，无外排生产废水。生活污水经化粪池处理后经小店污水处理厂（二期）处理后达标排放。 符合 环境风险防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 本项目无重大危险源。 符合 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不涉及有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品的生产、储存、使用。 符合 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目不属于高关注地块。 符合 资源利用效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 企业无自备锅炉。 符合 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 本项目使用燃气管网和集中供热管网。 符合

| 其他符合性分析 | 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境准入清单-新乡市延津县环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。 5、本项目与其他相关政策文件相符性分析 本项目生产过程中无外排生产废水，清洗淀粉胶容器的废水回收用于调配淀粉胶，生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂处理；分切废气经集气罩收集后引入袋式除尘器D1处理后经15m高排气筒有组织排放，投料废气经集气罩收集后引入袋式除尘器D2处理后经15m高排气筒有组织排放，能够满足《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办〔2020〕46号）、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》等政策文件的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目属于新建（迁建）项目，迁建选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济开发区纬二路，租赁新乡兴豫塑料制品有限公司厂区内现有车间进行生产。项目建成后，原生产线全部拆除。项目的基本情况见表4。 表4 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目 2 建设单位 新乡市正兴包装材料有限公司 3 产品方案 纸护角5000吨/年、纸管3000吨/年 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济开发区纬二路 5 占地面积 6316.04m2 6 总投资（万元） 2000 7 定员与工作制度 员工20人，两班制，每班8小时，年工作300天 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表5。 表5 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体 工程 生产车间 1座，建筑面积3283.22m2 租赁现有 2 储运 工程 仓库 1座，建筑面积3032.82m2 租赁现有 3 环保 工程 废水 生活污水 化粪池1座 利用现有 废气 分切废气 集气罩+袋式除尘器D1 15m高排气筒 新建 投料废气 集气罩+袋式除尘器D2 新建 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 固废 一般固废临时堆场1座（20m2） 新建 4 公用 工程 水 市政给水管网供水 / 电 国家电网供电 / 3、产品方案 项目产品方案及产量详见表6。 表6 项目产品及产量一览表 序号 产品 产能 1 纸护角 5000吨/年 2 纸管 3000吨/年 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表7 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量/台 1 数控分条机 FQ1600 1 FQ1800 1 2 护角机生产线 XA-45AH 4 ZJK-150DPU 2 ZJK-120DPU 1 HX-150 1 3 环绕机 ls-02 2 4 冲床 xx-50 1 5 螺旋纸管生产线 / 4 6 切管机 sx-3000 3 7 磨口机 / 4 8 电热烘干机(箱) / 2 9 螺杆空压机 ZLS-10/15 4 10 电子试验机 XDL-50 8 11 电锯 50 2 12 叉车 CPC30 5 13 打捆机 / 12 14 废纸打包机 300 1 15 淀粉胶调配罐 1000 2 16 淀粉胶贮胶罐 3000 2 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表8。 表8 本项目原辅材料消耗量 序号 原料名称 年用量（t/a） 包装规格（mm） 备注 1 砂管纸 6300 ф1200*1600 圆形纸卷 2 箱板纸 900 3 淀粉胶粉 1000 1200*1000*1160 袋装 4 片碱 60 / 调整淀粉胶黏度 5 硼砂 10 / 6、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市新乡经济开发区纬二路，租赁新乡兴豫塑料制品有限公司厂区内现有车间进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图（详见附图二），厂区的平面布置较为合理，主要体现在一下几个方面： （1）本项目生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 （2）生产设备均位于生产车间内，设有仓库用于堆放产品和原料。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： （一）纸护角生产工艺流程图如下： 图1 纸护角生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： 1、分切：使用数控分条机将原材料（外购箱板纸、砂管纸）按照制定的生产尺寸分切成圆盘，以便后续工序中使用。该过程会产生粉尘、设备噪声和废边角料。 2、挂纸：根据纸护角的生产厚度，将分切后的不同规格的原材料放至纸护角机生产线上。 3、搅拌：在淀粉胶调配罐中加入定量的水后按照质量比为1:1的比例加入淀粉胶粉，再加入占淀粉胶粉比例6%的片碱和1%的硼砂，盖上盖子后打开开关，调节淀粉胶调配罐内搅拌速度使其保持在17m/min，搅拌30分钟后将淀粉胶存入淀粉胶贮胶桶，对纸条进行涂胶粘合。向淀粉胶调配罐中加入淀粉胶粉的过程中会产生粉尘。 4、涂胶：搅拌好的淀粉胶通过管道流入盛胶托盘上，最后落到托盘下方的淀粉胶胶槽，每层纸条通过盛装淀粉胶盘中完成对其的涂胶，胶槽的淀粉胶会通过下方管道回流胶箱进行循环利用，本项目使用自行调配的清洁淀粉胶进行涂胶，不会产生有机废气。 4、成型裁切：使用冲床对涂胶后的纸条进行高强度的碾压使之成型，根据生产要求使用环绕机将成型后的纸条裁切成不同的长度、形状。成型裁切过程中会产生设备噪声和废边角料。 （二）纸管工艺流程： 图2 纸管生产工艺及产污环节流程图 纸管生产工艺流程详细说明如下： 1、分切：使用电锯和数控分条机将原材料（外购箱板纸、砂管纸）按照制定的生产尺寸分切成圆盘，以便后续工序中使用。该过程会产生粉尘、设备噪声和废边角料。 2、挂纸：根据纸管的生产厚度，将分切后的不同规格的原材料放至螺旋纸管生产线上。 3、搅拌：在淀粉胶调配罐中加入定量的水后按照质量比为1:1的比例加入淀粉胶粉，再加入占淀粉胶粉比例6%的片碱和1%的硼砂，盖上盖子后打开开关，调节淀粉胶调配罐内搅拌速度使其保持在17m/min，搅拌30分钟后将淀粉胶存入淀粉胶贮胶桶，对纸条进行涂胶粘合。向淀粉胶调配罐中加入淀粉胶粉的过程中会产生粉尘。 4、涂胶：搅拌好的淀粉胶通过管道流入盛胶托盘上，最后落到托盘下方的胶槽，每层纸条通过盛装淀粉胶盘中完成对其的涂胶，胶槽的淀粉胶会通过下方管道回流胶箱进行循环利用，本项目使用自行调配的清洁淀粉胶进行涂胶，不会产生有机废气。 4、螺旋成型：涂胶好的纸条进入螺旋纸管生产线中，将纸条进行高强度的螺旋卷绕成型。 5、烘干：成型后的纸管使用电热烘干机进行干燥处理。普通纸管采用自然晾干方式进行干燥；高档纸管放置到电热烘干房内进行低温烘干以备后续使用，烘干房温度为95℃。 6、整理：烘干后的纸管使用切管机对烘干后的纸管进行裁切，之后用磨口机在切口处打磨。因为只涉及切口的毛刺打磨，打磨过程中产生的粉尘量较少可忽略，裁切过程中会产生噪声和废边角料。 二、主要产排污环节 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表9。 表9 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期） 淀粉胶容器清洗废水 SS 回收用于调配淀粉胶 废气 分切 颗粒物 集气罩+袋式除尘器D1 15m高排气筒 搅拌 集气罩+袋式除尘器D2 噪声 数控分条机、环绕机、冲床等 噪声 基础减振、厂房隔声 固废 分切、裁切、整理 废边角料 集中收集后定期送造纸厂重新生产砂管纸 袋式除尘器 粉尘 一般固废间暂存，定期送往垃圾填埋场 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡市正兴包装材料有限公司始建于2006年，原厂址位于新乡市牧野区北环路栗屯村村北，主要生产纸护角，厂区现有项目为“年产2000万米纸护角项目”，该项目现状评估报告于2017年9月由河北师大环境科技有限公司编制完成，于2017年11月12日由新乡市环境保护局牧野分局进行备案，备案公告文号为：新环牧清改备第10号。 新乡市正兴包装材料有限公司于2020年6月26日领取排污许可证，排污许可证编号为914107117906169098001P，属于简化管理。 根据现有工程的现状环境影响评估报告、河南鼎泰技术检测有限公司2020年8月12日的检测报告及实际生产情况，现有项目污染物排放情况如下： 1、废水 项目无生产废水，生活污水经地埋式化粪池处理后，定期清运，不外排。 2、废气 （1）有组织废气 ①分切废气 现有项目分切工序会产生粉尘，粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。根据河南鼎泰技术检测有限公司2020年8月12日的检测报告，颗粒物排放浓度为6.3~7.4mg/m3，排放速率为0.0179~0.0203kg/h，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求。根据企业现有生产情况，分切工作时间为4h/d，即颗粒物实际排放量为0.0244 t/a。 根据现有项目的现状环境影响评估报告，颗粒物许可排放量为0.0313t/a。 ②涂胶废气 现有项目使用复合淀粉胶进行涂胶，复合淀粉胶内含其他胶及添加剂，涂胶过程中会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经集气罩收集后引入光氧化催化净化器+活性炭废气处理设施处理，处理后经15m高排气筒排放。根据河南鼎泰技术检测有限公司2020年8月12日的检测报告，非甲烷总烃排放浓度为7.69~8.03mg/m3，排放速率为0.0174~0.0204kg/h，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业中非甲烷总烃排放浓度80mg/m3的要求。根据企业现有生产情况，涂胶工作时间为4h/d，即非甲烷总烃实际排放量为0.0245t/a。 根据现有项目的现状环境影响评估报告，非甲烷总烃许可排放量为0.1488t/a。 （2）无组织废气 ①分切废气 现有项目分切工序产生的未被集气罩收集的部分粉尘以无组织形式排放。根据检测结果数据，厂界处颗粒物排放浓度为0.202~0.291mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。 ②涂胶废气 现有项目使用淀粉胶进行涂胶产生的未被集气罩收集的部分有机废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放。根据检测数据，厂界处非甲烷总烃排放浓度为0.42~0.84mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值 其他行业中非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的要求。 3、噪声 现有工程为单班生产，主要的噪声源是数控分条机、环绕机、冲床等设备噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施后，根据2020年8月12日由河南鼎泰技术检测有限公司出具的检测报告，项目各厂界噪声为昼间51.2~56.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的要求。 4、固废 现有工程固废主要是职工生活垃圾，分切工序中产生的废边角料和有机废气治理设施产生的废紫外灯管，其中一般固废为废边角料和生活垃圾。根据现有数据，废边角料产生量为105.98t/a，集中收集后定期送往造纸厂重新生产砂管纸；职工生活垃圾产生量为4.2t/a，经厂区垃圾桶集中收集后委托环卫部门定期清运处理；废紫外灯管三年更换一次，更换量0.5t/次，在危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。一般固废间有防风、防晒、防雨淋设施，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求。危废暂存间包含防风、防晒、防渗漏、防雨淋设施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求进行建设。 5、现有项目存在的问题及整改措施 本项目属于迁建项目，项目建成后原生产线将全部拆除。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理后出水排入大沙河。根据《河南省生态环境准入清单》，大沙河水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡桥断面的监测2020年11-12月周报数据见下表。 表12 大沙河水花堡桥断面监测数据（2020年11月-12月） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 23.55 0.74 0.182 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于新乡市经济技术开发区内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡市新乡经济开发区纬二路，在产业园区内，不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及大气环境的环境保护目标。 本项目厂界周围环境保护目标和保护级别见表。 表13 厂界周围保护目标概况 保护类别 环境保护目标名称 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 大气环境 新乡职业技术学院 文化教育区 学生及 教职工 西北 400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 夏庄村 居民住宅区 居民 东南 360 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表14 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废气 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 （其他涉气工业企业） 有组织排放口 10mg/m3 无组织 0.5mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 颗粒物 有组织 3.5kg/h（15m高排气筒） 废水 小店污水处理厂（二期）收水标准 COD 350mg/L SS 150mg/L NH3-N 35mg/L TN 40mg/L TP 4mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。本项目属于新建（迁建）项目，新增污染物排放量为COD 0.0077t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0029t/a、SO2 0t/a、颗粒物0.2499t/a、VOCs 0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，全厂新增污染物排放量为COD 0.0077t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0029t/a、SO2 0t/a、颗粒物0.2499t/a、VOCs 0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，需要区域内进行双倍替代，项目所需替代量COD 0.0154t/a，NH3-N 0.0008t/a从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）削减剩余量COD 312.446t和NH3-N 33.407026t中替代，颗粒物0.4998t/a从新乡中科燎原生物能源有限公司削减剩余量颗粒物8.091408t中替代。 项目建成后全厂污染物总量控制指标见表。 表15 全厂污染物总量控制指标 单位：t/a 污染物 现有项目 本项目 以新带老削减量 全厂排放量 排放增减量 实际排放量 许可排放量 废水 COD 0 0 0.0077 0 0.0077 +0.0077 NH3-N 0 0 0.0004 0 0.0004 +0.0004 TP 0 0 0.0001 0 0.0001 +0.0001 TN 0 0 0.0029 0 0.0029 +0.0029 废气 颗粒物 0.0244 0.0313 0.2499 0.0244 0.2499 +0.2255 非甲烷总烃 0.0245 0.1488 0 0.0245 0 -0.0245 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措施： 本项目租赁新乡兴豫塑料制品有限公司厂区内现有车间进行生产，故不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 （1）生产废水 本项目生产用水包括调配淀粉胶和容器清洗，其中淀粉胶容器的清洗用水全部用于淀粉胶调配，无生产废水外排。 水平衡图如下： 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）生活污水 本项目需要员工20人，两班生产，每班8h，年工作300天，其中10人在厂内食宿，生活用水量为按50 L/人·d计，10人不在厂内食宿，生活用水量为按30 L/人·d计，则生活用水量为0.8t/d（240t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.64t/d（192t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。可以满足小店污水处理厂（二期）收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L。 2、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m³/d，分两期建设。一期5万m3/d目前已运行多年，目前接近满负荷运营，二期工程已于2018年1月开始运行。小店污水处理厂（二期）的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂（二期）的收水范围。 本项目生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河。根据2021年2月-3月小店污水处理厂（二期）外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为1.496万m3~3.8023万m3（评价按照最不利情况考虑，按照3.8023万m3/d进行评价），小店污水处理厂（二期）尚有1.1977万m3/d的余量。本项目新增外排废水0.64m3/d，仅占剩余处理能力的0.005%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经化粪池处理后经污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、TP、TN 城镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表17 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 114.043154° 35.270983° 0.0192 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 00:00~ 24:00 小店污水处理厂（二期） COD 40 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表18 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 小店污水处理厂（二期）收水标准 350 2 NH3-N 30 3 SS 280 4 TP 3 5 TN 40 ④废水污染物排放信息表 表19 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 COD 250 0.16 0.048 2 NH3-N 25 0.016 0.0048 3 TP 3 0.0019 0.0006 4 TN 30 0.0192 0.0058 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.048t/a、NH3-N 0.0048t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0058t/a，经小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0077t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0029t/a。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表20 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 废水 流量、COD、SS、TP、NH3-N、TN 总排口 1次/季 小店污水处理厂（二期）进水标准 二、废气 1、有组织废气 （1）分切废气 本项目在分切过程中会产生颗粒物。由于迁建前后设备及生产条件一样，因此本项目参照迁建前分切工序的粉尘系数。迁建前原材料用量为4239.2t/a，产品产量为4128.98t/a，废边角料产生量为105.98t/a，则粉尘产生量为1.69t/a约占原材料的1‰，因此本项目分切粉尘产生系数为原材料的0.4‰。 本项目原材料用量为8000t/a，粉尘产生系数为原材料的0.4‰，因此分切粉尘产生量为3.2t/a，评价提出，在每一个数控分切机上方设置一个集气罩，分切粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器D1处理，处理后经15m高排气筒排放。根据企业生产资料，数控分切机共2个，故本项目设计2个集气罩。单台数控分切机分切区域的平面尺寸为0.8m×2m，因此设计单个集气罩的面积为1m×2.2m=2.2m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，单个集气罩面积为2.2m2，则单个集气罩需要风机风量为3960m3/h，则分切区域需要的风机风量为7920m3/h，本次评价以8000m3/h计。集气罩收集效率为95%，则分切粉尘无组织排放量为0.16t/a，进入袋式除尘器D1的分切粉尘量为3.04t/a，分切工序工作时间为4h/d，300d/a，则产生速率为2.53kg/h。袋式除尘器D1的处理效率以99%进行计算，则分切粉尘的有组织排放量为0.0304t/a。 （2）投料废气 本项目淀粉胶粉投料时会产生投料粉尘，由于本项目需要投加的原料与《滨州市沾化区蓝禾包装制品有限公司年产100万件包装纸箱项目》中的原料相同，因此类比该项目的环评数据中投料粉尘产生系数，即投料粉尘产生量按原材料的1‰计算。 本项目淀粉胶粉用量为1000t/a，粉尘产生系数为原材料的1‰，则投料粉尘产生量为1t/a。评价提出，在每一个淀粉胶调配罐上方设置一个集气罩，投料粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器D2处理，处理后经15m高排气筒排放。根据企业生产资料，淀粉胶调配罐共2个，故本项目设计2个集气罩。淀粉胶调配罐平面直径为1.2m，因此设计单个集气罩面积为1.4m×1.4m=1.96m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，单个集气罩面积为1.96m2，则单个集气罩需要风机风量为3528m3/h，则投料区域需要的风机风量为7056m3/h，本次评价以7500m3/h计。集气罩收集效率为95%，则投料粉尘无组织排放量为0.05t/a，进入袋式除尘器D2的分切粉尘量为0.95t/a，投料时间为0.5h/d，300d/a，则产生速率为6.33kg/h。袋式除尘器D2的处理效率以99%进行计算，则分切粉尘的有组织排放量为0.0095t/a。 综上分析，本项目废气污染物产生及排放情况见下表。 表21 本项目废气污染物的产生及排放情况一览表 产污工段 产生情况 风机 风量(m3/h) 处理 效率（%） 排放情况 产生量(t/a) 收集量（t/a） 产生 速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 排放 速率(kg/h) 排放 浓度(mg/m3) 分切 3.2 3.04 2.53 316 8000 99 0.0304 0.0253 5.72 投料 1 0.95 6.33 844 7500 0.0095 0.0633 由上表可知，本项目颗粒物的排放浓度能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求。 2、无组织废气 根据上述分析可知，本项目分切粉尘、投料粉尘污染物颗粒物收集效率均为95%，未被收集的5%的分切粉尘、投料粉尘以无组织的形式散失，无组织废气排放量为颗粒物0.21t/a，取最大排放时间4h/d，排放速率为颗粒物0.175kg/h。 3、治理措施可行性分析 根据《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ 2302-2018)。机制纸及纸板产生废气采用电除尘或袋式除尘处理。本项目分切废气经集气罩收集后引入袋式除尘器D1处理，投料废气经集气罩收集后引入袋式除尘器D2处理。废气处理后经同一根15m高排气筒排放，排气筒位于生产车间东部。因此本项目废气治理措施可行。 4、废气污染物排放核算量 ①有组织排放核算 大气污染物排放量核算见下表。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 排气筒 颗粒物 5.72 0.0886 0.0399 ②无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算见下表。 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 分切、投料 颗粒物 车间密闭 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 0.5 0.21 ③大气污染物年排放量核算 表24 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.2499 5、污染物排放口基本情况 表25 项目污染物排放口基本情况 点源 名称 地理坐标 排气筒底部海拔 排气筒高度 排气筒内径 废气出口温度 年排放小时数 排放 工况 污染物 源强 经度 纬度 单位 ° ° m m m K h / / kg/h 排气筒P1 114.043989 35.271003 73.48 15 0.3 298 1200 正常 颗粒物 0.0886 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表26 污染源自行监测计划表 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 有组织废气 颗粒物 浓度、速率、废气量 排气筒 1次/年 每次两天 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 无组织废气 颗粒物 排放浓度 四周厂界 1次/年 每次两天 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为数控分条机、环绕机、冲床等，声源强度在60-80dB（A）之间，声源强度及治理效果见表25。 表27 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量/（台） 设备源强叠加值dB(A) 1 数控分条机 75 基础减振、厂房隔声 55 2 58 2 环绕机 60 40 2 43 3 冲床 80 60 1 60 4 切管机 65 45 3 49.8 5 磨口机 60 40 4 46 螺杆空压机 75 55 4 61 6 电锯 70 50 2 53 7 打捆机 65 45 12 55.8 8 废纸打包机 65 45 1 45 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 2、厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表28 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 标准值 东厂界 数控分条机 58 62 22.2 30.7 昼间65dB(A)、夜间55dB(A) 环绕机 43 60 7.5 冲床 60 57 24.9 切管机 49.8 51 15.6 磨口机 46 47 12.6 螺杆空压机 61 66 25.5 电锯 53 53 18.5 打捆机 55.8 43 23.1 废纸打包机 45 58 9.7 南厂界 数控分条机 58 93 18.6 27 环绕机 43 85 4.4 冲床 60 81 21.8 切管机 49.8 87 11.0 磨口机 46 91 6.8 螺杆空压机 61 92 21.7 电锯 53 76 15.4 打捆机 55.8 73 18.5 废纸打包机 45 97 5.3 西厂界 数控分条机 58 47 24.6 31.9 环绕机 43 49 9.3 冲床 60 52 25.7 切管机 49.8 58 14.5 磨口机 46 62 10.2 螺杆空压机 61 43 28.4 电锯 53 56 18.0 打捆机 55.8 66 19.4 废纸打包机 45 51 10.8 北厂界 数控分条机 58 36 26.9 33.4 环绕机 43 44 10.1 冲床 60 48 26.4 切管机 49.8 42 17.3 磨口机 46 38 14.4 螺杆空压机 61 37 29.7 电锯 53 53 18.5 打捆机 55.8 56 20.8 废纸打包机 45 32 14.9 项目生产期间高噪声设备经减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表29 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼、夜各检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 四、固废 本项目营运期固废均为一般固废，主要为分切、裁切和整理工序产生的废边角料，袋式除尘器回收到的粉尘。 1、废边角料 本项目分切、裁剪和整理过程会产生废边角料，根据企业提供的生产资料，废边角料产生量约200t/a。评价提出，废边角料集中收集后存放在一般固废间，定期送往造纸厂，重新生产砂管纸。 2、回收粉尘 由对废气污染物的分析可知，袋式除尘器收集到的粉尘量约为3.9501t/a。评价提出，回收的粉尘在一般固废间暂存，定期交由环卫部门处理。 表30 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 分切、裁切、整理 废边角料 一般固废 200 集中收集后存放在一般固废临时堆场， 定期送造纸厂，重新生产砂管纸。 袋式除尘器 回收粉尘 一般固废 3.9501 一般固废间暂存，定期交由环卫部门处理 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座20m2的一般固废临时堆场，对项目固废实现分类存放。一般固废临时堆场的地面均应进行硬化，应有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 4、环境管理要求 本次新建项目要求企业按照评价指南和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求，对一般固体废物及一般固废间的管理应该遵循以下要求： ①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②贮存、处置场的环境保护图形标志，应按照GB15562.2规定进行检查和维护； ③一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、地下水、土壤 本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水及土壤评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 分切、整理 | 颗粒物 | 集气罩（2套）+袋式除尘器D1（1套） | 15m高排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | 搅拌 | 颗粒物 | 集气罩（2套）+袋式除尘器D2（1套） |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池1座 （依托租赁公司现有） | 小店污水处理厂（二期）收水标准 |
| 声环境 | 数控分条机、环绕机、冲床等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分切、裁切、整理 | 废边角料 | 一般固废临时堆场1座（20m2） | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
|  | 袋式除尘器 | 回收粉尘 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境管理要求 | 按照要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与环保部门联网 | 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》 |
|  | 总用电处、生产设施处、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） |

# 六、结论

新乡市正兴包装材料有限公司年产8000吨纸制品项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2021.5

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0244 | 0.0313 | 0 | 0.2499 | 0.0244 | 0.2499 | +0.2255 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0245 | 0.1488 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | -0.0245 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.0077 | +0.0077 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0029 | +0.0029 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 105.98 | 0 | 0 | 200 | 105.98 | 200 | +94.02 |
|  | 生活垃圾 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | -4.2 |
|  | 粉尘 | 4.24 | 0 | 0 | 3.9501 | 4.24 | 3.9501 | -0.2899 |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①