# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡白鹭精纺科技有限公司年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-410772-04-01-874630 |
| 建设单位法人 | 王文新4107**** | 联系人及 联系方式 | 邵小毅 135*** |
| 建设地点 | 河南省新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号 |
| 地理坐标 | 114度3分55.059秒，35度16分57.102秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造 C2239其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 38条纸制品制造 223* |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号） | / |
| 总投资（万元） | 900 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 1.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 48515.86 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划》（2009～2020）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）批复》（豫发改工业［2010］2104号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件：《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》； （2）召集审查机关：河南省生态环境厅； （3）审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见，审查意见文号为豫环函（2020）105号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）发展规划符合性分析 表1 项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 园区空间结构 集聚区空间结构为：“一心、三轴、三带、三区”。 “一心”：在新长北线与经三路两条发展轴交汇的节点处，规划为本产业集聚区的中央商务区，也是本产业集聚区的行政中心。 “三轴”：即以纬九路（与中心城区平原路对接）、经三路（与新乡县古固寨镇对接）、新长北线（与中心城区金穗大道对接）为产业集聚区的三条发展轴线，布置集聚区各类建设项目。 “三带”：即大沙河、东三干渠和济东高速三条景观带。 “三区”：以大沙河、新长北线为界，将集聚区划分为三个功能区。其中，大沙河以东为工业项目集聚区，大沙河以西、新长北线以南为职业教育院校集聚区，大沙河以西、新长北线以北为商务办公居住等集聚区。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号。 位于规划范围内 产业 规划 园区规划过程中园区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，已形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 本项目位于化纤纺织区，产品为纸箱、纸管属于纺织业的包装材料 项目建设有利于纺织园区的建设 基础设施规划 （1）给水工程规划：新乡经济技术开发区用水由新乡市水厂联网供水，供水管网呈环状布置，沿新长北线、纬六路、纬七路、经六路、经七路、经八路、经十路等主次干道已敷设了DN200-DN800的供水管道。 （2）排水工程规划：园区现状排水体制为雨污分流制；新乡市小店污水处理厂位于新乡经济技术开发区东三干渠与纬七路交汇处西北，目前已建成一期和二期工程。 （3）热力工程规划：新乡经济技术开发区集中供热热源由新乡新奥热力有限公司和新乡化纤股份有限公司提供。 （4）燃气工程规划：园区规划燃气采用“西气东输”天然气作为管道气气源，气源接自焦作到安阳的“豫北支线”。 1、项目采用市政供水； 2、本改扩建项目无生产废水产生，不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理； 3、本项目生产所需热源由新乡化纤股份有限公司供应。 符合 2、本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表2 项目与新乡经济技术开发区发展规划园区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，位于化纤纺织区。本改扩建项目主要产品为纸箱、纸管，胶粘剂主要为淀粉胶和白乳胶，均属于水性环保胶，属于低VOCs 含量胶体。 位于规划范围内 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，C2239其他纸制品制造，不属于限制、淘汰类的建设项目，为允许类。 符合 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目在现有厂区内建设，不新占地面积。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，本项目无国家行业准入条件要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目属于改扩建项目，新增VOCs量从经开区现有削减量进行倍量替代。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 符合 3、本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入负面清单及准入条件相符性分析见下表： 表3 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，C2239其他纸制品制造，不属于化工医药和印染。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 1、汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目； 2、装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目； 3、中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。4、化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 5、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目； 6、禁止高毒、高污染的工业企业入园； 7、禁止新建、扩建危废集中处置项目； 8、禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻； 9、禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 10、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目； 11、其它区：禁止重污染项目入区。 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，C2239其他纸制品制造，在现有项目基础上进行改扩建，将淘汰落后印刷机，新增4条氨纶用纸管生产线，利用现有生产车间和现有纸箱成品库建设年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，为允许类。 不属于 4、本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价结论相符性分析 表4 项目与环境影响跟踪评价结论相符性分析 类别 结论内容 本项目 相符性 产业定位及园区内企业情况 园区规划过程中园区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，已形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。总体来看，园区入驻企业符合产业发展规划。同时园区内入驻的有食品类、家具类行业，不符合主导产业和土地利用规划；原规划环评提出的搬迁企业存在尚未搬迁情况；园区内存在部分三类工业项目不符合土地利用规划的企业。根据统计，目前产业园区内污染物排放现状小于原规划环评预测的总量。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，位于化纤纺织区。纸制品制造业，主要产品为纸箱、纸管，属于纺织品的辅助产品，与主导产业不冲突。 符合 进一步发展的环境影响分析 （1）环境空气影响分析 园区后续发展过程中积极引入与主导产业相关的企业，严格按照“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入的“负面清单”引入并发展集聚区内的企业，完善集聚区内集中供热设施，取缔分散燃料型热源，同时入驻企业应开展低VOCs排放，实现废气复合处理，减少有机废气排放，园区后续发展不会对区域环境空气质量造成较大影响。 本项目产生VOCs废气的工艺线设置于密闭车间内，废气经集气罩收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒进行有组织排放，VOCs收集系统达95%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理效率达85% 。 符合 （2）地表水环境影响分析 园区现状排水入大沙河，以大沙河背景断面现状水质为基础，以小店污水处理厂满负荷排水量（10万m3/d）和小店污水处理厂达标排放水质为条件，经预测大沙河水花堡桥断面COD、NH3-N、TP预测值分别为28.72mg/L、1.05mg/L、0.22mg/L，满足大沙河水花堡桥断面Ⅳ类（COD 30 mg/L、NH3-N 1.5 mg/L、TP 0.3 mg/L）水质目标要求。为保障水花堡桥断面稳定满足Ⅳ类水质目标，建议在大沙河水花堡桥断面上游北岸实时建设人工湿地。通过生态修复的方式，进一步净化流域大沙河水质。 本改扩建项目无生产废水产生，不新增人员，不新增废水排放量，现有工程生活污水经新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 符合 （3）地下水环境影响分析 园区现状排水体制为雨污分流制，排水管网完善，废水进入小店污水处理厂处理，后续发展中，园区内企业应按照环评及管理要求进行分区防渗，根据企业类型相应要求设置事故水池和消防水池，排水管网进行防渗等，不会对地下水体造成影响。 本改扩建项目①地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。②防止地下水污染的主动控制措施，为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施。 符合 （4）声环境影响分析 园区后续发展过程中，严格根据产业布局进行企业入驻，靠近居住区的应以轻污染工业为主，同时工业区与居住区之间设置绿化带，可减少工业对居住区的影响，同时规划搬迁的村庄应尽快搬迁；园区内主要道路设置绿化带，起到隔声屏障作用；对入驻企业边界噪声进行严格控制，确保园区各分区声环境符合相关标准要求。 项目周围500米范围内无环境敏感点，采取距离衰减和厂房隔声措施，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）要求。 符合 （5）固体废物影响分析 园区内垃圾分为生活垃圾和工业固废，工业固体废物包括一般固废和危险固废。园区内已建设垃圾中转中站，生活垃圾及工业一般固废由企业在厂区或小区内暂存，定期清运至垃圾中转站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。危废因企业生产类型的不同而有较大差异，无论是哪类危废，均要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，和有资质的危废回收单位签订回收协议，建立管理台账，危废定期由回收单位处理，实现固废无害化处理。后续发展过程中园区内固废不会对集聚区环境造成影响。 项目产生的一般固体废物废纸边、废包装袋集中收集后定期出售；废包装桶集中收集后由供应商回收再利用；袋式除尘器集尘集中收集后回用于生产，一般固体废物依托现有工程一般固废暂存间（厂区东北角、建筑面积100平方米）暂存。 危险废物为油墨污泥、废胶印版、废灯管和废活性炭，依托现有工程危险废物暂存间（厂区东南角、建筑面积40平方米）暂存，建立管理台账，定期委托有资质单位处理。采取以上措施本项目一般固废暂存间满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。 符合 （6）环境风险影响分析 后续发展过程中，园区应按照园区级和企业级两级进行应急预案的编制，通过制定突发环境事件应急预案建立园区突发环境事件应急响应信息报送系统，提高园区内环境安全和处置环境污染事件的能力，以最大程度地预防和减轻突发性环境污染事件及其造成的损害，同时后续引驻项目选址应考虑园区内敏感点分布情况，减少对敏感点的影响。 本项目原辅材料、产品不存在危险化学品，不涉及风险分析。 符合 总结论 新乡经济技术开发区实际发展过程中着力发展与主导产业相关的产业，发展时序与规划基本一致，园区内基础设施较为完善，但企业在空间布局方面与原规划尚有差距，主要表现在部分用地布局未严格按照发展规划实施，根据现有最新的上位规划及发展要求，对部分用地提出调整，对入驻企业提出新的准入要求；后续发展积极实现集中供热。若按规划调整建议及环境准入要求予以落实，并严格实施各项环境影响减缓措施，新乡经济技术开发区后续规划实施在环境保护方面是可行的。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，位于化纤纺织区。纸制品制造业，主要产品为纸箱、纸管，属于纺织品的辅助产品，与主导产业不冲突。本项目，符合国家产业政策、符合新乡工业产业集聚区用地规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可达标排放，固废处置可行，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 符合 5、本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价审查意见的相符性分析 表5 项目与环境影响跟踪审查意见相符性分析 类别 审查意见内容 本项目 相符性 (一)合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带﹔在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）规划图及土地证豫（2020）新乡市不动产第0017209号可知，项目选址属于工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目周围500米范围内无环境敏感点。 符合 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目﹔禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻﹔禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)﹔中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，位于化纤纺织区。本改扩建项目主要产品为纸箱、纸管，胶粘剂主要为淀粉胶和白乳胶，均属于水性环保胶，属于低VOCs 含量胶体。 符合 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 符合 |
| 他符合性分析 | 1、建设项目环境影响评价分类 本项目产品为纸箱、纸管，属于《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017中C2231纸和纸板容器制造和C2239其他纸制品制造。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本改扩建项目属于十九、造纸和纸制品业 22中38条纸制品制造 223*，“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”编制环境影响报告表，本项目纸箱生产工艺中包含印刷和粘胶工序，因此本改扩建项目应编制环境影响评价报告表。 2、项目建设与产业政策及备案相符性分析 本项目属于纸制品制造业项目，对比经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类。本项目原料、生产工艺、设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。 二、生产设备相符性 鼓励类 十四、机械 38、单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000 张/小时，双面多色≥13000 张/小时）；商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）；报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双纸路双幅机≥150000张/小时，套印精度≤0.1 毫米）；多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥350米/分）；机组式柔性版印刷机（印刷速度≥150米/分）；环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分，套印精度≤0.1毫米）；喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷速度≥100米/分，分辨率≥300 dpi）；CTP直接制版机（成像速度≥15张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.025毫米，分辨率3000 dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）。 限制类 无 淘汰类 （十四）印刷 P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机；PE802型双合页印刷机； TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机；TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机；TY4201型四开一回转双色印刷机；TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机；TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401 型四开半自动停回转平台印刷机；TR801型系列立式平台印刷机；LP1101、LP1103 型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机；LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机；LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机；K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机；球震打样制版机（DIA PRESS清刷机）；1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机；离心涂布机；J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下）；J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），PZ1615 系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YPS1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）；W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机；溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机。 本项目 本项目K61200-2800(五色)水性印刷开槽机不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。 三、产品相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目产品为纸箱、纸管，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 由上表可知，本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局备案，项目代码为2102-410772-04-01-874630，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类、淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策相关要求。 3、与“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目附近涉及的生态保护红线为豫北平原水源涵养生态保护红线，位于本项目东北4.434km处，本项目利用现有生产车间及纸箱成品库对现有纸箱和纸管生产线进行升级改造，并新增4条氨纶用纸管自动生产线，不涉及土建活动，本项目建成后产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可达标排放，因此，本项目距豫北平原水源涵养生态保护红线较远，项目实施与生态保护红线不冲突。 图1 生态保护红线分布图 （2）环境质量底线 ①大气：根据《新乡市2019年环境质量年报》，其中pM10、pM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。本项目实施了较为严格的大气污染防治措施，环境影响满足区域环境质量改善目标和《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。 ②地表水：根据对项目区域大沙河-水花堡桥监测断面数据数据统计，各污染物浓度值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。本项目不新增人员，不新增废水排放量，现有工程生活污水经新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，故本项目的实施对区域水环境质量的影响较小。 ③地下水：根据《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》，2020.11.27-2020.11.29对北张兴庄村、夏庄村、十八里庄3个地下水水质监测点的监测数据显示，各监测点位pH、氨氮、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、硫酸离子、钠离子、碳酸氢根、钙离子、钾离子、镁离子、碳酸根、汞均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求。 ④噪声：建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55B（A））。项目50米范围内无环境敏感点。 （3）资源利用上线 根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》，资源利用上线如下： 水资源：根据原规划环评水资源承载力分析，新乡市经济技术开发区水资源利用上线为0.39亿m3。据统计，2018年，园区水资源年使用量为0.2437亿m3，未超过园区水资源利用上限，园区后续开发剩余的水资源量为0.1463亿m3。 土地资源：根据原规划环评土地资源承载力分析，新乡市经济技术开发区土地资源利用上线2280公顷，其中已开发城市建设用地1429.4公顷，二类居住用地106.52公顷，工业用地695.09公顷，未开发城市建设用地850.6公顷。 能源资源：根据原规划环评能源资源承载力分析，新乡市经济技术开发区煤炭利用上线为85万t/a，天然气利用上线为1080万m3/a。据统计，2018年，园区使用天然气777.2万m3，使用煤炭43.9158万t/a，均未超出园区能源资源利用上线，园区后续开发仍有余量。 本项目不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 （4）生态环境准入清单 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，对照《河南省生态环境准入清单》，本项目与凤泉区大块镇管控要求对照见下表。 表7 河南省生态环境准入清单管控要求对照表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区划 管控单元分类 环境要素类别 管控要求 本项目 省 市 区县 乡镇 ZH41070220002 新乡工业产业集聚区 河南省 新乡市 红旗区 / 重点管控单元2 大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，位于化纤纺织区。本项目产品纸箱、纸管为氨纶、纺线附属产品，符合园区产业布局规划。 污染物排放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 1、大气：本改扩建项目，纸箱印刷工序、纸卷涂布和烘干工序均置于密闭车间内，产生的VOCs废气收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒有组织排放，本项目 VOCs总量指标拟从经开区预支削减量中进行倍量替代。 2、本项目不新增人员，不新增废水排放量，现有工程生活污水经新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 环境风险防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目属于纸制品制造业，使用的原辅材料及产品均不属于危险化学品，不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。 资源利用效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 项目加热热源采用新乡化纤股份有限公司的蒸汽，厂区不新建锅炉。 综上，本项目符合区域“三线一单”管控要求。 4、本项目与相关政策文件的相符性对照分析 本项目产品为纸箱、纸管，属于《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017中C2231纸和纸板容器制造和C2239其他纸制品制造，位于河南省新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，属于化纤纺织区。本项目的建设能够满足《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办〔2020〕46号）、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号）、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）等政策文件的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 新乡白鹭精纺科技有限公司（原名：新乡白鹭化纤集团包装厂新厂，始建于1984年7月，2010年更名为新乡白鹭化纤集团包装制品厂，2017年更名为新乡白鹭精纺科技有限公司），该公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）规划图及土地证豫（2020）新乡市不动产第0017209号可知，项目选址属于工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划。根据现场踏勘，本改扩建项目利用现有生产车间及纸箱成品库对现有纸箱和纸管生产线进行升级改造，并新增4条氨纶用纸管自动生产线。 受新乡白鹭精纺科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 项目的基本情况见下表。 表8 本项目基本情况一览表 项目 建设内容 项目名称 年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目 建设性质 改扩建 建设单位 新乡白鹭精纺科技有限公司 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号 工程投资 900万元 占地面积 48515.86平方米 用地性质 工业用地 劳动定员及工作制度 本改扩建项目不新增人员，三班生产，每班8小时，年工作日300天 2、项目组成及建设情况 表9 项目工程组成一览表 项目 建设内容 数量、规模或要求 备注 主体工程 纸箱车间 建筑面积2900m2 现有纸管车间 纸管车间1 建筑面积3200m2 现有纸箱车间 纸管车间2 建筑面积1900m2 现有纸箱成品库 辅助工程 办公室 利用现有 / 仓库 利用现有 / 公用工程 供水 园区统一供应 / 供电 新乡化纤股份有限公司电网供给 / 供气 新乡化纤股份有限公司供应 环保工程 废气治理 纸箱制胶工序产生的颗粒物 本改扩建项目淀粉胶依托现有工程淀粉制胶机进行调胶，现有工程投料口设置顶吸式集气罩，引至1台袋式除尘器进行处理，尾气经15米排气筒排放 依托现有 纸箱印刷工序产生的非甲烷总烃 本改扩建项目新增1台水性印刷开槽机（五色），淘汰现有工程水性印刷开槽机（四色），印刷过程中产生挥发性有机气体依托现有工程印刷废气处理措施：印刷机上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理。 依托现有 纸卷涂布和烘干工序产生的非甲烷总烃 现有工程纸管生产线4条，本改扩建项目新增氨纶用纸管自动生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施：卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒排放。 现有工程纸管生产线4条建设2套有机废气处理措施；新增氨纶用纸管自动生产线4条，新增2套有机废气处理措施。 废水治理 本改扩建项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放量，墨辊清洗废水经油墨废水处理设备处理后与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 依托现有 噪声治理 厂房隔音、距离衰减 / 固废治理 依托现有工程一般固废场所（建筑面积100m2） 依托现有 依托现有工程危险废物暂存间（建筑面积40m2） 依托现有 3、项目产品方案 公司现有工程主要包括“年产纸箱200万套、纸管2000万只、塑料编织品20万条、粘胶纤维加工1000吨等包装制品项目”、“年产3000吨高档纱线项目”；本改扩建项目“年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目”。本改扩建项目建成后全厂的产能为：1500万套纸箱/年、4.8亿只纸管/年、1000吨粘胶纤维/年、3000吨高档纱线/年。 表10 项目产品方案一览表 产品名称 现有工程 本改扩建工程 全厂 纸箱 200万套/年 1500万套/年 1500万套/年 纸管 2000万只/年 4.8亿只/年 4.8亿只/年 粘胶纤维 1000吨/年 / 1000吨/年 高档纱线 3000吨/年 / 3000吨/年 4、主要原辅材料消耗量 表11 本项目主要原辅材料及动力消耗情况一览表 序号 名称 材料名称 年使用量 备注 1 原辅材料 玻璃膜 190吨 纸管生产工艺 OPP材料，规格889*1194/787*1092 2 高弹纸 647吨 80-250g/m2 3 纱管纸 35000吨 70-140g/m2 4 白乳胶 4375吨 主要成份为PVA（聚乙烯醇树脂）、富马酸（反丁烯二酸）、水以及其它多种助剂，不含苯系物和甲醛。白乳胶是目前用途最广、用量最大的粘合剂品种之一。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得，是一种水性环保胶。由于具有成膜性好、粘结强度高，固化速度快、耐稀酸稀碱性好、使用方便、价格便宜、不含有机溶剂等特点，被广泛应用于木材、家具、装修、印刷、纺织、皮革、造纸等行业，已成为人们熟悉的一种粘合剂。聚乙烯醇受热性能：在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化；加热至160~170℃脱水醚化，失去溶解性，加热到200℃开始分解；超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。本项目烘干温度为100℃，因此聚乙烯醇不会分解。 富马酸：又名反丁烯二酸，化学式为C4H4O4，是由丁烯衍生出的羧酸，是一种无色、易燃的晶体，熔点：298-300℃，沸点：355.5℃，微溶于水。 5 淀粉 861吨 纸箱生产工艺 玉米淀粉 6 硼砂 8.61吨 一种无机化合物，一般写作Na2B4O7·10H2O，分子量为381.37。硼砂是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。 7 烧碱 37.31吨 氢氧化钠，无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 8 增强剂 31.57吨 / 9 瓦楞原纸 17102吨 112-200g/m2 10 卡纸 9839吨 120-250g/m2 11 胶印版 5张 纸箱印刷工序 12 水性油墨 10吨 本改扩建项目采用水溶性丙烯酸树脂油墨，广泛应用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 注：本项目水性印刷开槽机印刷工艺为柔版印刷工艺，所用水性油墨能够满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）水性油墨—柔印油墨—非吸收性承载物，挥发性有机化合物（VOCS）限值≤25%的要求，本次评价按最不利情况25%计。 5、主要生产设备 本改扩建项目利用现有生产车间及纸箱成品库对现有纸箱和纸管生产线进行升级改造，并新增4条氨纶用纸管自动生产线，主要设备见下表。 表12 本改扩建项目完成后主要设备设施一览表 序号 名称 规格 数量 备注 1 卷管机 / 4台 氨纶用纸管自动生产线4条 新增设备 2 烘干机 / 4台 3 精切机 / 16台 4 精整机 / 16台 5 装箱码垛机 / 4台 6 分切纸 / 2台 7 包装线 / 4条 8 卷管主机 KLJG-01 2台 现有工程氨纶用纸管生产线2条 生产线进行改造 9 烘干机 KLHK-02 2台 10 精切机 KLJQ-03 8台 11 磨口机 KLJZ-04 8台 12 分纸机 HLFQ05 1台 13 包装线 XBBZ-06 2条 14 卷管主机 KLJG-01 2台 现有工程纺丝用纸管自动生产线2条 生产线进行改造 15 烘干机 KLHK-02 2台 16 精切机 KLJQ-03 3台 17 磨口机 KLJZ-04 3台 18 分纸机 HLFQ05 1台 19 A单面机 / 1台 现有工程纸箱生产线1条 生产线进行改造 20 B单面机 / 1台 21 双面机 / 1台 22 粘贴烘干机 / 1台 23 薄刀分压机 / 1台 24 横切机 / 1台 25 堆码机 DM2000-A 1台 26 切纸机 / 1台 27 全自动高速碰线机 / 1台 28 水性印刷开槽机 K61200-2800(五色) 1台 29 全自动高速粘钉相机 AHX-2800A 1台 30 双伺服全自动PE打包机 YH-030 1台 31 手动钉箱机 DX1200 2台 32 全自动制胶机 / 1台 33 自动上料机 / 3台 34 圆压圆滚筒模切成型机 / 1台 6、项目水平衡分析 本改扩建项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放量，墨辊清洗废水经油墨废水处理设备处理后与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 7、项目厂区平面布置 新乡白鹭精纺科技有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，地理坐标为：35°16'57.102"N；114°3'55.059"E。项目东侧为新乡白鹭化纤集团有限公司；南侧、西侧均为新乡化纤股份有限公司；北侧为新长大道，隔路为新乡市信合财富大厦和新乡市车天下汽车维修有限公司。 公司大门位于厂区北侧，厂门口西侧为办公楼；办公楼西侧为新乡市华路科技有限公司生产车间；办公楼南侧为制线车间；制线车间西侧为仓库、动力二车间和消防站；制线车间东侧为纸管车间2；再往东为纸管车间1和纸箱车间，两车间南北并排；纸箱车间南侧为车间办公室；车间办公室西侧为食堂、澡堂、动力一车间车和成品车间；再往西为捻线车间和仓库。厂区平面布置见附图5。 新乡白鹭精纺科技有限公司结合厂区的生产特性、生产规模、环境卫生、生产管理等因素，总平面布置做到了办公生产分离，工艺流程顺畅、物流通畅。因此，项目总平面布局是合理的。 图1 项目周围环境图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本改扩建项目产品主要为纸箱、纸管，具体的工艺流程及产污环节图见下图。 1、纸箱 注：废气；G；噪声：N；固废：S 图2 项目纸箱生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： 瓦楞生产线：项目购买瓦楞原纸，进入瓦楞生产线对原纸进行瓦楞加工。 淀粉胶：本改扩建项目淀粉胶依托现有工程淀粉制胶机进行调胶，现有工程建设1台淀粉制胶机，将淀粉、水、硼砂、烧碱、增强剂按照一定比例投料至制胶机内，投料采用人工投料方式，搅拌过程中不需加热，搅拌时间为50分钟，淀粉胶配置过程中无化学反应及挥发性有机废气的产生，只为物料的混合。制胶工序会产生投料粉尘，投料口设置顶吸式集气罩，引至1台袋式除尘器进行处理。 箱片、烘干：加工好的瓦楞纸与卡纸（底纸、面纸）进行粘合，然后进入加热隧道进行烘干，温度为130℃-150℃，滞留时间为5秒，加热热源采用新乡化纤股份有限公司的蒸汽，烘干过程中仅为淀粉胶中水分的蒸发，无挥发性有机气体产生。 碰线：烘干后的纸板进入碰线工序，对纸板碰线压痕。 印开：本改扩建项目新增1台水性印刷开槽机（五色），扩建项目完成后淘汰现有工程水性印刷开槽机，项目利用水性印刷开槽机（五色）对纸板进行印刷，印刷过程中主要会产生挥发性有机气体，废气处理依托现有工程印刷废气处理措施：印刷机上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理。 订箱：印刷好的纸板进行订箱、打捆，即为成品。 2、纸管 图3 项目纸管生产工艺及产污环节图 盘纸分切：项目将购买的高弹纸、纱管纸进行盘纸分切，分切成合格的尺寸，分切工序产生少量的固体废物以废纸边角料形式存在。 卷纸：项目将分切好的高弹纸、纱管纸和玻璃膜进行卷纸，每层纸之间需要涂布白乳胶，使纸卷粘合的更牢靠。白乳胶涂布过程中会产生少量的挥发性有机气体，项目卷纸机上方设置集气罩，通过抽风系统引至纸管生产线的烘干房“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理。 烘干：将卷好的纸管放入密闭烘干房内进行烘干，温度为100℃，滞留时间为1小时，加热热源采用新乡化纤股份有限公司的蒸汽，烘干过程中会产生少量的挥发性有机气体，项目烘干房设置抽风系统，挥发性有机气体通过抽风系统引至纸管生产线的烘干房“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理。 项目现有工程纸管生产线4条，纺丝用纸管自动生产线2条设置1套“UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒”，氨纶用纸管自动生产线2条设置1套“UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒”，本改扩建项目新增氨纶用纸管自动生产线4条设置2套“UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒”。 精切、磨口：烘干后的纸管进行精切，然后进入磨口工序，磨口工序通过高速旋转的磨头与管口进行压力挤压摩擦，使管子两端变的光滑。磨口后即为成品。 3、通过工艺流程分析，该项目营运期产污环节见下表。 表13 产污环节一览表 类别 污染源名称 污染物名称 污染防治措施 废气 制胶工序 粉尘 本改扩建项目淀粉胶依托现有工程淀粉制胶机进行调胶，现有工程治理措施为：投料口设置顶吸式集气罩，引至1台袋式除尘器进行处理，尾气经15米排气筒排放。 印刷工序 非甲烷总烃 本改扩建项目新增1台水性印刷开槽机（五色），淘汰现有工程水性印刷开槽机（四色），印刷过程中产生挥发性有机气体依托现有工程印刷废气处理措施：印刷机上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理，尾气经15米排气筒排放。 纸卷涂布和烘干工序 非甲烷总烃 卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒排放。 废水 墨辊清洗 油墨清洗废水 本改扩建项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放量，墨辊清洗废水经油墨废水处理设备处理后与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 职工生活 生活污水 固废 分切工序 废纸边 设置一般固废暂存间，集中收集暂存后出售。 淀粉使用 废包装袋 设置一般固废暂存间，集中收集暂存后出售。 除尘器 集尘 设置一般固废暂存间，集中收集暂存后回用于生产。 水性油墨和白乳胶使用过程 废包装桶 设置一般固废暂存间，集中收集暂存后出售。 油墨废水处理设备 油墨污泥 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 印刷工序 废胶印版 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 废气治理措施 废UV灯管 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 废活性炭 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 噪声 纸箱生产线、纸管生产线 噪声 厂房密闭隔音、距离衰减 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡白鹭精纺科技有限公司（原名：新乡白鹭化纤集团包装厂新厂，始建于1984年7月，2010年更名为新乡白鹭化纤集团包装制品厂，2017年更名为新乡白鹭精纺科技有限公司），该公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号。该公司现有工程主要包括“年产纸箱200万套、纸管2000万只、塑料编织品20万条、粘胶纤维加工1000吨等包装制品项目”、“年产3000吨高档纱线项目”。该公司现有工程介绍汇总一览表见下表。 表14 新乡白鹭精纺科技有限公司现有工程介绍汇总一览表 序号 内容 环保手续 1 项目名称 年产纸箱200万套、纸管2000万只、塑料编织品20万条、粘胶纤维加工1000吨等包装制品项目 年产3000吨高档纱线项目 2 建设单位 新乡白鹭精纺科技有限公司（原名：新乡白鹭化纤集团包装厂新厂，始建于1984年7月，2010年更名为新乡白鹭化纤集团包装制品厂，2017年更名为新乡白鹭精纺科技有限公司） 3 环评编制单位 河南师范大学环境影响评价室 四川锦绣中华环保科技有限公司 4 环评审批时间及单位、文号 2010年8月4日 新环监（2010）276号 2017年3月17日 新环表审（2017）183号 5 验收审批时间及单位、文号 2010年11月29日 新环验（2010）176号 新乡白鹭精纺科技有限公司年产3000吨高档纱线项目（一期工程：年产高档纱线1000吨），2019年11月13日自主验收 6 建设情况 纸箱、纸管、粘胶纤维正常运行，塑料编织品已停产 正常运行 1、现有工程生产工艺 纸箱生产工艺：原纸—瓦楞生产线—箱片—印开—订箱—模切—包装—成品； 纸管生产工艺：原纸—盘纸分切—卷管—烘干—精切—磨口—成品； 粘胶纤维制线生产工艺：人造丝—络丝—捻丝—成绞—检验—成品； 高档纱线生产工艺：胶粘纤维长丝—络纱—倍捻—定型—成品。 2、现有工程现有污染物产排情况 （1）废气 ①纸箱制胶工序产生的投料粉尘 经现场勘查，现有工程建设制淀粉胶机1台，制胶机投料机上方设置顶吸式集气罩，通过抽风系统引至袋式除尘器（TA001）进行处理，尾气经15米排气筒排放(DA001)。根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司河南松筠检测字（2020）第154G-1号，检测报告数据：颗粒物平均排放浓度为9.0mg/m3、排放速率为0.0133kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限制要求。 ②纸箱印刷工序产生的有机废气 经现场勘查，现有工程印刷机上方设置顶吸式集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒（DA002），根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司河南松筠检测字（2020）第154G-1号，检测报告数据：非甲烷总烃平均排放浓度为8.53mg/m3、排放速率为0.0537kg/h，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中挥发性有机物有组织排放限值（非甲烷总烃：最高允许排放浓度40 mg/m3；最高允许排放速率1.0kg/h）的要求。 ③纸卷涂布和烘干工序产生的有机废气 经现场勘查，现有工程建设纸管生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施：卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒（DA003、DA004）排放。根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司河南松筠检测字（2020）第154G-1号，检测报告数据：DA003非甲烷总烃平均排放浓度为6.67mg/m3、排放速率为0.0211kg/h；DA004非甲烷总烃平均排放浓度为6.89mg/m3、排放速率为0.0334kg/h，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业非甲烷总烃80mg/m3，处理效率70%以上限值要求。 ④粘胶纤维制线和高档纱线生产工序产生的粉尘 经现场勘查，现有工程制线工序生产过程产生的颗粒物经喷雾降尘+空调增湿后无组织排放。根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司河南松筠检测字（2020）第154G-1号，检测报告数据：无组织颗粒物排放浓度最大值为0.342ng/m3，颗粒物厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级1mg/m3，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 （2）废水 经现场勘查，现有职工530人，生活污水排放量为4t/d（1200t/a），生活污水经新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，然后经市政管网进入小店污水处理厂（二期）进行处理。 （3）噪声 经现场勘查，现有项目的噪声主要来源于高速圆压圆模切机、分纸机等机械设备，源强70-85dB（A），治理措施为：室内布局、安装减振基础、采用低噪声风机。根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司河南松筠检测字（2020）第154G-1号，检测报告数据：厂界噪声为昼间57dB(A)、夜间45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。 （4）固废 生产过程中一般工业固废主要为废纸边、废丝、废包装袋、除尘器集尘。其中废纸边、废丝、废包装袋一般固废间暂存后定期出售；除尘器集尘一般固废间暂存后回用于生产，厂区内建设有1座一般固废暂存间100m2，位于厂区东北角，能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；危险废物为印刷工序产生的废油墨桶、油墨污泥及有机废气处理装置产生的废灯管和废活性炭，废灯管委托山东胜昌能源有限公司进行处理；废活性炭、废油墨桶、油墨污泥委托信阳金瑞莱环境科技有限公司进行处理。厂区内建设有1座危废暂存间40m2，位于厂区东南角，能够满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 3、现有工程存在的主要问题和整改方案 根据现场调查，企业已经根据环保要求对生产工艺中污染物的产生环节进行整改，减少废气无组织排放。 表15 现有工程存在的主要问题及整改方案一览表 产污环节 环评及批复 整改方案 完成情况 废气治理措施 纸箱制胶工序产生的投料粉尘在车间无组织排放 车间密闭，制胶机投料机上方设置顶吸式集气罩，通过抽风系统引至袋式除尘器进行处理，尾气经15米排气筒排放。 已完成 纸箱印刷工序产生的有机废气在车间无组织排放 车间密闭，印刷机上方设置顶吸式集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒。 已完成 纸卷涂布和烘干工序产生的有机废气在车间无组织排放 车间密闭，现有工程建设纸管生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施：卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒排放。 已完成 粘胶纤维制线生产工序产生的粉尘 粘胶纤维制线工序生产过程产生的颗粒物经喷雾降尘+空调增湿后无组织排放。 已完成 4、现有工程污染物排放量 项目现有工程产品为：纸箱、纸管、粘胶纤维线、高档纱线；塑料编织品已经停产，设备已经拆除，塑料编织品配料粉尘不在产生。现有工程纸箱制胶工序、纸箱印刷工序、纸卷涂布和烘干工序和粘胶纤维制线生产工序已经根据现在环保要求已经整改完成。 鉴于原环评针对纸箱制胶工序产生的投料粉尘；纸箱印刷工序产生的挥发性有机废气；纸卷涂布和烘干工序产生的挥发性有机废气未进行定量分析，本评价根据本改扩建项目完成的污染物排放量，利用物料衡算将产能进行折算，估算现有工程污染物排放情况。 表16 现有染物排放情况 单位：t/a 项目 现有工程排放量 废气 纸箱投料工序 颗粒物 0.009 制线工序 颗粒物 0.01 印刷工序 非甲烷总烃 0.0128 纸管涂布和烘干工序 非甲烷总烃 0.0105 废水 生活污水 COD 0.048 NH3-N 0.0024 固废 一般固废 0 危险废物 0 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 （1）常规污染物环境现状数据 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，空气质量现状数据如下表所示。 表17 环境质量调查数据统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 特殊污染物环境现状数据 本项目特殊污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃环境质量现状数据引用《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中河南省格瑞德环境检测有限公司于2019年3月11日~3月17日对张兴庄村的检测数据。 表18 特殊污染物环境质量调查数据统计结果 监测点位 方位及距离 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 标准指数范围 超标率% 达标情况 张兴庄 西北1570m 非甲烷总烃 1小时 2.0 0.210-0.428 0.105-0.214 0 达标 从监测结果可以看出，评价区域内非甲烷总烃1h平均浓度能满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一 中非甲烷总烃2.0 mg/m3标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目不新增人员，不新增废水排放量，现有工程生活污水经新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，经污水处理厂处理后最终排入大沙河。大沙河执行标准为地表水IV类。本评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2021年3月的监测数据，数据见下表。 表19 水花堡桥断面监测数据（2021年3月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 25.3 0.36 0.088 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2021年3月水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55B（A））。项目50米范围内无环境敏感点。 4、生态环境 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水环境质量现状 根据《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》，2020.11.27-2020.11.29对北张兴庄村、夏庄村、十八里庄3个地下水水质监测点的监测数据见下表。 表20 检测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 地下水 北张兴庄、夏庄村、 十八里庄 pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、Hg、水深、水位、水温 检测1次 表21 地下水现状监测及评价结果 单位mg/L 检测项目 北张兴庄村 夏庄村 十八里庄 标准 达标情况 pH值 7.48-7.56 7.57-7.62 7.61-7.64 6.5-8.5 达标 总硬度 429-442 430-441 430-448 ≤450 达标 氨氮 0.159-0.178 0.118-0.140 0.157-0.171 ≤0.5 达标 高锰酸盐指数（耗氧量） 1.89-2..01 1.20-1.27 2.09-2.14 ≤3 达标 溶解性总固体 591-606 794-804 592-615 ≤1000 达标 SO42- 30.8-35.0 157-162 39.1-41.2 ≤250 达标 Na+ 29.5-31.6 60.5-62.7 29.8-37.1 / / HCO32- 278-283 281-287 264-271 / / Ca2+ 85.1-88.0 52.6-57.1 80.3-88.0 / / Cl- 87.1-88.2 122-129 85.2-87.1 ≤250 达标 K+ 3.08-3.29 3.35-3.5 3.17-3.21 / / Mg+ 51.2-53.7 68.1-74.2 53.2-55.3 / / CO32- 未检出 未检出 未检出 / / 汞 未检出 未检出 未检出 ≤0.001 达标 井深 40 55 75 / / 水位 52 52 49 / / 根据地下水监测数据可知，地下水监测点中各监测点位各监测因子均未出现超标情况，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表22 区域主要环境保护目标 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 / / 500m 《环境空气质量标准》GB3095-2012） 二级标准及2018年修改单 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表23 污染物排放控制标准 污染物 标准名称及级(类)别 污染因子 标 准 限 值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准15m高排气筒 颗粒物 排放速率3.5kg/h 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 厂界监控浓度限值0.5mg/m3 有组织浓度10mg/m³ 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 非甲烷总烃 挥发性有机物有组织排放限值，非甲烷总烃：最高允许排放浓度40 mg/m3；最高允许排放速率1.0kg/h 企业厂区内VOCs无组织排放限值：6mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业 非甲烷总烃 有机废气排放口（其他行业）80mg/m3；去除效率不低于70% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 厂界2mg/m3； 生产车间边界4mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 各厂界 昼间65dB（A）夜间55dB（A） 固废 一般固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求 |
| 总量 控制 指标 | 本改扩建项目为年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目，本改扩建项目利用现有生产车间及纸箱成品库对现有纸箱和纸管生产线进行升级改造，并新增4条氨纶用纸管自动生产线，不新增劳动定员。本改扩建项目建成后全厂的产能为：1500万套纸箱/年、4.8亿只纸管/年、1000吨粘胶纤维/年、3000吨高档纱线/年。 现有工程污染物排放量：颗粒物：0.019t/a 、非甲烷总烃：0.0233 t/a、COD0.048t/a、NH3-N0.0024t/a、TP：0.0005t/a、TN：0.018t/a；现有工程污染物以新带老削减量为颗粒物2.491t/a；本扩建项目完成后全厂污染物总量控制指标为颗粒物0.0773t/a、VOCs0.3492t/a、COD0.0588t/a、NH3-N0.0029t/a、TP0.0006t/a、TN0.0221t/a；本扩建项目新增污染物排放量为：COD0.0108t/a、NH3-N0.0005t/a、TP0.0001t/a、TN0.0041t/a、颗粒物0.0583t/a、非甲烷总烃0.3259t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目属于扩建项目，新增污染物总量控制指标为COD0.0108t/a、NH3-N0.0005t/a、颗粒物0.0583t/a、VOCs0.3259t/a，重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0216t/a、NH3-N0.001t/a，颗粒物0.1166t/a、VOCs0.6518t/a。颗粒物0.1166t/a从现有工程以新带老削减量2.491t/a进行替代；COD0.0216t/a从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）剩余减排量312.482t中扣除、NH3-N0.001t/a从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）剩余减排量33.408826tt中扣除、VOCs0.6518t/a从河南省兴阳机械制造有限公司剩余减排量0.81984t中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 经现场踏勘，本改扩建项目利用现有生产车间及纸箱成品库对纸箱和纸管生产线进行升级改造，并新增4条氨纶用纸管自动生产线，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 1、废气 本项目产生的废气主要为纸箱制胶工序产生的投料粉尘；纸箱印刷工序产生的挥发性有机废气、纸卷涂布和烘干工序产生的挥发性有机废气。 （1）纸箱制胶工序产生的投料粉尘 本改扩建项目完成后纸箱产能为1500万套，淀粉胶的调制依托现有工程淀粉制胶机完成，现有工程建设1台淀粉制胶机，将淀粉、水、硼砂、烧碱、增强剂按照一定比例投料至制胶机内，投料采用人工投料方式，搅拌过程中不需加热，搅拌时间为50分钟，淀粉胶配置过程中无化学反应及挥发性有机废气的产生，只为物料的混合。本扩建项目完成后，投料工序由原来每天工作1小时延长为8小时，年工作300天。现有工程制胶机投料机上方设置顶吸式集气罩（收集效率90%），通过抽风系统引至袋式除尘器（TA001，处理效率90%）进行处理，尾气经15米排气筒排放(DA001)。 经查阅，纸制品制造业未制定发布污染源强核算指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》，本扩建项目采用类比法，根据根据2020年12月17日河南松筠检测技术有限公司对现有工程进行检测，检测报告数据：颗粒物有组织平均排放浓度为9.0mg/m3、排放速率为0.0133kg/h、则排放量为0.0319t/a；颗粒物无组织最大排放浓度为0.342mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（排气筒高度15m时，颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h）与《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物有组织最高允许浓度为10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。 粉尘产排放情况见下表。 表24 投料粉尘排放情况一览表 排放源 排气筒 污染 因子 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 去除率（%） 投料粉尘处理装置TA001 编号：DA001 名称：纸箱投料排气筒 类型：一般排放口 地理坐标：35°16'55.644"N； 114°3'59.511"E 高度：15m 内径：0.5m 烟气温度：20℃ 颗粒物 0.0319 0.0133 9.0 90 无组织粉尘 集气罩的收集效率为90%，根据物料衡算得无组织粉尘量为0.0354t/a。 是否属于可行技术 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，除尘设施采用布袋除尘，属于可行性技术 （2）有机废气 ①纸箱印刷工序产生的有机废气 本改扩建项目使用水性油墨为水溶性丙烯酸树脂油墨，密封桶装，储存于在密闭原料库内，项目水性油墨在使用过程中无需调配，打开直接使用，印刷过程中会产生油墨废气。本改扩建项目新增1台水性印刷开槽机（五色），扩建项目完成后淘汰现有工程水性印刷开槽机（四色），本项目水性油墨水溶性丙烯酸树脂油墨，属于环保型材料，水性油墨能够满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）水性油墨—柔印油墨—吸收性承载物，挥发性有机化合物（VOCS）限值≤5%的要求，本次评价按最不利情况5%计，根据企业提供资料，本项目水性油墨使用量为10t/a，则挥发性有机物产生量为0.5t/a，本评价按非甲烷总烃计，印刷工序由原来每天工作4小时延长为16小时，年工作300天。 ②纸卷涂布和烘干工序产生的有机废气 本改扩建项目纸卷粘合使用白乳胶，属于聚乙烯醇类水基型胶粘剂，不含苯系物和甲醛。项目涂布过程在常温下进行，密闭烘干房温度为100℃，纸管滞留时间为1小时。聚乙烯醇受热性能：在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化；加热至160~170℃脱水醚化，失去溶解性，加热到200℃开始分解；超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。本项目烘干温度为100℃，因此聚乙烯醇不会分解。纸卷涂布和烘干过程中会有少量有机助剂单体挥发，本评价按非甲烷总烃计。 经查阅《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），该标准对水基型胶粘剂-包装-聚乙烯醇类没有限值要求，根据企业提供资料，白乳胶的用量为4375t/a，有机助剂含量为0.3%，本评价非甲烷总烃的挥发量按助剂含量10%进行计算，则非甲烷总烃的产生量为1.3125t/a（0.1823kg/h），纸卷涂布和烘干工序由原来每天工作8小时延长为24小时，每天三班满负荷生产，年工作300天。 ③有机废气收集及处理措施 本改扩建项目完成后，纸箱印刷工序在密闭车间，新增1台水性印刷开槽机（五色），淘汰现有工程水性印刷开槽机（四色）；现有工程建设纺丝用纸管自动生产线2条和氨纶用纸管生产线2条，本改扩建项目新增氨纶用纸管自动生产线4条，改扩建完成后共建设8条纸管生产线。 评价要求：本改扩建项目印刷废气依托现有工程印刷废气防治措施（TA002，印刷机上方设置顶吸式集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+15米排气筒（DA002））；现有工程纸管生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施，本改扩建项目新增氨纶用纸管自动生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施，纸管有机废气处理措施为：卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒排放。因此，改扩建项目完成后全厂共建设5套有机废气处理装置。项目有机废气处理措施流程图见下图。 图4 项目印刷工序有机废气治理工艺流程图 图5 项目纸管每2生产线设置1套有机废气防治措施流程图 ④有机废气收集及处理措施 本改扩建项目纸箱印刷工序工作时间为16h/d，年工作300天，风机风量为5000m3/h；纸管生产线工作时间为24h/d，年工作300天，每套有机废气处理措施风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率按照95%计算，废气处理效率为85%，有机废气产排情况见下表。 表25 项目有机废气产生情况一览表 污染源 污染物名称 产污系数 有组织 无组织 是否属于可行技术 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3 ） 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 印刷废气处理装置TA002 非甲烷总烃 按最不利情况挥发性有机化合物（VOCS）限值25% 0.475 19.8 0.025 0.0052 《排污许可证申请与核发技术规范-印刷工业》HJ1066—2019，印前加工、印刷 和复合涂布等其他生产单元， 挥发性有机物浓度≤1000mg/m3 ，采用UV光催化氧化+活性炭吸附属于可行技术 纸管废气处理装置TA003 非甲烷总烃 挥发量按助剂含量10% 0.3117 10.825 0.0657 0.0091 《排污许可证申请与核发技术规范-印刷工业》HJ1066—2019，印前加工、印刷 和复合涂布等其他生产单元， 挥发性有机物浓度≤1000mg/m3 ，采用UV光催化氧化+活性炭吸附属于可行技术 纸管废气处理装置TA004 非甲烷总烃 挥发量按助剂含量10% 0.3117 10.825 纸管废气处理装置TA005 非甲烷总烃 挥发量按助剂含量10% 0.3117 10.825 纸管废气处理装置TA006 非甲烷总烃 挥发量按助剂含量10% 0.3117 10.825 表26 项目有机废气排放情况一览表 排放源 排气筒 污染 因子 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 去除率（%） 印刷废气处理装置TA002 编号：DA002 名称：纸箱印刷废气排气筒 类型：一般排放口 地理位置：35°16'55.837"N； 114°3'59.086"E 高度：15m 内径：0.4m 温度：20℃ 非甲烷总烃 0.0713 0.0149 2.97 85% 纸管废气处理装置TA003 编号：DA003 名称：纸管废气排气筒1 类型：一般排放口 地理位置：35°16'57.595"N； 114°3'59.231"E 高度：15m 内径：0.4m 温度：20℃ 非甲烷总烃 0.0468 0.0065 1.625 85% 纸管废气处理装置TA004 编号：DA004 名称：纸管废气排气筒2 类型：一般排放口 地理位置：35°16'57.604"N； 114°3'58.613"E 高度：15m 内径：0.4m 温度：20℃ 非甲烷总烃 0.0468 0.0065 1.625 85% 纸管废气处理装置TA005 编号：DA005 名称：纸管废气排气筒3 类型：一般排放口 地理位置：35°16'56.359"N； 114°3'55.542"E 高度：15m 内径：0.4m 温度：20℃ 非甲烷总烃 0.0468 0.0065 1.625 85% 纸管废气处理装置TA006 编号：DA006 名称：纸管废气排气筒4 类型：一般排放口 地理位置：35°16'55.837"N； 114°3'55.571"E 高度：15m 内径：0.4m 温度：20℃ 非甲烷总烃 0.0468 0.0065 1.625 85% 项目纸箱印刷工序非甲烷总烃有组织排放量为0.0713t/a（0.0149kg/h），排放浓度为2.97mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中挥发性有机物有组织排放限值（非甲烷总烃：最高允许排放浓度40 mg/m3；最高允许排放速率1.0kg/h）的要求；纸管涂布和烘干工序有组织非甲烷总烃排放总量为0.1872t/a，每套防治措施排放速率为0.0065kg/h，排放浓度为1.625mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文中其他行业非甲烷总烃80mg/m3，去除效率不低于70%的限值要求。 （5）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表27 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 DA001 颗粒物 9.0 0.0133 0.0319 DA002 非甲烷总烃 2.97 0.0149 0.0713 DA003 非甲烷总烃 1.625 0.0065 0.0468 DA004 非甲烷总烃 1.625 0.0065 0.0468 DA005 非甲烷总烃 1.625 0.0065 0.0468 DA006 非甲烷总烃 1.625 0.0065 0.0468 有组织排放合计 颗粒物 0.0319 非甲烷总烃 0.2585 表28 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度（mg/m3） 1 生产车间 投料工序 颗粒物 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31） 0.5 0.0354 2 印刷工序 非甲烷总烃 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.025 3 纸管涂布和烘干工序 非甲烷总烃 0.0657 无组织排放合计 颗粒物 0.0354 非甲烷总烃 0.0907 表29 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.0673 2 非甲烷总烃 0.3492 建设项目大气环境影响评价自查表见附件5。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目监测要求见下表。 表30 监测计划一览表 污染源 监测因子 监测点位 监测频次 投料粉尘处理装置TA001 颗粒物 纸箱投料排气筒DA001 1次/年 印刷废气处理装置TA002 非甲烷总烃 纸箱印刷废气排气筒DA002 1次/年 纸管废气处理装置TA003 非甲烷总烃 纸管废气排气筒DA003 1次/年 纸管废气处理装置TA004 非甲烷总烃 纸管废气排气筒DA004 1次/年 纸管废气处理装置TA005 非甲烷总烃 纸管废气排气筒DA005 1次/年 纸管废气处理装置TA006 非甲烷总烃 纸管废气排气筒DA006 1次/年 / 颗粒物、非甲烷总烃 厂界 1次/年 （4）非正常工况废气排放 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要是废气治理设施，项目的废气治理装置故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在一天内进行有效处理。非正常排放源强见下表。 表31 非正常状况下废气污染物排放源强 污染源 污染物 事故状态下废气处理设施效率为0 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 投料粉尘处理装置TA001 颗粒物 90 0.133 印刷废气处理装置TA002 非甲烷总烃 19.8 0.099 纸管废气处理装置TA003 非甲烷总烃 10.825 0.0433 纸管废气处理装置TA004 非甲烷总烃 10.825 0.0433 纸管废气处理装置TA005 非甲烷总烃 10.825 0.0433 纸管废气处理装置TA006 非甲烷总烃 10.825 0.0433 项目发现废气治理装置出现故障应立即停产检修。 2、废水 （1）废水产生及排放量核算 ①生产废水 项目纸箱印刷工序建设1台水性印刷开槽机（五色），采用水溶性丙烯酸树脂油墨，购买现成胶印版，厂区无制版工序，无制版废水产生。每天生产结束需要对墨辊进行清洗，用水量为1m3/次，即1m3/d（300m3/a），本项目墨辊清洗水产污系数按照0.9计算，则墨辊清洗废水产量为0.9m3/d（270m3/a），废水中主要污染物产生浓度为COD3000mg/L、SS1000mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN30mg/L、色度800倍。 ②生活污水 本改扩建项目不新增劳动定员，不新增废水排放量，现有工程生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 （2）项目废水处理设施 ①墨辊清洗废水处理工艺分析 本改扩建项目建设1套水性油墨废水处理设备，采用“化学氧化-混凝-过滤”处理工艺。处理过程：磨辊清洗废水经地下导流进入5m3的暂存池内， 然后通过泵体抽到水性油墨废水处理设备中，调节废水pH为8.5，然后加入氧化脱色剂和混凝剂，1小时后废水自动进入超滤组件进行过滤。水性油墨废水处理设备尾水与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。新乡化纤股份有限公司污水处理站处理工艺为：调节池+混合池+沉淀+水解酸化池+氧化沟+二沉池。 项目废水处理工艺流程如下： 图8 项目废水处理工艺图 项目废水产排情况见下表。 表32 项目墨辊清洗废水产排情况一览表 废水类型 墨辊清洗废水 处理水量（m3/a） 270 油墨废水处理设备 处理工艺 化学氧化-混凝-过滤 是否为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷行业》可知， 印刷清洗废水预处理采用“化学氧化-混凝-过滤”，属于推荐可行技术。 废水污染因子 COD SS NH3-N TP TN 色度 进水浓度(mg/L) 3000 1000 25 2 30 800 总去除效率（%） 94 97 0 0 0 97 设计出水浓度(mg/L) 180 60 25 2 30 48 污染物量排放（t/a） 0.0486 0.0162 0.0068 0.0005 0.0081 / 表33 项目废水产排情况一览表 项目 排水管出口 项目处理水量（m3/a） 1470 排放口 编号：DW001 名称：排水管排放口 类型：一般排放口 地理坐标：35°16'58.203"N；114°3'47.315"E 废水污染因子 COD SS NH3-N TP TN 色度 墨辊清洗废水处理后浓度(mg/L) 180 60 25 2 30 48倍 生活废水(mg/L) 250 180 25 3 35 0 混合水质(mg/L) 237 158 25 2.8 34 8.8倍 污染物量排放（t/a） 0.3484 0.2323 0.0368 0.0041 0.05 / 新乡化纤股份有限公司污水处理站出口浓度 150 150 20 1.0 30 80 是否为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷行业》可知， 本项目废水预处理“化学氧化-混凝-过滤”+“调节池+混合池+沉淀+水解酸化池+氧化沟+二沉池”，属于推荐可行技术。 小店污水处理厂（二期）收水标准 350 280 30 3 40 80 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 / 由上表可知，本项目新乡化纤股份有限公司污水处理站总排口污染物排放浓度为COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N20mg/L、TP1mg/L、TN30mg/L、色度80倍，能够满足小店污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L）要求。 本改扩建新增废水排放量为270m3/a，小店污水处理厂（二期）出水水质为（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L），废水污染物的新增排放量为：COD0.0108t/a、NH3-N0.0005t/a、TP0.0001t/a、TN0.0041t/a。 （4）污水接管可行性分析 本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管具有可行性。 ①污水水量接管可行 小店污水处理厂（二期）工程设计污水处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目新增废水排放量为0.9m3/d，约占小店污水处理厂（二期）工程接管量的0.0018%，从水量接管量上讲，小店污水处理厂（二期）有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质接管可行 本项目建成运营后水性油墨废水处理设备尾水与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，废水总排口污染物排放浓度为COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N20mg/L、TP1mg/L、TN30mg/L、色度80倍能够满足小店污水处理厂（二期）收水标准（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L）。项目生产废水可以排入小店污水处理厂（二期）进行处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 目前，小店污水处理厂（二期）COD、氨氮出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来小店污水处理厂（二期）出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对小店污水处理厂（二期）不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入小店污水处理厂（二期）是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目监测要求见下表。 表34 监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 废水 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN 总排口 1次/年 综上，本项目水性油墨废水处理设备尾水与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，尾水可以实现稳定达标排放，对地表水环境影响可接受。 3、噪声 （1）源强分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为60~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 项目噪声污染源源强见下表。 表35 项目噪声污染源源强一览表 序号 噪声源 数量（台） 噪声源强 减噪措施 减噪后的噪声 1 卷管机 8 65 厂房隔声 35 2 烘干机 8 60 厂房隔声 30 3 精切机 20 75 厂房隔声 45 4 精整机 4 75 厂房隔声 45 5 磨口机 16 75 厂房隔声 45 6 分纸机 13 75 厂房隔声 45 7 横切机 1 75 厂房隔声 45 8 全自动高速碰线机 1 75 厂房隔声 45 9 水性印刷开槽机 1 70 厂房隔声 40 10 全自动高速粘钉相机 1 65 厂房隔声 35 11 圆压圆滚筒模切成型机 1 75 厂房隔声 45 12 全自动制胶机 1 75 厂房隔声 45 13 手动钉箱机 2 75 厂房隔声 45 本项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为60~75dB(A)之间。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 （2） 预测模式 点声源影响预测公式： 多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 （3）预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测结果见下表。 表36 噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 执行标准 达标情况 与厂界距离（m） 1 1 1 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 / 贡献值 46 46 30 40 / 背景值 昼间 夜间 55 45 56 46 54 44 57 45 达标 预测值 昼间 夜间 55.5 48.5 56.4 49 54 44.2 57 46.2 达标 由上表可知，通过距离衰减、厂房隔声等措施后，项目建设各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)]要求。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目监测要求见下表。 表37 监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/季度 固体废物 1、源强分析 本项目营运期固废主要有废纸边、废包装袋、废包装桶、除尘器集尘、油墨污泥、废胶印版、废UV灯管、废活性炭。废纸边、废包装袋、废包装桶、除尘器集尘属于一般固体废物，油墨污泥、废胶印版、废UV灯管、废活性炭属于危险废物。 （1）一般固废 废纸边：项目分切工序会产生废废纸边，边角料产生量约占原料用量的1‰，即63t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期出售。 废包装袋：项目淀粉胶配制过程中原料使用产生废包装袋，废包装袋产生量为0.5t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期出售。 废包装桶：项目水性油墨和白乳胶使用过程中产生废包装桶，废包装桶产生量约为1t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，由供应商回收再利用。 除尘器集尘：项目纸箱制胶工序袋式除尘器收集的粉尘为0.2871t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，回用于生产。 本改扩建项目依托现有工程一般工业固废暂存间暂存，现有工程一般固废间位于厂区东北角，面积为100m2，已做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 （2）危险废物 ①废胶印版 本项目水墨印刷开槽机在使用的过程中会产生一定量的废胶印版，主要因为使用时间较长造成磨损而无法使用。项目使用五种颜料，每种染料单独配置5张胶印版，设计使用年限为2年，因此每2年更换一次，更换5张/次；故本项目废胶印版的产生量为0.025t/2a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废胶印版属于《国家危险废物名录》中“HW12染料、涂料废物”类别，废物代码为264-013-12，“油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物”。废胶印版经收集后，暂存于现有工程危废暂存间（40m2），定期交由有资质的单位处理。 ②油墨污泥 水性油墨废水处理设备产生的污泥、沉淀物产生量约 0.022t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版），中规定的“HW16 感光材料废物”中“231-002-16 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。集中收集后，放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的密闭危废暂存间（利用现有工程危废暂存间，面积为40m2），定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ③废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为50根/a，约0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ④废活性炭 项目有机废气处理装置中活性炭吸附装置需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2021版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-039-49“VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 本改扩建项目完成后有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为0.6487t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.1946t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取250g/kg，则项目活性炭理论使用量为0.778t/a。项目活性炭一次填装量为0.25t，评价建议每季度更换一次活性炭，则废活性炭产生量约为1.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目固废中废UV灯管、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。本改扩建项目依托现有工程危废暂存间进行暂存，现有工程危险废物暂存间位于在厂区东南角，面积为40m2，危险废物统一收集后定期送往有资质单位进行处理。 根据工程分析，项目生产过程中危险废气产生情况见下表。 表38 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废胶印版 HW12 264-013-12 0.025t/2a 印刷工序 固态 有机溶剂 有机溶剂 每2年 T 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理 2 油墨污泥 HW16 231-002-16 0.022t/a 印刷工序 固态 有机溶剂 有机溶剂 每年 T 3 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.05t/a 环保处理设施 固态 有机溶剂 汞 每年 T 4 废活性炭 HW49 900-039-49 1.2t/a 环保处理设施 固态 有机溶剂 有机溶剂 每季度 T 表39 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废胶印版 HW12 264-013-12 40m2 桶装 6.0t ≤1年 2 油墨污泥 HW16 231-002-16 桶装 ≤1年 3 废UV灯管 HW29 900-023-29 桶装 ≤1年 4 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 ≤1年 现有工程危废暂存间（建筑面积40m2），已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定进行建设： A、危废暂存间已按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间已配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后设置分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 地下水分析 （1）评价因子 本次评价从严要求，故本次地下水以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水为标准。根据工程的主要污染物情况，主要污染因子为COD、氨氮等，本次地下水影响预测选择污染负荷较大的COD、氨氮作为预测因子进行模拟预测。本次COD浓度预测以耗氧量（CODMn法，以O2计）3mg/L为超标界线，氨氮以0.5mg/L为超标限。 地下水污染途经可分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型，本次项目对地下水的影响途经主要为连续入渗型，即生活污水渗漏污染地下水；厂区原材料和产品仓库、生产区物料泄漏下渗从而污染浅层水。本次评价拟从正常工况和非正常工况两种情况下进行地下水污染影响分析。 ①正常工况 评价要求项目排水管做防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s，厂区原材料和产品仓库、生产区等做防渗处理，建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，污染物下渗污染地下水的几率很小，因此，项目在正常工况下运行，不会产生污染物泄漏下渗而污染地下水的情况。 ②非正常工况 本项目生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，本次评价主要考虑项目营运后，排水管因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，污水下渗污染地下水及厂区原材料和产品仓库、生产区物料泄漏下渗从而污染浅层水。 综上所述，为减少和防止废水对土壤、地下水造成污染，要求对厂区、生产车间地面进行硬化防渗，对管道、设备、排水管进行定期检修和维护，防治污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施。可以看出，厂区内通过硬化防渗、加强管理等一系列防范措施下，可以避免厂区废水渗漏对地下水的影响。 （2）地下水环境保护措施 ①地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 I主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 II被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 III应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 ②防止地下水污染的主动控制措施 为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下： I分区布置 厂区内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，污染区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 II管道 除输送消防水和生活用水等非污染介质的管道外，管道上所有安装后不需拆卸的螺纹连接部位均应密封焊。 项目应结合各使用设备、贮存与运输装置、污染物贮存、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的污染物的性质、产生量和排放量，将厂区主要生产单元划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体如下： 表40 厂区分区防渗情况一览表 分区防渗 防渗区域 防渗内容 重点污染防治区 储罐区、生产车间 采用“防渗混凝土+人工防渗材料”防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s 一般污染防治区 办公楼、宿舍、排水管 采用防渗混凝土地面硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s 简单防渗区 停车场、厂内道路 一般水泥硬化 土壤分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： 土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“造纸和纸制品”中的“其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本改扩建项目占地面积为48515.86平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于中型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号。本改扩建项目利用现有生产车间及纸箱成品库对纸箱和纸管生产线进行升级改造，厂区四周环境如下：东侧为新乡白鹭化纤集团有限公司；南侧为新乡化纤股份有限公司；西侧为新区污水处理厂和新乡化纤股份有限公司；北侧为新长大道。不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表41 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 本项目使用的原辅材料及产品均不属于危险化学品，本项目不涉及环境风险分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及辐射源，故不对电磁辐射做评价分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 投料粉尘 | 本改扩建项目淀粉胶依托现有工程淀粉制胶机进行调胶，现有工程投料口设置顶吸式集气罩，引至1台袋式除尘器进行处理，尾气经15米排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（排气筒高度15m时，颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h）与《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物最高允许浓度为10mg/m3，无组织0.5mg/m3）的要求 |
|  | DA002 | 印刷工序产生的有机废气 | 本改扩建项目新增1台水性印刷开槽机（五色），淘汰现有工程水性印刷开槽机（四色），印刷过程中产生挥发性有机气体依托现有工程印刷废气处理措施：印刷机上方设置顶吸式集气罩，通过排风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理。 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中非甲烷总烃：有组织40mg/m3、1.0kg/h；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业。非甲烷总烃：无组织2mg/m3 |
|  | DA003-DA006 | 纸卷涂布和烘干工序产生的有机废气 | 现有工程纸管生产线4条，本改扩建项目新增氨纶用纸管自动生产线4条，每2条生产线设置1套有机废气处理措施，共设置4套有机废气处理设置。处理工艺：卷纸机上方设置顶吸式集气罩，烘干房密闭抽风，废气经抽风系统引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，尾气经15米排气筒排放。 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃：有组织80mg/m3，处理效率70%以上；无组织2mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | 本改扩建项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放量，墨辊清洗废水经油墨废水处理设备处理后与生活污水通过防渗漏排水管排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，处理达标后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 | 小店污水处理厂（二期）收水标准 |
| 声环境 | 主要为机械设备作业噪声 | 噪声源强为60-75dB（A） | 采取距离衰减、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的一般固体废物主要为废纸边、废包装袋、废包装桶和除尘器集尘，废纸边、废包装袋集中收集后定期出售；废包装桶集中收集后由供应商回收再利用；除尘器集尘：袋式除尘器集尘集中收集后回用于生产，一般固体废物依托现有工程一般固废暂存间（厂区东北角、建筑面积100平方米）暂存。危险废物为油墨污泥、废胶印版、废灯管和废活性炭，依托现有工程危险废物暂存间（厂区东南角、建筑面积40平方米）暂存，定期委托有资质单位处理。采取以上措施后，本项目一般固废暂存间满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水环境保护措施：坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| 生态保护措施 | 本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。 |
| 环境风险防范措施 | 本项目不涉及风险分析 |
| 其他环境管理要求 | 本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。 |

# 六、结论

本项目为新乡白鹭精纺科技有限公司年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道17号，项目属于允许类，符合国家产业政策，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2021年5月

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0233t/a | 0 | / | 0.3259t/a | 0 | 0.3492t/a | +0.3259t/a |
|  | 颗粒物 | 0.019t/a | 2.51t/a | / | 0.0583t/a | 2.491t/a | 0.0773t/a | -2.4327t/a |
| 废水 | COD | 0.048t/a | 0.048t/a | / | 0.0108 | / | 0.0588t/a | +0.0108 |
|  | NH3-N | 0.0024t/a | 0.0024t/a | / | 0.0005 | / | 0.0029t/a | +0.0005 |
|  | TP | 0.0005t/a | 0.0005t/a | / | 0.0001 | / | 0.0006t/a | +0.0001 |
|  | TN | 0.018t/a | 0.018t/a | / | 0.0041 | / | 0.0221t/a | +0.0041 |
| 一般工业 固体废物 | 废纸边 | 49t/a | / | / | 63t/a | / | 112t/a | +63t/a |
|  | 废包装袋 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 1t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装桶 | 0.5t/a | / | / | 1t/a | / | 1.5t/a | +1t/a |
|  | 除尘器集尘 | 0 | / | / | 0.2871t/a | / | 0.2871t/a | +0.2871t/a |
|  | 废丝 | 21t/a |  |  | 0 |  | 21t/a | 0 |
| 危险废物 | 油墨污泥 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | 废胶印版 | / | / | / | 5张/a | / | 5张/a | +5张/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 50根/a | / | 50根/a | +50根/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |

注：⑥=①+③+④；⑦=④-⑤

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（非甲烷总烃） | 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS □ | USTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km( | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物 ） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  |  | （ ）h |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物） | 有组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | 非甲烷总烃：0.3492t/a；颗粒物：0.0673t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

# Text boxes

G、N

成品

原纸

箱片

瓦楞生产线

碰线

印开

烘干

订箱

S

淀粉

淀粉胶

G、N

G、N

G、N

成品

原纸

盘纸分切

烘干

磨口

精切

卷纸

S

15米高排气筒

活性炭装置

水性印刷开槽机

废气

UV光解

15米高排气筒

活性炭装置

UV光解

烘干房

废气

卷纸机

烘干房

卷纸机

委托有资质单位处理

墨辊清洗废水

暂存池

新乡化纤股份有限公司污水处理站

排水管

油墨污泥

小店污水处理厂（二期）

油墨废水处理设备

生活污水