# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市兴豫塑料制品有限公司年产15000吨塑料包装耗材技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410772-29-03-105506 |
| 建设单位联系人 | 许芳4130261967012XXXXX | 联系方式 | XXXXXX |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济开发区纬二路 |
| 地理坐标 | （114°2′338″，35°16′15.471″） |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六橡胶和塑料制品业53塑料制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410772-29-03-105506 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 新乡市经济技术开发区（以下简称经开区）是河南省首批175个产业集聚区之一，位于新乡市区东部，距新乡市中心城区行政中心8km，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划区面积22.8km2。新乡经济技术开发区是在河南新乡工业园区的基础上设立的，该园区始建于2003年元月；2005年12月园区环境影响评价经过省环保厅批复（批复号：豫环审〔2011〕2号）；2006年4月，经国家发改委、建设部、国土资源部审核，省政府批准，正式被确立为省级开发区，名称为新乡工业产业集聚区；2012年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定名为“新乡经济技术开发区”。由北京中华建规划设计研究院有限公司编制的《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》，作为该产业集聚区开发建设的指导文件。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响报告书》于2011年由原河南省环保厅组织进行了审查，并出具了审查意见，审批文号为：豫环审〔2011〕2号；2020年6月《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》由省生态环境厅组织审查，并出具审查意见，审批文号为：豫环函〔2020〕105号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）规划范围和期限 规划范围：经开区位于新乡市中心城区东部，北至纬九路（与市区平原路连接），南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，总面积2280公顷。 规划期限：2009～2020年。 （2）发展定位和目标 集聚区发展定位和目标：以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。 （3）产业规划 集聚区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，同时积极培育与三大主导产业相关的其它产业。 （4）空间结构 集聚区空间结构为：“一心、三轴、三带、三区”。 “一心”：产业集聚区的中央商务区，是产业集聚区的行政中心。 “三轴”：即以纬九路、经三路、新长北线为产业集聚区的三条发展轴线。 “三带”：即大沙河、东三干渠和济东高速三条景观带。 “三区”：以大沙河、新长北线为界，将集聚区划分为三个功能区。 （5）基础设施规划 ①给水：集聚区规划由新乡市水厂联网供水。 ②排水：规划区采取雨、污分流制。雨水通过雨水管道排入大沙河。生活和工业废水依托新乡市小店污水处理厂处理后排入大沙河。 小店污水处理厂设计污水处理能力15万m3/d，分二期建设。规划区产生的污水属小店污水处理厂服务范围。 ③供电：集聚区现状有两处变电站，即110KV彩虹变和110KV化纤厂变，电源接自220KV古固寨变，可以为进区企业提供生产、生活用电。 ④供热：集聚区采用集中供热系统，热源由新乡化纤股份有限公司的22MW热电厂（2×75t/h热蒸汽）和新奥集团供热厂提供，规划环评要求扩建集聚区内新奥集团供热厂，使集聚区集中供热规模近期达到403t/h，远期达到742t/h，满足集聚区用热需求。 ⑤燃气：依据新乡市燃气专项规划，采用“西气东输”天然气作为管道气气源，气源接自焦作到安阳的“豫北支线”。 （6）产业布局和主导产业 集聚区形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 （7）集聚区准入条件分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡经济开发区纬二路，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以上（含 级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“限制类”或“淘汰类”，为“鼓励类”，项目符合国家产业政策，不属于园区禁止发展项目。 符合 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； 本项目位于其他产业用地。 / 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆 气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他产业用地。 / 装备制造区：鼓励超高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器 直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对 漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他产业用地。 / 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目位于其他产业用地。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，本项目生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求。 符合 生 规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目为新建项目，符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中仅生活废水外排，产生的废气经处理后达标排放，能达到国内同行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目为改建项目，改建完成后全厂不新增污染物排放量。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 项目所占用地为工业用地 符合 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。本项目与环境准入负面清单对比分析如下： 新乡经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目位于其他产业用地。 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于其他产业用地。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于其他产业用地。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于其他产业用地。。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 本项目位于其他产业用地。 ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目为新建项目，生产过程中仅生活废水外排，产生的废气经处理后达标排放。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； 本项目不属于高毒、高污染项目。 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零 件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 本项目属于塑料制品项目，主要为包装耗材生产，主要用于汽车、空调、化纤等行业，园区主导产业为化纤纺织、汽车及零部件、装备制造，因此本项目不属于与主导产业无关的塑料制品项目。 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为新建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 由上表可知，本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中的项目。 由以上分析可知，本项目位于新乡经济技术开发区纬二路，用地属于工业用地，且项目符合新乡经济技术开发区准入条件，不在新乡经济技术开发区环境准入负面清单中，因此本项目新乡市经济技术开发区规划。 |
| 其他符合性分析 | 《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号） 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环（2014）149号），新乡市制定了《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》），拟建项目与《实施细则》对比情况详见表3。 拟建项目与实施细则对比情况一览表 类别 实施细则中相关规定 对照情况 结论/备注 主体功能区 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，属于工业准入优先区。 项目属于工业准入优先区范围内 项目选址属于工业准入优先区范围 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，不属于城市人居功能区范围 项目不在城市人居功能区范围内 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，不属于农产品主产区范围 项目不属于农产品主产区范围内 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。 项目不在特殊环境敏感区范围 工业项目分类 一类工业项目：（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）；二类工业项目：（含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工）；）三类工业项目：（生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品）； 项目为轻工类塑料制品，不在轻工类一类、二类、三类工业项目分类中。 根据项目本身污染特点及污染强度，评价认为本项目应参照轻工类二类工业项目执行。 所属污染防控单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，属于大气污染防治重点单元（全新乡市）属于水污染（卫河流域），不属于重金属污染防控单元 属于大气污染防治重点单元（全新乡市）属于水污染（卫河流域） 大气污染 新乡市域全部 重金属污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 工业准入优先区 严控重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目属于塑料制品制造项目，不在不予审批项目内 项目符合工业准入优先区环境准入政策 严控重污染项目：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 项目属于塑料制品制造项目，不属于《大气污染防治重点单元》严控的重污染类项目。 严控重污染项目：在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，不在重金属污染防控单元。 综上所述，拟建项目属于工业准入优先区，不属于严控区域内不予审批的项目，本项目的建设与实施细则要求相符。 与相关生态环境保护法律法规、生态环境保护规划的相符性 本项目与相关生态环境保护文件的对照分析见下表。 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 本项目位于河南省新乡市新乡经济开发区，属于重点地区。 属于 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。 本项目为塑料制品行业，不属于重点行业。 不属于 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。 本项目涉VOCs污染物主要为非甲烷总烃，属于重点控制污染物。 属于 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目选址属于重点地区，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；本项目属于塑料制品制造行业，不属于高VOCs排放项目企业，选址位于河南省新乡市新乡经济开发区。实行区域内VOCs排放倍量削减替代，本项目选用低VOCs含量的原辅材料，涉及VOCs的工序采取单独集气，并采取过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行废气治理。 符合环境准入条件 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目涉VOCs污染物主要为非甲烷总烃，采取过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行废气治理，处理后尾气通过15m高排气筒排放。 满足要求 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020） 9、严格准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。 本项目不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛； 项目涉及 VOCs排放，选址位于河南省新乡市新乡经济开发区，涉VOCs工段安装过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行处理，按要求实行VOCs 排放总量倍量消减替代 符合 20、加快工业源 VOCs 治理 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 项目采用过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置的组合工艺对废气进行治理 符合 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室 关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 新环攻坚办〔2020〕10号 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业 符合 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 本项涉及VOCs排放，项目VOCs产生点主要为熔融挤出等工序，废气采用密闭收集，尾气采用过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行处理，去除效率不低于80%。 符合 39. 强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 制定VOCs治理设施规程，落实到具体责任人，加强员工培训，设置设施运行台账，相关台账记录至少保存三年 符合 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 符合 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 本项涉及VOCs排放，项目VOCs产生点主要为熔融挤出工序，对该工序进行负压抽风，尾气采用过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行处理，去除效率不低于80%。 符合 39. 强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 制定VOCs治理设施规程，落实到具体责任人，加强员工培训，设置设施运行台账，相关台账记录至少保存三年 《河南省 2019年挥发性有机物治理方案》 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 本项目不属于石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业。本项目有机废气采取过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行废气治理，处理后尾气通过15m高排气筒排放，能够达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 符合 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 本项目涉及无组织排放，粉状物料采用牛皮纸或编织袋包装，无需设置专门料场，项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关内容如下： ②在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS处理设施。 本项目涉有机废气工序采取密闭操作，废气引入过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置处理。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 企业应按照要求建立台账，台账保存期限不少于3年。 符合 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。 企业VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。含 VOCs 产品使用过程采用二次密闭间，废气排至 VOCs 废气收集处理系统，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须按装用电量监控系统终端。 本项目属于安装范围，企业应按照要求安装部署用电量监控系统。 符合 新乡市饮用水源保护规划 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果见下表。 新乡市城市集中饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 四水厂地下水饮用水源保护区 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 2 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 3 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 4 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 根据现场调查，项目厂址均不在上述各水源地的保护范围内。 乡镇饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），距本项目最近的乡镇集中式饮用水源地保护区为新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）饮用水源一级保护区。一级保护区范围为：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。本项目距离该保护区7.9km，不在其保护区范围内。 与“三线一单”相容性判定 5.1“三线一单”生态环境分区管控的意见 河南省人民政府于2020年12月28日以豫政[2020]37号文发布了，《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 5.2相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于新乡市新乡经济开发区内，占地为工业用地，根据《河南省生态保护红线划定方案》本项目选址范围不涉及生态保护红线，且本项目利用现有厂房进行技术改造，不涉及土建工程，不会对周边生态环境造成影响。 因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）环境质量底线 本次评价针对评价范围内进行了大气、地表水、地下水、土壤、噪声的环境质量现状监测。 大气 根据《新乡市2019年环境质量年报》中PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO等数据统计分析。根据统计结果可知，项目所在区域PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其他因子可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 本项目实施了较为严格的大气污染防治措施，提出了区域削减源措施，环境影响满足区域环境质量改善目标。 地表水 项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后，排入小店污水处理厂处理后最终进入大沙河。大沙河水体功能类别为Ⅳ类。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测周报数据（2020年10月份），COD、氨氮、总磷均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，。 目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目排放的污水排入小店污水处理厂处理后最终进入大沙河。本项目的实施对区域水环境质量的影响较小。 地下水、土壤 本项目为塑料薄膜生产项目，生产原料主要为PE塑料颗粒，不涉及有毒有害原辅材料使用，且生产过程中无生产废水产生，主要污染物为熔融挤出过程中产生非甲烷总烃废气，无地下水、土壤污染途径。 噪声 根据2021年2月25~26日连续监测两天，每天昼夜各一次对项目区昼、夜间噪声监测，各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目为改建项目，不新增用地。 水资源：本项目建成后不新增用水量，现有水源为市政自来水，当地自来水厂供应能力能够满足本项目的使用要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于新乡市新乡经济开发区（新乡工业产业集聚区），对照《河南省生态环境准入清单》，本项目与新乡市新乡经济开发区管控要求对照见下表。 河南省生态环境准入清单管控要求对照表 单元编码 环境管控单元名称 单元分类 单元环境属性 管控要求 本项目 ZH4107262000 新乡工业产业集聚区 重点管控单元2 大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 本项目属于塑料制品制造业，位于其他产业园区，同产业集聚区定位不相冲突，不会限制主导产业的发展 污染物排 放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 本项目为改建项目，采取严格的废气治理措施，不新增大气污染物排放； 项目废水主要为生活污水，全部经管网收集后进入小店工业园污水处理厂集中处理； 本项目由产业集聚区集中供水。 环境风险 防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目不涉及重大危险源 资源利用 效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 本项目改建拆除现有导热油炉，供热全部采用电能 综上，本项目符合区域“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目概况 新乡市兴豫塑料制品有限公司成立于2013年3月，主要从事塑料包装耗材的生产销售，该公司现有年产15000吨塑料包装耗材项目，产品方案为年产塑钢带12000吨，年产缠绕膜3000吨。该项目已于2016年开展现状评估，并在新乡经济技术开发区环保局备案，备案号为：新经环清改备（2016）05号，目前该项目年产3000吨缠绕膜已申领排污可。 为适应市场发展需求，新乡市兴豫塑料制品有限公司拟对现有生产线进行改造，调整产品方案，改建后年产15000吨塑料包装耗材总产能不变，产品方案调整为年产15000缠绕膜。 本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为2020-410772-29-03-105506，经与企业核实，本项目实际建设情况和备案内容详细对比如下： 项目备案相符性分析一览表 名称 项目备案内容 项目建设内容 项目备案相符性 建设单位 新乡市兴豫塑料制品有限公司 新乡市兴豫塑料制品有限公司 相符 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济技术开发区纬二路 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市新乡经济技术开发区纬二路 相符 建设性质 改建 改建 相符 生产规模 年产15000塑料包装耗材 年产15000塑料包装耗材 相符 建设内容 将现有使用塑料再生料的产品生产线改造为使用全新PE塑料颗粒生产缠绕膜生产线，现有燃气锅炉改为电加热 将现有使用塑料再生料的塑钢带生产线改造为使用全新PE塑料颗粒生产缠绕膜生产线；拆除现有燃气导热油炉，缠绕膜生产线全部使用电加热 相符 生产工艺 PE塑料颗粒—熔融挤出—冷却—拉伸—收卷—产品 PE塑料颗粒—熔融挤出—冷却—拉伸—收卷—分切—产品 基本相符 主要设备 1500/2000型缠绕膜机组5台 1500/2000型缠绕膜机组4台 根据企业实际调查，1500/2000型缠绕膜机组4台设备即能达到要求生产产能 投资 5000万 5000万 相符 经对照，本项目实际建设中建设地点、建设规模及主要生产工艺均与备案一致，仅减少一台生产设备，能够满足生产产能，项目备案对照未发生重大变动。 本项目的基本情况见表8。 项目基本情况一览表 序号 项目情况 内 容 1 项目名称 新乡市兴豫塑料制品有限公司年产15000吨塑料包装耗材技改项目 2 建设地点 河南省新乡市新乡经济开发区纬二路 3 占地面积 不新增占地 4 投资总额 5000万元 5 产品规模 年产15000吨缠绕膜 6 工作制度 年工作300天，两班制，每班工作12h 7 劳动定员 改建后劳动定员由50人调整为20人，不增加劳动定员 本项目建设内容 项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等内容组成。项目主要工程组成见表9。 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 改建前 改建后 主体工程 生产车间 建筑面积1293.87m2，改建前为仓库 建筑面积1293.87m2，设置1500/2000型缠绕膜机组4台 利用现有工程仓库改造 生产车间 建筑面积3283.2m2，布置塑钢带生产线6条 建筑面积3283.2m2，拆除现有工程塑钢带生产线设备，预留为后期发展用车间 预留车间，本次工程不涉及 储运工程 原料、产品仓库 建筑面积3030.8m2，改建前为缠绕膜生产车间 建筑面积3030.8m2 利用现有工程缠绕膜生产车间改造 辅助工程 办公楼 建筑面积1331.288m2 建筑面积1331.288m2 依托现有，保持不变 公用工程 供水 新乡经济开发区供给 新乡经济开发区供给 依托现有，保持不变 排水 废水经化粪池处理后排入小店工业园区污水处理厂进一步处理 废水经化粪池处理后排入小店工业园区污水处理厂进一步处理 依托现有，保持不变 供电 由新乡经济开发区供电电网统一供给 由新乡经济开发区供电电网统一供给 依托现有，保持不变 环保工程 废气处理 熔融挤出工段非甲烷总烃废气采取“过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧”处理后，经15m高排气筒排放 新建 废水处理 生活污水经化粪池处理后排入小店工业园区污水处理厂进一步处理 依托现有 噪声控制 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施 新建 固废处置 50m2一般固废暂存间一座 依托现有 13m2危废暂存间一座 新建 垃圾桶若干 新建 本项目主要产品方案及生产规模 本项目主要产品为缠绕膜，产品方案见表10。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 产品产量t/a 备注 改建前 改建后 主要应用于汽车、空调化纤等行业的包装使用 1 缠绕膜 500mm*0.03mm*15kg；500mm*0.02mm*5.0kg 3000 15000 塑钢带 / 12000 0 主要原辅材料 项目原料主要为PE颗粒、增粘母料及色母，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表11，主要原辅材料理化性质见表12。 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 备注 改建前 改建后 1 PE树脂颗粒 2940t/a 14700t/a 编织袋包装，25kg/袋 2 增粘母料 80t/a 400t/a 编织袋包装，25kg/包 3 色母 8t/a 40t/a 编织袋包装，25kg/包 4 回收的废PET 7000t/a 0t/a 改建后塑钢带生产线拆除 5 新购进PET 5000t/a 0t/a 6 包装纸箱 50t/a 0t/a 能源消耗 天然气 80万m3/a 0万m3/a 改建完成后导热油炉拆除 导热油 4t/a 0t/a 水 1080t/a 492t/a 新乡经济开发区供给 电 280万KW·h 150万KW·h 新乡经济开发区供给 主要原辅材料理化性质 主要原辅材料 理化性质 PE树脂 PE树脂是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。 增粘母料 白色白透明颗粒，是一种以线性低密度聚乙烯为载体，含60%高分子量聚异丁烯的增粘母料，呈易流动的干料粒状。用于制作PE缠绕膜，增粘母料对流延成型和吹塑成型适用，一般添加量为1%~4%，增粘母料与PE树脂只是简单的均匀共混，无化学反应。 色母 一种有颜色的粉末物质，与树脂混合后，经加热吹塑制成各种不同颜色的缠绕膜产品 主要设备和装置 本项目改建拆除现有工程塑钢带生产线，现有工程与本次改建相关设备主要为缠绕膜生产设备，本项目生产设备情况详见表13。 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型 号 单位 数量 备 注 改建前 改建后 1 缠绕膜机组 1500型 台 1 1 保持不变 2 缠绕膜机组 1500型 台 0 1 改建新增 2000型 台 0 2 3 分切机 1500型 台 1 3 新增2台 4 复卷机 / 台 1 3 新增2台 5 破碎生产线1条 破碎机 G800 台 1 0 改建后全部拆除 螺杆输送 / 台 1 0 破碎机 G560 台 1 0 边料输送带 / 台 1 0 旋风收尘装置 / 台 1 0 6 破碎机 G600 台 4 0 7 上料系统 转鼓 8m3 台 8 0 螺杆上料机 / 台 4 0 8 全自动塑钢带生产线 80型 条 3 0 9 全自动塑钢带生产线 90型 条 3 0 10 天然气导热油炉 YYW-1200Y（Q）1.5t/h 台 1 0 厂区平面布置 项目厂区占地20亩，本项目利用现有厂房进行改建，将现有工程塑钢带生产线拆除，生产车间改为仓库，将缠绕膜生产线搬迁至现有工程设置的仓库内。改建后厂区东侧布置为仓储区，西南侧为办公生活区，西侧中部为生产区。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 主要公辅设施 ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水循环冷却水补充水，用水量为492m3/a。由新乡经济技术开发区供给。 ②排水：项目循环水循环使用，定期补充，不外排。本次改建不新增劳动定员，因此不新增废水排放量。现有工程废水经化粪池处理处理后排入小店工业园区污水处理厂进一步处理。 工作制度与劳动定员 项目劳动定员20人，全部由现有工程调剂，不新增劳动定员，试行两班制，每班12h，年工作时间300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 拟建工程工艺流程及产污环节 本次改建项目主要产品为缠绕膜，生产工艺主要包括熔融挤出、冷却拉伸、收卷、分切等，生产工艺流程如下： 图1 项目缠绕膜生产工艺及产污环节示意图 （1）熔融挤出：项目缠绕膜生产原料聚乙烯树脂为致密颗粒状，无粉状原料，原料由负压上料系统将原料吸入缠绕膜机组的料斗内；原料经料仓进入缠绕膜机组内加热熔融，采用电加热，加热温度220℃，加热至熔融状态后经机头流延出料，本工序会产生少量的有机废气和噪声。 （2）冷却拉伸：熔融的塑料成型流出，在牵引辊的作用下被纵向拉伸。薄膜从机头挤出出料后，缠绕膜机组采用循环水对缠绕膜进行间接冷却，间接冷却水经冷却塔降温后循环使用，不外排。本工序会产生少量噪声。 （3）收卷：定型后的膜裁切掉不规则的边角。达到设定的出膜米数后，最后自动翻卷成筒。 （4）分切：将收卷成筒后的塑料膜按一定的规格尺寸进行分切，即为产品。本工序会产生少量边角料和噪声，废边角料直接外售。 本项目产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见下表。 项目主要产污环节一览表 污染物 产污环节 主要污染因子 防治措施 废气 熔融挤出 非甲烷总烃 缠绕膜机组出料口设置密闭集气罩+过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置处理后，经15m高排气筒排放 废水 职工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水经化粪池处理后经，进入处理厂进一步处理 固废 原料拆装 废包装袋 统一收集后外售 收卷、裁切工序 废边角料 外售 废气处理 废活性炭 危废暂存间暂存后，委托资质单位处理 职工办公生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运 噪声 缠绕膜机组 机械性噪声 室内布置、减振基础 风机运转 空气动力性噪声 基础减振、设置隔声罩 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程概况 新乡市兴豫塑料制品有限公司成立于2013年3月，主要从事塑料包装耗材的生产销售，该项目现有年产15000吨塑料包装耗材项目，产品方案为年产塑钢带12000吨，年产缠绕膜3000吨。该项目已于2016年开展现状评估，并在新乡经济技术开发区环保局备案，备案号为：新经环清改备（2016）05号，目前该项目年产3000吨缠绕膜申领排污许可证。 本次评价现有工程以项目现状评估报告及厂区建设实际情况进行评价。对本项目有关的现有工程介绍如下： （1）现有工程基本情况 现有工程基本情况见下表。 项目基本情况一览表 项目 内 容 备注 建设地点 河南省新乡市新乡经济开发区纬二路 / 占地面积 13340m2 20亩 工作制度 三班制，每班8h，年工作300天 改建后改为两班制，每班工作12h 产品及规模 年产15000吨塑料包装耗材，其中年产塑钢带12000吨，缠绕膜3000吨 / 劳动定员 劳动定员50人 改建后劳动定员调整为20人 主体工程 1#车间 建筑面积3030.8m2，布置缠绕膜生产线1条 改建后调整为原料、产品库 2#车间 建筑面积3283.2m2，布置塑钢带生产线6条 拆除设备后作为预留车间 储运工程 仓库 建筑面积1293.87m2 改建后调整为生产车间 辅助工程 办公楼 3层，混凝土，建筑面积1200m2（10m*40m），高度约为9m / 公用工程 供水工程 新乡市经济技术开发区自来水管网供水 / 供电 新乡市经济技术开发区供给 / 环保工程 废气 2#车间塑钢带生产线产生的有机废气经集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放 改建后拆除 项目天然气导热油炉燃料燃烧废气经8m高排气筒排放 改建后拆除 1#车间缠绕膜生产线产生的有机废气采取“集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放 / 破碎生产线产生的粉尘经设备自带的收尘袋收集后无组织排放 改建后拆除 废水 生活污水经化粪池处理后排入小店工业园区污水处理厂进一步处理 / 噪声 设备基础减震、厂房隔声 / 固废 一般固废暂存间1间50m2 / （2）现有工程产品方案、原辅料及动力消耗情况 现有工程产品方案见表14，原辅材料及动力消耗情况见表15。 现有工程产品方案一览表 产品类别 产品型号 生产规模（t/a） PET塑钢带 / 12000t/a 缠绕膜 500mm*0.03mm*15kg；500mm*0.02mm*5.0kg 3000 本项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 原辅料名称 包装规格 年耗量(t/a) 备注 1 回收的废PET 袋装颗粒 7000 PET塑钢带生产线 2 新购进PET 袋装颗粒物 5000 3 PE颗粒 袋装颗粒物 2940 缠绕膜生产线 4 增粘母料 袋装颗粒物 80 5 色母 袋装颗粒物 8 6 包装纸箱 / 50 PET塑钢带生产线 能源消耗 天然气 80万m3/a 新乡经济开发区供给 导热油 4t/a 外购 水 1080t/a 新乡经济开发区供给 电 280万KW·h 新乡经济开发区供给 （3）现有工程主要设备及设施 现有工程主要生产设备见下表。 现有工程主要设备及设施一览表 车间 设备名称 型号规格 数量 备注 PET塑钢带生产 破碎生产线1条 破碎机 G800 1台 改建后拆除 螺杆输送 / 1台 破碎机 G560 1台 边料输送带 / 1台 旋风收尘装置 / 1台 破碎机 G600 4台 上料系统 转鼓 8m3 8台 螺杆上料机 / 4台 全自动塑钢带生产线 80型 3条 全自动塑钢带生产线 90型 3条 天然气导热油炉 YYW-1200Y（Q）1.5t/h 1台 缠绕膜生产线 缠绕膜机组 1500型 1台 搬迁至改建项目生产车间 复卷机 / 1台 分切机 / 1台 （4）现有工程生产工艺流程及产污环节分析 塑钢带生产工艺流程 图2 现有工程塑钢带生产工艺及产污环节示意图 本项目生产PET塑钢带所用原料包括从其他企业回收回来的废气塑钢带粉碎颗粒和外购新原料PET颗粒两种。首先原料PET颗粒物和色母经负压上料机按比例提升至料仓内混合（密闭料仓），除湿干燥转鼓对其进行除湿干燥2~3h，之后经螺杆上料机进入塑钢带生产线的料罐，经料罐进入挤出机进行加热熔融（熔融温度230℃，采用电加热），达到熔融状态后从挤出机出料口挤出成型，直接进入冷却水池，冷却后的型坯进行第一次加热拉伸，进入烘箱加热定后（烘箱采用电加热，温度控制为210℃），之后再进行第二次加热拉伸，直至拉伸至要求规格，在进入烘箱进行加热定型后收卷，即为产品。部分不合格产品经破碎机破碎后直接混入原料内使用。 缠绕膜生产工艺流程 图3 现有工程缠绕膜生产工艺及产污环节示意图 （1）熔融挤出：项目缠绕膜生产原料聚乙烯树脂为致密颗粒状，无粉状原料，原料由负压上料系统将原料吸入缠绕膜机组的料斗内；原料经料仓进入缠绕膜机组内加热熔融，加热温度220℃，加热至熔融状态后经机头流延出料，本工序会产生极少量的有机废气和噪声。 （2）冷却拉伸：熔融的塑料成型流出，在牵引辊的作用下被纵向拉伸。薄膜从机头挤出后，缠绕膜机组采用循环水对缠绕膜进行间接冷却，间接冷却水经冷却塔降温后循环使用，不外排。本工序会产生少量噪声。 （3）收卷：定型后的膜裁切掉不规则的边角。达到设定的出膜米数后，最后自动翻卷成筒。 （4）分切：将收卷成筒后的塑料膜按一定的规格尺寸进行分切，即为产品。本工序会产生少量边角料和噪声。 （5）现有工程产污环节 现有工程主要污染物有废气、固废、噪声以及生活污水，主要产污环节见表17。 现有工程主要产污环节 类别 产污环节 污染因子 处理措施及去向 废气 PET塑钢带生产 上料 颗粒物 经设备自带旋风除尘器处理后无组织排放 熔融挤出 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 破碎 颗粒物 经设备自带旋风除尘器处理后无组织排放 配套导热油炉 颗粒物、SO2、NOx 8m高排气筒排放 缠绕膜生产 熔融挤出 非甲烷总烃 集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 废水 冷却水系统 COD、SS 沉淀池沉淀后循环使用 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 经化粪池处理后小店工业园区污水处理厂进一步处理 固废 PET塑钢带生产过程 原料拆装 废包装袋 外售 收卷 不合格产品 粉碎后作为原料回用于生产 缠绕膜生产过程 原料拆装 废包装袋 外售 收卷、裁切 废边角料 废气处理 废活性炭 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 循环水系统 沉淀池污泥 定期清理后，送垃圾填埋场填埋 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运 噪声 切割机、焊机、空压机、风机等设备 噪声 减振、隔声 （6）现有工程污染物产排情况 6.1 现有工程废气产排情况 本次评价废气排放情况按照现状评估期间实测数据及企业常规监测数据进行评价。 一、有组织废气 ①塑钢带生产熔融挤出废气 现有工程塑钢带生产过程中PET颗粒熔融挤出会产生有机废气，废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒排放。根据现状评估期间监测数据，塑钢带生产熔融挤出工序废气量4580m3/h，主要污染物排放浓度及排放量为8.29mg/m3、0.2763t/a（0.038kg/h），现有工程塑钢带生产熔融挤出废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号的要求。 ②配套导热油炉废气 现有工程塑钢带生产过程中原料PET颗粒需进行初始干燥，采用1台1.5t/h导热油炉作为热源。导热油炉以天然气为燃料，导热油炉燃天然气会产生二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。根据现状评估期间监测数，导热油炉天然气燃烧废气量为1340m3/h，主要污染物颗粒物排放浓度及排放量为7.9mg/m3、0.076t/a（0.0106kg/h），NOx排放浓度及排放量为121mg/m3、1.152t/a（0.16kg/h），SO2排放浓度及排放量为1.5mg/m3、0.0144t/a（0.002kg/h）（现状评估未检出，按照检出限的一半1.5mg/m3计算）。导热油炉天然气燃烧废气排放不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3）及新乡市《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》“全市燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3”要求。 ③缠绕膜生产熔融挤出废气 现有工程缠绕膜生产过程中熔融挤出会产生一定量的有机废气，项目在缠绕膜机组挤出机机头位置设施密闭集气罩对熔融挤出工段废气进行收集，收集后经低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。目前该工序废气处理装置已安装自动在线监测装置，并与环保部门联网。根据企业提取2021年1月28~2月4日在线监测数据，废气排放量为1780~2020m3/h，非甲烷总烃排放浓度为1.4245~2.7649mg/m3，考虑最不利因素，现有工程缠绕膜生产线废气排放量按照2020m3/h计算，非甲烷总烃按照2.8mg/m3计算，则现有工程缠绕膜生产过程非甲烷总烃排放量为0.029t/a（0.004kg/h）。现有工程缠绕膜生产熔融挤出废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号的要求。 二、无组织排放废气 ①破碎废气 现有工程塑钢带生产过程中废边角料及不合格产品经破碎后回用于生产，该工序会产生少量粉尘，根据现有工程现状评估，破碎工序粉尘经旋风除尘器处理后无组织排放。本次评价根据《第二次全国污染源普查工业源系数手册（试用）》确定无组织排放源强，废PET片料破碎过程中颗粒物产生系数为375克/吨-原料，现有工程破碎废PET量为120吨，则破碎工段颗粒物产生量为0.045t/a，旋风除尘器除尘效率按照85%计，则无组织排放颗粒物量为0.0068t/a。根据现状评估监测数据，项目厂界无组织颗粒物浓度为0.19~0.62mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求，但不满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求（厂界颗粒物浓度不高于0.5mg/m3）。 ②未收集非甲烷总烃 项目现有工程塑钢带生产和缠绕膜生产均在挤出机机头位置设置密闭集气罩对有机废气进行收集，废气收集效率不低于95%，参照《第二次全国污染源普查工业源系数手册（试用）》“292塑料制品行业系数手册” 中活性炭吸附对有机废气去除效率为70%，低温等离子+活性炭吸附装置对有机废气去除效率为80%，据此估算现有工程生产过程中未收集的非甲烷总烃排放量为0.056t/a。根据现状评估监测数据，项目厂界无组织非甲烷总烃浓度为0.67~1.88mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号的要求（厂界非甲烷总烃浓度不高于2.0mg/m3）。 6.2现有工程废水产排情况 本项目现有工程废水主要包括塑钢带生产冷却废水、缠绕膜生产冷却废水和生活污水，冷却水全部循环使用，外排废水主要为生活污水。生活污水经市政污水管网排入小调工业园区污水处理厂进一步处理。根据现有工程现状评估监测数据，生活污水排放量为1.76m3/d（528m3/a），主要污染物排放浓度及排放量COD135mg/L、0.071t/a，氨氮8.44mg/L、0.0045t/a，废水排放满足新乡小店工业园区污水处理厂收水标准，因此项目生活污水排入小店污水处理厂进一步处理可行，对地表水环境影响可接受。 6.3现有工程固废产生及处置情况 （1）一般固废 ①废包装材料 项目原料PET颗粒及PE颗粒物均采用袋装，原料拆装过程中会产生废包装材料，现有工程废包装材料产生量为2t/a。此部分废物经收集后定期外售； ②废边角料及不合格产品 项目塑钢带生产过程中废边角料和不合格产品产生量为120t/a，经破碎后回用于生产；缠绕膜生产过程中不合格产品产生量为3t/a，收集后定期外售； （2）危险固废 ①废活性炭 现有工程塑钢带生产采用活性炭吸附装置处理有机废气，缠绕膜生产采用低等离子+活性炭吸附装置处理有机废气，其中活性炭需定期更换，根据现有工程现状评估，项目活性炭更换量为5t/a，依据《国家危险废物名录》（2021年），此类固废属于HW49（900-039-49）类废物，收集后暂存于危废暂存间，全部委托有资质单位处置。 根据现场调查，项目已设置50m2一般固废暂存间1座，危险废物暂存间未设置，本次改建拟新建13m2危废暂存间一座，分别对一般固废和危险废物进行暂存处理，不会对周围环境产生二次污染。 6.4现有工程噪声污染物产排情况 项目噪声源主要为缠绕膜机组、塑钢带机组、破碎机、风机等设备运行噪声，噪声源强在75～95 dB（A）之间。项目所有设备均布置在厂房车间内，产噪设备加设有减震基础或减震垫空压机设置有隔声间。 根据项目评估报告，在采取以上措施后项目四厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对周边环境影响较小。 6.5现有工程“三废”污染物汇总情况 现有工程“三废”污染物排放汇总情况见下表。 现有工程“三废”污染物排放汇总情况 类别 项目 单位 排放量 废水 废水量 m3/a 528 COD t/a 0.071 氨氮 t/a 0.0045 废气 有组织 废气量 万Nm3/a 42.624 颗粒物 t/a 0.076 SO2 t/a 0.0144 NOx t/a 1.152 非甲烷总烃 t/a 0.3053 无组织 颗粒物 t/a 0.0068 非甲烷总烃 t/a 0.056 固废 一般固废 t/a 0 生活垃圾 t/a 0 （7）现有工程存在的环保问题及解决措施 现有工程存在问题及整改措施 工序 存在问题 整改措施 备注 塑钢带生产废气处理 设计非甲烷总烃排放，仅采用活性炭吸附装置进行处理，为单一吸附处理技术不满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求 改建后拆除现有塑钢带生产线 / 破碎工序 破碎工序颗粒物无组织排放且不满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求（厂界颗粒物浓度不高于0.5mg/m3） 本次改建后现有工程塑钢带生产线全部拆除，改建后拆绕膜生产过程中产生的废边角料直接外售，不在配套破碎回收工序 / 导热油炉 导热油炉天然气燃烧废气排放不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3）及新乡市《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》“全市燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3”要求。 本次改建后拆除导热油炉，缠绕膜生产全部使用电加热 / 危废暂存间 现有工程活性炭更换后储存于闲置厂房内，未设置专门危废暂存间 本次改建新建13m2危废暂存间1座 目前已整改完成 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量现状 根据大气功能划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 水环境质量现状 项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后，排入小店污水处理厂处理后最终进入大沙河。大沙河水体功能类别为Ⅳ类。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测周报数据（2020年10月份），见下表。 大沙河水花堡断面监测数据 时间 COD 氨氮 总磷 2020年10月 15.79~24.52mg/L 0.22~0.63mg/L 0.164~0.239mg/L 水质标准 30mg/L 1.5mg/L 0.3mg/L 根据上表监测数据显示，大沙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求，目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将进一步改善新乡市水环境质量。 声环境质量现状 本项目选址位于新乡经济技术开发区纬二路，根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在地处于3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，2021年2月25~26日对厂址处的噪声质量现状进行监测，监测统计结果见下表。 噪声实测结果 [dB(A)] 序号 监测点位 监测结果dB(A) 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间/夜间 1 东边界 51.3~51.9 41.5~42.0 65/55 达标 2 西边界 52.6~54.3 42.2~42.7 达标 3 南边界 53.9~55.5 42.9~44.2 达标 4 北边界 51.5~52.1 41.5~42.1 达标 由上表可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目选址位于河南省新乡市新乡经济开发区纬二路，项目东侧为格林机械有限公司，西侧隔路为河南天合铰链有限公司，南侧为园区道路，北侧为火炬园标准化厂房区，距离项目附近敏感点主要包括西北400m的新乡职业技术学院，西侧420m的夏庄村。 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见下表。 项目主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 与厂区相对方位 距离 /m X Y 新乡职业技术学院 114.046583 35.274967 学校 在校师生 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 NW 400 夏庄村 114.105852 35.2708 居民区 居民 E 420 大沙河 - - - - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 NW 806 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准名称及级别 污染因子 标准限值 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 非甲烷总烃 排放限值60mg/m3 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 非甲烷总烃 企业边界大气污染物浓度限值4.0m/m3 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 排放建议值2.0mg/m3 小店污水处理厂（二期）收水标准 COD 350mg/L SS 280mg/L NH3-N 30mg/L TP 3mg/L TN 40 mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 厂界噪声 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行改建，现有塑钢带生产设备已拆除，本项目不再进行大规模土建等施工工程，改建项目施工期主要为缠绕膜机组的安装，基本在车间内进行，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废水 （1）废水污染源强及治理措施 本项目改建后缠绕膜冷却为间接冷却，冷却水循环使用，定期补充，外排废水主要为生活污水。 项目劳动定员项目劳动定员20人，员工生活用水量按40L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，职工办公生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a，项目职工办公生活污水经化粪池处理后排入小店园区污水处理厂进一步处理。类比现有工程废水排放情况，确定项目废水排放污染物为COD135mg/L、氨氮8.5mg/L，则废水污染物排放量为COD0.0259t/a，氨氮0.0016t/a。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放空间设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、氨氮 延津县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口 ②废水间接排放口基本情况 废水间接排放口基本情况 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水\ 排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 1 DW001 0.0192 小店园区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 小店园区污水处理厂 COD 40 氨氮 2 ③废水污染物排放执行标准 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4三级标准要求及小店园区污水处理厂进水水质要求 350 氨氮 30 ④监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水为排入公共污水处理系统的生活污水，无需开展自行监测。 （3）拟建项目废水进入小店园区污水处理厂的可行性 本项目位于新乡经济技术开发区，位于小店污水处理厂（二期）的收水范围内，小店污水处理厂（二期）采用“沉砂池+水解酸化+A2O-MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺，项目生活污水经化粪池处理后水质为COD135mg/L、氨氮8.5mg/L，能够满足小店污水处理厂（二期）的收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、氨氮30mg/L、TP3 mg/L、TN40mg/L，小店污水处理厂（二期）设计处理规模为5万t/d，目前实际处理量平均约为2.2994万t/d，本项目排放量为0.64t/d，远小于小店污水处理厂（二期）剩余容量，生活污水经化粪池处理后通过管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理可行。小店污水处理厂（二期）出水COD、氨氮、TP浓度执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类水体标准，TN、BOD5、SS浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上分析，评价从小店园区污水处理厂的处理规模、进水水质、管网情况等方面综合分析，项目废水进入该污水处理厂处理是可行的。因此拟建项目完成后废水进入小店污水处理厂是可行的。 废气 （1）废气源强及治理措施 本项目废气主要为缠绕膜熔融挤出过程中产生的非甲烷总烃。改建后新增缠绕膜生产机组与现有工程缠绕膜生产中原料及生产工艺一致，污染源强类比现有工程确定，现有工程年产缠绕膜3000t/a，采取集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置处理后废气排放量0.029t/a，其中集气罩收集效率95%，低温等离子+活性炭吸附装置对废气处理效率80%，则现有工程缠绕膜生产过程中非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 改建后缠绕膜产能为15000t/a（其中新增12000t/a），类比现有工程，确定改建完成后非甲烷总烃产生量为0.75t/a（其中新增0.6t/a）。 为满足全厂废气处理，本次改建拟在每台缠绕膜机组出料口设置密闭集气罩对废气进行收集，并新建1套10000m3/h的“过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置”对废气进行处理。密闭集气罩集气效率不低于95%，则有组织非甲烷总烃产生浓度及产生量为9.9mg/m3、0.7125t/a。过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置对非甲烷总烃的去除效率不低于90%，则有组织非甲烷总烃排放浓度及排放量为0.99mg/m3、0.0713t/a。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。无组织排放非甲烷总烃0.0375t/a。 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 产生浓度（mg/m3） 产生量（kg/h） 工艺 效率/% 排放浓度（mg/m3） 排放量（kg/h） 缠绕膜机组 熔融挤出废气（有组织） 非甲烷总烃 类比法 9.9 0.099 过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置 90 0.99 0.01 7200 熔融挤出废气（无组织） 非甲烷总烃 / / 0.0052 / / / 0.0052 7200 对照《 排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）本项目采取过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置处理有机废气属于可行技术。 废气排放口设置情况 本项目设置1个有组织废气排放口，排放口参数见下表。 项目排放口参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 高度 （m） 排气筒 内径 （m） 烟气 出口 温度 （℃） 排放污染物种类 污染物排放标准 X Y 名称 标准值 DA001 熔融挤出废气排放口 114.042829 35.271412 15 0.5 35 非甲烷总烃 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 60 监测方案 项目自行监测计划见表25~表26。 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 熔融挤出工序DA001 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 上风向厂界外20米处1个点位 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 下风向厂界外10米处3个点位 非甲烷总烃 1次/年 车间门口位置 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 噪声 （1）噪声污染源及治理措施 项目噪声为运营期间缠绕膜机组、分切机、复卷机等设备运转产生的机械噪声和风机运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为60~85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，各个厂界处的噪声值约在40~55dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 主要噪声源强及治理情况一览表 序号 设备名称 数量 源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 缠绕膜机组 4 70 基础减振、厂房隔音 45 2 分切机 3 60 基础减振、厂房隔声 40 3 复卷机 3 60 基础减振、厂房隔音 40 4 风机 1 85 基础减振、安装隔声罩 55 （2）噪声环境影响分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) ③预测结果及评价 本项目噪声预测结果见表28。 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 项目 预测点位 贡献值dB（A） 标准dB（A）（昼间/夜间） 达标分析 东厂界 昼间 40.3 65/55 达标 西厂界 昼间 42.6 65/55 达标 南厂界 昼间 42.2 65/55 达标 北厂界 昼间 39.9 65/55 达标 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、风机安装隔声罩及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 （3）噪声监测计划 根据相关规范，项目建成后，四厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间监测，监测指标为等效连续A声级。项目周边50m范围内无环境保护目标，因此，不再设置敏感点位噪声监测点。 固体废物 （1）固体废物污染源及治理措施 项目运营期产生废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括原料拆装过程中的废包装袋和收卷、裁切工序产生的边角料及办公生活垃圾，危险废物主要为废气处理过程中产生的废活性炭。 （1）一般固废 ①废包装袋：本项目使用原料主要使用编织带包装，原料拆装过程中会产生一定量的废包装材料，根据估算本项目废包装材料产生量约1.5t/a，经收集后外售； ②废边角料：项目收卷和裁切工序会产生一定量的废边角料，产生量约为15t/a，收集后外售。 ③生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为3.0t/a，职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，项目已建设50m2一般固废暂存间一座，对项目固废实现分类存放。 （2）危险废物 本项目非甲烷总烃废气采用过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧装置进行处理，其中活性炭需要定期更换，项目活性炭每三个月更换一次，每次更换量0.08吨，则废活性炭产生量为0.32t/a。按照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49其他废物，编号为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废活性炭委托资质单位进行处理。 项目危险废物汇总一览表 序号 危废 名称 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 产生 工序及 装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废活性炭 HW49 900-041-049 0.32 废气处理 固态 非甲烷总烃、 活性炭 非甲烷总烃 3个月 T，I 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置 项目工程危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物 暂存间 废活性炭 HW49 900-041-049 车间 南侧 13m2 由密闭容器收集，存放 10m3 1年 本项目按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制污染标准》中的相关要求，对危废进行收集暂存，并委托有资质的单位进行无害化处理。项目已在厂区内设置13m2危废暂存间一座，将危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时储存，并按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度。 地下水、土壤 本项目为塑料薄膜生产项目，生产原料主要为PE塑料颗粒，不涉及有毒有害原辅材料使用，且生产过程中无生产废水产生，主要污染物为熔融挤出过程中产生非甲烷总烃废气，无地下水、土壤污染途径。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔融挤出废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 过滤+活性炭脱吸附+催化燃烧+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后排入小店园区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准及小店园区污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 缠绕膜机组和分切机、卷机等设备运转 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 风机 | 噪声 | 消声、基础减振、厂房隔声 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门处理；原料拆装过程中产生的废包装材料，分切、收卷工序产生的废边角料，设置50m2一般固废暂存间暂存后外售；废气处理过程中产生的废活性炭，委托有资质单位进行安全处置。建设单位在厂区北侧设置13m2危废暂存间1间，危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）等相关要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 废气排气口设置VOCs在线监测装置； 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端； |

# 六、结论

新乡市兴豫塑料制品有限公司新乡市兴豫塑料制品有限公司年产15000吨塑料包装耗材改建项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.0144 |  |  | 0 | 0.0144 | 0 | -0.0144 |
|  | NOx | 1.152 |  |  | 0 | 1.152 | 0 | -1.152 |
|  | 颗粒物 | 0.0828 |  |  | 0 | 0.0828 | 0 | -0.0828 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.3613 |  |  | 0.087 | 0.3395 | 0.1088 | -0.2525 |
| 废水 | COD | 0.071 |  |  | 0.0259 | 0.071 | 0.0259 | -0.0451 |
|  | 氨氮 | 0.0045 |  |  | 0.0016 | 0.0045 | 0.0016 | -0.0029 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 | -0.5 |
|  | 飞边加料及不合格产品 | 123 |  |  | 15 | 123 | 15 | -108 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 5 |  |  | 0.32 | 5 | 0.32 | -4.68 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

附件一

附件二

附件三

# Text boxes

附图一     项目地理位置图

比例尺：1：135000

本项目位置

附图二     环境保护目标分布图

比例尺：1：10000

附图三     项目厂区平面布置图

比例尺：1：1000

项目位置

附图四    用地规划图

项目位置

附图五    产业布局图

附图五    产业布局图

附图五    产业布局图

附图六    跟踪监测点位图

比例尺：1：2000

噪声监测点位

无组织废气监测点位

有组织废气监测点位

图例：