# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南东海复合材料有限公司年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410772-04-01-349086 |
| 建设单位联系人 | 路兰俊 | 联系方式 | 1383736xxxx |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角 |
| 地理坐标 | （东经114度 4 分 42.765 秒，北纬 35度17分 22.223 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2021.8-2021.10 |
| 是否开工建设 | 否 (是 | 用地面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：新乡市小店镇总体规划（2018-2035年） 审批机关：新乡市人民政府 审批文件名称：新乡市人民政府关于小店镇总体规划（2018-2035年）批复 文号：新政文（2019）33号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书。 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称：新乡经济技术开发区发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见。 审查文件文号：豫环函[2020]105号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 红旗区小店镇位于红旗区东部，包含小店镇和经开区两部分，镇域总面积85.01平方公里，除去中心城区10.27平方公里后，实际管辖面积为74.77平方公里。 依据国家及上位规划对小店镇的整体发展要求，到2035年基本建成以商务文化，先进制造业为主的功能完善、绿色生态、宜业宜居、拥有高端装备制造业基地、高科技绿色纤维纺织服装产业基地、高成长性服务业基地的现代化新型城镇。 空间布局结构：“一轴连三心，一带隔三区” 一轴：指平原路-新长北线复合城市发展轴；为城市公共服务和产业发展轴的延伸； 三心：分别为城市商务中心、城市绿心、产业服务中心； 一带：指由东湖及其周边绿地组成的城市生态绿化涵养带 三区：分别为小店片区、经开片区、新东片区。 本项目位于经九路与支四路交叉口西北角，位于小店镇总体规划用地范围内，项目用地属于工业用地，项目不属于禁止入驻的项目，符合《新乡市人民政府关于小店镇总体规划（2018-2035年）》的用地规划、产业发展规划和总体规划。 2、规划环境影响跟踪评价审查意见符合性分析 表1 项目与环境影响跟踪审查意见相符性分析 类别 审查意见内容 本项目 (一)合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带﹔在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地为工业用地，与规划相符 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目﹔禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻﹔禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)﹔中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于危废集中处置项目，不属于化工项目，不属于食品制造业、农副产品加工业和印染项目 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目不新增污水，现有生活污水经化粪池处理后进入丰收路市政管网，最终排入小店污水处理厂进行处理。 3、规划环境影响跟踪评价园区环境准入条件符合性分析 表2 项目与新乡工业产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于限制、淘汰类的建设项目 符合 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目VOCs排放量从现有工业污染负荷消减量中调剂 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求 符合 4、规划环境影响跟踪评价环境准入负面清单符合性分析 表3 项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于化工医药和印染。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 （1）禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目； （2）禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻； （3）禁止新建、扩建危废集中处置项目； （4）禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外），化工医药区限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建且增产减污的除外）； （5）中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻； （6）严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于禁止类项目。 不属于 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区发展规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的限制类、淘汰类以及鼓励类，属允许类项目，符合国家相关产业政策。项目已取得备案证明（见附件2），项目代码为：2103-410772-04-01-349086。 2、与备案相符性分析 表4 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目 建设内容 备案内容 一致性分析 项目名称 河南东海复合材料有限公司年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品项目 河南东海复合材料有限公司年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品项目 一致 建设地点 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角 一致 建设单位 河南东海复合材料有限公司 河南东海复合材料有限公司 一致 建设内容及规模 项目利用现有场地，在改建厂房的基础上分两期进行建设，项目建成后可达到年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品的规模。 项目利用现有场地，在改建厂房的基础上分两期进行建设，项目建成后可达到年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品的规模。 一致 生产工艺 SMC模压制品：模压成型、修整检验。 碳纤维制品：浸胶定型、牵引挤拉、牵引切割。 SMC模压制品：混合搅拌、模压成型、修整检验。 碳纤维制品：浸胶定型、牵引挤拉、牵引切割。 一致 主要设备 模压机、拉挤生产线。 模压机、拉挤生产线。 一致 由上表可知，项目建设地点、生产工艺等内容均与备案证明保持一致。 3、项目与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性 表5 项目与河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 各省辖市针对石化、化工、涂装工序、包装印刷、家具制造等涉 VOCs 重点工业园区和涉VOCs重点企业集群，因地制宜，制定“一园一策”综合治理方案，依据工艺特点实施针对性的集中治理；家具制造、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以小企业为主的集群重点推动源头替代；汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合。推进涉VOCs工业园区建设“绿岛”项目，石化、化工类园区建成统一的泄漏检测与修复信息管理系统，有机溶剂使用量大的建设集中回收处置中心；普遍采用活性炭吸附有机废气的建设统一的脱附、再生处理中心；支持涂装类园区统筹规划建设集中涂装中心。 项目位于新乡经济技术开发区，本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于上述重点企业。 符合要求 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于以上禁止新建的项目，符合相关规定的要求。 符合要求 4、项目与《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅 河南省“三线一单”编制组 二零二零年十二月）的相符性分析 表6 项目与《河南省生态环境准入清单》的相符性分析 要求名称 具体管控要求 本项目情况 相符性 河南省产业发展总体准入要求 ①推进全省产业高质量发展：培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；深入推进钢铁、铝工业、水泥、煤化工、煤电等传统产业减量、延长链条、提质发展；加快生产性服务业发展，提升科技支撑能力。充分发挥河南省在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中的作用。 ②禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。 ③原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。 ④原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 ⑤原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 ⑥禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业。 ⑦禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心。 ⑧禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目，禁止新建原生汞矿，逐步停止原生汞开采。 ⑨原则上禁止新建露天矿山建设项目。 ⑩支持各省辖市、省直管县（市）大力推动焦炭、铸造、炭素、耐火材料、铁合金、棕刚玉等产业整合，加快集中集群集约发展。 项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，经逐条对比，本项目不属于上述禁止建设的项目，项目符合河南省产业发展总体准入要求。 符合 河南省生态空间总体控制要求 生态红线包括：“自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括：“水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞 养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括 文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的 要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间 划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 项目位于新乡经济技术开发区，建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林及其他生态保护红线内容，同时不涉及一般生态空间区域。 符合 河南省大气环境总体管控要求、河南省水环境总体管控要求、河南省土壤环境总体管控要求、河南省资源利用效率要求： 本项目符合上述要求，并按照上述要求制定企业内部管理条例，将《河南省生态环境准入清单》中的各项要求落实到位。 符合 新乡市生态环境准入要求 ①积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 ②新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。 ③新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 ④严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 ⑤按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地。到 2020 年底，全市各县（市）区发展特色鲜明，区域功能明显提升，新增重大产业项目按主导功能落实率达 100%。逐步对不符合园区产业定位的企业进行腾退。 ⑥规划的禁止建设区：河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于 25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线。 ⑦严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建露天矿山项目：（一）南太行旅游度假区规划区范围内；（二）新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；（三）按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；（四）特定生态保护红线范围内。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，经逐条对比，本项目不属于上述禁止开发建设的活动，项目符合新乡市生态环境准入要求。 符合 新乡市工业产业集聚区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 项目所在区域属于新乡市工业产业集聚区，经对照《河南省生态环境准入清单》中新乡市红旗区环境管控单元生态环境准入清单可知，项目处于新乡市工业产业集聚区重点管控单元，项目所在区域不属于风景名胜区。 符合 污染物排放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 环境风险防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 资源利用效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 5、项目与“三线一单”控制要求的符合性分析 表7 项目与“三线一单”相符性分析一览表 类别 项目与“三线一单”相符性分析 符合性 生态保护红线 项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，不在生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线控制要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；周边地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅴ类；声环境指标目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准；根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放工程分析可知，项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 符合 资源利用上线 项目用水、用电为新乡经济技术开发区电管站供应，项目运行过程中通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，各污染物可以做到达标排放或合理处置。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入清单 1、项目符合国家产业政策，属于允许类项目。 2、项目符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》新环攻坚办〔2021〕20号文件中印发的《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案 》文中新建项目准入管理要求。 3、经查阅《市场准入负面清单》（2020年版），项目不属于文件中禁止准入类项目。 4、本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中禁止入驻的企业。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 河南东海复合材料有限公司投资800万元建设河南东海复合材料有限公司年产400吨模压制品、200吨碳纤维制品项目，项目利用现有场地，在改建厂房的基础上分两期进行建设：一期工程新增2台630t的压机；二期工程：新增1台3500t的压机，新增5台拉挤生产线（碳纤维拉挤制品），项目建成后可达到年产400吨模压制品（一期工程200t、二期工程200t）、200吨碳纤维制品（二期工程）的产能。 工程概况 1、项目组成及建设内容 表8 本项目主要建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 面积 现有内容 本次扩建内容 主体工程 1#型材车间 1层，1390m2 玻璃钢型材生产线 / 现有工程 2#模压车间2 1层，710m2 模压制品生产线 新增2台模压机，用于制作SMC模压制品 依托现有车间生产 3#模压车间1 1层，1300m2 模压制品生产线 / 现有工程 5#新建车间 1层，2000m2 / 新增5条拉挤生产线，1台模压机 新建（由原有的模压制品修整间、4#片材车间及3#仓库改建） 公用工程 供水 经开区供水 / 供电 经开区供电 / 储运工程 1#仓库 1层，660m2 用于储存各类原料及成品 依托现有 辅助工程 办公楼 14000 m2，用于员工办公使用 依托现有 员工临时休息室 3270m2，用于员工休息 门卫 500m2 车棚 1200m2 环保工程 废气 模压成型废气 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统+18m高排气筒排放。 牵引拉挤废气 集气罩+ UV光氧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。 牵引切割废气 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。 混合搅拌废气 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。 废水 本项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理后进入丰收路市政管网，最终排入小店污水处理厂进行处理。 噪声 墙体隔声，基础减震等措施 固废 一般固废 垃圾桶若干，固废暂存间1座 危险废物 设置危废暂存间 2、主要产品、产能及对应工艺 本项目产品主要为SMC模压制品、碳纤维制品，项目产品方案及产品组成详见下表。 表9 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 对应生产单元 主要工艺 备注 1 SMC模压制品 200吨 SMC模压制品生产线 模压成型、修整检验 一期工程 200吨 二期工程 2 碳纤维制品 200吨 碳纤维制品生产线 浸胶定型、牵引挤拉、牵引切割 二期工程 3、主要生产设备设施及参数 项目主要设备一览表见下表。 表10 项目主要设备一览表 序号 设 名称 规格/型号 数量（台） 备注 1 年产200吨碳纤维制品生产线 拉挤生产线 13号生产线 速率6m/h 1条 本次新增（二期工程） 位于厂区南侧待建车间 2 14号生产线 速率6m/h 1条 3 15号生产线 速率6m/h 1条 4 16号生产线 速率6m/h 1条 5 17号生产线 速率6m/h 1条 6 年产400吨模压制品生产线 630T模压机 Y71-630 1台 本次新增（一期工程） 位于2#模压车间 7 630T模压机 Y71-630 1台 8 3500T模压机 / 1台 本次新增（二期工程） 位于厂区南侧5#新建车间 4、原辅材料与能源消耗量 表11 本项目原辅材料用量及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 备注 1 年产400吨模压制品 M-906不饱和聚酯树脂 120t 外购 2 ZA-1B氢氧化铝 100t 外购 3 1250目碳酸钙 80t 外购 4 TBPB叔丁酯 0.4t 外购 5 Norox Pulcat AW 1.6t 外购 6 9510降粘剂 2t 外购 7 EW536-2400玻璃纤维 100t 外购 8 年产200碳纤维制品 环氧树脂 110t 外购 9 碳纤维 95t 外购 10 电 5万kW•h/a 当地电网（新增用量） 不饱和聚酯树脂：是热固性树脂中最常用的一种，它是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物，经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液，含苯乙烯。相对密度在1.11～1.20左右，当其在热或引发剂的作用下，可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物，但这种聚合物机械强度很低，不能满足大部分使用的要求，当用玻璃纤维增强时可作为一种复合材料，俗称“玻璃钢”。玻璃钢的机械强度等各方面性能与树脂浇筑体相比有很大的提高。 玻璃纤维：其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，具有拉伸强度高，伸长小（3%），弹性系数高，刚性佳，弹性限度内伸长量大且拉伸强度高，故吸收冲击能量大，为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳，吸水性小。尺度安定性，耐热性均佳的特点。 TBPB叔丁酯（传统固化剂）：又称过氧化苯甲酸叔丁酯，分子式：C11H14O3，淡黄色透明液体，纯度≥98%，活性氧含量≥8.1%，主要用于不饱和聚酯树脂中温固化引发剂，属于有机过氧化物危险品，贮存中应避免火种，隔绝热源，运输按GB190易燃物危险品规定办理，运输途中不得在阳光下直接曝晒，防止剧烈振动。 Norox Pulcat AW（快速固化剂）：活性氧8.7-9%，液体，无色，密度1.0，不溶于水氧化有机溶剂，可溶于邻苯二甲酸酯。Norox® Pulcat AW 是一种针对拉挤工艺的专用过氧化物溶液，主要用于不饱和树脂及乙烯基树脂在拉挤开始阶段的固化。本项目主要用于模压，拉挤玻璃钢等，并在60°C-150°C范围的加温条件下，会表现出较高的反应活性，可用于模压，拉挤玻璃钢的快速固化。 降粘剂：黄色至浅棕色半透明液体，是带无机亲和基团的有机聚合物。粘度：200~1000cps/25℃，密度：D25 ≥1.06g/m3。适用于各类溶剂型聚氨酯树脂、色浆、特黑皮革处理剂、哑光涂料等。 环氧树脂：凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，其熔点为144~155℃，热分解温度在300℃以上，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘结强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好、稳定度高、柔韧性好，对碱及大部分溶剂稳定。广泛作为国防、国民经济各部门，作为浇注、浸渍、层压料、粘结剂、涂料等用途，本次项目加热温度为150℃左右，为到达分解温度，在拉挤过程中主要产生丁酯等废气。 碳纤维：碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并具有耐腐蚀、高模量的特性。它不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。 5、水平衡分析 本项目属于改扩建项目无生产废水，不新增员工，故不新增生活污水。 全厂水平衡图如下所示。 图1 水平衡图 （单位：t/a） 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：全厂劳动定员30人，本次改扩建工程所需人员从现有工程内部调配，不新增员工。 工作制度：项目年工作300天，全天24小时工作制，分三班进行，每班8小时。 7、项目地理位置及厂区平面布置 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角（厂址中心坐标为114度4分42.765秒，35度17分22.223秒），东侧为经九路，南侧为支四路、西侧为河南省增达公路养护管理公司及新乡市振华钻井液材料有限公司、北侧为丰收路。距本项目最近的敏感点为项目北侧506m处的北张兴庄村；距离本项目最近的地表水体为北侧1212m的大沙河。项目地理位置图见附图1。 本项目厂区内车间中间预留安全通道，供产品运转和员工通行，厂区布局紧凑合理；本项目厂区及车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目具体的生产工艺流程及产污环节图见下图。 1、复合材料SMC模压制品生产线 图2 项目SMC模压制品生产工艺流程及产污环节图 复合材料SMC模压制品生产工艺流程简述： （1）混合搅拌：将不饱和聚酯树脂、氢氧化铝、碳酸钙、叔丁酯、降粘剂等按照一定比例加入高速分散机中进行充分搅拌混合，搅拌约40min，做成树脂糊。原料使用完毕后树脂包装桶经收集交由原厂家再次利用，故本次项目树脂包装桶不作为固体废物识别。 （2）模压成型：使用厂内生产的半成品SMC片材作为原料生产，该过程由模压机来完成，确定加入的层数，揭去两面的保护薄膜，按一定要求叠加并防止在适当位置，模压机温度控制在150℃左右（设备自带电加热功能），保压10min左右，成型后将产品从模具中取出。该过程主要为有机废气和设备噪声。 （3）修边、成品入库 压制后的半成品边角会有部分毛边，需进行修边，厂内设置有密封性的修边室，掉落的残渣及边角料经收集后直接回用于生产，该过程无粉尘外排。修剪后的模压制品成品经检验后入库待售。 2、碳纤维制品生产线 图3 项目碳纤维制品生产工艺流程及产污环节图 碳纤维制品生产工艺简述： （1）浸胶、定型：将环氧树脂、碳纤维等原料加入浸胶槽内中，碳纤维在牵引机作用经过穿纱板浸在浸胶槽中浸胶，浸胶后先在模具中预定型，该过程中主要为设备噪声； （2）牵引拉挤 定型后半成品通过牵引机，经过电加热（150℃）区固化、拉挤。该过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）和设备噪声； （3）牵引切割、成品 牵引拉挤后的半成品为连续长条，需根据客户需求经切割机切割成所需规格，即为碳纤维制品。该过程中会产生粉尘、边角料和设备噪声。 表12 项目产排污环节说明一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理措施 废气 原材料混合搅拌过程 粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 SMC模压制品模压成型过程 苯乙烯 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统+15m高排气筒排放 碳纤维制品牵引拉挤过程 非甲烷总烃 集气罩+UV光氧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 碳纤维制品牵引切割过程产生的粉尘 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 废水 生活污水 COD、NH3-N、TP 本项目不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理后进入丰收路市政管网，最终排入小店污水处理厂进行处理。 噪声 机械设备 噪声 减震基础、车间密闭、距离衰减。 固废 牵引切割 碳纤维制品边角料 统一收集，暂存外售 废气治理过程 除尘器收集的粉尘 废气治理过程 废活性炭 危废暂存间贮存，定期送至有相应危废处理资质单位进行回收处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程组成情况 项目现有工程主要设备一览表见下表。 表13 项目现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 年产1000吨 玻璃钢型材 生产线 搅拌机 YCT160-4B 1 位于型材车间 2 拉挤生产线 1号生产线 30T新型1m/min 1条 3 2号生产线 25T新型1m/min 1条 4 3号生产线 12T新型1m/min 1条 5 4号生产线 12T 1条 6 5号生产线 8T 1条 7 6号生产线 8T 1条 8 7号生产线 8T 1条 9 8号生产线 8T 1条 10 9号生产线 8T 1条 11 10号生产线 12T新型 2m/min 1条 12 11号生产线 12T 1m/min 1条 13 12号生产线 12T 1m/min 1条 14 切割机 225B 3 15 辊式研磨机 / 2 16 行吊 LH32/5-9.28A3 1 17 年产3000吨 SMC/BMC片材、2000t/a吨 （SMC/BMC）模压制品 800T模压机 Y71K-800M 1 位于1#模压车间 18 1500T模压机 Y71K 1500M 1 19 800 T模压机（用于检验） / 1 20 1000T模压机 Y71-1000 1 21 500T模压机 Y71-500 1 22 350T模压机 YB32-3 5 1 23 200T模压机 Y71-200 1 24 SMC片材机组 5-18m/min联动程度、自动化程度较高 1 25 高速分散机 GFJ-18.5/22 1 26 行车 LH32/5-9.28A3 1 项目现有工程环评及验收等情况一览表见下表。 表14 企业现有工程环评及验收等情况一览表 时间 报告名称 审批机构 批文编号 批复内容 验收情况 2016年 年产900吨复合材料（SMC/BMC）模压制品项目 新乡经济技术开发区环保局 新经环清改备（2016）01号 年产900吨复合材料（SMC/BMC）模压制品项目 / 2018年 年产600 吨新型复合材料制品生产线改扩建项目 新乡经济技术开发区环保局 新经环表审[2018]04号 年产6000吨新型复合材料制品生产线改扩建项目 2019年12月进行自主验收 排污许可情况：企业于2020年04月08日取得排污许可登记回执，登记编号为91410700712685183D001W。有效期自2020年04月08日起至2025年04月07日。 2、现有工程各污染物治理措施 表15 现有工程各污染物治理措施一览表 内容类别 排放源 污染物名称 防护措施 排放标准 达标情况 废气 拉挤废气 苯乙烯、非甲烷总烃 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭装置+15m高排气筒 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1二级标准（新扩改建）和表2中标准限值要求：苯乙烯：厂界标准5.0mg/m3；排放速率为6.5kg/h（15m高排气筒）；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）苯乙烯：20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃限值：有组织80mg/m3，去除效率≥70%；企业边界排放2.0mg/m3 达标 模压废气 UV光氧催化装置+活性炭装置+15m高排气筒 搅拌粉尘 颗粒物 移动式布袋除尘器一台 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），周界外浓度最高点1.0mg/m3 达标 玻璃钢型材切割粉尘 集气罩+移动式布袋除尘器1套 SMC/BMC模压制品打磨粉尘 1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 废水 生活污水 COD NH3-N TP 化粪池暂时收集，经市政管网排入小店污水处理厂。 小店污水处理厂收水标准（COD≤350mg/m³、总磷≤3mg/L、NH3-N≤30mg/m³） 达标 固废 切割工序 废边角料 集中收集，暂存后外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单要求 达标 除尘器收尘 粉尘 经收集后回用于原料 员工生活 生活垃圾 暂存后运至附近垃圾中转站 废包装材料 颜料、树脂等包装材料 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 达标 UV光氧催化装置 废灯管 活性炭吸附装置 废活性炭 3、现有工程各污染物排放量核定 表16 现有工程各污染物排放量核定一览表 环境污染因素 污染物 现有工程核定排放量t/a 实际排放量t/a 废气 VOCs 苯乙烯 0.1382 0.1123 非甲烷总烃 1.3344（按实测值） 1.3344 颗粒物 0.1752 0.1416（运行工时800h/a） 废水 COD 0.0107 0.0107 NH3-N 0.0006 0.0006 TP 0.0001 0.0001 固废（产生量） 工业固体废物 29.72 29.72 危险废物 颜料包装材料 0.1 0.05 树脂包装材料 1 0 废活性炭 0.8 0 废紫外灯管 16根灯管 0 备注：现有工程环评未核定模压、拉挤等工序产生的非甲烷总烃排放量，本次环评按照实测值（2019年12月河南鼎泰检测技术有限公司关于河南东海复合材料有限公司年产6000吨新型复合材料制品生产线的验收监测报告）作为现有非甲烷总烃的排放量考虑。 依据2019年12月河南东海复合材料有限公司组织的自主验收监测数据可知（见附件），拉挤车间及模压车间苯乙烯排放量为0.1123t/a（设备运行工时以2400h/a计），非甲烷总烃排放量为1.3344t/a（设备运行工时以2400h/a计），各环保设备的处理效率为80%左右，本次将现有工程废气处理设施升级为活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统，处理效率提升至97%，则扩建完成后现有工程苯乙烯排放量为0.0168t/a，非甲烷总烃排放量为0.2002t/a,，VOCs削减量为1.2297t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报相关数据，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价城市环境空气质量。区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气环境质量现状评价表 单位（μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.29 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2080 4000 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.25 超标 本项目特征污染物为苯乙烯、非甲烷总烃，环境空气质量中的苯乙烯及非甲烷总烃浓度参考河南鼎泰检测技术有限公司出具的检测报告（监测日期为2019.12.21~2019.12.22），项目所在地苯乙烯浓度为0.0015~0.0017mg/m3，非甲烷总烃浓度为0.34~0.48mg/m3，项目所在区域空气质量能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中苯乙烯0.01mg/m3浓度限值、非甲烷总烃平均质量浓度限值1.2mg/m3的标准要求。 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2、地表水环境 经现场踏勘，距离本项目最近的地表水体为东侧1212m的大沙河，大沙河规划为IV类水体，评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2021年3月的监测数据。 表18 水花堡桥断面监测数据（2021年3月） 单位：mg/L 污染因子 COD NH3-N TP 监测值 25.3 0.36 0.088 标准值 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经九路与支四路交叉口西北角，根据声环境功能区域划分规定，本项目西边界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)，东、南、北边界声环境质量均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 4、生态环境现状调查 本项目位于新乡经济技术开发区内，本项目评价区域内不涉及生态环境目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境、声环境、地下水环境、生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、声环境（厂界外50m）、地下水环境（500米）、生态环境保护目标见下表所示。 表19 环境保护目标一览表 大气环境 项目厂界500m范围内无大气环境保护目标 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 地下水 项目厂界外500米范围内不含地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目用地范围内不含各类生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染类型 标准名称及级别 污染因子 标准限值 废气 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） 苯乙烯 表1二级标准（新扩改建）和表2中标准限值要求：厂界标准5.0mg/m3；排放速率为6.5kg/h（15m高排气筒）； 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 排放限值20mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 其他行业排放限值：80mg/m3，处理效率70%；企业边界挥发性限值2.0mg/m3 废水 小店污水处理厂收水标准（COD≤350mg/m³、总磷≤3mg/L、NH3-N≤30mg/m³） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪声 3类：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB (A) 4a类：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB (A) 固废 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目现有工程废水污染物核定排放量为：COD：0.0107t/a，NH3-N：0.0006t/a，TP：0.0001t/a；废气排放量：VOCs：1.4726t/a，颗粒物：0.1752t/a。 本次扩建工程核定废气污染物排放量：VOCs：0.4588t/a，颗粒物：0.0998t/a；本项目不新增污水排放。VOCs “以新带老”削减量为1.2297t/a。 扩建完成后全厂核定废水污染物排放量为：COD：0.0107t/a，NH3-N：0.0006t/a，TP：0.0001t/a；废气污染物排放量：VOCs：0.7017 t/a，颗粒物：0.275t/a。 扩建完成后各项污染物的排放增减情况：本项目不新增污水排放；废气污染物排放量：VOCs：-0.7709 t/a，颗粒物：+0.0998t/a。 本项目产生的颗粒物总量由新乡中科燎原生物能源有限公司中进行倍量替代，替代量为0.1996t/a。 本项目无需开展专项评价。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目涉及厂房改建工程，施工期工段环境污染因素主要有施工扬尘、施工废水、设备噪声、工程剩余土石方、建筑垃圾以及工人生活污水、生活垃圾。 1、施工扬尘防治措施 工程施工期应该特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 根据《新乡市2020年大气污染防治攻坚实施方案》，《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》和《新乡市蓝天工程行动计划》相关要求：为降低项目施工扬尘对周围环境的影响，保护项目区及周边大气环境，评价提出建设单位采取以下抑尘措施： ①本项目应加强施工扬尘控制，严格落实施工工地“八个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度不低于2.5m，次干道围挡（墙）高度不低于2m。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防渗座顶端设置压顶。 ③在工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 ④建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。 ⑤对转运土石方、现场搅拌等易产生扬尘的工序，要求必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑥施工现场禁止搅拌混凝土等。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑦施工现场必须设置控制扬尘污染责任标准牌，施工工地实施全域治理，实行分包责任制，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ⑧建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 2、废水防治措施 2.1生活污水 在施工场地不设临时施工营地。在施工期间，施工人员会产生少量的盥洗水。在施工区建立临时化粪池，定期清运。 2.2施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，施工废水含有大量的泥沙，针对其废水特征，在场区低洼处，设置沉淀池，经沉淀后可以大部分去除，处理后回用于施工或用作道路洒水。 3、噪声防治措施 项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的施工噪声及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声。 施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对周围环境影响。 ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，若确需连续作业需向相应环境管理部门申请取得作业许可后方可进行，施工作业时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③对挖掘机、装载机等相对固定的高噪声机械设备，应在机械设备周围设置隔声墙，材料选用砖石料、混凝土、木材、轻型多孔吸声复合材料，隔声墙应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖。 ④合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其经过声敏感区时应限速禁鸣。 4、固体废物防治措施 施工期固体废弃物主要包括了项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。项目施工产生的建筑垃圾包括土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建材垃圾。 建议建设单位实行标准施工、规划运输，建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的废弃建筑垃圾应及时收集送至指定的建筑垃圾处理场统一处置，不得随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。生活垃圾定期集中收集后运至当地生活垃圾中转站统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期产生的废气主要是牵引拉挤产生的废气、模压成型产生的废气、碳纤维制品牵引切割过程中产生的粉尘及混合搅拌粉尘。 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表如表20所示。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）要求，并参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定项目废气自行监测计划，制定情况如表21所示。 |

表20    项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染物产生 | 排放方式 | 治理措施 | 污染物排放 | 排风口基本信息 | 排放时间h | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 处理能力及工艺 | 收集效率 | 工艺去除率 | 是否为可行技术 | 废气量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排气筒内径、高度、温度 | 编号及名称、类型 | 地理坐标 |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 模压成型 | 模压成型废气 | 苯乙烯 | 产污系数法 | 6900 | 10.5362 | 0.0727 | 0.1744 | 有组织 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统 | 95 | 97 | 是 | 6900 | 0.3043 | 0.0021 | 0.0052 | H=18m、内径0.9m、温度40℃ | DA001一般排放口 | 东经114度4分42.815秒； 北纬35度17分22.263秒 | 2400 | 5.0 | 6.5 |
|  |  |  |  | / | / | 0.0038 | 0.0092 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.0038 | 0.0092 | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 6900 | 182.43 | 1.2588 | 3.021 | 有组织 |  | 95 | 97 | 是 | 6900 | 5.4783 | 0.0378 | 0.0906 | H=18m、内径0.9m、温度40℃ | DA001一般排放口 | 东经114度4分42.815秒； 北纬35度17分22.263秒 |  | 80 | / |
|  |  |  |  | / | / | 0.0663 | 0.159 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.0663 | 0.159 | / | / | / |  | 2.0 | / |
| 牵引拉挤 | 牵引拉挤废气 | 非甲烷总烃 |  | 14000 | 2.1786 | 0.0305 | 0.0732 | 有组织 | UV光氧装置+活性炭吸附装置 | 95 | 90 | 是 | 14000 | 0.2143 | 0.0030 | 0.0073 | H=15m、内径0.5m、温度25℃ | DA002一般排放口 | 东经114度4分41.875秒； 北纬35 度17分21.932秒 | 2400 | 80 | / |
|  |  |  |  | / | / | 0.0016 | 0.0039 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.0016 | 0.0039 | / | / | / |  | 2.0 | / |
| 牵引切割 | 牵引切割废气 | 颗粒物 |  | 2300 | 369.78 | 0.8505 | 0.6804 | 有组织 | 袋式除尘器 | 90 | 99 | 是 | 2300 | 3.6957 | 0.0085 | 0.0068 | H=15m、内径0.5m、温度25℃ | DA003一般排放口 | 东经114度4分37.135秒；北纬35度17分24.562秒 | 800 | 10 | / |
|  |  |  |  | / | / | 0.0945 | 0.0756 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.0945 | 0.0756 | / | / | / |  | 0.5 | / |
| 混合搅拌 | 搅拌粉尘 | 颗粒物 |  | 6900 | 26.09 | 0.18 | 0.144 | 有组织 |  | 90 | 99 | 是 | 6900 | 0.2609 | 0.0018 | 0.0014 | H=15m、内径0.5m、温度25℃ | DA003一般排放口 | 东经114度4分37.135秒；北纬35度17分24.562秒 | 800 | 10 | / |
|  |  |  |  | / | / | 0.02 | 0.016 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.02 | 0.016 | / | / | / |  | 0.5 | / |

表21    项目废气自行监测计划一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引拉挤废气排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 半年/次 |
| 2 | 颗粒物排气筒DA003 | 颗粒物 | 半年/次 |
| 3 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 半年/次 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气源强核算 本项目运营期废气主要为SMC模压制品模压成型过程产生的苯乙烯、碳纤维制品牵引拉挤过程产生的非甲烷总烃。 （1）模压成型废气 项目在制作SMC模压制品的模压成型过程中加热温度约为150℃，在此过程中不饱和聚酯会挥发少量的苯乙烯及非甲烷总烃，根据现有年产6000吨新型复合材料制品生产线验收监测报告中检测数据（2019年12月21日~22日）可知，2#模压车间环保设备进口苯乙烯排放速率均值为7.65×10-2kg/h、非甲烷总烃排放速率均值为1.325kg/h，设备生产工时按照2400h/a计，本项目工艺、原辅料等均与该项目相同，故具有可比性，因此本次模压成型工序苯乙烯的产生量为0.1836t/a ，非甲烷总烃的产生量为3.18t/a。 项目一期新增的模压机位于2#模压车间，在模压机上方设置集气罩（集气效率为95%）收集废气苯乙烯及非甲烷总烃，本项目采用定点收集，收集的废气经管道连接至活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统（处理效率97%，全厂共用一套废气处理系统）处理，尾气经18m高排气筒排放。则有机废气苯乙烯有组织排放量为0.0052t/a，模压设备年工作时长约2400h，排放速率为0.0021kg/h，无组织排放量为0.0092t/a，排放速率为0.0038kg/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.0906t/a，模压设备年工作时长约2400h，排放速率为0.0378kg/h，无组织排放量为0.159t/a，排放速率为0.0663kg/h。 （2）牵引拉挤废气 项目在制作碳纤维制品时会使用环氧树脂及碳纤维作为原料，环氧树脂在固化拉挤过程中挥发份较少，主要产生丁酯等废气（以非甲烷总烃计），根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.7kg/t树脂原料，项目环氧树脂原料的年用量为110t，则非甲烷总烃的产生量约为0.077t/a。 新增的拉挤生产线及3500T模压机（二期工程）位于厂区南侧待建厂房，在每条拉挤生产线上方设置集气罩（集气效率95%，定点收集），收集的废气经管道连接至UV光氧装置+活性炭吸附装置处理系统（处理效率90%）处理，尾气经15m高排气筒排放。则非甲烷总烃有组织排放量为0.0073t/a，拉挤设备年工作时长约2400h，排放速率为0.0030kg/h，无组织排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0016kg/h。 （3）牵引切割过程中产生的粉尘 根据《第二次全国污染源普查产排污量核算》（2019年修订版）中3148玻璃纤维增强塑料制品业产排污系数表中显示，玻璃钢拉挤制品生产过程中颗粒物产生量为3.78kg/吨产品，本项目生产工序与之类似具有可比性。本项目碳纤维制品产量为200吨，则牵引切割过程中颗粒物的产生量约为0.756t/a。评价建议在切割机上方设置集气罩收集产生的粉尘，集气效率以90%计，收集的粉尘经袋式除尘器进行处理（处理效率99%），尾气经15m高排气筒排放。则颗粒物有组织排放量为0.0068t/a，切割设备年工作时长约800h，排放速率为0.0085kg/h，无组织排放量为0.0756t/a，排放速率为0.0945kg/h。 （4）混合搅拌粉尘 项目混合配料、搅拌加料工序会产生一定量的粉尘，项目年用碳酸钙填料为80t/a，粉尘产生量按照原料量的2‰计算，则项目粉尘产生量为0.16t/a。评价建议在投料口上方设置集气罩收集产生的粉尘，集气效率以90%计，收集的粉尘经袋式除尘器进行处理（处理效率99%），尾气经15m高排气筒排放。则颗粒物有组织排放量为0.0014t/a，搅拌年工作时长约800h，排放速率为0.0018kg/h，无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.02kg/h。 本项目设置的集气罩属于外部集气罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，本项目风速取0.3米/秒。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量确定污染物排放浓度。配备集气罩的工段污染物排放情况一览如下所示。 表22 配备集气罩的工段污染物排放情况一览表 产污工段 集气罩敞开面周长m 数量 罩口距有害物源的距离m 所需风量m3/h 拟定风量m3/h 总风量m3/h 年工时h 排放浓度 mg/m3 苯乙烯 非甲烷总烃 颗粒物 模压成型 3 2 0.5 4536 6900 6900 3000 0.3043 5.4783 / 牵引拉挤 3 6 0.5 13608 14000 14000 3000 / 0.2143 / 牵引切割 3 1 0.5 2268 2300 2300 3000 / / 2.8333 搅拌粉尘 3 2 0.5 4536 6900 6900 3000 / / 0.2609 2、废气治理措施可行性分析 项目模压成型过程中产生的苯乙烯经集气罩收集后，通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统处理，尾气通过18m高排气筒排放。 活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统：采用活性炭多微孔的特性吸附有机废气，当活性碳吸附饱和后用热空气脱附再生，通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍，脱附气流经催化床内设置的电加热装置加热至250℃左右，在催化剂作用下起燃，催化燃烧过程净化效率可达97%以上，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用，一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须启动电加热器1小时左右。达到热平衡后关闭电加热装置，这时再生处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料，无须外加能源基础上使再生过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生，整套吸附和催化燃烧过程采用PLC电器自动控制。 牵引拉挤过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，经UV光氧装置+活性炭吸附装置处理系统处理，尾气经15m高排气筒排放。 牵引切割过程中产生的颗粒物经集气罩收集后，经袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）可知，该项目采用的处理设施均为可行技术。 3、大气环境影响及达标排放情况 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目厂界500m范围内无大气环境保护目标。苯乙烯排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1二级标准（新扩改建）和表2中标准限值要求：厂界标准5.0mg/m3；排放速率为6.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中苯乙烯排放限值20 mg/m3的标准要求；非甲烷总烃排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号中其他行业排放限值：80mg/m3，处理效率70%；企业边界挥发性限值2.0mg/m3的标准限值要求；颗粒物排放浓度同时满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 综上所述，项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 二、废水 本项目属于扩建项目，不产生生产废水，不新增员工故不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理后进入丰收路市政管网，最终排入小店污水处理厂进行处理。本次评价不再核算废水污染源源强及参数，废水监测监测计划按照现行的排污许可执行即可。 三、噪声 1、噪声源强核算 本项目主要的噪声源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约为70~75dB(A)，本项目年工作300天，全天24小时工作制，生产设备全部在车间内进行，评价建议对高噪声采取基础减震、厂房隔声等防治措施，具体措施如下： （1）要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品； （2）对生产设备应合理布局，考虑减震措施，减轻振动噪声； （3）加强车间周围及厂区空地绿化建设，尽量提高绿化率，以降低噪声的影响。 各设备噪声源强详见下表所示。 表23 项目噪声情况一览表 序号 设备名称 台数 噪声源强dB（A） 降噪措施 减振隔声后噪声值 持续时间 1 拉挤生产线 5条 75 基础减震、厂房隔声 53 6.7h/d，300d/a 2 模压机 3台 70 50 6.7h/d，300d/a 本项目噪声源均为间断声源，噪声产生具有一定的突发性。项目产生噪声生产设备均布置在车间内，经基础减震、车间隔声后可降至50-60dB（A）。 2、噪声对环境的影响 评价采用的预测模式如下： ①点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-L 声源处于半自由声场时，L=8。 根据导则，预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 ④多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） 根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四个厂界的噪声贡献值，对本项目完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见下表所示。 表24 厂界噪声预测结果一览表 影响 对象 声源名称 声源 强度 距离（m） 贡献值 贡献叠加值 背景值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 拉挤生产线 53 37 21.64 30.25 54.3 43.2 54.32 43.42 模压机630T*2 50 11 29.17 模压机3500T 50 34 19.37 南厂界 拉挤生产线 53 88 14.11 18.6 53.8 43.7 53.8 43.71 模压机630T*2 50 122 8.27 模压机3500T 50 50 16.02 西厂界 拉挤生产线 53 29 23.75 25.12 56.7 44.8 56.7 44.85 模压机630T*2 50 63 14.01 模压机3500T 50 40 17.96 北厂界 拉挤生产线 53 105 12.58 16.14 54.3 44.6 54.3 44.61 模压机630T*2 50 74 12.62 模压机3500T 50 146 6.71 由上表可知，项目建成运行后，西边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)的要求，东、南、北边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A) 的要求。项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，不会出现扰民现象。 因此，项目噪声对周围声环境影响可以接受。 3、噪声监测计划制定 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声自行监测计划，制定情况如下表所示。 表25 项目噪声自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测时间 监测频次 厂界 等效连续噪声级Leq(A) 昼间 季度/次 四、固体废物 本项目固体废物包括一般固废及危险固废，一般固废包括模压制品边角料、碳纤维制品边角料，危险废物包括废活性炭。各种固体废物产生及处置情况如下表所示。 表26 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号 产污环节 固体废物名称 危废种类及代码 废物属性 有毒有害物质 物理性状 环境危险特性 产生量 贮存方式 处置量 处置方式及去向 1 生产过程 碳纤维制品边角料 / 一般固废 / 无味、无毒、不规则形状 / 5t/a 一般固废暂存间 5t/a 统一收集后，暂存外售。 2 除尘器收集的粉尘 / / 碳纤维颗粒及碳酸钙颗粒等，无味、无毒 / 0.8162 t/a 0.8162 t/a 3 环保设施 废活性炭 HW49废活性炭900-041-49 危险废物 活性炭 颗粒状，无味无毒不易燃 T/In 1.4929 t/3a（每三年进行一次更换） 危废暂存间 1.4929 t/3a（每三年进行一次更换） 分区存放于危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理。 固体废物环境管理要求如下： 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价建议企业利用现有的一般固废暂存间，储存一般工业固体废物，并定期处置。一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 修改单的相关要求。 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业利用现有的危废暂存间，危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 经采取以上措施后，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、地下水环境影响分析 本次扩建项目不涉及废水排放，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水源地等地下水环境保护目标。 综上可知，项目建设对周边地下水环境影响可以接受。 六、生态环境 项目所在区域属于产业园区，项目无新增用地，园区范围内无生态环境保护目标，项目建成后应加强厂区及周边绿化，遵循厂区地面不硬化就绿化的原则。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 模压成型废气排气筒 DA001 | 苯乙烯、非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气处理系统+ 18m高排气筒 | 苯乙烯：《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1二级标准（新扩改建）和表2中标准限值要求：排放速率为6.5kg/h（15m高排气筒）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）排放限值20mg/m3；非甲烷总烃：《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号中其他行业排放限值：80mg/m3，处理效率70%。 |
|  | 碳纤维制品拉挤废气排气筒 DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧装置+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒 |  |
|  | 颗粒物排气筒 DA003 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物：《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 |
|  | 厂界 | 苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭。 | 苯乙烯：《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1二级标准（新扩改建）和表2中标准限值要求：厂界标准5.0mg/m3；非甲烷总烃：《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号中其他行业排放限值：企业边界挥发性限值2.0mg/m3；颗粒物：《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其它所有涉气工业厂界浓度不高于0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、TP | 现有生活污水经化粪池处理后进入丰收路市政管网，最终排入小店污水处理厂进行处理 | 小店污水处理厂收水标准（COD≤350mg/m³、总磷≤3mg/L、NH3-N≤30mg/m³） |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续噪声级Leq(A) | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般固废暂存间（20m2），分类收集后妥善处置或综合利用；满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）的相关要求； 危废暂存间：设置1座10m2的危废暂存间，将危险废物分区存放于危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及废水排放，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏进入地下水。 |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化，厂区范围内不硬化就绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报或登记。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 3、在线监测 按照环保部门要求安装视频监控系统、用电量监控系统，并与环保部门联网。 |

# 六、结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地利用规划，选址合理。项目施工期和营运期在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施下，废水、废气、噪声均能够达标排放，固体废物全部得到合理处置，项目对周围环境影响可接受。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.4467t | 1.4726t |  | 0.4588t | 1.2297t | 0.6758t | -0.7709t |
|  | 颗粒物 | 0.1416t | 0.1752t |  | 0.0998t |  | 0.2414t | +0.0998t |
| 废水 | COD | 0.0107t | 0.0107t |  | 0 |  | 0.0107t | 0 |
|  | NH3-N | 0.0006t | 0.0006t |  | 0 |  | 0.0006t | 0 |
|  | TP | 0.0001t | 0.0001t |  | 0 |  | 0.0001t | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾、废边角料、粉尘 | 29.72t |  |  | 0.8162 |  | 30.5362t | +0.8162 |
|  | 碳纤维制品边角料 | 0 |  |  | 5t |  | 5t | +5t |
| 危险废物 | 颜料 | 0.05t |  |  | 0 |  | 0.05t | 0 |
|  | 废紫外灯管 | 0根 |  |  | 0 |  | 0根 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 1.4929t/3a |  | 1.4929t/3a | +1.4929t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1    项目地理位置图

附图2    周边环境示意图

附图3    经开区用地规划图

附图4-1厂区现状平面布置图

为本次技改内容涉及车间

附图4-2 扩建完成后厂区平面布置图

| 现有拉挤生产线 | 现有模压设备 |
| --- | --- |
| 催化燃烧设备 | 模压车间现状 |
| 厂区内部现状 | 定点收集装置 |

附图5     现场照片

# Text boxes

本项目

比例尺1:300000

本项目

丰收路

河南省增达公路养护管理公司

经九路

新乡市振华钻井液材料有限公司

支四路

本项目

附图2 项目现状及污染防治措施实景图

附图五产业区用地规划图

附件1

附件2

附件3

附件 4

附件 5

附件3