# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰改建项目

建设单位（盖章）：  新乡市凯达贸易有限公司

编制日期：           2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰改建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410772-04-01-899899 |
| 建设单位联系人 | 薛林 | 联系方式 | 1393738xxxx |
| 建设地点 | 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东 |
| 地理坐标 | （ 114 度 5 分 21.171 秒， 35 度 15 分 32.420 秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 第四十七款生态保护和环境治理业中第103条一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 一个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30662（依托现有） |
| 专项评价设置情况 | 大气环境影响专项评价，本项目排放废气含有毒有害污染物苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 |
| 规划情况 | 《新乡工业产业集聚区发展规划》（2009～2020），规划审批机关为河南省发展和改革委员会，审批文件名称为河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复，审批文号为豫发改工业【2010】2104号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》，规划环评审查机关为河南省生态环境厅，审查文件为河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见，审查意见文号为豫环函（2020）105号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价结论相符性分析 表1 项目与环境影响跟踪评价结论相符性分析 类别 结论内容 本项目 相符性 产业定位及园区内企业情况 （1）园区内企业入驻情况及污染物排放情况 园区规划过程中园区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，已形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。总体来看，园区入驻企业符合产业发展规划。同时园区内入驻的有食品类、家具类行业，不符合主导产业和土地利用规划；原规划环评提出的搬迁企业存在尚未搬迁情况；园区内存在部分三类工业项目不符合土地利用规划的企业。根据统计，目前产业园区内污染物排放现状小于原规划环评预测的总量。 本项目生态保护和环境治理业，不属于园区主导产业，和主导产业不冲突。 符合 环境影响减缓措施有效性及环境影响预测情况验证 （1）环境空气影响减缓措施有效性及影响预测验证 新乡经济技术开发区以化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主导产业，园区内目前尚未实现完全集中供热，部分需热企业仍采用自主供热，已实现集中供气，针对园区内不符合要求的燃煤小锅炉，园区管委会开展拆除或改换清洁能源治理项目；针对园区内VOCs排放的企业，责令更换单一的废气处理方式，采用复合处理，实现有效性地降低VOCs排放，根据园区环境现状监测数据，与原规划相比质量浓度变化不大，能够满足质量浓度要求。因此，园区规划实施对区域环境空气影响是可接受的。 本项目属于生态保护和环境治理业，烘干炉燃烧机使用的能源为天然气；排放的VOCs经电捕焦油器+活性炭吸脱附+催化燃烧治理后经15米高排气筒排放 符合 （2）地表水环境影响减缓措施有效性及影响预测验证 园区现状排水体制为雨污分流制。现状道路敷设有DN500-DN1350的雨水管道，雨水通过雨水管道排入大沙河。园区内的天然水体主要为大沙河和东孟姜女河，原规划园区污水经过小店污水处理厂处理后排入东孟姜女河，实际污水经过处理后排入大沙河。大沙河属黄河流域，地表水功能区划为IV类水体，东孟姜女河属于海河流域，地表水功能区划为V类水体。 根据新乡市环境监测站编制的例行监测通报中东孟姜女河东码头断面监测数据，目前COD能够满足标准的要求，NH3-N和TP均存在超标现象，较环评时东孟姜女河水质浓度所有降低，说明水质正在改善；根据大沙河水花堡桥断面监测数据，跟踪评价阶段大沙河水花堡断面各监测因子较环评阶段监测数据均有所降低，且降低明显，说明园区的污水经小店污水处理厂集中处理后，对园区区域内大沙河水质进行了改善。 本项目不新增员工，不新增生活污水，生活污水前期经化粪池处理后定期清运，后期待污水管网修通后经市政管网排入小店污水处理厂二期处理；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于现有工程生产拌料；喷雾洒水装置用水，以蒸发形态散失，不外排。 符合 总结论 新乡经济技术开发区实际发展过程中着力发展与主导产业相关的产业，发展时序与规划基本一致，园区内基础设施较为完善，但企业在空间布局方面与原规划尚有差距，主要表现在部分用地布局未严格按照发展规划实施，根据现有最新的上位规划及发展要求，对部分用地提出调整，对入驻企业提出新的准入要求；后续发展积极实现集中供热。若按规划调整建议及环境准入要求予以落实，并严格实施各项环境影响减缓措施，新乡经济技术开发区后续规划实施在环境保护方面是可行的。 本项目用地为工业用地，与规划相符 符合 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价审查意见的相符性分析 表2 项目与环境影响跟踪审查意见相符性分析 类别 审查意见内容 本项目 相符性 (一)合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带﹔在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地为工业用地，与规划相符 符合 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目﹔禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻﹔禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)﹔中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于生态保护和环境治理业项目，不属于涂料、油墨、胶黏剂项目，和主导产业不冲突，不属于电镀、塑料制品项目，不属于危废处置项目，不属于化工项目，不属于食品制造业、农副产品加工业和印染项目 符合 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目生产废水经处理后全部回用，由于项目所在地污水管网尚未修通，生活污水前期经化粪池处理后定期清运，后期待污水管网修通后经市政管网排入小店污水处理厂二期处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 图1 新乡市红旗区生态保护红线分布图 本项目所在地位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，属于新乡经济技术开发区，根据新乡市红旗区小店镇总体规划（2018-2035），项目所在地块属于工业用地，本项目厂址未涉及生态保护红线。 （2）本次工程与“资源利用上线、环境质量底线、负面清单”相符性分析见下表。 表3 本项目与“资源利用上线、环境质量底线、生态环境准入清单”相符性 类别 内容 本项目情况 相符性 资源利用上线 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障区域生态安全和改善环境质量为目的。水资源：根据原规划环评水资源承载力分析，新乡市经济技术开发区水资源利用上线为0.39亿m3。据统计，2018年，园区水资源年使用量为0.2437亿m3，未超过园区水资源利用上限，园区后续开发剩余的水资源量为0.1463亿m3。 土地资源：根据原规划环评土地资源承载力分析，新乡市经济技术开发区土地资源利用上线2280公顷，其中已开发城市建设用地1429.4公顷，二类居住用地106.52公顷，工业用地695.09公顷，未开发城市建设用地850.6公顷。 能源资源：根据原规划环评能源资源承载力分析，新乡市经济技术开发区煤炭利用上线为85万t/a，天然气利用上线为1080万m3/a。据统计，2018年，园区使用天然气777.2万m3，使用煤炭43.9158万t/a，均未超出园区能源资源利用上线，园区后续开发仍有余量。 本次运营过程中消耗一定的水资源，相对区域资源利用总量较小；本次工程选址位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，依托现有场地，不新增占地，对土地资源影响较小；本次工程天然气用量为35万m3/a；本次工程不会对区域资源利用造成负面影响 符合 环境质量底线 按照环境质量不断优化的基本原则，以改善环境质量为目标，提出园区后续规划实施的环境质量底线。 大气环境质量：新乡市2020年目标，全市全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上。 水环境质量：2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中“大沙河Ⅳ类水质”的目标要求。 根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。在落实区域削减源的情况下，拟建工程废气排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 根据新乡市环境监测站对水花堡桥2021年4月的监测数据，4月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标，达到“大沙河Ⅳ类水质”的目标要求。 符合 负面清单 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于化工医药和印染项目。 不属于 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目属于生态保护和环境治理业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的建设项目，不属于禁止类项目 不属于 （3）本项目与《河南省生态环境准入清单-新乡市红旗区环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析见下表。 表4 本项目与“新乡市红旗区环境管控单元生态环境准入清单”相符性 环境管控单元名称 管控单元分类 环境要素类别 管控要求 环境管控单元名称 本项目情况 是否符合 新乡工业产业集聚区 重点管控单元2 大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 本项目用地性质为工业用地，符合土地性质，本项目属于生态保护和环境治理业，不属于化工医药区。 不涉及 污染物排放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 1、大气：本项目排放的污染物经治理后排放量较小，已进行区域内双倍替代； 2、水：生活污水前期定期清运，污水管网联通后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理；车辆冲洗废水沉淀池沉淀后回用于生产。 相符 环境风险防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 1、本项目没有重大危险源； 2、本项目为生态保护和环境治理业，不属于左侧行业。 相符 资源利用效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 1、本项目不涉及锅炉建设； 2、本项目所在区域已实现集聚区集中供水、供气。 相符 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策要求。 表5 项目与产业政策一致性分析 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 鼓励类第四十三条第20款 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 本项目为道路建筑垃圾资源化和综合利用项目 相符 限制类 / 查无相关对应条款 / / 淘汰类 （落后生产工艺装备） / 查无相关对应条款 / / 淘汰类（落后产品） / 查无相关对应条款 / / 3、与新乡市新乡工业产业集聚区的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表6 项目与新乡工业产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别 规划内容 本项目 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目属于生态保护和环境治理业，属于鼓励类的建设项目，不属于限制、淘汰类的建设项目，不属于园区主导产业。 符合 园区空间结构 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于主导产业，和主导产业不冲突。 位于规划范围内 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 本项目满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目属于改建建项目，不新增VOCs排放 不涉及 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划要求。 符合 4、本项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比分析 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，主要产品为再生沥青料和再生水稳骨料，属于固体废物治理行业，本项目与三年行动方案相关内容对比情况见下表。 表7 与三年行动方案对比表 类别 内容 本项目情况 对比结果 实施煤炭消费总量控制 加强燃煤电厂及化工、有色、建材等重点行业非电工业企业煤炭消耗量控制，在保障电力系统安全稳定运行前提下，市域内非化石能源发电全额消纳，积极吸收外来电。 本项目烘干筒燃烧机使用燃料为天然气，不涉及煤炭 不涉及 持续推进工业污染源全面达标行动 将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。 本项目依托现有工程在线监测设备 满足要求 严格环境准入门槛 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，属于固体废物治理行业，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；本项目不新增VOCs排放量。 符合 加快化解过剩产能 全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业。 经对照《产业结构调整指导目录》，本项目不属于限制和淘汰类，为鼓励类。 不属于不达标的落后、过剩产能和企业。 全面排查工业炉窑 将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案，实施停产。 本项目建成后，工业炉窑依托现有，及时与有关部门对接，将企业纳入管理清单，接受相关部门督查。 / 实施工业窑炉深度治理 暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米执行 本项目烘干废气执行颗粒物30毫克/立方米、二氧化硫200毫克/立方米、氮氧化物300毫克/立方米的排放标准。 符合 加快工业炉窑清洁燃料替代 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目烘干工序以天然气为原料。 不涉及 严格实施施工扬尘管理 严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。 本项目依托现有工程，利用现有厂房，没有施工期 符合 强化工业料堆场扬尘整治 火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏” 本项目原料、再生料均堆放于密闭车间内 符合 5、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 表8 与新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 31.开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目原料均密闭运输，密闭存放，卸料时洒水抑尘；生产均在密闭车间内进行，物料传输通过密闭皮带进行，无法完全密闭产尘点均上有单独集气罩，并配有除尘设施，厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化，能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。此外，依托现有工程，企业安装有PM10自动在线监控设备，并在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统及VOCs排放自动监控设备，与环保部门联网。 相符 32.开展工业炉窑专项治理 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，积极推进使用天然气、电等清洁能源 本项目烘干筒以天然气为燃料 符合 33.开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目的挥发性有机物主要为再生沥青料生产过程中烘干工序产生的沥青烟和苯并[a]芘，道路建筑垃圾烘干时位于密闭的烘干筒中，沥青烟和苯并[a]芘经专用管道引出后经电捕焦油器+催化燃烧装置燃烧处理。 相符 43.加快构建工业企业全方位监控体系 （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。（3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及监测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范。 企业按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装在线监控系统及VOCs排放自动监控设备，并与环保部门联网。 相符 45.强化监测监控数据质量控制 （1）开展环境在线监控数据质量监督检查专项行动。加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作行为的监督，不断规范自动监控数据的可靠性，严防数据造假。对排污单位弄虚作假，运行维护不到位、篡改、伪造、干扰监测数据的，依法从严处罚，依纪追究责任。 现有工程企业已按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装在线监控系统及VOCs排放自动监控设备，并与环保部门联网；加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作，不断规范自动监控数据的可靠性。 相符 47.强化重污染天气应急管控 （1）夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全省第二次污染源普查的涉气企业情况，各地在2018年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段、不同区域、不同行业、不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等，依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实中污染天气应急管控清单。（2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产。 相符 6、本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案对比分析 表9 与“十三五”工作方案对比分析表 类别 内容 本项目情况 对比结果 治理重点地区 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市） 本项目位于河南新乡 属于 重点行业 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。 本项目为固体废物治理项目 不属于 严格建设项目环境准入 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东 符合 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目VOCs收集为全密闭收集，治理效率99% 符合 7、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文（2019）84号）对比分析 本项目为固体废物治理项目，与本项目有关的专项方案为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，本项目与该方案对比分析见下表。 表10 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案相符性对照分析 类别 与项目相关条文 本项目情况 相符性 二、工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 本项目将按要求做到生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭 相符 二、料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 1、本项目道路垃圾密闭原料库储存；再生沥青料、再生水稳骨料等在密闭车间内存放，原料库和成品库均建设有喷雾抑尘设施。 2、车间安装有自动感应门，在无车辆出入时均处于密闭状态。 3、料场及车间内地面均全部硬化，定期打扫，保证处堆放区域外无明显积尘。 4、在相应下料口均设置有独立集气罩，引至袋式除尘器进行治理。 5、本项目分为原料、产品存放区和生产区，原料和产品区设置有喷淋系统。 6、厂区主出入口安装有车辆清洗装置，保证车辆不带尘上路。 相符 三、物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 1、物料采用皮带输送机进行输送，皮带机密闭且位于密闭生产车间内。 2、物料转移落料点均设置有集尘装置对粉尘进行收集，收集后引至袋式除尘器进行治理。 3、运输车辆严格按照装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰区封闭。非密闭方式运输的，车辆苫盖，装卸车时应采取加湿抑尘。 相符 四、生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 1、本项目沥青烟和苯并[a]芘来自于道路垃圾烘干过程中，烘干筒为密闭设备。 2、本项目设有原料存放区，原料区位于密闭车间内。 相符 五、厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 1、厂区道路全部硬化，未硬化部位全部绿化，不存在裸露地面。 2、配置专门人员负责厂区道路清扫及洒水保湿。 3、厂区主出入口设置有车辆清洗装置，保证车辆不带尘上路，清洗装置处设有导流沟和沉淀池，对清洗水进行收集处理。 相符 六、建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 1、在主要生产工序、环保治理设施等处安装在线监控系统并与环保部门联网。 2、根据要求安装监控信息平台并随时公开。 相符 8、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2019）88号）的对比分析 本项目与环大气（2019）88号文对比分析见下表。 表11 与环大气（2019）88号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 实施范围 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市） 本项目位于新乡市。 属于 推进工业炉窑大气污染综合治理 加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。深入推进工业炉窑污染深度治理，全面加强有组织和无组织排放管控。全面加强无组织排放管理，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米进行改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米。 本项目使用烘干炉，燃料为天然气，执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米标准。 符合 提升VOCs综合治理水平 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 本项目固体废物治理，不属于喷涂、印刷行业。 不涉及 强化无组织排放管控 全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。 本项目为固体废物治理，烘干过程中产生的VOCS，属于低浓度废气，采用电捕焦油器+活性炭吸脱附+催化燃烧进行治理。 相符 9、与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2020）10号文的对照 与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2020）10号文的对照分析见下表 表12 新环攻坚办（2020）10号相符性对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 5. 严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业，不涉及燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 相符 31. 提升水泥行业超低排放改造水平 2020年4月底前，制定《河南省水泥行业超低排放改造实施方案》，推动实施水泥行业超低排放，打造全国水泥行业示范工程，实现有组织烟气、无组织排放监测监控、物料运输和绿色矿山等全流程、全过程环境管理，有效提高水泥行业发展质量和效益，大幅削减主要大气污染物排放量。 企业按照环保部门管理要求配合检测监控和管理。 相符 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 企业按照管理要求，涉气的生产设施和污染治理设施均独立安装用电监管设备并联网。 相符 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2020）10号文的相关规定。 10、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 本项目与新环 [2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表13 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 安装范围 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 满足 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 11、与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的对照分析 表14与河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的对照分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 三、工作目标（一）有组织排放 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求。 本项目为固体废物治理，产品为再生沥青料和再生水稳骨料，烘干工序排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》工业炉窑推荐限值、《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业的限值要求，投料、破碎和筛分工序粉尘满足《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表2（重点地区特别排放限值）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业的限制要求。 相符 三、工作目标（二）无组织排放 无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822—2019）要求。 本项目将按要求做到生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭。 相符 四、主要任务（二）大力提升有组织排放治理水平 （二）大力提升有组织排放治理水平。各省辖市（含济源示范区，下同）生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。 烘干工序产生的废气采用袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸脱附+催化燃烧治理（依托现有）；投料、粗破、细破、筛分工序产生的粉尘采用袋式除尘器治理；烘干工序燃烧机采用低氮燃烧技术（已安装）。 四、主要任务（三）强力推进无组织排放治理效果 各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭 空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目原料库内安装喷雾抑尘装置、卸料时进行开启；料库四面密闭，通道口安装卷帘门，无车辆出入时将卷帘门关闭。输送环节采用密闭管道输送；破碎、筛分、烘干均采用密闭设备，投料工序粉尘使用侧吸式集气罩收集。 四、主要任务（五）加强监测监控设施安装与管理 各省辖市生态环境局要按照《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省2020年污染源自动监控设施建设方案的通知》（豫环办〔2020〕14号）要求，对照本次梳理的污染源排放清单，做好辖区内污染源自动监控设施建设的查漏补缺工作，督促指导采用氨法脱硫、氨法脱硝的企业废气排放口安装氨气自动监控设施，对各类工业企业污染防治设施实现分表记电，做到污染源自动监控设施能装尽装、能联尽联，实现污染源自动监控动态全覆盖。进一步规范和加强污染源在线监控和手工监测数据质量管理，严厉打击企业数据造假行为，对在线监控数据弄虚作假的行为坚持“零容忍”，对实施参与篡改、伪造数据或者干扰在线监控设施正常运行的人员依法追究刑事责任。 按照管理部门要求安装PM10自动在线监控系统、VOCs排放自动监控设备、用电量监控系统、视频监控、门禁，并与环保部门联网（依托现有）。 相符 12、本项目与《建设项目环境影响评价分类管理名录 2021年版》对照分析 表15 本项目与建设项目环境影响评价分类管理名录 2021年版的相关内容 类别 报告书 报告表 登记表 四十七、生态保护和环境治理业103款一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的 其他 / 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第四十七款生态保护和环境治理业中第103条一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用。该条款规定：一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的需编制报告书，其他类需编制报告表，本项目属于其他类，应编制报告表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 道路翻修时需对路面进行破除铣刨，破除铣刨时产生废沥青料、废水稳料、废混凝土料等，这些废料经加工后均可以作为原料回用生产，如此既减少了固废产生又节约了新鲜原料的使用，达到环保和节约资源的双重效果。新乡市凯达贸易有限公司现有项目为年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目，该项目环境影响评价报告于2019年12月13日由新乡市生态环境局以新环表审[2019]38号予以批复（批复见附件4）；于2020年8月6日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目）自主验收（验收意见见附件5）；于2020年9月12日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（二期年产30万吨沥青混凝土项目）自主验收（验收意见见附件6）。鉴于再生沥青料和再生水稳骨料的经济性和环保性，企业拟投资500万元建设年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰改建项目，项目选址位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，在现有厂区内进行建设，不新增用地，本项目完成后产能保持年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰不变，部分原料更换为再生沥青料和再生水稳骨料。经现场勘查，本项目依托现有厂房，目前设备未到位，不具备生产条件，不属于未批先建。 2、项目建设情况 本项目组成情况见下表： 表16 项目组成情况一览表 序号 项目组成 工程内容 建设内容 建设 情况 1 主体工程 生产区 1间占地面积为4000m2 依托 现有 原料库 1间占地面积为4000m2 依托 现有 成品库 1间占地面积为3000m2 依托 现有 2 辅助工程 办公区 500m2 依托 现有 3 环保工程 污水治理措施 生活污水 化粪池1座 依托 现有 车辆冲洗废水 沉淀池1座 依托 现有 废气治理措施 烘干工序 烘干筒烘干时会有粉尘、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘等废气产生，废气经袋式除尘器、电捕焦油器、活性炭吸脱附与催化燃烧治理后经15米高排气筒排放；燃烧机安装有低氮燃烧装置 依托 现有，新增电捕焦油器 投料、粗破、细破、筛分 工序 给料机投料工序在投料口处加装侧吸式集气罩对粉尘进行收集；破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接；选分筛顶部安装全密闭集气罩，全密闭集气罩顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩在生产期间保持负压，选分筛进料口和出料口与皮带输送机均密闭连接。以上工序所收集废气共用1套“袋式除尘器+15米高排放筒”处理后排放。 新建 全厂无组织 车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运；物料输送均在密闭车间内由密闭输送带传送；厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池；保持厂区道路清洁和洒水抑尘。 新建 （部分依托 现有） 固废治理措施 收集尘、电捕焦油和废活性炭 一般工业固废暂存间一座，面积不小于5m2；危废暂存间一座，面积不小于5m2 依托 现有 3、主要生产设备 本项目主要生产设备为破碎机、给料机、选分筛等。主要设备见下表。 表17 本项目主要设备一览表 序号 名称 规格 数量 备注 1 装载机 / 1台 新增 2 给料机 / 1台 新增 3 破碎机 / 2台 新增 4 皮带输送机 / 6台 新增 5 选分筛 TZS 2台 新增 6 料仓 容积12m3 2台 依托现有 7 提升机 双链垂直斗式提升 1台 依托现有 8 振动系统 五层九段式 1台 依托现有 9 烘干筒 / 1台 依托现有 4、原辅材料 本项目主要原辅材料见下表： 表18 本项目主要原辅材料一览表 类别 材料名称 年使用量（t） 备注 原辅材料 道路垃圾（废沥青料、废水稳料、废混凝土料） 40万 外购 能源消耗 电 4万度 当地电网 水 400 车辆冲洗和喷雾洒水 天然气 33.34万Nm3/a / 表19 本项目完成后全厂原辅材料对比表 类别 材料名称 年使用量（t） 本项目完成后增减量（t） 备注 现有工程 本项目完成后 原辅材料 现有工程 二灰 13石子 26万 17万 -9万 本项目年加工40万吨道路建筑垃圾，生产30万吨道路用再生水稳骨料/年，现有工程30万吨原辅料按比例更换为再生水稳骨料 12石子 24万 16万 -8万 05石子 20万 13万 -7万 水泥 18万 12万 -6万 水 12万 12万 0 沥青混凝土 13石子 60000 40000 -20000 本项目年加工40万吨道路建筑垃圾，生产10万吨再生沥青料/年，现有工程10万吨原辅料按比例更换为再生沥青料 12石子 57000 38000 -19000 05石子 78000 52000 -26000 米石 30000 20000 -10000 石粉 60000 40000 -20000 沥青 15000 10000 -5000 本项目 道路垃圾（废沥青料、废水稳料、废混凝土料） / 40万 +40万 本项目原料 再生水稳骨料 / 30万 +30万 本项目产品，用作现有工程原料 再生沥青料 / 10万 +10万 本项目产品，用作现有工程原料 能源消耗 电 6万度 10万度 +4万度 / 水 720 1120 +400 / 天然气 100万Nm3/a 100万Nm3/a 0 本项目完成后现有工程沥青混凝土项目中沥青、石子和米石用量减少，使烘干筒和导热油炉天然气使用量减少，本项目烘干工序所需天然气和现有工程减少天然气量相同。现有工程天然气导热油炉减少6.67万m3/a，燃烧机减少26.67万m3/a，本项目烘干工序新增天然气用量33.34万m3/a。 5、本项目产品方案 本项目主要产品为再生水稳骨料和再生沥青料，产品方案见下表。 表20 本项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 备注 1 再生水稳骨料 30万吨 年加工40万吨道路建筑垃圾 2 再生沥青料 10万吨 6、劳动定员与制度 不新增员工，从现有员工中调剂，年工作200天，单班生产，每班10小时。 7、主要工艺 道路翻修废料-粗破-细破-筛分-烘干-储存 8、简述厂区平面布置并附图 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，项目四周环境如下：厂区东面为S226，路对面为狄鑫机械；南、西、北为耕地；西南60m处为养鸡场；东南650m为光伏发电项目。距项目厂区最近的敏感点为东北400m处的新杨庄村。项目厂区四周环境详见下图。 图2 项目周边环境示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 再生沥青料生产工艺流程图： 工艺流程简述 1、原料进厂 道路建设过程中产生道路建筑垃圾后，用卡车运输原料进厂。原料到场后，由检验人员按照物料检验标准对原料的类型、含杂物率及含水量进行检验。 此过程会产生无组织颗粒物，治理措施为：进厂运输车均用篷布遮盖汽车，卸料时尽量降低落差；所有块状物料进库存放，禁止露天堆存；库内安装喷雾抑尘装置、卸料时进行开启；料库四面密闭，通道口安装卷帘门，无车辆出入时将卷帘门关闭。 2、粗破 原料由装载机倒入给料机，然后由密闭皮带输送机输送至破碎机进行粗破，将原料破碎成粒径不大于70mm的颗粒。给料机投料工序会产生粉尘，在投料口处加装侧吸式集气罩对粉尘进行收集，破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接。此过程主要产生噪声、固废和废气。 3、细破 粗破后的道路垃圾由破碎机出料口出料后，通过皮带输送机再次进入破碎机进行细破。破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接，此过程主要产生噪声和废气。 4、筛分 破碎后的沥青料通过皮带输送机进入选分筛进行筛分，粒径大于30mm的颗粒通过皮带输送机进入破碎机重新进行破碎，最终产品粒径集中在5-30mm。皮带输送机为全密闭状态且与选分筛的进料口、出料口均密闭连接；选分筛顶部安装全密闭集气罩，全密闭集气罩顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩在生产期间要保持负压，所收集的废气通入1台袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高的排气筒有组织排放。此过程主要产生噪声和废气。 5、烘干 筛分后的沥青料含有一定水份，不满足使用条件，需要先对沥青料进行烘干处理，去除水份。筛分后沥青料由密闭皮带输送机输送至烘干筒，由燃烧机对原料直接加热，燃烧机以天然气为燃料，天然气用量为35万m3/年。烘干过程中会有粉尘、沥青烟、苯并[a]芘等废气产生，经袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸脱附+催化燃烧+15米高排气筒处理后排放。 烘干筒的工作原理：物料由密闭皮带输送机送入转筒，烘干转筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒，物料从较高一端加入，燃烧机产生的热烟气由另一端通入，与物料进行逆流烘干。烘干机内壁设有扬料板，物料在转筒滚动过程被扬料板带起下落，期间与通入的热气直接接触以达到烘干目的。 6、成品料仓 烘干后的再生沥青料在成品仓暂存，然后进入现有工程生产过程。 再生水稳骨料生产工艺流程图： 1、原料进厂 道路建设过程中产生道路建筑垃圾后，用卡车运输原料进厂。原料到场后，由检验人员按照物料检验标准对原料的类型、含杂物率及含水量进行检验。 此过程会产生无组织颗粒物，治理措施为：进厂运输车均用篷布遮盖汽车，卸料时尽量降低落差；所有块状物料进库存放，禁止露天堆存；库内安装喷雾抑尘装置、卸料时进行开启；料库四面密闭，通道口安装卷帘门，无车辆出入时将卷帘门关闭。 2、粗破 原料由装载机倒入给料机，然后由密闭皮带输送机输送至破碎机进行粗破，将原料破碎成粒径不大于70mm的颗粒，给料机投料工序会产生粉尘，在投料口处加装侧吸式集气罩对粉尘进行收集，破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接。此过程主要产生噪声、固废和废气。 3、细破 粗破后的道路垃圾由破碎机出料口出料后，通过皮带输送机再次进入破碎机进行细破。破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接，此过程主要产生噪声和废气。 4、筛分 破碎后的再生水稳骨料通过皮带输送机进入选分筛进行筛分，粒径大于30mm的颗粒通过皮带输送机进入破碎机重新进行破碎，最终产品粒径集中在5-30mm。皮带输送机为全密闭状态且与选分筛的进料口、出料口均密闭连接；选分筛顶部安装全密闭集气罩，全密闭集气罩顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩在生产期间要保持负压，所收集的废气通入1台袋式除尘器治理，尾气通过1根15m高的排气筒有组织排放。此过程主要产生噪声和废气。 5、成品料仓 筛分后的再生水稳骨料在成品仓暂存，然后进入现有工程生产过程。主要污染工序： 项目营运期污染工序详见下表： 表21 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理措施 废气 烘干工序 粉尘、沥青烟、苯并[a]芘 袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸脱附+催化燃烧+15米高排气筒排放；燃烧机安装低氮燃烧装置 投料、 粗破、 细破、 筛分工序 粉尘 给料机投料工序在投料口处加装侧吸式集气罩对粉尘进行收集；破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接；选分筛顶部安装全密闭集气罩，全密闭集气罩顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩在生产期间保持负压，选分筛进料口和出料口与皮带输送机均密闭连接。以上工序所收集废气共用1套“袋式除尘器+15米高排放筒”处理后排放。 无组织 粉尘 车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运；物料输送均在密闭车间内由密闭输送带传送；厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池；保持厂区道路清洁和洒水抑尘。 废水 职工生活 COD、SS、NH3-N、TP、TN 前期经化粪池处理后定期清运，后期进小店污水处理厂（二期） 车辆冲洗废水 SS 沉淀池沉淀后回用 噪声 搅拌 设备噪声 车间密闭、距离衰减 固废 袋式除尘器 粉尘 回用于生产 催化燃烧 废活性炭 危废暂存间暂存，定期交有资质单位回收处理 电捕焦油器 电捕焦油 危废暂存间暂存，定期交有资质单位回收处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程项目简述 新乡市凯达贸易有限公司位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东。2019年11月公司委托河南环科环保技术有限公司对年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目进行了环境影响评价，2019年12月13日由新乡市生态环境局以新环表审[2019]38号予以批复。该项目已建设完成，于2020年8月6日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目）自主验收（验收意见见附件5）；于2020年9月12日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（二期年产30万吨沥青混凝土项目）自主验收（验收意见见附件6），已办理排污许可手续，排污许可证编号为91410726MA44BNM27M001U。现有工程情况一览表见下表。 表22 现有工程情况一览表 序号 内容 基本情况 1 项目名称 年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目 2 建设单位 新乡市凯达贸易有限公司 3 环评编制单位 河南环科环保技术有限公司 4 环评审批时间及单位、文号 2019年12月13日，新乡市生态环境局，新环表审[2019]38号 5 验收审批时间及单位、文号 2020年8月6日，新乡市凯达贸易有限公司自主验收新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目） 2020年9月12日，新乡市凯达贸易有限公司自主验收新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（二期年产30万吨沥青混凝土项目） 6 建设情况 已建设完成 7 排污许可手续 2020年6月22日已办理排污许可证 二、现有工程项目污染物产排情况 现有工程污染物产排情况详见下表。 表23 现有工程污染物产排一览表 污染物 产污环节 污染因子 现有工程全厂产生量(t/a) 现有工程全厂排放量(t/a) 废气 烘干、搅拌工序和沥青储罐呼吸口 颗粒物 4.8 0.048 SO2 0.26 0.26 NOx 0.363 0.363 沥青烟 0.73 0.0073 苯并（a）芘 1.234×10-4 1.234×10-6 导热油炉 颗粒物 0.0083 0.0083 SO2 0.0156 0.0156 NOx 0.1174 0.0587 水泥罐、 石粉罐、 二灰石料下料、 沥青石料下料 粉尘 4.1 0.0041 废水 生活污水 本项目生活污水前期排入化粪池，定期清运，后期待污水管网修通后通过污水管网排入小店污水处理厂二期处理，现状为定期清运 设备、罐车及车辆冲洗废水 冲洗废水经沉淀处理后部分蒸发散失，剩余全部回用于生产拌料，冲洗废水不外排。 固废 一般固废 生产过程 粉尘 1000 0 危险固废 废导热油 1.2 0 废活性炭 0.252 0 新乡市凯达贸易有限公司于2020年8月6日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目）自主验收（验收意见见附件5）；于2020年9月12日进行了新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（二期年产30万吨沥青混凝土项目）自主验收（验收意见见附件6）。根据河南松筠检测技术有限公司出具的《年产30万吨沥青混凝土验收检测项目检测报告》和PM10自动在线监控设备数据，核算现有工程污染物排放量。 2020.08.27-2020.08.28对现有工程烘干、搅拌工序和沥青储罐呼吸口排气筒的监测数据，计算该工序现有工程污染物排放量： 颗粒物排放量为0.03kg/h×1600h÷1000=0.048t/a； SO2排放量为0.163kg/h×1600h÷1000=0.26t/a； NOX排放量为0.227kg/h×1600h÷1000=0.363t/a； 沥青烟排放量为0.0727kg/h×100h÷1000=0.0073t/a； 苯并[a]芘排放量为7.71×10-7kg/h×1600h÷1000=1.234×10-6t/a。 2020.08.27-2020.08.28对现有工程天然气导热油炉排气筒的监测数据，计算该工序现有工程污染物排放量： 颗粒物排放量为5.21×10-3kg/h×1600h÷1000=0.0083t/a； SO2排放量为9.76×10-3kg/h×1600h÷1000=0.0156t/a； NOX排放量为0.0367kg/h×1600h÷1000=0.0587t/a； 2020.9.15-2020.9.16对现有工程水泥罐、石粉罐、二灰石料下料、沥青石料下料排气筒的监测数据，计算该工序现有工程污染物排放量： 颗粒物排放量为0.0026kg/h×1600h÷1000=0.0041t/a； 2020.8.27-8.28对厂界无组织的监测数据，可知厂界无组织排放废气颗粒物厂周界最大浓度值为0.326mg/m3，苯并[a]芘未检出。 三、以新带老消减情况 本项目改建完成以后，10万吨再生沥青料和30万吨再生水稳骨料替代现有工程部分原辅料，现有工程原辅料结构的改变使现有工程污染物有部分削减。 本项目改建完成后，现有工程原污染物削减情况如下： 现有工程污染物产污环节主要为水泥罐呼吸口、石粉罐呼吸口、石子下料、导热油炉、燃烧机、烘干筒、沥青储罐（呼吸、搅拌、加热）。 表24 现有工程原污染物削减情况 单位t/a 颗粒物 SO2 NOX 沥青烟 苯并[a]芘 备注 水泥罐呼吸口 0.0128 / / / / 根据现有工程环评可知，水泥罐呼吸口颗粒物排放量为0.0384，根据水泥减少比例（18万吨减少6万吨）可计算污染物排放减少量，0.0384×（6/18）=0.0128 石粉罐呼吸口 0.0064 / / / / 根据现有工程环评可知，石粉罐呼吸口颗粒物排放量为0.0192，根据石粉减少比例（6万吨减少2万吨）可计算污染物排放减少量，0.0192×（2/6）=0.0064 石子下料 0.2835 / / / / 根据现有工程环评可知，二灰石料下料颗粒物排放量为0.63，沥青石料下料颗粒物排放量为0.2025，根据石子减少比例（二灰：70万吨减少24万吨、沥青混凝土：22.5万吨减少7.5万吨）可计算污染物排放减少量，0.63×（24/70）=0.216，0.2025×（7.5/22.5）=0.0675 导热油炉 0.0034 0.0069 0.021 / / 根据现有工程环评可知，导热油炉主要作用是沥青罐加热，再生沥青料的使用减少沥青的用量，相应的导热油炉天然气用量减少6.67万m3，导热油炉污染物排放量颗粒物0.0103，SO20.0206，NOX0.0617。根据天然气减少比例（20万m3减少6.67万m3）可计算污染物排放减少量，0.0103×（6.67/20）=0.0034，0.02006×（6.67/20）=0.0069，0.0617×（6.67/20）=0.021 燃烧机 0.00064 0.1067 0.499 / / 根据现有工程环评可知，燃烧机主要作用是加热烘干筒，烘干筒主要烘干沥青混凝土用石子，再生沥青料的使用减少石子的用量，相应的燃烧机天然气用量减少26.67m3，燃烧机污染物排放量颗粒物0.00192，SO20.32，NOX1.4968。根据天然气减少比例（80万m3减少26.67万m3）可计算污染物排放减少量，0.00192×（26.67/80）=0.00064，0.32×（26.67/80）=0.1067，1.4968×（26.67/80）=0.499 烘干筒 0.075 / / / / 根据现有工程环评可知烘干筒主要烘干沥青混凝土用石子，再生沥青料的使用减少石子的用量，石料烘干时颗粒物排放量0.225，根据混凝土用石子减少比例（22.5万吨减少7.5万吨）可计算污染物排放减少量，0.225×（7.5/22.5）=0.075 沥青储罐（加热、搅拌、呼吸） / / / 0.0028 0.0000025 根据现有工程环评可知，再生沥青料的使用减少沥青的用量，沥青在保温、搅拌和成品放料过程沥青烟排放量0.0084，苯并[a]芘排放量为0.0000075，根据沥青用量减少比例（1.5万吨减少0.5万吨）可计算污染物排放减少量，0.0084×（5/15）=0.0028，0.0000075×（5/15）=0.0000025 无组织 0.57 / / 0.00013 0.0000027 根据现有工程环评可知原料入库颗粒物无组织排放量0.5，生产过程无组织颗粒物排放量0.8，沥青烟排放量0.0004，苯并[a]芘排放量为0.000008，根据石子、米石和沥青的减少比例（石子和米石：92.5万吨减少40万吨、沥青：1.5万吨减少0.5万吨）可计算污染物排放减少量，0.5×（40/92.5）=0.22，0.8×（40/92.5）=0.35，0.22+0.35=0.57， 0.0004×（5/15）=0.00013， 0.000008×（5/15）=0.0000027 合计 0.95174 0.1136 0.52 0.00293 0.0000052 / 本项目改建完成后，本项目产品作为原料进入现有工程污染物增加情况如下： 表25 本项目产品作为原辅料进入现有工程污染物增加情况 单位t/a 产污环节 颗粒物 沥青烟 苯并[a]芘 SO2 NOX 备注 再生水稳骨料下料过程 0.27 / / / / 本项目参与现有工程的再生水稳骨料为30万t，粉尘产生量系数为0.1%，收集效率90%，袋式除尘器处理效率99.9%，增加排放量为300000×0.1%×90%×（1-99.9%）=0.27 再生沥青料下料 0.09 / / / / 本项目参与现有工程的再生沥青料为10万t，粉尘产生量系数为0.1%，收集效率90%，袋式除尘器处理效率99.9%，增加排放量为100000×0.1%×90%×（1-99.9%）=0.09 无组织 0.57 / / / / 根据现有工程环评，原料入库环节石料原辅料用量为92.5万t，无组织颗粒物排放量为0.5，再生水稳骨料和再生沥青料为40万t，则原料入库环节增加排放量为0.5÷92.5×40=0.22；生产过程现有工程原辅料用量为92.5万t，无组织颗粒物排放量为0.8，再生水稳骨料和再生沥青料为40万t，则原料入库环节增加排放量为0.8÷92.5×40=0.35 合计 0.93 / / / / / 本项目改建完成后，本项目以新带老削减量为现有工程原污染物削减量减去本项目产品作为原辅料进入现有工程污染物增加量。 颗粒物以新带老消减量为0.95174-0.93=0.0217t/a，SO2以新带老消减量为0.1136t/a，NOX以新带老消减量为0.52t/a，沥青烟以新带老消减量为0.0029t/a，苯并[a]芘以新带老消减量为0.0000052t/a。 本项目改建完成后，天然气总用量不变，现有工程减少量和本工程增加量一样，互相抵消。但是现有工程燃烧机天然气用量减少26.67万m3，导热油炉天然气用量减少6.67万m3，本工程烘干筒燃烧机天然气用量增加33.34万m3，根据现有环评可知，导热油炉使用低氮燃烧装置，故导热油炉和燃烧机废气排放系数不同，因此天然气总用量不变，但是SO2和NOX有以新带老消减量。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 （1）常规污染物环境现状数据 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，2020年，与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。2020年，新乡市环境空气优、良天数236天，优、良天数比例64.5%；去年同期，优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；同比优、良天数增加32天，上升8.6个百分点。本项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。 表26 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127.1 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 145.7 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO 第95百分位浓度 1.675mg/m3 4mg/m3 41.9 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108.1 超标 由上表可知，除SO2、NO2、CO达标外，其他因子PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 特殊污染物环境现状数据 本项目特殊污染物为苯并[a]芘，环境质量现状数据来自2021年4月17日新乡市凯达贸易有限公司委托河南鼎晟检测技术有限公司做的新乡市凯达贸易有限公司环境空气检测项目，标准值参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，本项目所在区域苯并[a]芘达标。 表27 空气质量现状评价表 采样点位 检测因子 时间 检测结果（mg/m3）小时值 检出限 标准值（mg/m3） 占标率% 达标情况 张河村 苯并[a]芘 2021.04.12 未检出 1.3 ng/m3 0.0025 ug/m3 52 达标 2021.04.13 未检出 52 达标 2021.04.14 未检出 52 达标 2、地表水环境质量现状 本项目生产废水经处理后全部回用，由于项目所在地污水管网尚未修通，生活污水前期经化粪池处理后定期清运，后期待污水管网修通后经市政管网排入小店污水处理厂二期处理，处理达标后排入大沙河，其规划水体功能为IV类。评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2021年5月的监测数据，数据见下表。 表28 水花堡桥断面监测数据（2021年5月） 单位（mg/L） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 27.16 0.35 0.117 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，5月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现有工程验收监测，项目所在区域昼间噪声为53-57dB(A)、夜间噪声41-47dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、电磁辐射质量现状 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，电磁辐射不再进行现状调查。 6、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 7、土壤环境质量现状 现有工程委托河南松筠检测技术有限公司于2019年8月24日在该厂区内进行了土壤监测，检测结果见下表。 表29 土壤检测结果一览表 检测时间 检测因子 单位 检测结果 1#厂区内（E:114.095260°N:35.259488°） 0-0.2m 2019.08.24 砷 mg/kg 10.2 镉 mg/kg 0.15 六价铬 mg/kg 未检出 铜 mg/kg 28 铅 mg/kg 14.3 汞 mg/kg 0.042 镍 mg/kg 41 四氯化碳 mg/kg 未检出 氯仿 mg/kg 未检出 氯甲烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 二氯甲烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 四氯乙烯 mg/kg 未检出 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 三氯乙烯 mg/kg 未检出 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 氯乙烯 mg/kg 未检出 苯 mg/kg 未检出 氯苯 mg/kg 未检出 2019.08.24 1,2-二氯苯 mg/kg 未检出 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 乙苯 mg/kg 未检出 苯乙烯 mg/kg 未检出 甲苯 mg/kg 未检出 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 邻二甲苯 mg/kg 未检出 硝基苯 mg/kg 未检出 苯胺 mg/kg 未检出 2-氯酚 mg/kg 未检出 苯并【a】蒽 mg/kg 未检出 苯并【a】芘 mg/kg 未检出 苯并【b】荧蒽 mg/kg 未检出 苯并【k】荧蒽 mg/kg 未检出 䓛 mg/kg 未检出 二苯并【a，h】蒽 mg/kg 未检出 茚并【1,2,3-cd】芘 mg/kg 未检出 萘 mg/kg 未检出 表30续 土壤检测结果一览表 检测时间 检测因子 单位 检测结果 2#厂区内 （E:114.094812°N:35.258822°） 3#厂区内 （E:114.095533°N:35.258766°） 0-0.2m 2019.08.24 pH值 mg/kg 6.85 6.87 苯并【a】芘 mg/kg 未检出 未检出 由上表可知，该企业厂区内为建设用地中的二类用地，各点监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，说明区域土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表31 保护目标概况 保护类别 敏感点名称 方向 距离（m） 保护级别 大气环境 新杨庄 东北 400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级 声环境 无 / / / 地下水环境 无 / / / 生态环境 无 / / / 地表水环境 大沙河 东 130 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表32 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 2类 60 2、废气 表33 废气污染物排放执行标准 排放标准名称 污染物 标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2 沥青烟 排放速率0.18kg/h 不得有明显的无组织排放存在 苯并[a]芘 排放浓度0.3×10-3mg/m3 排放速率0.05×10-3kg/h 厂界浓度最大值0.008ug/m3 颗粒物 120mg/m3、3.5kg/h， 厂界浓度1.0mg/m3 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表2（重点地区特别排放限值） 颗粒物 排放浓度10mg/m3 厂界浓度最大值0.5mg/m3 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业 颗粒物 排放浓度10mg/m3 厂界浓度最大值0.5mg/m3 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》工业炉窑推荐限值 颗粒物 30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOx 300mg/m3 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2 沥青烟 20mg/m3 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行；危险废物贮存、处置要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20.1334t/a，NOX0.6238t/a，颗粒物0.6548t/a（有组织0.4173t/a；无组织0.2375t/a），VOCs0.0028t/a。现有工程主要污染物总量控制指标为COD0.0038t/a，NH3-N0.0002t/a，SO20.3406t/a，NOX1.5585t/a，颗粒物2.4274t/a，VOCs0.0088t/a。本项目完成后以新带老消减量为SO20.1136t/a，NOX0.52t/a，颗粒物0.0217t/a，VOCs0.0029t/a。本项目完成后，新增排放量为SO2+0.0198t/a，NOX+0.1038t/a，颗粒物+0.6331t/a。本项目完成后全厂总量控制指标为COD0.0038t/a，NH3-N0.0002t/a，SO20.3604t/a，NOX1.6623t/a，颗粒物3.0605t/a，VOCs0.0087t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目属于改建项目，本项目完成后全厂新增污染物排放量为颗粒物0.6331t/a，SO20.0198t/a，NOX0.1038t/a，新增排放量需双倍替代，所需替代量为颗粒物1.2662t/a，SO20.0396t/a，NOX0.2076t/a，新增污染物的排放量颗粒物从新乡中科燎原生物能源有限公司剩余削减量8.619008t中扣除，二氧化硫从新乡康盛管业有限公司剩余消减量0.26372t中扣除，氮氧化物从新乡市同兴包装铜材有限公司剩余削减量6.25502t中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房组织生产，无施工期环境影响，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响简要分析： 该项目营运期主要污染因素有废气、废水、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 1、废气产生源强分析 （1）烘干工序废气 本项目烘干工序产生天然气燃烧废气、粉尘、沥青烟和苯并[a]芘。 A、天然气燃烧废气 本项目烘干筒加热所需热源由天然气燃烧机提供，燃烧机以天然气为燃料。 B、粉尘 粉尘主要产生于沥青料烘干过程。 C、沥青烟、苯并[a]芘 沥青料在烘干过程会产生一定的沥青烟，沥青烟是沥青及其制品在生产过程中受热而释放出的气凝胶和蒸汽，是由100多种物质组成的化学成分复杂的混合物，主要是脂肪烃类、多环芳烃及其衍生物，其中包括苯并[a]芘等具有强致癌性的多环芳烃类物质。由于沥青烟的污染物排放标准严于非甲烷总烃，本次以沥青烟、苯并[a]芘为污染因子进行评价。 （2）投料工序粉尘 本项目给料机投料工序会产生粉尘。 （3）粗破、细破、筛分工序粉尘 本项目粗破、细破工序会产生粉尘。 核算过程： 烘干工序 A、燃烧机燃烧废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，燃烧机燃烧废气源强使用产污系数法计算。天然气燃烧过程中会产生烟尘、SO2、NOX，根据建设单位提供资料，现有工程天然气使用量为100万m3/a，本项目完成后，现有工程天然气使用量减少约33.34万m3/a，本项目天然气用量为33.34万m3/a，燃烧机已安装低氮燃烧装置。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表4基准烟气量取值表，天然气基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnet,ar+0.343，单位：Nm3/m3 Qnet,ar：设计燃料低位发热量，单位：MJ/m3，天然气低位发热量为34.89MJ/m3。 Vgy=0.285×34.89+0.343=10.29Nm3/m3 故本项目天然气基准烟气量为10.29Nm3/m3。 烟尘排放量参照《环境保护实用数据手册》中每燃烧1万m3天然气产生2.4kg颗粒物；SO2与NOx排放量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》（2010年修订版）中产排污系数进行计算，本项目燃烧机污染物产生情况见下表。 表34 本项目燃烧机燃烧烟气污染物产生情况一览表 序号 污染物指标 产污系数 产生量 产生浓度 1 废气量 10.29Nm3/m3 3430686m3/a / 2 烟尘 2.4kg/万m3燃料 0.08t/a 23.3mg/m3 3 二氧化硫 0.02Skg/万m3燃料 0.1334t/a 38.9mg/m3 4 氮氧化物 18.71kg/万m3燃料 0.6238t/a 181.8mg/m3 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。依据《中华人民共和国国家标准—天然气》（GB17820-1999）中表1，取S=200mg/m3。 B、粉尘 粉尘主要产生于沥青料烘干，根据《污染源源强核算技术指南 准则》，烘干工序粉尘采用类比法核算源强，类比《新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目环境影响报告表》，粉尘产生量约为原料用量的0.01%，道路建筑垃圾废沥青料用量约为10万t/a，则粉尘产生量为10t/a。 C、沥青烟、苯并[a]芘 沥青料在烘干过程会产生一定的沥青烟，沥青烟是沥青及其制品在生产过程中受热而释放出的气凝胶和蒸汽，是由100多种物质组成的化学成分复杂的混合物，主要是脂肪烃类、多环芳烃及其衍生物，其中包括苯并[a]芘等具有强致癌性的多环芳烃类物质。由于沥青烟的污染物排放标准严于非甲烷总烃，本次以沥青烟、苯并[a]芘为污染因子进行评价。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，烘干过程沥青烟、苯并[a]芘源强使用产污系数法计算。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.01g~0.05g，本次环评苯并[a]芘气体产生系数取0.05g/t，沥青烟产生系数约为56.25g/t。本项目需烘干的沥青料为100000吨，根据现有工程沥青混凝土原料配比，沥青含量约为5000t，则苯并[a]芘产生量为2.5×10-4t/a，沥青烟产生量为0.281t/a。 （2）投料工序粉尘 本项目给料机投料工序会产生粉尘，根据《污染源源强核算技术指南 准则》，投料工序颗粒物源强使用产污系数法计算。经参考《逸散型工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂卸料排放因子，原料给料工序产生粉尘采用自卸卡车卸料时碎石排放因子0.02kg/t-卸料，本项目年处理道路建筑垃圾400000t/a，则该工段的粉尘产生量为8t/a。集气罩收集效率按90%计算，粉尘收集量7.2t/a。 （3）粗破、细破、筛分工序粉尘 本项目粗破、细破工序会产生粉尘，治理措施为：破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，选分筛顶部安装全密闭集气罩，采用负压抽风对筛分废气进行收集，收集后废气通入袋式除尘器治理，尾气通过15m高排气筒排放，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接。根据《污染源源强核算技术指南 准则》，粗破、细破、筛分工序颗粒物源强使用产污系数法计算，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）粒料加工厂逸散尘排放因子，碎石一级破碎和筛选粉尘产生系数为0.25kg/t-破碎料，碎石二级破碎和筛选粉尘产生系数为0.75kg/t-破碎料，本项目年处理道路建筑垃圾400000t/a，则该工段的粉尘产生量为400t/a。 （4）无组织排放 企业虽采取了有效措施对各废气排放点进行收集和治理，但在运营过程中，仍存在一些例如原料储存、输送转运等环节产生的污染物以无组织形式排放。另外，运输汽车厂区行驶引起的二次扬尘对厂区及周围环境同样能够造成一定的影响。 1、原料入库 本项目所用道路建筑垃圾由车辆运送至原料区存放，原料区位于密闭车间内。车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运，经以上措施治理后，原料入库环节粉尘的产生量约为：0.15t/a。 2、生产过程 为降低生产过程中无组织废气的排放量，投料、破碎、筛分工序应建在密闭车间内，皮带输送设备也应完全密闭。生产过程中产生的无组织废气主要为未收集的粉尘，对厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施，保持厂区道路清洁和洒水抑尘，本项目粉尘无组织产生量0.8t/a。 3、车辆运输 为了减少运输车辆引起的二次扬尘，评价提出以下治理措施：对厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池，对出厂车辆清洗，不带尘出厂；保持厂区道路清洁和洒水抑尘；对进出车辆进行限速等等。采取上述措施后，厂区粉尘无组织排放量将会得到大幅度的削减。 本项目烘干工序留有专门的出气口。烘干工序天然气燃烧机已安装低氮燃烧装置。评价提出：废气先经袋式除尘器处理后再引至活性炭吸脱附装置+电捕焦油器+催化燃烧装置处理，处理后尾气经15m排气筒排放。本项目烘干工序废气治理设施依托现有工程，新增电捕焦油器，引风机设计风量为10000m3/h，活性炭吸脱附装置+电捕焦油器+催化燃烧处理效率99%，袋式除尘器处理效率99.9%，年工作2000小时。废气治理工艺图见下图。 投料、粗破、细破、筛分工序废气经收集后，共用一台袋式除尘器处理，通过1根15m排气筒排放。引风机设计风量为25000m3/h，袋式除尘器处理效率为99.9%，年工作2000小时。 催化燃烧装置工作原理：本项目有机废气属于低浓度，无法直接燃烧。废气收集后先进入活性炭罐，经活性炭吸附后的废气由15米高排气筒排放，吸附饱和的活性炭经热空气吹脱（催化燃烧装置设置有两个活性炭罐，交替使用），吹脱出的高浓度有机废气进入催化燃烧装置燃烧处理，在电加热的作用下，使有机气体温度提高到250-300℃左右，再进入催化燃烧床，有机物质在催化剂的作用下无焰燃烧，被分解为CO2和H2O，处理后尾气与经活性炭吸附后的废气一起由15米高排气筒排放。 图5 沥青料烘干工序废气治理工艺图 燃烧机燃烧废气中二氧化硫排放浓度38.9mg/m3、氮氧化物排放浓度181.8mg/m3，均满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》工业炉窑推荐限值SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准限值要求；烘干工序排放的颗粒物包括烘干过程中产生的粉尘和天然气燃烧过程中产生的烟尘，颗粒物排放速率为0.0051kg/h、排放浓度为0.51mg/m3、排放量为0.0101t/a，满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》工业炉窑推荐限值30mg/m3的标准要求及《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表2（重点地区特别排放限值）与《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求；烘干工序沥青烟排放速率0.0014kg/h、排放浓度0.14mg/m3、排放量为0.0028t/a，苯并[a]芘排放速率1.25×10-6kg/h、排放浓度1.25×10-4mg/m3、排放量为2.5×10-6t/a，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2与《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2沥青烟排放浓度20mg/m3、排放速率0.18kg/h，苯并[a]芘排放浓度0.3×10-3mg/m3、排放速率0.05×10-3kg/h的限值要求。 投料、粗破、细破、筛分工序废气经收集处理后粉尘排放速率为0.2036kg/h、排放浓度为8.144mg/m3、排放量为0.4072t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业有组织排放浓度10mg/m3的要求。 表35 本项目废气产排情况一览表 产污环节 烘干工序 投料、粗破、细破、筛分工序 污染物种类 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 沥青烟 苯并[a]芘 颗粒物 产生情况 （有组织） 产生量t/a 10.08 0.1334 0.6238 0.281 2.5×10-4 407.2 产生速率kg/h 5.04 / / 0.1405 1.25×10-4 203.6 产生浓度mg/m3 504 38.9 181.8 14.05 0.0125 8144 产生情况 （颗粒物无组织） 产生量t/a 0.95 产生速率kg/h / / / / / / 产生浓度mg/m3 / / / / / / 污染治理设施 治理设施（有组织） 袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒排放（依托现有）；燃烧机安装有低氮燃烧装置。 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 治理设施（无组织） 原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运，对厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池，对出厂车辆清洗，不带尘出厂；保持厂区道路清洁和洒水抑尘；对进出车辆进行限速等等。经过上述措施，颗粒物可削减75%。 风机风量m3/h 10000 25000 收集效率% 100 投料工序90、破碎、筛分工序100 处理效率% 99.9 / / 99 99 99.9 是否为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》附录A，布袋除尘、电捕焦油器、活性炭吸附、催化燃烧为可行技术 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》附录A，布袋除尘为可行技术 排放情况 （有组织） 排放量t/a 0.0101 0.1334 0.6238 0.0028 2.5×10-6 0.4072 排放速率kg/h 0.0051 / / 0.0014 1.25×10-6 0.2036 排放浓度mg/m3 0.51 38.9 181.8 0.14 0.000125 8.144 排放情况 （颗粒物无组织） 排放量t/a 0.2375 排放速率kg/h / / / / / / 排放浓度mg/m3 / / / / / / 表36 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.6548 2 二氧化硫 0.1334 3 氮氧化物 0.6238 4 沥青烟 0.0028 5 苯并[a]芘 2.5×10-6 3、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表37 项目排放口基本情况一览表 排放 口基本情况 名称 烘干工序排气筒 投料、破碎、筛分工序排气筒 编号 DA001 DA002 高度m 15 15 排气筒内径m 0.6 0.6 温度℃ 25 25 类型 一般排放口 一般排放口 地理坐标 经度：114°5'22.639" 纬度：35°15'30.961" 经度：114°5'23.527" 纬度：35°15'32.684" 4、非正常工况废气排放 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要是废气治理设施，项目的废气治理装置故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在一天内进行有效处理。非正常排放源强见下表。 表38 非正常状况下废气污染物排放源强 污染源 污染物 事故状态下废气处理设施效率为0 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 烘干工序 颗粒物 504 5.04 二氧化硫 38.9 / 氮氧化物 181.8 / 沥青烟 14.05 0.1405 苯并[a]芘 0.0125 1.25×10-4 投料、粗破、细破、筛分工序 颗粒物 8144 203.6 项目发现废气治理装置出现故障应立即停产检修。 5、大气影响预测与评价 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。估算模型参数见表37，本项目点源参数见表38。 表39 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市选项时) / 最高环境温度 42.0°C 最低环境温度 -19.2℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表40 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量/（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率/（kg/h） X Y 1 排气筒P1 0 -50 74 15 0.6 10000 25 2000 正常 颗粒物 0.0051 二氧化硫 0.0667 氮氧化物 0.3119 沥青烟 0.0014 苯并[a]芘 1.25×10-6 2 排气筒P2 0 0 74 15 0.6 25000 25 2000 正常 颗粒物 0.2036 采用环评导则推荐的点源估算模式——AERSCREEN预测本项目所有点源排放大气污染物最大落地浓度及出现距离，预测结果详见下表。 表41 有组织预测结果表 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3） 最大落地浓度 D10% （m） Cmax（mg/m3） Pmax（%） 出现点（m） 排气筒P1 PM10 450 0.0002 0.04 342 / 二氧化硫 500 0.0022 0.45 / 二氧化氮 200 0.0104 5.22 / 沥青烟 5000 4.69×10-5 0 / 苯并[a]芘 0.0075 4.19×10-8 0.56 / 排气筒P2 PM10 450 0.0038 0.84 1006 / 由上表可知，本项目有组织排放中各污染物中最大落地浓度为0.0104mg/m3，占标率为5.22%，出现距离为342m；本项目有组织排放的各污染物最大落地浓度的占标率均较小，对周围环境的影响可接受。 本次评价将生产车间作为一个无组织排放源，预测各污染物对厂界的环境影响，预测结果见下表。 表42 本项目面源参数表 编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率/（kg/h） 1 生产车间 74 130 90 0 10 2000 正常 颗粒物 0.1188 按照面源参数进行估算，估算结果如下： 表43 生产车间废气无组织排放预测结果 单位：mg/m3 项目 污染因子 东厂界 35m 西厂界210m 南厂界0m 北厂界0m 最大浓度 最大浓度占标率（%） 最大浓度出现距离（m） D10% （m） 厂界 PM10 0.0083 0.0172 0.0042 0.0042 0.0175 3.89 327 / 由上表可知：颗粒物厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3周界外浓度最高点0.5mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度0.5mg/m3的限制要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价工作等级。 表44 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax≤1% 表45 确定评价工作等级 排放源 排放方式 污染物 最大地面浓度占 标率Pmax（%） 最大落地 距离（m） D10%（m） 评价等级 排气筒P1 有组织 PM10 0.04 342 / 三级 二氧化硫 0.45 / 三级 氮氧化物 5.22 / 二级 沥青烟 0 / 三级 苯并[a]芘 0.56 / 三级 排气筒P2 有组织 PM10 0.84 1006 / 三级 生产车间 无组织 PM10 3.89 327 / 二级 由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 因此，本次评价以估算模式的计算结果来预测和分析本项目大气污染对周围大气环境的影响。 大气环境防护距离预测 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放和无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离设置 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目厂址所在区域近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速为2.4m/s，计算系数分别为A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84。卫生防护距离计算系数详见下表。 表46 卫生防护距离计算系数 计算 系数 工业企业所 在地区近五年平均风速 （m/s） 卫生防护距离 L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 ＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2~4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据项目污染物无组织排放量，项目卫生防护距离计算结果见表。 表47 卫生防护距离计算结果 污染物 面源名称 无组织排放量 kg/h 环境质量标准 mg/m3 卫生防护距离计算值m 卫生防护距离确定值m PM10 生产车间 0.2375 0.45 5.31 50 由上表可知，本项目无组织排放颗粒物卫生防护距离计算结果均为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界15m、南厂界50m、西厂界0m、北厂界50m；现有工程的卫生防护距离为300m，现有工程厂界外的卫生防护距离分别为：东厂界265m、南厂界300m、西厂界90m、北厂界300m；本项目完成后全厂卫生防护距离为东厂界265m、南厂界300m、西厂界90m、北厂界300m。卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图4）。项目厂址四周为工业企业，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 6、监测要求 项目监测要求见下表。 表48 项目监测要求一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 废气 颗粒物 DA001 1次/年 SO2 1次/年 NOX 1次/年 沥青烟 1次/年 苯并（a）芘 1次/年 颗粒物 DA002 1次/年 颗粒物 厂界无组织 1次/年 7、小结 本项目烘干工序和投料、粗破、细破和筛分工序产生的废气可以满足相应标准，具体标准见上文，燃烧机安装有低氮燃烧装置，烘干工序废气经袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒（依托现有）处理后排放，投料、粗破、细破和筛分工序产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理后排放，对大气环境影响可接受。 二、废水 本项目营运期用排水情况如下： （1）车辆冲洗废水 本项目大量原材料的运进驶出会使车辆轮胎不同程度的沾染灰尘，为预防运输车辆带尘出厂，企业拟在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备，配套建设冲洗槽和沉淀池。根据项目产能和年工作日计算，本项目车辆冲洗水消耗量为150t/a。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于现有工程生产拌料。 （2）生活污水 本项目不新增员工，从现有员工中调剂，不新增生活污水。 喷雾洒水装置用水 本项目车间内设置有喷雾洒水装置，该装置用水量为2t/d，该部分水主要以蒸发形态散失，不外排。 三、噪声 项目高噪声设备主要是破碎机、装载机、给料机等，噪声源强约为65~75dB（A），经过车间密闭、距离衰减等措施后，源强如下： 表49 主要设备的噪声级 序号 设备名称 数量 强度 dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 装载机 1 70 车间密闭、距离衰减 44 2 给料机 1 70 44 3 破碎机 2 75 48 4 皮带输送机 6 65 40 5 选分筛 2 70 44 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。 叠加公式为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。评价对隔声、减震后的设备噪声进行叠加，叠加后噪声级为54.57dB(A)，声源为生产车间。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： Lp=L合-20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 表50 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离 35m 1m 210m 1m 背景值 56-57 53-54 54-55 55 贡献值 23.69 54.57 8.12 54.57 预测值 57 57.3 55 57.8 由上表可知，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准要求。 噪声监测要求见下表。 表51 噪声监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/年 四、固废 本项目固废主要为袋式除尘器收集粉尘、废活性炭和电捕焦油。 （1）本项目粉尘主要为袋式除尘器收集粉尘，收集量约为416.88t/a，收集后的粉尘回用于生产。 （2）废活性炭：本项目催化燃烧装置设有两个活性炭罐，一个用来吸附有机废气，一个用来脱附燃烧，两个罐交替使用。本项目有机废气产生量为0.281t/a，每年生产200天，每天废气产生量为0.0014t，吸附1t有机废气需要10t活性炭，催化燃烧装置设计三天对有机废气进行脱附燃烧一次，则三天吸附饱和需要活性炭0.0042t，两个活性炭罐共装活性炭0.0084t。活性炭在反复使用后会失活，需全部更换，设计每一年更换一次活性炭，则废活性炭产生量约为0.0084t/a。废活性炭属于危险废物，查阅《国家危险废物名录》（2021年版），危废类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49，废活性炭在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 （3）电捕焦油 项目再生沥青料烘干过程中产生的废气采用电捕焦油器处理，过程产生废焦油，焦油最大收集量为为155kg/次，电捕焦油器内部收集容器定期清理，约10次/年，年收集废焦油约1.5t/a。废活性炭属于危险废物，查阅《国家危险废物名录》（2021年版），危废类别：HW11精（蒸）馏残渣，废物代码：900-013-11，电捕焦油在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 本项目危废为废活性炭和电捕焦油，一般固废为袋式除尘器收集粉尘，收集粉尘直接回用于生产，废活性炭和电捕焦油暂存于危废暂存间。危废暂存间依托现有。评价对危险废物暂存间提出以下措施： ①危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，在地面硬化的基础上，并进行基础防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ④各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 表52 项目固体废物汇总一览表 产生环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置t/a 废气治理过程 袋式除尘器收集的粉尘 一般固废 / 固态粉状 / 416.87 袋装 暂存于固废间，回用于生产 416.87 废活性炭 危险废物HW11；900-039-49 有机废气 固态 T/In 0.0084 桶装 经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理 0.0084t/a 电捕焦油 危险废物HW11；900-013-11 电捕焦油 液态 T 1.5 桶装 1.5 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 本项目属于废弃资源（含生物质）加工、再生利用，不属于废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮船等加工、再生利用，地下水污染途经可分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型，本次项目对地下水的影响途经主要为连续入渗型，即生活污水、车辆冲洗废水渗漏污染地下水，本次评价拟从正常工况和非正常工况两种情况下进行地下水污染影响分析。 （1）正常工况 评价要求项目化粪池、冲洗槽、沉淀池做防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s，建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，污染物下渗污染地下水的几率很小，因此，项目在正常工况下运行，不会产生污染物泄漏下渗而污染地下水的情况。 （2）非正常工况 本项目生活污水前期定期清运，后期污水管网修通后排入小店污水处理厂（二期）处理，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于现有工程生产拌料。本次评价主要考虑项目营运后期，化粪池、沉淀池、冲洗槽因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，污水下渗污染地下水。 综上所述，为减少和防止废水对土壤、地下水造成污染，要求对厂区、生产车间地面进行硬化防渗，对管道、化粪池、沉淀池、冲洗槽进行定期检修和维护，防治污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施。可以看出，厂区内通过硬化防渗、加强管理等一系列防范措施下，可以避免厂区废水渗漏对地下水的影响。 跟踪检测 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本项目属于IV类建设项目，，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2、土壤 （1）影响识别 本项目属于环境和公共设施管理业中一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为运营期的大气沉降和垂直入渗；本项目主要是对生产过程中产生的废气、固废进行治理。 ①废气沉降对土壤的影响 本项目运营期产生的废气污染因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘，采用袋式除尘器+电捕焦油+活性炭吸脱附+催化燃烧+15m高排气筒治理，经治理后排入大气中的污染物得到了有效控制，可做到达标排放，从而减少废气因重力沉降及雨水淋洗落到地表对土壤环境的影响。因此本项目排放的废气因重力沉降及土壤淋洗落到地表的量较小。 ②垂直入渗对土壤的影响 本项一般固废间和危废间采取了防渗和硬化措施，同时危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，存放区四周设有围挡，正常工况下不会渗漏进入土壤造成污染。 （2）保护措施和对策 评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： A源头控制 本项目污染源主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘和危废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 B过程防控措施 本项目为固体废物治理项目，产生污染物种类为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘，在车间内进行，分别采用治理措施达标排放，加强监控和巡检，避免治理措施失效。厂区内采取绿化措施，对颗粒物、、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘等污染物进行有效吸附。原料入库时应检查包装是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理；各类危险废物在储存过程中采用不易破损、变形、老化的容器包装，在室内分区堆放，储存地面采取防渗措施。危废在从工艺装置中卸出、包装、暂存到按照管理要求装车转移过程，以及运输过程中，均不得接触土壤。各种原料、产品、中间产物在卸出、装车、转运过程中均要在经过防渗的场地进行，如果有事故状态发生要及时处置。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 C跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业必要时可开展跟踪监测。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： 1、土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于环境和公共设施管理业中一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），属于Ⅲ类项目，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 2、建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 3、建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为30662平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 4、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，四周规划用地性质为工业用地和绿地，项目东侧为工业企业，南、西、北为耕地，属于耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标中的耕地，属于建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的，经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表53 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 由上表可知，本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目污染影响影响型评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （2）土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，现有工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。委托河南松筠检测技术有限公司于2019年8月24日在该厂区内进行了土壤监测，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），7.4.6现状监测频次要求，评价工作等级为三级的建设项目，若掌握近3年至少一次的监测数据，可不再进行现状监测，本项目检测报告见附件7，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表54 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名称 监测因子 监测频次 1#厂区内 （E:114.095260° N:35.259488°） 镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘 监测1次 2#厂区内 （E:114.094812° N:35.258822°） 苯并【a】芘、pH值 3#厂区内 （E:114.095533° N:35.258766°） 检测结果见下表。 表55 土壤检测结果一览表 检测时间 检测因子 单位 检测结果 1#厂区内（E:114.095260°N:35.259488°） 0-0.2m 2019.08.24 砷 mg/kg 10.2 镉 mg/kg 0.15 六价铬 mg/kg 未检出 铜 mg/kg 28 铅 mg/kg 14.3 汞 mg/kg 0.042 镍 mg/kg 41 四氯化碳 mg/kg 未检出 氯仿 mg/kg 未检出 氯甲烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 二氯甲烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 四氯乙烯 mg/kg 未检出 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 三氯乙烯 mg/kg 未检出 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 氯乙烯 mg/kg 未检出 苯 mg/kg 未检出 氯苯 mg/kg 未检出 2019.08.24 1,2-二氯苯 mg/kg 未检出 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 乙苯 mg/kg 未检出 苯乙烯 mg/kg 未检出 甲苯 mg/kg 未检出 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 邻二甲苯 mg/kg 未检出 硝基苯 mg/kg 未检出 苯胺 mg/kg 未检出 2-氯酚 mg/kg 未检出 苯并【a】蒽 mg/kg 未检出 苯并【a】芘 mg/kg 未检出 苯并【b】荧蒽 mg/kg 未检出 苯并【k】荧蒽 mg/kg 未检出 䓛 mg/kg 未检出 二苯并【a，h】蒽 mg/kg 未检出 茚并【1,2,3-cd】芘 mg/kg 未检出 萘 mg/kg 未检出 表56续 土壤检测结果一览表 检测时间 检测因子 单位 检测结果 2#厂区内 （E:114.094812°N:35.258822°） 3#厂区内 （E:114.095533°N:35.258766°） 0-0.2m 2019.08.24 pH值 mg/kg 6.85 6.87 苯并【a】芘 mg/kg 未检出 未检出 由上表可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 六、生态 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，依托现有厂房，不新增土地，且评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，故本项目对生态环境的影响不做分析。 七、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质和易燃易爆物质，故本项目对环境风险的影响不做分析。 八、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射项目，对电磁辐射的影响不做分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘 | 袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2；《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1表2；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业；《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》工业炉窑推荐限值；《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2（沥青烟排放速率0.18kg/h，排放浓度20mg/m3；苯并芘排放浓度0.3×10-3mg/m3，排放速率0.05×10-3kg/h，厂界浓度最大值0.008ug/m3；颗粒物排放浓度10mg/m3，排放速率3.5kg/h，厂界浓度最大值0.5mg/m3；SO2排放浓度200mg/m3，NOX排放浓度300mg/m3） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 给料机投料工序在投料口处加装侧吸式集气罩对粉尘进行收集；破碎机采用二次密闭，密闭室内采用负压抽风对破碎废气进行收集，皮带输送机为全密闭状态且与破碎机的进料口、出料口均密闭连接；选分筛顶部安装全密闭集气罩，全密闭集气罩顶部安装吸风管并与袋式除尘器相连，顶部全封闭罩在生产期间保持负压，选分筛进料口和出料口与皮带输送机均密闭连接。以上工序所收集废气共用1套“袋式除尘器+15米高排放筒”处理后排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2；《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物排放浓度10mg/m3，排放速率3.5kg/h |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运；投料、粗破、细破、筛分应建在密闭车间内；物料输送均在密闭车间内由密闭输送带传送；厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池；保持厂区道路清洁和洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级表2；《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物厂界排放浓度0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房密闭隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼60 dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废除尘器收集粉尘暂存于固废间，回用于生产，管理过程符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求；危险废物废活性炭和电捕焦油收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，管理过程符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面进行污染防治措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照管理部门要求安装PM10自动在线监控系统、VOCs排放自动监控设备、用电量监控系统、视频监控、门禁，并与环保部门联网（依托现有）。 |

# 六、结论

新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰改建项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，选址符合园区土地利用规划，符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物采用合理的环保措施治理后，均能够达标排放，对周围环境影响可接受。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市译洋环境技术有限公司 2021年6月

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.4274t/a | 2.4274t/a | / | 0.6548t/a | 0.0217t/a | 3.0605t/a | +0.6331t/a |
|  | SO2 | 0.3406t/a | 0.3406t/a | / | 0.1334t/a | 0.1136t/a | 0.3604t/a | +0.0198t/a |
|  | NOX | 1.5585t/a | 1.5585t/a | / | 0.6238t/a | 0.52t/a | 1.6623t/a | +0.1038t/a |
|  | 沥青烟 | 0.0088t/a | 0.0088t/a | / | 0.0028t/a | 0.0029t/a | 0.0087t/a | -0.0001t/a |
|  | 苯并[a]芘 | 1.55×10-5t/a | 1.55×10-5t/a | / | 2.5×10-6t/a | 5.2×10-6t/a | 1.28×10-5t/a | -2.7×10-6t/a |
| 废水 | COD | 0.0038t/a | 0.0038t/a | / | / | / | 0.0038t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0002t/a | 0.0002t/a | / | / | / | 0.0002t/a | 0 |
|  | TP | 0.00004t/a | 0.00004t/a | / | / | / | 0.00004t/a | 0 |
|  | 总氮 | 0.0014t/a | 0.0014t/a | / | / | / | 0.0014t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 1000t/a | 1000t/a | / | 416.88t/a | / | 1416.88t/a | +416.88t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.252t/a | 0.252t/a | / | 0.0084t/a | / | 0.2604t/a | +0.0084t/a |
|  | 废导热油 | 1.2t/a | 1.2t/a | / | / | / | 1.2t/a | 0 |
|  | 电捕焦油 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

S

新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目）竣工环境保护验收意见

2020年8月6日，新乡市凯达贸易有限公司根据《新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目（一期年产100万吨二灰项目）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

新乡市凯达贸易有限公司位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）大杨庄村东，项目分期建设，一期建设年产100万吨二灰项目，主要产品为二灰。总投资500万元，项目建设性质为新建。

新乡市凯达贸易有限公司年产30万吨沥青混凝土和100万吨二灰项目环境影响评价报告由河南环科环保技术有限公司编制完成，于2019年12月13日通过新乡市生态环境局审批，审批文号为新环表审[2019]38号。本项目于2019年10月开工建设，属于未批先建性质，调试时间为2020年10月至2020年7月。项目环保投资为51万元，占总投资的比例为10.2%。项目从立项至调试过程中没有环境投诉、违法和处罚记录。

本次验收的范围为新乡市凯达贸易有限公司一期工程年产100万吨二灰项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、工程变动情况

根据现场调查，项目二灰生产线及环保措施已经建设到位，项目分二期验收，本次验收年产100万吨二灰项目，主要生产工艺、生产设备和环保措施已经建设到位，与原环评一致，符合验收要求。

与环评批复相比，项目一期工程产能不增加，污染物排放不新增，不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办（2015）52号）中所列情形，也不属于《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评（2018）6号）中所列情形，项目的变化情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

（1）有组织废气：本项目所需水泥粉暂存于水泥罐中，为保持压力平衡在顶端设有呼吸孔，随着进料层的增高，罐内气体会被压出呼吸孔，粉尘主要来自被压出气体。本项目新建100t水泥罐两个，均采用袋式除尘器处理，处理后废气共用一根不低于15米且高于本体建筑3m排气筒排放，收集粉尘直接由管道通入水泥罐中；石料下料过程中会有粉尘产生，本项目下料斗上方加装三面密闭式集气罩，气体收集后通入袋式除尘器处理，处理后废气经15米高排气筒排放。项目水泥罐打料工序和石料下料工序共用1根15m排气筒排放。

（2）无组织废气：本项目原料堆存、装卸、厂内运输等无组织排放源粉尘，采取车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运；二灰拌合站应建在密闭车间内；物料输送均在密闭车间内由密闭输送带传送；厂区地面全部进行硬化，不能硬化的路面采取绿化措施；在厂区出入口设置车辆清洗水池；保持厂区道路清洁和洒水抑尘等措施。

（二）废水

搅拌仓、搅拌车及地面冲洗水经沉淀池沉淀后回用于生产。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（三）噪声

本项目噪声采取厂房隔音、距离衰减等措施。

#### 固废

#### 项目营运期生产固废主要来源于脉冲式袋式除尘器收集的粉尘。处置措施为：脉冲式袋式除尘器收集的粉尘随时收集和清理，回用于生产。

四、环境保护设施调试情况

（一）污染物达标排放情况

1）废气

①有组织废气：由监测结果可知，颗粒物排放浓度为8.5-9.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值“散装水泥中转站及水泥制品生产”10mg/m3排放限值要求。

②无组织废气：由监测结果可知，厂界外颗粒物浓度为0.206-0.359mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3排放限值要求。

2）噪声

由监测结果可知，本项目厂界噪声昼间52-55dB（A）；夜间40-44dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。

五、工程建设对环境的影响

据该项目周边环境现状，本项目环评文件及审批部门审批决定未提及对环境保护目标的具体要求，结合项目厂区实际环境，该项目建设对周边环境影响较小。

六、验收结论

新乡市凯达贸易有限公司一期工程年产100万吨二灰项目（不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

该项目运行过程中，需重点关注以下问题：

- 加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。

- 固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。

加强生产管理，实施清洁生产管理。

八、验收人员信息

本项目验收人员信息见附表。

新乡市凯达贸易有限公司

2020年8月6日

本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查范围 |
| --- | --- |
| 评价 等级 与范 围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km( |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≧2000t/a□ | 500〜2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（沥青烟、苯并（a）芘） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2019)年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染 源调 查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气 环境 影响 预测 与评价 | 预测模型 | AERM OD( | ADMS□ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUF F□ | 网络模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≧50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、SO2、NOX、沥青烟、苯并（a）芘） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（） h | C非正常占标率<100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k<-20%□ | k>-20%□ |
| 环境 监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、SO2、NOX、沥青烟、苯并（a）芘） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） | 监测点位数（/） | 无监测☑ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0) m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.14)t/a | NOx:(0.6549)t/a | 颗粒物:（0.6548） | VOCs:(2.5×10-6)t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型(；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地(；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （3.0662）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（西、北、南）、距离（9m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘 |  |
|  | 特征因子 | 苯并[a]芘 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类；Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级(；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 45项基本因子+pH值，其中苯并【a】芘作为特征因子 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项基本因子+pH值，其中苯并【a】芘作为特征因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618(；GB36600；表D.1；表D.2(；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 满足GB36600中表D.1中相关标准要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 本项目建设对土壤环境的影响可接受。 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |

# Text boxes

图3  再生沥青料生产工艺流程图

产污

环节

污染物

占地

规模

评价工作等级

敏感程度

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10