# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南元丰包装制品有限公司年产4000吨塑料制品项目

建设单位（盖章）：       河南元丰包装制品有限公司

编制日期：               2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南元丰包装制品有限公司年产4000吨塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410772-04-01-548814 |
| 建设单位联系人 | 吴泳 | 联系方式 | 1392512xxxx |
| 法人：吴湃44522119800802xxxx | 统一社会信用代码：91410700MA47G47F67 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）（区）新乡经济技术开发区经八路南段 |
| 地理坐标 | 114度4分13.796秒，35度17分8.545秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业：53塑料制品业 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020年）、审批机关为河南省发展和改革委员会、审批文号为豫发改工业 [2010]2104号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书、规划环评审查机关为河南省生态环境厅、规划环评审查意见文号为豫环函（2020）105号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中园区环境准入条件分析见下表。 表1 本项目与园区环境准入条件分析一览表 类别 准入条件 本项目情况 对比结果 产业 政策 1、园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 2、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。 3、鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。 4、鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 1、本项目属于允许类，符合国家产业政策。 2、本项目属于塑料制品业项目。 3、本项目属于轻污染项目。 本项目符合园区环境准入条件 空间布局 1、化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放。 2、汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 3、装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 4、化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。 本项目位于装备制造区，属于塑料制品业项目，所用聚乙烯、色母等均为低VOCs含量的原辅材料。 经济指标 1、投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》。 2、入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 1、本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》。 2、本项目无最小经济规模要求。 生产规模和工艺装备水平 1、在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平。 2、建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 3、环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 1、本项目在生产工艺技术水平上，达到国内同行业领先水平，具备国际先进水平。 2、本项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 3、本项目为扩建项目。 清洁生产水平 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术。 2、按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 3、入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 经查没有本项目行业清洁生产标准。 污染物总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目属于扩建项目。 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地符合园区土地利用规划要求。 由上表可知，本项目符合园区环境准入条件。 二、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中跟踪评价结论分析见下表。 表2 本项目与跟踪评价结论分析一览表 类别 跟踪评价结论 本项目情况 对比结果 环境空气影响分析 园区后续发展过程中积极引入与主导产业相关的企业，严格按照“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入的“负面清单”引入并发展集聚区内的企业，完善集聚区内集中供热设施，取缔分散燃料型热源，同时入驻企业应开展低VOCs排放，实现废气复合处理，减少有机废气排放，园区后续发展不会对区域环境空气质量造成较大影响。 本项目吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放； 粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 相符 声环境影响分析 园区后续发展过程中，严格根据产业布局进行企业入驻，靠近居住区的应以轻污染工业为主，同时工业区与居住区之间设置绿化带，可减少工业对居住区的影响，同时规划搬迁的村庄应尽快搬迁；园区内主要道路设置绿化带，起到隔声屏障作用；对入驻企业边界噪声进行严格控制，确保园区各分区声环境符合相关标准要求。 本项目噪声采取厂房隔声、距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)]要求。 相符 固体废物影响分析 园区内垃圾分为生活垃圾和工业固废，工业固体废物包括一般固废和危险固废。园区内已建设垃圾中转中站，生活垃圾及工业一般固废由企业在厂区或小区内暂存，定期清运至垃圾中转站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。危废因企业生产类型的不同而有较大差异，无论是哪类危废，均要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，和有资质的危废回收单位签订回收协议，建立管理台账，危废定期由回收单位处理，实现固废无害化处理。后续发展过程中园区内固废不会对集聚区环境造成影响。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 相符 三、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见分析见下表。 表3 本项目与审核意见分析一览表 类别 审核意见 本项目情况 对比结果 （一）合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划（2011-2020）》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，属于工业用地。 相符 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外），化工医药区限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建且增产减污的除外）；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂项目；本项目属于塑料制品业项目，属于扩建项目；本项目不属于危废集中处置项目；本项目不属于化工项目，不属于化工医药区；本项目不属于食品制造业、农副产品加工项目；本项目不属于清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目。 相符 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水；测漏工序用水循环使用，不外排。 相符 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放。加快对涉VOCS行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中，化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升，总磷≤0.4毫克/升）要求，并按照水污染防治攻坚战要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。 本项目吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放；粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放；本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水；测漏工序用水循环使用，不外排。 相符 （五）建立健全园区环境风险管理体系 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防治对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目不涉及风险物质。 相符 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，属于新乡经济技术开发区。 新乡市涉及的生态保护红线共有5个：淇河水源涵养生态保护红线区、卫河水源涵养生态保护红线区、太行山山地生物多样性维护生态保护红线区、南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区。新乡经济技术开发区的规划范围位于新乡市中心城区东部，不在新乡市生态保护红线划定范围内。 （2）环境质量底线 新乡经济技术开发区环境质量底线见下表。 表4 新乡经济技术开发区环境质量底线 环境要素 标准名称 保护对象 环境空气质量底线 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 区域大气环境 地表水环境质量底线 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 大沙河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 东孟姜女河 地下水环境质量底线 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 园区级周边浅层地下水 声环境质量底线 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1、2、3、4类标准 园区内各声功能区 土壤环境质量底线 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018） 园区土壤 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018） 本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 新乡经济技术开发区资源利用上线见下表。 表5 新乡经济技术开发区资源利用上线 项目 指标名称 指标值要求 确定依据 水资源利用上限 单位工业增加值新鲜水耗 ≤9m3/万元 参照《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009） 工业用水重复利用率 ≥75% 土地利用资源上限 单位工业用地工业增加值 ≥9亿元/km2 能源 单位工业增加值综合能耗 ≤0.46吨标煤/万元 原规划环评 本项目资源利用不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单分析见下表。 表6 本项目与环境准入负面清单分析一览表 类别 负面清单 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外） 本项目位于装备制造区，不属于印染项目，不属于限制类项目。 本项目不属于环境准入负面清单中限制类、禁止类项目 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻 禁止类 1、汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造区，属于塑料制品业项目，属于允许类，符合国家产业政策。不属于禁止类项目。 2、装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 3、中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 4、化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 5、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 6、禁止高毒、高污染的工业企业入园； 7、禁止新建、扩建危废集中处置项目； 8、禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 9、禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 10、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 11、其它区：禁止重污染项目入区。 由上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中限制类、禁止类项目。 本项目与《河南省生态环境准入清单》相符性分析见下表。 表7 本项目与《河南省生态环境准入清单》相符性分析一览表 环境管控单元名称 管控单元分类 环境要素类别 管控要求 环境管控单元名称 本项目情况 对比结果 新乡工业产业集聚区 重点管控单元2 大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区 空间布局约束 1、对现有不符合土地性质的企业、无法搬迁的，维持土地现状，鼓励升级改造。化工医药区，限制现有企业扩大再生产。 本项目符合土地性质，本项目不属于化工医药区。 相符 污染物排放管控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放。 2.水：确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。入园企业均不得单独设置废水排放口。确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 1、本项目吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放；粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 2、本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水；测漏工序用水循环使用，不外排。 相符 环境风险防控 1、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不涉及风险物质。 相符 资源利用效率要求 1、依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 2、集聚区远期燃气管网覆盖率100%、集中供热管网覆盖率100%、单位GDP能耗0.46标煤/万元、单位GDP水耗9.6立方米/万元、中水回用率25%。 本项目无自备锅炉。 相符 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境准入清单》相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 二、产业政策相符性分析 本项目属于塑料制品业项目，对比《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目的产业政策相符性分析见下表。 表8 产业政策相符性分析一览表 类别 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 十四、机械 52、大型高效二板注塑机（合模力1000吨以上）、全电动塑料注射成型机（注射量1000克以下）、节能型塑料橡胶注射成型机（能耗0.4千瓦时/千克以下）、高速节能塑料挤出机组（生产能力30～3000公斤/小时，能耗0.35千瓦时/千克以下）、微孔发泡塑料注射成型机（合模力60～1000 吨，注射量30～5000克，能耗0.4千瓦时/千克以下）、大型对位芳纶反应挤出机组（生产能力1.4 万吨/年以上）、纤维增强复合材料在线混炼注塑成型设备（合模力200～6800吨，注射量600～85000克） 不涉及 不属于鼓励类 限制类 查无相关内容 / 不属于限制类 淘汰类 落后生产工艺装备 查无相关内容 / 不属于淘汰类 落后产品 查无相关内容 / 经以上对比分析，本项目及项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 三、选址相符性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，利用现有厂房进行建设，不新增占地，不办理土地手续。根据现场调查，本项目的生产设备未购进，不涉及未批先建。根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020），本项目用地性质为工业用地。 综上所述，本项目选址可行。 四、其他政策相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业中第53类：塑料制品业，名录规定：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表，本项目不涉及以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的；属于“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目建设能够满足关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）—《河南省2019年挥发性有机物治理专项方案》、《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办[2020]46号）、《河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》、《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号）等政策文件的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设情况 河南元丰包装制品有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段。企业现有工程为“河南元丰包装制品有限公司年产4000吨吹塑瓶项目”，该项目于2020年2月24日经新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局批复，批复文号：新经环表审[2020]3号；该项目于2020年3月19日完成自主验收。河南元丰包装制品有限公司已于2020年5月9日申请排污许可登记，登记编号：91410700MA47G47F67001X。 根据市场需求以及企业自身的发展规划，河南元丰包装制品有限公司拟利用现有厂房投资1200万元建设“河南元丰包装制品有限公司年产4000吨塑料制品项目”。根据现场调查，本项目生产设备尚未购进，不属于未批先建，主要建设内容见下表。 表9 本项目主要建设内容一览表 序号 项目 工程名称 规模 1 主体工程 生产车间 建筑面积4000m2，利用现有厂房 2 辅助工程 仓库1 建筑面积3000m2，利用现有厂房 仓库2 建筑面积3000m2，利用现有厂房 办公室 建筑面积600m2，利用现有厂房 3 公用工程 供水 园区统一供水 供电 园区统一供电 4 环保工程 废气治理 本 本项目吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放；粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 废水治理 本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水；测漏工序用水循环使用，不外排。 固废治理 利用现有工程一般固废暂存间（15m2），危废暂存间（5m2）。 2、主要产品及产能 表10 主要产品及产能一览表 序号 产品名称 产量 现有工程 本项目 本项目建成后全厂 1 塑料瓶 4000t/a / 4000t/a 2 洗洁精塑料瓶 / 1550t/a 1550t/a 3 洗衣液塑料瓶 / 1050t/a 1050t/a 4 洗衣粉塑料桶 / 1000t/a 1000t/a 5 洗衣液盖子 / 400t/a 400t/a 3、主要生产设备 表11 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 吹塑机 / 4 用于吹塑 2 注塑机 / 10 用于注塑 3 粉碎机 / 2 用于粉碎 4、原辅材料消耗情况 表12 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 用量 备注 现有工程 本项目 本项目建成后全厂 1 聚乙烯 3990t/a 3992t/a 7982t/a 外购，颗粒状 2 色母 10t/a 8t/a 18t/a 外购，颗粒状 3 成品标签 1t/a 1t/a 2t/a 外购 能耗 水 30t/a 园区统一供水 电 120万kW•h/a 园区统一供电 聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，熔点92°C，沸点270°C，相对密度0.95，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 色母：是一种新型高分子材料专业着色剂，主要用在塑料上，色母由颜色或颜料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜色均匀在附于树脂之中而制得的聚集体，所以它的着色力高于颜料本身。加工时少量色母和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 5、水平衡 本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水；测漏工序用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，补充量为30t/a。 6、劳动定员与制度 现有工程劳动定员30人，单班制，每班工作8小时，年工作300天。本项目利用现有员工，工作制度不变。 7、项目周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，项目东侧为新乡市盛林能源有限公司，南侧为空地，西侧为新乡市阳光制衣有限公司，北侧为纬五路，隔路为新乡华丰科技有限公司。距离项目最近的敏感点为北侧约930m处的新联学院，距离项目最近的地表水体为北侧约1553m处的大沙河。项目周围环境下图。 图1 项目周围环境图 8、厂区平面布置简述 本项目利用现有厂房进行建设，根据企业提供的厂区平面图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）本项目生产车间位于厂区西侧，仓库、办公室位于厂区中部，生产区、原料区、办公区布置合理，分区明确。 （2）生产区根据工艺流程安排车间布局，生产工序位于密闭生产车间，便于废气收集处理，原料入库存放，转移过程中无废气废水等产生，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了本项目的清洁生产水平。 综上所述，评价认为厂区平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 图4 工艺流程及产污环节示意图 混料：将原料聚乙烯、色母按照所需比例投入混料机中进行混料，聚乙烯、色母均为颗粒状，混料过程不产生粉尘。此工序污染物主要为噪声。 上料：混合均匀的原料经上料机密闭输送至吹塑机、注塑机。此工序污染物主要为噪声。 吹塑、注塑：混合均匀的原料进入吹塑机、注塑机中进行加工，吹塑机、注塑机工作温度为170℃。此工序污染物主要为非甲烷总烃、噪声。 削边：吹塑、注塑加工后得到半成品，半成品经削边机去除多余边角，得到成品。此工序污染物主要为边角料、噪声。 测漏：成品采用注水方式进行泄漏检测，不漏水的为合格品，漏水的为不合格品。此工序污染物主要为不合格品、噪声。 贴标：合格品经贴标机粘贴商标后入库待售。此工序污染物主要为噪声。 粉碎：边角料、不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产。此工序污染物主要为粉尘、噪声。 二、主要污染工序 通过工艺流程分析，可以看出该项目运营期产污环节见下表。 表13 产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 吹塑、注塑工序 非甲烷总烃 本项目吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放。 粉碎工序 颗粒物 本项目粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 噪 声 设备运行 噪声 厂房隔声、距离衰减等措施。 固废 生产过程 废原料包装袋 集中收集后，定期出售。 削边工序 边角料 经粉碎机粉碎后回用于生产。 测漏工序 不合格品 废气处理过程 粉碎工序收集粉尘 集中收集后，回用于生产 废催化剂 集中收集后，由暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程情况 河南元丰包装制品有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段。企业现有工程为“河南元丰包装制品有限公司年产4000吨吹塑瓶项目”，该项目于2020年2月24日经新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局批复，批复文号：新经环表审[2020]3号；该项目于2020年3月19日完成自主验收。河南元丰包装制品有限公司已于2020年5月9日申请排污许可登记，登记编号：91410700MA47G47F67001X。现有工程具体情况见下表。 表14 现有工程具体情况一览表 序号 内容 基本情况 1 项目名称 河南元丰包装制品有限公司年产4000吨吹塑瓶项目 2 建设单位 河南元丰包装制品有限公司 3 环评编制单位 河南环科环保技术有限公司 4 环评批复时间、单位及文号 2020年2月24日、新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局、新经环表审[2020]3号 5 验收时间 2020年3月19日 6 排污许可 2020年5月9日完成排污许可登记，登记编号为91410700MA47G47F67001X 7 建设情况 该项目已建成投产 2、现有工程污染物产排情况 一、废气 挤出、成型工序非甲烷总烃 挤出、成型工序产生的非甲烷总烃经负压收集（收集效率100%）后引至“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置（处理效率80%）处理，处理后由15m高排气筒排放。根据河南松筠检测技术有限公司2020年3月17日出具的检测报告（河南松筠检测字（2020）第011G-2号）可知，挤出、成型工序非甲烷总烃有组织排放浓度为13.9-16.2mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）有机废气排放口（其他行业）80mg/m3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放限值60mg/m3的要求。 粉碎工序粉尘 粉碎工序产生的粉尘经负压收集（收集效率100%）后引至袋式除尘器（处理效率99%）处理，处理后由15m高排气筒排放。根据河南松筠检测技术有限公司2020年3月17日出具的检测报告（河南松筠检测字（2020）第011G-2号）可知，粉碎工序粉尘有组织排放浓度为10.4-12.1mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）的要求。 二、废水 现有工程废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入小店污水处理厂二期处理。根据河南松筠检测技术有限公司2020年3月17日出具的检测报告（河南松筠检测字（2020）第011G-2号）可知，化粪池出水水质为：COD≤187-215mg/L、SS≤154-181mg/L、NH3-N≤18.5-19.4mg/L、TP≤1.04-1.21mg/L、TN≤22.2-24.6mg/L，能够满足小店污水处理厂二期收水水质要求（COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L）。 三、噪声 根据河南松筠检测技术有限公司2020年3月17日出具的检测报告（河南松筠检测字（2020）第011G-2号）可知，现有工程厂界噪声昼间50-57dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)]要求。 四、固废 现有工程一般固体废物主要有废原料包装袋、边角料、不合格品、废催化剂；危险废物主要有废紫外灯管、废活性炭。 现有工程废原料包装袋产生量为4t/a，集中收集后，定期出售；边角料产生量为6t/a，不合格品产生量4 t/a，经粉碎机粉碎后回用于生产；废催化剂产生量为0.02t/a，集中收集后，由厂家回收处理。 废紫外灯管产生量为0.01t/a，废活性炭产生量为0.9t/a，集中收集后，暂处于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 表15 现有工程污染物产排情况一览表 污染物 产污环节 污染因子 现有工程全厂排放量（固体废物产生量）(t/a) 以新带老消减量(t/a) 扩建完成后排放量（固体废物产生量）(t/a) 废气 挤出、成型工序 非甲烷总烃 0.12 0.09 0.03 粉碎工序 颗粒物 0.005 0 0.005 废水 生活污水 流量 144 0 144 COD 0.0058 0 0.0058 SS 0.0014 0 0.0014 NH3-N 0.0003 0 0.0003 TP 0.00006 0 0.00006 TN 0.0022 0 0.0022 固废 生产过程 废原料包装袋 4 0 4 削边工序 边角料 6 0 6 测漏工序 不合格品 4 0 4 废气处理过程 废催化剂 0.02 0.02 0 废紫外灯管 0.01 0.01 0 废活性炭 0.9 0.9 0 3、现有工程主要环境问题及整改措施 表16 现有工程主要环境问题及整改措施一览表 序号 环境问题 整改措施 1 现有工程“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理有机废气无法满足环保要求。 企业按照环保要求，现有工程“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置不再使用，现有工程有机废气依托本项目“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理。 2 根据检测报告，现有工程粉碎工序粉尘有组织排放浓度为10.4-12.1mg/m3，不能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 企业按照环保要求，已更换高效率袋式除尘器，粉尘有组织排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，2020年，与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。2020年，新乡市环境空气优、良天数236天，优、良天数比例64.5%；去年同期，优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；同比优、良天数增加32天，上升8.6个百分点。本项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。其中，非甲烷总烃数据参照《新乡市绿色纤维专业园区》中委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年4月23日～4月29日对大杨庄村、姚庄村、沙门村、西娄庄村、李庄、新乡职业技术学院的环境空气现状监测数据。本项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 环境质量调查数据统计结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127.1 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 145.7 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO 第95百分位浓度 1.675mg/m3 4mg/m3 41.9 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108.1 超标 非甲烷总烃 / 0.66-1.18 mg/m3 2000 / 达标 由上表可知，除SO2、NO2、CO达标外，其他因子PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。大杨庄村、姚庄村、沙门村、西娄庄村、李庄、新乡职业技术学院非甲烷总烃监测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》、《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水，测漏工序用水循环使用，不外排。距离项目最近的地表水体为北侧约1553m处的大沙河，根据新乡市地表水功能区划，大沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本项目引用新乡市环境监测站对大沙河园区水花堡桥断面2021年5月的监测数据，大沙河园区水花堡桥断面监测结果见下表。 表18 大沙河园区水花堡桥断面水质监测结果一览表（2021年5月） 监测因子 COD NH3-N TP 5月份监测数据 27.16 0.35 0.117 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2021年5月大沙河园区水花堡桥断面COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））。 4、生态环境现状 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，利用现有厂房，不新增占地。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 无 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表19 废气污染物排放标准 标准名称 污染因子 标准限值 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） 非甲烷总烃 有机废气排放口（其他行业）80mg/m3；建议去除效率≥70%。 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织排放限值：60mg/m3 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。 2、噪声 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目 类别 昼间 各厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 现有工程污染物总量控制指标为：颗粒物0.005t/a、VOCs0.12t/a、COD0.0058t/a、NH3-N0.0003t/a。 本项目污染物总量控制指标为：颗粒物0.005t/a、VOCs0.07t/a。 本项目建成后以新带老削减量为：VOCs0.09t/a。 本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：颗粒物0.01t/a、VOCs0.1t/a、COD0.0058t/a、NH3-N0.0003t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目为扩建项目，本项目建成后新增污染物排放量为颗粒物0.005t/a，重点污染物需进行双倍替代，替代量为颗粒物0.01t/a，从新乡市新乡中科燎原生物能源有限公司削减剩余量（8.619008t）中替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及建筑物的施工建设，只需要室内装修和安装设备，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 一、废气 本项目运营期产生的废气主要为吹塑、注塑工序产生的非甲烷总烃和粉碎工序产生的粉尘。 1、废气分析 1、吹塑、注塑工序非甲烷总烃 （1）废气产排情况 本项目建成后全厂吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集（收集效率100%）后引至 “吸附浓缩+催化燃烧”装置（处理效率95%）处理，处理后由15m高排气筒排放。 核算过程： 本项目属于塑料制品业项目，行业未发布污染源源强核算技术指南。《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（环境保护部公告2017年第81号）中无适合本项目的排污系数、物料衡算方法。故本次评价采用产污系数法，计算污染物产生量。 本项目吹塑机、注塑机工作温度为170℃，达不到聚乙烯的分解温度（分解温度350℃以上），理论上不会产生单体，但是在加热和挤压过程中，部分聚合分子间发生断链、分解，产生少量的单体废气，识别为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目聚乙烯用量为3992t/a、色母用量为8t/a，则非甲烷总烃产生量为1.4t/a。 现有工程非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 本项目建成后全厂非甲烷总烃产生量为2t/a，工作时间为2400h/a，则非甲烷总烃产生速率为0.8333kg/h。 经计算吹塑、注塑工序非甲烷总烃有组织排放量为0.1t/a，排放速率为0.0417kg/h，排放浓度为4.2mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）有机废气排放口（其他行业）80mg/m3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放限值60mg/m3的要求。 有机废气产排情况见下表。 表21 有机废气产排情况一览表 产污环节 吹塑、注塑工序 污染物种类 非甲烷总烃 产生情况 产生量t/a 2 产生速率kg/h 0.8333 产生浓度mg/m3 83.3 排放形式 有组织 污染治理设施 治理设施 “吸附浓缩+催化燃烧”装置 风机风量m3/h 10000 收集效率% 100 处理效率% 95 是否为可行技术 是 排放情况 排放量t/a 0.1 排放速率kg/h 0.0417 排放浓度mg/m3 4.2 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），“吸附浓缩-催化燃烧”装置是可行技术。 2、粉碎工序粉尘 （1）废气产排情况 本项目建成后全厂粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集（收集效率100%）后引至袋式除尘器（处理效率99%）处理，处理后由15m高排气筒排放。废气产排情况见下表。 核算过程： 本项目属于塑料制品业项目，该行业未发布污染源源强核算技术指南。《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（环境保护部公告2017年第81号）中无适合本项目的排污系数、物料衡算方法。故本次评价采用类比法，计算污染物产生量。 本项目边角料、不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产，类比现有工程“河南元丰包装制品有限公司年产4000吨吹塑瓶项目”，粉碎时粉尘产生量为粉碎物料量的5%。本项目建成后全厂边角料产生量为12t/a，不合格品产生量为8t/a，则粉尘产生量为1t/a，工作时间为400h/a，则粉尘产生速率为2.5kg/h。 经计算粉碎工序粉尘有组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为5 mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 废气产排情况见下表。 表22 废气产排情况一览表 产污环节 粉碎工序 污染物种类 颗粒物 产生情况 产生量t/a 1 产生速率kg/h 2.5 产生浓度mg/m3 500 排放形式 有组织 污染治理设施 治理设施 袋式除尘器 风机风量m3/h 5000 收集效率% 100 处理效率% 99 是否为可行技术 是 排放情况 排放量t/a 0.01 排放速率kg/h 0.025 排放浓度mg/m3 5 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），袋式除尘器是可行技术。 2、排放口基本情况 本项目排放口基本情况见下表。 表23 本项目排放口基本情况一览表 排放口基本情况 名称 编号 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 吹塑、注塑工序 废气排气筒和 粉碎工序 废气排气筒 DA001 15m 0.3m 25℃ 一般排放口 经度：114°4'12.263"纬度：35°17'6.731" 3、监测要求 本项目属于塑料制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）要求进行监测，监测要求见下表。 表24 本项目监测要求一览表 监测要求 监测点位 DA001 监测频次 1次/年 监测因子 非甲烷总烃 颗粒物 4、污染物排放量核算 ①大气污染物有组织排放核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算排放量/ （t/a） 1 DA001 非甲烷总烃 4.2 0.0417 0.1 颗粒物 5 0.025 0.01 ② 大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.1 2 颗粒物 0.01 5、非正常工况排污 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车，设备检修以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要为废气治理设施，废气治理设施发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在一天内进行有效处理。非正常工况下废气污染物排放源强见下表。 表27 非正常工况下废气污染物排放源强一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 发生频次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 吹塑、注塑工序 废气排气筒和 粉碎工序 废气排气筒 废气治理设施发生故障，处理效率为0。 非甲烷总烃 0.8333 0.5 1次/a 0.4167 相关工序及时停止运行 颗粒物 2.5 0.5 1.25 综上所述，本项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响可以接受。 二、废水 本项目利用现有员工，不新增员工，不新增生活污水，测漏工序用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，补充量为30t/a。 三、噪声 本项目运营期噪声源主要为吹塑机、注塑机、粉碎机等设备运行时产生的机械噪声，源强约为60-65dB（A），本项目噪声源强和治理情况见下表。 表28 本项目噪声源强和治理情况一览表 序号 设备名称 台数 源强dB（A） 治理措施 治理后源强 持续时间 1 吹塑机 7 60 厂房隔声、距离衰减等措施 30 持续排放 2 注塑机 7 60 30 3 粉碎机 2 65 35 点声源影响预测公式： 多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 本项目50m范围内无声环境保护目标，本项目建成后，对项目四周厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 表29 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 北厂界 执行标准 达标情况 与厂界距（m） 1 1 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)） / 贡献值 37.13 37.13 37.13 达标 背景值 昼间 53 50.75 55.5 达标 预测值 昼间 53.18 51.04 55.6 达标 注：西厂界为公共墙 由上表可知，通过厂房隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)]要求。 本项目属于塑料制品业项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求进行监测，监测要求见下表。 表30 噪声监测要求一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/季度 四、固废 本项目运营期产生的一般固体废物主要为废原料包装袋、边角料、不合格品、粉碎工序收集粉尘；危险废物主要为废催化剂、废活性炭。 表31 本项目固体废物汇总一览表 产生环节 废物名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置t/a 生产过程 废原料包装袋 一般固废 / 固态 / 4 / 集中收集后，定期出售。 4 削边工序 边角料 / 固态 / 6 / 经粉碎机粉碎后回用于生产。 6 测漏工序 不合格品 / 固态 / 4 / 4 废气处理过程 粉碎工序收集粉尘 / 固态 / 0.495 / 集中收集后，回用于生产。 0.495 废催化剂 危险废物HW50 钯、铂 固态 T 0.1t/4a 桶装 集中收集后，暂存于危废暂存间（利用现有工程5m2），定期委托有资质单位处理。 0.1t/4a 废活性炭 危险废物HW49 900-039-49 有机废气 固态 T/In 0.5 桶装 0.5 （1）一般固体废物 废原料包装袋：本项目生产过程会产生废原料包装袋，产生量为4t/a，废原料包装袋经集中收集后，定期出售。 边角料：本项目削边工序会产生边角料，产生量为6t/a，边角料经粉碎机粉碎后回用于生产。 不合格品：本项目测漏工序会产生不合格品，产生量为4t/a，不合格产品经粉碎机粉碎后回用于生产。 粉碎工序收集粉尘：本项目粉碎工序经袋式除尘器收集的粉尘量为0.495t/a，粉碎工序收集粉尘经集中收集后，回用于生产。 本项目利用现有工程一般固废暂存间（15m2），一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求，落实防风、防雨、防晒 、防渗、防泄露措施。评价认为，本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （2）危险废物 ①废催化剂：本项目“吸附浓缩-催化燃烧”装置中的催化剂达到使用年限需定期更换，更换量为0.1t/4a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废催化剂属于《国家危险废物名录》中“HW50 废催化剂”类别，“环境治理业”废催化剂经集中收集后，暂存于危废暂存间（利用现有工程5m2），定期委托有资质单位处理。 ②废活性炭：本项目“吸附浓缩-催化燃烧”装置中的活性炭，长时间吸附、脱附运行后，活性炭活性减弱，需定期更换，更换量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”类别，废物代码为900-039-49，“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。废活性炭经集中收集后，暂存于危废暂存间（利用现有工程5m2），定期委托有资质单位处理。 危废暂存间内危险废物装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下： ①产生危险废物的车间，必须向公司质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报公司质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。公司质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。 ③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。 ⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报公司质量安全环保部批准。 ⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他 物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。 ⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 ⑨公司质量安全环保部负责办理危险废物移和接受地境保护行政审批手续。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 评价认为，本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、本项目建成后全厂污染物排放情况 表32 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 项目 现有工程排放量 本工程排放量 以新带老削减量 排放增减量 本项目完成后全厂排放量 废气 非甲烷总烃 0.12t/a 0.07t/a 0.09 -0.02t/a 0.1t/a 颗粒物 0.005t/a 0.005t/a 0 +0.005t/a 0.01t/a 废水 水量 144t/a 0 0 0 144t/a COD 0.0058t/a 0 0 0 0.0058t/a SS 0.0014t/a 0 0 0 0.0014t/a NH3-N 0.0003t/a 0 0 0 0.0003t/a TP 0.00006t/a 0 0 0 0.00006t/a TN 0.0022t/a 0 0 0 0.0022t/a 固废 废原料包装袋 0 0 0 0 0 边角料 0 0 0 0 0 不合格产品 0 0 0 0 0 粉碎工序收集粉尘 / 0 0 0 0 废催化剂（光催化氧化） 0 / 0 0 0 废紫外灯管 0 / 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 废催化剂（催化燃烧） / 0 0 0 0 六、地下水、土壤 本项目不涉及地下水、土壤污染，因此不再对地下水、土壤进行分析。 七、生态 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经济技术开发区经八路南段，利用现有厂房，不新增占地。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。因此不再对生态进行分析。 八、环境风险 本项目不涉及风险物质，因此不再对环境风险进行分析。 九、电磁辐射 本项目不涉及辐射源，因此不再对电磁辐射进行分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 吹塑、注塑工序位于密闭生产车间，有机废气经负压收集后引至“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，处理后由15m高排气筒排放。 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）有机废气排放口（其他行业）80mg/m3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放限值60mg/m3。 |
|  |  | 颗粒物 | 粉碎工序位于密闭生产车间，废气经负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼65 dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废原料包装袋 | 利用现有工程一般固废暂存间（15m2） | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单 |
|  | 削边工序 | 边角料 |  |  |
|  | 测漏工序 | 不合格品 |  |  |
|  | 废气处理过程 | 粉碎工序收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废催化剂 | 利用现有工程危废暂存间（5m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。 | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） |
|  | 主要污染物排放口、监测取样处等重点部位安装视频监控设施，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 | 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》 |

# 六、结论

河南元丰包装制品有限公司年产4000吨塑料制品项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。运营过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，该项目环境影响可行。 河南环科环保技术有限公司 2021年6月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.12t/a | 0.12t/a |  | 0.07t/a | 0.09t/a | 0.1t/a | -0.02t/a |
|  | 颗粒物 | 0.005t/a | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  | 0.01t/a | +0.005t/a |
| 废水 | 水量 | 144t/a | 144t/a |  |  |  | 144t/a |  |
|  | COD | 0.0058t/a | 0.0058t/a |  |  |  | 0.0058t/a |  |
|  | SS | 0.014t/a | 0.014t/a |  |  |  | 0.014t/a |  |
|  | NH3-N | 0.0003t/a | 0.0003t/a |  |  |  | 0.0003t/a |  |
|  | TP | 0.00006t/a | 0.00006t/a |  |  |  | 0.00006t/a |  |
|  | TN | 0.0022t/a | 0.0022t/a |  |  |  | 0.0022t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废原料包装袋 | 4t/a | 4t/a |  | 4t/a |  | 8t/a | +4t/a |
|  | 边角料 | 6t/a | 6t/a |  | 6t/a |  | 12t/a | +6t/a |
|  | 不合格品 | 4t/a | 4t/a |  | 4t/a |  | 8t/a | +4t/a |
|  | 粉碎工序收集粉尘 |  |  |  | 0.495t/a |  | 0.495t/a | +0.495t/a |
|  | 废催化剂（光催化氧化） | 0.02t/a | 0.02t/a |  |  | 0.02t/a |  | -0.02t/a |
| 危险废物 | 废紫外灯管 | 0.01t/a | 0.01t/a |  |  | 0.01t/a |  | -0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0.9t/a | 0.9t/a |  | 0.5t/a | 0.9t/a | 0.5t/a | -0.4t/a |
|  | 废催化剂（催化燃烧） |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级☑ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（非甲烷总烃） | 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准☑ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型 □ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km( | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  |  | （ ）h |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） | 有组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） | 监测点位数（ / ） | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2: (/)t/a | NOx:(/)t/a | 颗粒物:(0.005)t/a | 非甲烷总烃:(0.07)t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

# Text boxes

聚乙烯、色母

混料

吹塑、注塑

上料

削边

测漏

贴标

成品

N

N

G、N

N

N

N

S

S

G：废气、N：噪声、S：固废

边角料、不合格品

回用于生产

粉碎

G、N

附件6