# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-410772-04-02-289411 |
| 建设单位联系人 | 时文香 | 联系方式 | 135****1880 |
| 法人及身份证号 | 丁根顺 | 统一社会信用代码 | 91410700******39XG |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米 |
| 地理坐标 | 114度3分54.07秒，35度17分29.12秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3511 矿山机械制造 C3599其他专用设备制造 C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中：70采矿、冶金、建筑专 用设备制造351和环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359。 二十六、橡胶和塑料制品业29中：52橡胶制品业291 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》（豫发改工业[2010]2104号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》； 规划环评审查机关：河南省环境保护厅； 规划环评审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]2号）。 跟踪评价文件：《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》； 规划环评审查机关：河南省生态环境厅； 规划环评审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函[2020]105号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中环境保护准入条件分析见下表。 表1 本项目与环境保护准入条件分析一览表 环境保护准入条件 本项目情况 对比结果 ①集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目在环境保护方面能够做到高起点、高标准、严要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类建设项目。 符合 ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 本项目不新增用地，在现有厂区内建设；本项目无国家相关行业最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 符合 ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 本项目不涉及 / ④化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻。 本项目位于其他区。 / ⑤汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目。 本项目位于其他区。 / ⑥装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 本项目位于其他区 / ⑦化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻。 本项目位于其他区。 / ⑧其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。 本项目属于设备制造业，不属于重污染项目 符合 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中环境保护准入条件。 二、本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中规划环评结论分析见下表。 表2 本项目与规划环评结论分析一览表 类别 规划环评结论 本项目情况 对比结果 规划 集聚区定位：豫北地区先进制造业基地；职业技术培训和人力资源输出基地；以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。 位置与范围：新乡工业产业集聚区位于新乡市东部，距新乡市行政中心8公里，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划区面积22.8km2。 产业选择：集聚区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，同时积极培育与三大主导产业相关的其它产业。 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，位于集聚区范围内，符合集聚区规划。 符合 大气环境 经选用AERMOD模式的预测分析结果可知，由于集聚区建设排放的大气污染物SO2和PM10对环境的影响较小，PM10日均浓度的叠加值超出二级标准限值的原因主要由现状监测值较高造成。 / / 地表水环境 集聚区污水经小店污水处理厂处理至一级A标准后排放，对现状纳污水体东孟姜女河水质起到一定的稀释改善作用，经预测，当上游来水达到功能区划水之后，小店污水处理厂排水不会影响东孟姜女河下游孙杏村断面水质达到功能区划要求。 本项目无生产废水，外排废水为生活污水，经化粪池处理后由市政管网排入小店污水处理厂二期。 符合 地下水环境 随着集聚区的规范建设，区内各企业生产厂房、生产装置区、原料产品罐区、仓库及其它辅助生产装置均按要求采取严格的防渗措施，防止了物料和废水下渗，对地下水环境影响不大。 本项目采取了有效的分区防渗措施，正常工况下不会对地下水产生影响。 符合 声环境 在落实本次评价提出的各种噪声防治措施的前提下，集聚区建设和运营过程中产生的噪声对环境的影响不大。 本项目采取厂房隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））要求。 符合 固废 集聚区固废污染物在遵循“资源化、减量化、无害化”的原则下，根据一般固废和危险固废的性质及危害程度采用不同的处理处置措施治理后，不会对周边环境产生大的影响。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 符合 生态环境 随着集聚区的开发建设，将逐步改变区域内生态系统的结构功能，集聚区规划实施后产生的主要生态影响是土地利用性质的改变和农业生态系统的破坏。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 符合 社会影响 随着集聚区的建设，集聚区内的居民及周边的部分敏感点将要逐步搬迁，在严格落实规划中的搬迁方案和补偿措施的情况下，将不会降低搬迁居民的生活质量。 / / 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中规划环评结论相关要求。 三、本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》审查意见分析见下表。 表3 本项目与审查意见分析一览表 类别 审查意见 本项目情况 对比结果 新乡工业产业集聚区位于新乡市区东部，北至纬九路，南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，规划面积22.8平方公里。规划时段为：近期2009年-2012年，中期2013年-2015年，远期2016年-2020年。规划主导产业为化纤纺织、汽车零部件及装备制造业。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，位于集聚区范围内，符合集聚区规划。 符合 （一）合理用地布局 优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。对现有不符合规划用地性质的现有企业实施搬迁；对于不符合功能定位，污染较轻的企业，维持现状限制发展，升级改造后逐步搬入与规划相符的区域。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。在区内建设项目的环境安全防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）》用地规划图可知，本项目所在地属于工业用地。距离本项目最近的敏感点为东北320m的夏庄村。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励发展主导产业，引进能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的轻污染项目，对现有化纤、医药企业、印染等重污染项目进行升级改造；限制高耗水、高污染项目及含苯喷漆、电镀、印染、高风险化工医药项目。 本项目属于专用设备制造项目，不属于高耗水、高污染项目及含苯喷漆、电镀、印染、高风险化工医药项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入小店污水处理厂，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 本项目能够满足“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，无需供热。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目污染物排放量区域替代。 生活污水经化粪池处理后由市政管网排入小店污水处理厂二期。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运行管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 本公司在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。 本公司不属于具有重大危险源的企业。 符合 （六）注重生态环境建设 加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态建设方案。在园区边界、集聚区各组团之间、园区道路两侧应适当建设绿化（隔离）带，并注意植物物种多样化。加强水土保持工作，结合区内地形条件，在项目施工时，严格控制弃土排放量，避免造成水土流失。 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 符合 （七）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强对搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 / / 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》审查意见相关要求。 四、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中环境准入条件分析见下表。 表4 本项目与环境准入条件分析一览表 类别 环境准入条件 本项目情况 对比结果 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目在环境保护方面能够做到高起点、高标准、严要求，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 符合 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； / / 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； / / 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 / / 空间布局 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； 本项目位于其他工业区。 / 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他工业区。 / 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于其他工业区。 / 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放； 本项目位于其他工业区。 / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 ①本项目在现有厂区内建设，不新增用地； ②本项目所属行业无最小经济规模要求。 符合 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 ①本项目在生产工艺技术水平上，能够达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②本项目建设规模能够符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 ①本项目采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②本项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 符合 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目VOCs在区域内进行总量指标替代。 符合 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目用地符合园区土地利用规划要求。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中环境准入条件。 表5 本项目与环境准入负面清单分析一览表 类别 行业、工艺及产品 本项目情况 对比结果 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。 本项目位于其他工业区。 / 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于专用设备制造业，不属于印染项目。 不属于 禁止类 ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于其他工业区。 / ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于其他工业区，本项目使用水性涂料。 不属于 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目位于其他工业区。 / ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； 本项目位于其他工业区。 / ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 不属于 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； 本公司不属于高毒、高污染的工业企业 不属于 ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。 不属于 ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目无电镀工序，不属于电镀项目。 不属于 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； 本项目不属于塑料制品项目。 不属于 ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 不属于 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。 本项目不属于重污染项目。 / 由上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中限制类和禁止类项目，符合入驻要求。 五、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中规划环评结论分析见下表。 表6 本项目与规划环评结论分析一览表 类别 规划环评结论 本项目情况 对比结果 环境空气影响分析 园区后续发展过程中积极引入与主导产业相关的企业，严格按照“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入的“负面清单”引入并发展集聚区内的企业，完善集聚区内集中供热设施，取缔分散燃料型热源，同时入驻企业应开展低VOCs排放，实现废气复合处理，减少有机废气排放，园区后续发展不会对区域环境空气质量造成较大影响。 本项目使用水性涂料，经活性吸附脱附+催化燃烧处理，减少有机物废气排放。 符合 地表水环境影响分析 园区现状排水入大沙河，以大沙河背景断面现状水质为基础，以小店污水处理厂满负荷排水量（10万m3/d）和小店污水处理厂达标排放水质为条件，经预测大沙河水花堡桥断面COD、NH3-N、TP预测值分别为28.72mg/L、1.05mg/L、0.22mg/L，满足大沙河水花堡桥断面Ⅳ类（COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L）水质目标要求。为保障水花堡桥断面稳定满足Ⅳ类水质目标，建议在大沙河水花堡桥断面上游北岸实时建设人工湿地。通过生态修复的方式，进一步净化流域大沙河水质。 园区现状排水入大沙河，待黄河流域水体功能要求提高，园区通过采取园区污水处理厂提标改造、在流域内大沙河沿岸建设人工湿地等措施，园区出境断面水花堡桥断面可以满足提高后的水体功能要求时，则园区排水仍可排入大沙河。如采取一系列措施后，水花堡桥断面不能满足新要求时，园区排水再改道排入东孟姜女河。以东孟姜女河南环桥断面2019年平均值情况为基础，以小店污水处理厂满负荷排水量（10万m3/d）和小店污水处理厂排水满足Ⅴ类水质为条件，园区排水进入东孟姜女河后，经预测东孟姜女河马村断面COD、NH3-N、TP预测值分别为31.27mg/L、1.71mg/L、0.25mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水体要求。 本次地表水环境预测选取东孟姜女河南环桥断面2019年全年平均水质为背景进行的预测，2019年全年平均水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水体要求。但从2019年的例行监测数据来看，东孟姜女河南环桥断面个别月份存在超标现象，为保证流域东孟姜女河稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水体要求。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，全面开展东孟姜女河综合整治，加快城镇生活污水控源截污、加快污水处理厂提标改造建设、全面开展清河行动、加快清淤疏浚等工作，通过这些方案的实施，2020年东孟姜女河水体可稳定达到地表水V类水体功能。 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后由市政管网排入小店污水处理厂二期进一步处理。 符合 地下水环境影响分析 园区现状排水体制为雨污分流制，排水管网完善，废水进入小店污水处理厂处理，后续发展中，园区内企业应按照环评及管理要求进行分区防渗，根据企业类型相应要求设置事故水池和消防水池，排水管网进行防渗等，不会对地下水体造成影响。 本项目采取了有效的分区防渗措施，正常工况下不会对地下水产生影响。 符合 声环境影响分析 园区后续发展过程中，严格根据产业布局进行企业入驻，靠近居住区的应以轻污染工业为主，同时工业区与居住区之间设置绿化带，可减少工业对居住区的影响，同时规划搬迁的村庄应尽快搬迁；园区内主要道路设置绿化带，起到隔声屏障作用；对入驻企业边界噪声进行严格控制，确保园区各分区声环境符合相关标准要求。 本项目采取厂房隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））要求。 符合 固体废物影响分析 园区内垃圾分为生活垃圾和工业固废，工业固体废物包括一般固废和危险固废。园区内已建设垃圾中转中站，生活垃圾及工业一般固废由企业在厂区或小区内暂存，定期清运至垃圾中转站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。危废因企业生产类型的不同而有较大差异，无论是哪类危废，均要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，和有资质的危废回收单位签订回收协议，建立管理台账，危废定期由回收单位处理，实现固废无害化处理。后续发展过程中园区内固废不会对集聚区环境造成影响。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 符合 环境风险影响分析 后续发展过程中，园区应按照园区级和企业级两级进行应急预案的编制，通过制定突发环境事件应急预案建立园区突发环境事件应急响应信息报送系统，提高园区内环境安全和处置环境污染事件的能力，以最大程度地预防和减轻突发性环境污染事件及其造成的损害，同时后续引驻项目选址应考虑园区内敏感点分布情况，减少对敏感点的影响。 本公司将按照园区要求编制应急预案，并且在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中规划环评结论相关要求。 六、本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》审核意见分析见下表。 表7 本项目与审核意见分析一览表 类别 审核意见 本项目情况 对比结果 新乡经济技术开发区前身为新乡工业园，位于新乡市中心城区东部，规划范围为北至纬九路（与市区平原路连接），南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，总面积22.8平方公里。主导产业为化纤纺织、汽车及零部件、装备制造。 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，位于集聚区范围内，符合集聚区规划。 符合 （一）合理用地布局 进一步加强与《新乡市城市总体规划（2011-2020）》《红旗区小店镇总体规划（2018-2035）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020）》用地规划图可知，本项目所在地属于工业用地。距离本项目最近的敏感点为东北320m的夏庄村。 符合 （二）进一步优化产业定位和结构 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外），化工医药区限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建且增产减污的除外）；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目属于专用设备制造，采用水性涂料，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；不属于与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目；不属于危废集中处置项目；不属于新建和单纯扩大产能的化工项目，不在化工医药区；选址不在中开企业城；不属于清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目。 符合 （三）进一步完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理、加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目满足“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，无需供热、供气。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中，化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升，总磷≤0.4毫克/升）要求，并按照水污染防治攻坚要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。 本项目采用水性涂料，有机废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理，减少了有机废气排放。本项目不新增废水排放。 符合 （五）建立健全园区环境风险管理体系 加块环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本公司在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》审核意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号) 要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 距离新乡经济技术开发区最近的生态保护红线为沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区，新乡经济技术开发区东北角边界距离沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区（大沙河东屯镇的水花堡段）最近，相距隔绿化带，绿化带宽约50m。园区用地规划范围不触碰生态保护红线。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）迎宾大道与广源路交叉口西北角向西，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 表8 环境质量底线一览表 环境要素 标准名称 保护对象 环境空气质量底线 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 区域大气环境 地表水环境质量底线 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 大沙河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类（《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中为V类，根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量暂定目标的函》中东孟姜女河执行Ⅳ类 东孟姜女河 地下水环境质量底线 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 园区及周边浅层地下水 声环境质量底线 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1、2、3、4类标准 园区内各声功能区 土壤环境质量底线 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 园区土壤 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 本项目排放的污染物经相关防治措施治理后，不会对区域环境质量底线造成冲击，能够满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 表9 资源利用上线一览表 项目 指标名称 指标值要求 确定依据 水资源利用上限 单位工业增加值新鲜水耗 ≤9m3/万元 参照《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009） 工业用水重复利用率 ≥75% 土地利用资源上限 单位工业用地工业增加值 ≥9亿元/km2 能源 单位工业增加值综合能耗 ≤0.46吨标煤/万元 原规划环评 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及资源利用水平，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）迎宾大道与广源路交叉口西北角向西，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（以下简称《三线一单》）相符性分析见下表。 表10 本项目与《三线一单》相符性分析一览表 管控单元分类 环境管控单元名称 行政 区划 管控要求 本项目情况 相符性 区县 乡镇 重点管控单元2 新乡工业产业集聚区 红旗区 / 空间布局约束 1、严格控制新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 1、本项目不属于高排放、高污染项目（包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等）。 2、本项目不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 1、本项目颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、本项目外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、本项目不属于“两高”项目。 4、本项目不属于耗煤项目。 5、本项目不属于“两高”行业建设项目。 符合 环境风险防控 完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本公司在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防控措施。 符合 资源利用效率要求 进一步优化能源结构，逐步实施集中供热和供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 本项目无需供热和供气。 / 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 二、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。 表11 产业政策相符性分析表 类别 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 查无相关内容 / / 限制类 十一机械：6、40 平方米及以下筛分机制造项目 本项目主要生产48/54/66平方米筛分机 不属于 淘汰类 落后生产工艺设备 查无相关内容 / / 落后产品 本项目产品为保健食品，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。本项目已由新乡经济技术开发区管理委员会以2304-410772-04-02-289411号予以备案（备案见附件2）。 三、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级和橡胶制品行业绩效指标A级的对照分析 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中工程机械整机制造绩效分级指标A级对照如下表： 表12 本项目与《技术指南》工程机械整机制造指标对比分析 差异化指标 A级企业要求内容 本项目情况 对比 结果 原辅材料 1、水性涂料：底漆≤250g/L，中涂≤250g/L，面漆≤300g/L，清漆≤300g/L； 2、无溶剂涂料≤60g/L； 3、粉末涂料 本项目喷涂采用水性涂料，涂料中VOCs含量均低于200g/L。 符合 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用自动喷涂、静电喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术； 7、采用自动调漆与清洗； 8、实施工料定额管理 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭包装桶内，包装桶位于专用密闭料库内； 3、本项目调漆、喷漆、烘干均位于密闭喷漆房内和烘干房内； 4、本项目不涉及清洗剂； 5、采用干式喷漆房； 6、采用高流低压（HVLP）喷枪涂装技术； 7、采用自动调漆； 8、实施工料定额管理 符合 VOCs治污 设施 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施 本项目采用活性炭吸附-脱附浓缩+催化燃烧治理VOCs。 符合 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 项目建成后将严格执行A要求的排放限值 符合 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 1、项目建成后严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）规定的自行监测管理要求； 2、本项目不属于重点排污企业，也不涉及主要排放口； 3、安装仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 后期项目将严格按照要求整理环保档案并存档 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 后期项目将按照要求进行台账记录。 符合 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业已设置环保部，配备有装置环保人员，已建立相关环保制度，具备环保管理能力 符合 运输方式及运输监管 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 ①本项目物料公路运输全部使用国五及以上排放标准的车辆； ②厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）； ③厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准； 符合 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 本项目所在厂区建立门禁视频监控系统和电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 符合 本项目严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级指标A级中相关要求执行。 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中橡胶制品行业绩效分级指标A级对照如下表： 表13 本项目与《技术指南》橡胶制品行业绩效指标对比分析 差异化指标 A级企业要求内容 本项目情况 对比 结果 生产工艺 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭 本项目液体物料配料采用管道密闭输送投加； 本项目不涉及炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； VOCs原料存储于密闭储罐中；盛装VOCs原料的容器存放于室内；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 本项目不涉及炼胶和硫化工序。 符合 有机废气治理工艺 1、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥80% 本项目不涉及混炼、硫化工序，无相关废气产生； 本项目不涉及胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废工序，无相关废气产生； 本项目废气采用活性炭吸附-脱附浓缩+催化燃烧处理后15m排气筒排放，排放速率小于2kg/h。 符合 排放限值 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10 mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50 mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、日用及医用橡胶制品制造企业：各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 3、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求 本项目不涉及炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序，无相关废气排放。 符合 监测监控水平 重点排污企业主要排放口安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年以上。 本项目不属于重点排污企业，也不涉及主要排放口。 / 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 后期项目将严格按照要求整理环保档案并存档 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录 后期项目将按照要求进行台账记录。 符合 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业已设置环保部，配备有装置环保人员，已建立相关环保制度，具备环保管理能力 符合 运输方式及运输监管 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50% ①本项目物料公路运输全部使用国五及以上排放标准的车辆； ②厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）； ③厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准； 符合 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 本项目所在厂区建立门禁视频监控系统和电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 符合 本项目严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中橡胶制品行业绩效分级指标A级中相关要求执行。 四、选址相符性分析 本项目在现有厂区内建设，不新增占地，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划（2018-2035）》和《新乡工业产集聚区总体规划（2009-2020年）》可知，本项目所在地属于工业用地，符合新乡工业产集聚区总体发展规划、土地利用总体规划和产业发展规划。 五、其他政策相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十二、专用设备制造业35中：70采矿、冶金、建筑专用设备制造351和环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359，该条款规定：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书”；“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表”。本项目属于年用水性涂料12吨，属于其他，应编制环境影响报告表。二十六、橡胶和塑料制品业29中：52橡胶制品业291，该条款规定：轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）应编制报告书，其他应编制报告表，本项目属于“其他”应编制报告表。综上本项目应编制报告表。 本项目建设能够满足关于河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办[2023]号）等政策文件的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设情况 根据市场需求以及企业自身的发展规划，新乡格林机械股份有限公司拟利用现有厂房，投资1000万元建设“年产500套弛张筛系列产品及其备件项目”。根据现场调查，本项目生产设备尚未购进，不属于未批先建，主要建设内容见下表。 表14 本项目主要建设内容一览表 序号 项目 工程名称 规模 1 主体工程 生产车间 面积13000m2，利用现有。 2 辅助工程 仓库 面积2000m2，利用现有。 办公楼 面积3600m2，3层，利用现有。 3 公用工程 供水 市政供水 供电 市政供电 4 环保工程 废气治理 切割、焊接工序颗粒物经集气罩收集后引至滤筒除尘器+15m排气筒治理；喷砂工序颗粒物经负压收集引至袋式除尘器+15m排气筒治理；喷涂废气先经干式过滤器过滤再与烘干、浇筑成型废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒治理。 固废治理 一般固废暂存间（25m2）利用现有。 危废暂存间（30m2），利用现有 噪声治理设施 厂房密闭隔音，距离衰减等措施 2、主要产品及产能 本项目主要进行弛张筛和备件的生产，产品方案见下表。 表15 本项目主要产品规格和产量 序号 产品名称 年产量 1 弛张筛 500套 2 备件 2000套 3、主要生产设备 主要生产设备见下表。 表16 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/套） 备注 1 浇注机（电加热） CPU30J-m5 15kg/min 1 新增 2 加热平台 4000*1500*50mm 1 新增 3 热风循环式烘箱 4000*1500*1300mm 1 新增 4 热风循环式烘箱 1400*900*1900 | 1 新增 5 喷漆房 11500*6000*6000mm 1 现有改造 6 烘干室 11000*4800*4800mm 1 新增 7 折弯机 / 1 依托现有 8 轧机 50型 1 依托现有 9 数控龙门钻铣床 4000*140000 1 依托现有 10 数控火焰等离子切割机 PKD-A4000*14000 1 依托现有 11 液压联合冲剪机 Q35Y-25 1 依托现有 12 摇臂钻床 Z3050/16 1 依托现有 13 卧式带锯床 C4025D 1 依托现有 14 机械式卷板机 W11-8X2500 1 依托现有 15 液压板料折弯机 WC67Y-250/4000 1 依托现有 16 液压摆式剪板机 QC12Y-12*4000 1 依托现有 17 数控端面铣床 / 1 依托现有 18 万向钻床 Z312D 1 依托现有 19 带锯床 H300HA 1 依托现有 20 台车炉 RJX 1 依托现有 21 台式钻床 ZJ4032 1 依托现有 22 带锯床 GZK4332 1 依托现有 23 数显卧式镗床 TX611C 1 依托现有 24 焊机 / 20 依托现有 4、原辅材料消耗情况 表17 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量（t/a） 来源 1 钢材 350 外购，存放于原料库 2 焊丝 5 外购，存放于原料库 3 电机 500 外购，存放于原料库 4 筛网 900（套/年） 外购，存放于原料库 5 石英砂（喷砂） 2 外购，袋装，存放于原料库 6 水性涂料 12 外购，桶装，存放于密闭原料库 7 切削液 0.1 外购，桶装，存放于密闭原料库 8 二氧化碳 0.2 外购，刚瓶装，存放于密闭原料库 9 氧气 0.05 外购，刚瓶装，存放于密闭原料库 10 预聚体 6 外购，桶装，存放于密闭原料库 11 多元醇 3 外购，桶装，存放于密闭原料库 12 固化剂 1 外购，桶装，存放于密闭原料库库 5、水平衡 本项目不涉及生产废水，员工不新增，利用现有员工，不新增生活用水。 7、劳动定员与制度 本项目不新增员工，利用现有员工，单班制，每班工作8小时，年工作300天。 8、项目周围环境 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，项目老厂区东侧为河南信谊纸塑包装股份有限公司，南邻经纺路，一路之隔为空地（规划为工业用地），西邻新乡市正兴包装材料有限公司，北邻新乡华豹新能源汽车有限公司；新厂区东临空地（规划为工业用地），南邻空地（规划为工业用地），西林新乡市聚能耐材有限公司，北邻经纺路，一路之隔为河南天和铰链有限公司。距离项目较近的敏感点有东北310m的夏庄村、东南540m获小庄村、西北方480m处的新乡职业技术学院，距离项目最近的地表水体为西北810m处的大沙河。项目周围环境见下图。 图2 项目周围环境图 8、项目厂区平面布置简述 本项目利用现有厂房进行建设，根据企业提供的厂区平面图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）生产区和办公区分开，老厂区生产区位于厂区北侧，办公区位于厂区南侧，新厂区厂房为于厂区南侧，办公区位于厂区北侧，有利于物流和人流的管理； （2）根据工艺流程和设施运行要求，按照生产顺序和安全生产的需求布置生产设施，厂区整体布局顺畅。 （3）原料入仓库存放，转移过程中无废气产生，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。 综上所述，评价认为厂区平面布置合理。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 图3 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 机加工：将外购的钢材根据设计尺寸，通过剪板机、液压剪、切割机带锯床等进行下料，再通过钻床、铣床等进行钻孔、磨铣加工，再经折弯机、扎机等加工成一定形状，再通过焊接进行组合。切割机会产生切割粉尘，焊接会产生旱烟，铣磨等工序会产生废切削液。 喷砂：经过机加工的工件通过抛丸或是喷砂处理去除工件表面的氧化层，该工序会产生颗粒物。 喷涂：经抛丸或喷砂处理过后的工件进入密闭喷漆房进行喷涂，本项目使用的是水性漆，喷漆工序会产生废气，识别为非甲烷总烃。 烘干：喷涂后的工件转入密闭烘干房进行烘干，烘干采用电加热。该工序会产生废气，识别为非甲烷总烃。 烘干制得成品零部件，部分用于后续组装，部分进入成品库，作为后期设备维修备品使用。 聚氨酯筛网：外购多元醇、预聚体和固化剂，按照比例加入模具内进行浇注成型，制得聚氨酯筛网，部分用于后续组装，部分作为成品零部件进入成品库，用于后期设备维修备品使用。该工序会产生有机废气。 组装：成品零部件、聚氨酯筛网与外购的电机、铁质筛网进行组装制得成品弛张筛，入库待售。 二、主要污染工序 通过工艺流程分析，可以看出该项目运营期产污环节见下表。 表18 产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 激光切割 颗粒物 底部收集装置+滤筒除尘器+15m排气筒 等离子体切割 颗粒物 底部收集装置+滤筒除尘器+15m排气筒 喷砂工序 颗粒物 密闭喷砂间+袋式除尘器+15m排气筒 焊接 颗粒物 集气罩收集后引至2套滤筒除尘器+15m排气筒 喷涂 非甲烷总烃 密闭喷漆房负压收集先经干式过滤预处理 共用一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后15m排气筒排放 烘干 非甲烷总烃 密闭烘干房负压收集 浇注成型 非甲烷总烃 成型机专用排气口 噪声 设备运行 噪声 厂房隔声、距离衰减等措施 固废 切割下料 边角料 集中收集后，定期作为废品出售 废气处理工序 收集粉尘 集中收集后，定期作为废品出售 原料包装 废包装桶 集中收集后，定期作为废品出售 废气治理措施 废活性炭 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 废催化剂 铣磨工序 废切削液 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 《新乡格林机械股份有限公司年产1000台套环保除尘、振动筛分与GLS-1000型系列振动输送设备及配套电气自动化控制系统现状环境影响评估报告》由安徽省四维环境工程有限公司编制完成，于2016年11月30日由新乡经技术开发区环保局备案，备案文号为（新经环清改备（2016）06号）。申请排污许可登记，登记编号为9141070066721439XG001Z。 现有工程主要涉及废、废水、噪声和固废，具体情况如下 一、废气 1、下料工序废气 项目等离子切割机和激光切割机在下料时会产生一定烟尘，等离子切割机和激光切割机各自配套一套履带除尘器+15m高排气筒进行治理，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），等离子切割机颗粒物排放浓度为5.1-6.1mg/m3、排放速率为0.014-0.016kg/h，激光切割机颗粒物排放浓度为5.3-5.8mg/m3、排放速率为0.015-0.016kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 2、焊接工序废气 项目设置两套滤筒除尘器+15m排气筒对焊接工序废气进行治理，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），其中1#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为5.3-6.3mg/m3、排放速率为0.051-0.059kg/h，2#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为5.9-6.7mg/m3、排放速率为0.079-0.085kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 3、喷砂废气 喷砂工序废气经袋式除尘器+15m排气筒治理，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），治理后颗粒物排放浓度为6.9-8.2mg/m3、排放速率为0.108-0.126kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 4、喷漆工序废气 喷漆位于密闭喷漆房，喷漆工序废气经高效干式过滤+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m排气筒治理，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），治理后排放浓度为苯、甲苯、二甲苯均为检出，非甲烷总烃为4.48-6.36mg/m3，排放速率为非甲烷总烃0.175-0.254kg/h。能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1中非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3限值要求。 5、无组织废气 现有工程无组织废气污染物主要为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），厂界污染物浓度为颗粒物0.221-0.249mg/m3、非甲烷总烃1.13-1.46mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，颗粒物厂界浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求，苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃分别能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中苯0.1mg/m3、甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0 mg/m3限值要求。 二、废水 现有工程无生产废水，废水主要为生活污水，经化粪池处理后由市政管网排入小店污水处理厂进一步处理。根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），厂区总排口排放浓度为COD30-33mg/L、SS11-13mg/L、NH3-N0.075-0.086mg/L、TP0.02mg/L，能够满足小店污水处理厂收水标准限值COD350mg/L、SS240mg/L、NH3-N30mg/L、TP2.5mg/L要求。 三、噪声 项目噪声主要为设备机械噪声，高噪音设备采取减震、厂房隔音和距离衰减进行治理，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），厂界噪声为昼间55.6-57.9dB（A）、夜间51.3-53.4dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）限值要求。 四、固废 现有工程固废主要为一般固废和危险废物。一般固废主要为金属边角料、铁锈粉尘、废石英砂，经一般固废暂存间暂存后作为废品出售；危险废物主要为废切削液（HW900-006-09）、废过滤棉（HW900-041-49）、废漆渣（HW900-252-12）、废活性炭（HW900-039-49）、废油漆桶（HW900-041-49）、废矿物油（HW900-249-08），危险废物经危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理。企业已建设有符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的一般固废暂存间一座，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的危废暂存间一座，一般固废和危废均能合理安全处置。 五、现有工程污染物排放量 现有工程污染物排放量见下表。 表19 现有工程污染物排放情况一览表 项目 污染物 单位 污染物 实际排放量 污染物 许可排放量 废水 废水量 t/a 600 600 COD t/a 0.0099 0.168 NH3-N t/a 0.00005 0.014 TP t/a 0.000012 0.00144 切割工序烟尘 焊接工序烟尘 喷砂工序粉尘 颗粒物 t/a 0.7248 8.4 喷漆和晾置过程有机废气 二甲苯 t/a / 2.4 非甲烷总烃 t/a 0.6096 24 固废 边角废料 t/a 0 0 除尘器集尘 t/a 0 0 废石英砂 t/a 0 0 废矿物油 t/a 0 0 废活性炭 t/a 0 0 废过滤棉 t/a 0 0 油漆桶 t/a 0 0 漆渣 t/a 0 0 废切削液 t/a 0 0 六、现有工程存在环保问题 经现场核实，现有工程废水、废气、噪声、固废均采取环保治理措施进行治理，废气、废水、噪声均能够稳定达标排放，固废安全合理处置，不存在环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年度环境质量概要》，2021年，新乡市PM10平均浓度93微克/立方米，与上年相比上升4微克/立方米，升幅4.5%；PM2.5平均浓度47微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅7.8%；SO2平均浓度11微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅15.4%；NO2平均浓度32微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅8.6%；O3第90百分位浓度为173微克/立方米，与上年相比持平；CO第95百分位浓度1.6毫克/立方米，同比下降0.1毫克/立方米，降幅5.9%。2021年，新乡市空气质量共监测365天，优、良天数227天（占比62.2%）；轻度污染99天（占比27.1%）、中度污染27天（占比7.4%）、重度污染及以上天气12天（占比3.3%）。与上年相比，环境空气质量持续改善。优良天数减少了9天，轻度污染减少4天，中度污染增加9天，重度污染及以上天气增加3天。根据《新乡市2021年度环境质量概要》，项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 环境质量调查数据统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 93 70 132.9 超标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.3 超标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80.0 达标 CO 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3 40.0 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108.1 超标 由上表可知，除SO2、NO2、CO达标外，其他因子PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对环境空气质量的影响可以接受。 2、地表水环境质量现状 项目生产废水和经化粪池处理后的生活废水经厂区一体化污水处理设施处理后排入小店污水处理厂二期，处理达标后排入大沙河，根据新乡市生态环境局《关于下达2023年地表水环境质理暂定目标的函》，大沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本项目引用河南省新乡生态环境监测中心对大沙河园区水花堡桥断面2022年12月的监测数据，大沙河园区水花堡桥断面监测结果见下表。 表21 大沙河园区水花堡桥断面水质监测结果一览表（2022年12月） 监测因子 COD NH3-N TP 12月份监测数据 28.01 1.071 0.255 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2022年12月大沙河园区水花堡桥断面COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目所在区域为3类声环境功能区，厂界外50m范围内无声环境保护目标，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））要求。 4、生态环境现状 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，利用现有厂房进行建设。所在区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围主要环境保护目标见下表。 表22 主要环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气 环境 夏庄村 东北 310 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准 新乡职业技术学院 西北 480 地表水 大沙河 西北 810 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表23 废气污染物排放标准 污染物 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 最高允许排放速率3.5kg/h（15m排气筒） 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)（15m高排气筒） 非甲烷总烃 有组织排放50mg/m3 6mg/m3（厂房外监控点处 1 h 平均浓度值） 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃限值要求 20-30mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号） 2.0mg/m3（工业企业边界） 2、噪声 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目 类别 昼间 夜间 各厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 现有工程污染物排放量为COD0.0099t/a、NH3-N0.00005t/a、颗粒物0.7248t/a、非甲烷总烃0.6096t/a。现有工程许可排放量为COD0.168t/a、NH3-N0.014t/a、颗粒物8.4t/a、非甲烷总烃24t/a。 本项目污染物总量控制指标为颗粒物0.4476t/a、非甲烷总烃0.0167t/a。 本项目完成后全厂总量指标为COD0.0099t/a、NH3-N0.00005t/a、颗粒物1.1724t/a、非甲烷总烃0.6263t/a。 本项目完成后全厂排放总量指标不超过现有工程许可量，无需新增总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目现有厂房进行建设，不涉及建筑物的施工建设，只需要室内装修和安装设备，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、固废。项目运营后的环境影响分析如下： 一、废气 根据工程分析可知，本项目产生的废气主要为切割工序、焊接工序、抛丸工序、喷砂工序颗粒物，喷涂工序、烘干工序和成型工序非甲烷总烃。 1、废气分析 （1）切割工序颗粒物 本项目等离子切割机、激光切割机在切割过程会产生一定量的烟尘。本项目依托现有的等离子切割机和激光切割机进行切割下料，现有工程均已配套建设滤筒除尘器+15m排气筒，本项目与现有工程本项目切割下料工序和原料基本一致，可类比现有工程切割下料工序粉尘排放情况，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），等离子切割机颗粒物排放浓度为5.1-6.1mg/m3、排放速率为0.014-0.016kg/h，激光切割机颗粒物排放浓度为5.3-5.8mg/m3、排放速率为0.015-0.016kg/h。切割工序年运行1500h，本次评价类比现有工程，按照最不利情况分析，等离子切割机颗粒物经配套治理措施治理后排放浓度为6.1mg/m3、排放速率为0.016kg/h、排放量为0.024t/a，激光切割机颗粒物经配套治理措施治理后排放浓度为5.8mg/m3、排放速率为0.016kg/h、排放量为0.024t/a。能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 （2）焊接工序颗粒物 本项目电焊机在焊接过程会产生一定量的烟尘。焊接工序依托现有工程电焊机，焊机工位固定，设置固定集气罩对旱烟进行收集，收集后引至2套滤筒除尘器+15m排气筒进行治理。焊接物料与现有工程基本一致，具备可类比性，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），其中1#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为5.3-6.3mg/m3、排放速率为0.051-0.059kg/h，2#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为5.9-6.7mg/m3、排放速率为0.079-0.085kg/h。焊接工序年运行时间为1500h，按照最不利情况考虑，1#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为6.3mg/m3、排放速率为0.059kg/h、排放量为0.0885t/a，2#焊接除尘设施颗粒物排放浓度为6.7mg/m3、排放速率为0.085kg/h、0.1275t/a，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 表25 下料、焊接工序烟尘产排情况一览表 污染环节 激光切割工序 等离子切割工序 1#焊接工序 2#焊接工序 污染物种类 颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 污染治理设施 下料和焊接工序烟尘经集气罩收集后进入滤筒除尘器中进行处理， 处理后经15m排气筒DA001排放。 是否为可行技术 是（根据现有工程检测报告，能够稳定达标排放） 排放量 0.024t/a 0.024t/a 0.0885t/a 0.1275t/a 排放速率 0.016kg/h 0.016kg/h 0.059kg/h 0.085kg/h 排放浓度 5.8mg/m3 6.1mg/m3 6.3mg/m3 6.7mg/m3 排气筒编号 DA001 DA002 DA003 DA004 （2）喷砂工序颗粒物 本项目喷砂过程会产生一定量的颗粒物。本项目喷砂依托现有喷砂车间，喷砂车间密闭，喷砂废气经负压收集后引至袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。本项目喷砂物料与现有工程基本一致，具备可类比性。根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），治理后颗粒物排放浓度为6.9-8.2mg/m3、排放速率为0.108-0.126kg/h。本项目喷砂工序运行时间约1000h/a，按最不利情况考虑，则喷砂工序颗粒物经处理后排放浓度为排放浓度为8.2mg/m3、排放速率为0.126kg/h、排放量为0.126t/a，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。 喷砂工序颗粒物排放情况见下表。 表26 喷砂工序颗粒物排放情况一览表 污染环节 喷砂工序 污染物种类 有组织粉尘 是否为可行技术 是（参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）可知， 喷砂工序产生的颗粒物采用“袋式除尘”是推荐可行技术） 排放量 0.126t/a 排放速率 0.126kg/h 排放浓度 8.2mg/m3 排气筒编号 DA005 3、喷涂、烘干和浇筑成型工序非甲烷总烃 本项目喷涂在密闭喷涂间进行，烘干设置专用密闭烘干间，浇筑成型机设置有专用排气筒。其中喷涂工序产生的颗粒物先经干式过滤器过滤，再与烘干废气和浇筑成型工序产生的非甲烷总烃一起引至“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置（处理效率95%）处理后经15m高排气筒排放。 核算过程：根据水性漆检测报告，本项目所用水性漆VOC含量24g/L，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中水性涂料VOC≤300g/L限值要求。经查阅《油漆作业有机废气发生量的确定》等学术文献，涂装过程中，漆料中的固态物质会以漆雾形式散失（散失量约为10%），在涂装、烘干等过程中水性漆中的挥发性溶剂全部挥发。本项目上漆率为85%，即固体分（含量为48%，及固体成分含量为5.76t）中有85%附着于工件表面，另有5%的固体分落到操作台面上，其余10%的固体分在空气中固化形成漆雾颗粒（以颗粒物计），则颗粒物产生量为0.576t/a；根据水性漆检测报告，本项目使用的水性漆中VOC含量为24g/L（水性漆密度为950kg/m3），按照全部挥发计算，则非甲烷总烃产生量为0.31t/a，工作时间为1200h/a，则颗粒物产生速率为0.48kg/h，非甲烷总烃产生速率为0.258kg/h。 本项目聚氨酯筛网浇筑成型工序废气，采用类比法进行分析，《济南中燃科技发展有限公司年产15吨聚氨酯筛网项目》与本项目原料、生产工艺一致，产能相近，具有可类比性，根据《济南中燃科技发展有限公司年产15吨聚氨酯筛网项目竣工环境保护验收监测报告》，浇筑成型工序非甲烷总烃产生速率为0.02kg/h，浇筑成型工序工作时间为1200h，则产生量为0.024t/a。 废气产排情况见下表。 表27 废气产排情况一览表 产污环节 涂装、烘干、浇筑成型工序 污染物种类 颗粒物 非甲烷总烃 产生情况 产生量t/a 0.576 0.334 产生速率kg/h 0.48 0.278 产生浓度mg/m3 48 27.8 排放形式 有组织 污染治理设施 治理设施 干式过滤器+“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置 风机风量m3/h 10000 收集效率% 100 处理效率% 90 95 是否为可行技术 是 排放情况 排放量t/a 0.0576 0.0167 排放速率kg/h 0.048 0.014 排放浓度mg/m3 4.8 1.4 排气筒编号DA006 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），干式过滤器+“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置是可行技术。 经计算，涂装、烘干、浇筑成型工序颗粒物有组织排放量为0.0576t/a，排放速率为0.048kg/h，排放浓度为4.8mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h的要求；非甲烷总烃有组织排放量为0.0167t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）专用设备制造业非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃20-30mg/m3限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放速率10kg/h的要求。 3、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表28 项目排放口基本情况一览表 排放 口基本情况 名称 激光切割工序 等离子切割工序 焊接工序1 焊接工序2 喷砂工序 喷漆烘干浇筑成型工序 编号 DA001 DA002 DA003 DA004 DA005 DA006 高度m 15 15 15 15 15 15 排气筒 内径m 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 温度℃ 25 25 25 25 25 35 类型 一般排放口 地理坐标 经度：114°02'41.568" 纬度：35°16'13.034" 经度：114°02'41.655" 纬度：35°16'3.349" 经度：114°02'40.100" 纬度：35°16'13.972" 经度：114°02'40.612" 纬度：35°16'14.650" 经度：114°02'41.471" 纬度：35°16'15.084" 经度：114°02'42.080" 纬度：35°16'14.808" 4、无组织排放 本项目切割、焊接和喷砂均依托现有工程设备，生产原料和工艺与现有工程相同；喷涂工序使用水性漆，优于现有工程油性涂料。无组织排放类比现有现有，根据企业2022年8月8日委托洛阳嘉清检测技术有限公司出具的自行监测报告（检测报告编号NO.JQJC-006-08-2022），厂界污染物浓度为颗粒物0.221-0.249mg/m3、非甲烷总烃1.13-1.46mg/m3，颗粒物厂界浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求，非甲烷总烃分别能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中非甲烷总烃2.0 mg/m3限值要求。 5、非正常工况排污 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车，设备检修以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要为废气治理设施，废气治理设施发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0。 出现以上事故后，建设单位一般能在一天内进行有效处理。非正常工况下废气污染物排放源强见下表。 表29 非正常工况下废气污染物排放源强一览表 非正常排放源 污染物 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间/h 发生频次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 DA001 颗粒物 0.16 58 0.5 1次/a 0.08 相关工序及时停止运行 DA002 颗粒物 0.16 61 0.5 1次/a 0.08 DA003 颗粒物 0.59 63 0.5 1次/a 0.295 DA004 颗粒物 0.85 67 0.5 1次/a 0.425 DA005 颗粒物 1.26 82 0.5 1次/a 0.13 DA006 颗粒物 0.48 48 0.5 1次/a 0.24 非甲烷总烃 0.278 27.8 0.5 1次/a 0.139 项目发现废气治理装置出现故障应立即停产检修。 6、监测要求 本项目属于专用设备制造，涉及涂装工序，根据《排污单位自行监测技术指南涂装（HJ 1086-2020）进行监测，监测要求见下表。 表30 本项目监测要求一览表 监测点位 监测频次 监测因子 DA001 1次/年 颗粒物 DA002 1次/年 颗粒物 DA003 1次/年 颗粒物 DA004 1次/年 颗粒物 DA005 1次/年 颗粒物 DA006 1次/年 颗粒物、非甲烷总烃 厂界 1次/半年 颗粒物、非甲烷总烃 7、结论 本项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃经配套治理措施处理后，均能达标排放；本项目对大气环境影响可接受。 二、噪声 本项目运营期噪声源主要为剪切机、抛丸机、喷砂机等， 噪声源强约为75～85 dB(A)。本项目噪声源强和治理情况见下表。 表31 本项目噪声源强和治理情况一览表 序号 建筑物 名称 声源 名称 台数（台） 声功率级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 车间 抛丸机 1 85 设置基础减振，厂房隔声 20 70 1 3 75.5 08:00- 18:00 20 61.4 1 2 剪切机 1 75 25 70 1 3 70.2 3 喷砂机 1 80 30 70 1 3 75.2 4 铣床 3 75 35 70 1 3 70.2 5 锯床 3 75 40 70 1 3 70.2 6 钻床 4 80 20 40 1 3 73.5 7 切割机 2 75 30 40 1 3 71.5 点声源影响预测公式： 多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 本项目50m范围内无声环境保护目标，本项目建成后，对项目四周厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 表32 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 执行标准 达标情况 与厂界距离（m） 5 100 20 5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 / 贡献值 47.4 21.4 35.4 47.4 达标 预测值 昼间 47.4 21.4 35.4 47.4 达标 夜间 47.4 21.4 35.4 47.4 达标 由上表可知，通过厂房隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）进行监测，监测要求见下表。 表33 噪声监测要求一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 1次/季度 四、固废 本项目运营期产生的固废主要有下料和机加工工序产生的边角料，喷砂工序产生的废石英砂，除尘过程产生的除尘器集尘，生产过程产生的废切削液桶，喷漆工序产生的废油漆桶，机加工工序产生的废切削液，有机废气处理过程产生的废过滤棉、废铂催化剂和废活性炭。 1、一般固体废物 本项目下料和机加工工序产生的边角料，喷砂工序产生的废石英砂，除尘过程产生的除尘器集尘，生产过程产生的废切削液桶，喷漆工序产生的废油漆桶均为一般固废。 边角料：项目在下料和机加工工序会产生一定量的边角料。根据建设单位提供资料，项目边角料产生量为42t/a；边角料经收集后，暂存于一般固废暂存间（30m2），定期外售。 废石英砂：本项目喷砂工序使用的石英砂需要定期更换，石英砂每年更换一次。本项目喷砂工序石英砂的用量为3t/a。故本项目废石英砂的产生量为3t/a。废石英砂经收集后，暂存于一般固废暂存间（25m2），定期外售。 除尘器集尘：本项目除尘器集尘的产生量为4.0284t/a；除尘器集尘经收集后，暂存于一般固废暂存间（25m2），定期外售。 废切削液桶：本项目的废切削液桶每个重量为5kg，切削液桶容量为50kg，项目切削液使用量为0.1t/a，故废切削液桶产生量为0.01t/a；根据中华人民共和国生态环境部《关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函的回复》可知，在企业具备产品周转桶清洗能力的前提下，沾染了微量产品的周转桶可以认为是“不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”，即不作为固体废物管理。同时，产品生产企业应承担产品周转桶收集、贮存、运输、清洗等过程的污染防治责任，采取有效措施避免造成环境污染。故本项目废切削液桶不作为危险废物处理，废切削液桶经集中收集后，定期交由厂家回收。 废油漆桶：本项目的废水性油漆桶每个重量为2.5kg，水性油漆桶容量为25kg，故废水性油漆桶产生量为0.7925t/a；根据中华人民共和国生态环境部《关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函的回复》可知，在企业具备产品周转桶清洗能力的前提下，沾染了微量产品的周转桶可以认为是“不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”，即不作为固体废物管理。同时，产品生产企业应承担产品周转桶收集、贮存、运输、清洗等过程的污染防治责任，采取有效措施避免造成环境污染。故本项目废油漆桶不作为危险废物处理，废油漆桶经集中收集后，定期交由厂家回收。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求对一般固废进行暂存，本项目建设一般固废暂存间（面积为30m2），一般固废暂存间应做到防风、防雨、防渗漏等措施。综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。 2、危险废物 本项目喷漆工序产生的废漆渣，机加工工序产生的废切削液，有机废气处理过程产生的废过滤棉、废铂催化剂和废活性炭均属于危险废物。 ①废切削液：项目在机加工工序时，需要使用一定量的切削液用于设备润滑与冷却，切削液原液年用量为0.1t，切削液与水以1：14的稀释比例用水稀释后使用（向切削液中加入1.4m3清水），即配比后的切削溶液浓度为6.67%，切削溶液总量为1.5t/a。 切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。项目用于机加工工序的切削溶液每年更换5次。机加工工序的切削液每次添加量约为0.3t，切削液在使用过程中约60%损失，40%成为废切削液，故每次更换废切削液产生量约为0.12t/a，则项目废切削液产生量约为0.6t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，项目产生的废切削液属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，来源于“非特定行业”，废物代码为900-006-09“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。废切削液经容器收集后，暂存于危废暂存间（30m2），定期交由有资质的单位处理。 ②废过滤棉：“干式过滤器”装置中过滤棉的容尘量为3.55kg/m2，本项目喷漆工序颗粒物削减量为0.5376t/a；故“干式过滤器”装置中过滤棉的用量为151.4366m2，过滤棉重量为250g/m2，因此过滤棉用量为0.0379t/a；过滤棉每年更换4次，每次更换9.475kg；故废过滤棉的产生量为0.5755t/a（过滤棉用量+吸附的漆雾量）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，项目产生的废过滤棉属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，来源于“非特定行业”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废过滤棉经容器收集后，暂存于危废暂存间（30m2），定期交由有资质的单位处理。 ③废铂催化剂：有机废气治理设施催化燃烧装置中的催化剂的使用寿命约3.5年，需要定期更换。催化剂是以氧化铝蜂窝状为载体的铂催化剂，废铂催化剂产生量为0.35t/3.5a，处置措施为：废铂催化剂经桶装收集后，暂存于危废暂存间（30m2），定期交由有资质的单位处理。 ④废活性炭：有机废气治理设施活性炭吸附床中的填料活性炭，长时间吸附和脱附运行后，活性炭的活性减弱，活性炭使用一年后，经脱附后更换，产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”类别，废物代码为900-039-49，“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。处置措施为：废活性炭经桶装收集后，暂存于危废暂存间（30m2），定期交由有资质的单位处理。 评价要求：危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签；收集桶放入采取“三防”措施的危废暂存间内。企业危废暂存间面积为30m2，且设立明显的警示标志。在危废暂存间储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危废暂存间有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。在危废暂存间临时储存后，最终委托有资质的单位进行处理。 本项目营运期危险废物及危废暂存间基本情况见表48、49。 表34 项目危险废物汇总一览表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废切削液 HW09；900-006-09 0.6t/a 机加工工序 液态 有机溶剂 有机溶剂 2个月 T 经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理 废过滤棉 HW49；900-041-49 0.5755t/a 废气处理工序 固态 有机溶剂 有机溶剂 3个月 T/In 废铂催化剂 / 0.35t/3.5a 固态 含铂废物 铂 3.5年 T 废活性炭 HW49；900-039-49 0.5t/a 固态 有机废气 有机废气 12个月 T 表35 项目危险废物暂存间基本情况一览表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废切削液 HW09 900-006-09 生产车间北部 30m2 桶装 1.5t 90d 废过滤棉 HW49 900-041-49 桶装 0.8t 90d 废铂催化剂 / / 桶装 0.5t 90d 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 1t 90d 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染。 五、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于IV类项目，不开展土壤环境评价工作。对照《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV建设项目，不开展地下水环境评价工作。同时本项目位于新乡经济技术开发区内，本项目运营期产生的废气污染因子主要为颗粒物和非甲烷总烃；排入大气中的污染物均得到了有效控制，可做到达标排放，从而减少废气因重力沉降及雨水淋洗落到地表对土壤环境的影响。因此本项目排放的废气因重力沉降及土壤淋洗落到地表的量较小。一般固废暂存间和危废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，同时危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，存放区四周设有围挡，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。为减轻或避免对土壤造成不利影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。。 六、生态 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，利用现有厂房进行建设。所在区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。因此不再对生态进行分析。 七、环境风险 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，不再进行环境风险影响分析。 八、电磁辐射 本项目不涉及辐射源，因此不再对电磁辐射进行分析。 九、项目完成后全厂污染物排放情况 表36 项目完成后全厂污染物排放一览表 污染物 产污环节 污染因子 现有工程排放量（t/a） 本项目排放量（t/a） 现有工程许可排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 项目完成后全厂排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 生活污水 废水量 600 0 600 0 600 0 COD 0.0099 0 0.168 0 0.0099 -0.1581 NH3-N 0.00005 0 0.014 0 0.00005 -0.01395 TP 0.000012 0 0.00144 0 0.000012 -0.001388 废气 激光切割工序 颗粒物 0.0384 0.024 8.4 0 0.0624 -7.2276 等离子体切割工序 颗粒物 0.0384 0.024 0 0.0624 1#焊接工序 颗粒物 0.1416 0.0885 0 0.2301 2#焊接工序 颗粒物 0.204 0.1275 0 0.3315 喷砂工序粉尘 颗粒物 0.3024 0.126 0 0.4284 喷漆和晾置过程有机废气 颗粒物 / 0.0576 / 0 0.0576 二甲苯 / / 2.4 0 / / 非甲烷总烃 0.6096 0.0167 24 0 0.6263 -23.3737 固废 生产过程 边角废料 0 0 0 0 0 0 废石英砂 0 0 0 0 0 0 废水性漆桶 0 0 0 0 0 0 非油性漆桶 0 0 0 0 0 0 废矿物油 0 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 0 废过滤棉 0 0 0 0 0 0 废催化剂 0 0 0 0 0 0 废切削液 0 0 0 0 0 0 废切削液桶 0 0 0 0 0 0 粉尘治理 除尘器集尘 0 0 0 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

|  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光切割工序废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 底部收集装置+滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 |
|  | 等离子体切割工序排气筒DA002 | 颗粒物 | 底部收集装置+滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 1#焊接排气筒DA003 | 颗粒物 | 集气罩收集+滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 2#焊接排气筒DA004 | 颗粒物 | 集气罩收集+滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷砂工序排气筒DA005 | 颗粒物 | 负压收集+袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA006 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 负压收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）专用设备制造业非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放速率10kg/h的要求。 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃限值要求20-30mg/m3 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 密闭车间内进行 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 生产车间全封闭；加强管理和车间废气收集。 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 切割下料 | 边角料 | 一般固废暂存间（25m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 袋式除尘器 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 原料包装 | 包装桶 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液 | 危废暂存间（30m3） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 废气治理措施 | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业应分区对地面、废水处理站进行硬化、加强绿化管理；加强地下管道防渗管理，采用防腐蚀材料，防止发生沉降引起渗漏。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。运营过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，该项目环境影响可行。 河南环科环保技术有限公司 2023年5月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.7248t/a | 8.4t/a | 0t/a | 0.4476t/a | 0t/a | 1.1724t/a | +0.4476t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.6096t/a | 24t/a | 0t/a | 0.0167t/a | 0t/a | 0.6263t/a | +0.0167t/a |
| 废水 | 废水量 | 600t/a | 600t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 600t/a | 0t/a |
|  | COD | 0.0099t/a | 0.168t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 600t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0.00005t/a | 0.014t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.0099t/a | 0t/a |
|  | TP | 0.000012t/a | 0.00144t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.00005t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 | 42t/a | / | 0t/a | 42t/a | 0t/a | 82t/a | +42t/a |
|  | 废石英砂 | 5t/a | / | 0t/a | 3t/a | 0t/a | 8t/a | +3t/a |
|  | 除尘器集尘 | 6.9t/a | / | 0t/a | 4.0284t/a | 0t/a | 10.9284t/a | +4.0284t/a |
|  | 水性漆桶 | / | / | 0t/a | 0.7925t/a | 0t/a | 0.7925t/a | +0.7925t/a |
|  | 油性漆桶 | 0.1t/a | / | 0t/a | / | 0t/a | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | 0t/a | 0.1t/a | 0t/a | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | 0t/a | 0.5755t/a | 0t/a | 0.5755t/a | +0.5755t/a |
|  | 废矿物油 | 0.48t/a | / | 0t/a | / | 0t/a | 0.48t/a | 0t/a |
|  | 废活性炭 | 4.9t/a | / | 0t/a | 0.5t/a | 0t/a | 5.4t/a | +0.5t/at/a |
|  | 废切削液桶 | 0.04t/a | / | 0t/a | 0.01t/a | 0t/a | 0.05t/a | +0.01t/a |
|  | 废切削液 | 0.42t/a | / | 0t/a | 0.6t/a | 0t/a | 1.02t/a | +0.6t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

要素

内容

新厂区

老厂区

新乡职业技术学院

夏庄村

获小庄村