# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200套高端节能漏缝板生产线50套有机肥生产线水泥制品生产设备项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-410772-04-02-356983 |
| 建设单位联系人 | 吴从立 | 联系方式 | / |
| 法人代表 | 张守本 |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米 |
| 地理坐标 | （ 114 度 3 分 23.96872秒， 35度 17 分 40.34732秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3599 其他专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35：环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2023年11月-2023年12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别 设置原则 与本项目对比 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放的污染物不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此本项目无需设置大气专项评价。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水主要为生活污水，经污水管网排入小店污水处理厂（二期）处理，小店污水处理厂出水排入大沙河，属于间接排放。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目喷漆工序使用溶剂性低VOC含量油漆和稀料，根据检测报告（详见附件），计算可得所含甲苯与二甲苯总量为0.47t，未超过临界量。 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游同到的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 综上所述，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》 （豫发改工业（2010）2104号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》、《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》 2、召集审查机关：河南省环保厅、河南省生态环境厅 3、审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审（2011）2号） 4、跟踪评价文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函（2020）105号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中环境保护准入条件分析见下表。 表2 本项目与环境保护准入条件分析一览表 环境保护准入条件 本项目情况 对比结果 ①集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目在环境保护方面能够做到高起点、高标准、严要求，不属于限制、淘汰类建设项目。 符合 ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；本公司生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。 符合 ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 / / ④化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻。 本项目位于装备制造区；不属于高耗水、高污染项目；不属于同质化、重复性的新印染企业。 / ⑤汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目。 本项目位于装备制造区。 / ⑥装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。 本项目位于装备制造区；本项目喷漆工序所用漆料均不含苯；无电镀工序，不属于电镀项目无喷漆工序；无电镀工序，不属于电镀项目。 符合 ⑦化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻。 本项目位于装备制造区。 / ⑧其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。 本项目位于装备制造区。 / 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中环境保护准入条件。 2、项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中规划环评结论分析见下表。 表3 本项目与规划环评结论分析一览表 类别 规划环评结论 本项目情况 对比结果 规划 集聚区定位：豫北地区先进制造业基地；职业技术培训和人力资源输出基地；以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。 位置与范围：新乡工业产业集聚区位于新乡市东部，距新乡市行政中心8公里，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划区面积22.8km2。 产业选择：集聚区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，同时积极培育与三大主导产业相关的其它产业。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，位于集聚区范围内，符合集聚区规划。 符合 大气环境 经选用AERMOD模式的预测分析结果可知，由于集聚区建设排放的大气污染物SO2和PM10对环境的影响较小，PM10日均浓度的叠加值超出二级标准限值的原因主要由现状监测值较高造成。 本项目机加工废气经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；喷漆房废气经干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后经15m高排气筒排放。 符合 地表水环境 集聚区污水经小店污水处理厂处理至一级A标准后排放，对现状纳污水体东孟姜女河水质起到一定的稀释改善作用，经预测，当上游来水达到功能区划水之后，小店污水处理厂排水不会影响东孟姜女河下游孙杏村断面水质达到功能区划要求。 本项目不新增废水。 符合 地下水环境 随着集聚区的规范建设，区内各企业生产厂房、生产装置区、原料产品罐区、仓库及其它辅助生产装置均按要求采取严格的防渗措施，防止了物料和废水下渗，对地下水环境影响不大。 本项目采取了有效的分区防渗措施，正常工况下不会对地下水产生影响。 符合 声环境 在落实本次评价提出的各种噪声防治措施的前提下，集聚区建设和运营过程中产生的噪声对环境的影响不大。 本项目采取厂房隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））要求。 符合 固废 集聚区固废污染物在遵循“资源化、减量化、无害化”的原则下，根据一般固废和危险固废的性质及危害程度采用不同的处理处置措施治理后，不会对周边环境产生大的影响。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 符合 生态环境 随着集聚区的开发建设，将逐步改变区域内生态系统的结构功能，集聚区规划实施后产生的主要生态影响是土地利用性质的改变和农业生态系统的破坏。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 符合 社会影响 随着集聚区的建设，集聚区内的居民及周边的部分敏感点将要逐步搬迁，在严格落实规划中的搬迁方案和补偿措施的情况下，将不会降低搬迁居民的生活质量。 / / 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中规划环评结论相关要求。 3、本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》审查意见分析见下表。 表4 本项目与审查意见分析一览表 类别 审查意见 本项目情况 对比结果 新乡工业产业集聚区位于新乡市区东部，北至纬九路，南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，规划面积22.8平方公里。规划时段为：近期2009年-2012年，中期2013年-2015年，远期2016年-2020年。规划主导产业为化纤纺织、汽车零部件及装备制造业。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，位于集聚区范围内，符合集聚区规划。 符合 （一）合理用地布局 优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。对现有不符合规划用地性质的现有企业实施搬迁；对于不符合功能定位，污染较轻的企业，维持现状限制发展，升级改造后逐步搬入与规划相符的区域。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。在区内建设项目的环境安全防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 根据新乡市红旗区小店镇总体规划（2018-2035）用地规划图可知，本项目所在地属于工业用地，符合用地布局。本项目周边100m范围内无环境保护目标，距离本项目最近的敏感点为西侧约115m处的格林小镇南区，本项目无需设置防护距离。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励发展主导产业，引进能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的轻污染项目，对现有化纤、医药企业、印染等重污染项目进行升级改造；限制高耗水、高污染项目及含苯喷漆、电镀、印染、高风险化工医药项目。 本项目属于专用设备制造业，所用漆料均不含苯，不属于高耗水、高污染项目及含苯喷漆、电镀、印染、高风险化工医药项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入小店污水处理厂，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，依托新奥集团供热厂和化纤集团的22MW热电厂实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 本项目能够满足“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，无需供热。 本项目固体废物全部妥善处置，不会造成环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目为扩建项目，新增颗粒物排放指标，不新增非甲烷总烃排放指标，不新增废水。本项目总量实行区域双倍替代，区域内实现增产不增污。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运行管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。 本公司在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。 本公司不属于具有重大危险源的企业。 符合 （六）注重生态环境建设 加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态建设方案。在园区边界、集聚区各组团之间、园区道路两侧应适当建设绿化（隔离）带，并注意植物物种多样化。加强水土保持工作，结合区内地形条件，在项目施工时，严格控制弃土排放量，避免造成水土流失。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 符合 （七）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强对搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 / / 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》审查意见相关要求。 4、项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中准入条件和负面清单对照分析 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表5 与经济技术开发区准入条件对照分析一览表 项目 园区规划 本项目情况 相符性 产业政策 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目符合园区入驻要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”，符合国家产业政策要求。 相符 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。 本项目不属于省级及以上认定的高新技术类项目。 / 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。 本项目不属于重污染项目，符合园区入驻要求。 相符 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目不属于园区内主导产业的产业链项目。 / 空间布局 化纤纺织区：略； / / 汽车及零部件区：略； / / 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目属于其他专用设备制造，本项目采用在密闭喷漆房进行喷漆工序，针对喷漆废气本项目拟建一套干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”进行处理，符合现有环保要求。 / 化工医药区：略。 / / 经济指标 ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 ①本项目为扩建项目，投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求； ②企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 相符 生产规模和工艺装备水平 ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 ①本项目生产工艺技术水平能够达到国内同行业领先水平； ②本项目符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③本项目属于扩建项目，符合国家相关规定的要求。 相符 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 ①本项目原料和产品符合环境友好型，同时采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术进行生产； ②本项目可与区内形成良好循环经济链条； ③本项目单位产品能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同类行业的先进水平。 相符 污染物排放总量控制 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目为扩建项目，企业现有项目“新乡市瑞特机械有限公司年产100套全自动漏缝板生产线项目”已停产，本项目VOCs排放指标使用现有已停产项目的VOCs排放指标，不新增VOCs排放指标。 相符 土地利用 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 根据新乡市红旗区小店镇总体规划（2018-2035）用地规划图可知，项目所占用地为工业用地，符合园区土地利用规划要求。 相符 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。 项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析如下： 表6 与经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别 限制类 本项目情况 相符性 限制类 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。 本项目位于装备制造区。 相符 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目不属于印染项目。 禁止类 1.汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目不在汽车零部件区。 相符 2.装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目位于装备制造区，主要生产节能漏缝板、有机肥生产线和水泥制品设备，其中喷漆工序所用油漆不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。 相符 3.中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 本项目不在中开企业城内。 相符 4.化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。 本项目不在化工医药区。 相符 5.禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目喷漆工序中产生的漆雾和有机废气采取干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”+15m高排气筒，机加工废气采用袋式除尘器进行处理，项目废气治理措施在技术经济上全部可行。 相符 6.禁止高毒、高污染的工业企业入园。 本项目不属于高毒、高污染的工业企业项目。 相符 7.禁止新建、扩建危废集中处置项目。 本项目不属于危废集中处置项目。 相符 8.禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 本项目不属于电镀项目。 相符 9.禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）。 本项目不属于塑料制品项目。 相符 10.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 本项目为扩建项目，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”。 相符 11.其它区：禁止重污染项目入区。 本项目不属于重污染项目。 相符 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区环境准入负面清单的要求。 5、项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审核意见对照分析 根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》评价结论，结论内容为：集聚区在开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在集聚区建设的首位，在开发过程体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，按照本次评价提出规划调整建议修改规划，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，集聚区的规划是可行的。 本项目与优化调整建议不冲突，符合环境准入条件，不在其负面清单中，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划结论要求。 表7 与规划环评审查意见对比分析一览表 要求 本项目情况 三、依据跟踪评价结论，为进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议： (一)略（本要求属于新乡经济技术开发区的职责） / (二)进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 本项目为扩建项目，属于其他专用设备制造项目，不属于生产高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目，本项目所用油漆不属于高VOCs含量的溶剂型涂料；不属于与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目；不属于危废集中处置项目；不属于新建和单纯扩大产能的化工项目；不属于化工医药区，不位于中开企业城；不属于清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目。 （三）略（本要求属于新乡经济技术开发区的职责） / (四)严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，并按照水污染防治攻坚要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。 本项目新增总量指标为颗粒物，严格执行污染物排放总量控制制度，采取袋式除尘器对生产过程中产生的颗粒物进行处理。本项目无新增废水。 (五)建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目不涉及有毒有害物质和易燃易爆危险物质。 由上表可知，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于三十二项、“专用设备制造业”：第70条：“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”。名录规定：有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的需编制环评报告书，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）需编制环评报告表。本项目包含喷漆工序，年用溶剂型涂料（含稀释剂）7吨，属于“其他”，按要求本项目需编制环境影响评价报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），本项目属于“三十二、专用设备制造业：环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”，在告知承诺制审批正面清单内，属于告知承诺类项目。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单，该项目生产规模、生产设备、生产工艺属于“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为：2306-410772-04-02-356983。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表8 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 经查无相关条款 / 不属于 限制类 第二类第十一条机械第49项 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 本项目使用埋弧焊机 不属于 淘汰类（落后生产工艺装备） 第三类第十条机械第20项 动圈式和抽头式硅整流弧焊机 不属于 第三类第十条机械第21项 磁放大器式弧焊机 淘汰类（落后产品） 第三类第七条机械第33项 C620、CA630普通车床 本项目不生产车床 第三类第七条机械第34项 C616、C618、C630、C640、C650普通车床 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目利用现有厂房，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018-2035），项目所占用地为一类工业用地（详见附图二），符合新乡工业产业集聚区用地规划要求。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县古固寨镇地下水井群，保护区界定如下：一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域，没有设置二级保护区。根据现场勘查，目距该地下水井群一级保护区边界的距离为7.3km，不在饮用水源保护区范围内。 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水由园区统一供水，用电由园区统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于重点管控区，详见下图(在图中标注本项目的位置)： 图1 新乡市环境管控单元图 本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023修订版）（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表9 本项目与《清单》对比分析一览表 行政区划 环境管控单元名称 管控单元分类 环境要素类别 管控要求 本项目情况 是否符合要求 新乡市生态环境总体准入要求 / 空间布局约束 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 不涉及。 / 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。 不涉及。 / 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动； 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物； 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施； 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 本项目不在饮用水源保护区内。 / 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口;禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥;禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物;禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 不涉及。 / 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。 不涉及。 / 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 不涉及。 / 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。 不涉及。 / 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，不在南太行旅游度假区规划区范围内；不在新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；不在按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；不在特定生态保护红线范围内。本项目属于扩建排放VOCs的项目，原料使用低VOCs含量的油漆，配套安装干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”处理后达标排放，不新增VOCs总量指标。本项目不生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；不向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；不向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 符合 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目。 符合 10.按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代。 不涉及。 / 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 本项目主要污染物排放能够满足当地总量减排要求。 符合 2.卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。 本项目属于其他专用设备制造，本项目不新增废水。 符合 3.全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。 不涉及。 / 4.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。 本项目属于其他专用设备制造，为扩建项目，无重金属污染物排放。 符合 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 本项目属于其他专用设备制造，本项目不新增废水。 符合 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目。 符合 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。 不涉及。 / 8.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。 不涉及。 / 环境风险防控 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。 不涉及。 / 2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。 不涉及。 / 资源开发效率要求 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 本项目为扩建项目，不建设燃煤锅炉。 符合 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。 不涉及。 / 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 本项目属于其他专用设备制造，不属于高耗水工业行业。 符合 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。 本项目不新增用水。 符合 5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 不涉及。 / 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。 不涉及。 / 新乡市延津县 新乡工业产业集聚区 重点管控单元2 / 空间布局约束 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 本项目属于其他专用设备制造，不属于高排放、高污染项目，不属于排放重金属、持久性有机污染物的工业项目。 符合 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1、大气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目颗粒物和VOCs严格执行大气污染物特别排放限值。 符合 2、水：入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目不新增废水。 符合 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目。 符合 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目属于其他专用设备制造，主要能源为电，不涉及煤炭使用。 符合 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目。 符合 环境风险防控 略（本要求属于集聚区的职责） / / 资源利用效率要求 略（本要求属于集聚区的职责） / / 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）中的相关要求。 7、与其他相关政策文件相符性分析 （1）与关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》新环攻坚办〔2023〕77号（以下简称《实施方案》）的对比分析 表10 与《实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 （五）推进工业企业综合治理 实施工业污染排放深度治理。以水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年 5 月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等 VOCs 简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10 月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。（市生态环境局牵头，市工信局参与） 本项目属于其他专用设备制造，不属于水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业，本项目所有原辅材料不易产尘，均使用密封车辆进行运输，装卸储存和生产过程均在密闭车间内进行。本项目生产废气VOCs采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”进行处理，不属于低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施。 符合 （六）加快挥发性有机物治理 22. 推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。(市工信局、生态环境局、住建局、城管局按照职责分工负责) 本项目属于其他专用设备制造，产品为高端节能漏缝板生产线、有机肥生产线和水泥制品设备，原材料施用状态下VOCs含量为414g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中低VOC含量溶剂型涂料VOC含量要求420g/L,，属于低VOC.含量油漆。 符合 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。（市生态 环境局负责） 本项目所用油漆均密封储存、转移和输送，通过采取喷漆房严格密闭负压收集对VOCs废气进行有效收集。本项目无生产废水。 符合 大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。（市生态环境局负责） 本项目拟建设一套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”处理VOCs废气，并对活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录数据至少保留一年以上。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》相关要求。 （2）与关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2023〕73号（以下简称《实施方案》）的对比分析 表11 与《实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 本项目属于其他专用设备制造，不属于“两高”项目，本项目严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求。本项目不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业，本项目产品为高端节能漏缝板生产线、有机肥生产线和水泥制品设备，不属于煤制油气和炼油。 本项目将严格按照“三同时”管理，同时按照A级绩效水平进行设计建设。 符合 夏季臭氧污染防治攻坚行动方案 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉 VOCs 产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低 VOCs 原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低 VOCs 原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料 VOCs 含量应满足低 VOCs 原辅材料含量限值（30%） 本项目属于其他专用设备制造，产品为高端节能漏缝板生产线、有机肥生产线和水泥制品设备，原材料VOCs含量为414g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中低VOC含量溶剂型涂料VOC含量要求420g/L,，属于低VOC.含量油漆。 符合 大力提升 VOCs 治理设施去除效率。全面排查 VOCs 治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于 760 摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于 300 摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于 1 年。采用活性炭吸附工艺的，原则上 VOCs产生浓度不超过 300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于 800 毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650 毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存 3 年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。 本项目采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理VOCs废气，装置添加合格且足量的催化剂，催化燃烧温度为300-380℃，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于 1 年。评价要求装置使用合格活性炭，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存 3 年以上 符合 （3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 本项目生产工艺中包含喷漆工序，应符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》及《河南省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（豫环办（2021）57号）附件1-《<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明》中工业涂装的相关要求。结合本项目的情况，方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有： 表12 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施指南》对比分析 项目 A级要求 本项目拟建设情况 对比 结果 原辅材料 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020）规定的低VOCs含量涂料产品 本项目所用油漆VOCs含量为285g/L（检测报告详见附件），施用状态下VOCs含量为414g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中420g/L的限值规定。 满足 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 项目建成后，无组织废气排放可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 满足 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 本项目所用漆料均密封存于漆料桶中，漆料桶存放于喷漆房隔间内，喷漆房严格负压密闭。 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 本项目调漆、喷漆、晾干工序于喷漆房进行，喷漆房严格负压密闭。 4、密闭回收废清洗剂； 本项目不使用清洗剂。 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 本项目建成后喷漆房为干式喷漆房，漆雾经纤维过滤棉吸附，并配备废气治理设施：“活性炭吸/脱附-催化燃烧”装置。 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 本项目建成后采用高压无气喷枪。 VOCs 治污设施 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 喷漆废气使用纤维棉过滤装置处理漆雾。 满足 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 本项目使用低VOCs含量溶剂性油漆，针对喷漆废气拟建一套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”进行处理，处理效率≥95%。 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施 本项目不使用水性涂料，使用溶剂型涂料，喷漆工序产生的VOCs废气采用“活性炭吸/脱附-催化燃烧”装置进行治理。 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的 NMHC 为 20- 30 mg/m3、TVOC 为 40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点 NMHC 的1h 平均浓度值不超过 6 mg/m3、任意一次浓度值不超过 20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 本项目建成后NMHC 将满足为 20- 30 mg/m3、TVOC 将满足40-50 mg/m3浓度限制要求，厂内无组织排放监控点 NMHC 的1h 平均浓度值将不超过 6 mg/m3、任意一次浓度值不超过 20 mg/m3；其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 满足 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 本项目建成后将严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 满足 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h 的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 本项目建成后将根据环保部门管理要求安装在线监控设施。 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置， 连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存 一年以上 本项目建成后将按照管理部门要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 本项目建成后将完善保存环保档案：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 满足 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等， 必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 本项目建成后将按时记录台账：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等， 必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录； 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 本项目建成后将设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 运输方式 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气） 或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80% 本项目建成后将本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使 满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。 满足 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 本项目将按环保要求建立门禁系统和电子台账。 满足 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019））、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）等政策文件的相关要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目选址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，在现有工程厂房内进行生产。项目的基本情况见下表。 表13 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 年产200套高端节能漏缝板生产线50套有机肥生产线水泥制品生产设备项目 2 建设单位 新乡市瑞特机械有限公司 3 产品方案 高端节能漏缝板生产线200套/年、有机肥生产设备50套/年、水泥制品生产设备50套/年 4 项目地址 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米 5 占地面积 使用现有厂房（不新增用地） 6 总投资（万元） 1000 7 生产工艺 原料下料-机加工-焊接-抛丸-组装-总装-喷漆-检验-成品 8 定员与工作制度 本项目劳动定员19人，全部由现有工程调剂，不新增劳动人员，单班制（8h），年工作300天 经现场勘察，本项目所用厂房现为空厂房，新增设备未到位，不涉及未批先建，现场照片见下图。 图2 本项目拟用车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见下表。 表14 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 1座1层，占地面积6016m2 依托现有 2 配套工程 办公区 1座2层，占地面积270m2 依托现有 3 环保工程 废气 切割废气 负压管道收集（新建） 袋式除尘器+15m高排气筒P1 依托现有 焊接烟尘 集气罩（新建） 抛丸粉尘 抛丸机密闭负压收集（新建） 袋式除尘器+15m高排气筒P2 新建 喷漆房废气 干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”+15m高排气筒P3 新建 固废 一般固废暂存区域（10m2） 依托现有 危废暂存间1座（12m2） 依托现有 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 4 公用 工程 电 园区统一供电 依托现有 3、主要生产设备 本项目及全厂主要设备见下表。 表15 本项目及全厂主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号、规格 工序 数量 现有 本次新增 全厂 1 锯床 WH-5046HA 下料 1 0 1 2 数控等离子切割机 1530 下料 0 1 1 3 数控激光切割机 LBC3015 下料 0 1 1 4 剪板机 QC12Y 下料 0 2 2 5 行车 10T 吊运 5 0 5 6 行车 5T 吊运 4 0 4 7 数控龙门铣 LM-2203B 金属切削 2 0 2 8 数控龙门铣 LM-2204B 金属切削 1 0 1 9 压力机 50吨 校正 1 0 1 10 摇臂钻床 Z3040×16/1 钻孔 1 0 1 11 车床 CY6150/1000 车削 1 0 1 12 立式车床 C5126 车削 0 1 1 13 立式车床 CK5116 车削 0 1 1 14 立式加工中心 VMC850 车削 0 1 1 15 立式加工中心 VMC1890 车削 0 1 1 16 卷圆机 32×2.5 卷圆 0 1 1 17 埋弧焊机 1000 焊接 0 1 1 18 二保焊机 500 焊接 10 0 10 19 折弯机 WC67-160T/320 折弯 0 2 2 20 抛丸机 Q3740 除锈 0 1 1 21 喷漆房 20m×6m×5m 喷漆 0 1 1 4、产品方案 本项目产品为高端节能漏缝板生产线、有机肥生产设备及水泥制品生产设备，项目产品方案及产量详见下表。 表16 项目产品及产量一览表 （t/a） 序号 产品名称 产能 现有工程 本项目 全厂 1 高端节能漏缝板生产线 200 200 400 2 有机肥生产设备 0 50 50 3 水泥制品生产设备 0 50 50 注：现有工程仅涉及焊接和机加工工序，无喷漆工序 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见下表。 表17 本项目原辅材料及资源能源消耗量 （t/a） 项目 名称 用量 包装规格/储存方式 备注 原辅材料 钢板 4000 捆扎车间内存放 固态，外购 方管 2000 捆扎车间内存放 固态，外购 钢管 300 捆扎车间内存放 固态，外购 圆钢 300 捆扎车间内存放 固态，外购 槽钢 400 捆扎车间内存放 固态，外购 焊丝 7 捆扎仓库内存放 固态，外购 润滑剂 0.5t 桶装16kg 液态，外购，桶装储存 切削液 0.7t 桶装20L 液态，外购，桶装储存 油漆 6t 桶装16kg 液态，外购，桶装储存 稀料 1t 桶装20kg 液态，外购，桶装储存 资源能源 电 18万kW•h / 园区统一供电 原辅材料理化性质： 油漆：本项目所用油漆主要为醇酸磁漆，主要成分为：由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成，特性是具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干，可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。本项目使用的醇酸磁漆无苯含量、二甲苯含量6%、颜料27.2%、中长油度醇酸树脂51%、挥发性有机化合物含量285g/L（包含二甲苯，约21.8%）。 稀料：本项目所用稀料为醇酸专用稀释剂，为带芳香气味的无色透明液体。主要是制作喷漆溶剂，与醇酸磁漆作稀释配套使用。无苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总含量11%、挥发性有机物含量100%（包含甲苯与二甲苯、乙苯）。 油漆量的核算 ①所需喷漆产品情况 项目需喷漆的产品总面积核算情况见下表。 表18 项目喷涂面积核算情况一览表 原料名称 单套喷涂面积（m2） 年产量（套） 总喷涂面积（m2） 高端节能漏缝板生产线 150 200 30000 有机肥生产设备 370 50 18500 水泥制品生产设备 200 50 10000 总计 300 58500 ②参数选定 根据实际生产要求，本项目用漆量使用计算参数见下表。 表19 用漆量计算参数一览表 类型 油漆密度 ρ（g/cm3） 涂层厚度δ （μm） 油漆中的体积固体分NV% 上漆率 ε% 油漆与稀释剂比例 面漆 1.31 50 78.2 70 6:1 项目喷漆所用漆料在使用前均在喷漆房内进行调配，喷漆后的工件均需在晾干房中自然晾干。 ③用漆量消耗核算 用漆量采用以下公式计算：m=ρδsη×10-6/（NV·ε） 其中：m—总漆用量（t/a）； ρ—用漆密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m2/年）； η—该种漆所占的比例%； NV—漆中的体积固体份（%）； ε—上漆率（%），即喷涂的涂料附首到工作表面的比例。 计算结果见下表。 表20 项目用量一览表 油漆 喷涂面积（m2） 油漆与稀释剂比值 漆用量（t/a） 稀释剂用量（t/a） 1 面漆 58500 6:1 6 1 备注：本项目使用漆料为单组分面漆，根据油漆的检测报告（详见附件）可知，调配后VOCs最大含量为414g/L，VOCs含量均低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）中面漆≤420g/L的限量要求。 厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济开发区经纺路8号，本项目在现有工程车间内进行生产。根据企业提供的本项目平面布局图（详见附图三），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）厂区内分为生产区和办公区，生产区位于办公区的南侧，生产区与办公区的出入口均临路，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： 注 G：废气；N：噪声；S：固废 图3 本项目生产工艺及产污环节流程图 本项目生产工艺流程详细说明如下： （1）下料：外购的原材料钢板经数控激光切割机、数控等离子切割机和剪板机下料，方管、钢管、槽钢经锯床下料。切割过程中数控激光切割机、数控等离子切割机会产生切割烟尘、废边角料，设备运行会产生噪声。 （2）机加工：切割好后的钢板和圆钢经龙门式加工中心进行车削和铣削，再经过折弯机折弯成所需角度，车、铣过程中会产生废边角料，加工过程中会产生废切削液，设备运行会产生噪声。 （3）焊接：将处理好的方管、钢管、槽钢和钢板经埋弧焊机和二保焊进行焊接，生产过程中会产生焊烟和噪声。 （4）抛丸：金属构件进入抛丸机，抛丸机内高速运动的弹丸连续冲击钢材表面，使其表面的氧化皮和锈蚀得以去除，同时使钢材表面达到一定的粗糙度，提高后续喷涂漆膜的附着力，并提高钢材的抗疲劳强度和抗腐蚀能力，改善了钢材的内在质量，延长其使用寿命。抛丸过程中会有粉尘（氧化铁皮、铁锈等）产生。 （5）组装、总装：人工将经过机加工处理的钢板和圆钢进行组装，再将经过焊接和抛丸处理的其他配件进行总装。 （6）喷漆、晾干：使用行车将总装好的构件运送至喷漆房，在密闭喷漆房进行喷漆，喷漆后的构件静置晾干，项目喷漆房平均每天喷漆时间总计3小时，喷漆后喷漆房内每天晾干时间总计21小时，之后将成品构件使用行车移出密闭喷房。此工序会产生漆雾和有机废气、风机噪声和废漆料桶。 （7）检验、成品：对喷涂好的构件进行检验，合格品即为成品，入库保存。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目在现有工程车间内进行生产，不存在施工期环境影响。 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表21 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 切割 烟尘 集气管道/罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1 焊接 焊烟 抛丸 粉尘 密闭负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒P2 喷漆 漆雾 干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”+15m高排气筒P3 甲苯与二甲苯 非甲烷总烃 噪声 数控等离子切割机、数控激光切割机、锯床等 设备噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 固废 下料、机加工等 废边角料 收集至一般固废暂存区域暂存后定期出售 袋式除尘器收集到的烟尘 收集烟尘 机加工 废机油 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置 废切削液 喷漆 废漆料桶 废气处理 废过滤棉 废活性炭 废催化剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡市瑞特机械有限公司位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米，现有项目批复及验收情况见下表。 表22 现有项目审批及验收情况一览表 序号 项目名称 产品方案 环评批复 验收情况 备注 1 新乡市瑞特机械有限公司年产100套全自动漏缝板生产线项目 全自动漏缝板100套/年 新经环清改备（2017）02号 新经环清改备（2017）02号 已停产 2 新乡市瑞特机械有限公司年产200套高端节能漏缝板生产设备项目 高端节能漏缝板200套年 新经环表审[2020]23号 未进行验收 取得排污许可后停工，近期复工，正在调试暂未验收。 新乡市瑞特机械有限公司于2021年11月2日领取排污许可证，排污许可证登记编号：91410726555739212B001Z，属于登记管理。 一、现有工程污染情况 根据其环评报告及批复、近期的检测报告及现场勘察情况，现有项目污染物排放情况如下： 年产100套全自动漏缝板生产线项目污染情况（已停产） 1、废水 根据《新乡市瑞特机械有限公司年产100套全自动漏缝板生产线项目现状环境影响评估报告》，该工程废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运。目前该项目已停产，无外排废水。 2、废气 a、焊接废气 该项目具有焊接工艺，年使用焊丝6t，焊接过程中会产生大量的焊烟，焊接车间安装有3台焊烟净化器用于焊接工段的焊烟的收集治理，经治理后的焊烟均在车间内排放，实际焊接过程中产生的焊烟能够被焊烟净化器有效的收集治理，焊接工段不会对周边环境和人群健康造成不良影响。 参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，焊烟产生系数为5~10g/kg焊条，根据环评最不利原则，项目焊烟产生量按10g/kg焊丝取值，该项目焊条使用量约为6t/a，则焊烟产生量为0.06t/a.，焊烟净化器处理效率按照80%计算，则该项目颗粒物排放量为0.012t/a。 b、喷漆废气 该项目喷漆使用醇酸磁漆作为涂料，在喷涂过程中产生漆雾，晾干过程会挥发有机溶剂，该工程使用涂料中含有甲苯与二甲苯及非甲烷总烃。喷漆房工作期间及工件喷漆后晾干期间完全密闭，喷漆废气经“纤维棉过滤+UV光氧催化处理设备”工艺治理后通过15m高排气筒排放。根据2017年9月23日洛阳嘉清检测技术有限公司出具的检测报告，二甲苯排放浓度为0.398-0.432mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为11.9-13.1mg/m3，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业非甲烷总烃有组织50mg/m3、甲苯与二甲苯合计有组织20 mg/m3的排放限值要求。 根据《新乡市瑞特机械有限公司年产100套全自动漏缝板生产线项目现状环境影响评估报告》，喷漆废气二甲苯和非甲烷总烃的允许排放量分别为1.02t/a、3.08t/a。该项目喷漆工序年工作时间均为2000h/a，二甲苯实际排放量为0.022t/a，排放速率为0.011kg/h；非甲烷总烃实际排放量为0.68t/a，排放速率为0.34kg/h。 c、无组织废气 根据2017年9月23日洛阳嘉清检测技术有限公司出具的检测报告，厂界外非甲烷总烃、二甲苯的最大浓度分别为0.659 mg/m3和0.034mg/m3，可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界浓度限值：非甲烷总烃2.0 mg/m3、甲苯与二甲苯0.2mg/m3的标准要求。 3、噪声 该项目噪声主要为设备噪声，采取措施为基础减振、厂房隔声。根据2017年9月23日洛阳嘉清检测技术有限公司出具的检测报告可知，厂界昼间噪声值为51.1-57.4dB(A)，夜间噪声值为40.8-43.5dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间5060dB(A)的标准要求。 4、固废 该项目固废主要为下料、机加工过程中产生的废边角料30t/a，在一般工业固废暂存间存放，定期出售至废品收购站；废油漆桶0.45t/a、废纤维棉（含漆渣）0.6t/a、废切削液0.02t/a，暂存于危废暂存间，定期委托有相关危废处置资质的单位处理。一般固废暂存区域有防风、防晒、防雨淋设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危废暂存间有防风、防晒、防渗漏、防雨淋设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。 年产200套高端节能漏缝板生产设备项目 1、废水 现有工程废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂进一步处理。根据2023年8月2日河南鑫成环测检测技术有限公司出具的监测报告可知，厂区总排口水质为COD 69-74mg/L、SS 133-138mg/L、NH3-N 10.8-11.2mg/L、TP 0.32-0.37mg/L、TN 19.1-20.3mg/L，能够满足小店污水处理厂收水标准COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。小店污水处理厂出水标准为COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。现有生活排水量为432t/a，则现有工程废水污染物排入环境量为COD 0.01728吨/年、NH3-N 0.00086吨/年、TP 0.00017吨/年、TN 0.0065吨/年。 2、废气 （1）有组织废气 现有工程废气为“年产200套高端节能漏缝板生产设备项目”的切割烟尘和焊接焊烟。根据2023年8月2日河南鑫成环测检测技术有限公司出具的监测报告可知，具体数据见下表： 表23 废气处理设施进出口检测结果一览表 项目 产物工序及污染物 检测方式 处理设施出口 最大速率kg/h 最大浓度mg/m3 年产200套高端节能漏缝板生产设备项目 切割 焊接 颗粒物 手工监测 0.073 7.8 根据上表可知，现有项目切割和焊接废气颗粒物排放浓度、速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物3.5kg/h和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放限值10mg/m3的要求。 现有工程切割和焊接工序年工作时间均为2400h/a，最不利条件下有组织颗粒物排放量为0.1752t/a。 （2）无组织废气 根据检测报告，厂界处的颗粒物测定值为0.225-0.352mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》-无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3的标准要求。 3、噪声 现有项目噪声主要为设备噪声，采取措施为基础减振、厂房隔声。根据2023年8月2日河南鑫成环测检测技术有限公司出具的监测报告可知，北厂界昼间噪声值为55dB(A)（其他厂界均为公用墙，不具备检测条件），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 4、固废 现有项目一般固废为下料过程中产生的废边角料29t/a，经收集后暂存于车间内一般固废暂存区域，定期外售；袋式除尘器收集的粉尘2.61t/a，经收集后暂存于车间内一般固废暂存区域，定期外售。一般固废暂存区域有防风、防晒、防雨淋设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 危险废物为废润滑油0.6t/a和废切削液0.6t/a，在危废暂存间暂存后，定期委托有危废资质单位安全处置。危废暂存间有防风、防晒、防渗漏、防雨淋设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。 二、现有污染物排放量 现有工程污染物实际排放总量及允许排放总量情况见下表： 表24 现有项目污染物产排情况一览表 单位：t/a 项目 实际排放量 折算满负荷实际排放量 许可排放量 年产200套高端节能漏缝板生产设备项目 废气 颗粒物 0.1752 0.2061 0.383 废水 COD 0.0173 0.0204 0.025 NH3-N 0.0009 0.0011 0.0012 TP 0.0002 0.0002 0.0002 TN 0.0065 0.0076 0.0094 年产100套全自动漏缝板生产线项目 废气 颗粒物 0.012 0.012 / 非甲烷总烃 0.68 0.68 3.08 二甲苯 0.022 0.022 1.02 注：考虑到“年产100套全自动漏缝板生产线项目”产排污数据出自现状环境影响评估报告，按满负荷工况计算污染物排放量；“年产200套高端节能漏缝板生产设备项目”产排污数据出自例行监测数据，根据企业提供资料监测当天生产工况为85%，按85%负荷工况计算污染物排放量。 三、现有项目存在的问题及整改措施 根据上述可知，现有工程废气经治理后能够达标排放，废水、噪声、固废等满足现行环保要求。目前现有工程问题主要为“年产200套高端节能漏缝板生产设备项目”尚未开展环保竣工验收工作，建设单位应尽快开展验收工作。 表25 现有项目存在问题及整改措施 序号 存在问题 整改措施 1 “年产200套高端节能漏缝板生产设备项目”尚未开展环保竣工验收工作 按照环保要求尽快开展验收工作 以新带老 目前“年产100套全自动漏缝板生产线项目”设备已全部淘汰，该项目不再生产。根据上述分析可知，该项目污染物实际排放量为颗粒物0.012t/a、非甲烷总烃0.68t/a、二甲苯0.022t/a；许可排放量为非甲烷总烃3.08t/a、二甲苯1.02t/a，以上污染物排放量均作本本次评价以新带老削减量来源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见下表。 表26 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 93 70 133 超标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134 超标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 达标 CO 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3 40 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施“新乡市2023年蓝天保卫战实施方案”等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目仅涉及生活污水，通过污水管网排入小店污水处理厂处理后出水排入大沙河。根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量暂定目标的函》，大沙河水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡桥责任断面的监测2023年4月周报数据见下表。 表27 大沙河水花堡桥断面监测数据（2023年4月） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 27.1 0.7 0.18 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目仅涉及大气环境的环境保护目标。 本项目厂界周围环境保护目标和保护级别见下表。 表28 厂界周围保护目标概况 保护类别 环境保护目标名称 保护对象 保护内容 方向 距离 保护级别 大气环境 格林小镇南区 居住区 居民 W 115m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 格林小镇北区 居住区 居民 N 385m 云溪九里 居住区 居民 NW 390m 孟电观澜壹号 居住区 居民 NW 450m 白鹭新苑 居住区 居民 W 270m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表29 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废气 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1 专用设备制造业 非甲烷总烃 有组织 50mg/m3 甲苯与二甲苯合计 有组织 20 mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 无组织 2.0 mg/m3（工业企业边界） 二甲苯 无组织 0.2mg/m3（工业企业边界） 甲苯 无组织 0.6 mg/m3（工业企业边界） 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》 （2020 年修订版）三十九、工业涂装A级要求 非甲烷总烃 有组织 20-30mg/m3 厂区内无组织 1h 平均浓度限值 6 mg/m3、任意一次浓度值20 mg/m3 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 有组织 10mg/m3 无组织 0.5mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 有组织 3.5kg/h（15m排气筒） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 噪声 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表30 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程 排放量 以新代老削减量 全厂排 放总量 排放 增减量 允许排放量 实际满负荷工况排放量 废气 颗粒物 0.383 0.3261 0.1974 0.012 0.5115 +0.1854 非甲烷总烃 3.08 0.68 0.2513 0.68 0.2513 -0.4287 甲苯与二甲苯 1.02 0.022 0.0512 0.022 0.0512 +0.0292 废水 COD 0.025 0.0204 0 0 0.0204 0 NH3-N 0.0012 0.0011 0 0 0.0011 0 TP 0.0002 0.0002 0 0 0.0002 0 TN 0.0094 0.0076 0 0 0.0076 0 注：甲苯与二甲苯排放指标于《年产100套全自动漏缝板生产线项目现状环境影响评估报告》中给出了排放许可量1.02t/a，可以满足本扩建项目排放指标。 新乡市瑞特机械有限公司年产200套高端节能漏缝板生产线50套有机肥生产线水泥制品生产设备项目，建设项目性质为扩建，项目位于河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米。本项目建成后全厂新增污染物排放量为：颗粒物0.1854t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有工程厂房内进行生产，不存在构筑物的建设。设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接。施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废气 1、有组织废气 本项目废气主要来源于下料工序产生的切割废气、焊接工序产生的焊烟、抛丸工序产生的抛丸粉尘以及喷漆房废气。 下料工序切割废气 本项目下料过程中使用数控激光切割机、数控等离子切割机会产生切割烟尘。根据《机加工行业环境影响评价中常用污染物源强估算及污染治理》（2019.9，许海萍等），切割烟尘产生量为原料使用量的1‰，本项目钢板的总用量为4000t/a，则烟尘产生量为4t/a，工作时间以8h/d（2400h/a）计。 企业依托数控等离子切割机和数控激光切割机下方的风管及风道，利用设备自带的风管及风道，将切割烟尘负压收集后，通过现有的袋式除尘器处理后经现有的15m高排气筒P1达标排放。负压收集效率为95%，根据企业提供资料，切割废气风量为4000m3/h，则切割烟尘有组织排放量为0.0380t/a，排放速率为0.0158kg/h，切割烟尘在车间内存在90%的金属沉降，则无组织排放量为0.02t/a。 焊接工序焊烟 本项目焊接过程中根据需要采用焊丝进行焊接，会产生少量焊接烟尘。焊烟的成分因使用的焊丝、焊条不同而有所差异。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，焊烟产生系数为5~10g/kg焊条，根据环评最不利原则，项目焊烟产生量按10g/kg焊丝取值，项目焊条使用量约为7t/a，则焊烟产生量为0.07t/a，工作时间以3h/d（900h/a）计。 评价提出，在焊接工位安装集气罩，本次新增一台埋弧焊机，拟安装1个集气罩，集气罩面积0.25m2，风速0.5m/s，风量450m3/h，废气收集后经现有袋式除尘器对焊烟进行处理，处理后经现有的15m高排气筒P1排放。使用集气罩的收集效率为95%，袋式除尘器处理效率以99%计，则焊烟有组织排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0007kg/h。焊接烟尘在车间沉降率为90%，则无组织排放量为0.0004t/a。 抛丸工序抛丸粉尘 本项目生产时采用抛丸工艺对钢板进行表面光洁度加工。抛丸钢珠在高速气流喷射下对配件表面进行冲击，期间有受力破裂的钢珠粉尘和钢构件表面的氧化皮受外力撞击脱落，其主要成分是铁和金属氧化物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》干式预处理中抛丸工序，颗粒物的产污系数为2.19 kg/t原料。考虑到原辅材料中钢板表面有氧化皮需要进行抛丸，其余方管、钢管、元岗等材料表面均有保护层不易生锈无需进行抛丸处理，钢板使用量为4000t/a，则抛丸机最大年处理工件量为4000 t/a，则抛丸粉尘产生量为8.76 t/a。项目选用的抛丸机整体密闭，进出口密封装置均采用橡胶弹簧钢板制成，抛丸清理过程通过抛丸机自带风机将抛丸除锈过程产生的粉尘负压收集，根据企业提供资料，风量为5000m3/h，收集效率为98%，抛丸废气收集后通过抛丸机自带的袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒P2达标排放。抛丸废气有组织排放量为0.0858t/a，抛丸工序年工作时间以8h/d（2400h/a）计，则有组织排放速率为0.0358 kg/h。抛丸无组织废气在车间内沉降率为90%，无组织排放量为0.0175t/a。 本项目废气污染物产排情况如下表： 表31 本项目颗粒物产排情况一览表 单位：t/a 产污工段 污染物 产生情况 风机 风量(m3/h) 处理效率(%) 排放情况 备注 产生量(t/a) 收集效率(%) 收集量(t/a) 速率（kg/h) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 切割废气 颗粒物 4 95 3.8 1.5833 395.83 4000 99 0.038 0.0166 3.72 利用现有排气筒P1 焊接烟尘 0.07 95 0.0665 0.0739 164.20 450 0.0007 抛丸粉尘 8.76 98 8.5848 3.577 715.40 5000 0.0858 0.0358 7.15 新建排气筒P2 由于本项目切割和焊接废气与现有项目共用一根排气筒P1，排气筒P1废气情况如下表。 表32 排气筒P1颗粒物排放情况一览表 单位：t/a 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 切割废气 4000 0.038 / / 焊接烟尘 450 0.0007 现有废气 9300 0.1752 / / 合并废气 13750 0.2139 0.0895 6.51 由上表可知，切割、焊接、抛丸产生的颗粒物经过治理后排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物排放速率3.5kg/h和排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）的标准限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 喷漆房废气 项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，本项目拟设置1座固定式喷漆房，喷漆房体积均为600 m3（20m×6m×5m）。根据建设单位提供资料，喷漆钢构件最长为10 m，最宽为3 m，最高为3m。喷漆房工作操作区最大尺寸为20 m×30 m×5 m，喷漆房尺寸能满足生产需要。根据企业设计资料，项目喷漆房平均每天喷漆时间总计3小时，喷漆后喷漆房内每天晾干时间总计21小时，喷漆和晾干过程有机废气治理系统均正常工作，使有机废气经处理后有组织排放。 经查阅《油漆作业有机废气发生量的确定》等学术文献，喷漆过程中，漆料中的固态物质会以漆雾形式散失（散失量约为10%），本项目用漆料量为7t/a，则漆雾产生量为0.7t/a，漆雾经干式过滤（纤维棉）装置进行处理，处理效率为95%。在喷漆和晾干过程中漆料中以甲苯与二甲苯、非甲烷总烃为主的有机溶剂全部挥发。根据企业提供资料和油漆、稀料的检测报告（详见附件），油漆的密度为1.31kg/L，油漆成份VOC含量285g/L，二甲苯含量6%；稀料是醇酸专用稀释剂，固含量为0，甲苯与二甲苯总和含量11%。本次评价按最不利原则稀料全部挥发来计算，则漆料中VOC含量共为2.3056t/a、甲苯与二甲苯含量共计0.47t/a。评价提出，喷漆房严格密闭，在封闭区域底部采用负压抽风，使整个封闭区域保持微负压状态，收集效率为100%，没有无组织废气产排。喷漆房平均每小时换气20次，则风量为12000m3/h。喷漆房废气先经过干式过滤（纤维棉）装置处理，后经过顶部抽风引入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后经过1根15m高排气筒排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）喷涂工序产生的漆雾可以采用文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤，故本次评价中漆雾采用纤维棉过滤装置是可行的。根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）有机废气处理工艺可以选择吸附浓缩+燃烧、固定床活性炭吸附等，则本项目产生的非甲烷总烃经“活性炭吸脱附装置-催化燃烧装置”进行治理符合文件要求。 评价要求建设单位建成后采用颗粒状、柱状等活性碳吸附时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 本项目使用“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图7 催化燃烧一体化装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。 活性炭经过吸附运行达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。催化燃烧的燃烧温度大于300℃，使用电加热。 本项目“吸附浓缩-催化燃烧”装置拟设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭填充量为0.5t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取250kg，则初始废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，每半年至少需要更换1次活性炭，本项目活性炭吸附装置共需进行“脱附-燃烧”20次，每次“脱附-燃烧”的时间为4.5h，故“脱附-燃烧”的时间为90h/a。 本项目挥发性有机物废气排放分为两种情况，一种是活性炭吸附装置处理后的废气排放，另一种是活性炭进入催化燃烧装置处理后的排放，两种排放均是通过一根排气筒排放，因此催化燃烧装置开启时的废气排放浓度需要合并计算。活性炭吸脱附装置的进气总设计风量为12000m3/h，脱附的设计风量为2000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为14000m3/h。干式过滤（纤维棉）装置对漆雾的去除效率以80%计，活性炭对有机废气（非甲烷总烃、甲苯与二甲苯）的去除率以90%计，催化燃烧对有机废气（非甲烷总烃、甲苯与二甲苯）的去除率以99%计，则本项目非甲烷总烃产、排情况见下表： 表33 仅吸附时喷漆房有机废气产、排情况一览表 污染 因子 产生情况 活性炭吸附后排放情况 收集量 (t/a) 速率 (kg/h) 浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 处理 效率 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 2.3056 0.3202 26.6852 12000 0.9 0.2306 0.0320 2.67 甲苯与二甲苯 0.4700 0.0653 5.4398 0.0470 0.0065 0.54 由上述分析可知，非甲烷总烃收集量为2.3056t/a，活性炭吸附装置的吸附率为90%，催化燃烧对有机废气非甲烷总烃的去除率为以99%计，进入催化燃烧装置的非甲烷总烃的量为2.0750t/a。则脱附-催化燃烧开启时废气产排情况如下： 表34 催化燃烧过程喷漆房有机废气产、排情况一览表 污染 因子 脱附情况 催化燃烧后排放情况 脱附量 (t/a) 脱附时间（h/a） 速率 (kg/h) 处理 效率 风量(m3/h) 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 非甲烷总烃 2.0750 90 23.0560 0.99 2000 0.0208 0.2306 甲苯与二甲苯 0.4230 4.7000 0.99 2000 0.0042 0.0470 催化燃烧装置开启后的废气与活性炭吸附装置处理后的废气一起排放，废气排放浓度需要合并计算。脱附设计风量为2000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为14000m3/h，废气排放情况见下表： 表35 催化燃烧开启时喷漆房有机废气排放情况一览表 污染因子 催化燃烧装置开启前 催化燃烧装置开启后 合计 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 最大 速率 (kg/h) 最大 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 0.2306 0.0320 0.0208 0.1038 0.2513 0.1358 18.76 甲苯与二甲苯 0.0470 0.0065 0.0042 0.0470 0.0512 0.0535 3.82 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。 由表可知，本项目非甲烷总烃排放浓度能满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）三十九、工业涂装行业A级企业非甲烷总烃有组织排放限值20-30mg/m3的限值要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业50 mg/m3的要求。 甲苯与二甲苯合计排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业20 mg/m3的限值要求。 喷漆房漆雾产排情况如下表： 表36 喷漆房漆雾产排情况一览表 单位：t/a 产污工段 污染物 产生情况 风机 风量(m3/h) 处理效率(%) 排放情况 产生量(t/a) 收集效率(%) 收集量(t/a) 速率（kg/h) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 喷漆房废气 漆雾 0.7 100 0.7 0.0972 8.10 12000 95 0.0350 0.0049 0.41 由上表可知，喷漆房漆雾产生的颗粒物经过治理后排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物排放速率3.5kg/h和排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）的标准限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 本项目切割废气采用负压管道收集，收集效率为95%，未被收集的5%废气以无组织的形式散失；焊接烟尘采用集气罩收集，收集效率为95%，未被收集的5%废气以无组织的形式散失；抛丸粉尘采用密闭负压收集，收集效率为98%，未被收集的2%废气以无组织的形式散失。无组织废气在车间内进行自然沉降，沉降率为90%。综上本项目无组织颗粒物排放量为0.0379t/a。 评价建议企业加强设备密闭，按要求对厂房进行密闭，同时加强管控，进一步削减厂区无组织废气排放，保证厂区内无组织颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放0.5mg/m3的限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值1.0mg/m3的排放标准。 3、非正常排放分析 本项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施（袋式除尘器、干式过滤装置、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置）处理效率为0时的情况进行分析。经过分析，本项目非正常排放废气源强为：切割焊接颗粒物排放速率1.6572kg/h、抛丸颗粒物排放速率3.577kg/h、漆雾排放速率0.0972kg/h、非甲烷总烃排放速率0.3202kg/h、甲苯与二甲苯排放速率0.0653kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表37 本项目非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 现有袋式除尘器（切割+焊接工序） 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 颗粒物 1.6572 0.25 1 0.4143 产生废气的工序及时停止运行 抛丸机袋式除尘器 颗粒物 3.577 0.25 1 0.8943 干式过滤装置 漆雾 0.0972 0.25 1 0.0243 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置 非甲烷总烃 0.3202 0.25 1 0.08 甲苯与二甲苯 0.0653 0.25 1 0.0163 4、大气污染防治措施分析 本项目废气主要来自于切割、焊接、抛丸工序产生的颗粒物和喷漆产生的漆雾、二甲苯、有机废气。鉴于本项目存在下料、焊接和喷漆工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表18 规定：下料、焊接工序产生的颗粒物污染防治技术为“除尘设施、袋式除尘、静电除尘等”；涂装工序产生的颗粒物（漆雾）污染防治技术为“密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤”；涂装工序产生的挥发性有机物、二甲苯污染防治技术为“有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化”。故评价认为，本项目颗粒物采用袋式除尘器、漆雾采用密闭喷漆室+纤维棉过滤、非甲烷总烃和甲苯与二甲苯采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”的措施是可行的。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为西侧115米外的格林小镇南区。颗粒物经处理后可以满足有组织颗粒物排放速率3.5kg/h和排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）的标准限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度能满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）三十九、工业涂装行业A级企业非甲烷总烃有组织排放限值20-30mg/m3的限制要求，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业50 mg/m3。 甲苯与二甲苯合计排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业20 mg/m3的限值要求。大气污染物通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 表38 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 排气筒P1 颗粒物 3.72 0.0166 0.0387 2 排气筒P2 颗粒物 7.15 0.0358 0.0858 3 排气筒P3 漆雾 0.41 0.0049 0.0350 4 非甲烷总烃 18.76 0.1358 0.2513 5 甲苯与二甲苯 3.82 0.0535 0.0512 6.2大气污染物无组织排放量核算 表39 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治 措施 排放标准 核算年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产 车间 机加工 颗粒物 车间密闭 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 0.5mg/m3 0.0379 6.3大气污染物年排放量核算 40 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.1974 2 非甲烷总烃 0.2513 3 甲苯与二甲苯 0.0512 7、污染物排放口基本情况 表41 项目污染物排放口基本情况 排放口名称 排放口编号 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 排气温度（℃） 排放口类型 机加工排气筒 P1 颗粒物 经度114.05733111° 纬度35.29352726° 15 0.8 常温 一般排放口 机加工排气筒 P2 颗粒物 经度114.05733112° 纬度35.29352723° 15 0.5 常温 一般排放口 喷漆房排气筒 P3 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯 经度114.05726921° 纬度35.29334716° 15 0.8 常温 一般排放口 8、全厂污染物排放“三笔账”情况 表42 全厂污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程 排放量 以新代老削减量 全厂排 放总量 排放 增减量 允许排放量 实际排放量 废气 颗粒物 0.383 0.3261 0.1974 0.012 0.5115 +0.1854 非甲烷总烃 3.08 0.68 0.2513 0.68 0.2513 -0.4287 二甲苯 1.02 0.022 0.0512 0.022 0.0512 +0.0292 废水 COD 0.025 0.0204 0 0 0.0204 0 NH3-N 0.0012 0.0011 0 0 0.0011 0 TP 0.0002 0.0002 0 0 0.0002 0 TN 0.0094 0.0076 0 0 0.0076 0 9、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020），本项目在生产运行阶段的废气污染源监测计划见下表。 表43 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 有组织废气 颗粒物 排气筒P1、P2 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3 颗粒物（漆雾） 排气筒P3 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）三十九、工业涂装 有组织排放限值20-30mg/m3 甲苯与二甲苯合计 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1专用设备制造业有组织限值20 mg/m3 无组织废气 颗粒物 厂界 1次/半年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织限值0.5mg/m3 非甲烷总烃 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界浓度限值：2.0 mg/m3 二甲苯 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界浓度限值：0.2 mg/m3 甲苯 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界浓度限值： 0.6 mg/m3 三、噪声 1、噪声源强 本项目营运期新增噪声主要来源于车床、埋弧焊机等设备噪声，噪声源强在70-75dB（A）之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表44 项目新增主要噪声源强及治理效果一览表 序号 高噪声设备 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB（A） 数量（台） 设备源强叠加值dB(A) 位置 1 数控等离子切割机 75 基础减振、厂房隔音 55 1 55 生产车间 2 数控激光切割机 75 55 1 55 生产车间 3 剪板机 70 50 2 53 生产车间 4 立式车床 70 50 2 53 生产车间 5 立式加工中心 70 50 2 53 生产车间 6 卷圆机 70 50 1 50 生产车间 7 埋弧焊机 70 50 1 50 生产车间 8 抛丸机 75 55 1 55 生产车间 9 喷漆房风机 70 50 1 50 生产车间 2、预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北车间外1m处。 3、预测模式 1）声源衰减公式 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将同类设备近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2、r1处的声级强度。 2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中： L —总声压级[dB(A)]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 4、预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表45 噪声贡献值计算结果一览表 预测点 设备名称 治理后源强dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 东厂界 数控等离子切割机 55 30 25.5 32.5 数控激光切割机 55 40 23.0 剪板机 53 35 22.1 立式车床 53 35 22.1 立式加工中心 53 30 23.5 卷圆机 50 30 20.5 埋弧焊机 50 40 18.0 抛丸机 55 40 23.0 喷漆房风机 50 40 18.0 西厂界 数控等离子切割机 55 40 23.0 32.5 数控激光切割机 55 30 25.5 剪板机 53 35 22.1 立式车床 53 35 22.1 立式加工中心 53 40 21.0 卷圆机 50 40 18.0 埋弧焊机 50 30 20.5 抛丸机 55 30 25.5 喷漆房风机 50 30 20.5 南厂界 数控等离子切割机 55 50 21.0 29.8 数控激光切割机 55 40 23.0 剪板机 53 40 21.0 立式车床 53 35 22.1 立式加工中心 53 60 17.4 卷圆机 50 60 14.4 埋弧焊机 50 50 16.0 抛丸机 55 50 21.0 喷漆房风机 50 50 16.0 北厂界 数控等离子切割机 55 40 23.0 30.6 数控激光切割机 55 50 21.0 剪板机 53 50 19.0 立式车床 53 55 18.2 立式加工中心 53 30 23.5 卷圆机 50 30 20.5 埋弧焊机 50 40 18.0 抛丸机 55 40 23.0 喷漆房风机 50 40 18 本项目噪声贡献值与现状值叠加后，厂区四周噪声预测值见下表。 表46 噪声预测值结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 标准值 贡献值 32.3 32.2 29.6 30.3 昼间60db(A) 现状值 昼间 / / / 55 预测值 / / / 55 注：东、南、西厂界为共用墙，检测当天不具备监测条件。 根据上表可知，项目生产期间高噪声设备经减振、厂房隔声后，工程东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小，可接受。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表47 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 四、固废 本项目营运期固废为一般固废和危险废物。其中一般固废为下料、机加工工序产生的废边角料和袋式除尘器收集的粉尘。危险固废为机加工工序产生的废切削液、喷漆工序产生的废油漆桶、废气治理过程中产生的废活性炭和废催化剂。 废边角料 本项目在下料工序会产生废边角料，根据企业提供的资料，废边角料约占原料量的0.1%，则废边角料产生量约7t/a，属于一般固废，企业集中收集后定期外售 袋式除尘器收集粉尘 根据废气分析，袋式除尘器收集的粉尘主要为金属氧化物、铁锈等，属于一般固废。本项目袋式除尘器收集到的粉尘量为4.11t/a，粉尘经收集后，于一般固废间暂存，定期出售。 废机油 本项目机加工设备日常使用维护会产生废机油，根据企业提供资料，废机油产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW08废矿物油与含矿物油废物中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废机油于危废间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 废切削液 项目机加工过程会产生废切削液，产生量约0.7 t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。废切削液于危废间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 废漆料桶 本项目所用油漆、稀释剂均为密闭桶装，待油漆、稀释剂使用完毕后，会产生废漆料桶，根据企业提供资料，废漆料桶产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废漆料桶属于HW12染料、涂料废物中900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物。废漆料桶于危废间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 废过滤棉（含漆渣） 本项目喷涂废气使用纤维棉过滤，漆雾中的固形物会吸附在纤维棉上，凝固成漆渣。随着生产时间的增加，漆渣将纤维棉的孔隙堵塞，造成废气治理系统的风阻渐渐增大，影响治理效率。故纤维棉需定期更换。根据企业提供资料，废过滤棉（含漆渣）的产生量约为1.79 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉（含漆渣）属于HW49其他废物中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。评价提出，废过滤棉（含漆渣）于危废间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 废活性炭 活性炭处理的有机废气量为非甲烷总烃2.3056t/a，根据相关资料，1t的活性炭可吸附300kg有机废气，则单床活性炭填充量0.5t活性炭可吸附0.125t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生10次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0041t废气，活性炭装置每半年更换一次（年工作300d，每15d脱附一次，故年脱附20次，年更换2次），更换量2.02t。 废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（HW49其它废物中的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 废催化剂 根据废气污染物工程分析，本项目废气处理装置“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置中催化剂填充共约0.3 t，废催化剂3年产生一次，则废催化剂产生量约0.3 t/3年。根据《国家危险废物名录》（2021版），无对应的危险废物代码，考虑其危险特性，因此参照《国家危险废物名录（2021年版）》中HW50废催化剂中772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂进行管理。评价要求，更换下来的废催化剂集中收集后于危废间暂存，定期委托有资质的单位进行安全处置。 表48 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 下料 废边角料 一般固废 7 收集至一般固废暂存区域暂存后定期出售 废气处理 袋式除尘器收集粉尘 一般固废 4.11 机加工 废机油 危险废物 0.5 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置 废切削液 危险废物 0.7 喷漆 废漆料桶 危险废物 0.1 废气处理 废过滤棉 危险废物 1.79 废活性炭 危险废物 2.02 废催化剂 危险废物 0.3 t/3年 表49 一般固体废物汇总表 排放源 固废名称 类别代码 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 下料 废边角料 900-999-99 一般固废 7 收集至一般固废暂存区域暂存后定期出售 废气处理 袋式除尘器收集粉尘 900-999-66 一般固废 4.11 表50 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 处置措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.5 机加工 液体 有机物 有机物 1年 T/I 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置 2 废切削液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 0.7 机加工 液体 有机物 有机物 1年 T 3 废漆料桶 HW12染料、涂料废物 900-252-12 0.1 喷漆 固体 废漆料桶 有机物 连续 T/I 4 废过滤棉 HW49其他废物 900-041-49 1.79 废气处理 固体 废过滤棉（含漆渣） 有机物 1月 T 5 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 2.02 废气处理 固体 有机废气 有机废气 6个月 T 6 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 0.3 t/3年 废气处理 固体 铂金属 铂金属 3年 T 表51 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 厂区内 12m2 加盖密封桶装 6个月 2 废切削液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 6个月 3 废漆料桶 HW12染料、涂料废物 900-252-12 密封 6个月 4 废过滤棉 HW49其他废物 900-041-49 密封包装 6个月 5 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 6个月 6 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 6个月 2、固废处置措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存处和危废暂存间，对项目固废实现分类存放。现有工程已在厂房内设置一般固废暂存区域10m2，地面进行了硬化，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。本次一般固废产量为19.33t/a，考虑到本项目的产废周期短，暂存时间短，评价认为现有一般固废暂存区域能够满足本次扩建项目完成后全厂的一般固废的暂存堆放。因此，本项目依托现有一般固废暂存区域可行。 企业利用现有危废暂存间1座约12m2，已采用防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，可以将其用铜铲铲起，倒入专用桶或池内，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 本次危废产量为4.39t/a，现有危废暂存间容量能够满足本次扩建项目完成后全厂的危险废物的暂存，因此，本项目依托现有危废暂存间可行。 3、环境管理要求 本次技术改造项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 经过现场勘察，企业现有的一般固废临时堆场和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。危险废物设施标志背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。材质：宜采用坚固耐用的材料，并做搪瓷处理或贴膜处理。印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置。 表52 不同观察距离时危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸要求 设置位置 观察距离L（m） 标志牌整体外形最小尺寸（mm） 三角形警告性标志 最低文字高度 三角形外边长a1（mm） 三角形内边长a2（mm） 边框外交圆弧半径a3（mm） 设施名称 其他文字 露天/室外 ＞10 900×558 500 375 30 48 24 室内 4＜L≤10 600×372 300 225 18 32 16 室内 ≤14 300×186 140 105 8.4 16 8 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目对地下水、土壤存在影响的污染物主要为危险废物。本项目废活性炭采用密闭桶装并置于托盘上；废机油、废切削液采用桶装密封保存；废漆料桶加盖保存；废过滤棉和废催化剂采用密封袋密封保存，危险废物均暂存于危废暂存间内确保不渗漏，不存在污染下渗的情况。 综上分析，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 （1）风险调查 根据项目工程分析，本项目运营期间的风险物质主要为项目所用漆料及稀释剂中所含的甲苯与二甲苯。根据工程分析，项目漆料及稀释剂最大贮存量分别为6 t和1t，且为同一生产单元贮存，根据各原料中甲苯与二甲苯成份含量，计算得甲苯与二甲苯的最大贮存量共计0.47 t。 （2）风险潜势初判 本项目风险物质主要为甲苯与二甲苯，储存在专用容器中，暂存于危废暂存间。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目风险物质最大暂存量与临界量对比见下表。 表53 本项目风险物质最大暂存量与临界量对比一览表 物质名称 最大暂存量（t） 临界量（t） Q值 甲苯与二甲苯 0.47 10 Q=0.047 根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目涉及危险化学品存放量与临界量比值：Q=0.047<1，因此本次新建项目不需要设置风险专项分析。综上所述，本项目Q<1，环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目开展简单分析。简单分析是在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明即可。 2、可能影响环境的途径 本项目可能影响环境的途径为漆料在转移运输、储存过程中，可能发生泄漏，引起火灾等事故。 3、环境风险防范措施 （1）转移运输过程中的风险防范措施 ①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，操作过程中要轻装轻卸，防止容器损坏； ②工作现场禁止吸烟、明火，工作前避免饮用酒精性饮料； ③应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输； ④运输车要有明显的危险物品运输标志； ⑤运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故； ⑥在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器； ⑦运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。 （2）储存过程风险防范措施 ①油漆和稀料贮存于喷漆房的隔间内，喷漆房应禁止吸烟、明火，工作前避免饮用酒精性饮料。 ②喷漆房应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志； ③各容器在使用前应检查储存容器是否有泄漏现象，在储存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ④喷漆房和车间内部应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器。 （3）风险事故应急措施 ①在喷漆房隔间和危废暂存间四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.1m。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等； ②泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近； ③发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源。 4、风险管理 ①健全安全管理制度 建设单位应设置安全科，由专人负责，制定相应的安全管理制度。建议各车间设专职的安全员，对车间实行定期安全教育检查，对职工的职业安全进行教育，增强职工的劳动安全意识，确保工厂安全生产、文明生产。 ②人员专业培训 定期对员工进行安全技术教育和实际操作培训。使员工牢固树立安全生产的信念，操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和应急处理措施。风险防范措施见下表。 表54 本项目风险防范措施一览表 序号 环节 防范措施 1 喷漆房隔间和危废暂存间 分区存放，地面防渗、防腐蚀，配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器。 2 安全管理措施 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防 安全事故发生。 3 应急预案 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调査分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 5、分析结论 本项目原料及危险废物在转移运输、储存过程中，可能发生泄漏，引起火灾等事故。该风险事故发生的概率很小，严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，在生产过程中进一步落实和完善应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，不会影响周边环境风险敏感目标，环境风险可接受。故本项目环境风险防范措施时有效的。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表55 本项目环境风险简单分析内容一览表 建设地点 河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）经开大道与滨湖大道交叉口向东200米 地理坐标 114 度 3 分 23.96872秒， 35度 17 分 40.34732秒 主要危险物质 漆料、废漆桶等 环境影响途径 在转移运输、储存过程中，可能发生泄漏，引起火灾、爆炸等事故。 风险防范措施 分区存放，在喷漆房隔间和危废暂存间地面防渗、防腐蚀，配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器；设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防 安全事故发生；制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调査分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，经计算本项目危险物质数量与临界值比值（Q）小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评级等级为简单分析。 综上所述，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。 七、公众参与 距本项目最近的敏感点为厂界西方向115m的格林小镇社区，本项目建设单位于2023年6月16日-20日对社区居民进行了入户公众参与调查，本次公众参与共发放调查表10份，回收10份，均为有效调查表（见下表），根据公众参与调查表结果显示，居民均同意该项目的建设。 公众参与调查表如下： 表56 公众参与调查表 项目名称 新乡市瑞特机械有限公司年产200套高端节能漏缝板生产线50套有机肥生产线及水泥制品生产设备项目 一、项目基本情况 新乡市瑞特机械有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡经开区经开大道与滨湖大道交叉口向东200米路南，现拟建设年产200套高端节能漏缝板生产线，50套有机肥生产线及水泥制品生产设备项目。对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符合国家产业政策要求。 该项目生产过程中主要污染因素有废气、废水、噪声和固废。 1）废气：本项目生产过程中主要污染物为切割下料产生的烟尘和焊接产生的焊烟、抛丸产生的颗粒物、喷漆产生的颗粒物和有机废气。切割烟尘和焊烟、抛丸废气经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。喷漆产生的废气，经干式过滤+活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置处理后，经1根15m高排气筒达标排放。 2）废水：本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 3）噪声：该项目高噪声源主要为机加工设备，噪声源强在75~85dB(A)之间。经减振措施、厂房密闭隔声及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4）固废：本项目切割、机加工产生的废边角料为一般固废，收集后外售；危险废物主要有废过滤棉、废活性炭和废催化剂等，经专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。 二、公众意见 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） 公众信息 （一）公众为公民的请填写以下信息 姓名 身份证号 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 经常居住地址 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） （若不填则默认为不同意公开） （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 单位名称 工商注册号或统一社会信用代码 有效联系方式（电话号码或邮箱） 地 址 根据调查表的统计结果（详见附件）可知，调查对象均对本项目环境影响和环境保护措施无任何建议和意见，100%的公众支持该项目的建设，无人持反对意见。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割废气 | 颗粒物 | 负压管道收集（新建） | +袋式除尘器+15m高排气筒P1（利用现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 集气罩（新建） |  |  |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 抛丸机密闭负压收集（新建） | 袋式除尘器+15m高排气筒P2（新建） |  |
|  | 喷漆房废气 | 漆雾 | 干式过滤（纤维棉）+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”+15m高排气筒P3（新建） |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业50mg/m3 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）三十九、工业涂装 有组织排放限值20-30mg/m3 |
|  |  | 甲苯与二甲苯 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1专用设备制造业有组织限值20 mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 车床、埋弧焊机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 下料、焊接 | 废边角料 | 一般固废暂存区域（10m2）（依托现有） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”三防要求。 |
|  | 废气处理 | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |
|  | 机加工 | 废机油 | 危废暂存间1座（12m2）（依托现有） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  | 喷漆 | 废漆料桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治计划以及绩效分级评价指南等要求安装相关环保监控、监测设备。 |
|  | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 表57 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 废气 颗粒物 排气筒P1、P2 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3 颗粒物（漆雾） 排气筒P3 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1专用设备制造业50 mg/m3 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）三十九、工业涂装 有组织排放限值20-30mg/m3 甲苯与二甲苯 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1专用设备制造业有组织限值20 mg/m3 |

# 六、结论

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3261t/a | 0.383t/a | 0 | 0.1974t/a | 0.012t/a | 0.5115t/a | +0.1854t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.68t/a | 3.08t/a | 0 | 0.2513t/a | 0.68t/a | 0.2513t/a | -0.4287t/a |
|  | 甲苯与二甲苯 | 0.022t/a | 1.02t/a | 0 | 0.0512t/a | 0.022t/a | 0.0512t/a | +0.0292t/a |
| 废水 | COD | 0.0204t/a | 0.025t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0204t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0011t/a | 0.0012t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0011t/a | 0 |
|  | TP | 0.0002t/a | 0.0002t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 |
|  | TN | 0.0076 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0076t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 29t/a | 59t/a | 0 | 7t/a | 0 | 36t/a | +7t/a |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | 2.61t/a | 2.61t/a | 0 | 4.11t/a | 0 | 6.72t/a | +4.11t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.6t/a | 0.6t/a | 0 | 0.5t/a | 0 | 1.1t/a | +0.5t/a |
|  | 废切削液 | 0.6t/a | 0.62t/a | 0 | 0.7t/a | 0 | 1.3t/a | +0.7t/a |
|  | 废漆料桶 | 0 | 0.45t/a | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.55t/a | +0.1t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0.6t/a | 0 | 1.79t/a | 0 | 1.79t/a | +1.79t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.02t/a | 0 | 2.02t/a | +2.02t/a |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.3 t/3年 | 0 | 0.3 t/3年 | +0.3 t/3年 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

1:464

# Text boxes

本项目

本项目

附图一  行政区划图

本项目

附图二  规划位置图

本项目

附图三  布局规划图

本项目

附图四  声功能区划图

附图五  环境保护目标图

北

附图六  平面布置图